Cisco Networking Academy

Academy Day, Venezuela  2009

Taller: Packet Tracer 5.1

- Verifique que el software Packet Tracer 5.1 esté instalado en la PC en la que está trabajando.  Si no lo está, desinstale la versión anterior y proceda a instalar la versión 5.1 de packet tracer.

Ejercicio 1: Conexión Local Packet Tracer

- Abra dos ventanas en el Packet Tracer en su PC

- Verifique en ambas instancias del Packet Tracer el Menú de Multiusuario > Opción Listen como se muestra a continuación y complete la siguiente tabla:

|  | Instancia 1 | Instancia 2 |
| --- | --- | --- |
| Dirección Local de escucha |  |  |
| Número de Puerto |  |  |
| Accept Mode |  |  |

Como se puede apreciar, todas las instancias del Packet Tracer están en modo escucha en puertos distintos esperando conexiónes de otra instancia de Packet Tracer.  Asegúrese que el campo de password esté en blanco.  Si hay un password configurado, al realizar la conexión debe utilizar esta misma contraseña.

- En la instancia 1, coloque un PC y configure con la dirección 176.20.1.1/24 y en la otra ventana del Packet Tracer coloque otro PC con la dirección 172.20.1.2/24.

- Antes de crear una conexión Multiusuario en ambas Instancias ingrese al Menú Multiuser > Port Visibility y comparta o coloque el puerto FastEthernet del PC como Visible seleccionandolo como se muestra:

- En toda conexión multiusuario, una instancia inicia la conexión (conexión saliente) hacia la otra instancia del Packet Tracer.  Utilicemos la Instancia 1 como saliente.  La instancia 2 sería la entrante y tal como comprobó esta instancia está escuchando por conexiones hacia el puerto: ______________

- En la instancia 1 (Saliente) coloque una Nube Multiusuario.  Cambie el nombre de esta nube por Hacia PT2

- Selecciones la Nube multiusuario e ingrese los siguientes datos, como la conexión es dentro de la misma PC, utilice la dirección localhost.  El puerto debe ser el que utiliza la instancia 2 como puerto de escucha y el nombre es el que tendrá la nube multiusuario en la instancia 2.

- Cuando se da clic en Connect, pase a la instancia 2 y obserque que aparece un dialogo preguntando si acepta la conexión.  Acéptela y observe como se creó una Nube Multiusuario con el nombre “Hacia PT 1” y las nubes cambiaron de color gris a celeste indicando que ya están conectados.

- Ahora conecte el PC con la nube utilizando el cable adecuado y observe que cuando intenta hacer el cable con la nube, se muestra el puerto del PC en la otra instancia ya que este puerto fue seleccionado como “Puertos Visibles”

- Una vez que se realiza la conexión verifique si puede hacer ping al PC en la otra instancia del Packet Tracer.

Ejercicio 2: Conexión de PC – PC (Trabajo en Parejas)

- Conecte su computador a la red Wireless con el ssid  venezuela2009 y tome nota de la dirección IP asignada por el DHCP.

- Elimine la conexión multiusuario creada anteriormente y cierre una de las ventanas para dejar una única instancia corriendo en su PC.

- Defina quién realizaría la conexión saliente y quién define estaría en modo escucha. Complete la siguiente tabla

|  | Conexión Saliente | Conexión Entrante |
| --- | --- | --- |
| Nombre del instructor |  |  |
| Dirección IP del PC |  |  |
| Puerto de escucha |  |  |

- Establezca una conexión Multiusuario y compruebe si puede hacer hacer ping entre ambos PC.

Ejercicio 3: Red Caracas – Mérida – Maracay (Trabajo en grupos de 3)

- Diseñe una red Multiusuario.  Cada instructor le corresponde instalar la red en cada ciudad.  En todas las sucursales hay clientes cableados y red inalámbrica con clientes inalámbricas.

- En Caracas se encuentran las oficinas principales y tiene conexión con Mérida y Maracay.  Ubique en Caracas un PT Server.

- Los enlaces Caracas – Maracay y Caracas – Mérida son tipo serie Punto a punto (líneas dedicadas).  Por la importancia de la conexión Caracas – Mérida, hay un enlace tipo Ethernet y el enlace serie funciona como backup si falla la conexión Ethernet.

- Diseñe la red, el direccionamiento.  Incluya a continuación un diagrama de la red.  Luego establezca las conexiones multiusuario y verifique desde todos los clientes si tienen conexión al web Server ubicado en Caracas.

Diagrama de red

# Text boxes

Conexión Multiusuario