## Slide 1: Stealthwatch Deep Dive
公共システムズエンジニア第一
竹内 武詞
2016/07/01

## Slide 2: このセッションの目的
Stealthwatch 概要を理解する
Stealthwatch システムに関するデータフローを理解する
Stealthwatch 6.7 & 6.8 新機能を理解する
Stealthwatch がどのように利活用できるか具体例を理解する

## Slide 3: このセッションで学べる事
Stealthwatch アーキテクチャ
Stealthwatch 6.7 & 6.8 新機能
AnyConnect Network Visibility Module (NVM) との連携

## Slide 4: アジェンダ
Stealthwatch 概要
Stealthwatch システム Deep Dive
Stealthwatch 6.7 & 6.8 新機能
AnyConnect Network Visibility Module (NVM) 連携

## Slide 5: 名前が統一されました “Stealthwatch”
コンポーネント名:
Management Console
Flow Collector
Flow Sensor
UDP Director
Cisco Stealthwatch (Security)
大文字でなく、
小文字の‘W’
2文字
ライセンス名:
Flow Rate License
Threat Intelligence License
Proxy License

## Slide 6: 前置き
Cisco Stealthwatch
  シスコ製品名。フローレコード収集・解析システム。
Cisco Identity Service Engine (ISE)
  シスコ製品名。多機能認証サーバ。
Network as a Sensor
  ソリューション名。Stealthwatch を活用して、セキュリティーインシデントの検知を行う。
Network as a Enforcer
  ソリューション名。Stealthwatch と ISEを活用して、端末の制御(隔離等)を行う。

## Slide 7: Stealthwatch 概要

## Slide 8: 見えない物は守れない
60%
数時間で情報漏洩してしまう企業の割合
85%
POSターミナルへの攻撃を何週間もの間検知が出来なかった企業の割合
54%
何ヶ月もの間情報漏洩を発見できなかった企業の割合
51%⬆️
過去3年間に１０億ドル以上の損害を報告した企業
“A community that hides in plain sight avoids detection and attacks swiftly”
- “Cisco Security Annual Security Report”

## Slide 9: どうやって可視化するのか
見えない物は
守れない
ネットワークには何が繋がっているか
どんなトラフィック送信・受信しているのか
Netflow を使って
ネットワークを可視化

## Slide 10: 可視化を高めると見えてくる情報
192.168.19.3
10.85.232.4
10.4.51.5
192.168.132.99
10.43.223.221
10.200.21.110
10.51.51.0/24
10.51.52.0/24
10.51.53.0/24
Internet
192.168.19.3
10.85.232.4
10.4.51.5
192.168.132.99
10.43.223.221
10.200.21.110
10.51.51.0/24
10.51.52.0/24
10.51.53.0/24
Internet
Netflow なし
Netflow あり
通信の状況が見えない
通信の状況が把握可能

## Slide 11: Network as a Sensor の位置付け
エンドポイントセキュリティ
ネットワークエッジセキュリティ
Network as a Sensor は俯瞰的にネットワーク全体の通信フローを監視します

## Slide 12
Stealthwatch で可視化と制御
ネットワークをセキュリティーセンサーへ
ネットワークデータを有効活用し、
アクセスレイヤまで可視化を広げる。
エンタープライズネットワーク
Identity
Routers and Switches
Firewall
コンテキスト
識別、プロキシ、アプリケーション情報からコンテキストを含んだ価値のあるフロー情報を作成
フロー情報からインシデントを検知し、
調査・対応を行う。
誰が
何を
何処で
何時
どのように
Proxy Server
デバイス

## Slide 13: NetFlowをセキュリティ監視に活用する
NetFlowを使ってこんな事ができます
  ネットワーク内の全ての通信の追跡
  スイッチ、ルーター、ファイアウォールなどネットワーク内の至る所でのデータ採取
  ネットワーク使用状況の把握
  ユーザーからユーザーへの横の通信も可視化
  SPANベースの大量データからの解析より少ないデータ量でトラフィック解析が可能
10.1.8.3
172.168.134.2
インターネット
Flow 情報 | パケット
送信元アドレス | 10.1.8.3
宛先アドレス | 172.168.134.2
送信元ポート | 47321
宛先ポート | 443
インターフェイス情報 | Gi0/0/0
IP TOS情報 | 0x00
IPプロトコル情報 | 6
NEXT HOP | 172.168.25.1
TCP FLAGS | 0x1A
SOURCE SGT | 100
: | :
アプリケーション名 | NBAR SECURE-HTTP
ルーター
スイッチ
クライアント
サーバ
ネットワーク機器がセキュリティー
センサーとして使える！
「Network as a Sensor」

## Slide 14: Network as a Sensor / Enforcer 認証ポリシーサーバ“ISE”と監視サーバ“Cisco Stealthwatch”
接続端末の可視化と制御
  接続ユーザと端末の認証
  属性情報の収集と共有
  BYOD/マルチデバイス対応
  不正端末の隔離
pxGrid
全ネットワーク層での可視化をリアルタイムで・・・
  取得したデータのインテリジェンス化
  ネットワーク上での端末検知
  ネットワークのプロファイル化
  セキュリティ・ポリシーの監視
  異常検出
  インシデント・リスポンスの加速
Cisco ISE
検疫通知
属性情報
NetFlow
Cisco Stealthwatch
Network as a Enforcer
Network as a Sensor

## Slide 15
Management
Console
UDP Director
Flow Collector
NetFlow,
syslog, SNMP
NetFlow対応機器
Flow Sensor
VMware ESX with
FlowSensor VE
ユーザ、端末情報
Cisco ISE
脅威情報
Proxy License
SPAN
NetFlow未対応機器
その他サーバ
Stealthwatch システム構成要素
用語と役割
Management Console: システムを管理
Flow Collector: NetFlowを収集・解析
Flow Sensor: SPAN情報をNetFlowへ
UDP Director: NetFlow情報等を複製
Proxy License: プロキシ情報を取り込む
SLIC： 脅威情報の提供
ISE: 追加情報提供と制御

## Slide 16: フロー・スティッチング（会話型）
10.2.2.2 ポート 1024
10.1.1.1 ポート 80
eth0/1
eth0/2
Start Time | Interface | Src IP | Src Port | Dest IP | Dest Port | Proto | Pkts Sent | Bytes Sent
10:20:12.221 | eth0/1 | 10.2.2.2 | 1024 | 10.1.1.1 | 80 | TCP | 5 | 1025
10:20:12.871 | eth0/2 | 10.1.1.1 | 80 | 10.2.2.2 | 1024 | TCP | 17 | 28712
双方向フローレコード:
会話型フローレコード
解りやすく解析もしやすいリポート
1方向フローレコード
Start Time | Client IP | Client Port | Server IP | Server Port | Proto | Client Bytes | Client Pkts | Server Bytes | Server Pkts | Interfaces
10:20:12.221 | 10.2.2.2 | 1024 | 10.1.1.1 | 80 | TCP | 1025 | 5 | 28712 | 17 | eth0/1 eth0/2

## Slide 17: NetFlowの重複排除
ルーターA
ルーターB
ルーターC
10.2.2.2 port 1024
10.1.1.1 port 80
重複排除コントロールが無い場合
  正確なトラフィック量がリポートされない
  誤った判定が起こりうる
重複排除コントロールとは
  フローコレクター レベルで行われるフローの重複を取り除く機能（複数のフローコレクターが導入されている場合も同様）
  フローが確実に１回だけカウントされるようにし、フローデータを効率よく保管できる
  端末レベルでの正確なレポートで必要
  重複排除後のデーターは破棄されない
Router A: 10.2.2.2:1024  10.1.1.1:80
Router B: 10.2.2.2:1024  10.1.1.1:80
Router C: 10.1.1.1:80  10.2.2.2:1024
重複する部分

## Slide 18: 対話型フローレコード
大企業レベルのトラフィックフローをサポート
優れた圧縮技術によってログを長期間保管可能
Who
More Context
いつ
誰が
Where
どのように
誰と
TrustSec SGT
詳しいコンテキスト
情報
何を

## Slide 19: StealthwatchによるNetFlow解析
端末・サービス
の検知
侵入・攻撃の痕跡 (IOC)の検知
侵入痕跡の解析と脅威への応答
ネットワーク内での基幹系アプリやサービスの明確化
ポリシーに基づくセグメント化
  振る舞いベースの異常検出 (NBAD)
全てのホスト間通信の痕跡を記録

## Slide 20: 検知方法① ポリシーに基づく違反検知
明確なポリシーに違反したと判断できる振る舞いを検知・解析
定義「半径10メートル以内でタバコを吸ってはいけない」
これを実行すると警告がされるように設定。
→ 警告で気づけたので調査。何故その動作が行われたのか？

## Slide 21: 検知方法② 振る舞いベースの異常検知
通常からの変化を識別
何時もは小さいタバコを吸っているが、
今日は大きいシガーを吸っている。
→ 警告で気づけたので調査。何故その異常が発生したのか？
タバコでなく
シガーを吸っている

## Slide 22: 通常の状態を学習するための2つの単位 ホスト単位とホストグループ単位
ネットワークの振る舞いは、通常時と比較してどれくらいかけ離れているのかを確認し、異常かどうか判断します。
ネットワークの振る舞いを学習する方法は2つあります。
  ホスト単位で振る舞いを学習
  ホストグループ単位で振る舞いを学習
ホスト個別単位
ホストグループ単位

## Slide 23: ホストグループとは
ホストグループ
ドメイン名
Stealthwatch はIPアドレスをインデックスとしてホストを認識します。
IPアドレスを意味のある1つのグループとしてまとめて管理したい場合にホストグループを作成できます。
デフォルトでは2つのホストグループがあります。
  Inside Host Group: 主に監視対象(RFC1918がデフォルト設定で含まれる)
  Outside Host Group: 主に監視非対象
Inside Host Group
Outside Host Group

## Slide 24: アーキテクチャ Deep Dive

## Slide 25: 主な用語の説明
エクスポータ： NetFlow を生成する機器
プロキシ： Proxy 情報を提供する機器
エンジン: フロー・コンテキスト情報収集や解析
Vertica： データベース名
フロー DB： NetFlow レコード情報等を保存
イベント DB: セキュリティイベントを保存
プロキシログ DB: プロキシからの情報を保存
統計 DB: 統計情報を保存
警告 DB: セキュリティ警告を保存
ホスト DB: ホスト情報(IPアドレス)を保存
SLICサービス: 脅威情報提供サービス(C&Cサーバ、Bogan、Tor)
ISE: ユーザ等の情報提供や感染端末を隔離する
統計
警告
ホスト
Vertica
ユーザ&端末情報
フロー
イベント
プロキシログ
エンジン
ホスト
(メモリテーブル)
エクスポータ
プロキシ
SLIC サービス
ISE

## Slide 26: データフロー – 解析
Flow Collector (複数)
Vertica
Management Console
エクスポータ
エンジン
イベント
転送
ポリシー
ユーザ名&デバイス
ホストグループ&
アプリケーション
イベント
収集
フロー
イベント
プロキシログ
統計
警告
プロキシ
プロキシ
収集
ホスト
syslog
(514*/udp)
2055*/udp
https
(443/tcp)
脅威情報
Vertica
設定
バッファ
ホスト

## Slide 27
Flow Collector (複数)
Management Console
エンジン
識別
収集
SLIC
収集
ユーザ
インタフェイス
ISE
SLIC サービス
設定
サービス
設定
サービス
SOAP
クライアント
Vertica
ユーザ&端末情報
データフロー – 設定と連携
バッファ
syslog
(514/udp)
https
(443/tcp)
https
(443/tcp)
https
(443/tcp)
ポリシー
ユーザ名&デバイス
ホストグループ&
アプリケーション
脅威情報
設定
Flow Collector ディスパッチャー

## Slide 28: データフロー – レポート
Flow Collector (Multiple)
Management Console
Vertica
フロー
イベント
プロキシログ
統計
警告
ホスト
Vertica
エンジン
メモリ
レポート
サービス
レポート
サービス
https
(443/tcp)
https
(443/tcp)
ユーザ&端末情報
ユーザ
インタフェイス
SOAP
クライアント

## Slide 29: データフロー – レスポンスと対応
Management Console
将来対応予定
Flow Collector (複数)
エンジン
イベント
転送
イベント
収集
https
(443/tcp)
警告
Vertica
バッファ
応答
マネージャ
SMTP
サーバ
Syslog
サーバ
SNMP
マネージャ
緩和
サービス
pxGrid
ディスパッチャ
ISE
Packet Analyzer
ディスパッチャ
Packet Analyzer
レポート
サービス
https
(443/tcp)
pxGrid
https
(443/tcp)
snmp
(162/udp)
syslog
(514/udp)
smpt
(25/tcp)
ユーザ
インタフェイス

## Slide 30: マルチテナント
ドメイン #1
Management
Console
Flow Collector
Flow Collector
Flow Collector
ドメイン #2
“ドメイン” ＝ “テナント”
Management Console が複数ドメインを識別可能。
ドメイン毎にデータはわかれる。
Flow Collectors は複数ドメインを識別不可能。
1ドメインとしてのみとしてしか理解できない。

## Slide 31: IPアドレス設計が問題となる展開 〜IPアドレスを一意に扱えるか？〜
コーヒーショップ等
サーバ
AWS VPC – NAT
拠点ネットワーク – NAT
エンタープライズネットワーク
Internet
WAN
状況
DHCPが短期時間で開放され、
端末が別のIPアドレスを取得する。
VPN
トンネル
スプリット
トンネル
Cloud License Agent
AnyConnect
課題
IPアドレスが短期間で変わってしまうのでホストの正確な振る舞いを学習できない。
対応策
ホスト単位でなく、グループ単位として振る舞いを学習させる。または、DHCPがリリースされても同じIPアドレスを使用できるように設計する。
状況
複数拠点でNAT内部に同じ
IPアドレス範囲を使っている。
課題
IPアドレスは重複している結果なので、ホストの正確な振る舞いを学習できない。
対応策
各拠点を別テナントとして扱う。または、IPアドレス範囲を拠点間で重複しないように設計する。
状況
上記拠点ネットワークと同じ課題。
クラウドでの展開時も同様の事が危惧されるケースがある。
状況
外部のゲストアクセス環境下で
スプリットトンネルVPNを使用。
課題
外部のゲストアクセスで付与されるローカルのIPアドレスは予測不可能。様々な場所から同じIPアドレスで報告される可能があり、
ローカルIPアドレス側のホストの正確な振る舞いを学習できない。
対応策
ローカル側のIPアドレスはコントロールできないので対応策はない。
尚、フルトンネルの場合はエンタープライズ側から付与されたIPアドレスのみ使用されるので課題とならない。

## Slide 32: Stealthwatch 6.7 & 6.8

## Slide 33: Meraki MX が NetFlow 対応予定
https://documentation.meraki.com/MX-Z/Monitoring_and_Reporting/NetFlow_Overview
Stealthwatch で見れる様に
タイムスタンプを搭載

## Slide 34: Proxy の課題
Internet
Flow Information | Packets
SOURCE ADDRESS | 10.1.8.3
DESTINATION ADDRESS | 172.168.134.2
SOURCE PORT | 47321
DESTINATION PORT | 443
INTERFACE | Gi0/0/0
IP TOS | 0x00
IP PROTOCOL | 6
NEXT HOP | 172.168.25.1
TCP FLAGS | 0x1A
SOURCE SGT | 100
: | :
APPLICATION NAME | NBAR SECURE-HTTP
Routers
Flow Information | Packets
SOURCE ADDRESS | 172.168.134.2
DESTINATION ADDRESS | 216.58.213.100
SOURCE PORT | 47321
DESTINATION PORT | 443
INTERFACE | Gi0/0/0
IP TOS | 0x00
IP PROTOCOL | 6
NEXT HOP | 172.168.25.1
TCP FLAGS | 0x1A
SOURCE SGT | 100
: | :
APPLICATION NAME | NBAR SECURE-HTTP
Switches
Proxy
172.168.134.2
User
10.1.8.3
問題
  NetFlowができない
  情報が途切れる

## Slide 35: Proxy License が情報を提供
Stealthwatch
Flow Collector
Syslog Information | Packets
TIMESTAMP | 1456312345
ELAPSE TIME | 12523
SOURCE IP | 192.168.2.100
SOURCE Port | 4567
DESTINATION IP | 65.12.56.123
DESTINATION PORT | 80
BYTES | 400
URL | http://cisco.com
USERNAME | john
Syslog
Proxy License が提供
  HTTPトラフィック可視化
  一環した解析
  ユーザ情報
サポートするプロキシ
  Cisco WSA
  Bluecoat proxy
  Squid
  McAfee Web Gateway

## Slide 36: Proxy License によりプロキシ情報を統合
Proxy ログからの情報
  ユーザ名
  URL
  URLホスト
  バイトサマリ
  セッション時間
  送信元 IP/Port
  送信先 IP/Port
Proxy 統合
  Proxy はウェブ通信詳細を Flow Collector へ Syslog (UDP/514) で送信
  Flow Collector は関係するフローにその情報を紐付ける
  Proxy 受信ポート: ポート設定は自由。よく使われるポート；
    80,
    8080,
    3128
    3125

## Slide 37: Proxy ログで見える化した例
Source IP/Port
Bytes Exchanged
Destination IP/Port
URL
Username

## Slide 38: Stealthwatch 6.8 – ハイライト
セキュリティ機能
  Flow Query of Endpoint Data
  TrustSec SGT with Flow Sensor
  NBAR2 support enhancements
  Alarm System enhancements
使いやすさの拡張
  Copyright Infringement Dashboard
  Web UI Menu Enhancements
  Historical Alarms in Dashboard
  Flow Query Enhancements
  Data Exporter (6.8.1)
プロダクト, プラットフォーム& ライセンス
  Flow Collector 5020 on UCS
  Flow Sensor VE 250, 1000 （今後）
  SMC VE 2000
  Stealthwatch Cloud License
  Stealthwatch Packet Analyzer (今後)
  Endpoint Concentrator and License (今後)

## Slide 39: Stealthwatch Cloud License
Stealthwatch
Stealthwatch Cloud License Concentrator
Stealthwatch Cloud License Agent
Flow
Collector
VPN
IPFIX
Stealthwatch 可視化をクラウドのインフラへ拡張
サポートOS:
  RedHat Enterprise (v6/7)
  CentOS (v6/7),
  Windows (coming)
Cloud license はAgentの数
Management Console

## Slide 40: Stealthwatch Cloud License?
Stealthwatch Cloud License Concentrator
Stealthwatch Cloud License Agent
Stealthwatch Cloud License
３つの用語:
ソフトウェア
仮想アプライアンス
ライセンス名
このシステムの名前

## Slide 41: Stealthwatch Packet Analyzer
有線・無線アクセス
キャンパス、コア、ディストリビューション
データセンタコア、アグリゲーション
サーバアクセス
仮想マシン／クラウド
一環した可視化をネットワーク全体で
Integrated Management and Reporting Dashboard
Reporting
Open API (REST/XML)
Analyze QoS
Cisco WAAS Visibility
Traffic Profiling
Packet Capture Decodes
Measure
Reporting
Control
Optimize
Application Experience
Voice Quality
アプリケーションパフォーマンス解析
オープンAPI
トラフィック解析
パケット・プロトコル解析

## Slide 42: Stealthwatch 端末可視化
Stealthwatch
StealthwatchEndpoint Concentrator
AnyConnect with Network Visibility Module(NVM)
vzFlow
属性情報:
プロセス名
プロセスハッシュ
プロセスカウント
親プロセス名
親プロセスハッシュ
親プロセスカウント

## Slide 43: AnyConnect NVM & Stealthwatch
処理課題:
1つ1つの端末が Exporter
フローエンドはリアルタイム性が少し劣る
パケットカウントがない事が複数のアルゴリズムに影響
nvzFlow Export 特徴:
レコードは双方向
フローエンドでのみレコード送信
パケットカウントなし
レイヤ4でのバイトカウント

## Slide 44: nvzFlow と NetFlow を組み合わせたレコード作成
Sw1
ASA
Trusted
ネットワーク
VPN
ネットワークデバイスからNetflow情報が必要
  VPN & Trusted ネットワーク
統一した可視化
nzaFlow に含まれるユニークな属性情報を会話型フローへ追加する

## Slide 45: 6.8: 端末データへのフロークエリ
主な使用例:
調査時に既知マルウェアの識別
特定のプロセス/アプリケーションがこのネットワークで活動しているか
端末データ

## Slide 46: トラフィック解析から見えたハイジャック動作

## Slide 47: Anyconnect NVM を使ってみる
開始コネクション
マルウェアツールダウンロード&Call home
C&Cサーバアドレス
128.107.78.8

## Slide 48: Anyconnect NVM: フローレコード詳細
プロセス&ファイル詳細
プロセス名
ファイルハッシュ
親プロセス名
親ファイルハッシュ
プロセス名：
taskhost.exe

## Slide 49: プロセス名(例:taskhost.exe)から検索
ハイジャッカー!
感染したPC
C&Cサーバアドレス
128.107.78.8
↓
172.217.3.36

## Slide 50: まとめ

## Slide 51: このセッションで学んだ事
Stealthwatch アーキテクチャ
Stealthwatch 6.7, 6.8 新機能
AnyConnect Network Visibility Module (NVM) との連携

## Slide 52: dCloud デモを是非ご活用ください
  Cisco Digital Ready Network for Partners v1 - Always On
http://dcloud.cisco.com
Stealthwatch
をクリック
デモシナリオ
ビデオ