## Slide 1: Business Edition 6000
シスコシステムズ合同会社 コラボレーションアーキテクチャ事業
テクニカルソリューションズアーキテクト
岩岸 優希
2016年4月
設計・サイジングポイント 2016

## Slide 2: アジェンダ
UC プラットフォームおさらい
Business Edition 6000S
Collaboration Virtual Machine Placement Tool

## Slide 3
UC プラットフォームおさらい

## Slide 4
オンプレミス プラットフォームの選択肢
3種類のアプローチとトレードオフ
投資対効果を最大化する
自由度
保証された性能と
シンプルさ
More
More
More
BE6000S
固定構成 UCS
一定水準の性能を 備えるUCS
一定水準の性能を 備えるサードパーティ
etc.
BE6000M BE6000H
BE7000M BE7000H
etc.
TRC
(Tested Reference Configurations)
Specベース
パッケージ化された Collaborationソリューション
BEおよびTRC以外のハードウェアが
必要な場合
保証された性能が必要 BE6000/7000を購入しない/できない
全商談の約80%を占める
“ターンキー IT / アプライアンス”
-ライク
“従来型 IT”
-ライク
150ユーザ未満 1000ユーザ未満 主に5000ユーザ程度

## Slide 5
大規模
BE7000H
1000+ ユーザ
3000+ デバイス
8～10 アプリ
大規模の
音声/IPテレフォニー、
ビデオ会議
コンタクトセンター、
サードパーティーアプリ
Different Capacities
オンプレミス形態モデルの選択肢
ベーシックなIPテレフォニーからCollaborationへ
お客様 ユーザ規模 (“スイートスポット”)
Cisco Business Edition 6000 ファミリー
Cisco Business Edition 7000 ファミリー
大規模
BE7000M
1000+ ユーザ
3000+ デバイス
4～6 アプリ
大規模の
音声/IPテレフォニー、
コンタクトセンター、
サードパーティーアプリ
中規模
BE6000H
1000 ユーザ
2500 デバイス
8+1 アプリ
中規模の
音声/IPテレフォニー、
ビデオ会議
コンタクトセンター、
サードパーティーアプリ
中規模 BE6000M
1000 ユーザ
1200 デバイス
4+1 アプリ
中規模の
音声/IPテレフォニー、
コンタクトセンター、
サードパーティーアプリ
小規模
BE6000S
150 ユーザ
300 デバイス
主要UCアプリ限定
小規模の 音声/IPテレフォニー、
P2Pのビデオ通話
共通
Collaboration ソフトウェア| ライセンス体系 | 管理ツール | シームレスな移行
0-75 75-150 150-225 225-300 300-800 1000-2500 3000-5000+
Cisco Business Edition ポートフォリオ

## Slide 6: Cisco Business Edition ポートフォリオ (続)
ビデオ会議
呼制御
Cisco® Unified CM
メッセージング
Cisco Unity® Connection
スケジュール
Cisco TelePresence Management Suite
メディア処理
Cisco TelePresence Server
コントロール
Cisco TelePresence® Conductor
緊急通報
サービス
Cisco Emergency Responder
コンタクト センター
Cisco Unified CCX
ページング
Cisco
Paging
Server
アテンダント
コンソール
Cisco
Unified AC
IM & プレゼンス
Cisco Jabber®
Collaboration Edge
Cisco Expressway/ TelePresence VCS
プロビジョニング
管理
Cisco Prime™ Collaboration
録画とストリーム
*Cisco TelePresence Content Server (Q2CY15)
Cisco Unified Communications Virtualization Hypervisor
仮想化
ソフトウェア
BE6000S
Cisco ISR 2921V搭載
Cisco UCS® E160D M2 ダブルワイド ブレードサーバ
(主要UCアプリ限定, 150ユーザ, 300デバイス)
BE6000H
Cisco UCS® C220 M4S ラックマウントサーバ
(8 アプリケーション + 管理, 1000 ユーザ, 2500 デバイス)
BE6000M
Cisco UCS® C220 M4S ラックマウントサーバ
(4 アプリケーション+ 管理, 1000ユーザ, 1200 デバイス)
BE7000H
Cisco UCS® C240 M4SX ラックマウントサーバ
(増設によって自由に ユーザ/デバイス追加可)
BE7000M
Cisco UCS® C240 M4S2 ラックマウントサーバ
(増設によって自由に ユーザ/デバイス追加可)
  出荷時のアプリケーションやバージョンは下記リリースノートや“Preload Summary”を参照 www.cisco.com/go/be6000 または www.cisco.com/go/be7000
  ハードウェア設定確認および変更方法: (ストリップサイズ, Read Aheadポリシー, ライトキャッシュポリシー) http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/virtual/CUCM_BK_CF3D71B4_00_cucm_virtual_servers.html

## Slide 7: BE6000/7000の電源ユニット
BE6000Mは電源ユニットが1つのみ搭載されています（冗長化なし）
  電源の冗長化を行う場合(推奨)は下記型番で電源ユニットを1つ追加してください：
  別途電源ケーブルも必要です
BE6000H, BE7000M, BE7000Hは標準で電源ユニットが2つ搭載されて出荷されます。

## Slide 8: エントリーレベルのプラットフォーム
音声
エントリーレベル UC
<150 ユーザ
<1000 ユーザ
小売店
支店・営業所
SP マネージド
中堅中小企業
全てのCollaboration
音声 & Jabber
P2P ビデオ
ページング
全てのUC
ビデオ会議
ビデオ会議録画
Collaboration Edge
コンタクトセンター
CME
BE6000S
BE6000M and BE6000H
Cisco IOS
Virtualization Architecture(UCM/VCS)
＊サポート電話機に注意

## Slide 9: Business Edition Software Preload Summaries Business Editionシリーズに出荷時に搭載されるソフトウェア群
下記ドキュメントに記載されています
  Release Notes (リリースノート)
  Preload Summaries
    BE6000/7000のRelease Notes リンクがあるページ内から辿れます
    BE6000 http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/products-release-notes-list.html
    BE7000 http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-7000/products-release-notes-list.html
各ドキュメント日付に注意してください。 （これから購入する場合は最新のものをご覧ください。）
BE6000M/H K9 Software load 10X/11X-05 (from March 01, 2016)

## Slide 10: BE6000S: 構成の選択肢
ISR 2921-V
UCS E160D M2
UCM 1K ユーザ VM
2vCPU
pCore 1
pCore 2
pCore 3
pCore 4
pCore 5
pCore 6
PCP Small VM
1vCPU
CUC 1K ユーザ VM
1vCPU
“Latency Sensitivity” 有効
IM&P 1K ユーザ VM
1vCPU
Paging
1KユーザVM
1vCPU
“4+Management” 配置モデル
BE6000S販売開始以来の構成
(CUC シングルインボックス、IMAP のいずれもサポートなし)
PCP Small VM
1vCPU
UCM 1K ユーザVM
2vCPU
CUC 1K ユーザSIB/IMAP VM
2vCPU
“Latency Sensitivity”(待ち時間感度) 有効
いずれかを選択:
IM&P 1vcpu
Paging 1vcpu
“3+Management” 配置モデル
2015年9月よりサポート開始
(CUC シングルインボックスまたはIMAP のいずれか, ただしBE6000S上の仮想マシンの搭載可能数が減少)
or
または
PagingとIM&Pのどちらか一方の搭載をあきらめる代わりにCUCのvCPU数を増やし、シングルインボックスまたはIMAPの機能が利用可能

## Slide 11: BE6000S 電源オン
Step 1 Verify that power is connected and that the power button LED is orange.
Step 2 Push the server power button and verify that it changes to green
Step 3 Watch the boot process on the monitor
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/products-installation-guides-list.html
Installation Guide for Cisco Business Edition 6000S

## Slide 12: Business Edition 6000s Default 構成
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/products-installation-guides-list.html
Installation Guide for Cisco Business Edition 6000S

## Slide 13
Collaboration Virtual Machine Placement Tool

## Slide 14: ハードウェアのサイジング
Collaboration Virtualization “Docwiki”
  www.cisco.com/go/uc-virtualized
  CSR 11.0 に関する内容の追加および更新
Collaboration Virtual Machine Placement Tool
  www.cisco.com/go/vmpt
  Giving you what you asked for…
    ハイパーバイザーの選択(HYP, FNDなどのバンドルライセンス、OEMライセンス、標準ライセンス)
    CST (Colloboration Sizing Tool) のXMLファイルのインポート
    CCW との統合 (Experimental)
  アップデート：
    自動保存
    CSR 11.0 および10.6 バージョンへの対応
    すべての新しいTRC または BE サーバ
    Unity ConnectionおよびExpresswayの新しいサイジングルールへの対応

## Slide 15: Collaboration Virtual Machine Placement Tool (VMPT)
VMPTの各バージョン毎の新機能はReadmeをご覧ください： Readme for Cisco Collaboration Virtual Machine Placement Tool http://docwiki.cisco.com/wiki/Readme_for_Cisco_Collaboration_Virtual_Machine_Placement_Tool
推奨ブラウザ
  Internet Explorer 8以降 Firefox 18以降 Chrome Safari 5以降
  動作しない場合：手動更新、キャッシュクリア、ブラウザ再起動など
CCW(Cisco Commerce Workspace)へのインポートに関する留意事項
  原則としてサーバのハードウェアに関する構成がCCWにインポートされます。UCアプリケーションやライセンスについては現時点ではインポートされません。
  また、ハードウェアについても一部CCWの構成から削除される場合がありますが、その場合は手動で必要なものを追加してください。
  VMware vSphereの型番はサブスクリプション期間が1年のものが自動的に選択されます。（例: VMW-VS5-ST-1A=) 必要があれば手動で適切な型番を選択しなおしてください。

## Slide 16: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Show Servers and Virtual Machines for
BE6000を選択
Collaboration System（TRC）をアンチェック

## Slide 17: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
C-Seriesを選択
BE6000M / BE6000H 利用時

## Slide 18: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
E-Seriesを選択
BE6000S 利用時

## Slide 19: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
サーバをダブルクリック

## Slide 20: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
選択したプラットフォームが表示

## Slide 21: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
選択したプラットフォームが表示

## Slide 22: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Servers : プラットフォーム選択
複数サーバを選択可能

## Slide 23: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Virt.SW : Hypervisor 選択
Virt.SWをマウスオーバー

## Slide 24: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Virt.SW : Hypervisor 選択

## Slide 25: 仮想化ソフトウェアの選択 どのライセンスが適切なのか？
属性 | Cisco UC Virt. Hypervisor 5.5 | Cisco UC Virt. Foundation 5.5 | Cisco TelePresence Virtualization Software 5.5 | VMware vSphere ESXi 5.5 Standard, Enterprise or Enterprise Plus Editions Purchased from Cisco
利用可能なHW | BE6000 または BE7000 限定 | Cisco UCS ・ BE6000/BE7000 | Cisco MM410v / ブレード サーバ限定 | 互換性のあるCisco UCS・BE6000/BE7000
利用可能なAPP | Collaboration-designated apps のみ (Cisco, SolutionsPlus, SPP…see BE6000/7000 co-residency policy document) |  | TelePresence Server仮想マシンのみ | 制限なし
価格と型番 | BEサーバに添付 (VMW-VS5-HYP-K9) | 有償, 別途 製品型番 (R-VMW-UC-FND5-K9) | 有償, MM410vのオプション型番 (VMW-VS5-410V-K9) | 有償, 別途 製品型番 (エディションや保守期間等により異なる)
インストール | BEサーバ上で プリインストール / 初期設定 / ライセンス有効化 | 現場でのESXiライセンス投入、 UCアプリのプリインストール /設定/ライセンス有効化 | プリインストール / 設定 / ライセンス MM410v | 現場でのESXiライセンス投入/ インストール / 設定
ライセンス & メディア配布 | Cisco.com | Cisco.com | Cisco.com | vmware.com (Cisco OEMサイト)
保守 | SNT/SWSS, Cisco Collab TAC | SWSS, Cisco Collab TAC | SWSS, Cisco Collab TAC | OEMの場合は, ISV1 + Cisco サーバ仮想化 TACチーム
1 VMで利用可能な 最大のvCPU数 | 最大 8 vCPU/VM | 最大 32 vCPU/VM) | 最大 64 vCPU/VM | VMware vSphere Configuration Maximums を参照
vCenterとの統合 | 利用不可 | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能
vSphereの先進機能 (HA, vMotion, N1KV, etc.) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | エディションに依存 （UCアプリケーション次第）
Cisco Prime Collaboration Deployment (PCD) | 非互換 | 互換 | 非互換 | 互換
SNMP 利用可否 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能
Docwiki: : http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_Communications_VMware_Requirements#License_Comparison
Partner Community : https://communities.cisco.com/thread/55726

## Slide 26: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Virt.SW : Hypervisor 選択
Hypervisor選択

## Slide 27: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
Unified Communications選択
CUCM Version選択

## Slide 28: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
ドラッグ＆ドロップ

## Slide 29: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
ドラッグ＆ドロップ

## Slide 30: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
ドラッグ＆ドロップ

## Slide 31: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
ドラッグ＆ドロップ

## Slide 32: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unified Communications 選択
テキストは編集可能

## Slide 33: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - IM&P 選択

## Slide 34: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Unity Connection選択
http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Cisco_Unity_Connection
BE6000S 利用時 vCPUx1: Single Inbox/IMAP不可

## Slide 35: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Expressway 選択

## Slide 36: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Conferencing 選択

## Slide 37: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Custom VM 作成

## Slide 38: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export/Import Options

## Slide 39: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- PDF

## Slide 40: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- Images

## Slide 41: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- CCW

## Slide 42: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- CCW

## Slide 43: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- CCW
  原則としてサーバのハードウェアに関する構成がCCWにインポートされます。
  UCアプリケーションやライセンスについては現時点ではインポートされません。

## Slide 44: Collaboration Virtual Machine Placement Tool - Export- Share

## Slide 45: 構成例 – 音声 BE6000S

## Slide 46: 構成例 – UC BE6000M

## Slide 47: 構成例 – Video BE6000H

## Slide 48: 構成例 – Video BE6000M/H MM410v

## Slide 49: Reference
Readme for Cisco Collaboration Virtual Machine Placement Tool http://docwiki.cisco.com/wiki/Readme_for_Cisco_Collaboration_Virtual_Machine_Placement_Tool
Ask VMTP Spark Room