## Slide 1: FRAと新しいRRMについて
Toshiya Ando
シスコシステムズ合同会社 パブリックセクター システムエンジニアリング
2016年7月

## Slide 2: 用語説明 (予習 & お復習い)
RRM : Radio Resouce Manager
  AP同士の情報によりチャネルや送信電力を自動調整
HDX : High Density Experience
  クライアントの高密集環境でも問題なく動作可能なアクセスポイントの機能
  AP2800/3800対応
FRA : Flexible Radio Architecture
  片側のラジオの動作 (役割) を状況に合わせて変更
  AP2800/3800対応
  RRMの機能の一部として動作
今日お話する内容

## Slide 3: Session Objectives
セッション終了後、参加者が理解できること
FRA – Flexible Radio Architecture (ソフトウェアの観点-RRM)
  デュアル 5 GHz ラジオのサポート (内蔵と外付けアンテナのデザイン)
  FRA – ラジオ Role の選択
  FRA – COF (Cost Overlap Factor) – カバレッジの重複
  マクロ/マイクロ でのクライアント遷移
  便利なデバッグとコマンド

## Slide 4: Cisco Wave 2 対応AP 製品一覧
1830
1850
2800
ラジオ数 | 2 (2.4 GHz + 5 GHz) | 2 (2.4 GHz + 5 GHz) | 2 (2.4GHz + 5 GHz) | 2 (2.4GHz + 5 GHz) | 2 (XOR and 5 GHz) | 2 (XOR and 5 GHz)
MIMOアンテナデザイン | 2x2:2 MU/SU-MIMO | 2x2:2 MU/SU-MIMO | 3x3:2 MU/SU-MIMO | 4 x 4:4 (SU-MIMO), 4 x 4:3 (MU-MIMO) | 4x4:3 MU/SU-MIMO | 4x4:3 MU/SU-MIMO
バンド幅 | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80/160 MHz
同時MU-MIMOユーザ数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
合計最大データレート | 1Gbps | 1Gbps | 1.087Gbps | 2.4Gbps | 5Gbps | 5Gbps
ギガ/マルチギガ ポート |  |  | 1Gig | 2x1Gig | 2x1Gig | 1Gig & 1MGig*1
USB 2.0 ポート |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
スペクトラム分析 |  |  | ● | ● | ● | ●
TX ビーム フォーミング |  |  | ● | ● | ● | ●
CleanAir / ClientLink |  |  |  |  | ● | ●
デュアル 5GHz サービス |  |  |  |  | ● | ●
Optimized Roaming |  |  |  |  | ● | ●
FRA (電波の最適化) |  |  |  |  | ● | ●
スマート アンテナ コネクタ |  |  |  |  | ● | ●
モジュール対応(側面装着) |  |  |  |  |  | ●
FRA : Flexible Radio Assignment
*1 :1Gig, 2.5Gig, 5Gig
1810W
1810 OEAP
詳しくはこちら http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/buyers-guide.html#~indoorac-wave2
3800

## Slide 5: 現在のAP設計の課題
重
10100101010101001101010010101010110110111011101010100010101011101000101111011101111101111010101001001000101011011101100111110101000101010011110101011110111010101111001010001010101001001101010111101011111
2015年との対比
Cisco 2015 Virtual Networking Index http://www.cisco.com/web/JP/solution/isp/ipngn/literature/white_paper_c11-520862.html
より端末の高密度、高トラフィック、高品質が必要な時代に
音声/ビデオ/位置情報など、より多くの帯域・品質・精度を必要するコンテンツ
116億台(2020年)
1エクサバイト＝1,073,741,824ギガバイト
2.4GHzでは限界のため、5GHzでの高密度設計が鍵に
1.8倍
30.6EB/月(2020年)
8倍

## Slide 6: 5GHzの設計と2.4GHzの現実との差
5GHz観点での設計
2.4GHz観点で見ると
カバレッジの冗長と干渉
高密度環境を実現するデザイン
APの配置はそのままで
チャネル数や到達距離の問題で、2.4GHzの電波をワザと弱くするか停止が必要
別の弊害が発生!?
豊富なチャネル数
制御しやすいカバレッジ
限られたチャネル数
想像以上に広いカバレッジ

## Slide 7: Flexible (XOR) Radio と今までのAPの比較

## Slide 8: Flexible (XOR) Radio とは?
2.4 GHz と 5 GHz が一つのチップに同居
クライアントに対して 2.4 GHz または 5 GHz サービスの提供が可能 (デフォルトは2.4 GHz)
ラジオの動作 (Role) の決定は、手動または自動 (RRM-FRA) で可能
2.4 と 5 GHzの全チャネルの連続スキャンが可能 (“WSM” モニターRole)
以前のWSSI/WSM モジュールをもとにXORを設計
現在、このXOR を2800/3800に統合
XOR (排他的論理和)
どちらかのみ真であること。
両方真、両方偽でないこと。
A
B

## Slide 9: ラジオの自動切換え Flexible Radio Assignment (FRA)
5GHz
専用
2.4GHz
Serving
Wireless Security Monitor
5GHz
Serving
デフォルトの動作
2.4GHz と 5GHz の電波をクライアントへ提供
Dual 5GHz サポートで最大5.2Gbps のスループット
ネットワークのキャパシティとパフォーマンスを増強
2.4GHz と 5GHz をスキャン
非Wi-Fi干渉源やwIPC攻撃、不正端末/APを監視
XOR
(FRA対応)
2つ目の Radio の役割を動的に変更する機能
1
2
3
4
5
Wireless Service Assurance*
Enhanced Location*
積極的なネットワーク性能の監視と全体のネットワーク性能の調整
パフォーマンス低下の追跡と補正
クライアントのロケーション精度の向上
5GHz帯クライアントへのサービス提供
* 今後提供予定

## Slide 10: APの進化
5 GHz Radio
2.4 GHz Radio
AP3700
一般的なAP
5 GHz Radio
2.4 GHz Radio
AP3800
5 GHz Radio
XOR Radio
1CPUに2.4GHz / 5 GHzがそれぞれ搭載された単純な構成
どちらかのラジオに端末が集中するともう片方にも影響が発生
2.4GHz / 5 GHzにそれぞれCPU/メモリが搭載
他のラジオの影響を受けず、多数の端末も処理が可能に
2.4GHz 専用をラジオを多目的に使用可能に変更
2.4GHz利用低下と5GHzの利用拡大、5 GHzとのカバレッジの違いを包括
モバイル端末の増加
2.4GHzの
利用率の低下
参考

## Slide 11: 今までのAPのカバレッジ
アンテナ内蔵型 (I型番)
アンテナ外付型 (E型番)
5GHz
2.4GHz
5GHz
各ラジオスロットは、
2.4GHz/5GHz専用。
2.4GHz は、5GHzより
広いカバレッジ。
ただし、フチまで高速な通信が可能ではない

## Slide 12: FRA対応APの2.4GHz+5GHzのカバレッジ
5GHz
5GHz
アンテナ内蔵型 (I型番)
アンテナ外付型 (E型番)
FRAで2.4GHzを選択した場合、
2.4GHz と 5GHzの カバレッジは
以前のAPのカバレッジと
ほぼ同じ
2.4GHz

## Slide 13: FRA対応APの 5GHz+5GHzのカバレッジ
マクロセル
マクロセル
マクロセル
マイクロセル
アンテナ内蔵型 (I型番)
アンテナ外付型 (E型番)
スマートアンテナ コネクタ
(DART)
5GHz
5GHz
5GHz (XOR)
5GHz (専用)
マクロセル
= 今までのカバレッジとほぼ同じ
または2.4GHzまたはモニター

## Slide 14: FRA対応APの Radio Slot 0/Radio Slot 1
XOR
5GHz専用
2.4GHz
5GHz
モニター …
XOR
5GHz専用
Slot 1
Slot 0
Slot 1
Slot 0
Slot 1
Slot 0
I型番
E型番
E型番 + スマートアンテナ利用
外付けアンテナを利用すると本体は5GHz専用となります。

## Slide 15: マクロとマイクロ : I型番の 5GHzの特異な実装
端末密度に2倍の対応
高密度端末環境対策の決定版
1つのAPに特性の異なる2つのアンテナを実装
5GHz内で、2チャンネルを同時に使用可能
マクロ・ラジオ(通常のアンテナ)
  今までのアンテナ
  既存規格のクライアントが接続
マイクロ・ラジオ
  狭いエリアに絞ったアンテナ
  AP に近い (RSSIの高い) 802.11acクライアントへデータレートの高いパフォーマンスを提供
  優れた速度とパフォーマンス
自動的なセル間のクライアントの移行 (ロードバランス/ステアリング)
マイクロ
マイクロ
マクロ
デュアル 5GHz : 端末のパフォーマンスとキャパシティの向上
参考

## Slide 16: Flexible Radio Assignment
FRAでの新しい概念 “Role” Flexible Radio Role Selection

## Slide 17: Redundant Radio Identification
2.4GHzは5GHzに比べ、約1/7 のチャネル数(-Q型番)で、約1.5倍遠くまで伝搬します。
5GHzを近接させたネットワークのデザインをすると、過度に2.4GHzを配置させることになります。
2800/3800 より昔の APで 8.2系の唯一のオプションは、これらの無線を無効にすることでした。
しかし、電波を無効にすると、位置情報や不正情報、他の情報など一切収集されません。
RRM-FRAアルゴリズムは、重複したカバレッジを認識し、複数の役割 (Role) からネットワークに価値のある、いづれかを適用します。
3 dB 壁
5 GHz 8 dBm TX
82m
3 dB 壁
2.4 GHz 8 dBm TX
61m
122m
61m
5GHz
サービス
2.4GHz
サービス

## Slide 18: Flexible Radio Assignment (FRA) の特徴
2.4GHzのカバレッジにて、重複率を表す新しい指標のCOF (Coverage Overlap Factor) の計算と管理
ラジオ “Role” をインタフェースへの適用/再適用の管理
2800i/3800i のマクロ/マイクロ実装とFRAによるデュアル5GHzでのロードバランス

## Slide 19: 重要な用語 Mode vs Role
モード (Mode)
  APに適用 (Slot0/Slot1)
  両ラジオは、“モード(Mode)”が前提
ロール (Role)
  無線インタフェースに適用 (Slot0)
  Slot0 (XORラジオ) の動作を決定
2800/3800
  Slot 0 : XOR ラジオ
AP無線Mode |  | 2800/3800 無線Role | 
Local |  | Client serving | 
FlexConnect |  |  | 2.4 GHz
Monitor |  |  | 5 GHz
Sniffer |  | Monitor | 
Spectrum Connect |  |  | WSM
 |  |  | WSA

## Slide 20: RRMに追加されたFRA
Flexible Radio のハードウェアを管理
RRMの一機能としてXORラジオを状況に合わせて変更
WLCでFRAを有効化
  無線の潜在的な重複の評価
  2.4GHzのカバレッジの重複率 (COF:Coverage Overlap Factor) を算出
  Flexible Radio での最適な Role の決定
  Role の適用 (自動/手動)
    APのRoleが自動設定の場合、Roleの選出と適用は自動で実施
    APのRoleが手動設定の場合、COFを計算のみを実施

## Slide 21: RRM Neighbor Discovery Protocol (NDP)
AP が以下の条件でメッセージを無線上で送信
  チャネルで許されている最大電力
  バンドでサポートされている最低速度
メッセージには以下の項目などが含まれる
  APがサービスしているチャネル
  NDPメッセージの送信時の送信電力 (dBm) など
これを基本に、APの位置を算出したり、RRMの動作が決定
IPv6 で使用される名前と同一ですが、全く別物
参考

## Slide 22: FRA – COF (Coverage Overlap Factor)
2.4GHzが対象
“同じ”AP Group のメンバーの2.4 GHzをお互いに計算
-80dBm以上のNDPメッセージを受信できた隣接APが算出対象
COFは、他のAPの -67 dBm 以上のカバレッジが重なっている割合(%)
全APモデルは、カバレッジ計算の対象
2800/3800のみ、重複のマーキング
-80dBm以上
-67dBm
全APモデル
2800/3800

## Slide 23: FRA – RF隣接毎のカバレッジ分析
NDPメッセージを使用して、各APのXY座標を算出
NDPメッセージが、-80dBm以上のAPが対象、-85dBm以下は切り捨て
収集したAP情報で最も大きい4つの近隣APを使用
隣接APの -67dBm以上のカバレッジが対象
カバレッジは、各APが中心とした円で表現
重なりの結果は、各対象のAPのカバレッジ内の複数点に基づいて評価
COF (Coeverage Overlap Factor) は、隣接APにカバーされているセルの割合
COFがFRAの閾値を超えている場合、ラジオに重複(及び、再適用可) のマーキングを実施
5GHz
サービス
2.4GHz
サービス
イメージ図

## Slide 24: Redundant Radio Identification
先ず一番目のAPと (RFグループとは違う) RF隣接APを選択
相互のNDPメッセージを使用して、各APはRFの距離でもう片側の位置を計算
AP-1
AP-2
AP-3
AP-4
AP-5
AP-6
AP-7
AP-8
RF隣接毎のカバレッジ分析
5GHz
サービス
2.4GHz
サービス
NDP : Neighbor Discovery Protocol

## Slide 25: Redundant Radio Identification
5GHz
サービス
2.4GHz
サービス
AP-1
AP-2
AP-3
AP-4
AP-5
AP-6
AP-7
AP-8
先ず一番目のAPと (RFグループとは違う) RF隣接APを選択
相互のNDPメッセージを使用して、各APはRFの距離でもう片側の位置を計算
カバレッジエリアは、各APを中心とした円として表現
重複率は、各APが計算したカバレッジ内の複数点の解析に基づいて評価
RF隣接毎のカバレッジ分析

## Slide 26: FRA 動作状態
2.4GHz クライアントサービス時
  WLCのFRAが無効な場合
    COFは計算しない
  WLCのFRAが有効な場合
    COF は APのFRAがAuto (自動) でも Manual (手動) でも計算
    APが自動 (Auto) の場合
      FRA が Role を適用
    APが手動 (Manual) の場合
      FRAによるRole の適用は無し
モニターまたは、5GHz の Role の場合
  自動でも手動でもCOFは無し
 | AP Manual | AP Auto
FRA無効 | Roleの適用無 COF無 | Roleの適用無 COF無
FRA有効 | Roleの適用無 COF算出 | Roleの適用有 COF算出
2.4GHz

## Slide 27: XOR radio as a WSM
WSMやWSM2のように、XORラジオは継続して全チャネルの監視が可能 (2.4及び5GHz帯を順次)
通信サービスを提供しないため、滞留時間を監視専用に使用可能 (1200 msec vs.50 msec)
このモードではAP2800/3800のXOR “slot 0 radio” も、クライアントとして振る舞えるが、“クライアントへのサービス” は不可
FCS時の Wireless Security Module (WSM) の機能
  160 MHz CleanAir
  wIPS
  不正検出
  RRM 測定基準
5GHz
サービス
WSM

## Slide 28: WSA とEnhanced Location
FCS後も、改良を継続
Wireless Network Assurance (WSA)
  積極的にネットワークのパフォーマンスを監視
  動的に性能パラメータを調整
  パフォーマンス低下の追跡、補正、リポート
Enhanced Location
  高精度による利点 (より長く全チャンネルをスキャン)
5GHz
サービス
Wireless
Service
Assurance
/ Enhanced
Location

## Slide 29: マイクロ/マクロ間でのローミング
Intra - Cell Roaming

## Slide 30: イントラ・セル ローミング マクロ  マイクロ
最も可能性の高いシナリオは、クライアントは、より高い電力とより大きい電波到達範囲があるので最初にマクロセルに接続
この時、AP上でマイクロセルの閾値 -55 dBm以上のRSSIであるクライアントは、マイクロセルに移動
  デフォルト : -55 dBm (CLIで設定可能)
802.11v クライアントに対して、接続時、候補者のみにマイクロセルのBSSIDと一緒に11v BSSID トランジションリクエストを送信
非11vクライアントに対して、11kの隣接リストと接続断 (disassociate) を送信
マクロ=大
マイクロ=小
-51 dBm
-51 dBm
IEEE 802.11k : 無線機器によって作られる無線周波数環境の測定情報や情報の交換方法の規定
IEEE 802.11v : 802.11kで規定される測定情報を無線環境の管理に利用する方法の規定
無線LANの信頼性、スループット、サービス品 質の向上
5GHz
サービス
5GHz
サービス

## Slide 31: イントラ・セル ローミング マイクロ マクロ
マクロ=大
マイクロ=小
最初にクライアントがマイクロセルに接続した場合、可能性は低いが、端末のチャネルのスキャンによってはありえる
この時、AP上でマイクロセルの閾値 -65 dBm以下のRSSIであるクライアントは、マクロセルに移動
  デフォルト : -65 dBm (CLIで設定可能)
802.11v クライアントに対して、接続時、候補者のみにマクロセルのBSSIDと一緒に11v BSSID トランジションリクエストを送信
非11vクライアントに対して、11kの隣接リストと接続断 (disassociate) を送信
-65 dBm
-65 dBm
5GHz
サービス
5GHz
サービス

## Slide 32: 設定方法と確認方法

## Slide 33: FRA – 収集するAPの情報
2.4GHzのカバレッジが対象
FRAは、同じAPグループのAPに対してのみ実行
FRA は 2D (平面) しか考慮できないため、複数の階には考慮が必要
少なくとも1フロアー毎に1つのAPグループが推奨
RFプロファイルを使用

## Slide 34: 2800i/3800i 実装のルール
マクロ/マイクロ で動作
マクロ ラジオ (Slot 1)
  TX Powor – TPC/手動による調整
マイクロ ラジオ (Slot 0)
  TX Powor – *Slot1以下の送信電力 (自動のみ)
  チャネル – マクロラジオから *100 MHz 離す必要がある
マクロアンテナからマイクロアンテナへの移行または復帰は、FRAが管理
両ラジオに同じAPグループおよびRFプロファイルを適用
  マクロ、マイクロは同じSSIDを送出
* ソフトによる強制
デュアル 5 GHz Role を選択した場合

## Slide 35: 自動Radio Role Assignment
Wireless > Access Points > Radios > Dual-Band Radios
Radio Role (NEW)
現在の設定された
Roleを表示
Power Level
現在の電波強度
Channel
現在の
動作チャネル
XORの設定

## Slide 36: Radio Role Assignment – Auto/Manual
AP毎にFRAの設定が可能
2800/3800 802.11a/b/g/n インタフェースの選択 – Configure
Auto (default) : FRAがバンド チャネルを決定
Manual : Global FRA の割当てからバンド チャネルを指定
Wireless > Access Points > Radios > Dual-Band Radios > AP > Configure

## Slide 37: デュアル5 GHz 操作 – チャネルのカスタマイズ
チャネルを選択する場合の注意事項
Slot 0 (XOR) と Slot 1 (5 GHz専用)は
  W52、W53、W56 のいづれから1つづつ選択 (同じ帯域から2つ選択することは不可)
    例) 36 と 104 は可、100 と 140 は不可
  100 MHz以上離すこと
    例) 36 と 56 は可、36 と 52 は不可
マイクロセルのTx powerの設定は不可
  マクロセルのTx power と同じか低い値を自動的に設定

## Slide 38: 自動から手動でチャネルを設定する際の注意点
1
3
2
Munual に設定変更後、一旦Apply が必要

## Slide 39: デュアル5 GHz 操作 – Custom Channelでのエラーメッセージ
スロットに設定する新しいチャンネルは、もう片方の5GHzのラジオから100MHz以上離す必要があります。
デュアル5GHz で有効なチャネル : 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140
スロットに設定する新しいチャネルは、もう片方の5GHzのラジオから100MHz以上離す必要があり、且つ両方の5GHzラジオは、同時に UNII-2拡張チャネル (100～144)で使用できません。
デュアル 5GHz で有効なチャネル :36,40,44,48,52,56,60,64
100GHz離れていても、W56内で二つ選ぶとエラーに
100MHz以内のチャネルのチャネルは表示されない
もう片側のチャネルが何か分かりますか?

## Slide 40: デュアル5 GHz 操作 – その他のエラーメッセージ
外付けタイプで、DARTを付けない場合、デュアル 5GHzは使用不可
マイクロ・セルが5GHzのRoleでTx Powerを変更しようとするとエラーとなる (マクロセル、2.4GHzの場合は変更可)
ラジオ Slot にDART (スマートアンテナ) コネクタに外部アンテナが接続されていないため、デュアル5GHzの設定ができません。
TxPowerをレベルの設定でエラーが発生しました。

## Slide 41: FRAの設定
WLC全体の設定
FRA – default は無効
FRA 有効時
Sensitivity (COF)
  Low (100%)
  Medium (95%)
  High (90%)
Interval (再計算間隔)
  1～24 時間
  default は 1 時間
COF は APのFRAがAuto (自動) でも Manual (手動) でも計算

## Slide 42: COFの確認方法
Monitor > Acess Points > Radios > Dual-Band Radios

## Slide 43: “Redundant”インターフェイスにマーキング
FRA は、先ずカバレッジホールが発生しないことを考慮して設計
sensitivity 値の変更は、カバレッジホールのリスクが発生
無線環境の安定のため、設定変更は慎重に
  Role 変更の頻度 (COF) : Low (100%), Medium (95%), High (90%)
(Cisco Controller) >config advanced fra sensitivity <value>

## Slide 44: オハイオ州 リッチフィールド ラボ環境
AP : 3800-1 ～ 3800-6
全AP : 自動 FRA、クライアントサービス 2.4 GHz
#1、2、4、5のAPは同一の部屋に設置
3800-3
3800-5
3800-4
3800-1
3800-6
3800-2

## Slide 45: FRA の動作
(Cisco Controller) >show advanced fra
FRA State........... Enabled (config advanced fra enable/*disable)
FRA Sensitivity..... high (90) (config advanced fra sensitivity *low/medium/high)
FAR Interval........ 1 Hour(s) (config adv fra interval <*1-24> (時間))
Last Run.......... 1107 seconds ago (最後にFRAが動作してからの経過秒)
Last Run Time..... 0 seconds
AP Name MAC Address Slot Current Band COF% Suggested Mode
-------- ----------------- ---- ------------- ---- ----------------
3800-4 58:ac:78:ff:44:44 0 2.4GHz 80 2.4GHz
3800-6 58:ac:78:ff:66:66 0 2.4GHz 76 2.4GHz
3800-2 58:ac:78:ff:22:22 0 2.4GHz 76 2.4GHz
3800-3 58:ac:78:ff:33:33 0 2.4GHz 65 2.4GHz
3800-5 58:ac:78:ff:55:55 0 5GHz 96 5GHz
3800-1 58:ac:78:ff:11:11 0 5GHz 92 5GHz
“Mode” と言うより、
“Role” が正しいです。
2.4GHz
5GHz
5G/Monitor
Monitor
(Static)
None

## Slide 46: FRAによるRole変更が起きた場合の結果
FRAが2ラジオの役割を変更しても、カバレッジに問題はない
カバレッジ全てが
-60 dBm以上!

## Slide 47: COFの確認と詳細情報に基づいた決定
マップ上のAPの位置情報を評価
詳細情報から、他のAPの位置とAPのカバレッジを測定
壁に近いAPは、50～70%のカバー率なります。
この場合、COF では、75%～90%となる場合があります。
一つの目安にして下さい。

## Slide 48: config advanced fra revert コマンド
(Cisco Controller) >config advanced fra revert ?
auto-only Revert only XOR radios currently in automatic band selection
(Auto設定で孤立したラジオのみ対象)
all Revert all XOR radios (全てのXORが対象)
(Cisco Controller) >config advanced fra revert auto-only ?
static Put reverted XOR radios in static band selection
auto Put reverted XOR radios in auto band selection
(Cisco Controller) >config advanced fra revert all auto
注意 : “revert all” の選択 – 手動であっても、全てのXORラジオは戻ります。auto キーワードを付けると、ラジオは、FRA Auto になります。“revert auto-only” を選択して “auto” を付けた場合、 ラジオは別のロール (2.4 GHz+自動に戻り、FRAによる再評価待ち) にアサインされ、手動で再アサインされることはありません。

## Slide 49: debug コマンド
(Cisco Controller) >debug mac address <MACアドレス> (APラジオ側MACアドレス)
(デバック出力の抑制)
(Cisco Controller) >debug airewave-director detail enable (デバッグ出力の詳細化)
(Cisco Controller) >debug airewave-director fra enable (FRAのデバッグ)
動作確認に有用な debug コマンド

## Slide 50: クライアントに何が起きるのか?
既に2.4GHzの無線にクライアントがアソシエイト済
FRAが重複していると判断
この場合、このクライアントに何が起きるのか
(Cisco Controller) >config/show advanced 802.11a/b client-network-preference ?
connectivity Preference on Connectivity (接続性を優先)
default No Client Network Preference Applied (クライアントがいない場合)
throughput Preference on Throughput (通信速度を優先)
NEW
8.2 MR1 から追加されたコマンド (CLIのみ)

## Slide 51: クライアントネットワークの優先度 ネットワークの状況に合わせた個性
RRM アルゴリズム | connectivity | throughput | Default
DCA | 現在のチャネルより高いバイアス値 | 現在のチャネルより低いバイアス値 | 現在のDCAと同じ動作
 | DCAのための低感度 (DCAで上書き) | 高いDCA 感度 (DCAで上書き) | 
 | 音声/ビデオ使用時、現在のチャネルを好む | 全11n対応クライアント | 
DTPC | -79dBm以下の弱いクライアントを検知した場合、 DTPC は電力を減らすべきでない | クライアントの数が、設定した上限値を超えた場合、DTPCは電力を増やさないでしょう。 | 現在のDTPCと同じ動作
DBS | 現在の帯域を好む | より高いチャネル幅を好む | 現在のDBSと同じ動作
 | 現在のプライマリチャネルを好む |  | 
 | クライアントタイプでより低いバイアス | 現在の高機能 (11n、11ac) クライアントタイプのためのより高いバイアス | 
 | 音声/ビデオクライアントへの貢献の増加 |  | 
FlexDFS/ED-RRM | プライマリチャネルを維持のための優先順位 | より高い帯域幅のチャネル幅を優先 | 現在のflexDFS/ED-RRMと同じ動作
 | 音声/ビデオクライアントへの貢献の増加 |  | 
FRA | 3つ以上のクライアントが存在する場合、チャネル幅/ロールの変更はない | クライアントに関わらず、チャネル幅を変更 | connectivity profile を使用
NEW

## Slide 52: RRMアルゴリズム
RRM アルゴリズム |  | 意味
DCA | Dynamic Channel Assignment | 現在適用されているチャネルを他のAPとの干渉などの理由で別のチャネルに動的に変更する機能
DTPC | Dynamic Transmit Power Control | APがCCXクライアントへチャネル及び電力レベル情報を送信し、クライアントはその情報を基に自動調節を行う機能 (クライアントの省電力と片通信対策)
DBS | Dynamic Bandwidth Selection | 802.11n/11acクライアントに対して、動的にチャネル幅を変える機能 (DCAと連携)
FlexDFS | FlexDFS | DFS動作時、最も中断が少なく、最も広範囲なチャネル幅に変更できる、チャネルボンディング時に有効な機能
ED-RRM | Event Driven-RRM | サービス範囲内のチャネルを妨害するネットワーク上に突然発生した干渉源を電波品質(AQ)のしきい値によりチャネルを変更するRRMの機能の1つ
FRA | Flexible Radio Assignment | 無線環境の状況に応じて、2.4GHzを5GHzやモニターなどラジオの役割を動的に変更する機能
参考

## Slide 53: デュアルバンド ラジオの GUI の拡張

## Slide 54: デュアルバンド ラジオ
以前は、“Dual-Band Radios”セクションのMonitorとWirelessでのみ表示
新しいXORの使用には、関連する他のラジオ(同じRole/Mode)の情報が必要
“Dual-Band Radios” セクションで、XORを確認
Wireless セクション : APまたはモニターAPのラジオは、そのRole上で決定したバンドと一緒に 802.11a/b電波の動作を表示
新しい検索キーワード : “Role”

## Slide 55: 他のラジオと共に802.11a/b/g/nラジオの可視化 Wireless メニュー
Radios > 802.11a
Radios > 802.11b
Wireless > Access Points > Radios

## Slide 56: 他のラジオと共に802.11a/b/g/nラジオの可視化 Monitor メニュー

## Slide 57: AP 表示の強化
8.2 MR1 & 8.3
パフォーマンス サマリー と ラジオセレクタでは、スロット0 の Role を反映するために自動的に更新
Flexible Radio サポート

## Slide 58: AP 表示の強化
8.2 MR1 & 8.3
Flexible Radio サポート
パフォーマンス サマリー と ラジオセレクタでは、スロット0 の Role を反映するために自動的に更新

## Slide 59: まとめ

## Slide 60: FRA – Assignment Priority
5GHz
専用
2.4GHz
Serving
Wireless Security Monitor
5GHz
Serving
デフォルトの動作
2.4GHz と 5GHz の電波をクライアントへ提供
ネットワークキャパシティとパフォーマンスの向上
最大5.2Gbpsのデータレートを越える最大値
クライアントの高密集下でのパフォーマンスの向上
非Wi-Fi干渉源、wIPSアタック、不正アクセス/APからネットワークを防御
2.4GHz と 5GHzの両方をスキャン
FRA
対応
1
2
3
カバレッジの重複が過度の場合、
重複のマーキング
DCA が適合かを評価し、不向きであれば
モニターRoleに
2.4 GHz/5 GHzのワイヤレス状況を監視

## Slide 61: 初期値及び注意点 (WLC、AP3800/2800)
FRA初期設定
WLC
  FRA : disable (無効)
AP3800/2800 - Slot0
  FRA : Auto
  Role : Client Service (2.4GHz)
Dual 5GHz の設定の注意点
2800i/3800i
  マイクロ/マクロ
  XORラジオの出力は弱めに設定 (変更不可)
  100 MHz 以上離してチャネルを選択
2800e/3800e
  マクロ/マクロ (スマートアンテナ必須)
  スマートアンテナ コネクタ及びアンテナが接続されないと使用不可 (モニター時も同様)

## Slide 62: FRAのメリット
高密度環境で2.4 GHzの過剰なカバレッジ問題を解決
  5GHzでのクライアントサービスか、2.4GHz/5GHzの監視
1つのAP、1つのEthernetで、2つの5GHz帯を提供
  異なる 5GHz セルの構築による帯域の倍増
  I型番 : マクロ/マイクロセルによる密集した環境での効率的な通信環境の提供
  E型番 : より大きなカバレッジセルの領域とより広い帯域幅の提供
これから迎える高密集環境に対応して、
APのラジオを効率よく利用が可能になります。

## Slide 63: 補助資料

## Slide 64: その他、情報の入手先
Radio Resouce Management White Paper (8.3)
Wireless Lan Controller - Technical Reference Page
Cisco Aironet Series 2800/3800 Access Point Deployment Guide
https://www.youtube.com/user/CiscoWLAN
YouTube Channel