## Slide 1: Cisco Startシリーズ ワイヤレス編 (Cisco Aironet アクセスポイント)
シスコシステムズ合同会社
2017年 4月
Cisco Start ウェビナー資料
本資料に記載の各社社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

## Slide 2: Cisco Start シリーズ 製品ラインアップ
中小企業及び拠点、そして様々な業種に向けた最適な製品ポートフォリオ
① 新製品の追加
② エントリー モデル拡充
③ 業種別ソリューション展開
ワイヤレス
WAPシリーズ
スイッチ
SG350シリーズ
Start ルータ
Start スイッチ
Start ワイヤレス
Start セキュリティ
クラウドサービス
FindIT Network Management
Start サーバ
Cisco Spark
Cisco Umbrella

## Slide 3: 新製品の追加
New Cisco Start ワイヤレス
ハイパフォーマンス802.11 wave2対応ワイヤレスLANアクセスポイント
Aironet 1815 シリーズ
802.11ac Wave2対応ハイパフォーマンス
コンパクト、アンテナ内蔵
無線LANコントローラ機能搭載
Cisco Aironetブランドが、
4万円台から!! (市場想定価格、保守別）
Notes: ・Cisco Startワイヤレスの新製品、Aironet1815シリーズ。特徴は下記。
日本の要求にコミット
  企業、大規模大会のネットワークを支えてきたAironetシリーズのWave2対応無線LANアクセスポイント新製品
  もちろん日本語簡単セットアップウィザードも装備
コンパクト
  15㎝x15㎝ｘ厚さ3㎝のコンパクトサイズ、アンテナ内蔵、デザインもシンプルで設置場所に困らない
コントローラ機能搭載
  Aironetアクセスポイントが4万円台から（市場想定価格、49,800円）
販売開始時期4月1日より

## Slide 4: 新製品の追加
New Cisco Start ワイヤレス
Aironet 1815 シリーズ
1815m
高出力モデル
1815i
スタンダードモデル
1815w
ホテル・旅館に最適
壁掛けモデル
1815t
テレワーク向けモデル
ハイ パフォーマンス
802.11ac Wave2
2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応
コントローラ内蔵
Cisco Mobility Express（CME）で簡単設定
推奨設定値を自動適用
最大25台のアクセスポイントを集中管理
中小企業に最適、Cisco Aironet をさらにお求めやすく！
Notes: ・Wave2ハイパフォーマンスながらコンパクト、コントローラ内蔵
・4つのモデルを展開
１）スタンダードモデル
２）テレワーク向けモデル（有線対応）
３）壁掛けモデル（ホテル、旅館に最適）
４）高出力モデル

## Slide 5: Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 アクセスポイント ポートフォリオ
Centralized, FlexConnect and Mobility Express
エンタープライズ クラス
ミッション クリティカル
クラス最上位
2 High-poweredのみ利用可能
1850
4x4:3SS 80Mhz
1.7 Gbps Performance
内蔵・外付けアンテナ
Tx Beam Forming
2 GE Ports Uplink
USB 2.0
2800
4x4:3SS 160 MHz
5 Gbps Performance
2.4 and 5GHz or Dual 5GHz
2 GE Ports Uplink
CleanAir and ClientLink
内蔵・外付けアンテナ
スマート アンテナ コネクタ
拡張ロケーション1 (外部アンテナ)
USB 2.0
3800
4x4:3SS 160 MHz
5 Gbps Performance
2.4 and 5GHz or Dual 5GHz
2 GE Ports Uplink or 1 GE + 1 mGig (5G)
CleanAir and ClientLink
StadiumVision
内蔵・外付けアンテナ
スマート アンテナ コネクタ
拡張ロケーション1 (外部アンテナ)
USB 2.0
モジュラー対応
1815
4つのモデル展開
2x2:2SS 80 MHz
867 Mbps Performance
Tx Beam Forming
内蔵BLEゲートウェイ1
Max Transmit Power (dBm) per local regulations2
3 GE ローカル ダウンリンクポート(1xPoE出力含む）3
Local ports 802.1x 対応3
USB 2.04
1830
3x3:2SS 80MHz
867 Mbps Performance
Tx Beam Forming
1 GE Port Uplink
USB 2.0
1今後のアベイラビリティ
3 ウォールプレート、テレワーカーのみ対応
4 テレワーカーのみ使用可能
DNA Ready | RF Excellence | CMX | Centralized, FlexConnect or Mobility Express
Dual 5 GHz | Flexible Radio | HDX
Future Proof

## Slide 6: オフィス向けアクセスポイント
Cisco Aironet® 1815i Series
エンタープライズ クラス 2x2:2 SU/MU-MIMO 802.11ac Wave 2
デュアル ラジオ(2.4GHz/5GHz)
802.11ac Wave 2対応（80MHz）
Integrated Bluetooth Low Energy radio(BLE)*
Mobility Express対応
小型のフォーム ファクタで洗練されたデザイン: 15.24 x 15.24 x 3 cm
1 x アップリンク GigE ポート
Powered over Ethernet (PoE)
内蔵アンテナ
* Future availability
リリース時期：4-5月

## Slide 7: 壁掛け型アクセスポイント
Cisco Aironet® 1815w Series
無線、有線 同時接続
デュアル ラジオ(2.4GHz/5GHz)
802.11ac Wave 2対応（80MHz）
Dual-Radio, 2x2:2 SU/MU-MIMO
Integrated Bluetooth Low Energy radio*
数多くのグローバルな壁面接合基準やスペーサー キットにより直接壁へのマウントが容易となるようデザインされている
小型のフォーム ファクターで洗練されたデザイン: 140 x 89 x 32 mm (5.5 x 3.5 x 1.2 in)
3 x ローカルGigE イーサネット ポート + 1 x アップリンク GigEポート + 1 x パススルー用RJ45ポート
PoE（802.3af/ at)
PoE出力（LAN 1ポート）対応
最小対応バージョン8.4
* Future availability
リリース時期：5-6月

## Slide 8: OfficeExtend アクセスポイント
Cisco Aironet® 1815t Series
テレワーカーや超小規模拠点展開向け有線無線を介してリモート ワーカーに企業アクセスを提供
同時デュアル ラジオ(2.4GHz/5GHz)
2x2:2 802.11ac Wave 2対応（MU-MIMO含む）
洗練されたデザインによる最適化された無線カバレッジとケーブル管理
3 x GigE イーサネットポート、1 x アップリンクGigEポート
  最大2ポートを無線コントローラへ トンネル 接続可能（LAN3ポート以外）
USB port*
AC Adapter 付き
PoE出力（LAN 1ポート）対応
最小対応バージョン8.4
* future availability
リリース時期：6月以降

## Slide 9: 機能は変わらずコンパクトに！
1815w
Wall Plate
25%減
1810

## Slide 10: 802.11ac Wave 2 High-Power アクセスポイント
Cisco Aironet® 1815m Series
エンタープライズ クラス 2 x 2:2 SU/MU-MIMO 802.11ac Wave 2
デュアル ラジオ、デュアル バンド 802.11ac Wave 2, 80MHz
+4dB output power per antenna 日本では+2dBほどになる予定(技適のため)
Integrated Bluetooth Low Energy radio(BLE)*
Mobility Express
小型のフォーム ファクターで洗練されたデザイン: 15.24 x 15.24 x 3 cm
1 x アップリンク GigE ポート
Powered over Ethernet (PoE)
内蔵アンテナ
* Future availability
6月以降予定
リリース時期：6月以降

## Slide 11: Cisco Mobility Express Solution概要
ME Master対応 アクセス ポイント
Cisco Aironet 1815/1830/1850/
2800/3800 802.11ac Wave 2
アクセス ポイントが
他のアクセス ポイントへの 機能を提供
Master (コントローラ機能を提供)
Subordinate
(接続AP)
CAPWAP
無線クライアント
無線クライアント
Mobility Expressのメリット
コスト削減
運用コスト削減
※APとしても動作
※２台目以降のAPは設定不要
CAPWAP

## Slide 12: ME 8.4アップデート
※最新バージョンME 8.4は4-5月リリース予定
RFパラメータの詳細設定やApple連携の機能拡張を予定