## Slide 1: Cisco Startシリーズ Catalyst 2960-L 概要＆ポジショニング編
シスコシステムズ合同会社
2017年 5月
Cisco Start ウェビナー資料
本資料に記載の各社社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

## Slide 2: 本日お話する内容
Cisco Start 概要
Cisco Catalyst 2960-L 概要
最新アップデート
比較情報

## Slide 3: Cisco Start シリーズ
中堅・中小企業のお客様、及びに小規模拠点に最適な製品ポートフォリオ
① スタンダード モデル
② エントリー モデル
③ 業種別ソリューション展開
WAPシリーズ
SG/SFシリーズ
Start ルータ
Start スイッチ
Start ワイヤレス
Start セキュリティ
841M J
Catalyst 2960-L
Aironet 1800
ASA5506-X
Start サーバ
Start クラウド
UCS Cシリーズ
Cisco Spark
Cisco Umbrella

## Slide 6: Catalyst 2960-L シリーズ スイッチ

## Slide 7: Catalyst 2960-Lシリーズ概要
Cisco Startスイッチ
～世界のネットワークを支えるCatalystスイッチがより身近に
ファンレス、マグネット対応
※ファンレスは48ポートPoEモデル除く、マグネットはオプション
多様なポート モデル
※8/16/24/48ポート モデル
高機能 & かんたん設定
※IOS Enhanced LAN Lite、設定用のWebGUI

## Slide 8: Catalyst 2960-Lシリーズ スイッチ
型番 | WS-C2960L-8xx-JP |  | WS-C2960L-16xx-JP |  | WS-C2960L-24xx-JP |  | WS-C2960L-48xx-JP | 
 | 8TS | 8PS | 16TS | 16PS | 24TS | 24PS | 48TS | 48PS
外観 |  |  |  |  |  |  |  | 
10/100/1000 Base-T SFP | 8ポート 2ポート |  | 16ポート 2ポート |  | 24ポート 4ポート |  | 48ポート 4ポート | 
PoE/PoE+(最大数) ※PoEもしくはPoE+ | × | PoE：4 PoE+:2 | × | PoE：7 PoE+:4 | × | PoE：12 PoE+:6 | × | PoE：24 PoE+:12
ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
サイズcm （高さ × 幅 × 奥行） | 4.4 × 26.8 × 21.5 | 4.4 × 26.8 × 24.0 | 4.4 × 26.8 × 21.5 | 4.4 × 26.8 × 24.0 | 4.4 × 44.5 × 24.0 | 4.4 × 44.5 × 26.5 | 4.4 × 44.5 × 24.0 | 4.4 × 44.5 × 29.2
重量(kg) | 2.02 | 2.56 | 2.06 | 2.6 | 3.0 | 3.46 | 3.27 | 4.65
※PoE: 15.4W, PoE+: 30Wとして計算

## Slide 9: Catalyst 2960-Lシリーズ スイッチ
こんなお客様に！
インテリジェンスな島スイッチを探している
新しくAPの設置を検討している
上位スイッチでCisco Catalystシリーズを利用している
机の横に設置可能なスイッチを探している

## Slide 10: Cisco Configuration Professional for Catalyst
プロビジョニング
モニタリング
トラブルシューティング メンテナンス
セットアップ ウィザード
シンプルなユーザ インタフェース
VLAN、ポート設定
システム状態、ポート ステータス、PoE情報
接続されているデバイスの可視化
アラーム表示
IOSイメージ アップグレード、再起動、初期化
日本語GUIでかんたんにスイッチを設定！

## Slide 11: 最新アップデート

## Slide 12: 最新アップデート
最新のIOSイメージ、15.2.5E2を5月にリリース
IOSのイメージのみ
IOSイメージ+CCP for Catalyst

## Slide 13: 最新アップデート
IOS 15.2.5E2
スタティック ルート
Persistent PoE
Bluetooth
GLC-TE対応
CCP for Catalyst
スタティック ルート
複数ポート同時設定
ポート チャネル
コマンドライン インタフェース
VTPモード設定(トランスペアレント) ※セットアップ ウィザートのみ
Notes: ポートチャネル設定
複数ポート同時設定
スタティックルート設定
  スタティックルート :サポート機種: 3560CX, 2960X/XR, 2960L
コマンドラインインタフェース
VTPモード(Transparent) 設定 (セットアップウィザードのみ)

## Slide 14: スタティック ルート対応
Catalyst 2960-Lにレイヤ3機能を追加
15.2.5E2以前：L2機能のみ
ルータが
ルーティング処理
15.2.5E2以降：L3機能の追加
スイッチが
ルーティング処理

## Slide 15: Persistent PoE
スイッチの再起動中もPoE電源を供給
  セキュリティ カメラ
  アクセス ポイント
  ビデオ端末
  IP Phone

## Slide 16: 複数ポートの設定
Ctrlキーを押しながら、同じ設定をするポートをクリック
複数ポートの同時設定、ポート チャネル設定に対応

## Slide 17: コマンドライン インタフェース
ここをクリックして入力画面を表示
showコマンドの出力、設定変更に対応！

## Slide 18: スタティック ルート設定
スタティック ルート情報
アクセス スイッチでのルーティングが可能に！

## Slide 19: VTPモード設定(セットアップ ウィザード)

## Slide 20: 製品比較

## Slide 21: 8ポート PoEモデル
 | Cisco |  |  | A社 | B社 | C社
型番 | WS-C2960L-8PS-JP | SG350-10MP-K9 | MS220-8P-HW | - | - | -
外観 |  |  |  |  |  | 
LANポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート
ポート規格 | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T
ルーティング プロトコル | スタティックIPｖ４ルーティング | スタティックIPｖ４ルーティング | - | - | スタティックIPv4ルーティング | スタティックIPｖ４ルーティング
アップリンク | SFPx2 | SFPx2 | SFP×2 | SFPx2 | SFPなし | SFPx2
リンク アグリゲーション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能
電源 | 内蔵 | 外部AC電源 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | ？
外寸(HxWxD cm） | 4.4×26.8×24 | 4.4 × 27.9 × 17.0 | 4.46×23×22.9 | 4.25×27.5×21 | 4.3×21.5×13 | 4.4×33×23
重量 kg | 2.56 | 1.19 | 1.08 | 2.1 | 0.8 | 2.5
筐体色 | 白 | 黒 | シルバー | グレー | 黒 | 黒
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファン | ファンレス | ファン
USBポート | あり、ファイル管理 USBブート可(イメージ) | あり ファイル管理可 | なし | なし | なし | ？
マグネット装着 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可
電源供給 | あり PoE(15W), POE+(30W) | あり PoE(15W), POE+(30W) | なし | あり PoE(15W), POE+(30W) | あり PoE(15W), POE+(30W | あり PoE(15W), POE+(30W)
保証年数 | 販売終了後5年 | 販売終了後5年 | 販売終了後7年 | 購入日より5年 | 購入日より標準3年 | ライフタイム保証
※他社製品情報はデータシートから抽出、ご利用の際はご自身で内容が正しいかご確認下さい

## Slide 22: 8ポート PoEなしモデル
 | Cisco |  |  | A社 | B社 | C社
型番 | WS-C2960L-8TS-JP | SG350-10-K9-JP | MS220-8-HW | - | - | -
外観 |  |  |  |  |  | 
LANポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート
ポート規格 | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T
ルーティング プロトコル | スタティックIPｖ４ルーティング | スタティックIPｖ４ルーティング | - | - | スタティックIPv4ルーティング | スタティックIPｖ４ルーティング
アップリンク | SFPx2 | SFPx2 | SFP×2 | SFPx1 | SFPなし | SFP×2
リンク アグリゲーション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能
電源 | 内蔵 | 外部AC電源 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | ？
外寸(HxWxD cm） | 4.4×21.5×24 | 4.4 × 27.9 × 17.0 | 4.46×23×22.9 | 3.8×26.3×17.9 | 3.1×17.7×10.3 | 4.4×26.6×16.2
重量 kg | 2.02 | 1.09 | 1.34 | 1.4 | 0.5 | 1.0
筐体色 | 白 | 黒 | シルバー | グレー | 黒 | 黒
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス
USBポート | あり、ファイル管理 USBブート可(イメージ) | あり ファイル管理可 | なし | なし | なし | ?
マグネット装着 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可
電源供給 | なし | なし | なし | なし | なし | なし
保証年数 | 販売終了後5年 | 販売終了後5年 | 販売終了後7年 | 購入日より5年 | 購入日より標準3年 | ライフタイム保証
※他社製品情報はデータシートから抽出、ご利用の際はご自身で内容が正しいかご確認下さい

## Slide 23: 16ポートモデル
 | Cisco | A社 | B社 | Cisco | A社 | B社
型番 | WS-C2960L-16PS-JP | - | - | WS-C2960L-16TS-JP | - | -
外観 |  |  |  |  |  | 
PoE対応 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓
LANポート | 16ポート | 16ポート | 16ポート | 16ポート | 16ポート | 16ポート
ポート規格 | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T
ルーティング プロトコル | スタティックIPｖ4ルーティング | - | スタティックIPv4ルーティング | スタティックIPｖ4ルーティング | - | スタティックIPv4ルーティング
アップリンク | SFPx2 | SFPx2 | SFPｘ２ | SFPx2 | SFPx1 | SFPx2
リンク アグリゲーション | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能
電源 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵
外寸(HxWxD cm） | 4.4×26.8×24 | 4.4×34.1×29.0 | 4.3×33.0×23.1 | 4.4×21.5×24 | 4.4×34.1×21.0 | 4.1×33.0×23.1
重量 kg | 2.６ | 3.0 | 2.8 | 2.06 | 2.0 | 2.2
筐体色 | 白 | グレー | 黒 | 白 | グレー | 黒
ファン | ファンレス | ファンあり | ファンあり | ファンレス | ファンレス | ファンレス
USBポート | あり、ファイル管理 USBブート可(イメージ) | なし | なし | あり、ファイル管理 USBブート可(イメージ) | なし | なし
マグネット装着 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能
電源供給 | あり PoE(15W), POE+(30W) | あり PoE(15W), POE+(30W) | あり PoE(15W), POE+(30W) | なし | なし | なし
保証年数 | 販売終了後5年 | 購入日より5年 | 購入日より標準3年 | 販売終了後5年 | 購入日より5年 | 購入日より標準3年
※他社製品情報はデータシートから抽出、ご利用の際はご自身で内容が正しいかご確認下さい