## Slide 1: Cisco Startシリーズ エントリー モデル アクセスポイント編
Cisco Start ウェビナー資料
シスコシステムズ合同会社
2017年 3月

## Slide 2: Cisco Start シリーズ 製品ラインアップ
中小企業及び拠点、そして様々な業種に向けた最適な製品ポートフォリオ
① 新製品の追加
② エントリー モデル拡充
③ 業種別ソリューション展開
ワイヤレス
WAPシリーズ
スイッチ
SG350シリーズ
Start ルータ
Start スイッチ
Start ワイヤレス
Start セキュリティ
クラウドサービス
FindIT Network Management

## Slide 3: ② エントリー モデル
ワイヤレスWAP/ スイッチSGシリーズ
SG350マネージド スイッチ
10/24/48ポート（POEあり）
WAP131-J
縦型モデル
WAP150-J
コンパクト2x2
802.11acモデル
WAP571-J
3x3 802.11acモデル
WAP361-J
壁掛けモデル
統合管理ツール
FindITネットワーク マネージメント
かんたん設定
※クラスタリング技術による一括設定(WAP）
安心サポート
※センドバックによる製品保証
低価格 ＆ 高機能
※最新802.11acに対応（WAP）
※USBによる起動・セットアップ対応（SG)

## Slide 4: ② エントリー モデル
ワイヤレスWAP/ スイッチSGシリーズ
SG350マネージドスイッチ
10/24/48ポート（POEあり）
WAP131-J
縦型モデル
WAP150-J
コンパクト2x2
802.11acモデル
WAP571-J
3x3 802.11acモデル
WAP361-J
壁掛けモデル
統合管理ツール
FindITネットワーク マネージメント
かんたん設定
※クラスタリング技術による一括設定(WAP）
安心サポート
※センドバックによる製品保証
低価格 ＆ 高機能
※最新802.11acに対応（WAP）
※USBによる起動・セットアップ対応（SG)
Cisco 無線LAN製品(WAP)が、1万円台から!!
(市場想定価格）

## Slide 5: WAPアクセスポイント一覧
機能
価格
スループット、アンテナ数は 5GHz を記載
4x4:4:4などの表記について - 送信アンテナx受信アンテナ:SU-MIMOのストリーム数:MU-MIMOのストリーム数
WAP150-JP
2x 2:2 MIMO
802.11ac
エントリーモデル
シングル ポイント セットアップ
WAP571-JP
3x 3:3 MIMO
802.11ac
Over 1Gbps
アドバンスドモデル
シングル ポイン トセットアップ
スペクトラム分析
802.11ac
Aironet
シリーズ
WAP361-JP
2x 2:2 MIMO
802.11ac
Over 1Gbps
特定用途向けモデル
壁設置
シングル ポイン トセットアップ
GE x 4port
WAP131-JP
600Mbps
802.11n
価格重視の
スタンドアロン モデル
縦置き
WAPシリーズ

## Slide 6
小規模向け Cisco Wireless Access Point（WAP）シリーズ
Cisco Start エントリー モデル ワイヤレス LAN アクセスポイント
簡単導入、低価格の企業向け無線LAN
Cisco Start シリーズ 新製品紹介
●低価格でご導入可能なエントリーモデル
●スモール ビジネス サポートセンター(SBSC)による安心サポート
●802.11ac Wave1 に対応（Cisco WAP 131 を除く）
●クラスタリング技術により、無線LANコントローラ不要で 複数台のアクセスポイントの管理・設定を実現 （Cisco WAP 131 を除く）
●日本語GUIによる管理画面でウィザードによる 初期セットアップに対応
●PoE（Power over Ethernet）/POE+に対応
●日本語 GUI による簡単なネットワーク設定
主な機能、特長
 | Cisco WAP 131 | Cisco WAP 150 | Cisco WAP 361 | Cisco WAP 571
対応規格 | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac Wave1 |  | 
ラジオ | デュアル バンド対応（2.4GHz/5GHz） |  |  | 
MIMO | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 3x3:3
PoE/PoE+ | ○ | ○ | ○ | ○
ポート | GE × 1 | GE × 1 | GE × 5 （1PD+1PSE） | GE × 2 w/Static LAG
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵
サイズ（高さ × 幅 × 奥行） | 17.0 × 3.59 × 17.0 cm | 3.8 × 13.5 × 13.5 cm | 4.58 × 16.5 × 11.0 cm | 4.0 × 23.0 × 23.0 cm
重量 | 0.40 kg | 0.35 kg | 0.48 kg | 0.778 kg
Cisco WAP 150
Cisco WAP 571
■主な仕様
Cisco WAP 361
（ホテル、集合住宅向け）
Cisco WAP 131
（小規模オフィス向け）

## Slide 7: WAP150パフォーマンス デモ ビデオ
WAP150に50台のクライアントを接続
ユニキャストにて動画を配信
WAP150(上段)では50台のクライアントであまり遅延なく動画が再生される
Link:
https://youtu.be/VbCm_B_xjyc
もしくは、Googleにて”Cisco 無線 限界 youtube”で検索

## Slide 8
WAP150 簡単設定ご紹介

## Slide 9: ベーシック セットアップ

## Slide 10: WAP150外観図
上面
側面
3
2
4
5
リセット ボタン。長押しにより工場初期化が可能です。
物理ポート。PoE受電対応。
電源ボタン。AC電源を利用している場合にのみ有効です。
AC電源
2
1
3
4
1
LEDランプ。APのステータスにより表示が変わります。
5

## Slide 11: シナリオと構成
PoEスイッチ
WAP
150
シナリオ
フロアーにAPを2台設置
1台をウィザードで設定
SSID“wap150-office”を作成
セキュリティは事前共通鍵 (PSK) を使用
2台目をクラスタ機能を利用して設定
管理IPアドレスを設定し、一括管理
管理IPアドレス
クラスタ名 : cluster
クラスタ
管理 LAN: 192.168.100.0/24
業務 LAN: 172.16.1.0/24
管理IP 192.168.100.254
業務IP 172.16.1.254
wap150-office
クラスタ | 設定などが同期できる機能
クラスタ名 | 同期する範囲、識別子
管理IPアドレス | クラスタ全体で共有する仮想IPアドレス
192.168.100.11
192.168.100.12
192.168.100.10
SSID

## Slide 12: 設定手順
手順
1台目を電源を入力
APの環境を設定
SSIDを設定
設定反映
2台目接続
クラスタ名を指定
終了
IPアドレスや時刻、クラスタ名を
設定します。
2.4GHz/5GHzそれぞれ設定します。
1台目に設定したクラスタ名を指定します。
管理IPアドレスの設定
設定反映
クラスタ全体を管理するIPアドレスを
設定します。

## Slide 13: 電源投入後
SSID 「CiscoSB-Setup」が見えるようになります。
  以下の設定で接続して下さい。
  WPA2-Personal (PSK)
  パスワード : cisco123
ウェブ ブラウザを使用してAPに接続して下さい。
  https://192.168.1.245/ *1
  ユーザ名 : cisco
  パスワード : cisco
*1: DHCPサーバが利用できる環境ではDHCPサーバでAPのIPアドレスを確認して下さい。

## Slide 14: 1台目の設定

## Slide 15: シナリオと構成
PoEスイッチ
WAP
150
シナリオ
フロアーにAPを2台設置
1台をウィザードで設定
SSID“wap150-office”を作成
セキュリティは、事前共通鍵を使用
2台目をクラスタ機能を利用して設定
管理IPアドレスを設定し、一括管理
管理 LAN: 192.168.100.0/24
業務 LAN: 172.16.1.0/24
管理IP 192.168.100.254
業務IP 172.16.1.254
CiscoSB-Setup  wap150-office
クラスタ | 設定などが同期できる機能
クラスタ名 | 同期する範囲、識別子
管理IPアドレス | クラスタ全体で共有する仮想IPアドレス
192.168.1.245  192.168.100.11
SSID
クラスタ名 : cluster
クラスタ

## Slide 16: 1台目の設定項目
ようこそ
構成
  IPアドレス
  シングル ポイント設定 (クラスタ)
  時刻設定 (タイムゾーン、NTP)
  デバイスのパスワード (WAP用)
無線 1(2.4GHz)
  ネットワーク名 (SSID)
  ワイヤレス セキュリティ (Open、PSK)
  VLAN ID
無線 2(5GHz)
  ネットワーク名 (SSID)
  ワイヤレス セキュリティ (Open、PSK)
  VLAN ID
キャプティブ ポータル (ゲスト アクセス)
  作成
  ネットワーク名 (SSID)
  ワイヤレス セキュリティ (Open、PSK)
  VLAN ID
  リダイレクト URL
概要
完了

## Slide 17: デモ (録画)
https://youtu.be/hDCZbNvoZa4
00:00頃

## Slide 18: 工場初期化状態のAPの起動
WPA2-Personal (PSK)
パスワード : cisco123
CiscoSB-Setup
SSID
で接続して下さい。

## Slide 19: 192.168.1.245にアクセス
ユーザ名: cisco
パスワード: cisco
http://192.168.1.245/
に接続して下さい。
初めてログインする、セットアップ ウィザードが起動します。

## Slide 20: Tips : ブラウザからセキュリティの警告
「この接続ではプライバシーが保護されていません」と表示された場合
Chrome
証明書が公の認証局の承認を受けていない場合
「詳細設定」をクリック
「x.x.x.xにアクセスする(安全ではありません)」をクリック
「安全な接続ではありません」と表示された場合
Firefox
「エラー内容」をクリック
「例外を追加...」をクリック
「セキュリティ例外を承認」をクリック

## Slide 21: ようこそ
1
アクセスポイントを簡単に設定できるウィザードを始めます。
1
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 22: IPアドレスの設定
1
2
3
1
2
3
[静的IPアドレス]を選択して下さい。
ネットワーク情報を設定して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 23: シングル ポイント設定 (クラスタ構成)
1
2
3
1
2
3
[新しいクラスタ名]を選択して下さい。
クラスタ内で共有する[新しいクラスタ名]を入力して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 24: 時間設定
1
2
3
1
2
3
[タイムゾーン]で「日本」を選択して下さい。
組織内でNTPサーバがあれば、変更して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 25: デバイスのパスワード
1
2
1
2
WAP150へアクセスするためのパスワードを設定して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
以下の条件を満たす必要があります。
8文字以上
3種類の文字 (英大文字、英小文字、数字/記号) の混在
パスワードの条件
「パスワードの複雑性」を無効化することで、パスワードの条件がなくなりますが、セキュリティが低くなるのでお勧めしません。

## Slide 26: 2.4GHzの ネットワーク名
1
2
1
2
[ネットワーク名(SSID)] を変更して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 27: 2.4GHzの ワイヤレス セキュリティ
1
3
1
2
[最も強力なセキュリティ] を選択して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
2
3
[セキュリティ キー]を設定して下さい。
TKIPには脆弱性があるため、利用をお勧めしていません。
セキュリティなしは 暗号化されていないため、メール受信などでユーザ名、パスワードが漏洩する可能性があります。

## Slide 28: 2.4GHzの VLAN ID
1
2
1
2
設定したSSIDに紐づける VLAN ID を設定して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
一般的なスイッチは標準がVLAN 1 (タグなし) になっています。ネットワークを分けない場合は、1を選択して下さい。

## Slide 29: 5GHzの ネットワーク名
1
2
1
2
[ネットワーク名(SSID)] を変更して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 30: 5GHzの ワイヤレス セキュリティ
1
3
1
2
[最も協力なセキュリティ] を選択して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
2
3
[セキュリティ キー]を設定して下さい。
TKIPには脆弱性があるため、利用をお勧めしていません。
セキュリティなしは 暗号化されていないため、メール受信などでユーザ名、パスワードが漏洩する可能性があります。

## Slide 31: 5GHzの VLAN ID
1
2
1
2
設定したSSIDに紐づける VLAN ID を設定して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
一般的なスイッチは標準がVLAN 1 (タグなし) になっています。ネットワークを分けない場合は、1を選択して下さい。

## Slide 32: キャプティブ ポータル
1
2
1
2
[いいえ」が選択されていることを確認して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。
キャプティブ ポータルは、ネットワークを利用させる前に、認証や利用許諾などを行うためにHTTPクライアントを強制的に表示させる特定のWEBサイトです。

## Slide 33: 概要
1
2
1
2
設定内容を確認して下さい。
間違いがなければ、[送信]をクリックして下さい。
誤りがある場合は、[戻る] をクリックして該当のページに移動し、修正して下さい。

## Slide 34: 完了
設定を変更しています。
新しいSSIDが見えてきたら設定が完了です。
新しいSSIDで接続できるか確認して下さい。

## Slide 35: 2台目の設定 オプション

## Slide 36: クラスタとは?
マスター
グルーピング
管理ネットワークが同一内で、同じクラスタ名を持つAPが クラスタとして構成
クラスタ内では、1つのAPがマスターとなり 全体の設定を管理
最大4個まで構成可能
設定を配布

## Slide 37: シナリオと構成
PoEスイッチ
WAP
150
シナリオ
フロアにAPを2台設置
1台をウィザードで設定
SSID“wap150-office”を作成
セキュリティは事前共通鍵 (PSK) を使用
2台目をクラスタ機能を利用して設定
管理IPアドレスを設定し、一括管理
管理 LAN: 192.168.100.0/24
業務 LAN: 172.16.1.0/24
管理IP 192.168.100.254
業務IP 172.16.1.254
wap150-office
クラスタ | 設定などが同期できる機能
クラスタ名 | 同期する範囲、識別子
管理IPアドレス | クラスタ全体で共有する仮想IPアドレス
192.168.100.11
SSID
CiscoSB-Setup  wap150-office
192.168.1.245  192.168.100.12
クラスタ名 : cluster
クラスタ

## Slide 38: 2台目の設定項目
ようこそ
構成
  IPアドレス
  シングル ポイント設定
それ以外の設定は、クラスタから情報を
取得するので設定不要

## Slide 39: デモ (録画)
https://youtu.be/hDCZbNvoZa4
04:45頃

## Slide 40: IPアドレスの設定
1
2
3
1
2
3
[静的IPアドレス]を選択して下さい。
ネットワーク情報を設定して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 41: シングル ポイント設定 (クラスタ構成)
1
2
3
1
2
3
[新しいクラスタ名]を選択して下さい。
クラスタ内で共有する[新しいクラスタ名]を入力して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 42: シングル ポイント設定
1
2
3
1
2
3
[既存のクラスタに参加]を選択して下さい。
1台目に設定したクラスタ名を[既存のクラスタ名]に入力して下さい。
[次へ]をクリックして下さい。

## Slide 43: シングル ポイント設定
1
2
1
2
クラスタ名に誤りがないか確認して下さい。
問題がなければ[送信]をクリックして下さい。
2台目以降の設定は、
IPアドレスとクラスタ名
の二項目だけです。

## Slide 44: クラスタからの設定完了
同一クラスタのAPが見つかると設定が反映されます。
この画面が表示されたら、設定完了です。

## Slide 45: 2台目のAPに接続して設定を確認
設定がマスターから反映されていることが確認できます。

## Slide 46: 管理IPアドレスの設定

## Slide 47: 管理IPアドレスとは?
マスター
同一クラスタ内
マスター
障害で遷移
自動選出
?
今どのAPがマスターか分からない
マスター
同一クラスタ内
!
マスターとなったAPは同時に管理IPアドレスも管理するため、マスターを探さなくても設定が可能
管理IPアドレス
仮想

## Slide 48: シナリオと構成
PoEスイッチ
WAP
150
シナリオ
フロアにAPを2台設置
1台をウィザードで設定
SSID“wap150-office”を作成
セキュリティは事前共通鍵 (PSK) を使用
2台目をクラスタ機能を利用して設定
管理IPアドレスを設定し、一括管理
管理IPアドレス
クラスタ名 : cluster
クラスタ
管理 LAN: 192.168.100.0/24
業務 LAN: 172.16.1.0/24
管理IP 192.168.100.254
業務IP 172.16.1.254
wap150-office
クラスタ | 設定などが同期できる機能
クラスタ名 | 同期する範囲、識別子
管理IPアドレス | クラスタ全体で共有する仮想IPアドレス
192.168.100.11
192.168.100.12
192.168.100.10
SSID

## Slide 49: デモ (録画)
https://youtu.be/hDCZbNvoZa4
06:45頃

## Slide 50: クラスタ用の管理IPアドレスの設定
1
2
1
2
[シングル ポイント設定] の[アクセスポイント]を選択して下さい。
クラスタ全体を管理するIPアドレスを設定して下さい。
3
3
[保存]をクリックして下さい。

## Slide 51: 管理IPアドレスで接続
1
設定した管理IPアドレスを指定して接続して下さい。
1
1
ユーザ名、パスワードを入力して、ログインして下さい。
2

## Slide 52: シングル ポイント設定で全体を確認
クラスタ内のAPの一覧
クラスタ内のAPが提供している無線ンチャネルの一覧
※クラスタ内のクライアント一覧も確認が可能です

## Slide 53: この資料に関連するサイト
Cisco Start
  http://www.cisco.com/jp/go/start
小規模向け Cisco Wireless Access Point シリーズ
  http://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/cisco-start/product_wap.html
Cisco Start WAP150 ワイヤレス かんたんセットアップ ガイド
  http://www.cisco.com/c/dam/m/ja_jp/solutions/cisco-start/pdf/cisco_wap150_setupguide.pdf
Cisco Start WAP アクセスポイント設定ビデオ
  https://youtu.be/hDCZbNvoZa4

## Slide 54: ウェビナー開催時にいただいた お問い合わせへの回答

## Slide 55: QA１
クラスタは何台まで できますか？ 別の機器ともクラスタできますか？＞スライド56参照
クラスタ名の登録可能な文字や字数の制限について＞スライド56参照
WLC(Wireless LAN Controller) と冗長化することは出来ますか＞スライド56参照
コマンド ラインにも対応していますか＞スライド56参照
VLAN越えは出来ますか ＞管理ネットワークは同一ネットワークである必要があります
管理IPを設定してない場合 どれがマスターか分かりますか＞・・・ スライド57 参照
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 56: クラスタ設定に関する回答
・同じネットワーク 同じクラスタ名の間で クラスタ可
・同型番のみクラスタ可
・全てGUIにて設定（CLIは未対応）コンソール ポートはありません
・WLC(Wireless LAN Controller) との接続不可
・クラスタ名 １～64文字 英数字と特殊文字（デフォルトはciscosb-cluster)
機器名 | WAP131 | WAP150 | WAP361 | WAP571
クラスタ可能台数 | できない | 4 | 8 | 16
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 57: 管理IPを設定していない場合、どれがマスターか 分かりますか
1台のAPにアクセス
シングルポイント設定＞アクセスポイント 内で クラスタコントローラが 「はい」になっているものがマスター

## Slide 58: QA2
工場出荷時にする方法は＞スライド59参照
壁面取り付け金具は別売りですか 天井面への取り付けは可能ですか＞スライド60、61参照
設定内容をエクスポート/ インポートできますか＞スライド62参照
PI (Prime Infrastructure) 連携は出来ますか ＞PIでのサポートは出来ません
推奨されるユーザ サポートが無線あたり最大64接続ユーザ、10アクティブ ユーザ
というのは 2.4G/5Gそれぞれですか＞トータル数です 帯域別ではありません
MACアドレス登録数の上限はいくつでしょうか＞512 以上になります
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 59: 工場出荷時の状態に戻す方法
APにログインできる場合 管理＞再起動＞出荷時のデフォルトで再起動可
APパスワードが不明な場合 RESETボタンを押したまま
LEDが一度消えてもそのまま押し続け 再度点灯で離す
側面
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 60: WAP150マウント-1
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9lKZ47Q4v0k
付属品のねじ

## Slide 61: WAP150マウント-2
ネジ以外のマウント キットは なし(別売りもなし）
壁面か デスクに設置

## Slide 62: 設定のエクスポート/ インポート
管理ー構成ファイルのダウンロード/ バックアップにて対応可

## Slide 63: QA3
同一周波数帯で複数のSSIDを作成することはできるのか＞スライド64参照
SSIDごとにアクセス リストを作成することは出来ますか＞スライド65参照
ステルス機能はありますか＞スライド66参照
同一APの同一SSID配下のPCの通信を止めることはできますか？） ＞
無線同士での通信をAP内で止める機能はありません（P2Pブロッキング非対応）
リンク速度が芳しくないクライアントを切断する設定、機能はありますか＞
スライド67参照
SSIDにつないでいるクライアントが移動したときに、最寄のWAPにつながるのか＞
ローミングは可能ですが 端末依存になります
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 64: 同一周波数帯で複数のSSIDを作成することはできますか
2.4G x4 5Gx4 計8つのSSIDを作成

## Slide 65: SSIDごとにアクセス リストを作成することは 出来ますか
SSID作成後＞ACLルールでACL名 ルール作成＞ACLアソシエーションで割り当て

## Slide 66: ステルス機能はありますか
SSIDブロードキャストのチェックを
はずすとSSIDが非公開になる

## Slide 67: リンク速度が芳しくないクライアントを切断する設定、機能はありますか
ワイヤレス＞無線 レガシー レットセット 通信レートを有効化無効化できる 低速度を無効化する

## Slide 68: QA4
RADIUSサーバ認証は使えますか 内蔵RADIUSはありますか＞スライド69参照
802.1X対応していますか＞スライド70参照
障害時にメールを送る機能はありますか＞スライド71参照
WDS機能はありますか＞スライド72参照
QoS機能はありますか＞スライド72参照
WWM機能はありますか＞ありません
無線出力をスケジュール管理できますか＞時間でOFFする機能はあります
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 69: RADIUSサーバ認証は使えますか
システム セキュリティ＞RADIUSサーバより設定可能
内蔵RADIUSはありますか＞内臓RADIUSは搭載されておりません
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 70: 802.1Xに対応していますか
システム セキュリティ＞802.1Xより設定可能
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 71: 障害時にメールを送る機能は ありますか
管理ー電子メール アラート にて対応可能

## Slide 72: WDS機能は ありますか
ワイヤレス-WDSブリッジ にて設定可

## Slide 73: QoS機能は ありますか
サービス品質 内にて設定可能

## Slide 74: QA5
キャプティブ ポータルの設定方法＞スライド74～77参照
認証のDBについて＞ローカルになります SNS認証は ありますか＞ありません
機器に設置されているIPアドレスを調べるツールはありますか＞スライド78参照
MACアドレス制限はできますか 管理するAPに一括設定できますか＞スライド79参照
既にAironetが導入されている環境に追加した場合 相互干渉など おきませんか
＞管理する技術が違うため、お互いに独立しています
標準製品保障はどのようになっていますか
＞製品の機能や設定等に関するプリセールス、ポストセールスまた故障交換に対応する 専用サポート窓口(SBSC: Small Business Support Center)が標準で付属しています。 平日9:00-18:00、電話もしくは emailによるお問い合わせが可能です。
クライアントを静的なIPで使用することはできますか＞可能です
クライアントの台数を見ることはできますか＞スライド80参照
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 75: キャプティブ ポータルについて
以下より設定が可能

## Slide 76: キャプティブ ポータル インスタンス設定

## Slide 77: キャプティブ ポータル Web ポータルのカスタマイズ

## Slide 78: 機器に設置されているIPアドレスを調べる ツールは ありますか
FindITを利用する事で確認することが出来ます http://www.cisco.com/jp/go/findit/download

## Slide 79: MACフィルタリングについて
ワイヤレス＞MACフィルタリング
Notes: 本日利用したパワーポイントは後日配布させて頂きますし
その他本日案内しました資料はこちらをご参照ください
一番下には 先ほどお見せした設定動画のURLもございますので
ぜひご活用ください
設定が簡単でかつお求め安い WAP150是非 ご利用ください
以上 WAP150のご紹介になります
ご質問などございましたら お気軽にWebEXのチャットでごご質問ください
何かあれば ウェビナー事務局のメールにご連絡ください

## Slide 80: クライアントの台数を確認することが出来ますか
シングルポイント＞セッション にて ユーザMACを確認することが可能