## Slide 1
2017年7月
シスコシステムズ合同会社
PSU Week 2017 May 抜粋 Cisco Mobility Express をもう一度
本資料に記載の各社社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

## Slide 2: Cisco Mobility Express(CME)を もう一度始めから
本セッションではWave2 APからサポートされた新しいコントローラソリューションを紹介します。
既存コントローラ モデル、Autonomous APとの比較も行い、CMEのメリット、注意点などを お伝えします。

## Slide 3: アジェンダ
Cisco Mobility Express （CME）とは なにか？
Cisco Mobility Express （CME）を展開するために ご理解いただきたい事
Autonomous APとの比較
バージョン毎の機能
よくある質問
まとめ

## Slide 4: Cisco Mobility Express (CME) とは なにか？

## Slide 5: CMEとは なにか
Wave2 APからサポートされた新しい集中管理型ソリューションです。
箱から取り出してから設定して運用するまで容易です。
運用はブラウザから行います。（一部CLIコマンドがサポートされます）
サポートするAPはAP1815、AP1832、AP1852、AP2800、AP3800、AP1560です。 1815tはCMEをサポートしません。
中、小規模な無線展開に最適です。
APライセンスは必要ありません。
エンタープライズ クラス ワイヤレス機能
集中管理
コントローラ機能を内蔵

## Slide 6: CME 初期設定は、3ステップで完了します
１
2
3
8.3から セットアップ ウィザードが
日本語化されています！

## Slide 7: CME 初期設定セットアップの流れ
APに電源(ACまたはPoE) を接続
APが初期設定用SSIDを出力
ブラウザを開いてCMEに接続
PC、スマホを無線接続
コントローラ、無線の設定
CMEが再起動
開始
終了
SSID: CiscoAirProvision

## Slide 8: CME メニューの日本語化（8.3から）
Provision | Monitor | Troubleshoot
PCでも
携帯でも

## Slide 9: CME より多くの情報を集約して表示できる ユーザ インターフェイス
アクセスポイントやクライアントの活動状況、見えない無線の 状況を一目で確認できるよう UI を工夫しています。

## Slide 10: GUI モニタリング ダッシュボード

## Slide 11: GUI アクセスポイント ビュー

## Slide 12: GUI アクセスポイント RFトラブルシューティング

## Slide 13: GUI アクセスポイント CleanAir

## Slide 14: GUI 不正AP

## Slide 15: GUI ベスト プラクティス
Ciscoが積み重ねてきた、ベストプラクティスが適用されています。

## Slide 16: CMEとはなにか？ 物理コントローラとの比較
CME
コントローラ機能とAP機能をWave2AP内に実装 します。
冗長化はCMEを構成するAP内で自動的に 行われます。
CMEは同一ネットワーク（Layer2内）で展開します。 （管理VLANのみ Layer2内）
APのモードはFlexconnectです。
APライセンスが不要です。
APの機種によってサポートAP、クライアント数が 異なります。（8.4～）
WLC
専用コントローラが必要です。
冗長化はN＋１、SSOがサポートされます。
コントローラはセンターに配置し、ネットワークを 跨ぐ展開が可能です。
APのモードはLocal、Flex、Mesh等複数のモードをサポートします。
APの数でライセンスが必要です。
ライセンスはRTU（5520、8540、ｖWLC）です。

## Slide 17: アクセスポイントとスケーラビリティ リリース8.3まで
AIR-AP1815I-Q-K9
AIR-AP1832-Q-K9
AIR-AP1852-Q-K9
AIR-AP2800-Q-K9
AIR-AP3800-Q-K9
AIR-AP1562-Q-K9
25
500
25
500
25
500
25
500
25
500
25
500

## Slide 18: アクセスポイントとスケーラビリティ リリース8.4から
AIR-AP1815I-Q-K9
AIR-AP1832-Q-K9
AIR-AP1852-Q-K9
AIR-AP2800-Q-K9
AIR-AP3800-Q-K9
AIR-AP1562-Q-K9
AIR-AP1815w-Q-K9
50
1000
50
1000
100
2000
50
1000
50
1000
100
2000
50
1000

## Slide 19: Cisco Mobility Express (CME)を展開するために ご理解いただきたいこと

## Slide 20: CME ネットワーク DHCP 8.2まで
ネットワーク側に外部DHCPサーバが必要です。
このDHCPサーバから全てのAPのアドレス、ワイヤレス クライアントのアドレスを
配布します。
デフォルト ゲートウェイ
管理VLANネットワーク

## Slide 21: CME ネットワーク DHCP 8.3から
コントローラに内蔵DHCPサーバが実装されました。 このDHCPサーバから全てのAPのアドレス、ワイヤレス クライアントのアドレスを配布できます。
サポート コミュニティにDHCP設定解説があります。
https://supportforums.cisco.com/ja/document/13078676
デフォルト ゲートウェイ
管理VLANネットワーク

## Slide 22: CME ネットワーク デフォルト ゲートウェイ 8.2まで
CME起動時にデフォルト ゲートウェイへ疎通を確認します。
デフォルト ゲートウェイへ疎通が出来ない場合は、コントローラが起動しません。
（WebUIに応答しない、外部からコントローラに設定したアドレスに応答がない
SSIDが見えない事象になります）。
デフォルト ゲートウェイ
コントローラ未起動
APはコントローラに
接続できないため
SSIDは見えない
管理VLANネットワーク

## Slide 23: CME ネットワーク デフォルト ゲートウェイ 8.3から
CME起動時にデフォルト ゲートウェイへの疎通が無くてもコントローラが起動します。
サイト サーベイなどネットワークが無い環境でもCMEを起動できます。
デフォルト ゲートウェイ
コントローラ起動
サイト サーベイ
AC アダプタかPOE給電
8.3からサイト サーベイ
モードがサポートされました
Ekahau

## Slide 24: CME 冗長機能
Subordinate AP
従属AP
プライマリAP
Subordinate AP
従属AP
コントローラが起動しているのはプライマリAPのみ、他のSubordinate APは待機状態
つまりコントローラ管理IPアドレスはプライマリAPのみが応答します。
通常のコントローラのような N+1、SSO構成はサポートされません。
https://192.168.128.1

## Slide 25: CME 冗長機能
Subordinate AP
従属AP
プライマリAP
Subordinate AP
従属AP
設定情報
設定情報はプライマリAPからバックグラウンドで従属APへ複製されます。
変更した設定情報も従属APへ同期されます（Save Config 実行時）。

## Slide 26: CME 冗長機能
VRRP
プライマリAPから定期的にVRRP パケットが送信されます。
Subordinate APはプライマリAPから送信されるVRRPを確認し、3回消失すると
プライマリAPが居なくなったと判断し、次のプライマリAPの選出が行われます。
プライマリAPのIPアドレスは引き継がれます。
※VRIDは１です、VRRPのパラメータ設定変更はできません。

## Slide 27: CME 冗長機能
プライマリ APへ昇格
subordinate AP
従属AP
プライマリAPへの昇格は、コマンドで指定したAP、性能が高いもの（3800＞2800＞1800）、接続して
いるクライアント数が少ないAP、MACアドレスが小さいものの順で自動で選択されます。
CLIから次期プライマリAPを指定することもできます。
config ap next-preferred-master cisco_ap_name （8.3.102から）
（強制昇格）config ap next-preferred-master cisco_ap_name forced-failover（8.3.102から）
35クライアント
15クライアント
① Preferred指定
② 機種（3800>2800>1800）
④ MACアドレスが小さい
③ クライアント数

## Slide 28: CME ネットワーク APの接続
CMEではネットワーク越しのAP接続はサポートしません。
仮にDHCP Option43でコントローラのアドレスを指定した場合、APはコントローラに
帰属しますが、CMEの冗長機能は機能せず不整合を引き起こします。
CMEでは必ず同一ネットワーク（サブネット）にAPを配置してください。
Option 43
でコントローラの
アドレスを指定
L3超えはサポートしません！

## Slide 29: CME ネットワーク VLAN
CMEではCAPWAP（コントローラとAPの制御用）用とワイヤレス クライアントサービス用のネットワークを分けられます。
・CAPWAP用はTAG無しのNative VLANが必須です。
・クライアント用は別途VLANを作成して紐付けます。
・スイッチのポートはTrunk Modeに設定してください。
SSID: CISCO
VLAN: 120
ワイヤレス クライアント用 VLAN 120
CAPWAP用 TAG無し（Native VLAN）

## Slide 30: CME APのアップデート TFTP利用
AIR-AP3800-K9-ME-8-3-111-0.zip
をtftpフォルダの展開
帰属しているAP機種毎にイメージ転送
CMEに帰属している APの機種が混在の場合
自動再起動を選択しておくと、帰属しているAP全ての イメージ転送が終了後、再起動します
プライマリAP
AP3802
1815
1832
2802
イメージはプライマリAPを経由して
ターゲットのAPへ転送されます
帰属しているAP機種毎にイメージ転送
帰属しているAP機種毎にイメージ転送

## Slide 31: CME APのアップデート HTTP利用
AIR-AP3800-K9-ME-8-3-111-0.zip
を展開したもの
http を利用しイメージをプライマリ APのフラッシュストレージへ転送
CMEに帰属しているAP
が単一モデルのみ
自動再起動を選択しておくと、帰属しているAP全ての イメージ転送が終了後、再起動します
プライマリAP
AP3802
プライマリ APのフラッシュから帰属しているAPへイメージ転送
プライマリ APのフラッシュから帰属しているAPへイメージ転送
プライマリ APのフラッシュから帰属しているAPへイメージ転送

## Slide 32: CME ネットワーク その他
CMEモードではLAGをサポートしません。（AP2802、3802、1852）
802.3ad LACPサポートをサポートします。
CMEのAPを別サブネットへ移動する場合は必ず初期化してください。
  電源を入れるときにモード ボタンを20秒以上押し続けると初期化できます

## Slide 33: Autonomous APとの比較

## Slide 34: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
CME AP
CME AP

## Slide 35: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
管理 IP
管理 IP
管理 IP
管理は個々のAPで行う。
CMEではプライマリAPが
メンバーAPを管理。
CME AP
CME AP

## Slide 36: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
SSIDにユーザ用VLANが紐付けできる。
CME AP
CME AP
ユーザ用
VLAN201
管理用
管理用
ユーザ用
VLAN201

## Slide 37: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
Layer2 ローミング キー共有なし。
ローミング時は再認証。
CME AP
CME AP
Layer2 ローミング キー共有あり。
再認証なしの高速ローミングをサポート。

## Slide 38: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
CME AP
CME AP 2
CME AP 3…
AutonomousではAP追加やコンフィグ変更時
個々に設定が必要。
CMEではAP追加やコンフィグ変更時
プライマリAPが自動的に設定を複製。

## Slide 39: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
CME AP
CME AP 2
CME AP 3…
Autonomousではキッティングは
コンフィグを個々に管理者が
流し込み（複製）。
CMEでは1台目のプライマリAPを
設定すれば、残りのAPはネットワークに
接続するだけ！
自動的にCMEのメンバーに加わります。
プライマリAPが成り代わって
メンバーAPを設定してくれます。
CMEのコンフィグを
Export/Import
することも可能です。

## Slide 40: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
Autonomous AP
CME AP
CME AP…
無線状況のモニタリング、変更は
個々のAP単位です。
CMEではコントローラが全APの無線環境をモニタリングして最適な環境に調整します。
RRM（Radio Resource Management）
CleanAir

## Slide 41: Autonomous APからCMEへ
Autonomous AP
フロア毎に VLANが異なる場合、
CMEはL2 VLAN毎にプライマリAPが
1台存在し、残りのAPを管理。
Autonomous AP
Autonomous AP
Autonomous AP
Autonomous AP
Autonomous AP
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
2階 管理用 VLAN
フロア毎に VLANが異なる場合、
Autonomousでは各APは独立管理。
1階 管理用 VLAN
1階 管理用 VLAN
2階 管理用 VLAN
※プライマリAP同士での連携はないため
各プライマリAPごとに無線LAN管理エリアがわかれます。
つまりRRMなどシステム全体で機能するものは
プライマリAP配下ごとに別々に動作することになります。

## Slide 42: Autonomous APからCMEへ
これまで説明してきたRRM、CleanAirによる電波管理、シンプルな設定・運用のメリットを最大限活用するためには、ネットワークの変更を行い
1台のプライマリAPで管理することをご提案ください。
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
CME AP
1階
2階
同一 管理用 VLAN
同一 管理用 VLAN

## Slide 43: リリース毎の機能 アップデート

## Slide 44: Cisco Mobility Expressの進化
FEB, 2016
8.3 MR1
8.4
AUG, 2016
8.3
SEP, 2015
8.1 MR2
DEC, 2015
8.2
2800および3800 APのサポート
内部DHCPサーバーのサポート
ソフトウェア アップデート - cisco.com
スタンドアロン モードのサポート
ゲスト アクセスの強化
CMXクラウドのサポート
SNMPv3のサポート
使いやすさの向上
保守性の向上
CLIによるセットアップ ウィザード
ソフトウェア アップデート - HTTP
NTPプールのサポート
保守性の向上
Mobility Express 導入
サイト サーベイ
1562 APのサポート
8.5
スケール -100 APs/2000 clients
Day 0 セットアップでPnPサポート
Application Control
Appleフィーチャのサポート
ゲストWLAN の強化
MAC フィルタリング
ロビー アンバサダ
エキスパート ビュー

## Slide 45: CMEリリース
8.2
CLIベースの初期設定ウイザード
802.11r
Over-the-Air Fast BSS transition method、 Over-the-DS Fast BSS transition method、 Fast Transition PSK authentication、Fast BSS transitionのみCLIから設定
CCKM （CLIのみ設定可）
HTTPベースのソフトウェア アップデート
8.3
新APのサポート 1560、1815
FRA（AP2800/3800）
CMX Cloud （Presence、Analytics）
日本語、韓国語GUI
Guest ログインページのカスタマズ
プライマリAPの強制切り替え

## Slide 46: CMEリリース
8.4
スケールアップ -100 APs/2000 クライアント
（機種毎に異なります）
Day 0 PnPのサポート
Application Control
Apple Featuresのサポート
Guest WLAN 機能拡張
MAC フィルタリング
ステルスSSID
ロビー アンバサダー
エキスパート画面
8.5
dictates

## Slide 47: アクセスポイントとスケーラビリティ リリース8.4以降
AIR-AP1815I-Q-K9
AIR-AP1832-Q-K9
AIR-AP1852-Q-K9
AIR-AP2800-Q-K9
AIR-AP3800-Q-K9
AIR-AP1562-Q-K9
AIR-AP1815w-Q-K9
50
1000
50
1000
100
2000
50
1000
50
1000
100
2000
50
1000
8.4

## Slide 48: 8.4から機種毎にサポート数が異なります。
プライマリになったAP毎にサポート数が変わります。
AIR-AP3802-Q-K9
100 AP, 2000 クライアント
100
AP3802
AP3802
AP3802
AP3802
AP3802
AIR-AP1852-Q-K9
50 AP, 1000 クライアント
50
AP1852
AP1852
AP1852
AP1852
AP1852
AIR-AP1815I-Q-K9
50 AP, 1000 クライアント
Mixed AP
50
AP3802
AP2802
AP1852
AP1815
AP1560
プライマリAP機種
最大数
8.4

## Slide 49: 8.4から機種毎にサポート数が異なります。
50 AP
AP3802
AP2802
AP1852
AP3802
AP1560
機種が混在した場合、プリマリAPが切り替わるとAPサポート数が変動します。
AP1815
100 AP
100AP
50 AP
100AP
50 AP
※機種混在は、お勧めしません。
8.4

## Slide 50: MACアドレス フィルタリング

## Slide 51: MACアドレス フィルタリング
ホワイトリストとブラックリスト方式をサポートします。
8.4

## Slide 52: MACアドレス フィルタリング
ファイルからMAC アドレスをインポートとファイルへのエクスポートが可能です。
8.4

## Slide 53: MACアドレス フィルタリング
リストの割り当てはWLANセキュリティから行います。
MACフィルタリングは OPENセキュリティを設定した
WLANでは有効にできません。
WPA2パーソナルかWPA2エンタープライズを有効に
してください。
8.4

## Slide 54: SSIDブロードキャスト

## Slide 55: SSID ブロードキャストの有効/ 無効
SSIDのブロードキャストを
有効・無効が設定可能
8.4

## Slide 56: プラグ アンド プレイ（PnP） サポート

## Slide 57: CME Day0 設定
CME AP
CME AP 2
CME AP 3…
CMEでは1台目のプライマリAPを
設定すれば、残りのAPはネットワークに
接続するだけ！
自動的にCMEのメンバーに加わります。
プライマリAPが成り代わって
メンバーAPを設定してくれます
CMEのコンフィグを
Export/Import
することも可能です
大量にCMEを設定するとき
どうしよう？
8.4

## Slide 58: CME Day0 設定
CME 8.4からPnP（プラグ アンド プレイ）がサポートされました。
PnPサーバからCME APにあらかじめ作成してコンフィグが
プッシュされ起動します。
PnPにより個々のAPの初期設定作業は不要になります。
8.4
あらかじめ
作成しておいた
コンフィグ

## Slide 59: PnP 3つの展開オプション
プライベート クラウド
Mobility Express対応のアクセスポイントからアクセスできるAPIC-EMサーバ。 これらのAPは、組織の構内にあるAPIC-EMサーバから
シスコ クラウド リダイレクト
シスコ クラウドは、Mobility Express対応アクセスポイントを特定のAPIC-EM IPアドレスにリダイレクトします。 これはスマート アカウントの顧客/パートナーによって定義されます。 これらのAPは、顧客が管理するAPIC-EMサーバからコントローラ設定ファイルをダウンロードできます。
シスコ パブリック クラウド
シスコ クラウドは、Mobility Express対応のアクセスポイントを使用して、
コントローラ設定ファイルをダウンロードできます。
スマート アカウントを使用して、シスコ クラウド インフラストラクチャから
コントローラ設定を直接取得できます。
8.4

## Slide 60: CMEによる Network PnP サポート プライベート クラウド
PnPエージェントを実行しているCME AP
DHCP リクエスト
DHCPオプション43のAPIC-EM IPアドレスを使用したDHCP応答
デバイス シリアル番号（UDI）を使用したHTTP PnP作業要求
PnPエージェントはサーバとのHTTP通信を開始し、デバイスUDIを送信
PnPサーバはUDIを受信し、HTTP経由でサーバSSL
証明書を送信
PnPエージェントがサーバSSL証明書のローカル トラスト ポイントをインストール
デバイス シリアル番号（UDI）を使用したHTTPS PnP作業要求
PnPエージェントは、サーバとのHTTPS通信を開始し、デバイスUDIを送信
PnPサーバはUDIを受信し、HTTPS経由で
MEコントローラの設定を送信
LAN
PnP サーバ
PnPサーバは
自己署名入りSSL
証明書を使用
LAN/Internet
8.4

## Slide 61: CMEによる Network PnP サポート シスコ クラウド リダイレクト
PnPエージェントを実行しているCME AP
DHCP リクエスト
デバイス シリアル番号（UDI）を使用したHTTP PnP作業要求
PnPエージェントは、APIC-EMサーバとHTTP通信を開始し、デバイスUDIを送信
PnPサーバはUDIを受信し、HTTP経由でサーバSSL証明書を送信
PnPエージェントがサーバーSSL証明書のローカル トラスト ポイントをインストール
PnP サーバ
Internet
デバイス シリアル番号（UDI）を使用したHTTPS PnP作業要求
PnPエージェントは、サーバーとのHTTPS通信を開始し、デバイスUDIを送信
PnPサーバはUDIを受信し、HTTPS経由でMEコントローラの設定を送信
Ciscoクラウド
リダイレクト サーバ
DHCPサーバは デバイスIP、ドメイン名、DNSサーバで応答
デバイスはあらかじめ定義されたクラウド リダイレクトサーバ名（devicehelper.cisco.com）を作成し、
IPアドレスを解決
クラウド リダイレクト サーバはUDIを受信し、APIC-EM IPアドレスを送信
デバイスがクラウド リダイレクト サーバ との通信を確立
デバイスシリアル番号（UDI）を使用したHTTPリクエスト
PnPサーバは
自己署名入りSSL
証明書を使用
8.4

## Slide 62: AVC

## Slide 63: Application Visibility and Control （AVC）
リリース8.4ではコントロール機能が追加され、NBAR2エンジン/ プロトコルパックで
識別されるアプリケーションを制御が可能
アプリケーション可視化は、8.1MR3以降でサポート
2つのワーク フローに基づいて制御ルールを定義可能：
Network Summary Application Widget から直接定義されたAVCルール
Traffic Shaping タブでWLANごとに定義されたAVCルール
コントロール機能ではアプリケーションのトラフィックをマーク、ドロップ、レート制限が可能
8.4

## Slide 64: Mobility Express ダッシュボードの変更点
設定の保存
Crash Notification
ソフトウェア
アップデートの有無
エキスパート ビュー 切り替え
標準
エキスパート
Make a wish
8.4
※要望は日本語でどうぞ
バグ修正依頼は SR openしてください

## Slide 65: エキスパート ビュー WLANパラメータ
アドバンスド メニューが追加
され、Apple関連の機能を
設定できます。
8.4

## Slide 66: エキスパート ビュー RFの詳細パラメータ
8.4

## Slide 67: エキスパート ビュー RFの詳細パラメータ 続き
8.4

## Slide 68: ロビー アンバサダー

## Slide 69: ロビー アンバサダー
ロビー アンバサダー in Mobility Express は、ゲスト ユーザ アカウントを作成および
管理できるユーザ アカウントです。
Cisco Mobility Express のロビー アンバサダーとは何ですか？
ロビー アンバサダーは、コントローラ Web UI画面へのアクセスが制限されています。
8.4

## Slide 70: ロビー アンバサダー アカウントの作成
アクセス権限は
ロビー アンバサダーを選びます
8.4
Step1

## Slide 71: Guest用WLANの作成
ゲスト ネットワークを有効にします
※CMXCloudが利用できます
8.4
Step2

## Slide 72: ロビー アンバサダー アカウントでログイン後 ゲスト アカウントの作成
8.4
Step3

## Slide 73: ゲスト アカウントの情報を印刷または電子メールで送信
8.4

## Slide 74: コントローラ ツールの拡張
8.4

## Slide 75: コントローラ ツールの拡張
設定の保存、読み込みが可能です
8.4

## Slide 76: コントローラ ツールの拡張
トラブル発生時、
サポートに必要なファイル一式が
簡単に取得できます。
8.4

## Slide 77: コントローラ ツールの拡張
PING、DNSへの通信試験
WLAN毎のユーザ ログイン
試験が可能です。
8.4

## Slide 78: よく聞かれる質問

## Slide 79: CMEモードと CAPWAPモード
CMEで購入したAPをWLCに使えますか？
Yes：ap-type capwap コマンドを実行してモードをCAPWAPに切り替えます。
WLCに帰属するとWLCからCAPWAPイメージがダウンロードされ CAPWAP APとして動作します。
WLCで使っていたAPをCMEに変換できますか？
Yes：Cisco.comからAIR-AP1850-K9-8-2-151-0.tar（機種毎に異なります)をダウンロードします。
APにログインして ap-type mobility-express tftp://<tftp server ip-address>/<filename >コマンドを
実行してください。
参考URL：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/mob_exp/82/user_guide/b_ME_User_Guide_82/b_ME_User_Guide_82_chapter_01000.html#task_7588F4C009744AEFBB9EB754A713E390

## Slide 80: CMEモードと CAPWAPモード
CAPWAPモードからCMEへ変換時に利用するイメージ
CMEモードAPのアップグレード
1
2
1
2

## Slide 81: CMEと CAPWAPモードの変換
AP機種 | CAPWAPからCMEへ変換用 | CMEモードAPのアップデート用
1560 | AIR-AP1560-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP1560-K9-ME-8-3-112-0.zip
1815 | AIR-AP1815-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP1815-K9-ME-8-3-112-0.zip
1830 | AIR-AP1830-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP1830-K9-ME-8-3-112-0.zip
1850 | AIR-AP1850-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP1850-K9-ME-8-3-112-0.zip
2800 | AIR-AP2800-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP2800-K9-ME-8-3-112-0.zip
3800 | AIR-AP3800-K9-8-3-112-0.tar | AIR-AP3800-K9-ME-8-3-112-0.zip
CMEモードAP用のアップデート ファイルは、ZIPファイルを展開すると機種毎の
イメージがあります。

## Slide 82: CMEモードAPのアップデート イメージ ZIPファイルの中身と対応機種
AP1815 | ap1g5 | CME
AP1832/1852 | ap1g4 | CME
AP2802/3802 | ap3g3 | CME
AP3702/2702/1702 AP3602/2602 | ap3g2 | Subordinate AP
AP1602 | ap1g2 | Subordinate AP
AP702 | ap1g1 | Subordinate AP

## Slide 83: CAPWAP から CMEへ変換
CAPWAP AP
8.3.102.0
AIR-AP2800-K9-ME-8-3-112-0.tar
DHCP Request
DHCP response with IP Address
AP#ap-type mobility-express tftp://<TFTP IP address>/<conversion tar file>
AIR-AP2800-K9-ME-8-3-112-0.tar
APにログインしTFTPサーバからイメージを取得して変換します。
#ap-type mobility-express tftp://<TFTP IP address>/<conversion tar file>

## Slide 84: CMEに変換後、CMEが起動しないときは
Show Versionコマンドで AP Configurationの設定を確認します。
# show version
～省略～
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : NO MOBILITY EXPRESS CAPABLE
～省略～
NO MOBILITY EXPRESS CAPABLEとなっていればCAPWAPです。
# ap-type mobilityexpress コマンドを実行してCMEモードへ変更します。 自動的に再起動が掛かります。
再起動後
# show version
～省略～
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
～省略～

## Slide 85: CMEからCAPWAPへ変換 8.4からの新機能
コントローラ ツールからも変換できます。

## Slide 86: APモードの確認方法は
Show Versionコマンドで AP Configurationの設定を確認します。
# show version
～省略～
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : NO MOBILITY EXPRESS CAPABLE
～省略～
NO MOBILITY EXPRESS CAPABLEとなっていればCAPWAPです。
# show version
～省略～
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
～省略～
MOBILITY EXPRESS CAPABLEとなっているとCMEです。

## Slide 87: CMEにWave１ APを接続できますか？
Yes: 以下のAPを接続して利用可能です。
Cisco Aironet 700i Series
Cisco Aironet 700w Series
Cisco Aironet 1600 Series
Cisco Aironet 1700 Series
Cisco Aironet 2600 Series
Cisco Aironet 2700 Series
Cisco Aironet 3500 Series
Cisco Aironet 3600 Series
Cisco Aironet 3700 Series
※1560はWave2以降のAPのみをサポート

## Slide 88: CMEでAPに固定IPアドレスを設定できますか？
Yes: 8.2.151、8.3.121、8.4からAPに固定アドレスを設定可能に なりました。AP名も設定可能です。

## Slide 89: CMEでMESHをサポートしますか？
No: 将来サポート予定です。

## Slide 90: CMEで初期セットアップは出来たのですがSSIDが見えません。
リリース8.2まで
  ネットワークの設定は合っていますか？
    デフォルトGWへの疎通、DHCPが機能していないとCMEが起動していない、APが帰属してない可能性があります。
全てのリリース
  カントリー コードはJ4になっていますか？
    GUI初期セットアップではカントリーコードは最初からJ4が選択されていますが、間違ったコードを選ぶとアクセスポイントが帰属しません。

## Slide 91: CMX Cloudとの連携
CMEには1年分のCMX Cloudライセンスが付いてきます。
CMX Cloudへアカウントを作成すると
サーバURLが提供されます。

## Slide 92: 大量にCMEを展開するのですが、個別のAPを 設定するのは大変なのでいい方法はありませんか？
リリース8.4からサポートされるPnPをお使いください。
APIC-EMにコンフィグとSNと紐付けることで、新品のCME APを
自動でプロビジョニングすることが可能です。
コンソール接続やAirProvisioningは必要ありません。

## Slide 93: コマンドラインはサポートされますか？
リリース毎のMobility Express Configガイドに
サポートされるコマンドが記載されています。

## Slide 94: 困ったときは？
CMEに限らずJapan TACから有益な技術情報を公開しております。
https://supportforums.cisco.com/community/12750136/unified-wireless-network

## Slide 95: まとめ

## Slide 96: CMEのメリット
低価格: モビリティ エクスプレスを使えばエンタープライズ
クラスの機能を低価格で導入できます
外部機関（Miercom）で証明されたWave2 APのパフォーマンスを提供します
シンプルなインターフェース：CME用にデザインされたシンプルで使いやすいUIを提供します
能率化された管理：個々のAPを管理する必要はありません。設定は全てのAPに自動的に同期され、無線環境も全体最適化します
802.11ac Wave2: 最新の技術を搭載したWave2 APで
サポートされ、増加する要件に対応できます