## Slide 1: Cisco Mobility Express 8.4 セットアップガイド
シスコシステムズ合同会社
2017年 9月

## Slide 2: 表記について
アイコン | 意味 |  | アイコン | 意味 |  | アイコン | 意味 | 
 | ルータ |  |  | 無線AP (旧AP、新AP) |  |  | ネットワーク | 
 | L3 スイッチ |  |  | WLC (無線コントローラ) |  |  | サーバ | 
 | L2 スイッチ |  |  | ユーザ データベース (RADIUS/ AD) |  |  | 無線端末 | 

## Slide 3: 参考サイト
Cisco Mobility Express コンフィグレーション ガイド (日本語) (英語)
Cisco Mobility Express コマンド リファレンス (日本語) (英語)
Cisco Mobility Express 導入ガイド (日本語) (英語)
サポート コミュニティ (Mobility Express のコンポーネント)
ドキュメント : Cisco Aironet 1830 シリーズ アクセス ポイント
このドキュメントと合わせて 以下のサイトもご覧ください。
参考

## Slide 4: シスコ無線

## Slide 5: シスコ無線LANのメリット
簡単、シンプル
3ステップで 簡単セットアップ ウィザード
Over-the-Air ワイヤレス ネットワーク設定
ベスト プラクティス
最適化された Wi-Fi 環境
分析ダッシュボード
Cisco拡張機能
投資保護
コントローラで APの一元管理
ライセンス不要
本ガイドは ワイヤレス LAN コントローラの初期設定を 容易で かつ 豊富な機能が 利用可能になる WLAN Express Setup について説明した資料です。

## Slide 6: Cisco Mobility Express Setup とは
3ステップで
準備完了!!
コントローラと PCを接続
3ステップ
ウィザード設定
コントローラをネットワークに 接続

## Slide 7: ベスト プラクティス
ベスト プラクティス機能有効数/ベストプラクティス全体数
有効
無効
ベスト プラクティスの一覧から削除
デフォルト値に戻す
オフィスでの一般的な利用を想定しているため、環境によっては適さない場合があります。
Ciscoのこれまでのインストール ベースの経験や検証を基にした設定プロファイル
セキュリティ
設定は?
APの
負荷は?
干渉源
対策は?
冗長性は?
チャネル
調整は?
環境に
合った
高速化は?
どんな
通信が
多い?
シスコのノウハウ
ベスト プラクティス

## Slide 8: 分散と集中の比較 : 管理
AP
コントローラがAPを一括管理
APが何台あっても設定は一回のみ
チャネルや電波強度は自動で設定
設定による負担が最小限に
各APごとに個別で管理
AP台数分だけ設定が必要
チャネルや電波強度を管理者が全体を見て設定
設定ミスしやすく、ミスに気が付きにくい
集中管理
個別管理
コントローラ
管理者
SSID 暗号化
VLAN チャネル 電波強度
SSID 暗号化
VLAN チャネル 電波強度
SSID 暗号化
VLAN チャネル 電波強度
SSID 暗号化
VLAN チャネル 電波強度
SSID VLAN 暗号化
チャネル
電波強度

## Slide 9: アプライアンス vs. ME
ME (Mobility Express)
コントローラ専用機
アクセスポイント（AP）の集中管理を行うコントローラが存在
WLC : 専用コントローラ
AP : 集中管理用OS
ME : 簡易コントローラ
(APのOS内に包含)
AP : 集中管理用OS

## Slide 10: 物理コントローラとの比較
 | ME | WLCアプライアンス
コントローラ機能 | AP内にコントローラ機能を実装 | 専用コントローラが必要
冗長化 | Active/Standbyのみ | Active/Active、N+1、SSOをサポート
コントローラとAPのネットワーク | MEとAPは同一サブネットワーク(L2) | セグメント越え (L3) が可能
APモード | FlexConnect のみ | Local、FlexConnect、Mesh等複数のモードをサポート
APライセンス | 不要 | 必要 (RTUライセンス)
管理最大台数 | 50または100 (8.4～) 25 (～8.3) | 最大6,000/WLC

## Slide 11: Mobility Express とアプライアンスWLCの比較
機能 | Mobility Express | コントローラ専用機
スケール | 100 APまで | 最大6000 APまで
ローミング | L2 のみ | L2/L3
モード | FlexConnect | FlexConnect、メッシュ、中央集中、OEAPなど
Applocation Visiblity and Control (AVC) | アプリケーションの可視化のみ QoS/Policy の関連性なし Netflowなし | ユーザ/デバイス モデル ポリシー毎のAVC Netflowエクスポート
APライセンス | 無料 | AP数毎で必要
wIPS | Rogue | Rogue + シグネチャ wIPS + AwIPS
Bonjour gateway | X | ◯
ハイ アベイラビリティ | 冗長(プライマリ、バックアップ) | N+1, SSO

## Slide 12: APタイプ
AP には2つのタイプがあります。
集中管理用OSのみ
集中管理用OSに簡易コントローラ (ME) を包含し、MEが動作
ME
WLC
どちらにも接続可能
集中管理用OSに簡易コントローラ (ME) を包含するが、MEは待機
Mobility Express AP
CAPWAP AP
CAPWAP AP

## Slide 13: Cisco 802.11ac Wave 2 対応AP 製品一覧
 | エントリー モデル |  |  | ミ ッ シ ョ ン ク リ テ ィ カ ル | ベストイン クラス
 | 1815 | 1830 | 1850 | 2800 | 3800
ラジオ数 | 2 (2.4 GHz + 5 GHz) | 2 (2.4GHz + 5 GHz) | 2 (2.4GHz + 5 GHz) | 2 (XOR and 5 GHz) | 2 (XOR and 5 GHz)
MIMOアンテナ デザイン | 2x2:2 MU/SU-MIMO | 3x3:2 MU/SU-MIMO | 4 x 4:4 (SU-MIMO), 4 x 4:3 (MU-MIMO) | 4x4:3 MU/SU-MIMO | 4x4:3 MU/SU-MIMO
バンド幅 | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80/160MHz | 2.4 GHz: 20 MHz 5 GHz: 20/40/80/160MHz
合計最大データ レート | 1Gbps | 1.087Gbps | 2.4Gbps | 5.2Gbps | 5.2Gbps
ギガ/マルチギガ ポート | 1～4Gig | 1Gig | 2x1Gig | 2x1Gig | 1Gig & 1MGig*1
USB 2.0 ポート | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1
スペクトラム分析 |  | ● | ● | ● | ●
TX ビーム フォーミング |  | ● | ● | ● | ●
ClientLink |  |  |  | ● | ●
CleanAir |  |  |  | ● | ●
デュアル 5GHz サービス |  |  |  | ● | ●
Optimized Roaming |  |  |  | ● | ●
FRA (電波の最適化) |  |  |  | ● | ●
スマート アンテナ、 コネクタ |  |  |  | ● | ●
モジュール対応(側面装着) |  |  |  |  | ●
FRA : Flexible Radio Assignment
*1 :1Gig, 2.5Gig, 5Gig
詳細 : http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/index.html?stickynav=3

## Slide 14: ME対応アクセスポイントとスケーラビリティ
 |  | 1815w | 1815i | 1830 | 1850 | 2800 | 3800
最大管理AP台数 | 8.4～ | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
 | ～8.3 | N/A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
最大管理端末台数 | 8.4～ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
 | ～8.3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500

## Slide 15: アクセスポイントのサポート モード
1600
2600
3600
700
700w
3700
2700
1850/1830
1700
2800
3800
1815*
Mobility Express 搭載可
802.11n
11ac wave1
11ac wave2
Mobility Express管理可能AP
機種が混在環境では、プライマリAPが切り替わる場合APサポート数が変動する可能性があり接続できないAPが発生する恐れがあります。
* 1815tはME非サポート

## Slide 16: Mobility Express ソリューション日本語対応
Provision | Monitor | Troubleshoot
PCでも
携帯でも
8.3～

## Slide 17: はじめるまえに
0

## Slide 18: 設計の 勘どころ

## Slide 19: 展開例 : 小規模単体オフィス (1台からでも)
WAN
小規模オフィス
コントローラ機能による電波環境の自動調整、
不正検知、アプリケーション可視化が可能
AP1台からでも コントローラ機能を利用可能 ライセンスは必要ない
外部RADIUS認証サポート
単体で WPA2-Enterprise 認証サポート
(オプション) CMXとの連携により プレゼンス解析も可能
単体AP として動作
AP+
コントローラ機能

## Slide 20: 通信パス / トポロジ
制御トラフィック
(Native VLAN)
データ
(VLAN10) Local Switching
データ(VLAN20) Local Switching
FlexConnect の Local Switching と同等
  制御トラフィックはコントローラとAPで通信 注意 : 常にNative VLANを使用
  データはAPで終端するローカル スイッチング
  全 AP は同一L2 ドメインに設置が必要
  FlexConnect Group のような設定は不要
      全APにて自動で L2ローミング キャッシュを保持 (内部的には default-flexgroup が作成されている)
WAN
小規模オフィス
同一L2ドメイン (Native VLAN)
単体AP として動作
AP+
コントローラ機能

## Slide 21: ME 管理ネットワーク
その他AP
プライマリAP
その他AP
P
必須事項
APの管理IPアドレスとMEコントローラのIPアドレスは 同一のネットワーク
APの管理IPアドレスは、TAG無しのNative VLAN
管理用ネットワーク(タグ無)
無線クライアント用 ネットワーク(タグ有)
設定済のAPを別サブネットへ移動する場合は初期化が必要です。
初期化の方法は、モードボタンを押しながら、電源を投入し20秒以上押し続けます。
その他のAP はSubordinate (従属) APと呼びます。

## Slide 22: スイッチの設定
管理向け含めてネットワークは1つ
管理向けと従業員向けは別ネットワーク
アクセス ポート
トランク ポート

## Slide 23: ME、APへのIPアドレス割当て
初期設定でIPアドレスを指定
DHCP利用を推奨
固定にする場合は、一旦DHCPで割り当て後、固定に変更
MEが管理ネットワーク向けにDHCPサービスも提供可能

## Slide 24: ME 管理ネットワークとAPの接続
(Subordinate AP)
従属AP
プライマリAP
(Subordinate AP)
従属AP
P
MEのIPアドレスとAPのIPアドレスは同一ネットワークが必須です。
サブネットワーク越しのAP接続はサポートしません。
APがサブネット越しにコントローラに帰属したとしても、MEの冗長機能は機能せず不整合を引き起こします。

## Slide 25: ME 冗長機能
プライマリAP
コントローラが起動しているのはプライマリAPのみコントローラが有効
プライマリAPに異常が発生すると、他のAPがプライマリになり コントローラが 有効となります。
その他のAPのコントローラは待機状態
P
通常のコントローラのような N+1、SSO構成はサポートされません。
(Subordinate AP)
従属AP
(Subordinate AP)
従属AP

## Slide 26: ME 冗長機能
コマンド (preferred)で指定されたAP
機種スペックが高い (3800 > 2800 > 1800)
接続クライアントが少ない
MACアドレスが小さい
8.3.102からコマンドが追加
config ap next-preferred-master cisco_ap_name
config ap next-preferred-master cisco_ap_name forced-failover (強制昇格)
プライマリAPの選出
AP3800
15クライアント
AP3800
25クライアント
AP2800
10クライアント
AP1800
1クライアント
P

## Slide 27: 次のME候補の選択
?
?
?
P
全てがME対応イメージの場合、プライマリAPから別のAPに切り替わる場合に 次の候補の予測が難しい
予めME対応イメージを絞ることで 次の プライマリAPの予測がし易くなる
P
CAPWAP AP専用
CAPWAP AP専用

## Slide 28: ME 設定の同期
プライマリAP
設定情報はプライマリAPからその他のAPへSave Config 実行時に同期
P
(Subordinate AP)
従属AP
(Subordinate AP)
従属AP

## Slide 29: ME 冗長の仕方
プライマリAP
プライマリAPから定期的にVRRP パケット (VRID １固定) を送信
従属APでVRRPパケットを3回消失すると プライマリAPが不在と判断
次のプライマリAPの選出を実施
プライマリAPのIPアドレスは引き継がれる
P
(Subordinate AP)
従属AP
(Subordinate AP)
従属AP
VRRP (VRID:1)

## Slide 30: ネットワーク図
サーバ類
物理構成
サーバ類
論理構成
管理ネットワーク
従業員ネットワーク1
従業員ネットワークn
SSID1
SSIDn
APのアドレスは
管理ネットワークとなります。
管理ネットワークと従業員ネットワークの共有も可能です。
スイッチ

## Slide 31: 設定手順
APのOSが起動
Mobility Express (ME) が起動
APに電源 (ACまたは、PoE) を接続
APがMEに接続
APが初期設定用SSIDを出力
ブラウザ経由で MEに接続
PCを無線接続
無線の設定
MEの再起動
開始
終了
コンソールで確認可能
設定を実施
DHCPリクエスト
(300秒のタイムアウト待ち)

## Slide 32: 用語 : WLAN
無線サービスを提供する1つのサービスとして定義
SSIDとそれに関する情報(認証、QoS、無線ポリシー等)の構成要素
項目は4つのグループに分かれているます。
  一般 (SSID名、2.4GHz/5GHzの選択、ブロードキャストSSIDなど)
  WLANセキュリティ (認証方式、ゲスト アクセス、MACフィルタなど)
  VLANとファイアウォール (VLAN、トランク、ファイアウォールなど)
  トラフィック シェーピング (QoS優先制御、通信の可視化など)

## Slide 33: ME 8.4 セットアップ
1

## Slide 34: AP1832I/1852I
PoEスイッチへ接続
初期設定が終了するまで
有線側から通信はできません。

## Slide 35: OS起動
AP1830/1850のLEDランプが緑色に点滅するまで待って下さい。
(およそ7分かかります。)
(AP2800/3800の場合は、LEDランプが緑色に点灯するまで待って下さい。)

## Slide 36: AP/Mobility Express起動後
inSSIDerツールで確認
SSID:CiscoAirProvision
が見えてきます。
参考

## Slide 37: CiscoAirProvisionに接続
http://mobilityexpress.cisco/
LEDランプが緑色で点滅したら、以下のSSIDに接続して下さい。
接続するとLEDが緑色の点灯し、自動的に ブラウザが立ち上がります。
立ち上がらない場合は、以下のURLに手動で接続して下さい。
注意
SSID : CiscoAirProvision
セキュリティ: WPA2-Personal
パスワード : password

## Slide 38: 管理者アカウントの作成
管理者パスワードは、以下の条件で構成されている必要があります。
半角英数字記号
6文字以上
以下を各1文字以上含める
  大文字
  小文字
  数字または記号
条件は設定後 変更することができます。

## Slide 39: 設定は 3 ステップで完了
コントローラのホスト名、時間、国、 ネットワーク情報を設定
1
無線用のネットワーク、セキュリティ、 認証方法を設定
2
電波の自動調整、ローミング関係の設定
3

## Slide 40: 1. コントローラのセットアップ 1/2
コントローラのホスト名 (最大31文字)
1
コントローラのIPアドレス
≠APのIPアドレス
4
日本は J4 を選択して下さい。
2
認証や障害時などで、正確な時間が重要な ため、NTPサーバの利用が推奨
3
APとコントローラの接続に実在するデフォルトゲートウェイが必要
5
1
2
3
3
3
4
5

## Slide 41: 1. コントローラのセットアップ 2/2
管理ネットワークのDHCPサーバの利用の有無。ルータ等でDHCP機能を利用している場合は、無効に変更
1
貸し出すIPアドレスの範囲を入力
3
管理ネットワークのネットワーク アドレス
2
ネーム(DNS)サーバを指定 (初期値 : OpenDNS)
別サーバの利用は、[ユーザ定義]を選択し、[ネーム サーバIP1]、[…IP2]を入力
4
1
2
3
3
4

## Slide 42: 2. ワイヤレス ネットワークの作成
無線サービス (SSID) の作成の有無
1
SSID (最大32文字)
2
1
2
3
パスワード (共通鍵) を入力 (8～38文字)
4
[WPA2パーソナル] は共通鍵のみで認証
3
4
4

## Slide 43: 2. ワイヤレス ネットワークの作成 (補足)
RADIUSサーバとの共通鍵を指定
3
RADIUSサーバのIPアドレスを指定
2
1
2
3
3
RADIUSサーバと連携する場合は、[WPA2エンタープライズ] を選択
1
WPA2パーソナル : 共通鍵を利用 WPA2エンタープライズ : RADIUSを利用
参考

## Slide 44: 3. 詳細設定
電波のチャネルや出力を自動調整するかを選択
初期値は無効
1
1

## Slide 45: 設定の確認
省略
設定内容を確認の上、問題がなければ[適用]をクリック
1
1
設定反映をする場合は [OK] を、設定し直す場合は [キャンセル] をクリック
2
画面の中央に表示されたら、新しいIPアドレスで再接続
3
2
3

## Slide 46: 管理画面に接続
https://(管理IPアドレス)
作成したSSIDが出力されたら接続して ください。
無線に接続し終えたら設定したIPアドレスにウェブ ブラウザを使って接続して下さい。
ユーザ名、パスワードは作成したモノを入力して下さい。

## Slide 47: 追加作業
Aを実施
Bを実施
管理用と 同一ネットワーク
端末用の
DHCPが必要
YES
YES
NO
NO
終わり

## Slide 48: DHCPプールの追加 VLANの設定
A

## Slide 49: 無線クライアント向けDHCPサービス
[ワイヤレス設定] の [DHCPサーバ] を選択し、[新規プールの作成]をクリック
1
1
1

## Slide 50: WLAN詳細画面
WLANで追加設定画面が表示されます。
変更時も同様の画面が表示されます。
1
1

## Slide 51: 無線クライアント向けDHCPサービス
英数字で分かりやすい名前を付けてください。
1
2
1
4
3
5
管理ネットワークと
同じネットワークの場合
[管理ネットワーク]をチェック
違うネットワークの場合
[VLAN ID] VLAN番号を入力
2
2
3
貸し出すアドレスのネットワーク情報
3
貸し出すIPアドレスの範囲を指定
4
貸し出し先端末のドメイン名
5
全て入力し終わりましたら[適用] をクリックして ください。

## Slide 52: 無線クライアント向けDHCPサービス (続き)
1
登録が成功すると 1つ増加します。
1
必要な分だけDHCPプールを登録して下さい。

## Slide 53: VLANの設定
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択し、 作成したSSIDの左側のアイコンをクリック
1
1

## Slide 54: VLANの設定
[VLANタギングを使用する] で[はい] を選択
2
1
2
[VLANとファイアウォール] を選択
1

## Slide 55: VLANの設定 (続き)
1
[DHCPスコープ] で前段で作成したDHCPプールを選択して下さい。
1
2
DHCPスコープを選択すると、[VLAN ID] に該当の値が自動的に設定されます。
2

## Slide 56: VLANの設定
B

## Slide 57: VLANの設定
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択し作成したSSIDの左側のアイコンをクリック
1
1

## Slide 58: VLANの設定 (続き)
1
2
[VLANとファイアウォール] を選択
1
[VLANタギングを使用する] で [はい] を選択
2

## Slide 59: VLANの設定 (続き)
1
このSSIDに紐付けされる[VLAN ID] を入力
1

## Slide 60: よくある サービスの追加、変更
2

## Slide 61: DHCPプールの追加

## Slide 62: 無線クライアント向けDHCPサービス
[ワイヤレス設定] の [DHCPサーバ] を選択し、[新規プールの作成]をクリック
1
1
1

## Slide 63: WLAN詳細画面
WLANで追加設定画面が表示されます。
変更時も同様の画面が表示されます。
1
1

## Slide 64: 無線クライアント向けDHCPサービス
英数字で 分かりやすい名前を付けてください。
1
2
1
4
3
5
管理ネットワークと
同じネットワークの場合
[管理ネットワーク]をチェック
違うネットワークの場合
[VLAN ID] VLAN番号を入力
2
2
3
貸し出すアドレスのネットワーク情報
3
貸し出すIPアドレスの範囲を指定
4
貸し出し先端末のドメイン名
5
全て入力し終わりましたら[適用] をクリックしてください。

## Slide 65: 無線クライアント向けDHCPサービス (続き)
1
登録が成功すると1つ増加します。
1
必要な分だけDHCPプールを登録してください。

## Slide 66: VLANの設定

## Slide 67: VLANの設定
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択し、作成したSSIDの左側のアイコンをクリック
1
1

## Slide 68: VLANの設定
[VLANタギングを使用する] で[はい] を選択
2
1
2
[VLANとファイアウォール] を選択
1

## Slide 69: VLANの設定 : DHCPプールを利用しない場合
1
このSSIDに紐付けされる[VLAN ID] を入力
1

## Slide 70: VLANの設定 : DHCPプールを利用する場合
作成したDHCPプールを選択してください。
2
DHCPスコープを選択すると、[VLAN ID] に 自動的に値が設定されます。
3
[適用] をクリック
4
管理ネットワークのVLANを指定
この値は全てのWLANに反映されます。
1
1
3
4
2

## Slide 71: SSIDの追加

## Slide 72: DHCPサービスの利用
無線クライアント向けにDHCPを提供したい場合は、先にDHCPプールの 追加を行ってください。

## Slide 73: SSIDの追加 1
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択
1
1
[新規WLANの追加]をクリック
2
2

## Slide 74: SSIDの追加 2
[一般]を選択
1
2
プロファイル名を入力
プロファイル名がSSIDに反映されます。
2
[ローカル プロファイリング] を有効
4
3
プロファイル名と同じか確認
3
4
[WLANセキュリティ] を選択
5
1
5

## Slide 75: WLAN : WLANセキュリティ
「WPA2パーソナル」 を選択
1
[VLANとファイアウォール]を選択
3
2
3
1
共通事前鍵を入力 (英数字記号)
2

## Slide 76: WLAN : VLANとファイアウォール
1
管理ネットワークとは別のネットワークを利用する (VLANタギングを使用する) 場合 または ファイアウォールを利用する場合は 「はい」を選択して ください。
1

## Slide 77: WLAN : VLANとファイアウォール
1
2
3
他のSSIDと同期します。
同じVLAN番号になっているのを確認
1
DHCPプールを使用する場合は、プール名を 選択
2
DHCPプールを選択した場合は、VLAN IDは 自動的に追加されるのでそのまま
選択していない場合は、VLAN ID を入力して ください。
3
[適用] をクリック
4
4

## Slide 78: RF最適化

## Slide 79: RF(電波) の最適化
1
現在のステータス
1
2
電波のチャネルや強度の設定の自動化を利用するかを設定します。
2

## Slide 80: RF(電波) の最適化
2
AP辺りのクライアント数になります。
2
有効にすると、[クライアント密度]、[トラフィック タイプ] の項目が表示されます。
1
3
1
クライアント密度が、[中]、[高] の場合に 有効になります。
3

## Slide 81: クライアント密度の目安
 | 高密度 | 中密度 | 低密度
用途 | 教室、講義室、会場 | 一般的なオフィス | ホットスポットや屋外
セル サイズ | 185～280 m2 (2,000 ～3,000 ft2) | 280～460 m2 (3,000～5,000 ft2) | 460 m2 以上 (5,000 ft2)
端末数 | 50～100台のデバイス | 10～30台のデバイス | 
AP間の距離 | 約15～18m (50～60 ft) | 約18～24m (60～80 ft) | 約24m (80 ft) 以上
RFパラメータの最適化で「低」を選択すると、1Mbpsを含む全てのデータレートが有効となり、送信電波が増加しカバレッジが可能な限り最大になります。ただし、低速度で かつカバレッジが広範囲となると、全体的な通信速度が遅くなりますので 注意してください。
RFパラメータの最適化が無効の場合は、「低」を選択した場合と 似た動作になります。
Enterprise Mobility 8.1 Design Guide - WLAN Express
参考

## Slide 82: トラフィック タイプに依存したカバレッジ
Ch.36
Ch.40
Ch.44
Ch.48
最小でも 10% のオーバラップ
データのみの場合
APの有効な電波到達範囲を カバレッジ と言います。
セルの淵は -67 dBm で設計 = カバレッジ サイズ
ローミングのため、カバレッジを ある程度重ねます。
  データのみ : 10～20%
  データと音声 : 20～30%
参考

## Slide 83: 可視化

## Slide 84: 可視化
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択
1
1
[新規WLANの追加]をクリックするか 既存のWLANの編集ボタンをクリック
2
2
2

## Slide 85: 通信の可視化
3
2
[トラフィック シェーピング] を選択
1
[有効] を選択
2
1
[適用] をクリック
(新規の場合は 他の項目を先に入力して ください。)
3

## Slide 86: クライントのプロファイル
HTTPやDHCPの情報を利用してクライアントのプロファイル (端末のOSなど) を行います。
2
1
2
[一般] を選択
1

## Slide 87: MACアドレスフィルタ

## Slide 88: MACアドレスの登録 1
1
[ワイヤレス設定]の[WLANユーザ]を選択
1
[Local MAC Addresses]を選択
2
2
3
[MACアドレスを追加]をクリック
3

## Slide 89: MACアドレスの登録 2
1
対象のMACアドレスを入力
1
2
[ホワイトリスト] か [ブラックリスト]を選択
[ホワイトリスト] のMACアドレスを通過
[ブラックリスト] のMACアドレスを遮断
2
3
[適用]をクリック
3
1
1

## Slide 90: WLANへ適用
[ワイヤレス設定] の [WLAN] を選択
1
1
[新規WLANの追加] または、該当のWLANの 編集アイコンをクリック
2
2
2

## Slide 91: WLAN : WLANセキュリティ
「WPA2セキュリティ」 を選択
1
2
「MACフィルタリング」 を有効にする
2
1

## Slide 92: MACアドレス一覧
ファイルを利用してMACアドレスの一括登録 (インポート) や登録リストの取得 (エクスポート) が可能です。
MACアドレス一覧のエクスポート
1
MACアドレス一覧のインポート
2
2
1

## Slide 93: 外部RADIUSサーバとの連携
APに保存したリスト以外に外部認証サーバと連携することも可能です。
1
2
3
MACアドレスのフィルタリングを有効にすると連携するRADIUSサーバの情報の設定が必要となります。
1
RARIUSサーバの種類を指定してください。
2
2
3
RARIUSサーバの登録されているMACアドレスのフォーマットを指定してください。
3

## Slide 94: 確認と監視
3

## Slide 95: 日常の監視

## Slide 96: ネットワーク サマリー
2
サマリー エリア
数字をクリックすると詳細画面に移動
2
1
3
で表示される項目を追加
追加項目
アクセスポイント
オペレーティング システム
アプリケーション
クライアント
上位WLAN
1
3
ダッシュレット エリア
無線状況をグラフまたはリストで表示
3

## Slide 97: ダッシュレットのアイコン
 | 値のクリア
 | リスト表示に切り換え
 | グラフ表示に切り換え
 | リスト表示の内容をExcel ファイルで保存
 | 対象のダッシュレットを非表示
ダッシュレットでは、共通のアイコンが右上に表示されます。

## Slide 98: アクセスポイント
Access_Point_Dashlet_Info.xlsx を取得
1
リストの項目
名前 : フィルタリング可能
その他 : ソートのみ
2
1
2
グラフ表示
リスト表示
グラフ表示
リスト表示
各アクセスポイントの使用状況
3
行をクリックすると [モニタリング] [ネットワーク サマリー] [アクセスポイント] に移動
3

## Slide 99: オペレーティングシステム
リストの項目
名前 : フィルタリング可能
その他 : ソートのみ
2
2
Operating_System_Dashlet_Info.xlsx を取得
1
グラフ表示
リスト表示
接続クライアントのOSを表示
グラフ表示
リスト表示
行をクリックすると、[モニタリング]  [ネットワーク サマリー]  [クライアント] に移動
3
1
3

## Slide 100: アプリケーション
リストの項目
名前 : フィルタリング可能
その他 : ソートのみ
2
2
グラフ表示
リスト表示
接続クライアントが利用しているアプリケーションを表示
グラフ表示
リスト表示
Application_Dashlet_Info.xlsx を取得
1
1
3
行をクリックすると、[モニタリング]  [ネットワーク サマリー]  [クライアント] に移動
3

## Slide 101: クライアント
2
グラフ表示
リスト表示
接続クライアント毎の利用料を表示
グラフ表示
リスト表示
リストの項目
名前、デバイス タイプ: フィルタリング可能
その他 : ソートのみ
2
Clints_Dashlet_Info.xlsx を取得
1
列をクリックすると、[モニタリング]  [ネットワーク サマリー]  [クライアント] に移動
3
1
3

## Slide 102: 上位WLAN
リストの項目
SSID、クライアント数: フィルタリング可能
その他 : ソートのみ
2
2
グラフ表示
リスト表示
接続クライアントが利用しているアプリケーションを表示
グラフ表示
リスト表示
TopWLANS_Dashlet_Info.xlsx を取得
1
列をクリックすると、[ワイヤレス設定]  [WLAN] に移動
3
1
3

## Slide 103: APの確認

## Slide 104: アクセスポイントの一覧
2.4GHzと5GHz を切り換えます。
1
表示する項目を選べます。
IPアドレス、モデル、クライアント(数)、 使用状況、アップタイム、チャネル使用状況(平均)、スループット(平均)、チャネル、電力(平均dBm)、カバレッジホールイベント、干渉(平均%)、ノイズ(dBm)、不正、MACアドレス、IPv6アドレス、モード
2
1
2

## Slide 105: アクセスポイントの詳細1/2
アクセスポイントの一覧で行をクリックすると、各アクセスポイントの詳細が表示されます。

## Slide 106: アクセスポイントの詳細2/2 RFのトラブルシューティング 1/2

## Slide 107: アクセスポイントの詳細2/2 RFのトラブルシューティング 2/2

## Slide 108: アクセスポイントの詳細2/2 クライアント

## Slide 109: クライアントの 確認

## Slide 110: 接続クライアントの一覧
表示する項目を選べます。
名前、IPv4アドレス、AP名、プロトコル、ホスト名、クライアント タイプ、接続速度、ステータス、信号品質(SNR)、使用状況(ボリューム)、WLAN SSID、アップタイム、周波数帯、WLANプロファイル、AP MAC、APグループ、IPv6アドレス
1
1
名前やAP名はフィルタ機能で絞り込むことが可能です。
1

## Slide 111: クライアントの詳細 1/4
接続クライアントの一覧で 行を クリックすると、各クライアントの詳細が表示されます。
通信できない場合に確認
丸が黒の部分が異常となります。
認証の場合はユーザ名、パスワードの確認。DHCPの場合はプールに 余裕があるか確認して下さい。
1
1

## Slide 112: クライアントの詳細 2/4 : 通信経路の確認
クライアントとコントローラの経路を表示します。
1
1

## Slide 113: クライアントの詳細 3/4 : 疎通確認
クライアントへの疎通確認
[開始]をクリックすると 5回pingを行います。
1
1

## Slide 114: クライアントの詳細 4/4 : 通信のキャプチャ
キャプチャ対象
1
2
キャプチャ内容の保存先
2
1

## Slide 115: その他
4

## Slide 116: よく聞かれる質問
Q | MEで購入したAPをWLCに使えますか?
A | Yes：ap-type capwap コマンドを実行してモードをCAPWAPに切り替えます。 WLCに帰属するとWLCからCAPWAPイメージがダウンロードされCAPWAP APとして動作します。
Q | WLCで使っていたAPをMEに変更できますか?
A | Yes： APの ap-type mobility-express tftp://<tftp server ip-address>/<filename>コマンドで切り換えられます。イメージは、cisco.comからAIR-APxxxx-K9-x-x-xxx-x.tar をダウンロードして下さい。
Q | MEでMESHをサポートしますか？
A | No: 将来サポート予定です。
Q | コマンドラインはサポートされますか？
A | Yes : サポート コマンドは、リファレンス ガイドまたはリリース ノートを参照ください。
Q | MEで初期セットアップは出来たのですがSSIDが見えません。
A | 8.2以前ではデフォルトGWへの疎通があるか確認して下さい。また、国が J4 (Q) になっているか確認して下さい。
Q | MEを大量に展開したいですが、個別のAPを設定するのは大変なのでいい方法はありませんか?
A | PnP (8.4以降) をお使いください。コンソール接続やAirProvisioningが必要なくAPIC-EMにコンフィグとSNと紐付けることで、新品のME APを自動でプロビジョニングすることが可能できます。
2017年7月現在

## Slide 117: コントローラの初期化
1
[詳細]の[コントローラ]をクリック
1
[構成管理]をクリック
2
2
3
[コントローラ設定のクリア]をクリック
3
APの再起動が始まったら工場初期化完了です。
4

## Slide 118: アクセスポイントの型番から読み取れる情報
AIR-AP3802E-Q-K9C
1 | 製品型番 | 380x：Aironet 3800 シリーズ 280x：Aironet 2800 シリーズ 18xx：Aironet 1800 シリーズ
2 | アンテナ タイプ (1815以外) | I : 内蔵アンテナ E : 外付けアンテナ P : 外付けアンテナ (スタジアム対応)
 | モデル (1815) | i, w, t, m : 用途により選択
3 | 国別コード | Q : 日本 (W52/W53/56 対応)
4 | OS選択 | C : 発注時にイメージの選択 (ME付き、無し)
1
2
3
4
Notes: 国別コードに注目してもらう。
J型番の旧5GHz（J52）は継続販売中（1240を除くAironetシリーズとクライアントカード）
P型番の新5GHz（W52/W53）も販売しています（全Aironetシリーズとクライアントカード）
J型番からP型番への移行用は検討中なので要注意!（不用意に発言しないように気をつける）

## Slide 119: 2つのイメージ
1
2
ME機能付き (Mobility Express AP)
1
ME機能なし (CAPWAP AP)
2

## Slide 120: MEモードとCAPWAPモード
1
2
CAPWAPタイプからMEタイプへの変換用イメージ
1
MEモードAPのアップグレード (他機種イメージ込み)
2

## Slide 121: Zipファイルを展開
ファイルを展開すると、各APの イメージが展開される
イメージをAP側に転送する方法は、HTTPとTFTPがある
HTTP
  APに合わせたイメージ ファイルを指定
TFTP
  イメージファイルが展開されて いるディレクトリを指定

## Slide 122: MEモードAPのアップデートイメージ ZIPファイルの中身と対応機種
AP機種 | ファイル名 | モード
AP1815 | ap1g5 | ME
AP1832/1852 | ap1g4 | ME
AP2802/3802 | ap3g3 | ME
AP3702/2702/1702 | ap3g2 | Subordinate AP
AP3602/2602 | ap3g2 | Subordinate AP
AP1602 | ap1g2 | Subordinate AP
AP702 | ap1g1 | Subordinate AP

## Slide 123: Cisco ME イメージが含まれた場合
ap-type capwap
  APタイプが Mobility Express から CAPWAP に変換
ap-type mobilityexpress tftp://tftp_server/file_name
  APタイプをCAPWAP からMobility Express に変換
config ap unifiedmode wlc_name wlc_IP_address
  Mobility Express イメージが実行されている複数のアクセス ポイントを CAPWAP に同時に変換
  引数の <wlc_name> と <wlc_ip_address> は、それぞれ AP が移行する必要がある移行先の WLC の名前と IP アドレスです。
  すべての AP が AP Configuration: NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE に変換されます。AP はリロードされ、ローカル モードで再起動されます。

## Slide 124: イメージの更新
AP# archive download-sw /reload tftp://<TFTP server IP address>/<file path>
AP# ap-type mobility-express tftp://<TFTP server IP address>/<file name>
Mobility Express のイメージが含まれている場合
Mobility Express のイメージが含まれていない場合

## Slide 125: APモードの確認
出力のフィールドと値 | APモード
AP Image Type ： MOBILITY EXPRESS IMAGE AP Configuration ： MOBILITY EXPRESS CAPABLE | Mobility Express AP Cisco Mobility Express イメージが含まれています。
AP Image Type ： MOBILITY EXPRESS IMAGE AP Configuration ： NOT MOBILITY EXPRESS CAPABLE | CAPWAP AP Cisco Mobility Express イメージが含まれています。
[AP Image Type]と[AP Configuration]の項目が存在しない | CAPWAP AP Cisco Mobility Express イメージは含まれていません。
show versionコマンドで AP Configuration の値を確認します。

## Slide 126: MEからCAPWAPへ変換

## Slide 127: MEに変換後、MEが起動しないとき
NO MOBILITY EXPRESS CAPABLE となっているとCAPWAP APなので、以下のコマンドで Mobility Express AP に変更してください。自動的に再起動が掛かりますので ステータスを再度確認してください。
show versionコマンドで AP Configuration の値を確認します。
# ap-type mobilityexpress

## Slide 128: 困ったときは？
MEに限らずJapan TACから有益な技術情報を公開しております。
https://supportforums.cisco.com/community/12750136/unified-wireless-network