## Slide 1: IoT時代に考えること
シスコシステムズ合同会社
2017年10月

## Slide 2
巷で IoT が騒がれているが…
何をしたらいんだろう?
何かしなければならないのか?

## Slide 3: IoT : Internet of Things
インターネット誕生から20年余り。インターネットは驚異的な進化を遂げ、国や社会、企業、個人など、あらゆるものに変革をもたらしてきました。
近い将来、これまでつながっていなかったあらゆるモノ、人、データ、プロセスがネットワークの力でつながり新たな価値を生み出す時代がやってきます。

## Slide 4
インターネットになんか繋げないけど!?

## Slide 5: ネットワークに繋げるということ
IoT はインターネットに繋げるのではなく、インターネット“技術”を利用して、ネットワークに繋げること
ネットワークから見ると、PCもIoT 機器も同じ扱いができる

## Slide 6: モノがインターネット“技術”で繋がること
インターネット技術応用以前の制御
インターネット技術応用後の制御
A社
B社
ケーブル形状、通信方式が独自なため、それぞれで管理
A社
B社
C社
A社、B社両方制御できるC社の製品が出たり、業界標準規格が作られる
連携不可

## Slide 7: IT と OT の融合
IT
(Information Technology)
OT
(Operational Technology)
IoT
産業システム・社会インフラ
×
情報収集・監視・オペレーション制御
ITシステム・業務システム
×
情報収集・監視・自動化

## Slide 8
繋がるということは、今まで出来なかった事 (操作性の統一化や連携、自動化) が簡単にできる

## Slide 9: システムの連携と自動化が可能に
安全性のUP
復旧時間の短縮
コミニュケーション不足・ミスの削減
効率のUP
遠隔管による管理
保守点検
ラインの利用状況の確認と設定値の監視
寿命予測と
予防交換
人・モノの管理
治安対策
事故防止

## Slide 10: 共通プラットフォーム
メリットだけでなく、デメリットも存在
PCと同じくウィルス感染などのセキュリティ対策が必要
  情報漏洩
  感染による異常動作
今まで考えなかった脅威への対策が必要
Webカメラ、ビデオ レコーダ などIoT デバイスに感染
セキュリティ レベルの低いIoT機器をターゲットにさまざまなアーキテクチャ (ARM、ARM7、MIPS、 x86、 PowerPC、SH4、SPARC) に対応

## Slide 11: IoT時代のセキュリティは?
限られたリソースのため、IoT機器に高度なセキュリティ搭載が難しい
IoT機器は設置台数が非常に多いため保守の負担が高い
これらを考慮すると IoT機器での対応は実質不可能
IoT社会は、ネットワークによる対策が有効
ネットワークへの接続可否
ネットワークでの全体監視
セキュリティ レベルの均一化
IoT機器側のセキュリティ アップデートの負担減

## Slide 12: セキュリティ対策は必要か?
保険
防犯
現在、DVDレコーダーまで感染するほど多種多様なウィルスが出ており、感染経路も複雑化
セキュリティ対策をしないのは、家の鍵をかけないと同じ
今後、鍵だけでけではなく更なる対策が必要

## Slide 13
1st ステップは?

## Slide 14: 先ず最初に考えるべきセキュリティ
不正
接続
不正
通信
を防ぐ

## Slide 15: 考えられる脅威
感染拡大
情報漏洩
不正接続
隣同士の機器が通信し、感染拡大
勝手に接続して、情報を収集
非正規の端末を接続
不正操作
接続している装置を抜く

## Slide 16: スイッチでの不正対策
感染拡大
情報漏洩
不正接続
不正操作
論理的
隔離
ポートの
無効化
機器
の認証
ケーブル
抜脱検知
Private VLAN/ACL
Port Shutdown
MAC Auth
同一ネットワークでも隣同士での通信を防ぐ
使用しないポートの無効化
正しい機器が接続されているか判別
Link Down
機器へ直接不正端末を接続
Notes: 抜脱 (ばつだつ)

## Slide 17: 全体図
スイッチ
制御装置
同じネットワークでも、隣同士は通信ができないため、ウィルス感染対策に効果的
論理的分離
ポートの無効化
ポートを無効化することで、不正接続による感染や盗聴を防ぐ
ケーブル抜脱検知
ケーブルを抜いた時点でアラートを出し、スイッチや機器への不正な接続を通知
機器の認証
正しい機器が接続されているか判別し、正しく無い場合は通信を遮断
パトライトへ異常を通知 (SNMP)
パトライト

## Slide 18: 次のステップ 全体ネットワークでのセキュリティ管理
その他の
システム
シグネチャ不要な、“ふるまい” 分析
有線・無線、両方のフローを収集することでネットワーク全体をカバー
センサー機能 (収集) は各ネットワーク機器が標準実装・実施
今後、IoT の重要度は増し、導入数も増加
IoT 化のためIP化するが、コスト優先
Linux や Windows の利用や低スペックで実装アンチ・ウィルスなどのセキュリティソフト導入が、不可または簡易的
感染のリスクが高い
これからネットワークに求められるセキュリティ
ふるまい検出
Network as a Sensor (NaaS)

## Slide 19: 利用状況・重要度を考慮して選択
コスト
安全性
スイッチでの不正対策 (基本対策)
高
802.1X認証と動的VLAN割当て
ファイアウォールとIPS
ふるまい検知 (Network as a Sensor)
IoT製品の対応状況に依存
MACアドレス認証 / SSID の隠蔽
なるべく早めに廃止

## Slide 20: MACアドレスとSSIDによるセキュリティ
MACアドレスやSSIDは簡単に入手でき、改竄や詐称もツールで簡単に可能
セキュリティ対策にはならず、誤った安心感を与える
なるべく高いセキュリティに移行して下さい。
MAC
アドレス
SSID
認証 / 接続制限
ステルス / 隠蔽
参考