## Slide 1: Cisco Aironet 1800 シリーズ OS アップグレード方法
シスコシステムズ合同会社
2017年11月
AireOS 8.3 または、Mobility Express 8.3

## Slide 2: 目次
はじめに
Mobility Express のアップデート
  イメージの取得 (OSの取得)
  HTTP を使ったアップデート (単一機種構成の場合)
  TFTP を使ったアップデート (複数機種混在構成の場合)
Wireless LAN Controller のアップデート
  FUS のアップデート (ファームのアップデート)
  WLC のアップデート (OS のアップデート)

## Slide 3: はじめに

## Slide 4: はじめに
この資料は、集中管理型ワイアレスソリューションで動作するソフトウェアの更新方法を紹介します。
資料内では、AP1830またはWLC2500において バージョン 8.3.102.0 から 8.3.133.0 へ上げる方法を説明しています。別の機種、別のバージョンでも殆ど同じ画面で更新できますが、細かい差分については弊社サイトをご参照下さい。
新しいOS (イメージ) を取得するには保守契約が必要です。保守契約やイメージについては購入先代理店にご相談下さい。
この資料では方法の一部を説明しております。他の方法については弊社サイトをご参考下さい。

## Slide 5: 用意するもの
保守契約とアカウント
新しいイメージを取得するには、保守契約が必要です。
また取得は弊社のサイト経由となり、認証として契約に紐付く cisco.com ID が必要となります。
設定を行う PC
TFTP サーバ(オプション)
ブラウザを利用して設定を行います。通常、新しいソフトウェアはブラウザ経由で機器に転送します。
構成によっては新しいソフトウェアの展開にTFTP サーバを利用する場合があります。
詳細は本文をご参照下さい。

## Slide 6: Mobility Express のアップグレード

## Slide 7: 3 種類のアップデート方法
TFTP
HTTP
Cisco.com
TFTPサーバにある ソフトウェアから更新
(指定パスにファイルが必要)
クライアント内にある ソフトウェアから更新
(同一機種のみの構成が必須)
cisco.comサイトの ソフトウェアから更新
(要契約アカウントID)
Mobility Express には3つの方法でOSをアップデートすることができます。

## Slide 8: TFTP を利用したアップデート
TFTP サーバ配下に、
AIR-APxxxx-K9-ME-8-x-xxx-x.zip
を展開 (解凍)
P
1
2800 に対応したイメージを取得
AP1815
AP1830
AP2800
2
例
3
1830 に対応したイメージを取得
4
5
1815 に対応したイメージを取得
6
転送
転送
転送
メリット
機種混在環境向き
デメリット
TFTP サーバの用意が必要
「自動再起動」を選択すると帰属している全AP のイメージ転送後、再起動します
イメージはプライマリAP を経由してターゲットのAP へ転送されます
TFTP サーバ
プライマリ AP
コントローラが動作

## Slide 9: HTTP を利用したアップデート
AIR-APxxxx-K9-ME-8-x-xxx-x.zip
を展開 (解凍)
P
1
ブラウザ経由でイメージをプライマリ APへ一時保存
AP1830
AP1830
AP1830
2
例
3
4
転送
転送
転送
メリット
追加器材が不要
デメリット
同一機種構成時のみ利用可能
プライマリ APから帰属しているAPへイメージ転送
プライマリ APから帰属しているAPへイメージ転送
プライマリ APから帰属しているAPへイメージ転送
「自動再起動」を選択すると帰属している全APのイメージ転送後、再起動します
イメージはプライマリ APを経由してターゲットの APへ転送されます
プライマリ AP
コントローラが動作

## Slide 10: イメージの取得

## Slide 11: Mobility Express のイメージのファイル名
AIR-AP2800-K9-ME-8-5-105-0.zip AP2800用 ME 8.5.105.0 イメージ
AIR-AP1830-K9-ME-8-3-133-0.zip AP1800用 ME 8.3.133.0 イメージ
例
AP の機種
バージョン
Mobility Express 用
3800 ・・・ AP3800 シリーズ用
2800 ・・・ AP2800 シリーズ用
1850 ・・・ AP1850 シリーズ用
1830 ・・・ AP1830 シリーズ用
1815 ・・・ AP1815 シリーズ用
ZIP 形式のファイル

## Slide 12: イメージの取得
1
2
「Wireless」を選択
1
「Wireless LAN Controller」を選択
2
http://software.cisco.com/download

## Slide 13: イメージの取得 (続き)
1
「Mobility Express」を選択
1

## Slide 14: イメージの取得 (続き)
1
該当のシリーズを選択
1

## Slide 15: イメージの取得 (続き)
アップグレード用イメージを選んで、「Download」ボタンをクリック
1
1

## Slide 16: イメージの取得 (続き)
イメージを取得するには、cisco.com ID と保守ライセンスが必要となります。
以下のメッセージが表示されましたら、「Login」ボタンを押し、cisco.com ID でログインして下さい。

## Slide 17: イメージの取得 (続き)
イメージの使用条件に同意頂ける場合に、「Accept License Agreement」ボタンをクリックして下さい。

## Slide 18: Zip ファイルを展開
ファイルを展開すると、各AP のイメージが展開される
イメージをAP 側に転送する方法は、HTTP と TFTP がある
HTTP
  AP に合わせたイメージ ファイルを指定
TFTP
  イメージファイルが展開されているディレクトリを指定

## Slide 19: ZIP ファイルの中身と各ファイルの対応機種
AP 機種 | ファイル名 | 備考
AP1815 | ap1g5 | コントローラ機能 (ME) 対応可能
AP1832/1852 | ap1g4 | 
AP2802/3802 | ap3g3 | 
AP3702/2702/1702 | ap3g2 | コントローラ従属専用 AP (コントローラ機能無し)
AP3602/2602 | ap3g2 | 
AP1602 | ap1g2 | 
AP702 | ap1g1 | 

## Slide 20: HTTP を使った アップデート

## Slide 21: HTTP を利用したアップデート
1
「HTTP」を選択
1
2
PC 上に展開したファイルを指定
2
AP 機種 | ファイル名
AP1815 | ap1g5
AP1832/1852 | ap1g4
AP2802/3802 | ap3g3
「ソフトウェアアップデート」をクリック
1
1

## Slide 22: HTTP を利用したアップデート (続く)
全てのAP の再起動が終わるまで待って下さい。
2
画面の下部に現在の進行状況が確認できます。
1
1
[イメージの事前ダウンロードのステータス] の前の [>>] をクリックすると詳細が表示されます。

## Slide 23: HTTP を利用したアップデート (続く)
再起動後、バージョンが正しいか確認
1
1

## Slide 24: TFTP を使った アップデート

## Slide 25: TFTP を利用したアップデート
2
「TFTP」を選択
2
3
4
TFTP サーバのIP アドレスを指定
3
Zip ファイルを展開してできたパスを指定
(TFTPサーバ上から見たパスを指定
4
5
6
[自動再起動]をチェック
5
[今すぐアップデート]をクリック
6
「ソフトウェアアップデート」をクリック
1
1

## Slide 26: TFTP を利用したアップデート(続く)
全てのAP の再起動が終わるまで待って下さい。
2
画面の下部に現在の進行状況が確認できます。
1
1
[イメージの事前ダウンロードのステータス] の前の [>>] をクリックすると詳細が表示されます。

## Slide 27: HTTP を利用したアップデート (続く)
再起動後、バージョンが正しいか確認
1
1
TFTP?

## Slide 28: Wireless LAN Controller のアップデート

## Slide 29: ソフトウェア アップデート
ファイルの転送方法を選択
1
1
4つの方式から選べます
Wireless LAN Controller は4つの方法でOS をアップデートすることができます。

## Slide 30: FUS のアップデート

## Slide 31: WLC2504のアップグレードに関する注意点
WLC2504 をAireOS 8.3.121.0以上にアップグレードする場合、Field Upgrade Software (FUS) のバージョンは 1.9.0.0 以降が必要
  1.9.0.0 未満の FUS のままで 8.3.121.0 以上へアップグレードすると、AireOS が起動しなくなり、WLC の機能を完全に失う恐れがあります。
FUS のバージョン確認方法
  CLIで “show sysinfo”を実行し、以下の項目が全てこれらの値以上になっていること
    Bootloader: 1.0.20
    Field Recovery Image: 7.6.101.1
  値が下回る場合は、先ずFUS のアップグレードが必要

## Slide 32: FUS のバージョン確認方法
(Cisco Controller) >show sysinfo
Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.
Product Name..................................... Cisco Controller
Product Version.................................. 8.3.102.0
Bootloader Version............................... 1.0.20
Field Recovery Image Version..................... 7.6.101.1
Firmware Version................................. PIC 20.0
(略)

## Slide 33: FUS イメージの取得
1
2
「Wireless」を選択
1
「Wireless LAN Controller」を選択
2
http://software.cisco.com/download

## Slide 34: FUS イメージの取得 (続き)
1
「Standalone Controllers」を選択
1

## Slide 35: FUS イメージの取得 (続き)
1
該当のシリーズを選択
1

## Slide 36: FUS イメージの取得 (続き)
1
該当の機種を選択
1

## Slide 37: FUS イメージの取得 (続き)
1
「Field Upgrade Software」をクリック
1

## Slide 38: FUS イメージの取得 (続き)
最新FUSの「Download」ボタンをクリック
1
1

## Slide 39: FUS イメージの更新
1
1
2
3
FUSイメージファイルを選択
3
4
5
「COMMANDS」を選択し、「Download File」を選択
1
「Code」を選択
2
「HTTP」を選択
3
FUS イメージファイルを選択
4
準備ができたら「Download」をクリックしてイメージの更新を実施して下さい。
5

## Slide 40: FUS イメージの更新 (続き)
2
1
更新が終わるとメッセージが表示されます。
「successful」と表示されたら更新が成功しました。
1
「Click Here」をクリックして下さい。
2

## Slide 41: FUS イメージの更新 (続き)
「Save and Reboot」(設定保存後再起動) か「Reboot without Save」(保存せずに再起動) のどちらかをクリックして下さい。
1
1
再起動には十数分かかります。
2
再起動後、show sysinfoでバージョンが更新されているか確認して下さい。
3

## Slide 42: WLC のアップデート

## Slide 43: WLC (AireOS) のイメージのファイル名
AIR-CT5520-K9-8-5-105-0.aes CT5520用 8.5.105.0 イメージ
AIR-CT2500-K9-8-3-133-0.aes CT2500用 8.3.133.0 イメージ
例
WLC の機種
バージョン
8540 ・・・ CT8540 用
8500 ・・・ CT8510 用
5520 ・・・ CT5520 用
5500 ・・・ CT5508 用
2504 ・・・ CT2504 用

## Slide 44: WLC イメージの取得
1
2
「Wireless」を選択
1
「Wireless LAN Controller」を選択
2
http://software.cisco.com/download

## Slide 45: WLC イメージの取得 (続き)
1
「Standalone Controllers」を選択
1

## Slide 46: WLC イメージの取得 (続き)
1
該当のシリーズを選択
1

## Slide 47: WLC イメージの取得 (続き)
1
該当の機種を選択
1

## Slide 48: WLC イメージの取得 (続き)
1
「Wireless LAN Controller Software」をクリック
1

## Slide 49: WLC イメージの取得 (続き)
WLC2504/5508/WiSM2のimage が２つに分かれています。ご注意ください。
A
Release notes : http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn84.html#supplementary-image
基本 OSの「Download」ボタンをクリック
1
特定AP 用補助ソフト(AP802/AP1530/AP1550/AP1570 限定)
A
1

## Slide 50: WLC イメージの更新 (続き)
「COMMANDS」を選択し、「Download File」を選択
1
1
1
2
3
「Code」を選択
2
FUSイメージファイルを選択
3
4
「HTTP」を選択
3
WLC イメージファイルを選択
4
5
準備ができたら「Download」をクリックしてイメージの更新を実施して下さい。
5

## Slide 51: WLC イメージの更新 (続き)
2
1
更新が終わるとメッセージが表示されます。
「successful」と表示されたら更新が成功しました。
1
「Click Here」をクリックして下さい。
2

## Slide 52: WLC イメージの更新 (続き)
「Save and Reboot」(設定保存後再起動) か「Reboot without Save」(保存せずに再起動) のどちらかをクリックして下さい。
1
1
再起動には十数分かかります。
2

## Slide 53: WLC イメージの更新 (続き)
1
バージョンが正しく更新されているか確認して下さい。
1