## Slide 1: The latest and greatest
Brand team
Released: March 2016
Making our PowerPoint simpler and more distinctive.
次世代 Cisco Catalyst 製品群のご紹介
エンタープライズネットワーク事業
スイッチ製品担当 平野 晃章
Advantage Now

## Slide 2: アジェンダ
Cisco Catalyst 9000 シリーズ概要
SD-Access 概要
IOSパッケージとライセンス

## Slide 3: Cisco Catalyst 9000 シリーズ概要

## Slide 4: A New Era in Networking 新たなネットワークの時代へ
Voice
Video
Data
現在
Mobility
Security
Cloud
IOT
新たな時代
Software Defined Access
(SD-Access)
Cisco Catalyst 9000 Series
- ポリシー ベースに基づく自動化
SD-Access

## Slide 5: Cisco Catalyst スイッチ ポジショニング & ポートフォリオ
Capabilities
Voice
Data
これからの時代の
ネットワーク
Security
IOT
Mobility
キャンパス アクセス
      ボックス型スイッチ
      9300
      Up to 480G Stacking
      モジュラ スイッチ
      9400
      パフォーマンス: mGig, 1/10G uplink, 40G uplinks
      PoE リード: UPOE, Fast/Perpetual PoE
      高可用性: NSF/SSO, ISSU (9400), Patching
セキュリティ: ETA, MacSec 256, IPSecTrustworthy Systems
IoT : Perpetual PoE, IEEE 1588/AVB, SD Bonjour
クラウド: Netconf/Yang models, Streaming Telemetry, App Hosting
アクセススイッチ
Fixed PS & FAN
2960-X
FRU PS & FAN
2960-XR
デバイス管理： PnP, APIC EM, Prime Infra
Stacking
Routed Access
DNS-AS,
NaaS, Full Netflow
      1/10/40G interfaces with Comprehensive Features at Scale
      高可用性: NSF/SSO, VSS
      XL-SCALE /
      モジュラー
      6800
バックボーン
Video
これまでの
ネットワーク
Scale
      ボックス型スイッチ
      9500
Software Defined Access (SD-Access)
アクセススイッチ
      ボックス型スイッチ
      3650
      Up to 160G Stacking
      mGig, 1/10G
      10G uplinks
      NSF/SSO
キャンパス コア アクリゲーション

## Slide 6: UADP 2.0 次世代エンタープライズ向け Programmable ASIC
32MB
Packet Buffer
64K x2
Netflow Records
Embedded
CPUs
Shared Lookup
240GE
Bandwidth
384K Flex
Counters
Up to 2X to 4X forwarding + TCAM
フレキシブル
自在に展開
StackWise Virtual*
柔軟にスイッチを配備
プログラマブル
投資保護
* not available at FCS

## Slide 7: Cisco Catalyst 9300 のご紹介 次世代ボックス型アクセス スイッチ
1G Data
mGig UPOE
1G UPOE/POE+
1Gの価格で
2.5Gを提供
10Gの価格帯で
40Gを提供
24 Ports
電源モジュール
アップリンク モジュール
ファン モジュール
48 Ports
8x10G
2x40G
4x mGig
4x1G
350W
715W
1100W
10G x 8ポート
アップリンク搭載スタッカブル
スイッチは
C9300だけ！
企業向け最高の
2.5G/mGig
対応スイッチ
Powered by UADP 2.0

## Slide 8: Cisco Catalyst 9400 のご紹介 次世代モジュラ アクセス スイッチ
Powered by UADP 2.0
4-Slot*
7-Slot
10-Slot
電源ユニット
3200W AC
3200W DC*
2200W AC*
コア ラインカード
24x 10G SFP+
48x1G SFP*
24x1G SFP*
アクセス ラインカード
24xmGig + 24xUPOE*
48xUPoE
48xPoE+* 48xData
スーパーバイザ
Sup-1: 80G/Slot アクセスに最適
Sup-1XL*: 120G/Slot コアに最適
キャンパス
アクセスで
唯一ISSU
に対応
最大の PoE
スケールを
実現
9Tbpsの
スイッチング容量

## Slide 9: Cisco Catalyst 9400 イノベーション＆ベネフィット
サイド トゥ サイド
エアーフロー
（右から左）
前面・背面から
交換可能なファン トレー
AC & DC 電源の混在が可能に
N+1、N+N モジュラー型電源
ネイティブ 25/10G & 40G アップリンク
Intel x86 CPU, 4 Core 2.4GHz
柔軟にケーブリングできる
背面ファン トレー
効率的に重量分散
最大480Gbps/Slot
標準外ラックにも対応 (16”)
電源を分散することで10％以上の消費効率を実現
効率性の高いプラチナ電源
アップリンクの冗長により障害時にもアクティブ状態を維持
デュアル スーパーバイザ ISSU、NSF/SSOをサポート

## Slide 10: Cisco Catalyst 9500 ご紹介
Powered by UADP 2.0
リダンダト電源に対応
フロントからバックのエアーフロー
に対応しえた N+1 ファン モジュール
資産管理に効果的なRFID対応
USB3.0 による
ハイエンド アプリケーションを保存
10Gの価格で
40Gを提供
8倍のバッファ
容量
最初の産業用
40G 対応スイッチ
Catalyst 9500-40X
Catalyst 9500-24Q
Catalyst 9500-12Q
12Px40G
24Px40G
40Px10G + 8Px10G / 2Px40G
  製品ラインアップ

## Slide 11: Cisco Catalyst 9500 - 電源とファンの冗長
Platinum Rated 950W AC (94%の効率)
1+1冗長
前から後ろへのエアー フロー
1つのファン故障まで動作可能
120秒以内の“OIR”をサポート
冗長ファン
冗長電源

## Slide 12: 従来のCatalyst シリーズ vs. Catalyst 9000 シリーズ 新たな機能の比較
 |  | 従来のCatalystシリーズ | Catalyst 9K シリーズ
ハードウェア | 25G アップリンク |  | ✓
 | mGig アップリンク |  | ✓
高可用性 | ソフトウェア メンテナンス アップデート（SMU） |  | ✓
 | グレースフル インサーション アンド リムーバブル（GIR） |  | ✓
 | コンテナ アプリケーション ホスティング |  | ✓
 | StackWise Virtual* | ✓(C3K) / VSS (C4K) | ✓
セキュリティ | 暗号化トラフィック解析（ETA） |  | ✓
 | 256ビット MACSEC |  | ✓
 | Predictive threat analysis（異常検知と機械学習） |  | ✓
IoT | IEEE 1588（時刻同期） |  | ✓
 | Audio Video Bridge（AVB） | ✓(C3K) | ✓
電源可用性 | Perpetual PoE | ✓ | ✓
 | N+1; N+N (C9400) |  | ✓
 | プラチナ電源 | ゴールド | ✓
*対応予定

## Slide 13
暗号化されたトラフィックに潜むマルウェアを特定する解析技術
StealthWatch
pxGrid
コンテキスト &
ミチゲーション
ISE
拡張した振る舞い解析
によるマシン学習
暗号化された
トラフィック解析
暗号化されたトラフィックにおいて
“マルウェア”と解析 → 99%以上の効果
ネットワーク
テレメトリーベース
(No Decryption)
ラインレート
パフォーマンス
投資の最適化
管理の
シンプル化
グローバルレベルによる脅威情報との
相関関係性
ISEおよびネットワークによるインシデントの緩和
ERSPAN はディープ
な解析を行うために
トラフィックを監視
Cisco Catalyst 9000 Enable Enhanced Network as a Sensor and Enforcer

## Slide 14
暗号化の監視
暗号化トラフィックに
おけるマルウェア対策
Netflow データ: SrcIP, DstIP, SrcPort, DstPort, Proto, #Bytes, #Packets
Intraflow データ: Sequence of Packet Lengths & Times (SPLT), Byte Distribution, …
TLS Metadata: Extensions, Ciphersuites, SNI, Certificate Strings, …
スイッチによるネットワークの可視化
マルウェア特定に利用する解析項目の拡張
主なユース ケース
その他のユース ケース
Cisco Catalyst 9000 暗号化されたトラフィックの解析

## Slide 15: Software Maintenance Update (SMU)
SMU (Software Maintenance Upgrade)は業務に影響を与えるようなネットワーク ダウンなどの場合にお客様に緊急のポイント フィックスを迅速に提供することを目的とする
  迅速 (IOSを提供するより早くポイント フィックスを提供できる)
  効率的 (モノリシック コードのアップグレードを必要としない)
  集中(Focused) (問題のある特定のエリアのコードのみをターゲティング)
SMUは効率的な薬のようなもの
  問題に対して効率的に対処
  理論的には摂取（適用）する数に制限はない
  実際はSMUを適用する際は必要なものを選択する

## Slide 16: Perpetual POE
Port Configuration
Switch(config-if)#power inline port poe-ha
Switch reboot!
スイッチに接続されたPoEデバイスはスイッチ リブート時も起動したまま
PoEは最後にネゴシエーションした電力を得続ける
照明などのエンドポイントは回復力のある電力が必要
ポート毎に最大60Wまで保つ

## Slide 17: Cisco Catalyst 9000 シリーズ サマリ
新たなネットワークの時代を実現
Secure
プラットフォーム イノベーション
IoT
Cloud
DevOps ツールキット
Netconf/Yang モデル対応
Patching/GIR
アプリケーション ホスティング
Mobility
ファブリック対応
WLC機能対応
スケール拡大
コントロール＆ポリシーの統合
有線・無線ゲスト
  Catalyst 9300
  ボックス型アクセス
  Catalyst 9400
  モジュラー型アクセス
  Catalyst 9500
  ボックス型 コア アグリゲーション
UADP 2.0
Open IOS-XE
暗号化トラフィック解析
256ビット MacSec
Trustworthy Systems
（ASLR/ SUDI/Secure boot）
グループ ベース ポリシー
Full Netflow (StealthWatch)
Perpetual PoE
IEEE 1588 / AVB*
（時刻同期/音楽・映像同時伝送）
IoT デバイス プロファイリング
SD Bonjour（デバイス検知）

## Slide 18: SD-Access 概要

## Slide 19: Software Defined Access (SD-Access)
ポリシーとネットワークトポロジーの分離
ベスト プラクティス
ポリシー コンプライアンス
プロアクティブな問題識別
分析による解決策
エッジからクラウドまでのポリシーベースの自動化
仮想ネットワーク
マイクロ セグメンテーション
シンプルなポリシー定義と展開
（APIC-EM, ISE）
監視と障害解析
（NDP）
セキュア
ファブリック
オートメーション
（自動化）
アシュアランス
ネットワーク構成と管理手法のシフト
New!

## Slide 20: SD-Access At a Glance
自動化
APIC-EM
ポリシー
Identity Services Engine (ISE)
アシュアランス
Network Data Platform (NDP)
DNA Center
Group 2
従業員用
仮想ネットワーク
Group 1
IoT用
仮想ネットワーク
Group 3
Group 4
これからのソフトウェア アーキテクチャ
L2ローミング
シームレス
ポリシーはユーザに紐付く
無線&有線
一環したエクスペリエンス
ファブリック - サービスやポリシーをネットワーク全体に展開
Firewall
ネットワーク サービスと外部機能のAPI連携
ファブリック＆フォワーディングの
可視化と障害解析
（オーバーレイ＆アンダーレイ）
物理トポロジー非依存
ポリシーのポータビリティ

## Slide 21: DNA Center シンプルなネットワーク マネジメント
DNA Center - 一つの統合インターフェース：
デザイン、プロビジョン、ポリシー展開、ネットワークサービスのアシュアランス（保証）
ワーク フロー：
デザイン、プロビジョニング、
ポリシー設定
迅速な変更
エンド ツー エンドの
ネットワーク性能監視 問題発生前の予測・対応
問題発生箇所の特定
（ホップバイホップではなく）
エンド ツー エンドの ビュー ダウンタイム軽減
ハードウェアとソフトウェア
ライフサイクルの管理
更新時期、コンプライアンス、
更新計画など
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public
New!

## Slide 22: DNA Centerを中心としたソフトウェア構成
DNA Center (DNAC)
スイッチ
ルータ
ワイヤレス コントローラ
アクセスポイント
ポリシー
デザイン
プロビジョン
アシュアランス
Network Data Platform
（NDP）
Identity Services Engine
APIC-EM
コントローラ
オンプレミス or クラウド*
*ロードマップ

## Slide 23: DNA Centerを中心としたソフトウェア構成
オンプレミス or クラウド*
*ロードマップ
DNA Center (DNAC)
スイッチ
ルータ
ワイヤレス コントローラ
アクセスポイント
ポリシー
デザイン
プロビジョン
アシュアランス
Network Data Platform
（NDP）
Identity Services Engine
APIC-EM
コントローラー
自動化＆管理
監視＆分析
コンテクスト＆
ポリシー
グラフィカル
ユーザ インターフェース

## Slide 24: DNA Centerを中心としたソフトウェア構成
オンプレミス or クラウド*
*ロードマップ
DNA Center (DNAC)
スイッチ
ルータ
ワイヤレス コントローラ
アクセスポイント
ポリシー
デザイン
プロビジョン
アシュアランス
Network Data Platform
（NDP）
Identity Services Engine
APIC-EM
コントローラー
人・組織やモノ、アプリケーション単位でのポリシー制御と可視化
基本的なモニタリング、マップ、パス、プラグ＆プレイ展開
ネットワーク機能やコンフィグは意識させない（コマンド不要）

## Slide 25: IOSパッケージとライセンス

## Slide 26: 新しい時代のネットワークにふさわしい 単純化された新アラカルト パッケージ
現在のパッケージ
IP Services
フルL3と
決定的に勝てる機能
IP Base
IPルーティング
競合に勝てる機能
Lan Base
L2 機能と
競合と同等の機能
ネットワークのスタックと競争力のある機能がミックスしている（戦略的に使えない）
競争力のある価格とCisco ならではの価値の最大化の間で妥協すること慣例となってしまっている
新しいアラカルト・パッケージ
競争力のある価格設定
3年分のDNA価値を含んでいるのでDNA思想実現の会話がすべての案件で可能
サブスクリプション期間をさらに延ばすことでアップセル
Network (IP_S)
DNA
ADVANTAGE
Network (IP_B)
DNA
ESSENTIALS
L2＋ルーティング基本機能
運用の自動化簡素化
セキュリティ
IoT
モビリティ
クラウド運用
DNA思想の
実現
フルL3
セグメンテーション
耐障害性
セキュリティ
アシュアランス
同等な機能
競争力のある
価格
▲30％
恒久ライセンス
サブスクリプション(3/5/7Y)
恒久ライセンス
サブスクリプション(3/5/7Y)
+
+
選択

## Slide 27
標準的なスイッチ機能搭載
Layer 2, Routed Access, Security, QOS, IPv6 Tunnel Capabilities
Programmability
Open Models and Netconf / Restconf
トラフィックの可視化
Sampled Netflow
基本的な自動化機能
Plug and Play, EZQOS Configuration
基本的なモニタリング機能
EZQOS Monitoring, Client and Device 360, PSIRT Compliance
エレメント管理
Image and Patch Management, Topology and Discovery
差別化機能
Full Netflow, On-box Python, Container Hosting, PnP Agent
Network Essentials
(IP Base相当)
Full L2 と Routed Access
DNA Essentials
単純化されたネットワーク
運用ソリューション パッケージ
3,5,7 Year Term
Perpetual
競争力のある Essentials (E) package
基本的なネットワーク運用
Subscription
Perpetual

## Slide 28
Network Advantage
(IP Service相当)
Full L3 , セグメンテーション
ネットワーク耐障害性
DNA Advantage
セキュリティーとネットワーク
品質保証のパッケージ
3,5,7 Year Term
Perpetual
フルルーティング機能
BGP, HSRP, VRRP, ISIS
フレキシブル ネットワーク セグメンテーション
LISP for Access
MPLS L3 VPNs, MPLS L2 VPN
ネットワーク ダウンタイム削減
SSO, GIR, Stackwise Virtual, Patching, ISSU
セキュリティ拡張機能
MACSEC-256, Advanced ACL, COPP, Lawful Intercept
ネットワークの時間同期
AVB and PTP 1588
マルチキャスト帯域幅の最適化
MSDP, Multicast 6VPE, Extranet MVPN
競争力のある Advantage (A) Package
セキュリティー、モビリティー、IoTでDNAの利点を最大限に引き出すパッケージ
Digital Network Architecture
Policy-based Automation and Assurance
DNA Border Capabilities
Cross-domain Connectivity, LISP Extranet, L2 Gateway
セキュリティ機能
ETA, SLN, SD-AVC, IPSec
ネットワーク解析、IOT
ERSPAN, IoT Analytics, SD-Bonjour, Enhanced Device Profiling (MUD)
Subscription
Perpetual