## Slide 1: Intelligent WAN(IWAN) 最新情報のご紹介
峯田尚子 smineta@cisco.com
法人ビジネス システムズエンジニアリング シニアシステムズエンジニア
Jan 20th, 2015
Cisco ISRルータを販売するためのアイデア

## Slide 2: アジェンダ
はじめにiWANとは？
IWAN最新情報のご紹介
IWAN利用ケース
IWAN提案時に役立つ資料

## Slide 3: はじめにIWANとは？

## Slide 4: iWANに対する誤解やイメージ
iWANで具体的に何をどう提案したら良いかわからない
大きな企業を除くと、複数の回線を契約して使い分けているお客様は少ない
日本ではWAN回線としてInternetを使うのは普通であり、日本のお客さまにとって新鮮な話は少ない（何を今更？と思っている）
日本のWAN回線は高速で信頼性が高くiWANは不要である
そもそもiWANってなんだっけ・・・・？
ということで、ちょっと基本に立ち返って考えてみましょう

## Slide 5: 「大きな企業を除くと、複数の回線を契約して使い分けているお客様は少ない」？？？
IP-VPN
広域イーサネット
インターネット
クラウド
すでに利用もしくは検討中
支店や営業所
本社やDC
59%
の企業が拠点間接続に複数回線使用。
中小企業でも55%
Source: 総務省通信利用動向調査（企業編）平成24年報告書及び統計表
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html

## Slide 6: 日本企業の通信回線事情
インターネットVPN利用率
53%
2つ以上のWAN
利用率
59%
重要な
回線選択基準
通信
コスト
※ 約50%（大企業は60%）の企業は広域イーサネット／IP-VPNをメイン回線として使用
Source: 総務省通信利用動向調査（企業編）平成24年報告書及び統計表
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html

## Slide 7: 背景：企業のトラフィックが増えている
企業のトラフィックが10倍になったらWANの帯域も10倍にしますか？
BYODや会社提供のスマホによる端末数の増加
VDI利用
SAAS型
企業アプリの増加
スマホのOSアップデートや同期型サービスの拡大
ビデオ利用の拡大

## Slide 8: 企業内のトラフィックが10倍になったら WANの帯域も10倍にしますか？
WANの利用方法を効率化することで、帯域は10倍ではなく数倍の帯域もしくは既存の帯域で問題解決しましょう！
＝
IWANソリューション

## Slide 9: 一言で言うとIWANって何？
トラフィックが増えてより高速なWAN回線が
必要とされコストが上がっていく環境の中で、
効率良くWAN回線を使用することにより
上昇するコストを抑えるためのソリューション

## Slide 10: Intelligent WAN を構成する機能群
VPNサービス
支店・営業所
3G/4G-LTE
AVC
インターネット
プライベート
クラウド
仮想
プライベート
クラウド
パブリック
クラウド
WAAS Akamai
PfRv3
多様な回線の利用
高度な経路制御
アプリケーション
最適化
暗号化された
接続環境
IPSec WAN オーバレイ
統一された運用モデル
最適なアプリケーションルーティング
効率的な帯域利用
パフォーマンスモニタリング
最適化とキャッシュ
次世代の強力な暗号化
様々な脅威への対応
DMVPN
Performance Routing
AVC, WAAS, Akamai
Suite-B, CWS, ZBFW
管理 & 自動化
ISR-AX
ASR1000-AX

## Slide 11: ありがちな誤解
Cisco ISR 4000シリーズ ＝ IWAN専用ルータ
≠
Cisco ISR 4000シリーズルータはISR G2の後継製品です！
※なお、ISR G2の販売終了は当面ありません。

## Slide 12: 企業のトラフィックが増えているのはなぜ？
企業のトラフィックが10倍になったらWANの帯域も10倍にしますか？
BYODや会社提供のスマホによる端末数の増加
VDI利用
SAAS型
企業アプリの増加
スマホのOSアップデートや同期型サービスの拡大
ビデオ利用の拡大

## Slide 13: 企業のトラフィックが増えているのはなぜ？
企業のトラフィックが10倍になったらWANの帯域も10倍にしますか？
BYODや会社提供のスマホによる端末数の増加
VDI利用
SAAS型
企業アプリの増加
スマホのOSアップデートや同期型サービスの拡大
ビデオ利用の拡大

## Slide 14: Chromebookとは?
しかし......
Chromebookについて詳しく知りたい方はこちら
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1402/26/news022.html
Googleが開発したChrome OS を搭載
日本でも2014年から発売
基本的にGoogleクラウドで処理を行い、Webブラウザーがユーザインターフェイスとなる – HTTP/HTTPS
安価（$200-$400)で高速
  ローカルで処理しないので、端末の性能が低くて良い
  バッテリーの持ちも良い

## Slide 15: Chromebookの通信量は平均152倍
サードパーティのラボテスト
Chromebook vs. Windows 8 ラップトップ
  Chromebookの通信量は最大 692.2 倍
  平均では Chromebook の通信量は152 倍
Chart: 
| Test Taking | Note Taking | Web Browsing | Music Manipulation | Video Manipulation | Photo Manipulation | Document Manipulation
Samsung Chromebook Running Chrome OS | 10 | 10 | 4.75 | 10 | 10 | 10 | 10
Asus VivoBook S200E Notebook Running Microsoft Windows 8 | 5 | 3 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
Document Manipulation
Photo Manipulation
Video Manipulation
Music Manipulation
Web Browsing
Note Taking
Test Taking
0.14
0.27
2.73
0.21
6.06
5.00
8.65
18.30
77.39
145.56
211.29
57.84
10.80
41.33
http://principledtechnologies.com/Microsoft/Chromebook_PC_network_traffic_0613.pdf

## Slide 16: USでの普及状況
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/u-s-commercial-channel-computing-device-sales-set-to-end-2013-with-double-digit-growth-according-to-npd/
http://www.theguardian.com/technology/2014/aug/11/google-chromebooks-education-market-gartner
Windowsが減少する中、昨年からChromebookが急拡大
2013年のUSのノートブック売上の21%がChromebook
特に教育市場に急拡大中
企業の中ではテンポラリースタッフ用のPCなど

## Slide 17: なぜ教育市場で受け入れられやすいのか？
前提：子供の入学時に保護者が端末を購入しないといけない（備品でない）
「お子さんが3年間使いますので、1台1２万円のノートパソコンを購入ください」
「お子さんが3年間使いますので、1台３万円のChromebookを購入ください」
or
✔
✖

## Slide 18: Chromebook導入時にCiscoのネットワークを採用する理由
Chromebook
安定・広帯域の無線
スイッチ内臓の無線管理
拠点間接続の最適化
教室で大人数が同時に利用可能
干渉の多い環境での安定した利用
802.11acの広帯域
WAASによる通信最適化
Akamaiとの連携でキャッシュ
100Mbps以上の広帯域に対応
無線管理システムがスイッチに内蔵
学校編（Non-Meraki)

## Slide 19: Chromebook利用時のWANの最適化
データセンター
教室
WAAS
WAAS
HTTPS
HTTPS
HTTP/HTTPS Cache
SSL optimization
WAASの効果
1) データセンターと教室間のSSL最適化
2) 教室でのHTTPSキャッシュ
WAAS
HTTP/HTTPS Cache
Roadmap
※Microsoft Office365およびYoutubeもHTTPSを使用しているので同じです。

## Slide 20: IWAN最新情報のご紹介

## Slide 21: Intelligent WAN
VPNサービス
支店・営業所
3G/4G-LTE
AVC
インターネット
プライベート
クラウド
仮想
プライベート
クラウド
パブリック
クラウド
WAAS Akamai
PfRv3
多様な回線の利用
高度な経路制御
アプリケーション
最適化
暗号化された
接続環境
IPSec WAN オーバレイ
統一された運用モデル
最適なアプリケーションルーティング
効率的な帯域利用
パフォーマンスモニタリング
最適化とキャッシュ
次世代の強力な暗号化
様々な脅威への対応
管理 & 自動化
ISR-AX
ASR1000-AX
DMVPN
Performance Routing
AVC, WAAS, Akamai
Suite-B, CWS, ZBFW

## Slide 22: インターネット利用時に直面する帯域管理の課題
Internet VPN
契約帯域は最大 X Mbps:
実際に利用可能な帯域は常に Xではなく、通常はそれ以下
Branch
DC
SLAの効かない環境でアプリケーションの応答が劣化する
インターネットの利用可能な回線帯域は変化する
  事前の帯域設定（QoS）は正確ではない – 現在は静的な設定
  帯域が変化するのでシェーパーは不正確になる
  設定で帯域の変化を予測するのは不可能
アプリケーション & 利用者への影響
  アプリケーションのチューニングは静的なシェーピングレートに基づく
  アプリケーションを識別して落とすことはできない – YouTubeの代わりにSAPが落ちてしまう！
  新しい呼やフローによって既存の呼やフローのパフォーマンスが落ちてしまう
もっと賢いQoSでアプリケーションの応答を改善できないだろうか？

## Slide 23: IWAN伝送路用のAdaptive QoS どのように動作するのか？
特定の送信側と受信側(DMVPNトンネルの両端)の間の利用可能な帯域に基づいて、送信側でシェーピングを行う
Sender
Receiver
Adaptive Shaping付きでMQCポリシーを設定
service-policyを出口側のnhrp-groupにアタッチする
DMVPN
監視をEnableすることを伝達
トンネルで受信したトラフィックの状態を定期的に
収集して情報を作成する
受信レートを伝達
クラウドの利用可能な帯域を計算
新しく計算されたレートで出口のシェーパーを適用する
shape adaptive upper-bound <<bps> | percent <value>>
[lower-bound <<bps> | percent <value>>]

## Slide 24: IWAN 2.0 さらに進んだQoS
...
...
Path Selection
ローカル Per-Flow Admission Control (PFA)
名目上の帯域を超えるとドロップやマーキング変更を行う
MPLS or Internet
Path Selection
DMVPN Tunnel
名目上の回線帯域 (例100Mbps)
...
...
...
ASR1000
ASR1000
Path Selection
...
...
出て行くフローにのみ動作
フローをドロップもしくはマーキング変更
DMVPN Tunnel
MPLS or Internet
Branch
Branch
DC
名目上の回線帯域 (例 100Mbps)
フローは利用可能な回線帯域にシェープされる。PFAアルゴリズムはAdaptiveシェープレートを使用する。
インターネットブランチはベストエフォートの帯域を提供する -
N＋１本目のフローが既存のN本のフローに影響する可能性がある。現在は帯域の明示的な予約はできない。
利用可能な帯域そのものが動的に変化し予測できないため、インターネットを使用した接続は複雑になる

## Slide 25: IWAN QoS 機能ロードマップ
Phase 1 - 3.14/15.5(1)T (Nov 2014)
Local Per-Flow Admission:
ローカル側でサイトごとのフロー数を制限
Adaptive QOS:
様々なレートの回線の利用可能な帯域を検出 (Sat, DSL, Internet...)
Remote Per-Flow Admission:
ローカル側でサイトごとのフロー数を制限
Ingress Shaping:
インターネットベースのサービスでもビジネス関連の通信をSPがクラウドでドロップしないようにする
Multipoint Congestion:
サイトやクラスの混雑状況を対向にフィードバックする
Microflow Policing:
ユーザごとの帯域を制限
インターネットを伝送路として使用するためのより進んだトラフィック管理
Phase 2 - 3.15/15.5(2)T
(2015年春頃？)

## Slide 26: Intelligent WAN
VPNサービス
支店・営業所
3G/4G-LTE
AVC
インターネット
プライベート
クラウド
仮想
プライベート
クラウド
パブリック
クラウド
WAAS Akamai
PfRv3
多様な回線の利用
高度な経路制御
アプリケーション
最適化
暗号化された
接続環境
IPSec WAN オーバレイ
統一された運用モデル
最適なアプリケーションルーティング
効率的な帯域利用
パフォーマンスモニタリング
最適化とキャッシュ
次世代の強力な暗号化
様々な脅威への対応
管理 & 自動化
ISR-AX
ASR1000-AX
DMVPN
Performance Routing
AVC, WAAS, Akamai
Suite-B, CWS, ZBFW

## Slide 27: おさらい：Performance Routing (PfR)とは？
拠点
MPLS
インターネット
仮想プライベートクラウド
プライベートクラウド
PfRはネットワークパフォーマンスを監視し、アプリケーション性能ポリシーに従ってアプリケーション通信の経路を制御
PfRは使用可能なWAN帯域を有効に活用するため、回線の利用率に基づきロードバランスすることが可能
その他の通信はロードバランスして帯域を最大限利用
音声/ビデオ/最重要 通信は、使用している回線が設定されたスレッシュホールドを下回った場合に、他の回線へと切り替えられる。
音声/ビデオ/最重要通信はディレイ、ジッタ、到達性から最良の回線を選択し使用

## Slide 28: PfRの革新ーより簡単により大規模対応に
PfR/OER
  インターネットエッジ
  基本的なWAN対応
  サイトごとポリシーごとのプロビジョニング
  設定は数千行
PfRv2
  ポリシーを簡素化
  アプリケーションの経路選択
  ブラックアウト ~6秒
  ブラウンアウト ~9秒
  500サイトまで拡張可能
  設定は数十行
PfRv3
  ポリシーのプロビジョニングを集中化（ドメインコントローラの導入）
  AVCインフラストラクチャ
  高速なルーティング切り替え ~2秒
  大規模対応、2000サイト
  簡素化された小さなコンフィグ
すでに可能 IWAN 2.0
IWAN 1.0
New
最新のPfRv3は、前回（2009年PSU Week）のPfRのセッションから大きくアーキテクチャが変わっています。以前のセッションを覚えている方はすべて忘れてください。

## Slide 29: Performance Routingの基本的な構成要素
Master Controller (MC)
  収集したデータに基づき最適な回線を選択する頭脳的な役割を果たすIOSの機能
  PfRを実行する拠点ごとに1台のMCが必要
  ポリシーの適用、確認、レポーティング
  スタンドアローンでもBRとの共存も可
  ルーティングプロトコルは必要なし
  パケットのフォワーディングやインスペクション(検査)は不要
Border Router (BR)
  実際にWAN回線に繋がるルータ
  MCの判断に基づきトラフィックを最適な回線にフォワーディング
  MCとBRを1台のルータで兼務することも可能
  フォワーディングルータ上のIOSの機能
  アプリケーションの学習, パフォーマンス計測, 経路変更
BR
BR
MC/BR
MC/BR
BR
MC/BR
WAN1
(IP-VPN)
WAN2
(DMVPN)
MC
指示
PfRv2までの課題：全MCに対してポリシーの設定が必要。500拠点あれば500台分のMCにポリシー設定。

## Slide 30: Performance Routing v3 の構成要素
ドメインコントローラ（DC）の導入
HUBのマスターコントローラー (HUB MC)
1台で二役
  ドメインコントローラ（ドメイン全体のポリシーを管理）
  マスタコントローラ（回線の最適経路を判断しボーダルータに指示を出す）
パケットのフォワーディングは行わない
フォワーディング経路: Border Router (BR)
フォワーディングパスにおけるネットワークを可視化 (学習、計測)
MCの判断に基づいて動作 (経路を選択)
BR
BR
MC/BR
MC/BR
BR
MC/BR
WAN1
(IP-VPN)
WAN2
(DMVPN)
拡張性：最大2000サイトを推奨
ドメインコントローラー
DC/MC
マスターコントローラー
Branchのマスターコントローラー (Branch MC)
拠点ごとにMCが必要
回線の最適経路を判断しボーダルータに指示を出す
回線選択ポリシーはHUB MC（ドメインコントローラ）から受け取る
HUB MCとピアリングするため、IPアドレスを設定しておく
HUBのMC

## Slide 31: 簡素化された設定
pfr master
policy-rules IWAN-pfr-map
max-range-utilization percent 30
mc-peer domain 1 eigrp Loopback0
target-discovery
logging
!
border 10.0.0.30 key-chain PFR-KEYCHAIN
interface GigabitEthernet0/0.32 internal
interface GigabitEthernet0/0.31 internal
interface GigabitEthernet0/0.30 internal
interface Tunnel2 external
link-group internet
interface Tunnel1 external
link-group mpls
!
learn
traffic-class filter access-list DENY_GLOBAL_LEARN_LIST
list seq 10 refname LEARN_VOICE_VIDEO
traffic-class access-list VOICE_VIDEO filter BRANCH_PREFIX
count 2000 max 10000
throughput
list seq 20 refname LEARN_CRITICAL
traffic-class access-list CRITICAL filter BRANCH_PREFIX
count 2000 max 10000
throughput
list seq 30 refname LEARN_BEST_EFFORT
traffic-class prefix-list BEST_EFFORT_PREFIX
count 2000 max 10000
throughput
periodic 90
probe packets 20
!
!
pfr-map IWAN-pfr-map 10
match pfr learn list LEARN_VOICE_VIDEO
set periodic 90
set delay threshold 200
set mode monitor fast
set resolve delay priority 1 variance 5
set resolve loss priority 2 variance 5
set resolve jitter priority 3 variance 5
set loss threshold 50000
set jitter threshold 30
set probe frequency 8
set link-group mpls fallback internet
!
pfr-map IWAN-pfr-map 20
match pfr learn list LEARN_CRITICAL
set periodic 90
set delay threshold 100
set mode monitor fast
set resolve delay priority 1 variance 20
set resolve loss priority 5 variance 10
set probe frequency 8
set link-group mpls fallback internet
!
pfr-map IWAN-pfr-map 30
match pfr learn list LEARN_BEST_EFFORT
set periodic 90
set mode monitor passive
!
router eigrp IWAN
!
service-family ipv4 autonomous-system 1
!
sf-interface default
shutdown
exit-sf-interface
!
sf-interface Loopback0
no shutdown
hello-interval 200
hold-time 600
exit-sf-interface
!
topology base
exit-sf-topology
neighbor 10.0.0.91 Loopback0 remote 100
exit-service-family
!
!
ip prefix-list BEST_EFFORT_PREFIX seq 10 permit 0.0.0.0/0
!
ip prefix-list BEST_EFFORT_PREFIX seq 5 deny 10.0.0.0/16
ip prefix-list BEST_EFFORT_PREFIX seq 10 permit 0.0.0.0/0
!
!!
ip access-list extended CRITICAL
permit ip any any dscp af31
!
ip access-list extended VOICE_VIDEO
permit ip any any dscp ef
permit ip any any dscp af41
permit ip any any dscp cs4
!
domain <MYNAME>
vrf <name>
master hub
source-interface Loopback0
password IWAN
load-balance
class VOICE sequence 10
match dscp ef policy voice
path-preference mpls fallback inet
class VIDEO sequence 20
match dscp af41 policy real-time-video
match dscp cs4 policy real-time-video
path-preference mpls fallback inet
class APPLICATION sequence 30
match dscp af31 policy low-latency-data
PfRv2
PfRv3 MC 設定（ハブ側のみ）
  500 拠点まで対応
  最大90行の設定
  全MCに設定
  2000 拠点まで対応
  最大20行の設定、すべてドメイン配下
  ハブ側のみ設定

## Slide 32: Intelligent WAN
VPNサービス
支店・営業所
3G/4G-LTE
AVC
インターネット
プライベート
クラウド
仮想
プライベート
クラウド
パブリック
クラウド
WAAS Akamai
PfRv3
多様な回線の利用
高度な経路制御
アプリケーション
最適化
暗号化された
接続環境
IPSec WAN オーバレイ
統一された運用モデル
最適なアプリケーションルーティング
効率的な帯域利用
パフォーマンスモニタリング
最適化とキャッシュ
次世代の強力な暗号化
様々な脅威への対応
管理 & 自動化
ISR-AX
ASR1000-AX
DMVPN
Performance Routing
AVC, WAAS, Akamai
Suite-B, CWS, ZBFW

## Slide 33: Akamai Connected Cache
100ms
200ms
125ms
15ms
10ms
Akamai化されたHTTPのWebコンテンツ
インターネット
拠点/DC
Akamai化されたコンテンツは特別なキャッシュルールを持つ
ページ読み込み性能を劇的に改善
通常インターネットコンテンツはクラウドプラットフォームではキャッシュされない
現在は、エッジサーバに近いユーザが恩恵を受ける
エッジでのキャッシング — クラウドプラットフォーム
Akamai Connect cachingにより、エッジサーバではなくブランチ/DCまで拡張
Akamai Connectは認証されたAkamaiサービスを使用して、自動的にキャッシングルールを適用する
エッジでのキャッシング — Akamai Connect

## Slide 34: Akamai キャッシュ技術の導入：WAASの追加ライセンス
BASIC
Follows IETF HTTP 1.1 standard object caching
Cache only responses marked explicitly as cacheable
STANDARD
Default mode
Also caches objects with no explicit cache marker and with a last-modified date. It ignores “reload” headers from clients
ADVANCED
Caches media files more aggressively, and all object types for longer times (when there is no explicit expiration time)
BYPASS
Turns off caching for a configured site(s)
1
2
3
4
Transparent Caching: with four (4) different mode settings
Connected Cache (CC): Retrieves content from Akamai’s Intelligent Platform
Over-the-Top Caching (OTT): Caching content of 3rd party Web sites using a predefined configuration
Cache Warming or Prepositioning: Scheduled fetch and cache of content from a Web site

## Slide 35: パッケージングとライセンシング
ハードウェア
柔軟
Akamai Connectは Cisco WAASに統合
SRE で動作するネイティブ WAAS
UCS-E で動作する vWAAS
ISR-WAAS: Cisco IOS-XE上の仮想WAAS
WAVE のアプライアンス
発注
シンプル
Add-onのライセンス
Akamai Connect 付きISR-AXバンドルでオーダ可能
Cisco製品としてCiscoの価格表に掲載
BRANCHへの提案
DC/HQへの提案
ISR-AX
AVC
PfR
WAAS
Security
Akamai
WAVE Appliances
Akamai
WAAS
※2015年１月時点で、ISR4000シリーズのうちISR4321だけはAkamai Connectに対応していませんのでご注意ください。

## Slide 36: Intelligent WAN
VPNサービス
支店・営業所
3G/4G-LTE
AVC
インターネット
プライベート
クラウド
仮想
プライベート
クラウド
パブリック
クラウド
WAAS Akamai
PfRv3
多様な回線の利用
高度な経路制御
アプリケーション
最適化
暗号化された
接続環境
IPSec WAN オーバレイ
統一された運用モデル
最適なアプリケーションルーティング
効率的な帯域利用
パフォーマンスモニタリング
最適化とキャッシュ
次世代の強力な暗号化
様々な脅威への対応
管理 & 自動化
ISR-AX
ASR1000-AX
DMVPN
Performance Routing
AVC, WAAS, Akamai
Suite-B, CWS, ZBFW

## Slide 37: SuiteBとIKEv2
Use of cryptographic algorithms to protect data, © 2009 SPYRUS, Inc.
USのNIST(アメリカ国立標準技術研究所)は、FIPS Pub 140-2にて暗号化通信を行う際には、Suite B Cryptographyに準拠した方式を採用することを推奨する文面を記載している。
また、DoD(アメリカ国防総省)は、完全にFIPSに準拠した製品のみが政府調達リストに記載される。つまり、DoDは、Suite Bをサポートする製品のみを採用している。
日本においては、NISC(内閣官房情報セキュリティセンター)もFIPS140-2を強く意識した調達を推奨しているため、必然的に自治体等では、US同様、Suite Bの基準を満たす製品を採用することを推している。※強制ではない。
RFC4869(Suite B Cryptographic Suites for Ipsec)にて、SuiteBは、IKEｖ２におけるCREATE_CHILD_SAのRekeyを、必ずサポートしなければならない、と記載されている。※IKEv1のフェーズ2もサポートしなければならない。
FIPS(連邦情報処理標準)および日本における中央省庁から地方自治体までの調達において、暗号化通信の機能を実装したネットワーク通信機器は、IKEv2をサポートしなければならない。
なぜSuiteBおよびIKEv2が必要なのか？
セキュリティを重視されるお客様（例えば金融系や自治体等）には、是非SuiteBを推奨してください。

## Slide 38: CiscoルータのSuiteB対応状況
* RFC 6379 ** 1001X, 1002X、ESP100/200でサポート
 | Suite B* | Suite B*
 | ソフトウェア処理 | ハードウェア処理
Cisco ISR 892FSP/891FJ |  | P
Cisco ISR 1900 シリーズ |  | P
Cisco ISR 2900 シリーズ |  | P
Cisco ISR 3900 シリーズ | P | P
Cisco ISR 3900E シリーズ | P | P
Cisco ISR 4000 シリーズ | P | P
Cisco ASR 1000 シリーズ | N/A | P**

## Slide 39: （参考）Suite B 構成要素
Encryption | Advanced Encryption Standard (AES) – FIPS PUB 197 (with keys sizes of 128 and 256 bits) http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html
Key Exchange | Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – NIST Special Publication 800-56A (using the curves with 256 and 384-bit prime moduli) http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/documents/SP800-56Arev1_3-8-07.pdf
Digital Signature | Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) – FIPS PUB 186-3 (using the curves with 256 and 384-bit prime moduli) http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-3/fips_186-3.pdf
Hashing | Secure Hash Algorithm (SHA) – FIPS PUB 180-3 (using SHA-256 and SHA-384) http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-3/fips180-3_final.pdf
NIST SUITE B - http://www.nsa.gov/ia/programs/suiteb_cryptography/

## Slide 40: IWAN ロードマップ
 | IWAN 1.0 高度な仮想化 | IWAN 2.0 自動化 (Q4 CY2014) | IWAN 2.1 パブリッククラウドへの高度なインターネットアクセス (ロードマップ）
拡張性 | 数百拠点 | 大規模 (2000 拠点) | より大規模 (5000 拠点)
通信回線からの独立性 | セキュアな VPN オーバレイ (DMVPN Phase 2) | VPN の拡張 (DMVPN Phase 3) ユーザを識別してのトランスポート (SGT Transport) | 
高度な経路選択 | 第２世代の経路制御 PfRv2 | 簡素化された経路制御 PfRv3 (プロビジョニングの集中化、大規模) | ポイントツーポイント回線の利用 高度なデュアルDCサポート 複数のエンターブライズドメイン
アプリケーション最適化 | AVC WAAS | Adaptive AVC (パフォーマンス最適化) インターネットQoS管理 (Adaptive Shaping, Local PFA) Akamai Connect | 高度なインターネットQoS管理 (MP Congestion Control, リモートPFA)
セキュアな接続性 | IPSec Suite-B 暗号化 IOS ZBFW Cloud Web Security (CWS) | キー管理の自動化 (PKI Certificate/Trust Automation) | CWS拡張 (ACL/DNSホワイトリスト, 複数 I/F)
運用管理 | Cisco Prime LiveAction Glue Networks | Prime Infrastructure 2.2: 通信回線から独立したデザイン (DMVPN) アプリケーション最適化 (AVC), 自動展開 ワークフローウィザード | APIC-EM Phase 1 通信回線から独立したデザイン (DMVPN, ZTD) 高度な経路選択 (PfRv3) アプリケーション最適化 (AVC)
Notes: .

## Slide 41: IWAN利用ケース

## Slide 42: インターネット上でのDMVPN利用 VPNヘッドエンドへの複数のデフォルトルート
VPNヘッドエンドはインターネットアクセスが必要なため、ASAファイアーウォールのVPN-DMZインターフェイスへデフォルトルートを持つ。
リモートサイトのポリシーではインターネットアクセスはHUB側から抜けていく
VPNヘッドエンドとキャンパスコアの間ではEIGRPを動かし、デフォルトルートをリモートへ配布
スタティックデフォルト (admin dist=0) はアクティブなままとなる
VPN-DMZはユーザトラフィックが通ってはいけない（ファイアーウォールのInsideから外に抜ける）
admin distanceを調整してEIGRPルートがコアに反映されるようにする
VPN トンネルは落ちる
VPN-DMZ
Internet Edge Block
default
default
INSIDE
OUTSIDE
EIGRP
default
Internet
default
default
Internet
Internet

## Slide 43: インターネット上でのDMVPN利用
2つのデフォルトルートを分けて扱うため、DMVPNと同時にFVRFを使用する
RED-VRFは、トンネルのセットアップに必要なVPN-DMZインターフェイスへのデフォルトルートを持つ。
2つ目のデフォルトルートは、グローバルのルーティングテーブルに存在していて、ユーザのデータトラフィックがインターネットに出て行くために使用される。
スプリットトンネリングを防ぐため、デフォルトルートはトンネル経由でスポーク側に伝達される。
VPN-DMZ
Internet Edge Block
default
default
INSIDE
OUTSIDE
EIGRP
default
Internet
default
EIGRP
(200)
default
default
Internet

## Slide 44: PfR利用ケース0: 複数HUB, 別々のプレフィックス
DC1
10.1.10.0/24
10.1.20.0/24
10.1.k0.0/24 10.1.k1.0/24
DCx
IWAN POP1
IWAN POPn
MC/BR10
IWAN Branch 1
IWAN Domain X
IWAN
Domain
Controller
Transit Site
MC
MC/BR20
MC/BRk0
BRk1
IWAN Branch 2
IWAN Branch k
L3
DMVPN1
DMVPN2
BR11
BR12
BRn1
BRn2
10.8.0.0/16
0.0.0.0/0
Internet
DMZ2
0.0.0.0
Internet
DMZ1
0.0.0.0
現在既に利用可能
各HUBサイトで別々のプレフィックスを使用して複数のDMVPNを終端
複数のアクセスネットワーク (DMVPN)
BRn1/BRn2 はBR11/BR12のバックアップNHS
10.x.0.0/16
0.0.0.0/0
Transit Site
MC
Stub Site
MC

## Slide 45: 利用ケース1: (XE 3.15) 同一プレフィックスで複数HUB
DC1
10.1.10.0/24
10.1.20.0/24
10.1.k0.0/24 10.1.k1.0/24
DCx
IWAN POP1
IWAN POPn
BR10
IWAN Branch 1
IWAN Domain X
IWAN
Domain
Controller
Transit Site
MC
BR20
BRk0
BRk1
IWAN Branch 2
IWAN Branch k
L2
DMVPN1
DMVPN2
BR11
BR12
BRn1
BRn2
10.8.0.0/16
0.0.0.0/0
Internet
DMZ2
0.0.0.0
Internet
DMZ1
0.0.0.0
Inter POP redirect Traffic
アクセス・ネットワークごとに複数のDMVPN Hubを持ち冗長化する。また水平方向に拡張する。
もしリモートサイトへの現在の出口がダウンした場合、同一（DMVPN1）ネットワークの別の出口に向かう
そうでなければ、別の（DMVPN2）ネットワーへと向かう
拡張性がある – 単一の（DMVPN）上で複数のBR/出口にまたがってトラフィックを分散
ルータの性能に応じて水平方向に拡張できる
POPをまたいだ収束は、POPの全出口が落ちた場合か帯域制限に達した場合にのみ発生すべき
Stub Site
MC

## Slide 46: iWAN応用例 支店や営業所のBYOD環境で強固なセキュリティを提供
課 題
IT標準でないBYOD機器のサポート
統一されたセキュリティポリシーの適用
WAN回線
本社・データセンター
ASR 1000
IPv4 クライアント
SGT 10
人事部
経理部
SGT 10
認証メカニズム： 802.1X, MAB, Web認証
SGT 10
SGT 4
本社
私は人事部の従業員です
人事部のサーバのみアクセスを許可
ソリューション概要
Secure Group Tagging (SGT) でユーザやデバイスに基づいたセキュリティを適用
DMVPN, FlexVPN, GETVPNでSGTを透過させる
拡張性
ASR1K(ESP100)で、100 Gbps FW
ASR1K(ESP100)で、最大6000セッション、350K CPS
ソリューションの特徴
アイデンティティに基づいたセキュリティ、同一企業内でも関係者外は遮断
アイデンティティに基づいたアクセス制御とサービスレベル
ユーザとデバイスの組み合わせで権限を与える
支店・営業所
SGT 10

## Slide 47: Cisco IWAN 管理
特化した管理
クラウドベースの管理
WANのマニュアル構築が必要ない
自動化されたSD-WANオーケストレーション
集中化されたハイブリッドWAN管理
素早いコンフィグのアップデートとIOSアップグレード
onePKとREST APIを利用
Cisco AVCと PfRと統合
アプリケーション通信の監視と解析
エンドツーエンドのフロー可視化
フロー及びアプリケーションベースのトラブルシューティング
リアルタイムに修復と確認が可能
展開を自動化し
ライフサイクル管理を可能に
アプリケーションごとのネットワーク性能管理
オンプレミスの管理
Prime Infrastructure 2.2
IWANを一元管理
IWAN展開用ワークフロー
プラグアンドプレイ
DMVPN, QoS, AVCの展開と監視
PfR v3 展開/監視(April 2015)
エンドツーエンドのアプリケーション
応答性能を保証

## Slide 48: IWAN向けPrime Infra ワークフロー
Prime Infra が提供するもの:
PnP可能なIWANワークフローウィザード
テンプレートによる設定
PfRv3ドメイン、MC、BR
AVC のワンクリック設定
QoS設定
１台または２台ルータを設置したブランチ
CVDベース、変更可能
AVC対応のアセスメント
AVC, QoS, PfR の可視化
APIC EM サービス連携

## Slide 49: IWAN2.0/1.0で何が嬉しいのか？サマリ
どのようなお客様 | 他社構成の場合 | Cisco IWAN2.0の場合
WebExやTelepresenceを使用されるお客様 | 音声・ビデオ通信の優先制御をしましょう！ | インターネット回線の帯域は動的に変化します。利用可能な帯域に応じて、追加のWebEx/Telepresenceのセッションを張っても問題ないかどうかを判断してセッションを許可します。
インターネット通信が遅い | 回線・帯域を増やしましょう | Akamai ConnectでHTTP通信をキャッシュしましょう。（DC側にWAASが無くても動きます）
多拠点をつないでいて、クラウド／DCアクセスの回線切替を楽に効果的に行いたい | メイン回線に何かあればバックアップに切り替えましょう（Active/Standby) | せっかく複数回線契約しているのだから両方を使いPfRでコントローラーから簡単に管理しましょう。重要なアプリはSLAのある回線を主に使用し、溢れたらインターネット回線も使いましょう。
WAN回線ではセキュリティを確保したい | 暗号化しましょう！ | Ciscoの暗号化は他社より強力です。

## Slide 50: IWAN提案時に役立つ資料

## Slide 51: Cisco IWAN Where to go for more information
IWAN Deployment Guide/Design GuideやPPTなど:
http://www.cisco.com/go/iwan
IWAN – dClouds
https://dcloud-cms.cisco.com/demo/cisco-intelligent-wan-transport-independent-and-intelligent-path-control-v1
https://dcloud-cms.cisco.com/demo/cisco-intelligent-wan-application-optimization-v1
Cisco IWAN with Akamai
http://www.cisco.com/web/JP/solution/enterprisenet/intelligent-wan-akamai/index.html
Akamai Connect 設定ガイド
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v541/configuration/guide/cnfg/policy.html

## Slide 52: Cisco IWAN Where to go for more information
Cisco ISR and ASR Application Experience Routers Ordering Guide (ISR-AX/ASR-AXのオーダガイド）
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/3900-series-integrated-services-routers-isr/guide_c07-726864.html?mdfid=282774227
WAAS 5.4 Sizing Guide
WAAS 5.4 Citrix Sizing Guide

## Slide 53: ISR-WAAS Scalability
Platform | WAAS Option | Hardware | TCP Connections | Target Optimized WAN
4451 | ISR-WAAS | 16GB DRAM, 32GB Flash, 2x200GB SSD | 2500 | 150 Mbps
 | vWAAS | UCS-E single or doublewide | 2500 | 150 Mbps+
4431 | ISR-WAAS | 16GB DRAM, 16GB Flash, 1x200GB SSD | 1300 | 50 Mbps
4351 | ISR-WAAS | 16GB DRAM, 16GB Flash, 1x200GB SSD | 750 | 25 Mbps
 | vWAAS | UCS-E single or doublewide | 1300 | 80 Mbps+
4331 | ISR-WAAS | 16GB DRAM, 16GB Flash, 1x200GB SSD | 750 | 25 Mbps
 | vWAAS | UCS-E singlewide | 1300 | 80 Mbps+
4321 | ISR-WAAS | 8GB DRAM, 8GB Flash, 1x200GB SSD | 200 | 15 Mbps
一部の資料でこの表が謝った数値で掲載されています。デザインの際は、必ずデザインガイドを参照してください。

## Slide 54: dCloud https://dcloud.cisco.com 3 New IWAN Demos!
Cisco IWAN - Transport Independent and Intelligent Path Control v1
  The Transport Independent and Intelligent Path Control features of Cisco IWAN utilize DMVPN/IPsec and Performance Routing (PfR v3) overlay designs to provide flexible and scalable modular design
Cisco Intelligent WAN Application Optimization v1
  Demonstrate IWAN Application Optimization including the WAAS Central Manager v5.3 and end user experience.
Cisco IWAN - Secure Connectivity v1
  Demonstrate certified strong encryption, comprehensive threat defense, and scalable direct Internet access featuring Cisco Cloud Web Security (CWS), Dynamic Multipoint VPN, Zone-based Firewall, and Front VRF.
Cisco Prime Infrastructure 2.1 v1.1
  Cisco Prime Infrastructure provides a single integrated solution for comprehensive lifecycle management and application performance visibility. Now with support for 802.11ac!
LiveAction 4.1 for Cisco IWAN Management v1
  Demonstrate the power of Cisco's IWAN solution including Performance Routing (PfR) v3. Showcase IWAN monitoring and change visualization utilizing Live Action v4.1 IWAN Management Solution.
Cisco Intelligent WAN App for the APIC-EM v1
  This demo highlights the upcoming IWAN App, a network management add-in for the APIC-EM.