## Slide 1: [SEC-3] 脅威対策製品 Firepower シリーズ アップデート
坂本 祐一 ( ysakamot@cisco.com )
セキュリティ事業部 コンサルティングシステムズエンジニア
2017年12月１日

## Slide 2: はじめに
本セッションでは、Firepower OSが提供する脅威対策機能、Firepowerハードウェア、Firepower Threat Defense OSアーキテクチャを中心に解説します。

## Slide 3: 本日のアジェンダ
脅威対策機能を提供するCisco Firepower
Cisco Firepowerプラットフォーム
Firepower Threat Defense アーキテクチャ
Firepower Threat Defense パケットフローと機能
まとめ

## Slide 4: 脅威対策機能を提供する Cisco Firepower

## Slide 5: Cisco Firepowerシリーズが提供する脅威対策
次世代Firewall機能
最も使われているIPSエンジン
高度なマルウェア
防御
脅威情報フィルター
アプリケーション制御
ユーザ制御
URLフィルター
Geo Locationフィルター
シグネチャレスマルウェア検知
マルウェアトラッキング
クラウドリコール
スレッドグリッドサンドボックス
運用の自動化
＆イベント解析
自動チューニング、インパクト解析、インシデント相関分析
端末隔離機能(CiscoISE連携)
ネットワークとホストの可視化
ネットワークとホスト学習
Cisco提供脅威情報活用
3rdパーティとの脅威情報連携
オープンソースIPSエンジン

## Slide 6: ネットワークとホストの可視化
Malware
Client applications
Operating systems
Mobile Devices
VOIP phones
Routers & switches
Printers
C & C Servers
Network Servers
Complex Traffic
Users
File transfers
Web applications
Application protocols
Threats
より多く可視化することで、より良く対策をとることが可能
一般的な IPS
一般的な NGFW
シスコの NGFW および NGIPS
可視化の効果
古いOS／アプリケーション／ブラウザの検知
誤検知削減
すり抜けたマルウェア

## Slide 7: Network Discovery ホストプロファイルの例
ユーザ履歴
端末OS
サーバ アプリケーション
Webアプリケーション
クライアント アプリケーション
該当脆弱性リスト
侵入の痕跡
端末のセキュリティに関連する様々な情報を自動収集し、解析に活用
例）アラートが発生したホストの情報を確認したい

## Slide 8: Firepower Recommendation/ Impact Flag 自動チューニングとインパクト解析
一般的な侵入検知機器 (IPS) の
運用者が抱える問題
沢山のログが出るが、本当に重要なものがわからない・・・
環境に合わせて設定を調整したいが、運用が大変・・・
インパクト解析 攻撃と対象端末情報を解析し本当に危険度の高いログを識別
自動チューニング
ネットワーク環境を学習し、 最適な推奨設定を自動生成
攻撃の緊急度 “High”のアラート数: 1433
実インパクト “High(1)”のアラート数: 106
10分の1以下に減少

## Slide 9
Cisco Collective Security Intelligence 提供のブラックリスト IP、URL、ドメインに基づく制御
既知のブラックリスト宛コネクションを モニターもしくはブロック
カテゴリー
  CnC
  Malware
  Phishing
  Bots
  Attackers
    など
Security Intelligence
脅威情報フィルター
Collective Security Intelligence

## Slide 10: AMP4N (Advanced Malware Protection for Network) マルウェアの可視化と制御、トラッキング
① ファイルをハッシュ値で特定
（端末で検知したマルウェアもブロック可能）
② 解析情報（サンドボックス含む）と連携
③ ネットワーク上での拡散状況を可視化
④ ユーザ名の特定
（認証サーバと連携）

## Slide 11: AMP4N (Advanced Malware Protection for Network) クラウドリコール
一度調査したファイルを覚えておき、合致するマルウェアが見つかった場合に 瞬時にそのファイルを見つける仕組み
未知のファイル
クリーンファイル
マルウェア
！
時間
今日は未知のファイル でも 数日後/数時間にマルウェアと分かる
過去に見つけられなくても
後になってマルウェアが
見つかった場合に
通知してくれる
毎日100万＋の検体を解析
Collective Security Intelligence

## Slide 12: AMP Everywhere アーキテクチャ
AMP
Threat Grid Cloud
Windows OS
iOS
(Cisco Security Connector)
MAC OS
CentOS, Red Hat Linux for servers and datacenters
AMP on Web and Email Security Appliances
AMP on ASA with Firepower
AMPプライベート
アプライアンス
AMP on Firepower NGIPS Appliance
AMP on Cloud Email Security
/ Cisco Umbrella DNS
CES/Ubrella
ThreaGrid サンドボックス
オンプレ
AMP on Firepower 9K/4K/2K
エンドポイント
エンドポイント
ネットワーク エッジ
AMP for Endpoints
DC/Cloud
AMP for Endpoints
リモート 端末
Anyconnect から AMP4E agentを展開可能
AMP on Meraki MX

## Slide 13: Applicatin Visibility Control アプリケーションの可視化と制御
サーバアプリケーション
利用端末OS
Webアプリケーション
クライアントアプリケーション
トップアプリケーション
アプリケーションリスク統計
利用ユーザ
ビジネス関連性統計
利用されているWebアプリケーション、クライアントアプリケーション、サーバアプリケーション、 利用量、リスク統計から、問題点を的確に捉え、アプリケーション制限を実施し、リスクを軽減することが可能
3,000以上のアプリケーションから、利用状況をチェック
問題のあるアプリケーション、利用している端末を割り出し、利用の制限を実施し内在するリスクを軽減

## Slide 14: Custom Report レポート機能
柔軟なレポート機能：レポートデザイナ機能でフルカスタマイズ可能
作成したレポートを任意のメールアドレスへ自動転送
PDF、HTML、CSV形式をサポート
マルウェアレポート
アタックレポート
ネットワークレポート

## Slide 15: Cisco Firepowerプラットフォーム

## Slide 16: Cisco Firepowerシリーズ提供形態
Firepower NGIPS (Firepower単独アプライアンス)
    Sourcefire時代から販売しているFirepower専用機
ASA with Firepower Services
    Cisco ASA5500-X と Firepower module のハイブリッド
Firepower Threat Defense (通称FTD)
    Firepower に ASA基本機能を統合した一体型ソフトウェア
Firepower Management Center (旧称 FireSIGHT Management Center)
    Firepower製品の機能をフルに利用するための管理サーバ
監視カメラ／
センサー
監視モニター／
経験豊富な監視者

## Slide 17: ASA FW, Firepower IPS, FTDの関係性
Firepower ファイアウォール(L3-L4 FW)
IPsec/SSL VPN
次世代ファイアウォール
（L7 FW)
次世代 IPS
セキュリティインテリジェンス
Webセキュリティ
URLフィルタ
高度なマルウェア対策
（AMP）
基本的なファイアウォール
（L3-L4 FW）
次世代ファイアウォール
（L7 FW)
次世代 IPS
セキュリティインテリジェンス
Webセキュリティ
URLフィルタ
高度なマルウェア対策
（AMP）
ASA Firewall
Firepower IPS
Firepower Threat Defense
基本的なファイアウォール
（L3-4 FW)
ASA
ファイアウォール(L3-L4)
L3 ・L2モード
IPsec/SSL VPN
L1・Passive モード
L1・Passiveモード
L3・L2モード

## Slide 18: FTD OS 搭載ハードウェア
Branch
Internet Edge
SMB/SOHO
Data Center
Service Provider
ASA 5506-X
ASA 5508-X
ASA 5516-X
FPR 9300 -SM-24
FPR 9300 -SM-36
FPR 9300 -SM-44
FPR 2110
FPR 2120
FPR 2130
FPR 2140
FPR 4110
FPR 4120
FPR 4140
FPR 4150
ASA 5555-X
ASA 5545-X
ASA 5525-X

## Slide 19: (ご参考) ASA OS 搭載ハードウェア
ASA 5555-X
ASA 5545-X
ASA 5525-X
Branch
Internet Edge
SMB/SOHO
Data Center
Service Provider
ASA 5506-X
ASA 5508-X
ASA 5516-X
FPR 9300 -SM-24
FPR 9300 -SM-36
FPR 9300 -SM-44
FPR 2110
FPR 2120
FPR 2130
FPR 2140
ASA 5585-X SSP60
ASA 5585-X SSP40
ASA 5585-X SSP20
ASA 5585-X SSP10
※End of Salesアナウンス済み
FPR 4110
FPR 4120
FPR 4140
FPR 4150

## Slide 20: Firepower 9300ハードウェア概要
Security Modules
組み込み暗号化ハードウェアとSmart NIC
Cisco (ASA, FTD) とサードパーティ(Radware DDoS) アプリケーションが動作
スタンドアローンとシャーシ内/シャーシ間クラスタリング構成
Supervisor
アプリケーションの導入とオーケストレーション
ネットワーク接続とトラフィック分散
ASA &FTDのためのクラスタリングベースレイヤ
Network Modules
1GE,10GE,40GE,100GE
NGIPSインライン時のハードウェアバイパス
3RU

## Slide 21: Firepower 4100ハードウェア概要
1RU
Supervisor と Security Module（ビルトイン）
FP9300と同じハードウェアとソフトウェア
アーキテクチャ
固定構成 (4110, 4120, 4140, 4150)
Solid State Drives (SSD)
独立した管理 (no RAID)
Slot 1： AMPストレージで利用
Slot 2： 追加の400GB AMPストレージ対応
Network Modules
10GE/40GE (FP9300と互換性あり)
NGIPSインライン時のハードウェアバイパス
(Fail-to-Wire オプション)

## Slide 22: Firepower 2100ハードウェア概要
1RU
統合セキュリティ プラットフォーム
NPU + CPU によるパフォーマンス重視のアーキテクチャ
ASA / FTD 選択可能
固定構成（2110、2120、2130、2140）
2130 および 2140 のみデュアル冗長電源装置
SFP/SFP+ データ インターフェイス
Firepower 2110 および 2120 では 4 X 1 GE
Firepower 2130 および 2140 では 4 X 10 GE
Network Modules
Firepower 2130 および 2140 のみ
1/10GE 拡張モジュール
NGIPSインライン時のハードウェアバイパス
(Fail-to-Wire オプション、CY18 対応予定)

## Slide 23: インターフェイス拡張モジュール
8 X 10 GE SFP
4 X 40 GE SFP
2 X 100 GE QSFP 28
Firepower 2100、4100、9300
Firepower 4100、9300
Firepower 9300
標準モジュール
FTW(Fail-To-Wire)モジュール
8 X 1 GE 銅線
6 X 10 GE SR/LR ファイバ
2 X 40 GE SR4 ファイバ
6 X 1 GE SX ファイバ
Firepower 2100、4100
Firepower 2100、4100
Firepower 2100、4100、9300
Firepower 4100、9300
CY18対応予定
CY18対応予定
CY18対応予定
※FTWによるハードウェアバイパスは NGIPS (Inline/ Inline with Tap)でのみ提供

## Slide 24: FTW 動作モードと注意事項
FTW搭載時 Inline Pair設定と合わせて バイパスモード設定
  Disable: FTW処理せず通常処理
  Standby: イベント発生時まで通常処理
  Bypass-Force: 常時バイパス処理
FTW搭載時 Inline Pair設定と合わせて Bypass指定可能
推奨事項
FTW Bypass時の減衰(Insertion loss)を考慮した設計
隣接機器間のケーブル規格と距離設計
ご参考） Cisco Firepower 4100 Series Hardware Installation Guide

## Slide 25: Firepower 2100, 4100, 9300 の比較
Features | FP 2100 | FP 4100 | FP 9300
L3-4FW + L7FW スループット | 2 to 8 Gbps | 12 to 30 Gbps | 30 to 54 Gbps
L3-4FW + L7FW + IPS スループット | 2 to 8 Gbps | 10 to 24 Gbps | 24 to 53 Gbps
インターフェース | 1/10 Gbps | 1/10/40 Gbps | 1/10/ 40/100 Gbps
ラックサイズ | 1 RU | 1 RU | 3 RU
ハイアベイラビリティ | Yes | Yes | Yes
クラスタリング | < Roadmap > | Yes (6.2) | Yes (6.2)
3rd アプリケーション | No | Yes (Radware DDoS) | Yes (Radware DDoS)
筐体管理 | 統合型FXOS | FXOS | FXOS
アプリケーション | FTD (NGFW/NGIPS) ASA | FTD (NGFW/NGIPS) ASA | FTD (NGFW/NGIPS) ASA

## Slide 26: Firepowerプラットフォームソフトウェアアーキテクチャ
FPR型番のみ搭載 (Firepower2100, 4100, 9300)
スーパーバイザとセキュリティエンジンは独立したソフトウェアで動作
全てのイメージは電子証明を保有し、セキュアブート仕様
セキュリティアプリケーションイメージはCisco Secure Package (CSP) フォーマットで提供
Firepower eXtensible Operating System (FXOS)
FXOS
FXOS
FXOS
Supervisor
ASA
ASA
ASA
DDoS
FXOS
ASA or FTD
Defense Pro (一部機種のみ対応)
Security Engine
スーパーバイザにCSPフォーマットのアプリケーションイメージが保持されている
FXOSはスーパーバイザとモジュール上の
エージェントをアップグレードする
シスコからのプライマリアプリケーション (Native)
サードパーティからのデコーダアプリケーション (KVM)

## Slide 27: Firepower Chassis Manager
FXOSをわかりやすいGUIで設定 (日本語対応済み)
インターフェイス設定
イメージ管理
アプリケーションプロビジョニング

## Slide 28: Firepower Management Centerプラットフォーム
FMC1000
最大50個のセンサー管理
最大イベント数6,000万件
900GBのイベントストレージ
最大5万ホスト、5万ユーザの
ネットワークマップ
HA対応
Firepowerの機能を最大限に引き出す管理サーバ
FMC2500
最大300個のセンサー管理
最大イベント数6,000万件
1.8TBのイベントストレージ
最大15万ホスト、15万ユーザの
ネットワークマップ
HA対応
Virtual FMC
最大25個のセンサー管理
最大イベント数1,000万件
250GBのイベントストレージ
最大5万ホスト、5万ユーザの
ネットワークマップ
FMC4500
最大750個のセンサー管理
最大イベント数3億件
3.2TBのイベントストレージ
最大60万ホスト、60万ユーザの
ネットワークマップ
HA対応
注1)旧モデルは販売終了 注2)新モデルはFP6.2以降で動作

## Slide 29: Firepower Management Center (FMC) 概要
Firepower / FTD OS のフル機能を引き出すために必要な管理サーバ
従来通りFirepowerアプライアンスも ASA with Firepower Services も管理可能
Access Control Policyや IPS Policyや File Policyなど、複数筐体で共有可能
FTD on ASA5525, FP8140, FP Services on ASA5525,
FP Virtualを1台のFMCで管理している例

## Slide 30: Firepower Device Manager (FDM) 概要
フリーで提供されるOnBoxのFTDローカル管理ツール
WebブラウザでFTDデバイスにアクセス、ASA5555以下&FP2100&FTDvをサポート

## Slide 31: FTDライセンスの種類
  4種類のライセンス
  Base License
    - Networking, Firewall, Application Visibility and Control
  Threat - 期間ライセンス
    - IPS, Security Intelligence - SI (IP, DNS)
  Malware – 期間ライセンス
    - AMP, AMP Threat-Grid Sandbox
  URL Filtering – 期間ライセンス
  - URL Category, Reputation-based URL filtering
  筐体冗長時はそれぞれにライセンスが必要

## Slide 32: スマートライセンスの仕組み
ASA : Strong Encryption, Security Contexts, Carrier Inspectionsライセンス
FTD entitlements: Threat, Malware, URLライセンス
Supervisor (FXOS)
ASA
FTD
DDoS
Cisco Smart Licensing
Satellite Connector
HTTP/HTTPS Proxy
1
2
3
FMC
ライセンスサーバーからライセンスを取得
・ASAはFXOSからライセンス取得
・FTDはFMCからライセンス取得
1
2
3

## Slide 33: FTD アーキテクチャ： デプロイメントモデル、インターフェースモード、High Availability

## Slide 34: デプロイメントモードとインターフェイスモード
  FTD 本体のモード:
  Routed
  Transparent
  6つのインターフェイスモード:
  Routed
  Transparent (BVI)
  Passive
  Passive (ERSPAN)
  Inline pair
  Inline pair with tap
  注意 – 1つのFTDデバイス内で、インターフェイスモードは混在可能
初期設定時にどちらか選択
}
ASAから継承したインターフェイスのモード
}
Firepowerから継承したインターフェイスのモード
}

## Slide 35: FTD インターフェースモードとネットワーク
FTDは、各々のインターフェースモードを変更することでNGFW（L2, L3モード）でもNGIPS（L1, Passive）でも利用可能
NGIPS
NGFW
FTD
Inline
Eth1/1
Eth1/2
FTD
Inline Tap
Eth1/1
Eth1/2
Passive
Routed
inside
outside
FTD
DMZ
Transparent
inside
outside
FTD
DMZ
10.1.1.0/24
10.1.2.0/24
10.1.3.0/24
10.1.1.0/24
FTD
Eth1/1
Routed + Transparent
inside
outside
FTD
DMZ
10.1.1.0/24
10.1.2.0/24
※NGIPSのみFTW moduleサポート
ASAから継承
Firepowerから継承

## Slide 36: インターフェイスモード: Routed
  Routed Firewallとして動作しているときのみ利用可能
  従来のL3 Firewallと同じ
  1本以上の物理 or 論理 (VLAN) のルーティング可能なインターフェイス
  NATや動的ルーティング等の設定が可能
  ルートのルックアップに基いてパケットが転送される
  ASAの全エンジンでのチェック、およびSnortの全エンジンでのチェックが適用される
  トラフィックを実際に止めることが可能

## Slide 37: インターフェイスモード: Transparent
  従来のTransparent Firewallと同じ
  2つ以上の物理 or 論理インターフェイスをBridge Groupにアサイン
  ASAの全エンジンでのチェック、およびSnortの全エンジンでのチェックが適用される
  CAMテーブルのルックアップに基いてパケットが転送される
  BVIインターフェイスはARPやICMPによりネクストホップのMACアドレスの解決で利用される
  トラフィックを実際に止めることが可能

## Slide 38: インターフェイスモード: Inline Pair
2つの物理インターフェイスが内部的にブリッジになる
従来のInline IPSと同じ
RoutedでもTransparentでもどちらのデプロイメントモードでも利用可能
NATやルーティング、L3/L4 ACL等の、ASAのほとんどの機能は、Inline Pairを通るトラフィックには無効
  ASAエンジンでのチェックはほとんど行われず、Snortの全エンジンでのチェックが適用される
  トラフィックを実際に止めることが可能

## Slide 39: インターフェイスモード: Inline Pair with Tap
2つの物理インターフェイスが内部的にブリッジになる
RoutedでもTransparentでもどちらのデプロイメントモードでも利用可能
NATやルーティング、L3/L4 ACL等の、ASAのほとんどの機能は、Inline Pairを通るトラフィックには無効
ASAエンジンでのチェックはほとんど行われず、Snortの全エンジンでのチェックが適用される
  トラフィックを実際に止めることができない

## Slide 40: インターフェイスモード: Passive
スニファーとして1つの物理インターフェイスが稼働
従来のIDSと同じ
RoutedでもTransparentでもどちらのデプロイメントモードでも利用可能
ASAエンジンでのチェックはほとんど行われず、実際のトラフィックからコピーされたパケットに対してSnortの全エンジンでのチェックが適用される
  トラフィックを実際に止めることができない

## Slide 41: インターフェイスモード: Passive (ERSPAN)
スニファーとして1つの物理インターフェイスが稼働
従来のIDSと同じ
Routedモードでのみ有効
キャプチャするポイントとFTDのインターフェイスの間にGREトンネルを確立
ASAエンジンでのチェックはほとんど行われず、実際のトラフィックからコピーされたパケットに対してSnortの全エンジンでのチェックが適用される
  トラフィックを実際に止めることができない

## Slide 42: FTD(NGFW) High Availability
NGFW
NGFW
HA Links
A
S
Failover 解除
Active ピア切り替え
フェイルオーバー設定変更:
Standby IP
フェイルオーバー基準 (unit, interface poll/hold times)
Virtual MACs など

## Slide 43: FTD High Availability (フェイルオーバー)
推奨事項
NGFW(Routed, Transparent mode)での利用シナリオ
最も高い帯域を持つインターフェース (w/ ポートチャネル) を Stateful failover linkとする
Active/Standby IPs データ用インターフェースを設定する
Virtual MAC アドレスを設定する(ネットワーク事情によるARP影響を極小化)
(Transparent mode時) Spanning-Tree ポートファスト を隣接スイッチで設定する
Stateful failover linkの遅延は 10ms以下とする
異なるスイッチを データ用とマネージメント用で利用する（Single Point Failure回避）
FTD は Active/ Standby フェイルオーバー機構を ASA OS機能から継承
基本動作： セッション情報共有、IP/MACアドレスが Active/ Standbyでスワップ、Standby側は通信不可
対応機種：SA5500-X、FP2100, FP4100, FP9300 (inter-chassis異なるシャーシのブレード間)、vFTD on ESXi
FMCから両方のデバイス登録が必要
FMC と接続しているマネージメントIPのみ、 Active/ Standbyフェイルオーバー時 IPが入れ替わらない

## Slide 44: FTD パケットフロー&機能： Prefilter,Secuirty Intelligence, L7 ACL(Access Control Policy)

## Slide 45: FTD アクセスコントロール
Inline Pair-2
Inline Pair-2
Inline Pair-1
Inline Pair-1
異なるセグメント、インターフェースモードに対して、共通のアクセスコントロールポリシー
１つのアクセスコントロールポリシーに対して、複数FTDを紐付け可能
VLAN100,200,300
VLAN700, Tagなし

## Slide 46: FMC から設定可能なポリシー
Access Control: FTD筐体内のルール群をまとめ、他のポリシー全てと紐づく根本となるポリシー
Intrusion: IPS機能に関連するポリシー
Malware & File: AMP機能に関連するポリシー
DNS: セキュリティインテリジェンス(DNS)やDNSに関連するポリシー
Identity: AD連携に関連するポリシー
SSL: SSL通信復号化に関連するポリシー
Prefilter: Access Controlの前段で機能するポリシー
Snort
Lina

## Slide 47: FTD アクセスコントロールとパケットフロー
Lina(ASA)
Snort: Firepower OSと同等の機能を提供するパート
Lina: ASA OSと同等の機能を提供するパート

## Slide 48: Prefilter ポリシーの役割
Prefilter ポリシーは主に2つの役割を提供
  トンネル内のパケットに対するインスペクション処理
    GRE、IP-in-IP、IPv6-in-IP、Teredo Port 3544
  Snort 処理前のアクセスコントロール
Lina(ASA)

## Slide 49: Prefilter ポリシーの役割
  Snort 処理前のアクセスコントロール、3つのアクション
  Block – パケットをドロップ処理 (L4レベルで判定できる Denyアクセスリスト など)
  Fastpath – Snort側へパケットを渡さずバイパス処理 (監視通信、夜間のバッチ処理 など)
  Analyze – Snort側へパケットを通過処理 (デフォルト設定)
Lina(ASA)

## Slide 50: Security Intelligence (IP/URL/DNS)
Security Intelligence (IP/URL)：
Security Intelligence に指定された IP/URL 群を Blacklist (drop) or Whitelist (allow)処理
Blacklist は 手動設定 or 自動設定 (Intelligence Feed by Talos or custom )
Security Intelligence (DNS)：
Security Intelligence に指定された DNS 群を以下の処理を実施可能
  Whitelist
  Monitor
  Domain Not Found (NXDOMAIN)
  Drop ( DNSクエリー )
  Sinkhole ( IPリダイレクト )
Blacklist は 手動設定 or 自動設定 (Intelligence Feed by Talos or custom )

## Slide 51: Security Intelligence (IP/URL/DNS)
SI IP
SI URL
SI DNS
Access Control ポリシーのタブにて、SI(IP/URL)と DNS Policy (SI DNS)を設定

## Slide 52: L7 ACL (Access Control Policy)
Access Control Policy:
アプリケーションフィルター
SSL ポリシー紐付け
Intrusion ポリシー紐付け
Malware&File ポリシー紐付け
SafeSearch
YouTube EDU
Identity ポリシー紐付け
ログ設定

## Slide 53: L7 ACL (Access Control Policy)
  Access Control ルール、７つのアクション
  Allow: パケットを許可、IPS/AMP検査可能
  Trust: パケットを信頼、IPS/AMP検査スキップ
  Monitor: パケットのログ取得、次のルールへ処理を回す
  Block: パケットを破棄
  Block: パケットを破棄、送信元へリセットパケット送信
  Interactive Block： 警告画面表示
  Interactive Block: 警告画面表、送信元へリセットパケット送信

## Slide 54: まとめ

## Slide 55: まとめ
Firepower OSは脅威対策機能を中心に実装され FTD OSと共通
FTD OSのインターフェースモードは ASA(Lina) OSと Firepower OSから継承
ライセンスとデプロイメントモデルにより 次世代FW、次世代IPS + Malware対策機器として、HAやFTW有り無しなど組み合わせにより柔軟なデザインに対応
内部パケットフローを理解することで、それぞれ設定する機能がどこで機能するのか理解することに役立つ