## Slide 1: コラボレーションインフラ製品の概要・デザイン
シスコシステムズ合同会社
ソリューションズシステムズエンジニアリング テクニカルソリューションズアーキテクト
岩岸 優希

## Slide 2: インフラストラクチャ概要

## Slide 3: IP アドレスダイヤリング
H.323
社内LAN/WAN
IP アドレスで発信
ローカル電話帳
固定IP Address

## Slide 4: Cisco Unified Communications Manager
SIP
社内
電話番号で発信
URI で発信
DHCP
Unified CM
電話帳
端末設定管理
帯域管理

## Slide 5: Cisco Jabber (ソフトフォン)
SIP
社内
Unified CM
Cisco Jabber (ソフトフォン)
(音声・ビデオ・ディレクトリ)

## Slide 6: Cisco Jabber (+ IM Service)
SIP
社内
Unified CM
Cisco Jabber
(音声・ビデオ・ディレクトリ+IM)
Cisco WebEx
Messenger
Cisco Unified CM
IM & Presence
クラウドサービス
オンプレミス(自営)

## Slide 7: インターネット接続
社内
インターネット
社外端末登録
社外端末接続(B2B)
クラウド(CMR Cloud)

## Slide 8: インターネット接続 (H.323 Direct)
H.323
社内LAN/WAN
インターネット
IP Address Dialing

## Slide 9: インターネット接続 (H.323 Direct)
H.323
社内LAN/WAN
インターネット
IP Address Dialing

## Slide 10
SIP (UDP) と同様にH.323 BotのSpam Callは広がっています
5分に一度,さまざまなIP Addressから着信
番号が分からなくても

## Slide 11: Cisco Expressway
SIP
社内LAN
Unified CM
Expressway −C
Expressway−E
インターネット
ファイアウォール越え
NAT越え
発信・着信が正しいか監視
ポリシーの一元管理
不要なサービスは停止
クレデンシャル設定必要

## Slide 12: セキュリティの違い
プロトコル | 証明書 | 呼制御 | メディア
SIP | CA局署名入り証明書（推奨） | TLS | sRTP
 | 自己証明書 | TLS | sRTP
 | なし | TCP | RTP
H.323 | CA局署名入り証明書（推奨） | TCP | sRTP
 | 自己証明書 | TCP | sRTP
 | なし | TCP | RTP
H.323 は「インターネット上」に発信先番号・PIN番号が漏洩
SIP = TLS
UDPはサービスオフ

## Slide 13: 多地点会議 (ランデブー・アドホック)
SIP
社内LAN
Unified CM
Conductor
TelePresence Server

## Slide 14: 多地点会議 (スケジュール・パーソナルルーム)
SIP
社内LAN
Unified CM
Conductor
TelePresence Server
TelePresence Management Suite
(TMS)
会議用ユーザ管理
スケジューリング

## Slide 15: まとめ
すべてのシスコ端末がCisco Unified Communications Manager クラスタに登録
Cisco ExpresswayがCisco Unified Communications Manager と連携して外部接続機能を提供
多地点接続はConductorがメディアリソース(TelePresence Server)を管理

## Slide 16: シスコ ビデオプリファードアーキテクチャ
WAN
本社
端末
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
アプリケーション
Prime Collaboration
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
会議
TelePresence Server
Conductor
Internet
Expressway-C
ISDNGW
WebEx
TelePresence Management Suite

## Slide 17: シスコ ビデオプリファードアーキテクチャ
WAN
本社
端末
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
アプリケーション
Prime Collaboration
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
会議
TelePresence Server
Conductor
Internet
Expressway-C
ISDNGW
WebEx
TelePresence Management Suite
サーバーがいっぱい！

## Slide 18: Cisco Unified CM, Expressway, TMS, Conductor 仮想化プラットフォーム
規模（ユーザー数）
1000+
Large-Scale BE7000H
1000+ Users 2500 Devices 8–10 Apps
Voice /Video / IPT UC / Collaboration Apps Video Conferencing Contact Center 3rd Party Apps
Large-Scale BE7000M
1000+ Users 3000+ Devices 4–6 Apps
Voice / Video / IPT UC / Collaboration Apps Contact Center 3rd Party Apps
Medium-Scale BE6000H
1000 Users 2500 Devices 8+1 Apps
Voice / Video / IPT UC / Collaboration Apps Video Conferencing Contact Center 3rd Party Apps
Medium-Scale BE6000M
1000 Users 1200 Devices 4+1 Apps
Voice / Video / IPT UC / Collaboration Apps Contact Center 3rd Party Apps
Basic IPT to Full Collaboration
No Max Capacity
100–1000
Business Edition シリーズ
  選択するプラットフォームにより、一台にインストール可能なアプリケーションの数が異なる

## Slide 19: Cisco Business Edition 6000H 展開

## Slide 20: Cisco Business Edition 6000H Small展開

## Slide 21: ビデオ端末
WAN
本社
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
アプリケーション
Prime Collaboration
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
会議
TelePresence Server
Conductor
Internet
Expressway-C
ISDNGW
WebEx
TelePresence Management Suite
端末

## Slide 22: ハードウェア
ソフトウェア
Cisco DX シリーズ
Cisco MX シリーズ
Cisco SX シリーズ
Cisco IX シリーズ
Cisco IP Phone 8845/8865
Mobile
  Cisco Jabber for Android
  Cisco Jabber for iPhone/iPad
Desktop
  Cisco Jabber for Windows
  Cisco Jabber for Mac

## Slide 23: ビデオ会議 - Video Endpoint (SX/MX)

## Slide 24: ビデオハードウェア端末
会議室
MX Series
IX Series
デスクトップ
DX Series
SX Series
8845/8865
電話

## Slide 25: Collaboration Endpoints - MX Series
パッケージビデオ会議エンドポイント
必要に応じた設置方法
  スタンドオプション
  デュアルカメラ：MX700 / MX800
MX200 G2 – 42’’
MX300 G2 – 55’’
MX700 – 55’’
MX800 – 70’’
Quiet Room
Small Room
Medium Room
Large Room
MX800D – 70’’

## Slide 26: Collaboration Endpoints - 共通コントローラ Touch 10
- タッチパネルで簡単操作
Power over Ethernet で動作
電話帳・会議スケジュール・コンテンツ共有

## Slide 27: ビデオ会議 - デスクトップ (DX)

## Slide 28: Collaboration Endpoints - DX Series
Cisco Unified Communications Manager の電話機能をサポート
タッチパネルで制御
Apps
Android OS
WebEx, Jabber
状況に応じたカスタマイズ 例：EzDX
高品質で相互接続性を考慮した実装
DX 650
DX 70
DX 80

## Slide 29: Android Security - Cisco Unified Communications Manager

## Slide 30: Device UI Profile
Enhanced : Android アプリが実行可能
Simple : ビデオ会議専用 個人設定あり
Public: ビデオ会議専用 個人設定なし

## Slide 31: ビデオエンドポイントサマリ
 | 音声 | ビデオ | 資料共有 | Unified CM 冗長化 | モバイル＆リモートアクセス
Jabber Mobile | ◯ | ◯ | タブレット 受信のみ | ◯ | ◯
Jabber Desktop | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯
DX Series | ◯ | ◯ | ◯ (DX650は受信のみ) | ◯ | 10.2.4以降
MX Series | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯
SX Series | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯
IX Series | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
Cisco IP Phone 8845/8865 | ◯ | ◯ |  | ◯ | ◯ (Firmware 11.0/x8.7)

## Slide 32: 呼制御
WAN
本社
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
アプリケーション
Prime Collaboration
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
会議
TelePresence Server
Conductor
Internet
Expressway-C
ISDNGW
WebEx
TelePresence Management Suite
端末
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence

## Slide 33: Cisco Unified Communications Manager
Cisco Unified Communications Manager ソフトウェアベースの呼制御サーバ
コミュニケーション マネージャ
Cisco Unified Communications Manager
Cisco ISR
（トランク機能付きルータ）
LANスイッチ
（伝達機能）
IP Phone
Jabber
IP電話サービス
携帯オペレータ網
テレプレゼンス
エンドポイント
モバイルクライアント
インターネット
INS64, 1500, アナログ網

## Slide 34: Cisco Unified Communications Manager
Cisco Unified Communications Manager ビデオ会議の中核コンポーネント
会議室
MX Series
IX Series
デスクトップ
DX Series
SX Series
8845/8865
電話
必須
集中管理に推奨
必須

## Slide 35: Cisco Unified Communications Manager - ビデオ端末管理の一例
ネットワーク管理 | 基本機能 | 拡張機能
DHCP Option150 設定サーバ自動認識 MACアドレスベースの自動登録・手動登録・バルク登録 Quality of Service (QoS) 帯域管理 | ファームウェア管理 デバイス設定 冗長化 暗号化（シグナリング・メディア） 番号計画: 内線番号または URI ユーザ管理 | ディレクトリ/ 電話帳 エクステンションモビリティ 保留音（音声・ビデオ） ボイスメール(Unity Connection) ビデオグリーティング (Unity Connection) CTI アプリケーション TMS 会議スケジューリング

## Slide 36: Call Control ベストプラクティス
拠点も含めCisco Unified Communications Managerベースでシングルクラスタで展開。サブスクライバを冗長化のために追加
IM & Presenceも同様にCisco Unified CM クラスタに追加。サブスクライバノードを冗長化のために追加
冗長化が要件になければシングルサーバでも機能を落とすことなく展開可能
ただし、推奨は冗長構成

## Slide 37: 番号計画 - 番号発信
内線番号
  拠点内内線番号 4XXX
  拠点間内線番号 88134XXX (8: 内線プレフィクス、813: 拠点番号)
URI ダイヤル: bob@company.com （社内・社外）
内線・URI 両方の番号体系を端末に付与

## Slide 38: ファームウェア・設定管理例
Endpoint
Ethernet
Switch
DHCP
DNS
Unified CM
UDS Directory
DHCP: Option 150
HTTP: 電話帳情報の入手 (UDS)
CDP: Discover VLAN
HTTP: 設定ファイル・ファームウェア
SIP: Register (Unified CM)

## Slide 39: セルフプロビジョニング - 自動登録
Voice VLAN セグメントに対してDHCPリクエスト
IP Address/DNS Server/Domainに加えてDHCP Option 150(IP Address)をリクエスト
ip dhcp pool wired-voice-video
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.254
dns-server 192.168.10.1
domain-name cisco.com
option 150 ip 192.168.10.11 192.168.10.12
Cisco Unified Communications Manager 設定ファイルサーバ
Option 150でアドレスを通知
冗長構成が取れるようになっています
Cisco IOS DHCP設定例
DHCP

## Slide 40: セルフプロビジョニング - アドレス取得後
設定ファイル・ファームウェアをOption 150 で得られたCisco Unified Communications Manager から HTTPS (Port 6970) でダウンロード
設定ファイルからPrimary/Secondary Unified CMを取得し、SIP Registration
端末設定がなければ自動登録 （仮電話番号を入手）
設定・ファームウェア管理サービスのIPアドレス
ビデオ端末側での初期設定作業不要
Cisco Unified Communications Manager 単体でバージョン管理、設定管理が可能
SIP ServerのIPアドレス
SIP
HTTP

## Slide 41: セルフプロビジョニング - 正規の番号を割り当て
セルフプロビジョニング用IVR電話番号に発信
DTMFで識別番号を入力
プロファイルに紐づく電話番号に設定が切り換えられる
7.設定を生成・割り当て
6. 発信
SIP
HTTP

## Slide 42: Cisco Unified Communications Manager ビデオ端末管理
すべてのシスコ端末はCisco Unified Communications Manager から設定情報を取得
DHCP Option 150 を使うことで端末側設定は基本的には不要

## Slide 43: Collab Edge
WAN
本社
ISDN
支社
アプリケーション
Prime Collaboration
会議
TelePresence Server
Conductor
Internet
WebEx
TelePresence Management Suite
端末
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
Expressway-C
ISDNGW
モバイル/テレワーカー

## Slide 44: ビデオ会議 - Cisco Expressway

## Slide 45: Cisco Expressway 利用例
Unified CM
Expressway
C
Expressway
E
モバイルユーザ利用- 追加費用無し
インターネットからエンドポイントをUnified CMに登録
Jabber / SX/MX Endpoint
ビデオ・音声 メディアセッション
Business to Business – 同時セッション数
会社間のビデオを接続
DNSを使ってルーティング
B2B メディアセッション
Expressway C
Microsoft
Lync
Internet
Microsoft Lync相互接続– 同時セッション数
Lync 2010/Lync 2013 とシスコのビデオエンドポイントを接続
インターネット

## Slide 46: Cisco Expressway Mobile & Remote Access
Expressway-EはDMZに展開
SIP Line側（内線）
Unified CMから見たときの端末IP Address=Expressway-C

## Slide 47: Cisco Expressway - Mobile & Remote Access
Mobile & Remote Access 機能
Inside firewall (Intranet)
Collaboration Services
UCM
Internet
DMZ
ファイアウォールの外
Jabber @ Home
Jabber @ カフェ
Jabber @ work
Expressway
Expressway
E
Expressway
C
社内にいるとき暗号化なし
社外にいるとき
暗号化あり(SIP-TLS/SRTP)
NAT越え
Firewall越え
IM/音声/ビデオ/Visual VM
音声/ビデオ
ビデオ端末@
インターネット
SIP | TLS | セッションの確立– 登録, Inviteなど.
メディア | SRTP | 音声, ビデオ, 資料共有(BFCP),
HTTPS | TLS | ログオン, プロビジョニング/設定, 宛先のサーチ,
XMPP | TLS | インスタントメッセージ、 プレゼンス
NATなし
Firewallなし

## Slide 48: Cisco Expressway - Mobile & Remote Access 起動シーケンス
DHCP: DNS サーバ情報取得
HTTP: ディレクトリ情報
HTTP:設定・ファームウェア
SIP:Unified CM 登録
Traversal Zone
ユーザ名
Expressway –E のアドレス情報を取得 (DNS SRV)
Unified CM
UDS Directory
Endpoint
DHCP
DNS
Expressway-E
Expressway-C
user01@cisco.comと入力したとき
_collab-edge._tls.cisco.com SRV レコードでアドレス入手
＝ DNS 引き必要
ユーザ名・パスワード入力

## Slide 49: Cisco Expressway Business to Business
Expressway-EはDMZに展開
SIP Trunk側（外線）
MRAと同時展開の場合Port番号変更必要
URI Dialing 推奨

## Slide 50: Cisco Expressway - Microsoft Lync 相互接続
Expressway Solution
Lync 2013 Server
Lync 2013 Client w/MS SVC
H.264 AVC Endpoint
AVC-MS SVC Gateway
H.264 AVC
H.264 SVC
SIP B2BUA
  Cisco IP Phone/Video 環境と Microsoft Lync 環境を両立
    既存Lync ユーザ とビデオ接続
    Cisco Jabber へのマイグレーション
  H.264 MS SVC-to-H.264 AVC Gateway - 720p HD ビデオ相互接続
H.264 AVC : ビデオ会議標準
H.264 MS SVC : Microsoft Lync

## Slide 51: Cisco Expressway
社外と接続する役目
シスコ以外のビデオ会議製品と接続する役目
メディアを変換＝相互接続性を高める

## Slide 52: 多地点会議
WAN
本社
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
アプリケーション
Prime Collaboration
Internet
端末
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
Expressway-C
ISDNGW
会議
TelePresence Server
Conductor
TelePresence Management Suite
WebEx
CMR Cloud
オンプレミス

## Slide 53: クラウド、オンプレミスの参考選択基準
購入方法
システム管理方法
１会議あたりのビデオ端末接続数
オンプレミス*
CMR クラウド
  社内に構築
  (セキュリティーポリシー、詳細な帯域管理などを実施したい。）
  アウトソース
  (管理を最小限にしたい）
  運用コスト
  OpEx Subscription
  設備投資CapEx
  25台まで
  25台以上～
* Webexと連携するCMR ハイブリッドを含む

## Slide 54: Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud クラウド提供のWeb会議とビデオ会議
１つのミーティング クラウド上のビデオブリッジとCisco® WebEx を統合
スケーラビリティ （1つのミーティング） 25 ：ビデオ端末 500 ビデオを有効にしたWebExユーザ 500 音声のみのWebEx ユーザ
どこからでも参加 標準ベースのビデオ端末(SIP H.323), Lyncに対応

## Slide 55: Cisco Expressway – CMR Cloud
Unified CM
Expressway
C
E
Business to Business- セッションバイパス
CMR Cloudとビデオ接続（多地点）
DNSを使ってルーティング
セッションライセンス無償(x8.6-)
Internet
インターネット
WebEx
WebEx Desktop
WebEx Mobile

## Slide 56: オンプレミス会議コンポーネント
Cisco TelePresence Conductor
  Cisco Unified CM からの要求に対して会議リソースを管理・割当
  ライセンス管理 (New!)
Cisco TelePresence Server
  音声・ビデオ会議リソース
  専用ハードウェアと仮想マシンで提供
  Conductor 管理またはローカル管理
Cisco TMS
  スケジュール会議を管理
  CMR Premiseをプロビジョニング

## Slide 57: TPS(TelePresence Server )プラットフォーム
アプライアンス
310
1 to 12 ports at 720p
320
1 to 24 ports at 720p
ブレード
820
1 to 60 ports at 720p
(on MSE Chassis 19 U)
TelePresence Server on VMWare (specs based)
8-core
1 to 10 ports at 720p
BE6000H
TelePresence Server on VMWare
8-core
1 to10 ports at 720p
BE6000M
,
410v
1 to 54 ports at 720p
BE6Hの半分の
リソースを利用
MSE8000シャーシ利用により9枚のブレード搭載が可能
540HD(820) or 216HD(216)
UCS51xx シャーシに搭載し合計432HDを一台で対応
最大同時接続数に合わせて選択
410v Blade Server
MCU5310 / 5320からソフトウェア変更によりマイグレーションが可能
8710
1 to 24 port at 720p

## Slide 58: オンプレミスでのSMP・PMPライセンス (New)
TPS
ブリッジプール
TPS
ブリッジプール
端末
Expressway -c
Expressway -E
CMR Cloud
外部接続端末
Jabber
HW端末
リモート接続
FW Traversal
ビデオインフラ
:Rendezvous・アドホック
:予約
TMS-SQL
BE7000M
C-UCM
Conductor
TMS/PE
BE7000M
C-UCM
Conductor
クラスター
クラスター
AD
ConductorにルームライセンスであるSMP・PMPを投入するだけ！！
ConductorにルームライセンスであるSMP・PMPを投入するだけ！！

## Slide 59: 利用形態ごとの必要コンポーネント
運用形態 | 説明 | Cisco-UCM | TMS/PE | AD | ライセンス
ランデブー | 事前に作成した共有会議室 | 必要 | 無 | 無 | SMP
アドホック | １：１会議から更に接続先を追加し複数拠点を多地点接続サーバーにエスカレーションして行う会議室 | 必要 | 無 | 必要 | PMP
 |  |  |  | 無 | SMP
パーソナル | ユーザーに紐付いたパーソナルな会議室 | 必要 | 必要 | 無 | SMP or PMP選択可
スケジュール | スケジューラ予約 | 必要(UCM) | 必要 | 必要 | PMP
※全ての構成においてConductorとTPSは必要となります。

## Slide 60: Conductorと連携するそれぞれのコンポーネント
呼制御
Cisco TelePresence Conductor
端末
SIP
XML RPC
TS 310 /320
MM820
MSE 8710
Virtual TSs
MM410V
TelePresence Server
リソースプール
SIP
XML RPC
Unified-CM
SIP

## Slide 61: Conductor
Conductor 仮想 IP アドレス: ブリッジへの橋渡しをする 為のアドレスを設定する。
Location: UCMのAd hoc、UCMのランデブーを定義。
Conference Alias: コールID: ランデブーと予約。
内部構成とメリット
Conference Template: 会議のレイアウト、予約の可否 カスケードの有無などの細かな設定を行う。
Service Preference: 使用するプールの優先順位を決定する。
#プール1
TPS
TPS
TPS
#プール2
優先度付け
TPS
TPS
TPS
<Conductor導入メリット>
- TPS障害時に柔軟にリソース再分配
が可能。
- 共通エイリアスで任意のTPSを活用
できる。

## Slide 62: 会議の種類
アドホック会議
  事前に予約なしで利用する会議
    例：2者通話から3者目を呼び出す会議
ランデブー会議
  事前に決められた電話番号・URIに発信して開催する会議
パーソナル会議
  個人にひもづけられた電話番号・URIに発信して参加する会議
スケジュール会議
  事前に開催時間が決められリソースが予約されている会議

## Slide 63: アドホック会議
Conductor がインスタント会議リソースとしてUnified CMに登録
Conductorはインスタント会議用の仮想IPアドレスを持ち登録に利用
Unified CM は会議リソースをメディアリソースグループ(MRG)として管理
プライオリティ付けにはメディアリソースグループリスト(MRGL)を利用
会議開催者に割り当てられているMRGLで会議リソース決定

## Slide 64
  Unified CM がADと連携します。
  ユーザーが端末からアドホック会議を開始します。
  Unified CM (10.5(2) 以降) がADから引き出したユーザーのGUIDをConductorに送りアドホック会議作成を依頼します。
  ConductorはユーザーのGUIDを確認してPMPを使用いたします。
  ConductorはGUIDが確認できない場合 SMPを使用いたします。
TelePresence
Conductor
Multiparty Licensing
Unified CM
Active Directory
端末
GUID はあるか?
UCM登録端末でのアドホック会議
TPS
XML RPC
SIP
XML RPC
SIP

## Slide 65: ランデブー会議
Conductorにパーマネント会議用の仮想IPアドレスを割り当て
Unified CMからConductorにSIP Trunk
事前に決めた電話番号・URIにUnified CMからルートパターンで設定
番号の決め方はブロックで割り当てる・CMR Premiseの機能を使うかの2種類

## Slide 66: ランデブー
  端末がConductorで作成されているコールID(Alias with Template)へ発信します。
  Conductorは着信コールIDがConductor内にあるテンプレートと判断します。
  ConductorはTPSのリソースを確認し会議を作成します。
TelePresence
Conductor
Multiparty Licensing
Unified CM
5001へ発信
TPS
端末
XML RPC
SIP
SIP

## Slide 67: パーソナル会議
Conductorにパーマネント会議用の仮想IPアドレスを割り当て
Unified CMからConductorにSIP Trunk
事前に決めた電話番号・URIにUnified CMからルートパターンで設定
TMSでユーザに個人用会議室付与

## Slide 68
  端末がPersonal CMRのコールID(TMSPE作成)でConductorへ発信します。
  Conductorは着信IDがPersonal CMRであると判断し、CMR Templateの内容に基づいたライセンスを使用します。
Personal CMR (with AD)
TMS/PE
TelePresence
Conductor
Multiparty Licensing
Unified CM
Active Directory
611904へ発信
TPS
端末
<TelePresence User Portal>
<Collaboration Meeting Room Template>
XML RPC
SIP
SIP
XML RPC

## Slide 69
  端末がPersonal CMRの会議ID(TMSPEにて作成)でConductorへ発信します。
  Conductorは着信したIDがPersonal CMRのものであると判断し、CMR Templateの内容に基づいたライセンスを使用します。
Personal CMR (Without AD)
TMS/PE
TelePresence
Conductor
Multiparty Licensing
Unified CM
611085へ発信
TPS
端末
<TelePresence User Portal>
<Collaboration Meeting Room Template>
XML RPC
SIP
XML RPC
SIP

## Slide 70: スケジュール会議
共有リソース
どの会議タイプでも同じTelePresence Serverリソースを割り当てシンプルな展開
利用率が高くなった場合はTelePresence Server を追加
リソースの最適化に優位性
専用リソース
TMSが直接管理する構成に近似
スケジュール会議に専用リソースを割り当て

## Slide 71: 予約(Smart scheduler)
  Smart Scheduler(TMSPE)から会議の予約を行います。
  Conductorは予約用のエイリアスである事を確認しTPSで会議を作成いたします。
  ConductorはTPSのリソースを確認して会議を作成します。
  TPSと端末が接続され会議が開催されます。
TMS/PE
TelePresence
Conductor
Multiparty Licensing
SIP trunk
Active Directory
TPS
<TelePresence User Portal(TMSPE)>
ユーザー
TMS側でのエイリアスはConductor側で設定したものと共通になる必要があります。
TMSでのConductor設定
Unified CM
XML RPC
XML RPC
SIP
端末

## Slide 72: Prime Collaboration Provisioning
WAN
本社
ISDN
支社
モバイル/テレワーカー
Internet
WebEx
端末
呼制御
Unified Communications Manager
Instant Message & Presence
Collab Edge
DMZ
Expressway-E
Expressway-C
ISDNGW
会議
TelePresence Server
Conductor
TelePresence Management Suite
アプリケーション
Prime Collaboration

## Slide 73: Cisco Prime Collaboration Provisioning
各種サーバを１つのインターフェイスで操作
各種サーバの初期設定ウィザード
日々のオペレーション(MACD)に最適化
Unified CMのお客様はStandardライセンスが無償提供

## Slide 74: Cisco Prime Collaboration Provisioning - 開始ウィザード
ウィザードで各サーバのIPアドレス、クレデンシャル、LDAP情報を入力
ZIPファイルに保存することで他の環境への使いまわしが可能
  電話番号体系などテンプレート化
  検証環境情報から本番環境への移行を簡単に
Cisco Unified CM / IM & Presence/ Unity Connection
初期設定時間を短縮

## Slide 75: まとめ
シンプルなシングルコラボレーションデザイン
コラボレーションしやすい番号体系
スケーラビリティのためのモジュラーアプローチ
新しいサービスが追加されたときに矛盾しない設計指針

## Slide 76: dCloud: デモクラウド Training and Labsカテゴリ
Cisco Preferred Architecture for Midmarket Voice 10.5 v1
  翻訳済み
Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1
  翻訳済み
Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.6 v1
  翻訳中

## Slide 77: Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1

## Slide 78: Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1
Cisco PrimeCollaboration Provisioningツールでサービスを初期化
Cisco TelePresence ServerとCisco TelePresence Conductor設定
Collaboration Meeting Rooms（CMR） Premises
Cisco TMSとTelePresence Conductorでの会議スケジュール
Cisco Expressway Mobile and Remote Access（MRA）
Cisco Expressway B2Bコラボレーション

## Slide 79: 既存H.323 Endpoint は？
SIPへ変更しUnified CM登録
Cisco 製品？
GK
あり?
Expressway-CとGK
H.323 Neighbor 接続
難！
No！
Yes！
Yes！
No！
VCS-C 設置
(SIP-H.323 Interwork)
Unified CMとVCS
SIP Trunk 接続
設計をシンプルにすることを重点に置いた一例です
設置後
Cisco
VCS?
No！
Yes
難！
GKをVCS-C 置き換え
(SIP-H.323 Interwork)
設置後

## Slide 81: (参考)ファームウェアバージョン管理
全体設定
デバイス ＞ デバイスの設定 ＞ デバイスのデフォルト
電話機個別設定
デバイス＞電話＞電話ロード名
空白の場合、デバイスのデフォルトの設定値を利用

## Slide 82: （参考）主なデバイス設定
TelePresence Conductorのためのメディアリソースグループリスト
ユーザロケール：端末の言語設定
オーナー設定：ライセンス

## Slide 83: （参考）内線番号設定
内線番号
英数字URI (Directory URI)
電子メールのアドレスの形式
数字による電話番号：必須
ディレクトリURI : オプション

## Slide 84: Cisco Preferred Architecture on dCloud
Cisco Preferred Architecture for Midmarket Voice 10.5 v1
  翻訳済み
Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1
  翻訳済み
Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.6 v1
  翻訳中

## Slide 85: Cisco Preferred Architecture for Midmarket Voice 10.5 v1
  Scenario 1: Installing a Unified Communications Application on an ESXi Host
  Scenario 2: Preparing Unified Communications Applications for Use after Installation
  Appendix A: Phone Firmware Upgrade Procedure in Cisco Unified Communications Manager
  Appendix B: Language Pack Installation Procedure (Localization) for Cisco Unified Communications Manager

## Slide 86: Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1
  Scenario 1: Verify Working Video Deployment
  Scenario 2: Preparing Unified Communications Applications for Use after Installation
  Scenario 3: VCS to Unified CM Migration
  Scenario 4: Video Conferencing Configuration using Cisco TelePresence Server on Virtual Machine (vTS) and Cisco TelePresence Conductor
  Scenario 5: Deploying Mobile and Remote Access (MRA) Using Cisco Expressway
  Scenario 6: Deploying B2B Collaboration Using Cisco Expressway
  Appendix A: UC CA Certificate Installation
  Appendix B: Adding Client-Server Template to Certificate Services

## Slide 87: Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.6 v1
  Scenario 1: Call Control
  Scenario 2: Conferencing
  Scenario 3: Collaboration Edge
  Appendix A: UC CA Certificate Installation
  Appendix B: Adding Client-Server Template to Certificate Services
  Appendix C: Unified CM and Unity Connection Licensing with Prime License Manage
  Appendix D: Common Phone Profile Configuration
  Appendix E: Collaboration Edge Pre-Configuration Steps
  Appendix F: Installing a Unified Communications Application on an ESXiHost