## Slide 1: [Sec-1] 最新の Identity Services Engine ご紹介
エンタープライズシステムエンジニアリング シニアシステムズエンジニア
瓜倉 格

## Slide 2: アジェンダ
  ISEとは
  ISEで実現できる付加価値 - 連携ソリューション紹介
  ISEの構成、ライセンス
  認証、認可について
  サンプル設定
  ISE2.0以降の主だった新機能 – TACACS+、3rd Party NAD
  今後のISEの展望
こちらの資料には非表示スライドが含まれいています。
PSU Weekでは、時間の関係で説明はしておりませんが、お役立て頂ける資料として非表示で残してあります。

## Slide 3: 1. ISEとは

## Slide 4: Cisco Identity Services Engine (ISE)
Anti-BYOD / BYOD
ゲストアクセス
不正端末排除
私有端末利用
Cisco TrustSec
アクセス権限制御
昨今のワークスタイルに求められるマルチデバイス環境に対応した高機能認証サーバ
企業ネットワーク全体に共通ポリシーを適用 （有線・無線・VPNアクセスにおけるユーザ管理の統合）
Cisco Family
3rd Party Device

## Slide 5: ISEで実現するセキュアアクセス
Cisco ワイヤレス
LAN コントローラ
Ciscoスイッチ
内部リソース
Cisco VPN
終端装置
Cisco ISE
ポリシー サービス
インターネット
クラウドサービス
来訪者にはゲストアカウントを発行し
インターネットアクセスを提供
従業員は支給モバイル端末からVPN経由で一部社内サーバを閲覧
役員は私物端末を専用無線LANに接続して業務に利用
従業員はコンプライアンス準拠PC端末から 有線経由で社内リソースへフルアクセス
キャンパス
ネットワーク
Cisco
アクセスポイント
組織のネットワークポリシーを
中央で統合管理・監視

## Slide 6: サポート認証方式
802.1X
MAC Authentication Bypass (MAB)
Web Authentication
外部連携：
802.1xサプリカント有り
従業員端末
802.1xサプリカントなし
ユーザインプット不可端末
802.1xサプリカントなし
ゲストアクセス / 持込端末
ユーザディレクトリ
- RADIUS
- Active Directory
- LDAP Servers
- Token Servers
ロギング
- Syslog Servers
モニタリング連携
- Prime Infrastructure (PI)
TACACS+
ネットワーク機器のアクセス管理
※ISE2.0〜対応（Device Adminライセンスが必要）
RADIUS

## Slide 7: TACACS+ : デバイス管理のためのAAA
ネットワーク管理ユーザーに対し、ログイン可能なデバイスと、実施可能なコマンドを柔軟かつ細かいレベルで制御・監視
Device Administration ライセンスが必要
提供機能:
  コマンドレベルの認可
  詳細な監査ログ
  フローベース制御

## Slide 8: ISEが提供する接続端末への各種サービス
接続端末の可視化
端末管理・証明書配布サービス
セキュアなゲストアクセスサービス
コンプライアンス準拠
IT管理者の個別対応
利用者のセルフサービス
MDM管理
端末検疫
※MDM: モバイルデバイスマネジメント
無線ルータ不正利用
WiFi固定キーの流出
申請者向け
一時アクセス
マルチデバイス環境を実現するための様々な課題に対応します
ゲストアクセス環境が不整備だと・・・
?
IP:192.168.83.242. MAC:xxx
13時に東京ビルの2階会議室に接続
ユーザAさんのiPad (ver 6.0)
BYODのためポリシーアクセス拒否
ポリシー違反端末

## Slide 9: デバイスプロファイリング
ISE上のエンドポイントプロファイリングポリシーに基づき端末をプロファイル
  フィードサービスによる更新
  カスタムポリシー対応
複数のプローブを使用して端末情報を収集
  DHCP / DHCP SPAN
  HTTP / HTTP SPAN
  RADIUS
  Network Scan
  DNS
  SNMP Trap / Query
Cisco Feed

## Slide 10: プロファイリングデータの利活用
接続端末の可視化
端末種別に応じた認可
PC
ACL
Mobile
ACL
Voice VLAN
同一ユーザアカウント
ネットワーク上の端末種別を可視化
ユーザ毎の接続端末をモニタリング
端末種別に応じて異なるアクセス権を付与
（例：ダイナミックVLAN, ダウンローダブルACL）

## Slide 11: エンドポイントセキュリティ連携
PC: 検疫
OS, パッチ
AV/ASインストール
アプリケーション /
プロセス起動
Cisco AnyConnect Agent
Postureモジュール
モバイル: MDM連携
MDMポリシーチェック
デバイス登録有無
コンプライアンス準拠
ディスク暗号化
PINロック
ジェイルブレイク
Manufacturer
モデル
IMEI / UDID
シリアルナンバー
OS バージョン
電話番号
企業端末の識別、コンプライアンスチェックおよび修復
ネットワークを問わず（無線・有線・VPN） 一貫性のある端末コンプライアンスを提供
パッチマネジメント
システム
Windows, MACの検疫に対応
Meraki System Manager
Symantec App Center (4.1.10)
airwatch (6.2)
CITRIX XenMobile (8.0)
MobileIron (5.5)
SAP Afaria (7 SP3)
Good (2.3)
Maas360

## Slide 12: 参考）アセスメント/修復 対応項目一覧
 | ISE Posture Agent for Windows | Web Agent for Windows | NAC Agent for Mac OS X
チェック項目 | OS/Service Packs/Hotfixes Process Check Registry Check File Check Application Check AV Installation AV Version/AV Definition Date AS Installation AS Version/AS Definition Date Patch Management Check Windows Update Running Windows Update Configuration WSUS Compliance Settings | OS/Service Packs/Hotfixes Process Check Registry Check File Check Application Check AV Installation AV Version/AV Definition Date AS Installation AS Version/AS Definition Date Patch Management Check Windows Update Running Windows Update Configuration WSUS Compliance Settings | Service Check ** File Check ** Application Check ** AV Installation AV Version/Def Date AS Installation AS Version/Def Date Patch Management Check ** (** AC 4.1 and ISE 1.4)
修復方法 | Message Text (Local Check) URL Link (Link Distribution) File Distribution Launch Program AV Definition Update AS Definition Update Patch Management Remediation Windows Update WSUS | Message Text URL Link File Distribution Patch Management Remediation | Message Text URL Link AV Live Update (AS Live Update)

## Slide 13: 参考） Cisco ISEとMDMの連携で、 ネットワークとデバイスのセキュリティを提供
これまでのCiscoセキュリティ製品の機能に加え、検疫機能を強化します
Cisco ISEとMDMサーバへ
登録誘導・強制、制御
ポリシー違反端末に
制限付きアクセスを適用可
社内ネットワーク接続時、
未登録デバイスは、登録ポータルに誘導され、
社内ポリシー適用を強制できます。
社内ポリシー未準拠デバイスに、
制限付きのネットワークアクセスを適用します。
（不正アクセス/外部脅威の侵入防止）
会社支給/BYOD
Cisco Identity
Services Engine
（ISE）
MDM製品
登録・強制
ポリシー未準拠
デバイス
Cisco Identity
Services Engine
（ISE）
MDM製品
接続
社内ネットワーク

## Slide 14: セルフプロビジョニング（証明書配布）
Cisco ISE Certificate Authority
エンタープライズ
ルートCA
（オプション）
セルフサービスの端末登録フローを提供
多様な端末設定オプション
  無線・有線サプリカント設定
  証明書配布（外部CAサーバ連携連携、内部認証局機能※ISE 1.3〜）
サポート端末：iOS, Android, Windows, MAC
  ※ Androidでは専用App (Network Setup Assistant)、Windows, MACでは 専用ウィザードを使用
端末登録ポータル
自動設定ウィザード
端末管理ポータル
認証時のユーザIDおよび、申請端末のMACアドレスを
属性に持つユーザ証明書を動的に発行
※ISE1.4よりAPI経由, 2.0よりWeb経由の証明書配布に対応

## Slide 15: ISE 認証局機能 証明書発行機能拡張
ISE 1.4〜
  BYODフローが実行できないデバイスに対してAPIを利用して証明書を発行・取得できます
ISE 2.0 〜
  ユーザおよび管理者が簡単に証明書を発行・ダウンロードできる、証明書プロビジョニングポータルに対応

## Slide 16: マイデバイスポータル
登録端末の編集・削除機能を提供する専用ポータル
紛失時にも、端末ごとに、すばやく企業ネットワークへの接続拒否 / 証明書失効 / リモートワイプ（MDM連携時のみ）設定が可能

## Slide 17: ゲストアクセスサービス
マルチデバイス、マルチランゲージ対応
無線・有線で共通インターフェイスを提供
利用規約の同意やパスワード変更、アカウント申請などの追加オプション
シンプルかつ詳細な画面カスタマイズ
有効期限付き一時アカウントの簡単発行
ユーザ権限に応じた発行ポリシーの制御（有効期限・アクセス権限等）
メール・印刷での発行アカウント通知
ゲストアカウントおよび発行者のトラッキング
利用・発行履歴のレポート
ゲストポータル
スポンサーポータル

## Slide 18: 2. ISEで実現できる付加価値 - 連携ソリューション紹介

## Slide 19: 新たに追加すべきセキュリティ対策
自動制御
（内部対策）
発見的防御
（出口対策）
予防的防御
（入口対策）
内部対策：NW機器をセンサーとし、トラフィックの可視化を行い、脅威を抑止する

## Slide 20: Identity Services Engine
ネットワークリソース
ポリシーアクセス
通常
TrustSec
BYOD アクセス
セキュアアクセス
ゲストアクセス
ロールベースアクセス
プロファイリング/ ポスチャー
誰が
コンプライアンス

何を
いつ
どこで
どのように
コンテキストデータを共有し属性に応じてネットワークリソースへのアクセス制御を 自動化する集中型のセキュリティソリューション
ネットワーク入口
コンテキスト
ISE pxGrid

## Slide 21: Identityを基に各Serviceを提供するEngine
・RADIUS / TACACS+
- 802.1X / MAC / Web
- AD Login (Easy Connect : Windows Only)
・プロファイリング
- H/W, OS, ベンダー…etc
Identitiy #1(認証）
・デバイス情報：MDM(12社） http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/partner-ecosystem.html
・ロケーション情報：MSE（PI経由）
・脆弱性情報：（現在はQualysのみ）
・3rd Party NAD（8社） http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/release_notes/ise21_rn.html#pgfId-681197
Identitiy #2(連携）
・Stealthwatch （NaaS）
・Firepower (Fire & Ice)
・Splunk (SIEM)
・pxGridに賛同するエコパートナー（約30社）
Identitiy #3(pxGrid）
・認証 / 認可
・CoA (Change of Authorization) （NaaE）
※後から変更できる「認可」
・セグメンテーション（NaaE）
- TrustSec
- ACL / VLAN
・証明書（発行、失効、認証局）
※認証局として証明書を発行できるのは、
※プロファイリングしたデバイスのみ
・ゲストアクセス
・検疫（隔離・修復）
※修復にはAnyConnectが必要
・DNS / DHCP（AuthVLANのみ）
Services
・APIC-EM
・Prime Infrastructure
Services → DNA

## Slide 22: Identityを基に各Serviceを提供するEngine
・RADIUS / TACACS+
- 802.1X / MAC / Web
- AD Login (Easy Connect : Windows Only)
・プロファイリング
- H/W, OS, ベンダー…etc
・デバイス情報：MDM(12社） http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/partner-ecosystem.html
・ロケーション情報：MSE（PI経由）
・脆弱性情報：（現在はQualicaのみ）
・3rd Party NAD（8社） http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/release_notes/ise21_rn.html#pgfId-681197
・Stealthwatch （NaaS）
・Firepower (Fire & Ice)
・Splunk (SIEM)
・pxGridに賛同するエコパートナー（約30社）
Identitiy #1(認証）
Identitiy #2(連携）
Identitiy #3(pxGrid）
・認証 / 認可
・CoA (Change of Authorization) （NaaE）
※後から変更できる「認可」
・セグメンテーション（NaaE）
- TrustSec
- ACL / VLAN
・証明書（発行、失効、認証局）
※認証局として証明書を発行できるのは、
※プロファイリングしたデバイスのみ
・ゲストアクセス
・検疫（隔離・修復）
※修復にはAnyConnectが必要
・DNS / DHCP（AuthVLANのみ）
Services
・APIC-EM
・Prime Infrastructure
Services → DNA
一般的な
RADIUS
サーバ

## Slide 23: TrustSec
アクセススイッチ
バックボーン
ボイス
VLAN
音声
データ
VLAN
正社員
L３ホップ
ベンダー
ベンダー
VLAN
BYOD
BYOD
VLAN
検疫対象
検疫
VLAN
VLAN
アドレス管理
DHCP設定
冗長
ルーティング
静的ACL
静的ACL
ポリシーはトポロジーに依存し、設定箇所が複数で多数ある
アクセス制御変更（追加・削除）やメンテのコストが高い
追加・変遷しているIPサブネットとの整合性
ボイス
VLAN
音声
データ
VLAN
正社員
ベンダー
BYOD
検疫対象
ネットワーク設計を変えずに、新規・追加のセキュリティポリシーを動的に即座に反映できる
メンテコストの大幅な削減・アクセスリストの劇的な減少
ISE
VLANの追加無し
トポロジー変更無し
ポリシーの自動配布・更新
マイクロ・セグメンテーション
正社員タグ
ベンダータグ
検疫対象タグ
アクセススイッチ
Enterprise
Backbone
DC ファイアウォール
＆ スイッチ
アプリケーション
ポリシー変更
TrustSec
従来・既存のアクセス制御

## Slide 24: Cisco Platform eXchange Grid テクノロジー
pxGrid
Cisco ISE
ID/アクセス管理 シングル・サインオン
脆弱性 アセスメント
パケットキャプチャ 監査証跡
次世代IPS
セキュリティ情報 イベント管理
モバイルデバイス マネジメント
IoTポリシー管理
ネットワークをセキュアに制御
他プロダクトから脅威情報を収集
Stealthwatch
ISE
Switch Wireless, ASA, WSA
脅威検出
トリガー
セキュリティ
ポリシー
コントローラ
通信制御
脅威隔離
Firepower
Management Center
3rd Party
Ping
Identity
tenable
EMULEX
Firepower
Management Center
NetIQ
Splunk
Stealthwatch
BAYSHORE

## Slide 25: Network as a Sensor and Enforcer 感染端末隔離の仕組み
110000111000
110000111000
110000111000
医療機器
ABC病院
ネットワーク
脅威検知
システム
SIEM
フロアスイッチ
１
フロアスイッチ
２
データセンター
ファイアウォール
POS端末
会計用DB
ISE
OS タイプ: Windows XP Embedded
ユーザー: メアリー
グループ名: ナース
デバイス登録: Yes
MACアドレス: aa:bb:cc:dd:ee:ff
Eカルテサーバー
ナース用
ワークステーション
PxGrid/EPS
Change SGT to:
Suspicious
ソース: Stealthwatch
イベント: TCP SYNC Scan
IPアドレス: 1.2.3.4
リスポンス: 隔離
Security Group = Suspicious
SGACL
ポリシー
Suspicious タグを使って隔離、同じタグを用いてフォレンッジックを行える
Suspiciousタグは感染したワークステーションについて回る
ASAファイアウォール・ポリシー

## Slide 26: ISE pxGrid + ANC 機能による端末自動隔離
NetFlow
次世代IPS
Firepwer Management Center
ISE
脅威の検知
ANC
pxGRID
ANC
Web Access
Policy
ASA Policy
SW
リモートアクセス
無線
有線
TrustSec
インターネット
WSA
キャンパス/DC スイッチ
シスコルーター
エコパートナー製品
ASA
ファイアウォール
TrustSec
ソフトウェア定義型
セグメンテーション
※ANC : Adaptive Network Control
Stealthwatch

## Slide 27: ロケーションベースのアクセス制御
ロケーションベースのアクセス権変更
ユーザが移動した場所（ロケーション）に応じて、自動的にネットワークへのアクセス権限を変更・強制できます。
特長
ISE 2.0 新機能
ユーザがどの場所にいるかに応じて、ネットワークのアクセスポリシーを自動的に変更
セキュリティポリシーの中核を担うISE(Identity Service Engine)と、 無線LANの位置情報エンジンMSE(Mobility Services Engine) が連携したCiscoソリューション
ポリシーの強制
定期的にロケーションを確認し、場所の変更により自動的に再認証
シンプルに管理
ISEの管理画面でロケーションの制御を設定
細やかなコントロール 個々のユーザに対し、今いる場所に応じたロケーションベースのネットワークアクセス制御
ISE の機能概要
  ユーザが位置している部屋やエリアに応じたアクセス権を設定（必要に応じて部屋の階層的な定義も可能）
  MSEのロケーション属性値を、ISEのアクセス制御ポリシーで利用
  ロケーションの変更を定期的にMSEに確認
  ユーザが新しい場所に移動した際に自動で再認証し、新しいアクセス制御ポリシーを強制
セキュリティポリシーと無線LANロケーション - Cisco Mobility Services Engine (MSE) 連携
 | ロビー | 患者の 入院部屋 | ラボ | ER
医者 | 閲覧不可 | アクセス 可能 | 閲覧不可 | アクセス 可能
患者の 個人情報資料
患者の個人情報
のアクセス場所
患者の 入院部屋
ER
ラボ
ロビー

## Slide 28: 3. ISEの構成、ライセンス

## Slide 29: 導入構成
WAN
インターネット
拠点
データセンター /
中央拠点
ISE （冗長構成）
製品構成：
物理または仮想アプライアンス
使用機能に応じたライセンス （Base, Plus, APEX）
同時にネットワークに接続する端末数に応じた型番のライセンス購入が必要
(例: L-ISE-BSE-100= etc.)
ISE （分散構成）
同時接続端末 2万まで
同時接続端末 2万〜50万まで
・・・
拡張
拠点
外出先
認証処理
ログ収集
設定管理
複数拠点への配置にも対応

## Slide 30: ノード概要
Admin
Monitor
Policy Service
(PSN)
ISEアプリケーション上には、３つの役割ノードが稼働している
  Admin Node
  管理者向け設定UI
  Monitor Node
  ログ収集およびレポーティング
  Policy Service Node (PSN)
  認証処理
ディレクトリ
ネットワークデバイス
エンドポイント

## Slide 31: デプロイメントモードの選択
冗長構成
中規模分散構成
大規模分散構成
Admin
Monitor
Policy
ロードバランス
設定同期
ロギング
AAA
最大5台のPSN
最大50台のPSN
・・・

## Slide 32: ISE配置デザイン(1) 冗長構成
中心拠点
Active Directory
ISE (A,M,P)
Primary
ISE (A,M,P)
Secondary
WLC
AP
Switch
WAN
WLC
同時接続数
エンドポイント <20,000
ISE
中央集中のポリシー制御

## Slide 33: ISE配置デザイン(2) 分散構成
中心拠点A
Active Directory
WLC
AP
Switch
中心拠点B
WLC
同時接続数
エンドポイント <20,000
ISE (A,M)
Primary
ISE (A,M)
Secondary
ISE (P)
ISE (P)
WAN
WAN遅延、分断リスクを考慮し認証処理を分散
ISE

## Slide 34: ISE配置デザイン(3) 大規模分散構成
中心拠点A
WLC
AP
Switch
データセンター
Active Directory
ISE(A) Primary
ISE (P)
ISE (P)
Active Directory
ISE(M) Primary
同時接続数
エンドポイント <500,000
データセンター
Active Directory
ISE(A) Secondary
ISE (P)
ISE(M) Secondary
中心拠点B
WLC
ISE (P)
WAN
ISE
役割を分割して最大エンドポイント数をサポート

## Slide 35: 参考）35xx プラットフォームスケーリング比較
ISE 2.1 での最大同時接続エンドポイント数の比較
デプロイメントモード | プラットフォーム | システム全体での サポートエンドポイント数 | 最大PSN数
スタンドアロン / 冗長 (2 nodes redundant) | 3515 | 7,500 | 0
 | 3595 | 20,000 | 0
中規模分散構成 (最小4ノード必要) | 3515 as Admin+MNT | 7,500 | 5
 | 3595 as Admin+MNT | 20,000 | 5
大規模分散構成 (最小6ノード必要) | 3595 as Admin and MNT | 500,000 | 50
PSN 1台辺りのサポート数 | プラットフォーム | PSN毎のサポートエンドポイント数
専用Policyノード | SNS-3515 | 7,500
 | SNS-3595 | 40,000
ISE 2.1でサポートエンドポイント数が拡張されました

## Slide 36: ISE ライセンス概要
Base
Device Admin
Plus
ISE Apex + AnyConnect Apex
Device profiling and feed service (プロファイリング)
BYOD with certificate authority (プロビジョニングw/証明書)
Cisco pxGrid context sharing
Adaptive Network Control
TACACS+
Guest Services （ゲストサービス）
Cisco TrustSec
AAA
RADIUS/802.1x
ISE Apex
Endpoint compliance and remediation （コンプライアンス）
MDM/EMM capabilities （モバイル管理）
AnyConnect Apex
Unified Posture Agent （ポスチャ）
必須となるベースライセンスに、必要な機能に応じてライセンスを追加します
Base ライセンス
Device Admin
Plus
Apex
Notes: 参考：ISE オーダーガイド: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf

## Slide 37: ISE 利用用途とライセンス
 |  | Base Perpetual |  |  |  | Device Admin* Perpetual | Plus Term (1,3,5 year) |  |  |  |  | ISE Apex + AnyConnect Apex Term (1,3,5 year) |  | 
 |  | RADIUS / 802.1x | AAA | TrustSec security group tagging | Guest services | TACACS+ | Rapid threat containment | ANC/EPS | Device profiling and feed service | BYOD with CA | pxGrid context sharing | MDM / EMM | Threat-Centric NAC | Posture (endpoint compliance and remediation)
すべてのアクセス制御を一元管理 | ゲスト ビジターへのユニークなアクセス許可を提供 | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | セキュアアクセス 利用者のアクセス制御とデバイス認証の保証 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | デバイスアドミン 機器管理者への異なるアクセス制御 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
 | BYOD 適切なアクセス権限でシームレスなデバイス接続（オンボーディング） | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | 
利用者とデバイスの詳細見える化とその共有 | 見える化 いつ、どこから、だれが、ネットワークに接続したかを見える化 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
 | 連携 他の製品と連携して情報を共有 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  | 
 | コンプライアンス エンドポイントがネットワーク接続基準をみたしていることを確認 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ●
脅威およびその内部拡散の防止 | セグメンテーション 事前定義されたアクセスセグメンテーションで範囲を制限 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 封じ込み 脅威の即時封じ込みによりリスクを低減 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 
 | 予防 エンドポイントレベルでの侵害行為を防止 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 
NOTE: Device Admin, Plus, または ISE Apex ライセンス適用には, Baseライセンスがインストールされている必要があります。
利用用途
ベネフィット
Notes: 参考：ISEオーダーガイド : http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf

## Slide 38: 4. 認証、認可について

## Slide 39: ISE基本動作
Egress
Enforcement
Ingress
Enforcement
SGT
VLAN
dACL
URL
リダイレクト
プロビジョニング
SGACL
ユーザトラフィック(IPアドレス毎)にTagマーキング
ユーザの権限、場所、端末など様々な条件に応じたポリシー
ISEが提供するWebサービスの利用
802.1X User
社員
ゲスト
スタッフ
認証
Authentication
認可
Authorization
Policy
検証
有効
クレデンシャル
802.1X
MAB
Web認証
デバイス登録
ゲストアクセス
Authentication Policy
接続ネットワーク(SSID, ポート)やに応じて認証プロトコルや使用するデータベース(AD, LDAP, local等)を指定
Authorization Policy
認証方式や、IDの属性、その他様々な条件に応じて、適用するネットワークアクセス権や提供サービスを指定

## Slide 40: 認証・認可設定の構造と処理フロー Simple View (ISE Default)
LDAP
RADUIS
IP Phone
Service-Type=
Framed
Service-Type= Cal Check
Device
Provisioning
結果を応答
Authorization Profile
Identity Store
認証要求
Active Directory
Corporate
Device
証明書
CN
Wired
802.1x
Wired
MAB
Authentication Policy
Default
Default
Authorization Policy
IP Phone
Any
Registered
Device
Guest
Condition:
Identity Group
Guest
Access
Auth=EAP-TLS
AD:Group=Employee
＋
＋
Other
Conditions
Accept
PEAP or
TLS
Host Lookup
PEAP or
TLS

## Slide 41: ポリシー設計の基礎
Authentication PolicyとAuthorization Policyを構築することがISEの設定の中心
Policyは複数のルールから、ルールは”コンディション”とその”結果”から構成される
ファーストマッチのルールが適用されるため、コンディションによる条件分岐がポイント
Authentication PolicyやAuthorization Policy
コンディション
結果
ルール
(任意)
の場合には
…
ルール
ルール
コンディション
結果
ルール
コンディション
結果
…
ファーストマッチ
⇒ルールの例
Authentication: “SSIDがWLAN1” の場合には “PEAPでActive Directory認証”
Authorization: “AD属性がSales” の場合には “VLAN10をアサイン”

## Slide 42: Policy Sets Disabled (Default)
Authentication と Authorization の
それぞれで全ルールのリストを管理

## Slide 43: Policy Sets Enabled
ユースケース毎に Authentication と Authorization のポリシーをセットで設定
（ACS設定方式と同様）

## Slide 44: Authorization Policy 設定サンプル コンディションに応じたポリシー管理
端末
場所
ユーザ
状態
時間
接続方法
カスタム条件
適用ポリシー

## Slide 45: 認可“コンディション”の構成アトリビュートサンプル

## Slide 46: RADIUSアトリビュートの利用
参考）SSIDに応じた認証設定例
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/products_configuration_example09186a0080bed902.shtml
Layer 3 Link
ネットワークデバイス
（NAD）
クライアント
認証リスエストに含まれる各種アトリビュートを条件とし、認証・認可結果を制御
RADIUSサーバ
RADIUS Access-Request
Service-Type | 認証タイプ
Framed | 802.1X:
Call Check | MAB
Login | WebAuth
NAS Port–Type | ネットワークタイプ
Ethernet | 有線
Wireless 802.11 | 無線
Cisco WLC 7.3 RADIUS Access-Request キャプチャ
アトリビュート使用例
Calling Station ID
クライアントMACアドレス
Called Station ID
NAD MACアドレス + SSID名
NAS IP Address
NAD IPアドレス
※Cisco WLCの場合
※Catalyst WebAuth : Outbound
Notes: 46

## Slide 47: 5. サンプル設定

## Slide 48: 認証・認可ポリシー 設定サンプル
ユーザ認証+MACアドレス認証
証明書認証
ゲストアクセス
セルフプロビジョニング

## Slide 49: 設定サンプル (1) ユーザ認証＋端末制御
想定顧客例
  企業ネットワーク上で802.1xユーザ認証を行っているが、端末レベルの制御も追加したい。
  支給したスマートデバイス端末のみを、社内無線LAN経由でネットワークへアクセスさせて業務アプリにアクセスさせたいが、証明書の利用はハードルが高いと感じている。
ISE
WLAN Controller
Access Point
社内
ネットワーク
会社貸与端末
プライベート端末
Active Directory
内部DB
MACアドレス参照
ID参照
PEAP-MSCHAPv2 / 802.1x認証
※ネットワーク機器側の設定変更なし
設定サンプル (1)

## Slide 50: Authorization Policy 設定例
コンディション①
端末の Identity Group が “CompanyDeviceGroup1”
コンディション②,③
MSCHAPv2認証成功 かつ ユーザADグループ”employee”
設定サンプル (1)

## Slide 51: Identity Groupとは
ISEのインターナルデータベース内でエントリを分類するためのグループ
データベース(User, Endpoint)に応じた二種類のIdentity Group
  - User Identity Group (エントリ：ユーザID)
  - Endpoint Identity Group （エントリ：端末MACアドレス） ※ISE2.0まで
デフォルトグループ (Profiled, RegisterdDevice他)に加えて、管理者が任意に新規作成可能
Administration > Identity Management > Groups
設定サンプル (1)

## Slide 52: 内部データベースへのMACアドレス追加
Admin GUIからのインポート
External RESTful Service (ERS) API
csvまたはLDAPからの一括登録
エントリ毎の手動登録
UserおよびEndpointのCreate/ Read/Update/Delete
(参照) ISE 1.2 API Reference Guide
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.2/api_ref_guide/ise_api_ref_ers1.html
MACアドレス追加例
Request Header: Name = Content-Type; Value = application/vnd.com.cisco.ise.identity.endpoint.1.0+xml
POST https://ise12beta.cts.local:9060/ers/config/endpoint
Body
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <ns3:endpoint xmlns:ns2="ers.ise.cisco.com" xmlns:ns3="identity.ers.ise.cisco.com">
  <group>Apple-iDevice</group>
  <groupId>c57ee510-92e5-11e2-b4e7-000c2928ba88</groupId>
  <identityStore>Internal Users</identityStore>
  <identityStoreId>0113f3b0-8d49-11e2-8ecb-0050568e0196</identityStoreId>
  <mac>33:44:55:66:77:88</mac>
  <profile>Apple-iPad</profile>
  <profileId>4a7db410-8d48-11e2-8ecb-0050568e0196</profileId>
  <staticGroupAssignment>true</staticGroupAssignment>
  <staticProfileAssignment>true</staticProfileAssignment>
  </ns3:endpoint>
設定サンプル (1)

## Slide 53: Identity Groupの作成
Administration > Identity Management > Identities > Users
Addをクリック
グループ名を入力してSubmit
設定サンプル (1)

## Slide 54: MACアドレス登録方法 (〜ISE2.0)
Administration > Identity Management > Identities > Endpoints
Addをクリック
MACアドレスを入力してSave
（オプション）所属グループを選択
設定サンプル (1)

## Slide 55: MACアドレス登録方法 (ISE 2.1〜)
Addをクリック
MACアドレスを入力してSave
（オプション）所属グループを選択
Context Visibility > Endpoints
設定サンプル (1)

## Slide 56: 設定サンプル(2) 証明書認証
想定顧客例
  証明書を使用した802.1x認証を実施し、セキュリティを向上したい
  必要に応じて、ユーザや端末属性に応じて適用するVLANやACLを変更したい
  外部の認証局を利用し、証明書の内容（アトリビュート）を属性に応じて変えている場合に有効
  ※証明書の各アトリビュートに含まれる内容を確認の上、適切な検索条件を指定してください
ISE
Switch
社内
ネットワーク
Active Directory
内部DB
グループ参照 (任意)
802.1x認証
端末 + ユーザ証明書
Sales Vlan
Marketing Vlan
設定サンプル (2)
外部認証局

## Slide 57: Authorization Policy 設定例
コンディション②
証明書のSubject Organization Unit(OU) が “sales”
コンディション①
証明書(X509 PKI)認証成功
※証明書内にグループ属性を示すアトリビュートがある場合
※証明書内にグループ属性を示すアトリビュートがない場合
Common Name (CN) のユーザ名の属すグループをADやInternal DBから検索し、その値に基づく制御を行うことも可能
設定サンプル (2)

## Slide 58: 設定サンプル (3) ゲストアクセス
本設定は製品インストール時にプリセットされており、ルールを有効化して利用することができます
設定サンプル (3)
コンディション②
Wireless MAB接続時
コンディション①
ゲストWeb認証成功
コンディション①
Wireless MAB接続時
ゲストポータルにWebリダイレクト
※Authorization Profile設定（次頁）を参照
Rule-1
Rule-2
ISEの各種Webポータル機能を使う場合、Central Web Authentication (CWA) 認証方式を利用する
  ※CWAの解説は次頁を参照
Webポータルへのログイン前とログイン後の２回認証を行う仕組みのため、それぞれに該当するAuthorization Ruleを2行設定する必要がある

## Slide 59: 設定サンプル (3) ゲストアクセス - Central Web Auth (CWA) フロー
ISE
Redirect ACL+URL
ポータルへ
リダイレクト
ログイン認証
MAB (or 802.1x)
dACL / VLAN
MAB (or 802.1x)
Web認証
RADIUS CoA
※再認証
1. MAB
2. Web Auth
3. MAB (再認証)
RADIUS Accept
point:
URLリダイレクト設定の通知のためMAB認証を利用。MACエントリがデータベースになくても応答するように設定
※MAB: MAC Authentication Bypass
Network Device
セッションIDの引き継ぎ
セッションIDの引き継ぎ
point:
ゲストのWeb認証が完了したセッションはGuest Flowフラグで識別し、適切な認可結果を付与
https://ip:port/guestportal/gateway?sessionId=xxx&action=cwa
L2 Frame (ARP, DHCP etc.)
設定サンプル (3)
Rule-1
Rule-2

## Slide 60: 設定サンプル (3) ゲストアクセス
本設定は製品インストール時にプリセットされています
設定サンプル (3)
Web Authの方式： CWA
リダイレクトACL： ACL_WEBAUTH_REDIRECT
リダイレクト先ポータル名：
Self-Registerd Guest Portal (default)
の設定を Access Accept 応答で通知
※本プリセット設定を利用するには、ネットワークデバイスで設定するリダイレクトACL名を”ACL_WEBAUTH_REDIRECT”とするか、実ACL名に合わせて本設定を変更する必要があります

## Slide 61: 設定サンプル (4) セルフプロビジョニング（BYOD）
設定サンプル (4)
本設定は製品インストール時にプリセットされており、ルールを有効化して利用することができます
コンディション①
Wireless 802.1x 接続
コンディション①
Wireless 802.1x 接続
NSPポータルにWebリダイレクト
※Authorization Profile設定（次頁）を参照
コンディション②
BYOD登録済み端末
コンディション③
TLS認証成功
コンディション②
PEAP認証成功
コンディション④
証明書内MACアドレス照合
Rule-1
Rule-2
プロビジョニング前とプロビジョニング後の２回認証を行う仕組みのため、それぞれに該当するAuthorization Ruleを2行設定する必要がある
プロビジョニング前の初期認証は、Central Web Authentication (CWA) 認証または802.1xのいずれかから選択が可能
※ISEのプロビジョニング機能で証明書を発行した場合にのみ有効な条件

## Slide 62: 設定サンプル (4) セルフプロビジョニング（BYOD）
設定サンプル (4)
本設定は製品インストール時にプリセットされています
Web Authの方式： NSP
リダイレクトACL： ACL_WEBAUTH_REDIRECT
リダイレクト先ポータル名：
BYOD Portal (default)
の設定を Access Accept 応答で通知
※本プリセット設定を利用するには、ネットワークデバイスで設定するリダイレクトACL名を”ACL_WEBAUTH_REDIRECT”とするか、実ACL名に合わせて本設定を変更する必要があります

## Slide 63: 設定サンプル (4) セルフプロビジョニング（BYOD）: iOS Device
Dual SSIDモードの場合
セットアップ用ネットワークに接続後ブラウザを起動
Single SSIDモードの場合
企業ネットワークにPEAP接続
ユーザ名・パスワード認証
デバイスの登録
プロファイルダウンロード
サプリカント設定・ 証明書のインストール
再認証と
企業ネットワークへの接続
設定サンプル (4)
ルート証明書のインストール

## Slide 64
デバイスの登録
セットアップウィザードのダウンロード
※Java, ActiveX不要に(1.2.1 sp11〜)
サプリカント設定・ 証明書のインストール
再認証と企業ネットワークへの
自動切り替え
ウィザードを起動
設定サンプル (4) セルフプロビジョニング（BYOD）: Windows / MAC
設定サンプル (4)

## Slide 65: 6. ISE2.0以降の新機能

## Slide 66: TACACS+
ネットワーク機器へのログイン管理だけでなく、ログイン後のプロファイル、コマンドセットもポリシー定義することで役割に応じた管理権限をコマンドレベルで細かく指定が可能。またロギングすることでだれがいつどのような操作を行ったかの監査にも活用可能。

## Slide 67: Device Admin Service 有効化（デフォルト無効）
冗長構成、分散構成の場合は
ノード毎に設定必要
Administration > System > Deployment > [任意のISEノード]

## Slide 68: TACACS+ 有効化ノード例
ISE
PSN-1
PAN
MNT
PSN-2
PSN-1
PSN-3
MNT
PSN-2
PSN-4
RADIUS
PAN
Dev Admin
MNT
PAN
ISE
PSN-1
PAN
MNT
PSN-2
RADIUS
TACACS+
小規模
RADIUSおよびTACACSを単一
PSN上で処理
専用PSN
RADIUSおよびTACACSを処理するPSNを分離
大規模
RADIUSおよびTACACSを処理するPSNを分離

## Slide 69: 管理GUI: TACACS Work Center
Step-1.
ProfileおよびCommand Sets作成
Step-2.
Policy作成

## Slide 70: TACACS 設定 : Network Devices

## Slide 71: TACACS 設定 : Command Set
許可・禁止対象のコマンドセットを定義
Blacklist指定の場合
Work Centers > Device Administration > Policy Result

## Slide 72: TACACS 設定 : Shell Profile
デフォルトPrivilege、Timeout値
等のShellプロファイルを定義
デバイス (IOS, WLC etc.) 毎に異なるプロファイル作成を推奨
Work Centers > Device Administration > Policy Result

## Slide 73: TACACS 設定 : Device Admin Policy （例：Cisco IOS）
Work Centers > Device Administration > Device Admin Policy Sets

## Slide 74: TACACS 設定 : Device Admin Policy （例：Cisco IOS）
Work Centers > Device Administration > Device Admin Policy Sets

## Slide 75: TACACS Livelog
ReportもTACACS対応
Operations > TACACS Livelog

## Slide 76: 3rd パーティ機器のサポート
認証ネットワーク機器にはCatalystやWLC以外に他社製機器からも各種機能を利用できるように機能拡張。

## Slide 77: 他社製品サポート
基本認証 : 802.1x, MAB（MACアドレス認証バイパス）
デバイスプロファイリング
Web認証（LWA, CWA）
ゲストアクセス
デバイスプロビジョニング（BYOD）
検疫
ISEの各種機能を他社製NADからも利用できるように機能拡張

## Slide 78: 試験済み製品
ベンダー | 対象シリーズ | モデル / ファームウェア | 試験済みユースケース |  |  | 
 |  |  | 802.1x/MAB | プロファイリング | 検疫 | ゲスト/BYOD
Aruba Wireless | 7000, InstantAP | 7005-US/6.4.1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Motorola Wireless | RFS 4000 | Wing v5.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
HP Wireless | 830 | 8P/3507P35 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖
HP Wired | H3C, ProCurve | A5500-24G-4SFP HI/5.20.99 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖
Brocade Wired | ICX 6610 | 24/08.0.20aT7f3 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖
Ruckus Wireless | ZD1200 | 9.9.0.0 build 205 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖
その他の他社製品NAD 対象製品が同等機能を有する場合、カスタムNADプロファイルの作成により対応できる可能性がある |  |  | ✔ | CoA (RFC 5176) 必須 | CoA (RFC 5176),URLリダイレクト 必須 | CoA (RFC 5176),URLリダイレクト 必須

## Slide 79: Network Device Profile
共通のISE設定で他社製NADをサポートするためのテンプレート
各ベンダー/製品毎にに必要な処理方法をプロファイルとして定義
カスタム
プロファイルの
追加もサポート
標準で提供

## Slide 80: TrustSec機能拡張
ネットワーク機器へのログイン管理だけでなく、ログイン後のプロファイル、コマンドセットもポリシー定義することで役割に応じた管理権限をコマンドレベルで細かく指定が可能。またロギングすることでだれがいつどのような操作を行ったかの監査にも活用可能。

## Slide 81: TrustSec Enhancements
ISEのTrustSec管理コンソール機能および提供サービスをアップデート：
  TrustSec ダッシュボード
  ポリシーマトリクスの変革
  ISEノードのSXP Speaker / Listenerサポート
  SGT自動生成
設定管理のシンプル化
新しいユースケース
宛先セキュリティグループ
送信元セキュリティグループ

## Slide 82: 従来のTrustSec SGTアサインとSXP通信
アクセススイッチ
ルータ
DC ファイアウォール
DC スイッチ
人事サーバ
エンフォースメント
（SGTによる制御）
ファイナンス
サーバ
ISE
ディレクトリ
グループ分類
（IP-SGTマッピング）
ユーザ/
エンドポイント
※Security Group Tag
※SGT eXchange Protocol
SXP Tag | IP Addr
5 | 10.10.10.10
SXP : IP-SGTマッピング情報の通知
通知
アクセススイッチのTrustSecのソフトウェアサポートが必須

## Slide 83: ISE 2.0 SXP Speakerサポート
アクセススイッチ
ルータ
DC ファイアウォール
DCスイッチ
人事サーバ
ファイナンス
サーバ
ISE
ディレクトリ
グループ分類
User / Endpoint
SXP Tag | IP Addr
5 | 10.10.10.10
5 | Fin Servers
10 | HR Servers
通知
エンフォースメント
SXP
ｰ> アクセススイッチでの必要機能はRADIUS認証およびアカウンティング

## Slide 84: EasyConnect (EZC)
ネットワークデバイスでの認証を直接おこなわずActive Directoryのログイン情報をもとにパッシブ認証を行い、セキュリティポリシーを適用する。

## Slide 85: EasyConnect (EZC) で何がEasyに？
802.1x サプリカント不要
PKIや証明書が不要
既存のADログイン（およびチケットリニューアル）がネットワーク接続時のIDを提供
ビジビリティモードは、RADIUSアカウンティングまたはデバイスセンサー機能の有効化のみで利用可能
エンフォースメントモードはベーシックなMABまたは802.1xで実装可能
ADのルックアップとADログイン情報ベースの認可を、802.1xやWeb認証によるユーザIDの入力を行わせずに、クライアントに透過的に実装
Identity Mapping および EasyConnect に関わるセッション情報をPublishするpxGrid とのシンプルなインテグレーション
ISE SXP による TrustSec とのシームレスなインテグレーション
Powered by PassiveID

## Slide 86: EasyConnectにおける考慮点
ADドメインコントローラの設定
  ログイン機能を提供する各DCは、ISEからのWMIの取得を許可するように設定が必要
  パッチ、レジストリ値変更、DCOMアップデート、ファイアウォールルールの検証などが必要
制限事項
  Microsoft AD に参加しているコンピュータのみが利用可能 - Windows only
  AD ユーザ ログインのみ、AD マシン ログイン のIDは利用不可
    ※ ただし、コンピュータの識別のために 802.1X マシン認証 または MAB identity と一緒に利用することは可能
  必要なAD ログインイベントが取得できない場合、EasyConnect はフェイルする

## Slide 87: EasyConnect のアーキテクチャ
PSN
AD ログイン
AD ログイン
PXG
MnT
RADIUS ログイン
Cisco ASA
SXP
RADIUS AAA
User: jsmith
IP: 1.2.3.4
11:22:33:44:55:66
WMI
セッショントピックをpxGridにPublish
RADIUS + EZC から得たIP : SGT マッピング情報をSXPピアにアップデート
スイッチ
PSN
PSN
MnT
pxGrid コントローラ
アクティブ MnT
スタンバイ MnT
CoA セッションマージ
CoA
Active Directory

## Slide 88: EasyConnect ユーザID取得
AD と RADIUS のログインを参照
PSN IdMap
AD ログイン
AD ログイン
IP Address | Username
WMI
Windows イベントログ
PXG
ISE セッションディレクトリ
MnT
RADIUS ログイン
Cisco ASA
SXP
セッショントピックをpxGridにPublish
RADIUS + EZC から得たIP : SGT マッピング情報をSXPピアにアップデート
MAC | IP | Uname | Profile | Method | Source | SGT
 |  |  |  |  | Identity Mapping | 
 |  |  |  |  | Identity Mapping | 
22:33:44:55:66:77 | 3.4.5.6 | hslai | Samsung Galaxy | dot1x | RADIUS | 10
33:44:55:66:77:88 | 5.6.7.8 | zsariedd | Apple-iPad | mab | RADIUS | 20
44:55:66:77:88:99 | 6.7.8.9 | awoland | Apple-anything | dot1x | RADIUS | 10
1.2.3.4 | imbashir
2.3.4.5 | chyps
 | 1.2.3.4 | chyps |  |  | Identity Mapping | 
 | 2.3.4.5 | imbashir |  |  | Identity Mapping | 
Active Directory

## Slide 89: EasyConnect 認可
RADIUS ID情報とAD ログインID情報をマージ
PSN IdMap
ADログイン
AD ログイン
IP Address | Username
Windows Event log
PXG
ISE Session Directory
MnT
RADIUS ログイン
Cisco ASA
SXP
MAC | IP | Uname | Profile | Method | Source | SGT
22:33:44:55:66:77 | 3.4.5.6 | hslai | Samsung Galaxy | dot1x | RADIUS | 10
33:44:55:66:77:88 | 5.6.7.8 | zsariedd | Apple-iPad | mab | RADIUS | 20
44:55:66:77:88:99 | 6.7.8.9 | awoland | Apple-anything | dot1x | RADIUS | 10
1.2.3.4 | imbashir
2.3.4.5 | chyps
 | 1.2.3.4 | chyps |  |  | Identity Mapping | 
 | 2.3.4.5 | imbashir |  |  | Identity Mapping | 
RADIUS AAA
00:11:22:33:44:55
11:22:33:44:55:66
Calling ID: 11:22:33:44:55:66
Framed IP: 2.3.4.5
Calling ID: 00:11:22:33:44:55
Framed IP: 1.2.3.4
RADIUSのアクティブなアイデンティティと、ADログインのパッシブなアイデンティティをマージ
認可 = RADIUS + PassiveID
WMI
00:11:22:33:44:55 | 1.2.3.4 | chyps | Windows7-WS | Dot1x +PsvID | Id Map-RADIUS | 10
11:22:33:44:55:66 | 2.3.4.5 | imbashir | Windows 10 | MAB +PsvID | Id Map-RADIUS | 30
セッショントピックをpxGridにPublish
RADIUS + PassiveID
から得たIP : SGT マッピング情報をSXPピアにアップデート
スイッチ
（Authenticator）
内部CoA +
アイデンティティ
CoA
Active Directory

## Slide 90: Easy Connect ネットワークセッション
セッションアクティブ
ネットワークへのアクセスを認可されたあとのセッション。このセッションはRADIUS accounting アップデート (keep-alive) を受信する。
セッションインアクティブ (キャッシュ)
セッションは既にアクティブではないが、AD Identity Cacheは有効なため、データはキャッシュされている状態。この期間にユーザが再度ADログインした場合、チケットが有効なため、WMIイベントがISEに送信されないため、保持が必要。キャッシュされたIPアドレスは、マージされたセッションの最後に保持していたIPアドレスとなる。
セッションターミネート
セッションはアクティブではなく、キャッシュも利用できない状態。同じユーザがログインした場合、一番初めのフローから開始。
For Your
Reference

## Slide 91: EasyConnect – ユーザログオフ
アクティブセッションのユーザ名と異なるユーザ名 | アクティブセッションのIPと異なるIPアドレス | 期待動作
No | No | Active Sessionに変更なし
Yes | No | IPは同じだがユーザ名が異なる 違うユーザが同エンドポイントの利用を開始したとみなす.
No | Yes | 二つのオプション: MAC address が同じ場合、同端末が別の場所でユーザログインしたとみなす IMAC addressが異なる場合、異なる端末からの接続とみなされ、セッションのチェックから再度開始する
AD ログオフは信頼性が低い、またはDCでWMIイベントがサポートされていないため非サポート （※現時点における制限事項：ADログオフ後も、ユーザキャッシュが消えるまでの間の通信をブロックできない）
同一ユーザ名および/または同一IPアドレスの新規のユーザログイン（WMIイベント）情報を取得すると、下記のアクションが実行される：
For Your
Reference

## Slide 92: 7. 今後のISEの展望

## Slide 93: ビジョン
AD
AD
OpenDNS
Cloud Web
Security
Session Directory
AD
OpenDNS VA
CWS / ISR
Connector
APIC-EM
SSX Cloud
Information Sharing:
pxGrid to Cisco only
RADIUS for CDA compatibility
No NAD communication
Stealthwatch
APIC-DC
SSX CON
Terminal Services Agent
Syslog & REST
ASA
ISE-PIC
LDAP
ODBC
SAML
Meraki
CloudLock

## Slide 94
AD
AD
AD
ASA
pxGrid Pub/Sub Bus
Legacy CDA-RADIUS
REST API
Syslog
WMI
AD
AD
AD
Input to ISE-PIC / ISE
SPAN
Kerberos
Almost Anything
Output
Output
Legacy CDA-RADIUS Not Available at FCS Planned for ~2.2p1
Custom Apps
Endpoint Probe
Still There?
Same User?
ISE-PIC Agent
ISE-PIC
QA Test Excercise
Stealthwatch
BlueCoat
F5
Infoblox
Windows
Terminal Server
Citrix

## Slide 95: 7. 参考資料

## Slide 96: 参考リンク
オーダリングガイド（英語） http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
データシート（英語）
  http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-656174.html
HowTo ガイド（英語）
  https://communities.cisco.com/docs/DOC-64012
HowTo ガイド（日本語）
    http://www.cisco.com/cisco/web/portal/support/docs_listing.html?cid=283801589&locale=ja_JP&itag=prod_des_guides_list