## Slide 1: [EN-1] Wave2 Outdoor AP、小規模向け アクセスポイントなど秋の新製品紹介
パートナシステムズエンジニアリング
上岡昌人

## Slide 2: アジェンダ
Apple パートナシップ
AireOS 8.3MR1
Mobility Express Solution
Outdoor AP1560
PI3.ｘ
CMX Cloud
コントローラ ポジショニング
キャンペーン

## Slide 3: Apple パートナシップ

## Slide 4: Ciscoワイヤレスネットワーク上でAppleデバイスに何を提供するのか?
Wi-Fi接続の最適化
  802.11k と 802.11v は WLC 8.3 においてデフォルトで有効
  iOS 10 デバイスが認識されると、AP間で最も高速なローミングを可能にするための802.11rが有効になる (例えそのSSIDが802.11rを有効にしていなかったとしても)
  アプリケーショントラフィックに基づいて適切なDSCPとUPを設定 (iOS 10デバイス側で適切なマーキング, WLC上のワンクリックだけでQoSのベストプラクティスを設定, インフラ側はiOS 10 QoS マーキングの値を信頼)
iOSアプリのためEnhanced QoS
Control of QoS
  ITはFastlaneが許可されているアプリを管理することが可能 (iOS 10デバイス上のプロファイルがどのアプリがアップストリームQoSを得て、どのアプリがBE/BK※だけを得るのかを決定する)
※BE: Best Effort, BK: Background

## Slide 5: スムーズなローミングを行う為の規格
802.11r
802.11k
802.11v

## Slide 6: スムーズなローミングを行う為の規格
802.11r
鍵生成を高速化し高速にローミング
最適なAPをリストアップし高速にローミング
APから端末へ最適なAPを提案し高速にローミング
端末側がリストを参照し自らローミングも行える
ローミングして来ました。
隣の AP (WLC） から聞いてます。手続き簡素化しますね。
ベスト6は これです
802.11r/k/v のイメージ
次のAPはどれがお薦めですか?
802.11k
802.11v
電波環境が良くないので、隣のAPはどうですか?
了解です。
電波悪くなってきたので、APリスト下さい。
どうぞ。
A2
A1
B1
B2

## Slide 7: Apple-Ciscoの実装

## Slide 8: Adaptive 11r

## Slide 9: Adaptive 11r
iOS10とAireOS8.3 AP との間のビーコンで情報を追加
Appleとの連携により、iOS10 対応端末のみ 11r の恩恵が受けられるよう制限をかけられるようになった
802.11r だけでなく 802.11k, 802.11v についても同時にサポートすることでスムーズなローミングが可能となった

## Slide 10: 一般的な無線製品
802.11r を有効にする
高速ローミング(11r)非対応な端末は、802.11r が設定された無線環境 (SSID) が使えない
高速ローミング対応との混在ができないため、ネットワーク (SSID) の分割管理が必要
便利な機能が実質使えない
802.11r対応
802.11r非対応

## Slide 11: 8.2までのCiscoの無線製品
802.11r非対応
802.11r対応
高速ローミング(11r)非対応な端末も同一SSIDで混在が可能
その他高速ローミングに関連した技術 (11k/11v) を利用する場合は、設定変更を実施
便利な機能が利用可能
802.11r
802.11k
802.11v
11r mixed mode
不十分な実装端末のため影響もある

## Slide 12: CiscoとiOSの無線製品
それ以外の端末
802.11r対応
(iOS10)
Adaptive 11r
802.11k/v デフォルト有効
APは、アソシエート処理前にiOS10を認識
(Adaptive 11rはCisco APとiOS端末のビーコンでアナウンス)
iOS10以外は、通常のローミングができるため影響がない
初期値から利用可能な設定
サービス提供を管理することで影響範囲を最小化
802.11r
802.11k
802.11v
(AireOS8.3～)

## Slide 13: Roaming Performance : 10倍良くなります
QoS, 802.11r/k/v
No QoS, No 802.11r/k/v
Time (s)*
Up to 10x Improvement
Notes: Voice call – mediasession skinless Jabber
10x improvement in Roaming latency

## Slide 14: Adaptive 11r : 設定画面

## Slide 15: Adaptive 11r パケットキャプチャ
非対応 iOS 端末
iOS 10 対応端末

## Slide 16: 802.11k : 設定画面 (default値)
Default 有効で設定の手間を排除

## Slide 17: 802.11v : 設定画面 (default値)
Default 有効で設定の手間を排除

## Slide 18: Fast Lane

## Slide 19: 今までの課題
AP
PoE Switch
WLC
L3 Switch
インフラ側で制御
できていなかった
デバイスからAPへの上がりのパケットにマーキングがインフラ側では制御できない
アプリケーションを識別してマーキングしないといけない
QoSの設定は煩雑

## Slide 20: Fast Laneの場合
デバイスからAPへの上がりのパケットにマーキングが可能
アプリ毎、アプリの中身（Voice, Video)レベルの制御が可能
QoSの設定はチェックを入れるだけで自動反映

## Slide 21: AppleデバイスがCiscoワイヤレスネットワークに接続する際、Fast Laneはどう動作するのか?
Apple iOS 10
Cisco AireOS 8.3
Aloha!
iOS 10 デバイスと Cisco アクセスポイントは
お互いを認識するための “ハンドシェイク” を行う
Hello Amigo!

## Slide 22: Fast Lane 対応と非対応の違い
Cisco-AP
Non-Cisco-AP
DSCPのマーキングができない
Fast laneサポート iOS
DSCPのマーキングが可能
Fast laneサポート iOS

## Slide 23: Fast Lane 通信内容の識別
Cisco-AP
Non-Cisco-AP
ビデオ用のDSCPマーキング
同じアプリで電話を利用
音声用のDSCPマーキング
同じアプリでビデオを利用

## Slide 24: WLC 設定画面
AirOS 8.3.102.0以降で対応
FastLaneを有効にするだけで、必要な設定が自動的に行われます。

## Slide 25: Fast Laneで自動的に入る設定

## Slide 26: Fast Laneで自動的に入る設定

## Slide 27: Fast Laneで自動的に入る設定

## Slide 28: FastLaneで自動的に入る設定

## Slide 29: FastLaneで自動的に入る設定

## Slide 30: Apple Configurator 2 設定画面
Version2.3(3D68)以降
Apple Configurator 2を利用して、Apple Deviceの設定プロファイルを作成し、適用することができます。
Qosをかけたいアプリを+で追加します。
名称で検索可能です。
Appストアと連携してアプリ名が表示されますが、Fast Lane に対応しているのはCiscoのアプリケーションのみです。

## Slide 31: CiscoとAppleがFast laneの構築のために提携
Apple iOS 10
Cisco AireOS 8.3
どうも。
iOS10が起動していて、fast lane も対応してます。
iOS10が稼働しているApple端末と識別しました。
ようこそ fast laneへ!
Fast Lane
Cisco – Apple Fast Lane 試験結果 | 
x8 | 端末のローミング遅延が8倍改善
x66 | 低品質な音質に遭遇する確率が66倍減少
86% | 端末からのローミング中のメッセージよるネットワーク負荷を86%削減
50% | SSIDによるネットワークオーバヘッドを最大50%削減
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn83.html#pgfId-1455501

## Slide 32: AirOS 8.3MR1

## Slide 33: AirOS 8.3MR1で追加された機能
TKIPがAP2800/3800に対応
Apple パートナシップ
  Adaptive Wireless LAN 802.11rがAP2800/3800に対応
  Apple FastLane がAP2800/3800に対応
MobilityExpressを使ったサイトサーベイが可能

## Slide 34: サイトサーベイ サポート

## Slide 35: サイトサーベイ時にMEが利用できます
リリース8.3 MR1 からサイトサーベイをサポート
全てのMobility Express をサポートするAPで利用可能 1832, 1852, 2802, 3802
外部DHCPとデフォルトゲートウェイへの疎通が必須ではなくなりました
（インフラ準備が簡単に）
2800 と3800 でバッテリーを使う場合は .atに対応したバッテリーを準備してください

## Slide 36: Mobility Express Solution

## Slide 37: 次のリリースで予定されている機能拡張
Apple Features、クライアントバンドセレクト 、クライアントロードバランス 等のGUI追加
ゲストWLAN利用時の外部Web認証のサポート
MAC Filtering （Whitelist方式）のサポート
GUIメニューにHidden SSID （ステルスSSID）設定項目追加

## Slide 38: Mobility Express Solution Cisco.com アップデート注意事項
Cisco.com自動アップデートは以下の
条件があります
コントローラになっているAPに
有効な保守契約があること
＋
保守契約に紐づいたCisco.com
アカウントを指定していること

## Slide 39: アウトドア アクセスポイント AP1560

## Slide 40: アウトドア アクセスポイント ポートフォリオ
Enterprise Class
Best in Class
Cable Operators
1560
1572EAC
802.11ac W1
4x4:3 80 MHz; 1.3 G
External antenna
SFP
GPS
PoE-Out (803.2at)
Flexible Antenna Ports
CleanAir 80 MHz
ClientLink 3.0
Modularity
Centralized, FlexConnect & Mesh
1572IC/EC
802.11ac W1
4x4:3 80 MHz; 1.3 G
Internal or External antenna
DOCSIS 3.0, 24x8
SFP
GPS
PoE-Out (803.2at) (EC)
Flexible Antenna Ports
CleanAir 80 MHz
ClientLink 3.0
Modularity
Centralized, FlexConnect & Mesh
1530
802.11n
2 models, low profile
2G: 3x3:3; 5G: 2x3:2
Internal or External antenna
Flexible Antenna Ports
Centralized, FlexConnect, & Mesh
* Future availability
出荷中
出荷中
FCS 2017春・夏
802.11ac 対応
802.11ac W2
4 models (I/E/D/PS)
3x3:3, 80MHz, 1.3G (I)
2x2:2, 80MHz, 867M (D/E/PS)
MU-MIMO
SFP
Internal Directional Ant. (D)
4.9 GHz (PS: Public Safety)
Flexible Antenna Ports
CleanAir 80 MHz
ClientLink 4.0
Centralized, FlexConnect, Mesh & Mobility Express

## Slide 41: 次世代 Wave 2 802.11ac Outdoor Access Point
Cisco Aironet® 1560 Series
  進化したAP1530
  小型化、低価格
  802.11ac Wave 2のサポート
  CleanAir / Client Link
  内蔵アンテナ モデル（1562I）
  外付けアンテナ モデル（1562E）
  指向性アンテナモデル（1562D）
  4.9 GHz をサポートするパブリック
  セーフティモデル（1562PS）
  SFP LX(SM)、SX(MM)、1000Base-T(copper)、 ※EPON/GPON
  Local/Flex/Mobility Express/Mesh
  PSモデルを除きFCS 2017年春予定
※ EPON、GPONはサポート予定

## Slide 42: Cisco Aironet 1562I Series Access Point 内蔵アンテナタイプ
Cisco Aironet® 1560 Series
3x3 with 3 spatial streams
DC か UPoE パワーオプション
      アウトドアのAC/DC パワーアダプター
      2x3:2 with 802.3at PoE インプット
ロープロファイル 内蔵アンテナ
      7 dBi (2.4 GHz) 、 4 dBi (5 GHz)
      カバレージ範囲は広い
ユースケース:
    汎用アウトドア展開 / ホットスポット
Next-Generation Wave 2 802.11ac Outdoor Access Point
Notes: These APs can transmit data up to twice as fast as our equivalent previous-generation Aironet 1700 series. And they can perform double duty as virtual wireless LAN controllers, so you can operate your wireless network without purchasing a separate controller. The virtual controller supports all the enterprise-class Cisco RF management capabilities, like security scanning, interference avoidance, and application visibility, but at no extra cost.
The 1850 is backward-compatible with 802.11ac Wave 1 and 802.11a, b, g, and n Wi-Fi equipment.

## Slide 43: Cisco Aironet 1562E Series Access Point 外付けアンテナタイプ
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 2 spatial streams
DC か PoE（.3at）パワーオプション
ロープロファイル 外付けアンテナ
  Flexible Antenna Port サポート
  既存のCisco outdoor antenna ポートフォリオのサポート
ユースケース:
  Outdoor /hotspots でカバレッジエリアを
  コントロールしたい場合
Next-Generation Wave 2 802.11ac Outdoor Access Point
Notes: These APs can transmit data up to twice as fast as our equivalent previous-generation Aironet 1700 series. And they can perform double duty as virtual wireless LAN controllers, so you can operate your wireless network without purchasing a separate controller. The virtual controller supports all the enterprise-class Cisco RF management capabilities, like security scanning, interference avoidance, and application visibility, but at no extra cost.
The 1850 is backward-compatible with 802.11ac Wave 1 and 802.11a, b, g, and n Wi-Fi equipment.

## Slide 44: Cisco Aironet 1562D Series Access Point 指向性アンテナタイプ
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 2 spatial streams
DC かPoE(.3at) パワーオプション
ロープロファイル
内蔵指向性アンテナ
  9 dBi (2.4 GHz) 、10 dBi (5 GHz)
ユースケース:
  アウトドアで高密度な環境
  ポイント‐ポイント ブリッジ
Next-Generation Wave 2 802.11ac Outdoor Access Point
Notes: These APs can transmit data up to twice as fast as our equivalent previous-generation Aironet 1700 series. And they can perform double duty as virtual wireless LAN controllers, so you can operate your wireless network without purchasing a separate controller. The virtual controller supports all the enterprise-class Cisco RF management capabilities, like security scanning, interference avoidance, and application visibility, but at no extra cost.
The 1850 is backward-compatible with 802.11ac Wave 1 and 802.11a, b, g, and n Wi-Fi equipment.

## Slide 45: AP-1562d Radiation Patterns 5 GHz
参考資料

## Slide 46: Cisco Aironet 1562PS Series Access Point 4.9GHz パブリックセーフティ
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 2 spatial streams
  2.4 GHz と 4.9 GHz ラジオ
DC かPoE(.3at) パワーオプション
ロープロファイル 外付けアンテナ
  Flexible Antenna Port サポート
  既存のCisco outdoor antenna ポートフォリオのサポート
ユースケース:
    パブリックセーフティ （市町村、消防/警察など）
Next-Generation Wave 2 802.11ac Outdoor Access Point
Notes: These APs can transmit data up to twice as fast as our equivalent previous-generation Aironet 1700 series. And they can perform double duty as virtual wireless LAN controllers, so you can operate your wireless network without purchasing a separate controller. The virtual controller supports all the enterprise-class Cisco RF management capabilities, like security scanning, interference avoidance, and application visibility, but at no extra cost.
The 1850 is backward-compatible with 802.11ac Wave 1 and 802.11a, b, g, and n Wi-Fi equipment.

## Slide 47
AP1560概観
  DC Power 48 V (42 V – 57 V)
  Ground
  SN Label
Solar Shield
固定用
  PoE-In; WAN Port
  SFP Port
  コンソール
  LED
  Antenna FlexPort Connectors
  Antenna FlexPort Connectors
リセット
Solar Shield
ペイント可能
Notes: 47

## Slide 48: AP1560 SFP サポート
インフラからアクセスポイントまでの距離を延長可能
SFPが挿入されている場合、RJ45ポートは自動的に無効化されます
SFP利用時はAIR-PWRADPT-RGD1をご利用ください
SFPオプショナルキットAIR-ACC15-SFP-GLD=が必要です
サポートするSFPは、GLC-LX-SM-RGD、GLC-SX-MM-RGD、GLC-T-RGD
Optional SFP kit

## Slide 49: AP1560E/PS フレキシブルアンテナポート
フレキシブルアンテナポート は dual-band 、 single-band antennas のアンテナをサポートします
WLCからソフトウェアで変更可能
Dual-band ポートは筐体下側のアンテナポートに dual-band omni アンテナかdirectional アンテナを接続
Single-band ポートの場合 、2.4 GHz と 5 GHz のポートを分けて利用
SW Configure
2.4 & 5GHz
2.4 GHz
5 GHz
無効
ポート1,2
ポート3,4

## Slide 50: Prime Infrastructure 3.1 アップデート

## Slide 51: Prime Infrastructure アップデート
PIリリース 3.1.4 では PIアプライアンス 第一世代アプライアンス（GEN1）
（ PRIME-NCS-APL-K9 ）がサポートされます
GEN１アプライアンスは3.1.4のみで、これ以降はサポートされません
Hyper-V のサポートは PI 3.1.5 、PI 3.2 を予定しています

## Slide 52: CMX Cloud

## Slide 53: Delivering Experiences and Gaining Insights
Wireless Network
顧客 insights 情報
容易な ゲスト WiFi
関連コンテンツの配信
CMX Cloud
シンプルな発注、展開、管理モデルを提供
CapExから手頃な価格のOpExモデルへ移行
革新的なモビリティサービスのシームレスなスケーラビリティを提供
$
a
Presence Analytics
CMX Connect
CMX
60 日のフリートライアルが可能
cmxcloud.cisco.comからレジストレーションできます

## Slide 54: CMX Cloud – WLC 8.3
Presence Analytics Data
Access Points
CMX Cloud
Connect Captive Portal
WLAN Controller
https
Web auth redirect
WLC 8.3 以降ではCMX Cloudを標準サポート
Notes: It starts with mobile device accessing wi-fi via an access point. The access points push data to CMX Cloud, which consists of Cisco CMX software and the Mobility Services Engine (MSE), which can then push data to the CMX user interface where users can visualize customer flow patterns and create captive portals.
DETECT: Again, the first step in gaining control over your environment and fostering meaningful communication with customers and others is to detect who’s there, what they’re doing and how they spend their time. Only once the detection capabilities are in place can analytics happen. Location analytics is the science of taking a series of data points and extracting value. That’s what CMX Analytics does. By providing both historical and real time analytics, you can know who’s where, what the traffic flows and patterns are, which you can use to make operational changes for efficiencies. For example:
Analyze business performance to improve in-venue marketing
Optimize layouts to increase revenue per square foot
Increase customer satisfaction by understanding patterns and adjusting staffing
CONNECT: Of course, making sure users connect is an important step to getting your analytics. CMX Connect interacts with mobile devices by providing simple guest onboarding of devices with custom or social Wi-Fi access, depending on your organization’s requirements.
ENGAGE: lets you enable two-way communication and build real-time relationships with visitors to truly add value to your mobile interactions. You can personalize the in-venue experience by making context-aware apps that using data directly from your network. That data might be information about the visitor’s previous purchases, preferences, and so forth. Knowing a little something about the visitor means you can much better engage with the visitor on a meaningful and helpful basis.

## Slide 55: CMX Cloud － Mobility Express 8.3
Presence Analytics Data
CMX Cloud
Connect Captive Portal
https
Web auth redirect
Mobility Express
Master
Notes: It starts with mobile device accessing wi-fi via an access point. The access points push data to CMX Cloud, which consists of Cisco CMX software and the Mobility Services Engine (MSE), which can then push data to the CMX user interface where users can visualize customer flow patterns and create captive portals.
DETECT: Again, the first step in gaining control over your environment and fostering meaningful communication with customers and others is to detect who’s there, what they’re doing and how they spend their time. Only once the detection capabilities are in place can analytics happen. Location analytics is the science of taking a series of data points and extracting value. That’s what CMX Analytics does. By providing both historical and real time analytics, you can know who’s where, what the traffic flows and patterns are, which you can use to make operational changes for efficiencies. For example:
Analyze business performance to improve in-venue marketing
Optimize layouts to increase revenue per square foot
Increase customer satisfaction by understanding patterns and adjusting staffing
CONNECT: Of course, making sure users connect is an important step to getting your analytics. CMX Connect interacts with mobile devices by providing simple guest onboarding of devices with custom or social Wi-Fi access, depending on your organization’s requirements.
ENGAGE: lets you enable two-way communication and build real-time relationships with visitors to truly add value to your mobile interactions. You can personalize the in-venue experience by making context-aware apps that using data directly from your network. That data might be information about the visitor’s previous purchases, preferences, and so forth. Knowing a little something about the visitor means you can much better engage with the visitor on a meaningful and helpful basis.

## Slide 56: コントローラポジショニング

## Slide 57: Wave-2 Ready コントローラ ポートフォリオ
8540
5520
Mobility Express
Virtual Controllers
Flex7510/CT8510
Virtual Controllers
CT5508
WiSM2
CT2504
Autonomous
CT5760
CT2504

## Slide 58: コントローラポートフォリオ
価格
スケール（クライアント数と AP 数）
Mobility Express
25 AP
500 クライアント
日本語GUI
2504
75 AP
1,000 クライアント
CME バンドル対象
5520
1,500 AP
20,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション
WLAN Express setup 対応
8540
6,000 AP
64,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション
簡単！
バーチャルコントローラ
3,000 AP
32,000 クライアント
FlexConnect のみ
バンドルで お得に！
フル機能搭載
拡張が容易
フル機能搭載

## Slide 59: コントローラ EOSアナウンス
WLC 5760
WiSM2
WLC 7510
SEP16
OCT16
NOV16
DEC16
JAN17
FEB17
MAR17
APR17
MAY17
JUN17
EOSアナウンス
EOS
10/10/2016
10/10/2016
04/10/2017
04/10/2017
10/17/2016
04/14/2017

## Slide 60: ワイヤレスコントローラ推奨AireOS
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-730741.html Guidelines for Cisco Wireless Software Release Migration Bulletin
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-TAC-Recommended-AireOS.html?cachemode=refresh TAC Recommended AireOS Builds
常時アップデートされていますので、必要に応じて都度確認してください

## Slide 61: キャンペーン

## Slide 62: Wireless Competitive
プログラム概要
  競合と厳しい価格競争になった際、Aironetの特定型番において特別価格を提供
プログラム内容
  AP1830/1850のディスカウント
  プログラムコードによる承認（シスコ）が必要です
プログラムコード：
BR-Wire-160730-110940 (Wireless Competitive Japan USD)
BR-Wire-160730-110941 (Wireless Competitive Japan JPY)
期間
  2016/05/30～2017/04/29 延長されました！
型番 | 概要
AIR-AP1852I-Q-K9 | アンテナ内蔵モデル
AIR-AP1852I-Q-K9C | アンテナ内蔵モデル デフォルト：Mobility Express
AIR-AP1852E-Q-K9 | アンテナ外付けモデル
AIR-AP1852E-Q-K9C | アンテナ外付けモデル デフォルト：Mobility Express
AIR-AP1832I-Q-K9 | アンテナ内蔵モデル
AIR-AP1832I-Q-K9C | アンテナ内蔵モデル デフォルト：Mobility Express

## Slide 63: 夏の暑さを吹き飛ばせ！ Cisco Beat Summer Heat オファーのご案内
クラウド マネージド ソリューション オファー
オンプレミス ソリューション オファー
  802.11ac wave 2 アクセスポイントを10台以上ご購入していただくと、Catalyst 2960X-24PS-Lを1台無料でご提供します。 （ 2017年1月27日までに延長！各社1台までとなります）
セキュリティ ソリューション オファー
Advanced Malware Protection (AMP) オファー: 80の Cisco AMP Endpoint ライセンスをご購入いただくと、 20のボーナスライセンスをご提供します。(合計100ライセンス)
  下記のワイヤレス コントローラをご購入いただくと、アクセスポイントのライセンスを無料でご提供します。（2017年1月27日まで！）
    WLC5520は100アクセスポイント (PROMOCT5520-100-K9相当)
    WLC8540は300アクセスポイント (PROMOCT8540-300-K9相当)
  2台のCisco 802.11ac Wave1アクセスポイント（AP1702I / AP2702I）をご購入いただくと、 ワイヤレス コントローラ CT2504と25台分のアクセスポイントライセンスを無料でご提供します。（2017年1月27日まで！）
コントローラ ベース オファー
モビリティ エクスプレス オファー
  Meraki ウェビナーにご参加いただくと、Cisco Meraki MR アクセスポイントを1台無料でご提供します。
  お客様のみ
クラウド マネージド オファー

## Slide 64: Beat Summer Heat：Mobiity Express Offer!
Cisco Wave 2 アクセスポイント1800/2800/3800 シリーズ
Catalyst 2960X-24PS-L
高信頼性、スタッカブル
Catalyst 2960Xをもらおう
先着2000社
限定
( 各社1台まで）
80Gbps Stacking
IPv6 FHS
PoE+ (30W)
ゼロタッチコンフィグ
802.11ac wave 2 アクセスポイントを10台以上ご購入していただくと、Catalyst 2960Xを1台無料でご提供します。
（ 2017年1月27日まで！）
ボーナスセキュリティオファー
80の Cisco AMP Endpoint ライセンスをご購入いただくと、 20のボーナスライセンスをご提供します。

## Slide 65: Cisco ONEワイヤレス プロモーション (5520/8540向け)
旧機種のシスコWLCから、新しいWLC 5520または8540に乗り換えていただくための特別価格プロモーションです。
プロモーション期間: 即日～2017年1月27日までのシスコへのご発注。
既にご利用中の任意のシスコ製ワイヤレスLANコントローラから、 APライセンスを新しい8540/5520コントローラに特別価格で移行できます。
Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance、Identity Service Engine (ISE) Base、CMX Base (旧称 MSE Base) などの他のライセンスが提供されます。
移行元のシスコWLCの機種および購入後の経過年数には制約はありません。
移行先のシスコWLCの機種は8540または5520に限定されます。その他の機種の場合には、本資料に記載のプロモーションは適用できません。
AP ライセンス
Prime Infrastructure Lifecycle
CMX Base
ISE Base
(25 デバイス×AP数)
Prime Infrastructure Assurance
AP ライセンス
+

## Slide 66: Cisco ONEワイヤレス プロモーション (5520/8540向け)
WiSM/WiSM2
WLCM
WLC4400
WLC4100
WLC2006
CT2504
CT5508
APライセンス
移行
APライセンス
新規
既存ライセンス利用(追加購入可)
PI Lifecycle
ライセンス
PI Assurance
ライセンス
CMX Base ライセンス
ISE Base ライセンス
Cisco ONE枠で提供
新規
購入
提供 (AP数)
提供 (AP数×25デバイス)
CT5520
CT8540
別途
購入
プロモーション型番で購入
ソフトウェアまたはアプライアンスを購入
PI
MSE/CMX
CMX Cloud (8.3～)
ISE

## Slide 67: コントローラプログラム/バンドル
価格
スケール（クライアント数と AP 数）
Mobility Express
25 AP
500 クライアント
日本語GUI
2504
75 AP
1,000 クライアント
CME バンドル対象
WLAN Express setup 対応
簡単！
バーチャルコントローラ
3,000 AP
32,000 クライアント
FlexConnect のみ
バンドルで お得に！
フル機能搭載
拡張が容易
フル機能搭載
Wireless Competitive Japan
Mobility Express Bundle
Cisco ONE ワイヤレスプロモーション
Winning with Wireless Take Down Offer
その他プロモーション型番
5520
1,000 AP
20,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション
8540
6,000 AP
64,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション

## Slide 68
Aironetプログラム/バンドル
スタンダード
ハイスペック
最高水準
802.11ac Wave 2
MU-MIMO
最大160MHzボンディング
802.11ac Wave 1
SU-MIMO
最大80MHzボンディング
1830 (内蔵)
Mobility Express(So)
870 Mbps
1 GE ポート
Tx Beam Forming
1850 (内蔵、外付)
Mobility Express(So)
1.7 Gbps
2 GE ポート
Tx Beam Forming
2800 (内蔵、外付)
HDX
2.6 Gbps (最大5.2Gbps)
2 GE ポート
CleanAir 160MHz
ClientLink 4.0
Mobility Express(So)*
3800 (内蔵、外付)
HDX
2.6 Gbps (最大5.2Gbps)
mGig ポート (最大5Gbps)
CleanAir 160MHz
ClientLink 4.0
Mobility Express(So)*
モジュール対応*
* 将来対応
1700 (内蔵)
Mobility Expressバンドル
870 Mbps
2 GE ポート
CleanAir Express
2700 (内蔵、外付)
HDX
1.3 Mbps
2 GE ポート
CleanAir 80MHz
ClientLink 3.0
Mobility Expressバンドル
3700 (内蔵、外付)
HDX
1.3 Mbps
1 GE ポート
CleanAir 80MHz
ClientLink 3.0
モジュール対応
※スピードは規格値
1810W, OEAP (内蔵)
Mobility Express(1810W)*
870 Mbps
3 GE ポート、1PoE out
Tx Beam Forming
Wireless Competitive Japan
Mobility Express Bundle
Pure Wireless Bundle
Winning with Wireless Take Down Offer
その他プロモーション型番
Winning with Wireless Take Down Offer
Mobility Express Offer

## Slide 69: まとめ

## Slide 70: まとめ
Apple リレーションシップによりユーザの利便性を向上させます
Mobility Express Solutionは進化を続けてます
CMX クラウドサービスをお試しください
アウトドア Wave2 アクセスポイントが揃いました
コントローラもアクセスポイントもWave2 Readyになりました
キャンペーンを使って売り上げアップ！