## Slide 1: Firepower Threat Defense (FMC 管理) Version 6.4 初期セットアップガイド Rev 1.0
2020/04
シスコシステムズ合同会社

## Slide 2: はじめに
本ガイドは、Firepower Threat Defense (以下、FTD) の初期セットアップ方法を解説しております。
本ガイドは、FTDとFirepower Management Center (以下、FMC) の仮想版を使って、評価 作業を開始できることをゴールとしております。
内容に関する保証について
本ガイドは、2020年4月現在の情報に基づいており、FTD & FMCのソフトウェアは 6.4.0.xを、ハイパーバイザはVMware ESXi 6.5を利用しております。
本ガイドに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。
シスコは、本ガイドに関して、その正確性又は完全性について一切の責任を負わないこととします。
シスコは、本ガイドが十分な品質を有すること、特定の目的に対する適合性を有すること、又は第三者の知的財産権、プライバシー権等その他の一切の権利に対する侵害がないことを、明示にも黙示にも表明又は保証しません。

## Slide 3
ASA
Internet
Switch
FTDv01
test PC
FMCv
ESX
10.71.128.0/21
G0/1 inside .1
Management
.132.221
.132.220
内部LAN
192.168.1.0/24
.132.222
.101
G0/0 outside .1
外部LAN
192.168.250.0/24
#g1/0/2
#g1/0/1
g0/2 .254
g0/0 グローバルアドレス
PAT
PAT
顧客NW
管理NW (実態はシスコ検証NW)
ntp.esl.cisco.com
proxy.esl.cisco.com
設定済みの機器
ネットワーク環境図
MGMT NW
DNS: 64.104.14.184

## Slide 4: 当ガイドのシナリオ
FTDvとFMCvをインストールし、FTDvをRouted Firewallとして設定する。
FirewallとしてInterface PATを行い、内部のtest PCからインターネットへの接続を可能にする。
Prefilter Policyにて192.168.1.0/24が送信元 or 宛先の通信は以降のセキュリティ検査をバイパスするようにする。
Intrusion PolicyにてPOV (Proof of Value、事前検証) 向けに各種ルールを検知できるように、File PolicyにてMalwareをブロックするようにする。
Access Control PolicyにてSecurity Intelligence (IP/URL Blacklist) を 利用する。また、URL Filterにてギャンブルに関するサイトへのアクセスをブロックする。

## Slide 5: 当ガイドのシナリオ(続き)
SSL Policyにて内部から外部への通信を復号し、セキュリティ検査を適用する。
FTDvのバックアップを取得し、有事の際のリストアを検証する。
Syslog, アラート, レポーティングの設定を行う。
FTDvを冗長構成にする。
<<Appendix>> にはこのシナリオには含まれないTIPSを記載

## Slide 6: 目次
FMCvとFTDvのインストール
FMCとFTDその他初期設定
シグネチャ及び各種DBの更新
スマートライセンスの適用
Routed FirewallとNetwork Discoveryの設定
Prefilterの設定
Intrusion Policyの設定
Malware & File Policyの設定
Access Control Policyの設定
TLS Decryptionの設定
バックアップの設定とリストアの方法
Syslog・レポート・アラートの設定
FTD High Availabilityの設定
<< Appendix >>
マルチインスタンスの作成
FMCアプライアンスHA構成のアップグレード方法
その他追加予定有り

## Slide 7: FTDvとFMCvのインストールと初期設定

## Slide 8: インストールからデバイス登録までの流れ
Firepower Management Center
Firepower Threat Defense
OVFデプロイとWeb GUIアクセス
初期設定
ライセンスの追加
OVFデプロイ
アダプタタイプの変更
初期設定
FMCへの登録キーの設定
Firepower Management Center
FTDの登録
設定の順序

## Slide 9: ステップ 1-1: OVFのデプロイと Web GUIアクセス
https://software.cisco.com/ から”Software Download”に進む。
Select a ProductのテキストフィールドでFirepower Management Center入力する。結果表示される選択肢の中からここではFirepower Management Center Virtual Applianceを選択。Firepower Management Center Softwareを選択しFMCのtarファイルを取得し展開する。
  ソフトウェアはその時適切なものを選択すること。
vSphere Clientで展開したOVFをデプロイしていく
Firepower Management Center
Nextをクリック

## Slide 10: ステップ 1-2: OVFのデプロイと Web GUIアクセス
仮想FMCに名前をつける
同じ画面で以下をクリックし先ほど展開したOVFとVMDKを選択しNextをクリック
Firepower Management Center

## Slide 11: ステップ 1-3: OVFのデプロイと Web GUIアクセス
FMCは管理用に仮想NICを１つ持つため、管理ネットワークに所属
その他デフォルトの設定値でデプロイ
ブラウザで FMCのデフォルトのIPアドレスにHTTPSアクセス https://192.168.45.45/ ユーザ名 : admin パスワー ド : Admin123
Firepower Management Center
CLIでFMCのIPアドレスを変更する方法もあるがここでは割愛

## Slide 12: ステップ 2-1:初期設定
Firepower Management Center
adminパスワードの変更
FMCのIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、ホスト名、DNSサーバを入力
NTPサーバのIPアドレスまたはFQDNを入力、Time Zoneの変更
更新内容の設定を画面のように入力
最後にライセンス契約(EULA)にチェックを入れ “Apply”を選択
①
②
④
⑤
Apply 後、adminパスワードやネットワークの設定が更新される(所要時間:5分程度)。作業はここで一旦終了
③

## Slide 13: ステップ 2-2: 設定したIPアドレスにアクセス
初期設定で入力した IP アドレスと adminパスワードを使い FMCの Web GUI へプラウザでHTTPSアクセスしログイン ※ プラウザアクセスする端末の IP アドレスは、 初期設定で変更した FMCのIPアドレスを同一セグメントのIPアドレスを使用 (ステップ2-1で 10.71.132.221に変更いただいているため、ここでは注意)
Firepower Management Center

## Slide 14: ステップ 3: ライセンスの追加
Firepower Management Center
①
②
GUI の上部にある System を選択
Licenses>Smart Licensesを選択
Evaluation Modeを選択
Yesを選択
上記のようになれば、ライセンスが適用されたことになる
③
④
⑤
ここではEvaluation Modeを利用する。（Smart Licenseについては後述）
Evaluation Modeでは、90日間AnyConnect以外の全機能が利用可能。

## Slide 15: ステップ 1-1: OVFのデプロイ
https://software.cisco.com/ から”Software Download”に進む。
Select a ProductのテキストフィールドでFirepower Threat DefenseやNGFWと入力する。結果表示される選択肢の中からここではFirepower NGFW Virtualを選択。Firepower Threat Defense (FTD) Softwareを選択しFTDのtarファイルを取得し展開する。
  ソフトウェアバージョンはその時適切なものを選択すること。
FMCと同じ要領でOVFとVMDKファイルを選んでデプロイを進める
Firepower Threat Defense

## Slide 16: ステップ 1-3: OVFのデプロイ
FTDvの電源を落とした状態で右クリックし設定を編集にすすみ、シリアルポートを追加する
Firepower Threat Defense

## Slide 17: ステップ 1-2: OVFのデプロイ
FTDは管理用、Diagnosticインタフェースを管理ネットワークに所属させる (ESXi上のネットワークは作成済とする)
その他vSphere Client上での設定はデフォルトを使用し、電源を切った状態でデプロイ
Firepower Threat Defense

## Slide 18: ステップ 2-1: アダプタタイプの変更
Firepower Threat Defense
作成したFTDを右クリックして編集
FTDの仮想マシンのインタフェースをここではoutside, insideを割り当てて”接続にチェック”
②
①

## Slide 19: ステップ 3-1: 初期設定
vSphere Client上で デプロイした FTD の VMコンソールを開き、 Login プロンプトが表示されたら以下のユーザーでログイン Username: admin Password: Admin123 ※ユーザー名の入力の前に、Passwordを最初に求められた場合、Enter を一度入力すると 以下のようにFirepower login : を表示される。username として admin と入力し、続けてPasswordを入力
ライセンス契約(EULA)を [SPASE] キーで最後まで表示させ、 EULA合意を求める以下の表示に対して、 “YES”を入力
Adminユーザの新規パスワードを設定
Firepower Threat Defense

## Slide 20: ステップ 3-2: 初期設定
FTDの管理用IPアドレスを設定 IPv4アドレス、サブネット、デフォルトゲートウェイ、ホスト名、DNS
FTDの監視用インターフェースの設定 FTDのローカル管理の有無、FWのモード選択(routed or transparent)
Firepower Threat Defense

## Slide 21: ステップ 4: FMCへの登録キーの設定
FMCのアドレスと登録キーを設定 以下のコマンドを使い、FMCへのデバイス登録の設定を行う 後述のFMCからFTDをデバイス登録する際に、この登録キー(この例では “cisco” )が一致している必要あり configure manager add <ip address> <key>
Firepower Threat Defense

## Slide 22: ステップ 1-1: FTDデバイスの登録
初期設定で入力した IP アドレス (10.71.132.221) と adminパスワードを使い FMCの Web GUI へプラウザでHTTPSアクセスしログイン
Firepower Management Center

## Slide 23: ステップ 1-2: FTDデバイスの登録
①
②
③
⑤
Firepower Management Center
GUI の上部にある Devices を選択
Device Management を選択
Add Device を選択
FTD の IPアドレスと、登録キーを入力
“Create new Policy” を選択 引き続き、次のスライドを参照
④

## Slide 24: ステップ 1-3: FTDデバイスの登録
①
設定ファイル(ポリシー)の名前を入力
“Save” を選択
Add Deviceの画面に移り、ライセンスを図のように選択
最後に Register を選択し、FTDデバイス登録を実行
上記のようになれば、デバイスの登録完了(所要時間:数分)
②
③
④
Firepower Management Center
以上で、インストール と FTDをFMCで管理するための初期設定は完了
⑤

## Slide 25: 2. FTDとFMCその他初期設定

## Slide 26: FTDとFMCその他初期設定に関して
FTDのネットワーク周りで行うべき最低限の設定を行う
  Time Synchronization
  Interface
  Routing
  NAT
  Access Control Policy
  Network Discovery Policy
  Pre-filter
5章で実施

## Slide 27: ステップ1-1 : Time Synchronization
Firepower Management Center
Devicesを選択
Platform Settingsを選択
Threat Defense settings Policyを選択
ポリシー設定の名前を入力、適用するデバイスを選択
”Save”を選択
Time Synchronizationを選択すると、上記の設定となっている
②
①
③
⑤
⑥
④
FTDの時刻同期を設定。ここではFMCに従うものとする。

## Slide 28: ステップ1-2 : Time Synchronization
Firepower Management Center
“Deploy”を選択
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
“Deploy”を選択
①
②
(注)FP4100,FP9300のNTPはFXOS側の設定に従う。
ただし、ここで設定しても無視されるだけで問題は無い。
③

## Slide 29: ステップ2 : Interface設定
FTDのRouted Interfaceを設定
Firepower Management Center
Devicesを選択し Device Managementを選択
鉛筆マークを選択
G0/0の鉛筆マークを選択
物理インターフェスの名前を入力し、Enabledにチェック
Security Zoneの名前を入力しOK
IPv4のタブに移動しIPv4アドレスを割り振ってOKをクリック
※同様にしてGi0/1をInsideインタフェースとして設定し、saveする
①
②
③
④
Security Zone = Interfaceのグループ
⑤
⑥

## Slide 30: ステップ2 : Interface設定
Deployを押し設定を反映

## Slide 31: シグネチャ及び各種DBの更新

## Slide 32: FMC シグネチャ/DB更新の概要
Cisco Security Intelligence
FMC
Snort
URL
Geo
VDB
Security
Intelligence
Patch
Proxy
1. ダイレクト
2. プロキシー経由
3. ローカル更新
Admin
FMC は3つの方法によって、情報を更新可能
  1.クラウド更新(ダイレクト)
  利用条件：FMC が直接インターネットへ接続可能
  2. クラウド更新(プロキシー経由)
  利用条件：Proxyサーバーがインターネットへ接続可能
  3.ローカル更新
  利用条件：FMCマネージメントIPが閉域ネットワーク環境
  制限事項：URL, Security Intelligence以外はローカル更新可能

## Slide 33: 更新パッケージおよび内容一覧
 | 内容 | ファイル例 | ワンタイム 更新 | 定期 更新 | 更新 方法
Patch | 新機能追加、既知Bug修正 (FMC/ FTD両方にパッチが存在) | Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Patch-6.4.0.8-28.sh.REL.tar | 可能 | 可能 (別途スケジューリング必要) | クラウド・ ローカル
Snort Rules | Snort IPSルールアップデート | Cisco_Firepower_SRU-2020-04-24-001-vrt.sh.REL.tar | 可能 | 可能 (別途スケジューリング必要) | クラウド・ ローカル
GeoDB | 地理情報と紐づくグローバルIPアップデート | Cisco_Firepower_GEODB_Update-2020-04-13-002.sh.REL.tar | 可能 | 可能 | クラウド・ ローカル
VDB | OS/アプリケーションの脆弱性、検出、フィンガープリント情報 | Cisco_VDB_Fingerprint_Database-4.5.0-333.sh.REL.tar | 可能 | 可能 | クラウド・ ローカル
URL | URLフィルタリングに用いるURL情報 |  | 可能 | 可能 | クラウド
Security Intelligence | ブラックリストIP/URL/Domain情報 |  | 不可 | 可能 | クラウド
※全てのパッケージにおいて定期更新はクラウド経由のみ可能
※Software 6.3以前のファイル名の命名規則は、6.4以降とは異なる (Sourcefire_xxxという命名規則になっている)

## Slide 34: クラウド接続方法の確認
GUI上部 System配下の Configurationを選択
Management Interfaceを選択
Shared Settings: DNS設定を確認
Proxy Enabledにチェック、Proxy設定を入力（プロキシ利用時）
①
②
インターネットアクセス要件https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/fpmc-config-guide-v64_appendix_010000010.html
使用しているソフトウェアバージョンのドキュメントを参照すること
④
③

## Slide 35: ローカル更新用パッケージ準備
Cisco.com サポートページより権限あるアカウントでアクセス
更新する予定のパッケージをダウンロード

## Slide 36: VDB/Patch ワンタイム更新
①
GUI上部 System配下の Updatesを選択
Updateを選択
いずれかを実施
  ダイレクト/Proxy経由のクラウド更新：Product Updates下のDownloaded Updatesを選択。Patch, VDBに更新がある場合、更新可能なファイルが表示される
  ローカル更新：Upload Updateを選択。VDBもしくは FMC/FTD Patchをアップロード
③-aの実施時にはブラウザの画面を閉じないこと
③-a
③-b
②

## Slide 37: VDB/Patch ワンタイム更新〜インストール
Updates欄にある マークを選択
更新ファイルをインストールする対象デバイスを選択
Launch Readiness Checkを選択
VDB/Patch 更新は、FTDデータ通信トラフィック影響があるため計画適用を推奨
①
③
②

## Slide 38: VDB/Patch ワンタイム更新〜インストール
Readiness Check実施後、Installを選択
①

## Slide 39: VDB/Patch ワンタイム更新〜インストール
パッチ適用状況の確認方法 (CLI) cat/etc/sf/patch_history
パッチ適用状況の確認方法(GUI)
①
②
参考: シスココミュニティ FMC FTD 6.x：パッチインストール履歴の確認方法
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3166723

## Slide 40: Hotfixの適用
同様の要領でHotfixをインストール
VDB/Patch 更新は、FTDデータ通信トラフィック影響があるため計画適用を推奨
①

## Slide 41: Hotfixの適用
パッチ適用状況の確認方法 (CLI)
パッチ適用状況の確認方法(GUI)
①
②

## Slide 42: VDB/Patch 定期更新 ダウンロード
VDB/Patch のみ新しいパッケージを定期チェックするのにスケジューリング機能が必要
②
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Systemを選択
Tools下のSchedulingを選択
Add Taskをクリック
New Taskより[Download Latest Update]を選択
Schedule task to run: Recurringへチェックを入れる
更新頻度を指定。Hours/Days/Weeks/Monthsより選択可能
[Patch]、[Vulnerability Database]より必要なパッケージへチェックを入れる
Saveをクリック

## Slide 43: VDB/Patch 定期更新 インストール
②
①
③
VDB/Patchインストールは、FTDデータ通信トラフィック影響があるため実施時間に注意
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑧
Systemを選択
Tools下のSchedulingを選択
Add Taskをクリック
New Taskより[Install Latest Update]を選択
Schedule task to run: Recurringへチェックを入れる
更新頻度を指定。Hours/Days/Weeks/Monthsより選択可能
インストール対象とするデバイスを選択
[Patch]、[Vulnerability Database]より必要なパッケージへチェックを入れる
Saveをクリック

## Slide 44: GeoDB ワンタイム更新
①
②
④-b
④-a
Systemを選択
Updatesを選択
Geolocation Updatesを選択
いずれかを実施
  ダイレクト/Proxy経由のクラウド更新： [Download new geolocation update from support site]を選択し、Importをクリック
  ローカル更新：Source: Download and install geolocation update from support siteを選択後、ファイルをアップロードして Importをクリック

## Slide 45: GeoDB 定期更新
①
②
③
④
⑤
Systemを選択
Updatesを選択
Geolocation Updatesを選択
Enable Recurring Weekly Updates from support siteへチェックを入れる
更新タイミングを指定。曜日/更新時間を設定
Saveをクリック

## Slide 46: Snort Rules ワンタイム更新
GUI上部 System配下の Updatesを選択後、Rule Updatesを選択
Source: Download new rule update from support siteを選択後、Importを選択 (ダイレクトもしくはProxy経由更新の場合)
Source: Rule Update or txt rule file to upload and installを選択後、ファイルを アップロードして Importを選択 (ローカル更新の場合)
②
③
Reapply all policies After the rule update import completesにチェックすると、Snort Rules更新後、全ポリシーを持つ FTDに対してルール配信 (deploy) を実行
Snort Rules更新によりSnortプロセスが再起動するため、FTDデータ通信影響が起こる可能性がある

## Slide 47: Snort Rules 定期更新
GUI上部 System配下の Updatesを選択後、Rule Updatesを選択
Enable Recurring Rule Imports from support siteを選択
Import Frequency Daily/Weekly/Monthly at 更新時間を設定
Saveを選択
③
②
Deploy updated policies to targeted devices after update completes にチェックすると、 Snort Rules更新後、全ポリシーを持つ FTDに対してルール配信 (deploy) を実行

## Slide 48: Snort Rules 更新ログ
GUI上部 System配下の Updatesを選択後、Rule Update Logを選択
インストールされたパッケージ(-vrt)の マークを選択
①
②

## Slide 49: Snort Rules 更新ログ
パッケージ毎に更新された Snort Ruleが表示
Name/ SID（Snort rule ID） はオープンソースSnortコミュニティと同一の内容
”snort.org“から SID番号を検索すると同様の結果が得られる

## Slide 50: Snort Rules 更新ログ
Snort Rules ローカル更新用パッケージからも、更新内容を確認可能
更新内容にそれぞれのSIDが IPS推奨ルールにおいてどう扱われるのか確認可能

## Slide 51: URL Filtering ワンタイム・定期更新・照会設定
GUI上部 System配下の Integrationを選択後、Cloud Servicesを選択
URL Filtering: URL Filtering Licenseを適用すると自動で有効化される。必要に応じて設定し、Saveを選択
Enable Automatic Update: 30分ごとにアップデートを確認する (定期更新・ダイレクトもしくはProxy経由更新のみ)
Query Cisco Cloud for Unknown URLs: URLカテゴリやレピュテーションがローカルで確認できない場合に、クラウドへ照会する。プライバシーの問題等でこの機能を利用したくない場合は無効にする。
通信要件はConfiguration GuideのChapter: Security, Internet Access, and Communication Portsに記載https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html

## Slide 52: Security Intelligence 定期更新・スケジューリング変更
GUI上部 Objects配下の Object Managementを選択
Security Intelligence内の Network Lists and Feed または DNS Lists and Feedを選択
デフォルト 2時間更新
マークを選択、定期更新時間を変更可能

## Slide 53: 4. スマートライセンスの適用

## Slide 54: ステップ 1-1: CSSMにてライセンス確認
https://software.cisco.com/
クリック
CSSM: Cisco Smart Software Manager

## Slide 55: ステップ 1-2: CSSMにてライセンス確認
Smart Account(SA)
Virtual Account (VA)
正常に付与されるとこちらに表示される。
”Purchasedの列に発行した個数分のライセンスが付与されているか確認。

## Slide 56: ステップ 1-3: Registration Token発行
機器登録の流れ：
①CSSMでRegistration Token発行
②発行したTokenを機器へ投入
③Tokenに記載されているSA（VA)に登録処理が走る
④VAに該当ライセンスがあれば”In Use”にカウントされる。なければ”-1”となり機材側は”out of compliance”となる
クリック
任意で記入
有効期限日数を記入
（機器へトークンを入力し、
その機器がCSSMに初回アクセスするまでの有効日数）
クリック

## Slide 57: ステップ 1-4: Registration Token発行
※最新のTokenは一番上に表示される。
Actionsのプルダウンから
Copyをクリック

## Slide 58: ステップ 1-5: FMCのSL登録
※FTDをFMC管理とする場合、FTDで利用するライセンスはFMCにて管理される。
System > Licenses > Smart Licenses
クリック
ステップ1-4でCopyしたTokenをここに貼り付ける
クリック
任意。あとから変更も可能
※Cisco Success Network: FMC の利用状況をシスコに共有する仕組み

## Slide 59: ステップ 1-6: FMCのSL登録
登録処理中の画面
Tasksでも状況確認が可能
使用状況のステータス。必要なライセンスを保有していればAuthorizedとなる。
FMCで管理している製品が正常にCSSM側に登録されるとRegisteredとなる。

## Slide 60: 参考: FMCのSL登録（ライセンス不足のケース）
コンプラ違反の表示。
※FMCとCSSMで正常に通信は出来て登録はされたが、必要ライセンスを保持していない状態の画面
登録自体は正常
不足しているライセンスステータスが赤くなり、不足分の詳細も確認可能
参考記事:FMC: Smart License 有効化方法と トラブルシューティング
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3296811

## Slide 61: Routed FirewallとNetwork Discoveryの設定

## Slide 62: FTDとFMCその他初期設定に関して
FTDのネットワーク周りで行うべき最低限の設定を行う
  Time Synchronization
  Interface
  Routing
  NAT
  Access Control Policy
  Network Discovery Policy
  Pre-filter
2章で実施

## Slide 63: ステップ3-1 : Routing
FTDのデフォルトゲートウェイを設定。管理用のゲートウェイではなく実トラフィック用である ことに注意
①
③
②
Devices  対象FTDを選択し,鉛筆マーククリック後にRoutingを選択
Static Routeを選択
Add Routeを選択
Interface（宛先）、any-ipv4を選択し、”Add”を選択
プラスマークを選択
GWとなるホストとして 192.168.250.254をNW Objectとして登録し、これを選択
“OK”を選択
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 64: ステップ3-2 : Routing
“Save”を選択
“Deploy”を選択
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
”Deploy”を選択
②
④
③
①

## Slide 65: ステップ4-1 : NAT
FTDで行うNAT(PAT)を設定
Devicesを選択
NATを選択
“Threat Defense NAT Policy”を選択
NAT Policyの名前、対象機器を選択し、”Save”
“Add”を選択
①
②
④
③
⑤

## Slide 66: ステップ4-2 : NAT
①
②
④
③
NAT Rule、Type、SourceおよびDestinationのInterface Objectsを図のように選択
Translation タブのプラスマークを選択
Network Objectとして192.168.1.0/24を作成
“Save”を選択
変換されるネットワークアドレス (ここでは 192.168.1.0/24) を登録

## Slide 67: ステップ4-3 : NAT
Original Source、Destination Sourceを図のように選択
“OK”を選択
“Save”を選択
“Deploy”を選択
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
“Deploy”を選択
③
⑥
②
④
Destination Sourceはどのアドレスに変換するかを設定。ここでは出ていくInterfaceのIPアドレスを指定
①
⑤

## Slide 68: ステップ5-1 : Access Control Policy
FTDを介した通信を制御するポリシー(Access Control Policy)を修正
Policiesを選択
Access Control>Access Controlを選択
鉛筆マークを選択
Default Actionを選択
紙のマークを選択
Loggingで通信許可したlogをどこで取得するか選択
“OK”を選択し、その後 Access Control Policyで “save” を選択
①
②
③
④
⑤
⑦
⑥
とりあえずまずは一時的に全ての通信を信頼 (許可) するものとして、Default ActionはTrust all Trafficとする

## Slide 69: ステップ5-2 : Access Control Policy
“Deploy”を選択
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
“Deploy”を選択
③
②
①

## Slide 70: ステップ6-1 : Network Discovery Policy
Network Discovery Policyとは
  指定されたネットワーク内で、どのホスト、OS、アプリケーション等が存在するかを監視し、FMCで記憶していくためのポリシー
  このポリシーでは監視する範囲を決め、その設定を有効にする
①
②
③
Policiesを選択
Network Discoveryを選択
鉛筆マークを選択

## Slide 71: ステップ6-2 : Network Discovery Policy
ゴミ箱マークを選択し、登録済みのネットワークを削除
Usersにチェックを入れ、監視対象ネットワークを”Add”ボタンで追加する (自動的にHostsも選択される）
“Save”を選択
“Deploy”を選択
変更された設定を確認の上Deploy対象機器にチェックを入れる
“Deploy”を選択
①
③
④
⑥
②
⑤
監視対象は192.168.1.0/24として、
INSIDE-192-168-1-0
というNW Objectを作成しておく

## Slide 72: ステップ6-3 : Network Discovery Policy
Analysisを選択
Hosts>Network Mapを選択
①
②
IPアドレス、OSや使用されたアプリケーション、ポート番号等の特徴が表示される
FMCが記録したホスト情報を確認

## Slide 73: 6. Prefilterの設定

## Slide 74: FTD処理順序概要

## Slide 75: Prefilter概要
ASAエンジンでL2-L4のみ処理するため、高速な通信制御が可能になる
トンネル(GRE、IP-in-IP、IPv6-in-IP、Teredo Port 3544)内のパケットをInspectionできる
不要な通信をSnortエンジンに渡さずBlockすることで、パフォーマンスを最適化できる
SnortルールやVDB更新時などに発生するSnort再起動による通信影響を、Fastpathすることで 回避できる (Fastpath: Snort処理を完全にバイパス)
【Prefilterの利用ケース例】
Snortエンジンを経由しなくても良い信頼された大容量バックアップ通信や暗号化通信をFastpathする
死活監視やUDP SyslogなどSnort 再起動時にダウンさせたくない通信をFastpathする
明らかに不正なIPアドレスからの通信をSnortエンジンを介さずにBlockする
存在しないもしくは許可しないIP アドレス宛の通信をSnortエンジンを介さずにPrefilterでBlockする
ASA移行ツールから移行されるアクセスコントロールエントリ(ACE)のプレースホルダーとして機能する

## Slide 76: Snort リスタートによる影響を回避
Snort
Lina
FTD BOX
Default
Prefilter (Fastpath)
Flow Preservation、Fail-Open
fastpathされたコネクションは、Snort リスタートによる影響を受けない

## Slide 77: Prefilter と Access Control Policy との違い
 | Prefilter | Access Control Policy
設定箇所 | Policies > Access Control > Prefilter | Policies > Access Control > Access Control
処理エンジン | ASAエンジン | ASAエンジン＋Snortエンジン (設定内容により変化)
Rule Action | Analyze Fastpath Block | Trust, Permit, monitor, Block, Interactive Block, Deep Inspection など
Rule Criteria | Interface、Network、VLAN tag、Port | 多数 (URLやアプリケーション情報、 地理情報なども利用可)
ロギング | Fastpathと Blockのみ設定可 Analyzeは不可 (Analyzeは後続処理のロギング設定に依存) | 全てのコネクションで対応
処理順序 | アクセス制御処理の中で最初に実行 | (設定内容により可変)
処理速度 | 高速 | (設定内容により可変)

## Slide 78: 参考：Prefilter(Tunnel Rule)のフィルタについて
Prefilter(Tunnel Rule)のフィルタは、トンネル(GRE、IP-in-IP、IPv6-in-IP、Teredo Port 3544)トラフィックの外部IPヘッダに基づいてフィルタリングする
Prefilterは外部IPヘッダを参照
Access Control Policyは内部IPヘッダを参照

## Slide 79: 参考：PrefilterのActionについて
アクション | 説明
Analyze (Default) | LINAエンジンの後にSnortエンジンによってチェックされる。オプションでトンネルされたトラフィックにタグを割り当てることができる。Prefilterのロギング設定ができない。
Block | フローはASAエンジンによってブロックされる。トンネルの外部ヘッダーがチェックされる。
Fastpath | フローはASAエンジンによってのみ処理される。Snortエンジンを使用しない。

## Slide 80: Prefilter(Prefilter Rule)設定
参考シナリオ：Local Network(192.168.1.0)を双方向でFastpathする設定
※作成が不要な場合はスキップ

## Slide 81: ステップ2-1 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
Policiesを選択
Prefilterを選択
New Policyを選択
任意の名前とDescription(Option)を入力
“Save”を選択
①
②
③
④
⑤

## Slide 82: ステップ2-2 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
作成したPrefilterの鉛筆マークを選択
Add Prefilter Ruleを選択
①
②
②

## Slide 83: ステップ2-3 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
任意の名前を入力
Fastpathを選択
Networksを選択
Fastpathを適用するNetworkを選択
Add to Sourceを選択
“Add”を選択
②
③
④
⑥
①
⑤
1行目のruleを作成

## Slide 84: ステップ2-4 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
Add Prefilter Ruleを選択
任意の名前を入力
Fastpathを選択
Networksを選択
Fastpathを適用するNetworkを選択
Add to Destinationを選択
“Add”を選択
③
④
⑤
⑦
②
⑥
①
2行目のruleを作成
Logging設定は任意

## Slide 85: ステップ2-5 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
①
②
③
”Save”を選択
Access Control > Access Controlを選択
Prefilterを適用するAccess Control Policyの鉛筆マークを選択
Prefilter Policyを選択
作成したPrefilterを選択
“OK”を選択
④
⑤
⑥
Access Control PolicyにこのPrefilter Policyを紐つける

## Slide 86: ステップ2-6 : Prefilter(Prefilter Rule)の作成
④
③
②
“Save”を選択
“Deploy”を選択
変更した設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
”Deploy”を選択
①

## Slide 87: 7. Intrusion Policyの設定

## Slide 88: Intrusion Policy概要(1/2)
Intrusion Policyにはシグネチャに対するパラメータが含まれ、トラフィックに対するIPSの振る舞いを制御する。
項目 | パラメータ | 説明
Rule State | Generate Events Drop and Generate Events Disable Inherit | シグネチャヒット時の動作設定
Event Filtering | Threshold Suppression | 一定時間に出力されるイベント数、イベント出力に必要なシグネチャヒット回数、イベント抑制等の設定
Dynamic State | Rate-Based Rule State | シグネチャのヒット頻度に応じてヒット時の 動作を変化させる設定
Alerting | SNMP Alert | ヒット時のSNMPアラートの設定
■シグネチャのパラメータ

## Slide 89: Intrusion Policy概要(2/2)
Intrusion Policyは階層ポリシー構造をとる。階層はUser LayersとBuilt-in Layersに大別される。Build-in Layersは読み取り専用なためユーザがポリシーの内容や順番を変更できるのはUser Layersに含まれるポリシーのみである。ポリシー間で異なるパラメータが競合する場合はより優先順位の高い階層のものが使用される。
Firepower Recommendations
Base Policy
My Changes
My Changes
My Changes
User Layers:
ユーザにより定義可能な階層。この階層に含まれるポリシーは変更可能。新規ポリシーの追加や、優先順位が変更可能。
Built-in Layers:
読み取り専用の階層。この階層に含まれるポリシーは変更できない。
Base Policy:
Intrusion Policy作成時に選択したベースとなるポリシー
Firepower Recommendations:
ネットワークに存在するホストや アプリケーションに応じて自動生成されるポリシー（recommended rule を使用すると作成される）
My Changes:
User Layersにデフォルトで存在 するポリシー。デフォルトで最も 優先されるポリシー
優先順位

## Slide 90: 今回設定するIntrusion Policyについて
評価を目的としているため、トラフィックに影響を与えない様シグネチャヒット時にパケットを破棄しないポリシーを作成する。実環境ではパケットを実際に破棄することも検討すべきである。
有意義な評価を行うために、例として一般的な環境でヒットしやすい一部の シグネチャを手動で有効にする。ステップ2: POV用にシグネチャの手動設定①~⑤がこれにあたる。実環境ではこれらを手動で有効にすることは必須ではない。
IPS機能が正常に動作していることを確認するために、Pingでヒットする シグネチャを手動で有効にする。ステップ2: POV用にシグネチャの手動設定⑥~⑦がこれにあたる。実環境ではこれらを手動で有効にすることは必須ではない。
Eicar (Malwareテスト通信) についてはIPSではなく後述のFileポリシーでの検知を行うために該当するシグニチャを手動で無効にする。ステップ2: POV用にシグネチャの手動設定⑧~⑨がこれにあたる。実環境では任意。

## Slide 91: 設定の流れ
ステップ1 : Intrusion Policy の作成
ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定

## Slide 92: ステップ1 Intrusion Policyの作成
Policiesを選択
Access Control下のIntrusionを選択
“Create Policy”をクリック
Nameを入力。本資料では”INTRUSION-POLICY”とする
“Drop when Inline”のチェックを外す。(ここのチェックを外すと、シグネチャの設定がヒット時の破棄の場合も破棄されなくなる)
”Create and Edit Policy”をクリック
②
③
①
④
⑤
⑥

## Slide 93: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定①
①
Intrusion Rule一覧画面から鉛筆アイコンをクリックしても、同様にEdit Policy画面が表示される
Rulesをクリック

## Slide 94: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定②
②
①
“malware”をキーワードにフィルタ
チェックを入れフィルタされたシグネチャをすべて選択

## Slide 95: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定③
同様の操作を、”Blacklist”、”PUA” というキーワードで実施する
①
Rule State ドロップダウンメニューを開き、Drop and Generate Events を選択
正常に変更が完了したらプロンプトが表示されるので”OK”をクリック

## Slide 96: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定④
②
①
Category から “exploit-kit “を選択する
チェックを入れフィルタされたシグネチャをすべて選択

## Slide 97: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定⑤
①
Rule State ドロップダウンメニューを開き、Drop and Generate Events を選択
正常に変更が完了したらプロンプトが表示されるので”OK”をクリック

## Slide 98: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定⑥
②
①
“ICMP”をキーワードにフィルタ
GID1 SID384の”PROTOCOL-ICMP PING”をチェック

## Slide 99: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定⑦
①
Rule State ドロップダウンメニューを開き、Drop and Generate Events を選択
正常に変更が完了したらプロンプトが表示されるので”OK”をクリック

## Slide 100: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定⑧
②
①
“eicar”をキーワードにフィルタ
チェックを入れフィルタされたシグネチャをすべて選択

## Slide 101: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定⑨
①
Rule State ドロップダウンメニューを開き、Disable を選択
正常に変更が完了したらプロンプトが表示されるので”OK”をクリック

## Slide 102: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定 設定保存①
Policy Informationをクリック
Commit Changesをクリック
②
①

## Slide 103: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定 設定保存②
コメントを記入(任意)
“OK”をクリック
②
①

## Slide 104: ステップ2 : POV用にシグネチャの手動設定 Deploy
Deployをクリック
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
Deployをクリック
②
①
③
Deployによってインスペクション処理に影響の出る機器がある場合、”Firepower Threat Defense devices may have Inspect Interruption. For details, see online help”と表示される
Intrusion PolicyはAccess Control Policyへ割り当てが必要。9章[ステップ 2: Access Rule の設定②]を参照

## Slide 105: 【参考情報】 Firepower recommendation によるルールの最適化
Firepower recommendationは、Network Discovery の結果生成されるホストプロファイルを元に、ネットワーク上に存在するホストやアプリケーションに、適切なシグネチャパラメータを自動的に生成する機能である
Network Discovery Policy内のルールのデフォルトの設定では、Applicationのみが検出対象になっている。ホストのOS等を使用してより精度の高いパラメータを生成するためには、UsersとHostsを検出対象に含める

## Slide 106: 【参考情報】 Firepower recommendation によるルールの最適化
“Firepower Recommendations”をクリック
“Generate and Use Recommendations”をクリック
②
①

## Slide 107: 【参考情報】 Firepower recommendation によるルールの最適化
“OK”をクリック
①
Firepower recommendationの生成と適用と分割することも可能
その場合”Generate Recommendations”をクリックした後に、”Use Recommendations”をクリック

## Slide 108: 8. Malware & File Policyの設定

## Slide 109: File Policyの概要
Malware & File Policyはどのようなトラフィックがファイル検査対象となるかを指定する
特定のトラフィックにMalware & File Policyを割り当てるにはAccess Control Policyルールを使う
Malware & File Policyはファイル検査のルールを含んだもの
  ルールを作成し、ポリシーに割り当てる流れとなる

## Slide 110: Malware & File Policy Rules
順序は動作に関係しない
  複数のファイルルールが使われることもある
Malware & File Policyに複数のルールがある場合、ルールは以下の順で優先付けされる
  単純なファイルのブロックの方が、マルウェアインスペクション/ブロッキングよりも優先される
  マルウェアインスペクション / ブロッキングは、単純な検知 / ロギングよりも優先される
  例）ブロックをするルールとマルウェアインスペクションルールの二つのが同じファイルに対して有効な場合、このファイルはブロックされるだけとなり、マルウェアインスペクションは行われない

## Slide 111: ステップ1: File Policyの作成
Policiesを選択
Access Control下のMalware & Fileを選択
“New File Policy”をクリック
Nameを入力。本資料では” FILE-POLICY”とする
“Save”をクリック
③
②
①
④
⑤

## Slide 112: ステップ2: File Rule(一つ目)の作成①
②
①
“Add Rule”をクリック
Action のドロップダウンリストを開き、 Block Malware を選択する

## Slide 113: ステップ2: File Rule(一つ目)の作成②
①
②
③
Spero Analysis for MSEXEにチェックを入れる
Local Malware Analysis にチェックを入れる
Reset Connectionはデフォルトで有効(チェックが入る)。この状態ではコネクションのタイムアウトを待たずにそのセッションを終了する
分析手法については本章の[AMP for Firepower アーキテクチャ②]を参照

## Slide 114: ステップ2: File Rule(一つ目)の作成③
①
②
③
File Type Categories のすべてにチェックを入れる。これにより様々なファイルタイプを検知できる
File TypesでAll types in selected Categoriesを選択
Add をクリック

## Slide 115: ステップ2: File Rule(一つ目)の作成④
①
②
Store Files下のMalwareにチェックを入れる (Malwareと判断されたファイルを FTD に一時保管したい場合)
Saveをクリック

## Slide 116: ステップ3: File Rule(二つ目)の作成①
Add Ruleをクリック
①
この例では、Dynamic Analysisが可能なファイルはThreat Gridに送るという
上書きルールとして二つ目のルールを作る

## Slide 117: ステップ3: File Rule(二つ目)の作成②
①
②
③
④
⑤
⑥
Block Malwareを選択
チェックボックスをすべて選択 ※1
Store Files下のMalwareにチェックを入れる(Malwareと判断されたファイルを FTD に一時保管したい場合)
Dynamic Analysis Capableを選択
Addをクリック
Saveをクリック
※1 Capacity HandlingはDynamic Analysisのためのクラウドへのファイル送信が失敗した際にファイルを一時的に保存することを可能にする。

## Slide 118: ステップ4: Advancedタブの確認とFile Policy保存①
①
今回は設定対象としないが、Advancedをクリックすることで下記の追加設定が可能
システムが初めて検知したファイルをファイル分析にかける。 無効にした場合、初めて検知したファイルのディスポジションはUnknownとなる。
Custom Detection Listにあるファイルをブロックする
Clean Listにあるファイルを許可する
Malwareと判定する動的分析脅威スコアの閾値
アーカイブを検査
暗号化されたアーカイブをブロック
階層化されたアーカイブの検査
（ファイルの破損や階層の深さ等のために）検査できないアーカイブをブロック

## Slide 119: ステップ4: Advancedタブの確認とFile Policy保存②
①
Saveをクリック

## Slide 120: ステップ5 : Deploy
Deployによってインスペクション処理に影響の出る機器がある場合、”Firepower Threat Defense devices may have Inspect Interruption. For details, see online help”と表示される
File PolicyはAccess Control Policyへ割り当てが必要。9章[ステップ 2: Access Rule の設定②]を参照
Deployをクリック
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
Deployをクリック
①
②
③

## Slide 121: ステップ6: AMP Cloudの設定
AMPタブをクリックしAMP Managementを開く
鉛筆マークをクリック
“APJC Cloud”に変更
Saveをクリック
①
②
③
④
AMP CloudはUS, EU, APJC (Asia Pacific Japan China の略)に設置されており、FMCからいちばん近いCloudを選択することが望ましい。日本に設置したFMCであればAPJC選択を推奨

## Slide 122: ステップ7: AMP Threat Gridの設定 (確認)
Dynamic Analysis Connectionsをクリックし、AMP Threat Grid設定を確認
※現時点でThread Gridクラウド環境は、APJCにはない。
①

## Slide 123: AMP for Firepower アーキテクチャ①
InlineでデプロイされたFirepowerはマルウェアを検知・ストア・トラック・分析・ブロックできる。PDFやMicrosoft Office ドキュメント等を含む多様なファイルタイプをブロック可能。
ファイル・アーカイブを展開、ファイルハッシュ(SHA-256)は管理デバイス側で計算される
管理デバイスがローカルのキャッシュを参照し、 ディスポジションを確認する
キャッシュにマルウェアディスポジションが存在しない 場合、そのハッシュ値がFMCに送られ、今度はFMCのキャッシュが確認される
FMCのキャッシュにもディスポジションがない場合 そのハッシュ値をAMP Cloudでルックアップする
AMP Cloudからディスポジションが返り、FMC、管理 デバイスのキャッシュにディスポジションが登録される
ディスポジションがUnknownだった場合、オプションで更なる解析を行う（後述）
101010
100101
001001
SHA
256
マルウェアブロック指示
管理デバイス
AMP Cloud
SHA
256
マルウェアディスポジション
（Malware/Clean/Unknown/Unavailable）
および脅威スコア
Dynamic
Analysis
（後述）
ファイルリストエントリー
セキュリティアナリスト
トラフィックフロー
トラフィックフロー
FMC
MD

## Slide 124: AMP for Firepower アーキテクチャ②
過去に検知されていないファイルのディスポジションは Unknown
マルウェアディスポジションをどう確定させるか（更なる分析を行うか等）、 設定することが できる
複数の解析手法を併用可能
（その場合リソース消費は増える）
AMP Cloud
動的分析
ファイルルックアップ
ディスポジションUnknown
および脅威スコアが返る
FMC
File Detection and Storage (Store)
検知したファイルをローカルに保存
ローカルマルウェア分析(Local Malware Analysis)
AMP CloudからダウンロードしたClamAVシグネチャおよびファイルプリクラシフィケーションルールを利用しFirepowerのローカルエンジンを使った分析を実行。分析の結果をAMP Cloudに送る。
Spero Analysis
対応ファイルのファイル構造をFirepowerが分析しファイルメタデータをAMP Cloudに送信（ファイル自体は送信しない）
動的分析(Dynamic Analysis)
AMP Threat Gridにファイルを送りサンドボックス解析を行い脅威スコアをつける。ファイルの送信は手動（ストアが必要）・自動の選択が可能。
分析の
順序

## Slide 125: 参考: マルウェアのクラウドリコール
調査したファイルを記録しておくことで、合致するマルウェアが発見された際、瞬時にそのファイルの脅威情報を自動で変更する
数時間/数日後
110万/日以上のデータを収集し、分析

## Slide 126: Access Control Policyの設定

## Slide 127: 作成する Access Control Policy について
Security Intelligence によって配信されるネットワークおよび URL のBlacklist はブロックする
Access Control Policy では、第7~8章で作成した Intrusion Policy と File Policy を使用してセキュリティチェックを行う
通信の始まりと終わりのログを取得する
URLフィルタ機能を使い、Web トラフィックは URL カテゴリーを記録する

## Slide 128: Security Intelligenceとは
Security Intelligence とは？
  一般的に言うレピュテーションのこと (通信相手がマルウェアを配信したりする 悪意のあるソースという「評判」がないかどうかを分析・評価した情報)
  Cisco Talos が随時、収集・分析したネットワークや URL のレピュテーションを 提供し、ユーザは必要に応じて使用できる
  Security Intelligence を使用する場合、FTD による更新頻度はデフォルトで 2 時間 ＊変更方法は後述のページを参照

## Slide 129: ステップ 1: Security Intelligence の設定
Security Intelligenceにヒットした通信をブロックする設定を行う
④
Policiesを選択
Access Controlを選択
設定対象のAccess Control Policy(ここでは1章で作成済みの “ACCESS-POLICY”とする)の右側の鉛筆マークを選択
Security Intelligence を選択
③
②
①

## Slide 130: ステップ 1: Security Intelligence の設定 Network
②
①
Networks 下の[Attackers]から[Tor_exit_node]までを選択
Add to Blacklist をクリック

## Slide 131: ステップ 1: Security Intelligence の設定 URL
②
①
URLs下の[URL_Attackers]から[URL_Tor_exit_node]までを選択
Add to Blacklist をクリック
Saveをクリック
③

## Slide 132: 参考: Security Intelligence の更新頻度の変更①
Objectsを選択
Object Managementを選択
Security Intelligence下のNetwork Lists and Feeds を選択
Cisco-Intelligence-Feed 右側の鉛筆マークをクリック
②
①
④
③

## Slide 133: 参考: Security Intelligence の更新頻度の変更②
Update Frequency のドロップダウンリストを開き、任意の更新頻度を選択
デフォルト は2時間
URL List の更新頻度は DNS Lists and Feeds から変更可能
①

## Slide 134: ステップ 2: Access Rule の設定①
全ての通信をモニタするAccess Ruleを作成し、Intrusion PolicyとFile Policyを適用する
Access Ruleを設定するAccess Control Policyを選択する。ここでは作成済みの[ACCESS-POLICY]とする
Rules タブを選択
Add Rule を選択
③
②
①

## Slide 135: ステップ 2: Access Rule の設定②
②
④
①
⑤
⑥
Nameを入力。本資料では”CATCH-ALL”とする
Action のドロップダウンリストで、[Allow] を選択
Insertのドロップダウンリストで、[into Default]を選択
Inspection タブを選択
割り当てるIntrusion Policyを選択。ここでは作成済みの[INTRUSION-POLICY]を選択
割り当てるFile Policyを選択。ここでは作成済みの[IFILE-POLICY]を選択
③

## Slide 136: ステップ 2: Access Rule の設定③
Logging タブを選択
Log at Beginning of Connection にチェックを入れる
Log at End of Connectionにチェックを入れる
Add を選択
②
③
①
④
※Loggingの負荷が高い場合には②を省くことを推奨

## Slide 137: 参考: Action のオプションについて
FTD で使用できる Action は全 7 種
  Allow: パケットを信頼せずに許可し、追加でIPSやAMPのチェックを実施することが可能
  Trust: パケットを信頼して許可。IPSやAMPのチェックは不可
  Monitor: ログを取るためだけに使用。トラフィックは次の ルールに転送
  Block: パケットを破棄
  Block w/ reset: パケットを破棄すると同時に、送信元に対し、 TCP RSTパケットを送信し、通信を即遮断
  Interactive Block: ブロックが推奨されるユーザアクションに 対し警告を行うが、ユーザの判断で通信し続けることも可能
  Interactive Block w/ reset: 上記と同様。ただし、警告通りに通信をブロックする場合、送信元に対して TCP RST パケットを送信
Block
Interactive Block
Continue すれば、サイトへのアクセスが可能

## Slide 138: 参考: Block 時のHTTP Response ページの編集①
Policies を選択
Access Control > Access Control を選択
HTTP Responses タブを選択
Block Response Page のドロップダウンリストを開き、Custom を選択
③
①
②
④

## Slide 139: 参考: Block 時のHTTP Response ページの編集②
任意の文章に変更 (HTML形式)
Save を選択
デフォルト(英文)
和文に変換
①
②
アクセスページを表示させた結果
レスポンスが和文になっている
この例では、追加でギャンブルサイトへのアクセスをブロックするポリシーを追加している

## Slide 140: ステップ 3: URL Filter機能の有効化確認
②
③
①
URL Filter機能自体が有効になっていることを確認する
Systemを選択
Integrationを選択
URL Filteringが有効になっていることを確認する。これが無効になっているとURL Filter機能自体が無効化される
URLフィルタ情報を手動で更新する場合、[Update Now]をクリックする
自動で更新する場合、[Enable Automatic Updates]を有効にしておく

## Slide 141: ステップ 4: URL Category Monitor の設定①
全ての通信に対し、URLカテゴリのロギングを行うRuleを追加
Access Ruleを設定するAccess Control Policyを選択する。ここでは作成済みの[ACCESS-POLICY]とする
Rules タブを選択
Add Rule を選択
③
②
①

## Slide 142: ステップ 4: URL Category Monitor の設定②
全ての通信に対し、URLカテゴリのロギングを行うRuleを追加
②
①
③
Nameを入力。本資料では”URL-MONITOR”とする
Action のドロップダウンリストで、[Monitor] を選択
Insertのドロップダウンリストで、[above rule]を選択

## Slide 143: ステップ 4: URL Category Monitor の設定③
URLs タブを選択
Any (Except Uncategorized) を選択
Reputations: 5 – Well Known を選択
Add to Rule をクリック
Addをクリック
②
③
①
④
⑤
※Action : Monitorの場合、Loggingは自動的に設定される

## Slide 144: ステップ 5:Access Control Policy保存
Saveをクリック
Deployを選択
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
Deployをクリック
①
②
③
④
Deployによってインスペクション処理に影響の出る機器がある場合、”Firepower Threat Defense devices may have Inspect Interruption. For details, see online help”と表示される

## Slide 145: ステップ 6: URL Filter のテスト①
③
②
本テストでは、複数のギャンブルサイトにアクセスし、URL が正しくカテゴライズされるかを確認する
クライアント端末のWebブラウザよりギャンブルサイト (ここではwww.p-world.co.jp、 www.jra.go.jpなど) にアクセス
Analysisタブを選択
Connections下のEventsを選択
Edit Search をクリック
④
①
ギャンブルサイト 1
ギャンブルサイト 2

## Slide 146: ステップ 6: URL Filter のテスト②
URL: URL Category の欄に [Gambling] と入力
Search をクリック
①
②

## Slide 147: ステップ 6: URL Filter のテスト③
ギャンブルサイトがURL CategoryでGamblingへカテゴライズされていることを確認
①

## Slide 148: ステップ 7: AMP (File Policy) のテスト①
②
本テストでは、テスト用のマルウェアファイルをクライアント端末にダウンロードし、
AMP Policy がマルウェアを正しく検知できるかを確認する
クライアント端末のWebブラウザよりwww.eicar.org にアクセス
[DOWNLOAD ANTI MALWARE TESTFILE]をクリック
[DOWNLOAD]をクリック
[eicar.com]をクリック。テスト用のマルウェアがダウンロードされる
③
①
②
④
テスト用マルウェアファイル

## Slide 149: ステップ 7: AMP (File Policy) のテスト②
Analytics > Connections > Events を選択
eicar.org のログを確認
①
②

## Slide 150: ステップ 7: AMP (File Policy) のテスト③
Analysis を選択
Files > Network File Trajectory を選択
File SHA256 の欄のハッシュ値をクリック
②
①
③

## Slide 151: ステップ 7: AMP (File Policy) のテスト④
①
②
File Name: eicar.com を Malware として検知していることを確認
Action: Malware Blockにしていることを確認

## Slide 152: ステップ 8: IPS (Intrusion Policy) のテスト①
本テストでは、クライアント端末よりpingコマンドを実行し、
テスト用に有効化したシグネチャ” PROTOCOL-ICMP PING (1:384:8)”によって
Intrusion Policy が攻撃を正しく検出できるかを確認する
クライアント端末のWebブラウザよりcmdを起動し、pingコマンドを実行。宛先はFTDデバイスを経由した先のIPアドレスを使用すること。
コマンドが終了することを確認する。
①
②
作成済みのIntrusion Policyの[Drop when Inline]が無効になっているため、パケットは破棄されずにpingコマンドによる疎通が可能。

## Slide 153: ステップ 8: IPS (Intrusion Policy) のテスト②
②
①
③
Analysis を選択
Intrusions > Eventsを選択
PROTOCOL-ICMP PING (1:384:8)により攻撃が検出されていることを確認
Message(③)をクリックすることで該当する攻撃の詳細を確認可能。送信元/先IPアドレス、インパクトフラグなど
④

## Slide 154: 10. TLS Decryptionの設定

## Slide 155: TLS 暗号化アクセラレーション
Server
Encrypted
‘#$!...’
Encrypted
‘@!<...’
Decrypted
‘abc...’
Firepower
  SSL/TLS で暗号化された通信を復号してインスペクションを行う機能
    inbound inline (L1), transparent (L2), routed (L3)
       Decrypt – Known Key 設定を利用
       主に不特定多数の端末から自身が管理している公開サーバへの通信を復号 (主に IPS として利用される場合が多い)
    outbound inline (L1), transparent (L2), routed (L3)
       Decrypt – Resign 設定を利用
       主に自身が管理しているネットワーク内から不特定多数の公開サーバへの通信を復号 (主に NGFW として利用される場合が多い)
  FP2k,4k,9k はハードウェア処理による復号が可能。とはいえ、コネクション確立等はソフトウェア処理であり、負荷は高い。詳しくはデータシート参照
  その他のモデルではすべてソフトウェア処理となり、90%以上のパフォーマンス劣化があるため、利用には注意が必要
  Inline TAP, passive interfaceでは未サポート
Client
FTD は MITM (Man In The Middle) の形で通信を復号し、
インスペクション後にまた通信を暗号化する
i.e. SSL/TLS アクセラレータではない
(クリアテキストのままオリジンサーバにパケットを送らない)

## Slide 156: このガイドでのシナリオ
インターネットに公開されている Web Server
Encrypted
‘#$!...’
Encrypted
‘@!<...’
Decrypted
‘abc...’
FTDv
Client
  Outbound (i.e. Decrypt – Resign) での TLS 復号を FTD で行い、インターネットに公開されている Web サーバにアクセスする際に、FTD でのインスペクションを行う
  簡素化のため、Internal CA を Self-Signed で FMC にて立ち上げ、その CA 証明書をクライアントにインストールする
  このガイドでは、Inbound (i.e. Decrypt – Known Key) での TLS 復号は行わない。
FMCv
Internal CA
CA 証明書
サーバ証明書

## Slide 157: ステップ1-1: FMC での Internal CA 作成
①
②
⑤
FMC にて Object を選択
PKI > Internal CAs を選択
Generate CA をクリック
Internal CA に必要なパラメータを埋める
Generate self-signed CA をクリック
Internal CA が作成される
③
④
⑥

## Slide 158: ステップ2-1: Internal CA の証明書を入手
テスト PC は FMC の Internal CA を信頼する必要があるため、Internal CA の証明書をテスト PC の「信頼されたルート証明機関」にインポートする。そのためにまずは Internal CA の PKCS #12 形式のファイルを入手する
①
②
③
④
⑤
作成した Internal CA の Edit (鉛筆アイコン) をクリック
Download をクリック
PKCS #12 ファイルのパスワードを設定
OK をクリック
PKCS #12 ファイルがダウンロードされる

## Slide 159: ステップ2-2: PC への Internal CA 証明書のインポート(参考)(続き)
入手した Internal CA の PKCS #12 形式のファイルを、テスト PC にコピーし、インポートする。ここでは Windows 10 でのインポート手順を参考として記載
①
②
③
入手した .p12 ファイルをダブルクリックし、保存場所を現在のユーザーとする
次へ をクリック
インポートするファイルが合っていることを確認し、次へ をクリック

## Slide 160: ステップ2-3: PC への Internal CA 証明書のインポート(参考)(続き)
①
②
③
FMC で設定した PKCS #12 のパスワードを入力し、次へ をクリック
マニュアルで証明書ストアに「信頼されたルート証明機関」を選択し、次へ をクリック
ファイル名や証明書ストアが正しいことを確認し、次へ をクリック

## Slide 161: ステップ2-4: PC への Internal CA 証明書のインポート(参考)(続き)
はい をクリックすると Internal CA の証明書がインポートされる
Microsoft 管理コンソール (MMC) からインポートされた証明書が確認可能

## Slide 162: ステップ3-1: SSL policy の作成
①
②
③
④
⑤
FMC にて Policies > SSL を選択
New Policy をクリック
復号を行うポリシー名を作成
Default Action はそのまま (Do not decrypt) で
Save をクリック
本シナリオでは、簡素化のため、すべての通信において TLS 復号を行うポリシーを適用する。
実際には、FTD の負荷軽減のためにも、条件によっての復号の有無を制定した方が良い。

## Slide 163: ステップ3-2: SSL policy のルール作成
①
②
③
④
⑤
⑥
Add Rule をクリック
Rule 名を作成し、Enabled をクリック
Action を Decrypt – Resign にして with に先に設定した FMC の CA を選択
復号する条件を指定する場合に設定、本シナリオでは条件無し
Logging タブを選択し、図のように設定 (通信終わりに FMC の Connection Event にロギングされるようになる)
Add をクリック

## Slide 164: ステップ3-3: SSL policy のルール作成 (続き)
①
②
設定したルールに間違いがないことを確認
Save をクリック

## Slide 165: ステップ4-1: Access Control Policy と SSL Policy の紐付け
①
②
③
④
⑤
Policy > Access Control を選択
FTD で使っている ACP の鉛筆アイコン (edit) をクリック
SSL Policy をクリック
作成した復号ポリシーを選択
OK をクリックし、ACP の画面に戻って Save をクリック

## Slide 166: ステップ5-1: 設定の反映
FMC 画面右上部の Deploy をクリックし、該当の FTD を選択
+ をクリックするところで変更される箇所がわかる
本シナリオでは ACP と SSL Policy が変更され、SSL Policy の適用により Snort Process Restart が発生することがわかる
FTD 選択後、Window 中の Deploy をクリックし、実際に設定を反映させる

## Slide 167: ステップ6-1: PC からの https サイトへの疎通確認
Deploy 終了後、動作確認を行う。テスト PC の Web ブラウザ (今回は Chrome を使用) から任意の https サイトにアクセスし、アドレスバーの鍵マークをクリックすることで、テスト PC として正しい https の通信ができているかどうかが確認できる
鍵マークの “証明書 (有効)” をクリックすると、このサイトのサーバ証明書をどこの CA がサインしたかがわかる

## Slide 168: ステップ6-2: PC からの https サイトへの疎通確認(続き)
FMC の Internal CA がサインしていることがわかる。
このテスト PC は FMC の Internal CA を信頼しているため、https のエラーにならない
(参考) 実際の www.cisco.com は正規の CA にサインされている

## Slide 169: ステップ6-3: PC からの https サイトへの疎通確認
FMC の Connection Event にて、Table View を選択し、右へスクロールする。SSL Status という項目にて、その https の通信が 復号 (outgoing の resign) されていることを確認できる

## Slide 170: バックアップの設定とリストアの方法

## Slide 171: バックアップ
FMC、FTDともにバックアップの取得が可能である。
FTDバックアップの保存先はFTDローカル、もしくはFMCローカル。
FMCバックアップはFMCローカルへのダウンロードと並行して、リモートサーバ(SCP)へコピーも可能。
FMCに保存したバックアップファイルは、FMCのGUIより端末へダウンロードすることができる。
FMC
FTD
SCP
サーバ
FTDバックアップ
ファイル
FTDバックアップ
ファイル
FMC
FTD
SCP
サーバ
FMCバックアップ
ファイル
FMCバックアップ
ファイル
FTD
FMC

## Slide 172: 操作の流れ
ステップ1 ：FTDデバイスのバックアップ取得
ステップ2 ：FTDデバイスのバックアップファイル確認
ステップ3 ：FMCのバックアップ取得
ステップ4 ：FMCのバックアップファイル確認
SCPサーバが、FMCより疎通の取れるネットワークセグメントに構築してある前提とする
※FTD,FMCともにHA化してあってもバックアップ取得は可能

## Slide 173: ステップ 1: FTDデバイスのバックアップ取得①
Systemを選択
Tools下のBackup/Restoreを選択
Managed Device Backupをクリック
①
②
③
FMCの管理下にあるFTDデバイスのバックアップを取得する。

## Slide 174: ステップ 1: FTDデバイスのバックアップ取得②
バックアップ取得対象のFTDデバイスをクリック
取得したバックアップファイルをFMCへ移動する場合Retrieve to Management Centerへチェックを入れる。チェックを入れなければバックアップファイルはFTDデバイスの/ngfw/var/sf/backup/下に保存される。
Start Backupをクリック
①
③
バックアップの取得対象とするFTDデバイスを指定する。
②

## Slide 175: ステップ 1: FTDデバイスのバックアップ取得③
Systemの隣のアイコンをクリック
Tasksを選択
“Backup”という項目名でタスクが進行していることを確認できる。
①
②
バックアップ処理の進行状況を確認する。
③

## Slide 176: ステップ 2: FTDデバイスのバックアップ取得確認
Backup Managementを選択
Device Backups下に、FTDデバイスのバックアップファイルが表示されていることを確認
①
バックアップ処理の完了後、取得したバックアップファイルを確認する。
②

## Slide 177: ステップ 3: FMCのバックアップ取得①
Systemを選択
Tools下のBackup/Restoreを選択
Firepower Management Backupをクリック
①
②
③
FMC自身のバックアップを取得する。

## Slide 178: ステップ 3: FMCのバックアップ取得②
バックアップ取得における各項目を指定する。
⑤
①
②
③
④
バックアップ名を入力。ここでは”FMC BACKUP 20200420”とする
Configurationのバックアップを含める場合チェックを入れる
イベントログのバックアップを含める場合チェックを入れる
バックアップ取得後にメール通知を行う場合設定する
バックアップ完了後にSCPサーバへバックアップファイルをコピーする場合にチェックを入れる

## Slide 179: ステップ 3: FMCのバックアップ取得③
バックアップファイルをSCPサーバへコピーする場合の、各項目を指定する。
②
③
⑤
①
④
SCPサーバのIPアドレスを入力
SCPサーバのPathを入力
SCPサーバのログインユーザ名を入力
SCPサーバのログインパスワードを入力
Start Backupをクリック

## Slide 180: ステップ 3: FMCのバックアップ取得④
Systemの隣のアイコンをクリック
Tasksを選択
“Backup”という項目名の下で” FMC BACKUP 20200420”の名前でタスクが進行していることを確認できる。
①
②
バックアップ処理の進行状況を確認する。
③

## Slide 181: ステップ 4: FMCのバックアップ取得確認
Backup Managementを選択
Firepower Management Backups下に、FMCのバックアップファイルが表示されていることを確認
①
バックアップ処理の完了後、取得したバックアップファイルを確認する。
②

## Slide 182: 参考:スケジュール バックアップ生成①
スケジュールタスクにて、バックアップ生成タスクを定義する。
Systemを選択
Tools下のSchedulingを選択
Add Taskをクリック
②
①
③

## Slide 183: 参考:スケジュール バックアップ生成②
スケジュールタスクにて、バックアップ生成タスクを定義する。
プルダウンよりBackupをを選択
Recurringへチェックを入れる
レポート生成タスクの開始年月日を指定。ここでは2020年4月11日とする。
バックアップ生成タスクの頻度を指定。ここでは週次とし、毎週日曜日の午前4:00に処理を開始する設定をしている
Job Nameを入力。ここでは”SCHEDULE BACKUP”とする
Backup Typeにてバックアップ取得する対象をFMC、FTDデバイスより指定する。
Backup Profileを指定する。
Saveをクリック
①
③
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧

## Slide 184: リストア
FMC、FTDともにバックアップより設定のリストアが可能である。
FTDリストアは、取得済みのバックアップをSCPサーバ、もしくはFTDローカルへアップロードして実施する。
FMCリストアは、取得済みのバックアップファイルをFMCローカルへアップロードして実施する。
FMC
FTD
SCP
サーバ
FTDバックアップ
ファイル
FTDバックアップ
ファイル
FMC
FTD
SCP
サーバ
FMCバックアップ
ファイル
FMCバックアップ
ファイル
FTD
FMC

## Slide 185: 操作の流れ
ステップ1 : FMCバックアップファイルのアップロード
ステップ2 : FMCのリストア
ステップ3 : FTDデバイスのリストア
SCPサーバが、FMCより疎通の取れるネットワークセグメントに構築してある前提とする

## Slide 186: ステップ 1: FMCバックアップファイルのアップロード①
Systemを選択
Tools下のBackup/Restoreを選択
Upload Backupをクリック
①
②
③
機器交換の場合など、リストアに使用するバックアップファイルがFMCローカルに存在しない場合、取得済みのFMCバックアップファイルを、FMCローカルへアップロードする。
機器交換の場合、交換機はバックアップ取得機器とソフトウェア、パッチ、VDB、SRUバージョンを同一とすること

## Slide 187: ステップ 1: FMCバックアップファイルのアップロード②
アップロードするFMCバックアップファイルを指定
Upload Backupをクリック
①
②
取得済みのFMCバックアップファイルを、FMCローカルへアップロードする。

## Slide 188: ステップ 1: FMCバックアップファイルのアップロード③
アップロードの終了メッセージを確認
①
バックアップファイルのアップロードが終了したことの確認。

## Slide 189: ステップ 1: FMCバックアップファイルのアップロード④
Backup Managementを選択
Firepower Management Backups下に、アップロードしたFMCのバックアップファイルが表示されていることを確認
①
アップロード処理が完了すると、Backup ManagementのFirepower Management Backups下にも、バックアップファイルが表示される。
②

## Slide 190: ステップ 2: FMCのリストア①
リストアに使用するバックアップファイルへチェックを入れる
Restoreをクリック
①
リストアに使用する、バックアップファイルの選択。
②

## Slide 191: ステップ 2: FMCのリストア②
リストアファイルのConfigurationで設定を上書きする場合チェックを入れる
Restoreをクリック
②
リストアに使用する、バックアップファイルの選択。
①

## Slide 192: ステップ 2: FMCのリストア③
リストア処理の開始を確認する。
①
②
③
Systemの隣のアイコンをクリック
Tasksを選択
“Restore”という項目名の下で”Restore File”の名前でタスクが進行しているこを確認できる。
リストア完了後に機器が再起動

## Slide 193: ステップ 2: FMCのリストア④
再起動後のFMCへログインした際の表示。

## Slide 194: ステップ 3: FTDデバイスリストア ローカルバックアップファイル使用①
FTDローカルのバックアップファイルを利用してリストアを実行する場合。
FMCからFTDデバイスバックアップを取得する際に、 Retrieve to Management Centerへチェックを入れなかった場合、バックアップファイルはFTDデバイスの/ngfw/var/sf/backup/へ保存されている
機器交換の場合、交換機はバックアップ取得機器とソフトウェア、パッチ、VDB、SRUバージョンを同一とすること
FMC上では、リストア対象のFTDデバイス情報は削除しないこと。FTDはリストア後にFMCに自動接続するため、にFMC側で登録を残しておく必要がある。
FTDデバイスへCLI、SSHでログインして”restore remote-manager-backup [バックアップファイル名]”を実行。
①

## Slide 195: ステップ 3: FTDデバイスリストア ローカルバックアップファイル使用②
Backup Detailの内容に問題のないことを確認して、リストア処理を実行。
“Y”を入力
①
リストア完了後に機器が再起動

## Slide 196: ステップ 3: FTDデバイスリストア リモートバックアップファイル使用①
事前にSCPサーバへバックアップファイルをアップロードし、このバックアップファイルを利用してリストアを実行する場合。
機器交換の場合、交換機はバックアップ取得機器とソフトウェア、パッチ、VDB、SRUバージョンを同一とすること
FMC上では、リストア対象のFTDデバイス情報は削除しないこと。FTDはリストア後にFMCに自動接続するため、にFMC側で登録を残しておく必要がある。
FTDデバイスへCLI、SSHでログインして”restore remote-manager-backup location [SCPサーバホスト名/IPアドレス] [SCPサーバ ログインユーザ] [バックアップファイル フォルダ] [バックアップファイル名]”を実行。
①

## Slide 197: ステップ 3: FTDデバイスリストア リモートバックアップファイル使用②
Backup Detailの内容に問題のないことを確認して、リストア処理を実行。
①
“Y”を入力
リストア完了後に機器が再起動

## Slide 198: Syslog・レポート・アラートの設定

## Slide 199: Syslogサーバへのロギング

## Slide 200: ロギング概要
各種アラート、イベントはFMC内部へ保存し、FMC GUIで表示するほかに、外部サーバへ通知を送ることができる。
本資料では特にSyslogサーバへのロギングについて記載する。
FMC
Syslog、SNMP、メール
FTD
管理者
サーバ
Syslog、SNMP、メール

## Slide 201: 設定の流れ
ステップ1 : Logging Setup設定
ステップ2 : Logging Destination設定
ステップ3 : Syslog Settings設定
ステップ4 : Syslog Servers設定
Syslogサーバが、FMCより疎通の取れるネットワークセグメントに構築してある前提とする

## Slide 202: ステップ 1: Logging Setup設定
ロギングの設定を行う
Device > Platform Settingsをクリック
2章で作成済みのFTD-POLICYの鉛筆マークをクリック
Syslogを選択
Enable Loggingにチェックを入れる
④
③
左側メニューでSMTP Server、SNMPをクリックすることでメール、SNMP設定が可能
①
②

## Slide 203: ステップ 2: Logging Destination設定①
ログの送付先を指定する
①
②
Logging Destinationを選択
Logging DestinationでSyslog Serversを選択

## Slide 204: ステップ 2: Logging Destination設定②
送付するログの種別を指定する
①
②
③
Event ClassでFilter on Severityを選択
必要に応じてシビリティを選択。ここでは”notifications”とする。
OKをクリック

## Slide 205: ステップ 3:Syslog Settings設定
Syslogメッセージの出力設定を行う
③
④
②
①
Syslog Settingsを選択
Facilityを選択
必要に応じてEnable Timestamp on Syslog Messagesにチェックを入れる
Timestamp Formatを選択

## Slide 206: ステップ 4:Syslog Servers設定①
Syslogメッセージを出力する先のSyslogサーバ設定を行う
Syslog Serversを選択
Addをクリック
①
②

## Slide 207: ステップ 4:Syslog Servers設定②
Syslogメッセージを出力する先のSyslogサーバ設定を行う
緑の追加アイコンをクリック。Network Object作成画面が開く
Nameを入力。ここでは”SYSLOG”とする
Network種別のHostにチェックを入れる
ＳｙｓｌｏｇサーバのIPアドレスを入力
Saveをクリック
①
②
③
⑤
④

## Slide 208: ステップ 4:Syslog Servers設定③
Syslogメッセージを出力する先のSyslogサーバ設定を行う
Syslogメッセージ送信プロトコルを選択する。ここではUDPを選択する
同様にポートを指定する。ここでは514とする。
Reachable ByでSyslogメッセージの送信元とするインターフェイスを選択する。ここでは”Device Management Interface”とする
OKをクリック
①
②
③
④

## Slide 209: ステップ 5: Deploy
Saveをクリック
Deployをクリック
変更された設定を確認の上、Deploy対象機器にチェックを入れる
Deployをクリック
③
④
①
②

## Slide 210: 参考: Syslogメッセージの出力例
例えばFTDのインターフェイスGigaEthernet0/0、0/1のDownとUpを行った場合、Syslogサーバへは下記のようにメッセージが出力される。

## Slide 211: アラート

## Slide 212: アラート概要
FMC、FTDが生成するアラートは外部サーバへロギングすることが可能。
対象となるアラートは下記となる。
項目 | 説明
Health Monitor Event | 機器自体のステータスに関するアラート。
Audit Log Event | 監査ログのアラート。
Connection Event | Access Control Policyによるコネクションイベントのアラート。
Discovery Event | Network Discoveryのアラート。
Impact Alert | Intrusion Policy イベントのうち、Impact Flagに応じたアラート。
Intrusion Event | Intrusion Policyのアラート。
Correlation Event | Correlation Policyのアラート。詳細な条件を指定し、アラート通知を実行。
Network Malware Event | Network AMPのアラート。

## Slide 213: 設定の流れ
ステップ1 : Health Policy確認
ステップ2 : Syslog Alert作成
ステップ3 : Health Alert作成とSyslog Alert関連付け
Syslogサーバが、FMCより疎通の取れるネットワークセグメントに構築してある前提とする

## Slide 214: ステップ 1: Health Policy確認①
①
②
デフォルトで定義されているHealth Policyを確認
Systemを選択
Health下のPolicyを選択
デフォルトで定義されているHealth Policy横の鉛筆アイコンをクリック
③
デフォルト定義のHealth PolicyはDescription欄に” Initial Health Policy”と記載がある。

## Slide 215: ステップ 1: Health Policy確認②
デフォルトで定義されているHealth Policyを確認
各種アラートの設定を確認する。
例えばAMP for Endpoints StatusのEnabledのOnにチェックが入っているため、このアラートは有効であるとわかる。

## Slide 216: ステップ 2: Syslog Alert作成①
Syslog Alertを作成
Policiesを選択
Actions下のAlertsを選択
Create AlertのプルダウンよりCreate Syslog Alertをクリック
①
③
②
Create Syslog AlertでEmail、SNMPを選択すると同様にメール、SNMPの設定が可能。

## Slide 217: ステップ 2: Syslog Alert作成②
②
①
③
④
⑤
⑥
Syslog Alertを作成
Nameを入力。ここでは”SYSLOG-ALERT”とする
HostにSyslogサーバのIPアドレスを入力
PortにSyslogサーバのポート番号を入力。デフォルトは514
Facilityを選択
Severityを選択。ここでは”NOTICE”とする
Saveをクリック

## Slide 218: ステップ 3: Health Alert作成とSyslog Alert関連付け
Health Alertを作成し、使用するAlertを指定する。
Systemを選択
Health下のMonitor Alertsを選択
Severityを選択。ここでは全てを選択
Moduleを選択。ここでは全てを選択
Alertで作成済みの”SYSLOG-ALERT”を選択
Saveをクリック
②
①
⑥
③
④
⑤

## Slide 219: 参考: Syslogメッセージの出力例
例えばFMCからのメッセージとして、Syslogサーバへは下記のように出力される。

## Slide 220: 参考: その他のアラート設定について①
各アラートの設定を行うメニュー画面を記載する。
項目 | 説明 | 画面メニュー
Health Monitor Event | 機器自体のステータスに関するアラート。 | Health Policy ①System>Health>Policy Alert ①Policies>Actions>Alerts Health Alert ①System>Healths>Monitor Alert ②使用するAlertsを一覧より指定
Audit Log Event | 監査ログのアラート。 | Audit Log ①System>Configuration>Audit Log
Connection Event | Access Control Policyによるコネクションイベントのアラート。 | Connection Event ①Policies>Access Control ②アラート有効にするルールの含まれるAccess Control Policyを選択 ③LoggingタブでDefault Syslog Settingsを設定
Discovery Event | Network Discoveryのアラート。 | Alert ①Policies>Actions>Alerts Discovery Event Alert ①Policies>Actions>Alerts>Discovery Event Alerts ②使用するAlertsをプルダウンより指定

## Slide 221: 参考: その他のアラート設定について②
各アラートの設定を行うメニュー画面を記載する。
項目 | 説明 | 画面メニュー
Impact Flag Alert | Intrusion Policy イベントのうち、Impact Flagに応じたアラート。 | Alert ①Policies>Actions>Alerts Impact Flag Alerts ①Policies>Actions>Alerts>Impact Flag Alerts ②使用するAlertsをプルダウンより指定
Intrusion Event | Intrusion Policyのアラート。 | Intrusion Event ①Policies>Access Control>Intrusion ②アラート有効にするIntrusion Policyを選択 ③Advanced Settings>External Responses

## Slide 222: 参考: その他のアラート設定について③
各アラートの設定を行うメニュー画面を記載する。
項目 | 説明 | 画面メニュー
Correlation Event | Correlation Policyのアラート。 | Alert ①Policies>Actions>Alerts Correlation Policy ①Policies>Correlation ②アラート有効にするルールの含まれるCorrelation Policyを選択 ③アラート有効にするCorrelation Ruleを選択 ④使用するResponsesをAlert一覧より指定
Network Malware Evert | Network AMPのアラート。 | Alert ①Policies>Actions>Alerts Advanced Malware Protection Alert ①Policies>Actions>Alerts>Advanced Malware Protection Alerts ②使用するAlertsをプルダウンより指定

## Slide 223: 参考: Audit Log Event設定画面
Audit Log Event設定画面は次のようになる。
Systemを選択
Configurationを選択
Audit Logを選択
プルダウンよりEnableを選択
SyslogサーバのIPアドレスを入力
Facilityを選択
Severityを選択
①
②
③
④
⑥
⑤
⑦

## Slide 224: 参考: Connection Event設定画面①
設定対象とするAccess policyを開く
Loggingを選択[Send using specific syslog alert]にチェックを入れる
使用するSyslog Alertをプルダウンより選択
②
③
Connection Event設定画面は次のようになる。

## Slide 225: 参考: Connection Event設定画面②
ACP下の特定のAccess Ruleに対し、Syslog設定を個別にOverrideさせることも可能。
⑤
②
③
④
設定対象とするAccess Ruleを開く
Loggingを選択
Syslog Serverにチェックを入れる
Show Overridesをクリック
Overrideさせる設定として、Severity、使用するSyslog Alertを指定

## Slide 226: 参考: Discovery Event設定画面
Discovery Event設定画面は次のようになる。
Policiesを選択
Actions下のAlertsを選択
Discovery Event Alertsを選択
使用するSyslog Alertをプルダウンより選択
アラート対象とするイベントへチェックを入れる
①
②
④
⑤
③

## Slide 227: 参考: Impact Flag Alert設定画面
Impact Flag Alerts設定画面は次のようになる。
①
②
⑤
③
④
Policiesを選択
Actions下のAlertsを選択
Impact Flag Alertsを選択
使用するSyslog Alertをプルダウンより選択
アラート対象とするImpact Flagへチェックを入れる

## Slide 228: 参考: Intrusion Event設定画面
Intrusion Event設定画面は次のようになる。
②
③
④
⑤
⑥
設定対象とするintrusion Policyを開く
Advanced Settingsを選択
Syslog AlertingのEnabledへチェックを入れる
Editをクリック
Intrusion Policyを関連付けるAccess Policyと同じSyslogサーバから変更する場合、Syslogサーバを指定
Facility、Severityを指定

## Slide 229: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Policy作成①
Correlation Policyを設定することで、詳細な条件に基づくアラート通知を行える。
Policiesを選択
Correlationを選択
Policy Managementを選択
Create Policyをクリック
①
②
③
④

## Slide 230: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Policy作成②
Policy Nameを入力。ここでは”CORRELATION POLICY”とする
Saveをクリック
①
②

## Slide 231: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Rule作成①
①
②
Rule Nameを入力。ここでは”CORRELATION RULE”とする
プルダウンよりCorrelation Policyによりアラート通知させる場合の、条件を選択する。ここではan intrusion event occursとする

## Slide 232: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Rule作成②
②
③
必要に応じて詳細な条件を追加。追加する場合Add conditionをクリック
プルダウンより用いる条件を選択。ここではIOC Tagとする
演算子を選択。ここではis Setとする。これにより「Intrusion Eventが発生し、なおかつそれにIOC Tagがセットされていたら」という条件になる。
Saveをクリック
①
④

## Slide 233: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Policy設定③
Policy Managementを選択
鉛筆マークをクリック
Add Ruleをクリック
①
②
③

## Slide 234: 参考: Correlation Event設定画面 Correlation Policy設定④
Correlation Policyへ含めるRuleへチェックを入れる。
Ａｄｄをクリック
①
②

## Slide 235: 参考: Correlation Event設定画面 アラートの追加①
Responsesアイコンをクリック
Correlation Ruleで使用するSyslog Alertを選択
追加アイコンをクリック
Updateをクリック
①
④
②
③

## Slide 236: 参考: Correlation Event設定画面 アラートの追加②
Activateアイコンをクリック。これによってCorrelation Policyが有効になり、Correlation Ruleの条件を満たすイベントが発生した場合にアラートが送信される
①
Correlation Ruleの条件文については下記を参照のこと
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/correlation_policies.html

## Slide 237: 参考: Network Malware Evert設定画面
Network Malware Evert設定画面は次のようになる。
①
②
⑤
③
④
Policiesを選択
Actions下のAlertsを選択
Advanced Malware Protection Alertsを選択
使用するSyslog Alertをプルダウンより選択
アラート対象とするEventへチェックを入れる

## Slide 238: レポーティング

## Slide 239: レポート機能
FMCより手動、もしくはスケジュールでレポートを生成できる。
またレポートに含める内容はカスタマイズすることも可能。
FMC
レポート(手動/スケジュール)
FTD
管理者
サーバ
PDF/CSV/HTMLダウンロード
メール

## Slide 240: ステップ 1-1:手動レポート生成①
レポートの生成対象とする画面を開く。ここではConnection Eventを例にする。
その他のイベントも同様に、Report Designerをクリックすることでレポートを手動で生成できる。
②
③
①
Analyticsを選択
Connections下のEventsを選択
Report Designerをクリック

## Slide 241: ステップ 1-1:手動レポート生成②
①
②
手動生成レポートのパラメータを指定する。
Report Titleを必要に応じて変更。
Generateをクリック

## Slide 242: ステップ 1-1:手動レポート生成③
File NameはReport Titleが引き継がれる。変更することも可能
Output Formatを選択。HTML、PDF、CSV。
必要に応じてRelay Hostにてレポートを送信するMail Relay Hostを指定する。
Generateをクリック
④
①
②
③
手動生成レポートの出力形式を指定する。

## Slide 243: ステップ 1-2:レポートの確認①
生成したレポートの確認。
Reportsを選択。この画面は生成済みレポートの一覧を表示している
確認する対象のレポートのTime Completedの欄に日時が表示されていることを確認。日時が表示されていれば、レポートの生成処理が完了している
確認対象のレポートにチェックを入れる
Downloadをクリック
②
①
③
④

## Slide 244: ステップ 1-2:レポートの確認②
HTML形式
PDF形式
CSV形式

## Slide 245: 参考:レポートのカスタマイズ
レポートはセクションの追加や変更といったカスタマイズができる。
①
②
追加するセクション種別の選択。Bar Chart / Line Chart / Pie Chart / Table View / Detail View / Text Section / Page Break / Import Sections from Dashboard, Summaries, and Workflowsより指定。
セクションごとのカスタマイズも可能。Table種別(Table)、レポートに含める検索条件(Search)、レポート対象の期間(Time Window)、グラフのX/Y軸((X-Axis/Y-Axis)など。

## Slide 246: 参考:レポートテンプレートの管理
デフォルト定義のもの、カスタム定義したものともにテンプレート一覧より管理できる。
Overviewを選択
Reportingを選択
Report Templatesを選択
各種操作を実行可能。Generate / Copy / Export / Edit / Delete
※ただしRisk Report Templets下のものはGenerateのみ。
①
③
②
④

## Slide 247: ステップ 2-1:スケジュール レポート生成①
スケジュールタスクにて、レポート生成タスクを定義する。
Systemを選択
Tools下のSchedulingを選択
Add Taskをクリック
②
①
③

## Slide 248: ステップ 2-1:スケジュール レポート生成②
スケジュールタスクにて、レポート生成タスクを定義する。
プルダウンよりReportをを選択
Recurringへチェックを入れる
レポート生成タスクの開始年月日を指定。ここでは2020年4月11日とする。
レポート生成タスクの頻度を指定。ここでは週次とし、毎週日曜日の午前4:00に処理を開始する設定をしている
Job Nameを入力。ここでは”SCHEDULE REPORT”とする
生成するReport Templateを指定する
Saveをクリック
①
③
②
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 249: ステップ 2-1:スケジュール レポート確認
スケジュールタスクにて、レポート生成タスクが保存されている。
設定した通りにタスクが保存されていることを確認する。先の例で2020年4月11日以降の毎週日曜日と設定したため、赤枠部分のようになっている。
各タスクをクリックするとTask Detailsが表示される。ここからタスクの実行状況や、編集/削除の操作を実行できる。
生成されたレポートは手動生成レポートと同様に、Reports(Overview > Reporting > Reports)より確認が可能。

## Slide 250: 参考: テンプレート定義済みレポートを日本語で生成
テンプレート定義済みのレポートは即時生成が可能。また、UIを日本語化していれば日本語でのレポート生成が可能。UI日本語化の方法は以下の通り。
①
②
③
④
System > Configurationをクリック
Languageをクリック
“日本語” を選択
Saveをクリック

## Slide 251: 参考: テンプレート定義済みレポートを日本語で生成(続き)
※パラメータに日本語を利用可能

## Slide 252: 参考: テンプレート定義済みレポートを日本語で生成(続き)
※日本語への翻訳品質は高評価

## Slide 253: 13. FTD High Availabilityの設定

## Slide 254: FTD High Availability (HA) について
FTDでは高可用性の実現のためにアクティブ/スタンバイフェイルオーバーをサポート
設定・動作イメージはASA HAと同様
FTDではヘルスモニタリングとしてインタフェース以外に、SnortプロセスやDiskの障害監視も実施
AWS等パブリッククラウド上にデプロイされたFTDvはHA非サポート

## Slide 255: HA設定における事前確認事項
同じモデルあること
同じインターフェイス数とインターフェイスタイプであること。モジュール利用時は、同じモジュールを各デバイスに装着すること
同じソフトウェアバージョンを利用していること
同じ firewallモードであること。 Routed(default)、もしくは Transparent
DHCPや PPPoE設定をインターフェイスにしてないこと。DHCPのアドレス割当てや PPPoE接続情報は、同期 非サポートのため
ヘルスモニターのステータスが各デバイスでNormal(正常)であること
すべての設定変更が各デバイスでデプロイ済みであること
2台分のライセンスを用意すること。FTD HAでは、各デバイスに同じライセンス割当が必要のため、例えばIPS機能を使う場合は、Threatライセンスが2つ必要。 HA 構成での購入時にディスカウントされたバンドル型番有り。なお、Baseライセンスのみは各FTDデバイス内に同梱されており自動使用されるため準備は不要
既に稼働中のFTDデバイス(スタンドアローン)に、新規FTDデバイスを追加し冗長ペアを組む場合、通信影響の少ない時間帯や メンテナンスタイムに実施すること。FTD HAを組む際、Snort自動再起動が発生し、通信影響が発生するため

## Slide 256
ASA
Internet
Switch
FMCv
ESX
10.71.128.0/21
Management
.132.221
.132.220
外部LAN
192.168.250.0/24
#g1/0/2
#g1/0/1
g0/2 .254
g0/0 グローバルアドレス
PAT
PAT
顧客NW
管理NW (実態はシスコ検証NW)
ntp.esl.cisco.com
proxy.esl.cisco.com
設定済みの機器
ネットワーク環境図
MGMT NW
DNS: 64.104.14.184
FTDv01
G0/1 inside .1
.132.222
.101
FTDv02
.132.223
G0/1 inside .2
G0/0 outside .2
G0/2 failover 192.168.10.1
G0/2 failover 192.168.10.2
G0/0 outside .1
test PC
内部LAN
192.168.1.0/24
※HAの観点から、本来はFTDvのインスタンスは
異なるサーバ上に作るべきだが、本シナリオでは
簡素化のために1台のサーバに2つのFTDvを置く

## Slide 257: ステップ1-1: HA設定 – 事前準備・確認
HA構成のためにFTDv02を新たにインストールし、初期セットアップおよびFMCへの管理登録を実施（手順はFTDv01と同様）
HA構成するFTDの状態が問題ないことを確認
①
HA構成する2機のヘルス状態が正常であること
モデル、モード、バージョン、ライセンス等が同じであること
②
③
③ 未適用の設定の有無、
実行中のタスクの有無も確認

## Slide 258: ステップ2-1: HA設定 – FTDv01のHAリンクのためのIF有効化
①
②
③
④
Device ManagementよりFTDv01の鉛筆マークをクリック
Interfaceタブをクリックし、Gig0/2の鉛筆マークをクリック
GenaralのEnableにチェック
OKをクリック
Saveをクリックして設定を保存
注：ESXiでHAリンク接続用の仮想スイッチを別途作成必要

## Slide 259: ステップ2-2: HA設定 – FTDv02のHAリンクのためのIF有効化
①
②
③
④
Device ManagementよりFTDv02の鉛筆マークをクリック
Interfaceタブをクリックし、Gig0/2の鉛筆マークをクリック
※他のIFはHAに成功すれば自動でEnableとなるため事前設定不要
GenaralのEnableにチェック
OKをクリック
Saveをクリックして設定を保存
DeployをクリックしてFTDに適用
注：ESXiでHAリンク接続用の仮想スイッチを別途作成必要

## Slide 260: ステップ3-1: HA設定 – HAペアの作成
①
②
Device Management > Add > High Availabilityをクリック
以下を設定
・Name： FTDv-HA ※任意の名前を記入
・Device Type： Firepower Threat Defenseを選択
・Primary Peer： FTDv01を選択
・Secondary Peer： FTDv02を選択
③ Continueをクリック
③

## Slide 261: ステップ3-1: HA設定 – HAペアの作成(続き)
①
②
HA構成によりSnortプロセスの Restartが発生する警告メッセージが表示。問題なければYesをクリック
② HAリンク、Stateリンクで以下を設定
HAリンク
- Interface : Gig0/2を選択
- Logical Name: 任意の名前を入力
- Primary IP: FTDv01のHAリンクのIPを入力
- Secondary IP: FTDv02のHAリンクのIP
- Subnet Mask: HAリンクのサブネット
State Link
- Interface: Same as LAN Failover…を選択
③ Addをクリック（クリック後、HA構成開始）
③
※HA構成完了までに10分以上要する場合もある

## Slide 262: ステップ4-1: HA設定 – HAの構成とインタフェースモニター設定
①
②
FTD HAペア登録後のインターフェイスモニター設定や、ヘルスポリシー設定の適用を忘れないように、という情報のポップアップがあるため、OKをクリック
FTDv-HAの鉛筆マークをクリック

## Slide 263: ステップ4-1: HA設定 – HAの構成とインタフェースモニター設定(続き)
High AvailabilityタブのMonitoring Interfaces > outsideの鉛筆マークをクリック
Secondary IP AddressにFTDv2のoutside IFモニタ用のIPアドレスを設定し、OKをクリック
Insideの鉛筆マークをクリック
Secondary IP AddressにFTDv2のinside IFモニタ用のIPアドレスを設定し、OKをクリック
Saveをクリック
①
②
③
④
⑤

## Slide 264: ステップ5-1: HA設定 – 仮想MAC設定
High AvailabilityタブのInterface MAC Addressesの+マークをクリック
以下を設定
- Physical Interface: Gig0/0を選択
- Active Interface Mac Address: 任意の仮想MACアドレスを設定
- Standby Interface Mac Address: 任意の仮想MACアドレス を設定
OKをクリック
同様にGig0/1でも設定を行い、Saveにて保存
①
②
③

## Slide 265: 参考：仮想MAC設定におけるvSwitchセキュリティポリシーの設定変更
VM環境でHAに仮想MACを登録する場合、vSwitchのセキュリティーポリシーの変更が必要となるため注意
すべて承諾をチェック
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/vmware/ftdv/ftdv-vmware-qsg.html#24182

## Slide 266: ステップ6-1: HA設定 – HAの構成とインタフェースモニター設定
デプロイの実施

## Slide 267: CLIでの確認 – FTDv01へのSSH
> show failover
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: Failover GigabitEthernet0/2 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 61 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.12(2)151, Mate 9.12(2)151
Serial Number: Ours 9AJU9XP79B5, Mate 9A0KK2GHVAW
Last Failover at: 05:29:44 UTC Mar 30 2020
This host: Primary - Active
Active time: 6247 (sec)
slot 0: ASAv hw/sw rev (/9.12(2)151) status (Up Sys)
Interface outside (192.168.250.1): Normal (Monitored)
Interface inside (192.168.1.1): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)
Other host: Secondary - Standby Ready
Active time: 0 (sec)
Interface outside (192.168.250.2): Normal (Monitored)
Interface inside (192.168.1.2): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)
Stateful Failover Logical Update Statistics
Link : Failover GigabitEthernet0/2 (up)
Stateful Obj xmit xerr rcv rerr
General 902 0 830 0
sys cmd 830 0 830 0
up time 0 0 0 0
……..以下省略
HAリンクがUP状態
Primary機の状態
モニタ対象のIFの状態（Normal)
Secondary機の状態
モニタ対象IFの状態（Normal）
StateリンクがUP状態
モニタ対象のSnortとDiskの状態（Up）
モニタ対象のSnortとDiskの状態（Up）

## Slide 268: CLIでの確認 – FTDv01へのSSH
> show failover history
==========================================================================
From State To State Reason
==========================================================================
….省略
05:29:44 UTC Mar 30 2020
Active Config Applied Active No Active unit found
07:37:04 UTC Mar 30 2020
Active Failed Interface check
This host:1
single_vf: outside
Other host:0
==========================================================================
show failover historyコマンドで、障害検知などによるActive機とStandby機の切り替え(failover)理由の確認可能
Primary機（FTDv01）より実施
モニタ対象のIFのリングダウンを検知

## Slide 269: 参考：FMCでのHAステータス確認
show failoverをFMCから確認する方法
Health > Monitor > 対象のFTDデバイスをクリック
Advanced Troubleshootingをクリック
Threat Defense CLIをクリック
Executeをクリック
コマンドを選択＆入力

## Slide 270: 参考：FMCでのHAステータス確認
failover historyもFMCより確認可能
Device > Device Management > HAの鉛筆マーク > Summary
虫眼鏡アイコンをクリック

## Slide 271: HA Active機の切り替え
Devices > Device Managementより
Primary機障害時の切り戻し等での利用
Switch Active Peerアイコンをクリック
Yesをクリック

## Slide 272: HAの解除
Devices > Device Managementより
HA構成を解除して単体のFTDに戻す場合に利用
Break HAアイコンをクリック
メッセージを確認し問題なければYesをクリック

## Slide 273: HAのベストプラクティス
以下のFTD HA ベストプラクティスにそって導入することで、トラブル発生リスクを抑えることが可能
  FTD HAのデータインターフェイスは、スイッチ もしくは HUBでの収容が推奨。
  スイッチを利用時は、Portfast もしくは 同等の設定を スイッチ側ポートで有効化すること。冗長構成 障害時の素早い通信再開や、インターフェイスアップ後のGARP送付に必要
  FTD HAの High Availability Link (=Failover Link) と State Linkは、FTDデバイス間で直結、もしくは EtherChannelを利用。特に通信量の多い環境の場合、多量の同期情報が当Link内を流れるため、広帯域のインターフェイスを利用すること
  データインターフェイスには、Active IPアドレスと Standby IPアドレスを両方設定することが推奨。2つのIPアドレスを設定することで、両ポート間の動的監視が可能に
  (特にNAT利用時は) データインターフェイスには、Active 仮想MACアドレスと Standby 仮想MACアドレスの設定が推奨。仮想MACアドレスを設定することで、保守交換時のMACアドレス変動や それに伴う通信影響を抑えることができる。
  Interface監視のための Polltimeや Holdtimeは デフォルト値利用が推奨。短すぎるPolltimeや Holdtimeは、過剰な通信や負荷が発生時の 短時間のHelloパケットのドロップによる、予期せぬ切り替えの発生原因に。
Firepower System: FTD HA: FTD冗長構成の組み方とトラブルシューティング (FMC利用時)
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3952716

## Slide 274: Appendix 1. マルチインスタンスの作成

## Slide 275: マルチインスタンスの概要
Firepower 4100 と 9300 のみでサポート
1つのモジュール or アプライアンスで複数の論理デバイスが稼働
  まずは FTD のみでサポート、FTD と ASA の混在は将来サポート予定
  Docker インフラとコンテナのパッケージングを活用
トラフィックも管理も完全に分離
物理/論理インターフェイスと VLAN は Supervisor で実施
Firepower 4100 or Firepower 9300 module
FTD Instance A
8 CPU
FTD Instance B
6 CPU
FTD Instance C
12 CPU
FTD Instance D
8 CPU
ASA Instance A (Future)
12 CPU
Ethernet1/1-3
Ethernet1/4-5
Port-Channel1.100-101
Port-Channel1.102-103
Port-Channel2

## Slide 276: 参考：各製品で作成可能なFTDインスタンス数
プラットフォーム
CPUコア保持数
デフォルトのCPUコア割り当て
(Data Plane/Snort/System)
トータルアプリディスク容量
最大FTDインスタンス
・２つの制限の小さい方
CPUコアは１インスタンスにつき最低６コア必要
ディスク容量は１インスタンスにつき最低48GB必要
(CPUコア数/ディスク容量)

## Slide 277: ステップ 1-1: マルチインスタンス用プロファイル作成
FTDインスタンスを複数作成するために必要なResource Profilesの確認と作成。
デフォルトのプロファイルも存在
追加する場合はクリック
コア数を記入（偶数）
任意で説明を記入
プロファイル名を記入
クリック
■FCM(Firepower Chassis Manager)へログイン後 Platform Settings > Resource Profiles
※FMCではなく通常のインスタンス作成と同じようにFCMの画面で設定を行う

## Slide 278: ステップ 1-2: マルチインスタンス作成
※Nativeで作成した場合のCPUコア割り当ては参考ページの表に記載
クリック
デバイス名を記入
FTDを選択
バージョンを選択
Containerを選択
※マルチインスタンスの場合は
必ずContainerを選択
Nativeを選ぶとすべてのリソースが
１台のインスタンスに割り当たるため
あとから追加で複数のインスタンス
を構築するのは不可となる。
Logical Devices > Add Device

## Slide 279: ステップ 1-3: マルチインスタンス作成
クリック
利用するインタフェースを選択
作成したプロファイルはここで選択
Resource Profile以外の項目は通常のNativeインスタンス作成と同じ

## Slide 280: 参考：FTDインスタンス複数作成後の状態
作成インスタンス数と使用コア数が表示される

## Slide 281: Appendix 2. FMCアプライアンスHA構成の アップグレード方法

## Slide 282: FMC2500 HAぺアイメージアップグレード概要
アップグレード対象
  本資料ではFMC2500 HAペア v6.3.0.3から v6.4.0.7を対象
HAペアの場合、全てのアップグレード手順はStandby機(通常Secondary)から行う

## Slide 283: FMC2500 HAぺアイメージアップグレード
アップグレードステップ
  6.4.0および6.4.0.7のイメージをダウンロード
  イメージをPrimary/Secondary FMCへアップロード
  未Deployの設定がないかを確認
  HAの同期停止(Pause Synchronization)
  Secondary FMCのアップグレード(6.3.0.3  6.4.0  6.4.0.7)
  Primary FMCのアップグレード(6.3.0.3  6.4.0  6.4.0.7)
  (オプション/推奨)Hotfixの適用
  HAの同期を再開

## Slide 284: 1. アップグレードイメージのダウンロード
v6.3.0.3からのアップグレードの場合、まずはv6.4.0を適用
  ソフトウェアセンターよりイメージをダウンロード v6.4.0 Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.4.0-102.sh.REL.tar v6.4.0.7 Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Patch-6.4.0.7-53.sh.REL.tar Hotfix (BIOS Update) Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_640_CJ-12.sh.REL.tar Release Note: https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html

## Slide 285: 2. アップグレードイメージをFMCへアップロード
Primary/Secondary FMCへアップグレードイメージのアップロード
  System > Updates > Upload Update よりイメージをアップロード
※インターネットアクセスがある場合、Download Updatesボタンで最新のイメージをCCOからダウンロードする事も可

## Slide 286: 3. 未Deployの設定がないかを確認
DeployボタンにてDeploy待ちのデバイスや、その他エラーなどないかを確認(FMCがヘルシーな状態であるかを確認)

## Slide 287: 4. HAの同期停止 1/2
Primary FMCにて一時的に同期の停止
  System > Integration > High Availability > Pause Synchronization
※WarningにはYes/OKをクリック

## Slide 288: 4. HAの同期停止 2/2
※Secondary側

## Slide 289: 5. Secondary FMCのアップグレード 1/4 v6.3.0.3  v6.4.0
Standby機であるSecondaryよりアップグレードを開始
System > Updates より該当のイメージを選択しInstallをクリック
※Health Alertはラボ環境により電源モジュール2に電源が入っていないため

## Slide 290: 5. Secondary FMCのアップグレード 2/4 v6.3.0.3  v6.4.0
Installボタンを押した後、アップグレード後にSplit Brain 状態となるWarningメッセージが表示

## Slide 291: 5. Secondary FMCのアップグレード 3/4 v6.3.0.3  v6.4.0
イメージアップグレード後、FMCはリブートしアップグレード終了
※Upgrade後、HAの状態はSplit Brainとなる

## Slide 292: 5. Secondary FMCのアップグレード 4/4 v6.4.0  v6.4.0.7
System > Updates より該当のイメージを選択しInstallをクリック
アップグレード状況はTasksでも確認可

## Slide 293: 6. Primary FMCのアップグレード 1/4 v6.3.0.3  v6.4.0
Standby機のアップグレード終了後、Active機であるPrimaryのアップグレードを開始
System > Updates より該当のイメージを選択しInstallをクリック
※Health Alertはラボ環境により電源モジュール2に電源が入っていないため

## Slide 294: 6. Primary FMCのアップグレード 2/4 v6.3.0.3  v6.4.0
Installボタンを押した後、アップグレード後にSplit Brain 状態となるWarningメッセージが表示

## Slide 295: 6. Primary FMCのアップグレード 3/4 v6.3.0.3  v6.4.0
イメージアップグレード後、FMCはリブートしアップグレード終了

## Slide 296: 6. Primary FMCのアップグレード 4/4 v6.4.0  v6.4.0.7
System > Updates より該当のイメージを選択しInstallをクリック
アップグレード状況はTasksでも確認可

## Slide 297: 7. Hotfixの適用 1/3
最新のHotfixの適用(Hotfix CJにはBIOSアップデートが含まれる)
両FMCコンソールにてBIOSの確認(sudo dmidecode -t bios -q)
通常のアップグレード手順同様Standby機から開始する
admin@FMC2K02:~$ sudo dmidecode -t bios -q
Password:
BIOS Information
Vendor: Cisco Systems, Inc. FMC5
Version: C220M4.2.0.13d.0.0812161113
Release Date: 08/12/2016
<snip>
BIOS Revision: 5.11
admin@FMC2K01:~$ sudo dmidecode -t bios -q
Password:
BIOS Information
Vendor: Cisco Systems, Inc. FMC5
Version: C220M4.2.0.13d.0.0812161113
Release Date: 08/12/2016
<snip>
BIOS Revision: 5.11
※2.0.13dが現時点のバージョン

## Slide 298: 7. Hotfixの適用 2/3
インストール後、FMCはリブートしBIOSのアップデートが完了
Active機へのHotfix適用
admin@FMC2K02:~$ sudo dmidecode -t bios -q
Password:
BIOS Information
Vendor: Cisco Systems, Inc., FMC
Version: C220M4.4.0.2d.0.0627191019
Release Date: 06/27/2019
<snip>
BIOS Revision: 5.11
Standby FMC GUI
Standby FMC コンソール

## Slide 299: 7. Hotfixの適用 3/3
インストール後、FMCはリブートしBIOSのアップデートが完了
admin@FMC2K01:~$ sudo dmidecode -t bios -q
Password:
BIOS Information
Vendor: Cisco Systems, Inc., FMC
Version: C220M4.4.0.2d.0.0627191019
Release Date: 06/27/2019
<snip>
BIOS Revision: 5.11
Active FMC GUI
Active FMC コンソール

## Slide 300: 8. HAの同期再開 1/2
Primary/Secondaryにてアップグレード完了後、HAの同期を再開する
HAの同期再開は、Active機として動作させたい機器(通常Primary)にて操作する
System > Integration > High Availability にて Resume Synchronizationをクリック

## Slide 301: 8. HAの同期再開 2/2
同期開始前にWarningが送信されるため、Yes/OKで同期を開始する
同期終了後、StatusがHealthyかつSynchronizationがOKなことを確認

## Slide 302: 参考情報
Firepower Threat Defenseへのcisco.comでのショートカット
  http://www.cisco.com/go/ngfw
Firepowerへのcisco.comでのショートカット
  http://www.cisco.com/go/ips
[重要] シスコサポートコミュニティ 日本語 セキュリティ
  https://supportforums.cisco.com/t5/-/ct-p/5041-security