## Slide 1: Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチ 実践ガイド（基本機能編）
シスコシステムズ合同会社
2021年 7月 28日
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

## Slide 2: はじめに
『 Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチ実践ガイド （基本機能編） 』 を手にとっていただき、ありがとうございます。
Cisco Catalyst 9000 シリーズを安心して導入できるよう シスコ SE にて検証した結果をベースに本ガイドを作成しました。
今後の SE ライフにご活用いただけましたら幸いです。
2

## Slide 3: 版数管理
日付 | 作成者 | 部署名 | バージョン | 更新内容
2019年 6月10日 | name | SE | v1.0 | 新規作成
2019年 7月5日 | dtamura | SE | v11 | P.272 変更
2020年 1月10日 | SE有志 | SE | v2.0 | 新製品追加、 IOS XE 16.12.1に対応、 デザイン編追記、 その他
2021年 7月28日 | SE有志 | SE | v3.0 | 新製品追加、 IOS XE 17.3 に対応、 機能編追記、 その他
3

## Slide 4: 本書でお伝えしたいこと
初めて Cisco Catalyst 製品を設定する
既存機器からマイグレーションしたい
まずはラボで触ってみたい
本書には、デザイン、コンフィギュレーション、Tips を詰め合わせました。
本書をご利用いただくことにより、価値訴求のポイントが 1 つでも増え、また効率的に構築を進めることができるためのツールとなれば幸いです。
4

## Slide 5: 注意事項
本書は IOS-XE 16.9 をベースに作成し、IOS-XE16.12および17.3 に基づき追加作成しています。各機能を利用される場合はサポートバージョンをご確認ください。また以降のバージョンで仕様変更などにより実装が異なるケースが発生することもありますので、あらかじめご了承ください。また、最新版に関しましては、リリース ノートやコンフィギュレーション ガイド等を参照いただきますようお願いいたします。
ラボの検証は IOS-XE 16.9.3 および IOS-XE17.3.2a で実施しています。実環境へ導入する際には顧客要件に合わせて十分な検証を行った上で進めるようにしてください。
本書で利用されている IP アドレス、パスワード、コミュニティ名などは、適宜変更してご利用ください。

## Slide 6: 免責事項
当資料に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、シスコシステムズ合同会社 (以下、弊社) は利用者が当情報を用いて行う一切の行為について、何らかの責任を負うものではありません。当資料に起因して利用者に生じた損害につき、 弊社としては責任を負いかねますので御了承ください。
当サイトの情報やURL、過去に公表した資料は、予告なしに変更または削除される場合があります。
当サイトに掲載されている情報には、将来の予定に関する事項が含まれている場合があります。こうした事項には不確実などが含まれており、将来提供される製品、機能と必ずしも一致するものではありません。また現在提供されている製品、機能についても同様となります。
資料それぞれのページで上記以外の注意事項を記述してある場合がありますので、併せてお読みください。

## Slide 7: 目次 1/2
1 シスコが目指す方向性
1.1 Cisco DNA とは ?
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
2 デザイン編
2.1 導入
2.2 要件の整理
2.3 アクセス レイヤの構成
2.4 ディストリビューション レイヤの構成
2.5 コア レイヤの構成
2.6 物理的構成
2.7 論理構成
2.8 LAN 外への接続
2.9 無線 LAN の構成
2.10 IP マルチキャスト

## Slide 8: 目次 2/2
3 機能編
3.1 Stack
3.2 IOS Management
3.3 Basic L2 / L3
3.4 QoS
3.5 Security
3.6 AVC
4 実装編
4.1 デザイン例
5 Cisco DNA 連携編
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
6 まとめと今後
6.1 まとめと今後

## Slide 9: シスコが目指す 方向性
1.1 Cisco DNA とは ?
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
1
9

## Slide 10: 1.1 Cisco DNA とは ?
10

## Slide 11: これからのネットワークのアプローチ
1.1 Cisco DNA とは?
ハードウェア中心
手動でスキルに依存
継ぎ足しのセキュリティ
ログ分析、事後対応
従来のネットワーク
ソフトウェア中心
自動化
組み込みセキュリティ
リアルタイム分析、
予防的対処
これからのネットワーク

## Slide 12: 目指す方向性
Cisco DNA = Cisco Digital Network Architecture の略称で SDN の先にある新しいネットワークを実現するアーキテクチャ
1.1 Cisco DNA とは ?
Intent-Based
（意図に応じて操作できる）
Networking
安心
安定
安全
自動化（Automation）
見える化（Assurance）
セキュリティ

## Slide 13: Cisco DNA で実現するソリューション
1.1 Cisco DNA とは ?
Cisco DNA Automation
Cisco DNA Assurance
Security
SD-Access
SD-WAN
Cisco DNA
見える化、分析
：プロアクティブなトラブルシューティング
：予兆検知
自動化、機器管理/モニタリング
:プラグアンドプレイ、IOS の管理や Upgrade
トラフィック見える化によるセキュリティ対策
：Network as a Sensor / Enforcer (NaaS/E)
暗号化トラフィックのマルウェア検出
：Encrypted Trafic Analysis (ETA)
SD-WAN ソリューション
:アプリ単位でのインターネットブレイクアウト
SD-Access (SDA)
: 人や属性に基づくポリシー制御
：セグメンテーション

## Slide 14: 1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
14

## Slide 15: Cisco Catalyst 9000 プラットフォーム
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
Intent-based Networks の基盤
Catalyst
9000
プラットフォーム
ASIC として業界 最高のプログラム 可能性
高い将来適合性
クラウド対応
統合されたセキュリティ
Open IOS®XE
リロードの必要の無いパッチ対応
モデル駆動型
API
SNMP に替わるストリーミング
テレメトリ
サードパーティの ツールとも容易に インテグレーション

## Slide 16: 製品ラインナップ
ソフトウェア、ハードウェア アーキテクチャを共通プラットフォーム化
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
Converged OS
Open IOS-XE
IOS-XE
共通のソフトウェア アーキテクチャ
Converged ASIC
UADP
UADP Family
共通のハードウェア アーキテクチャ
Catalyst 9400
Catalyst 9300
Catalyst 9500
Catalyst 9200
Catalyst 9600
Catalyst 9500
High Performance

## Slide 17: UADP – 革新的な次世代 ASIC
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
Up to 36MB
Packet Buffer
Up to 64K x2
NetFlow Records
Embedded
Microprocessors
Shared Lookup
Up to 1.6T
Bandwidth
384K Flex
Counters
Up to 2X to 4X
Forwarding + TCAM
Universal Deployments
Adaptable Tables
Enhanced Scale/Buffering
Multicore resource share
Investment Protection
Flexible Pipeline
フレキシブル＆プログラマブル ASIC - 新しいテクノロジーに適応

## Slide 18: X86 CPU – 3rd パーティ アプリとの親和性
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
x86 CPU
x86 ベースの サード パーティ アプリケーション
x86 Multi-core CPU
x86 CPU がホスティング、コンテナ、サード パーティ アプリケーションを実現

## Slide 19: Open IOS XE –柔軟なオペレーティング システム
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
IOS XE 16
Hosted Apps
IOSd
LXC
Perfsonar
IOS-XE
DB
Common Infrastructure / HA
Management Interface
Module Drivers
Kernel
iperf
IOSd Blob
IOS Sub Systems
IOS Sub Systems
IOS Sub Systems
Open and Extensible IOS-XE
オープン、モデル ドリブン、かつセキュア オペレーティング システム
Wireshark

## Slide 20: 現行機種からのマイグレーション パス
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
Access
Fixed Core
Modular Core
C9500
C9200L/C9200
C9400
Access
Access
C9300/C9300L
C6800
C4500X
C3850
C3650
C2960X/2960XR
C2960L
C4500
Access
Fixed Core
Modular Core
Access (8 /16 port)
SDA + Cisco DNA
Cisco DNA
C9600
これまで
これから
C2960L
Access (24 /48 port)

## Slide 21: ライセンス体系
1.2 Cisco Catalyst 9000 シリーズ
従来のライセンス体系
LAN Base
Cisco Catalyst 9000 新しいライセンス体系
IP Base
IP Services
Network
Essentials
Network
Advantage
Perpetual (無期限)
Network ライセンス
Perpetual (無期限)
Cisco DNA
Essentials
Cisco DNA
Advantage
Cisco DNA ライセンス
Subscription (定期契約)
+
+
+
(3 / 5 / 7年間から選択)
シスコは継続的なビジネスに注力すべく、リカーリング モデルにシフト

## Slide 22: デザイン編
2.1 導入
2.2 要件の整理
2.3 アクセス レイヤの構成
2.4 ディストリビューションレイヤの構成
2.5 コアレイアの構成
2.6 物理的設定
2.7 論理構成
2
22

## Slide 23: 2.1 導入
23

## Slide 24: LAN デザインのコンセプト
「デザイン」の重要性
2.1 導入
Cisco Catalyst 9000 シリーズは、主に企業、組織内の LAN への導入を想定しています。 LAN （あるいはキャンパス LAN ）は、建物のフロアなど広がりのある空間に分散して配置されたコンピュータなどが接続され、その範囲内や外に対するデータ通信の環境を提供します。企業、組織のネットワークやIT全体の中でも非常に重要な位置づけにあります。 LAN が本来期待される機能、性能と費用対効果を十分に発揮するには、明確な意図と根拠に基づく構成の実施、いわゆるデザインのステップを適切に進めることが必要です。ここでいうデザインには、全体的な接続構成、機種選定と台数の確定、接続方式の選択、機能性能を活用するための共通化された設定の確定までを含みます。
これからご紹介するデザインの手法を応用することで、現在と将来の LAN に以下の利点をもたらすことができます。
利点：
構築や運用が容易になる
将来のネットワーク拡張や更新に対応できる柔軟性があり、重点ポイントを明確化できる（柔軟性）
障害発生においても稼働を継続しつつ、高速な回復を行う（高可用性、耐障害性）
LAN 全体の最大性能と最小コストのバランスを把握（費用対効果の明確化）
本資料では、デザインを行う際に必要となる検討項目の他、Catalyst 9000 シリーズを設定する上で注意すべき点や推奨される設定の内容を、構築の手順に沿ってご紹介します。
24

## Slide 25: LAN デザインの方針
「デザイン」の手法
2.1 導入
本文書では LAN でにおいて必ず基本要件となる「接続される端末（エンドポイント）の種類と数」を起点とし、直接接続されるスイッチの側から構成を順次決定していく、ボトムアップの手順を採用しています。 その理由は、具体的な要件がボトム側、つまり LAN に接続されるエンドポイント側に存在し、エンドポイントに提供するネットワーク サービスという観点から、明確な根拠に基づいたデザインに着手できるためです。また、必然的にスイッチの台数の多くなるボトム側で、必要最低限の機能に絞った機種と台数をいち早く確定できるため、全体コストの抑制のプランが立てやすくなります。
シスコでは、LAN を設計する際に、コア / ディストリビューション / アクセスという 3 つのレイヤを定義し、そのレイヤごとに特定の機能や役割を持たせて、 LAN ネットワーク デザインをする「 3 階層モデル」を推奨しています。ボトムアップの手順は、まずアクセス レイヤから順にデザインを検討することを意味しています。
次頁で 3 階層モデルのご紹介をします
(注）今回は、エンド ポイントは全て有線接続 （イーサネット 1000BASE-T） とします。無線 LAN を含むネットワークについては、本文書のデザインを応用しながら無線 LAN デザインの原則に基づいて検討する必要があります。
コア
ディストリ ビューション
アクセス
・・・
・・・
3 階層モデル
25
ネットワーク サービスを提供するエンド ポイントに近いアクセス レイヤから、要件に基づいて機器やデザインを決定していくボトムアップの手順
エンド ポイント

## Slide 26: 3 階層モデルとは
2.1 導入
LAN を「収容・集約・中継」という役割に従って区分し階層（レイヤ）の概念で整理
  収容 - アクセス レイヤ：多数のスイッチで構成
    エンド ポイントが直接接続するインターフェースを提供する。エンド ポイント個別の制御等を行う。 このレイヤに属するスイッチを「アクセス スイッチ」と呼ぶ。
  集約 – ディストリビューション レイヤ：冗長化された 2台1組で構成、複数を配置
    アクセス レイヤからのリンクを集め、まとまった単位（ディストリビューション ブロック）を形成する。ブロック内のアクセス レイヤに対し IP ルーティングやセキュリティポリシーなどの高度な機能を提供する。 このレイヤに属するスイッチを「ディストリビューション スイッチ」と呼ぶ。
  中継 - コア レイヤ： LAN 内に 2 台
    ディストリビューション レイヤを相互接続する。LAN 内外へ転送を高速に行う。 このレイヤに属するスイッチを「コア スイッチ」と呼ぶ。
3 階層モデルの特徴
  各階層に特定の機能と役割がある
  各レイヤごとに設計を行うことで、機能や役割に焦点を当てることができ、設計手順が簡素化される
  運用、拡張、および管理が容易になる
  大規模な LAN 環境でも、3階層モデルに収束が可能
ただし、小規模な LAN や物理的制限がある場合は、単一のディストリビューション ブロックのみで コア レイヤがない2 階層となることもあります。
3 階層モデル
収容
中継
集約
・・・
・・・
26
コア
ディストリ ビューション
アクセス
ディストリビューション ブロック

## Slide 27: 3 階層モデルの利点
2.1 導入
3 階層モデルの採用で得られる利点：
  コスト削減： エンド ポイントを安価なアクセス スイッチで収容することにより、高度な機能が集中し、高価になりがちなディストリビューションの数を極小化することができ、コスト削減が可能である
  高可用性： ディストリビューション / コア スイッチで冗長を取るなど、集中投資を行うことで、ネットワーク全体の高可用性を実現し、ネットワークに十分な障害対策を盛り込める
  拡張性/柔軟性： 拡張の計画が立てやすく、また拡張時の影響範囲の特定が可能である
  障害の極小化： 各層で役割を分け、トラフィック フローを明確にすることにより、障害時のネットワーク収束時間を迅速にする
（ 本文書での Catalyst 9000 シリーズによる LAN 構成は、 Cisco DNA のキャンパス ネットワークのソリューションである Cisco SD-Access へ構成を移行する選択肢も取れる構成になっています。その場合、ISE、Cisco DNA Center の各製品と適切なライセンスの追加が必要となります)
エンド ポイントを収容する
拡張
・・・
・・・
コア
ディストリ ビューション
アクセス
27
階層に分けることで拡張時の影響範囲を特定
ディストリビューションの数を減らし、冗長をとることで、ネットワーク全体の高可用性が増し、コストを抑えることが可能
トラフィック フローが明確

## Slide 28: 3 階層モデルにおける論理構成の配置
2.1 導入
3 階層モデルを最大限に活かす、VLAN と L3 ルーティングの論理構成の配置についてご説明します。
まず、VLAN の柔軟性を活用するため、アクセス-ディストリビューション間で VLAN を適用します。VLAN を利用する理由は、以下の通りです。
      エンド ポイントを論理的にグループ化しネットワークを分割
      ブロードキャストを利用するためルータを配置する必要性なし
      ブロードキャスト ドメインが限定されトラフィックが削減
次に L3 ルーティングの安定性をディストリビューション-コア間に適用します。
      L3 でネットワーク経路の柔軟で高速な切り替えが可能
      ループ フリー構成を確約する L3 ルーティング プロトコル を使用するため、ループ構成について検討する必要なし
3 階層モデルは、デュアル スタック IPv4 IPv6 の環境に対応しています。同じ 3 階層モデルの概念を利用することが可能なため、IPv4 から IPv6 へ移行する場合に構成変更を検討する必要がありません。
28
エンド ポイントを 論理的にグループ化することにより柔軟なネットワークを構築
・・・
・・・
ルーティング プロトコルによる IP ルーティング
安定した ループ フリーな 構成を提供
サブネット計画 に従って
VLAN を 適切に配置
VLAN 10
VLAN 20

## Slide 29: 2.2 要件の整理
29

## Slide 30: 要件の整理
2.2 要件の整理
ネットワークを構成するにあたり、要件を以下の情報を参考に基づき整理します。 具体的な要件は、ボトムアップでネットワーク構成をデザインするにあたり、LAN ネットワークサービスを提供するエンドポイントから出る、根拠ある大切な情報となります。
まず、ネットワークを提供するネットワーク サービスの要件を確認します。
  収容するエンド ポイントの種類と数 （これらの情報よりアクセス スイッチ必要ポート数を算出します）
  セグメンテーション / フィルタリング （同端末でまとめることで、機器に投入する設定の簡素化に繋がります。）
  ユーザと機器に対する認証 （認証フローが明確になり、また高額になりがちな必要機能を有するスイッチの減少に繋がります。）
  機器の配置（物理環境における制約などを考慮します）
  必要帯域
  コスト計算
次に、ネットワークを提供する場所と対象範囲の確認を行い、構築規模を把握します。距離や広さは機器選定や台数に関わる重要な要件です。
  拠点の場所と数
  建屋 / フロア / フロア内エリアの範囲
30

## Slide 31: ご参考：要件で考慮される設計要素
2.2 要件の整理
ネットワーク構築の対象となる 空間的範囲
  拠点、建屋、フロア、フロア内エリアなど
提供するネットワーク サービス
  ポートの数
  通信帯域
  ネットワークのセグメンテーション （分割）
  フィルタリング （どのパケットを通すか）
  認証の有無、認証方法
環境 / 制約条件：フロア内ケーブリング
  既設/新設
  スプライス ボックス
  UTP
    カテゴリ
    ケーブル長
  パッチパネル
環境 / 制約条件：フロア間ケーブリング
  既設/新設
  ケーブルの種類（SMF / MMF / UTP）
    DSF、NZ-DSF
    カテゴリ
    ケーブル長
  スプライス ボックス
エンドポイントの種類と台数
  種類
    デスクトップ コンピュータ
    IP 電話
    ビデオ端末
    プリンタ
    カメラなど
  各々の台数
環境 / 制約条件：スイッチ設置場所を確認
  ワイヤリング クローゼット
  サーバ ルーム
    ラック構成
31

## Slide 32: 2.3 アクセス レイヤの構成
32

## Slide 33: ケース スタディ （要件定義）
具体的なキャンパス ネットワークの例を 2 つ用いて要件を整理します。
2.3 アクセス レイヤの構成
ネットワークを提供するネットワーク サービスの要件
  収容するエンド ポイントの種類と数（下図参照）
  必要帯域
    PC:1G、プリンタ：500K、IP電話：100K
要件 2 ： ネットワークを提供する場所と対象範囲の確認
  １ ビル 2 フロア
ネットワークを提供するネットワーク サービスの要件
  収容するエンド ポイントの種類と数（下図参照）
  必要帯域
    PC:1G、プリンタ：500K、IP電話：100K
要件 2 ： ネットワークを提供する場所と対象範囲の確認
  ビル１棟 4 フロア 1 フロアにつき東西エリア
33
700 PC/プリンタ 80 IP電話
1000 PC/プリンタ 160 IP電話
1000 PC/プリンタ 160 IP電話
400 PC/プリンタ 80 IP電話
1F
2F
3F
4F
1F
2F
250 PC/プリンタ 50 IP電話
250 PC/プリンタ 50 IP電話
A 構成 小規模構成シナリオ
B 構成 大規模構成シナリオ

## Slide 34: エンド ポイントのグルーピング
2.3 アクセス レイヤの構成
要件より、エンド ポイントをグループ分けします。最適なアクセス スイッチの機種、台数、収容方法決定のためには、グループ分けをすることが必須です。
グループピングの必要性：
  最適にエンドポイントをアクセス スイッチに配分して収容し、適切な障害範囲の分散を行う
  アクセス スイッチに求める機能（例 PoE の有無）の必要台数を明確にでき、スイッチの型番の集約によるコスト削減につながる
  同じエンド ポイントをまとめることにより、スイッチごとの設定パターンの簡素化に繋がり、通信フローが明確になり、障害を起こしにくく、管理しやすいネットワークを実現
エンド ポイントのグループ分け方針は以下の大きく 3 つに分けて行います。
  エンドポイントの種類の分類
  配置する場所
  冗長分散
エンド ポイントの種類の分類
設定の簡素化/適切な機能を持つ収容スイッチを選択するため、以下の方針でまとめます。
  同じエンドポイント種類で統一します。混在させすぎると設定が複雑になるため 2 種類までが推奨です。
  PoE が必要なエンド ポイントはなるべく集約し、PoE 型番スイッチの数を極小化しコスト削減します。
  同じエンド ポイント種類は 2 台以上に分散させます。単一スイッチ障害で同一フロア エリア内のエンド ポイントが全断しないようにするためです。
34
PCなど 850台
1-2F
3-4F
PoE 120台
PCなど 850台
PoE 120台
PCなど 700台
PoE 120台
PCなど 700台
PoE 120台
B構成を
エンド ポイントの種類(PoEの有無） 配置する場所（1-2F/3-4F)
冗長分散（東・西）
で分配
東エリア
西エリア

## Slide 35: グループ化されたエンド ポイントを配分
2.3 アクセス レイヤの構成
他にもエンド ポイントは、様々な分別の要素があります。
  一般ユーザ / ハイエンド ユーザ（広帯域） /機密情報を扱うユーザ
  IP 電話 （PoE）
  ビデオ会議 （広帯域、QoS を利用）
  プリンタ （バーストトラフィックがある）
配置する場所 グループ分けにより、エンド ポイントとアクセス スイッチの距離を最適化します。
冗長分散 単一スイッチ障害で同一フロア エリア内のエンド ポイントが全断を避けるため、グループを分けます。（グループピングの結果例は前頁の図をご参照ください。）
エンド ポイントを収容するアクセス スイッチのポート数は、以下で想定することを推奨します。
  24 ポート モデルの場合： 20 ポート収容、4 ポートは予備
  48 ポート モデルの場合： 40 ポート収容、8 ポートは予備
分別したエンド グループに対し、アクセス スイッチを上記の想定収容ポート数で割り当てます。その結果を右図に記載しています。
35
PC等 100台
1-2F
3-4F
東エリア
西エリア
PoE 40台
PC等 100台
PoE 40台
PC等 100台
PC等 100台
48ポート PoEスイッチ 3台
48ポート スイッチ 22台
48ポート PoEスイッチ
3台
48ポート スイッチ 22台
48ポート PoEスイッチ 3台
48ポート スイッチ 18台
48ポート PoEスイッチ
3台
48ポート スイッチ 18台
グルーピングをもとにアクセス スイッチを選定

## Slide 36: スイッチごとの全体帯域を算定
2.3 アクセス レイヤの構成
エンド ポイント グループをアクセス スイッチへ配分したことにより、各アクセス スイッチのアップ リンクで必要な全体帯域量が決定します。
以下のポイントに従い、全体帯域量を決定します。
エンド ポイント毎に必要帯域量を決める
    PC ：1Gbps
    IP 電話 ：100Kbps
    デスクトップ型ビデオ会議端末 : 5Mbps
    プリンタ ：500Kbps
時間によるトラフィックの性質の変化を考慮する
  バースト型： 一次的に大量のトラフィックが流れる 例：Web トラフィック
  リアル タイム型： 遅延が許されないトラフィック 例：ビデオ会議
将来のネットワーク使い方の変化にも対応できる帯域量を検討する （QoS を利用しても、ネットワーク サービスの品質を保てない状況の想定）
  ビデオ会議の導入
  VDI の利用など
1G
500K
1G
100K
PC
プリンタ
IP電話
PC
・・・
全体帯域 40Gbps
36

## Slide 37: オーバ サブスクリプション比からアップリンク帯域を決定
2.3 アクセス レイヤの構成
全体帯域を把握できたら、オーバ サブスクリプション比の割合を検討し、アップリンクで用意すべき帯域を決定します。 （オーバ サブスクリプション比は要件により、エンド ポイント グループごとに異なることもあります）。
  PC メインの場合は、帯域を重視した 1:1 のノン ブロッキングから 、コストを重視した 1:20 まで要件に合わせて検討可能です。 昔のデザインガイドでは、1:20 と記載がありましたが、オーバ サブスクリプション比をエンドポイント グループごとに細かく検討し、コスト削減を目指すのは得策ではありません。現在では、帯域当たりのコストは大きく下がってきているためです。 （例：10G）
  遅延に厳しい IP 電話、ビデオ会議端末などはオーバ サブスクリプションがない 1:1 を推奨します。
オーバ サブスクリプションが決定したら、アップリンクの帯域を考慮することにより、アップリンクに必要な本数が決定され、具体的なオーバ サブスクリプション値も算出できます。
アップリンクの種類の例は以下の通りです。
  2/4 ポート x 1 / 10 G
  （場合によっては 2x40G など）
以上で、アクセス スイッチの必要ポート数やポートの種類、アップリンクに必要な帯域量が決定しました。アクセス スイッチの選定において、アップリンクの形状の検討は、ディストリビューションの情報が必要となるため、次の章でご説明します。そのため、本章では、アクセス スイッチは仮決定となります。
40G:20G オーバ サブスクリプション = 2:1
PC
プリンタ
IP電話
PC
・・・
全体帯域 40Gbps
10G
2 *10G
37

## Slide 38: ケース スタディ （アクセス レイヤ）
A 構成 小規模構成シナリオ
B 構成 大規模構成シナリオ
・・・
18 * 48ポートスイッチ
・・・
1-2F 東
2.3 アクセス レイヤの構成
38
3 * 48ポートPOEスイッチ
・・・
18 * 48ポートスイッチ
・・・
1-2F 西
3 * 48ポートPOEスイッチ
・・・
22 * 48ポートスイッチ
・・・
3-4F 東
3 * 48ポートPOEスイッチ
・・・
22 * 48ポートスイッチ
・・・
3-4F 東
3 * 48ポートPOEスイッチ
・・・
14 * 48ポートスイッチ
・・・
4 * 48ポートPOEスイッチ
要件より、エンド ポイントのグループ分けを行う。 ・エンド ポイントの種類の分類： PoEの有無 ・配置する場所： 1 / 2F フロア ・冗長分散：有
1F
2F
250 PC/プリンタ 50 IP電話
250 PC/プリンタ 50 IP電話
PoE 無し 500 PC / プリンタ
36 端末/ 1 スイッチ
PoE 有り
100 IP電話 25 端末/ 1 スイッチ
要件より、エンド ポイントのグループ分けを行う。 ・エンドポイントの種類の分類： PoEの有無 ・配置する場所： 1-2F 東/西 フロア 3-4F 東/西 フロア ・冗長分散：有

## Slide 39: 2.4 ディストリビューション レイヤの 構成
39

## Slide 40: アクセス レイヤからのアップリンク総数のまとめと集約単位
2.4 ディストリビューション レイヤの構成
ディストリビューションでは、アクセス レイヤからの様々なアップリンク種類を集約し、コアに渡します。既設配線を用いる場合は、ディストリビューション スイッチの設置場所や、その条件を考慮する必要があります。
エンド ポイントによりオーバ サブスクリプションは異なる 同じ LAN ネットワーク デザインの中でも、エンド ポイントのグループごとに求められる帯域条件（オーバ サブスクリプション比）はそれぞれ異なる事があります。一般的なエンド ポイントに比べて、広帯域が求められるエンド ポイントは、オーバ サブスクリプション比率の低い値（1:1-2:1）が求められます。
将来の拡張について アクセス スイッチの拡張や、アクセス スイッチのアップリンクの帯域増強を考慮する必要があります。トランシーバを交換することによって、1G から10G、40G へ帯域を増強する方法は、管理や作業が簡単であり推奨です。
スタック技術の活用 ディストリビューションスイッチは、StackWise、StackWise Virtual の活用を前提とします。ディストリビューションが 1 台の論理スイッチとして動作するメリットは、「2.6 物理的設定」章に記載しています。
  StackWise Virtual とは Stack ケーブルを利用せず、従来のポートを使用して StackWise を実現する機能です。そのため、StackWise Virtual 用のインタフェースを別途確保する必要があります。必要インタフェースや数は「3.1 Stack」章内の 「StackWise Virtual」項目に記載しています。
・・・
・・・
オーバサブ 5:1
オーバサブ 1:1
PC
ビデオ会議
40
スタック構成が前提
StackWise Virtual
StackWise Virtual

## Slide 41: アクセス − ディストリビューション間接続を決定
2.4 ディストリビューション レイヤの構成
アクセスからディストリビューション間の接続方式を決めます。これによりアクセスのアップリンク方式が決定し、アクセス スイッチの機種が決定します。
必要な帯域量を確認した後、距離、メディア（ケーブル）、接続方式を決定します。（必要帯域はアクセスの章で決定しています）。
距離は、フロア間配線、フロア内配線、室内配線 等、必要な距離により用いるメディアや接続方式が異なります。
メディア（ケーブル）は、既設配線または新規配線のどちらであるか確認を行います。 新規である場合は、以下の中より選択します。
  マルチ モード ファイバ OM1、OM2、OM3、OM4
  シングル モード ファイバ G.625
  UTP カテゴリ 5E、6、6A、7
接続方式を選択します。
  MMF 10GBASE-SR、10GBASE-LRM、1000BASE-SX
  SMF 10GBASE-LR、1000BASE-LX
  UTP 1000BASE-T
以上の情報より、アクセス スイッチの機器と、アクセス スイッチのアップリンクで利用するトランシーバを決定します。
41

## Slide 42: ディストリビューションからのアップリンクの検討
2.4 ディストリビューション レイヤの構成
ディストリビューションからコア間のアップリンク帯域の検討は、クラウド サービスの利用の帯域量や、QoS の利用により、エンド ポイント側からはオーバ サブスクリプションが無いように見せることができるなど、様々な要因が考慮されます。
オーバ サブスクリプション比 1:1 〜 1:4 の範囲におさめるようにします。広帯域リンクを導入した場合にはアップリンクの方が過大になる場合もありますが、問題ありません。
アップリンクの検討 必要帯域量より、オーバ サブスクリプションを決め、アップリンク種類の選択します。 チャネルを組むか、またはそれ以上の帯域を選択するか、の選択肢があります。
  10G / 40G / 100G より選択
  チャネルの使用の有無 (例：40Gの場合 4 *10G または 1 *40G )
既設ケーブルがある場合 オーバ サブスクリプションを十分に考慮し、集約するディストリビューション スイッチを決定する必要があります。
以上を考慮し、ディストリビューション スイッチの機種の最終決定を行います。
一般的なエンド ポイント 640台
・・・
・・・
160Gbps
オーバ サブスクリプション
1:4
4リンク
*40G
640Gbps
42

## Slide 43: ケース スタディ （ディストリビューション レイヤ）
A 構成 小規模構成シナリオ
B 構成 大規模構成シナリオ
2.4 ディストリビューション レイヤの構成
2 * C9300-24T
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
43
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
14 * 9200L-48T
・・・
1GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
8 * 9200L-48P
1-2F 東
1-2F 西
3-4F 東
3-4F 東
StackWise
A構成はポート数が少ない構成のため、1台のスイッチにコアとディストリビューションの両方の役割を持たせた、2階層の構成で完成。
ディストリビューション スイッチ 1台あたり、アクセス スイッチからのアップリンク 22本 を収容する。
コア/ ディストリ ビューション
アクセス
ディストリ ビューション
アクセス
アクセス-ディストリ間は、40端末を収容するアクセススイッチ1台につき、アップリンク10G*2 を採用すると、オーバサブ 20G : 40G 約 1:2 となる。 ディストリビューション スイッチ 1台あたり、アクセス スイッチからのアップリンク 10G* 21または25 本 を収容するため、C9500-40Xを選定。

## Slide 44: 2.5 コア レイヤの 構成
44

## Slide 45: ディストリビューション レイヤからのアップリンクを まとめる
2.5 コア レイヤの構成
コアは LAN ネットワークのバックボーンとして、ディストリビューション レイヤからのアップリンクをまとめ、トラフィックを中継します。コアがダウンするとシステム全体が停止するため機器冗長は必須です。また、電源を二重化し、必要に応じてスーパーバイザの冗長を推奨します。
コアは 10G、40G、100G のアップリンクを収容します。既設配線を用いる場合は、コア スイッチの設置場所や、その条件を考慮する必要があります。
将来的なディストリビューション ブロックの増設の可能性を考慮し、必要ポート数、必要トラフィック転送能力を決定します。
45
・・・
・・・
PC
ビデオ会議

## Slide 46: ディストリビューションーコア間接続を決定 コア スイッチの機種決定
2.5 コア レイヤの構成
次に、ディストリビューションからコア間の接続方式を決定することでコアの機器が決定します。
必要な帯域量を確認後、距離、利用するケーブル、接続方式を決定します。
距離は、フロア間配線、フロア内配線、室内配線など、必要な距離により用いるメディアや接続方式が異なります。
メディア（ケーブル）は、既設配線または新規配線のどちらであるか確認を行います。 新規である場合は、以下の中より選択します。
  マルチ モード ファイバ OM1、OM2、OM3、OM4
  シングル モード ファイバ G.625
  DAC （ダイレクト アタッチ ケーブル）
次に、接続方式を選択します。
  MMF
  SMF
  DAC
以上の情報より、コアの機器を決定します。
46
※コア スイッチ間相互の物理接続の必要性は後述の StackWise Virtual のコアへの適用の検討次第です。

## Slide 47: 参考：ケーブルの種類と特徴
2.5 コア レイヤの構成
 | MMF （マルチ モード ファイバ） | SMF （シングル モード ファイバ） | UTP | DAC （ダイレクト アタッチ ケーブル）
特徴 | 複数のモード（光信号）を使う コア系が太く曲げに強い。伝送損失が大きいため短距離伝送に向く | １ つのモード（光信号）を使う コア系が小さく曲げに弱い 伝送損失が低く長距離伝送に向く | 2 本 1 組の細い銅線を縒り合せ、4 組（計 8 本）を組み合わせた銅線ケーブルを用いて電気信号で伝送する方式を使う ファイバーに比べ安価 コネクタの形状規格は RJ-45 | 両端がトランシーバの形状が付いた、ケーブル Twinax ケーブルとも呼ぶ。
メディア （ケーブル） | OM1 ：ギガビット イーサ向け、200m までの伝送 OM2 ：ギガビット イーサ向け、500m までの伝送 OM3 ：10 ギガビット イーサネット向け OM4 ：長距離10G / 40G / 100G イーサネット向け | G.652（OS1/OS2） | カテゴリ 5E、6、6A、7 | 
接続方式 | 10G / 40G / 100G | 10G / 40G / 100G | 1G | 10G / 40G / 100G
47

## Slide 48: ケース スタディ （コア レイヤ）
2.5 コア レイヤの構成
A 構成 小規模構成シナリオ
B 構成 大規模構成シナリオ
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-24Q
40GBASE-LR
48
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
10GBASE-SR
４リンク／ディストリビューション スイッチ
2 * C9300-24T
・・・
14 * 9200L-48T
・・・
1GBASE-SR
2リンク／アクセス スイッチ
8 * 9200L-48P
StackWise
48
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセス スイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセス スイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセス スイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセス スイッチ
3 * 9200L-48P
1-2F 東
1-2F 西
3-4F 東
3-4F 西
ディストリ ビューション
アクセス
コア
将来的に拡張があった場合は、コアを用意し、 ディストリビューションブロックを追加することで、端末収容数を増やす。
こちらの構成は、全体検証と同一の物理構成となっています。
40G*4 で接続
40G*16 を収容しつつ、トラフィック転送能力が十分なスイッチを選定
StackWise
StackWise

## Slide 49: 2.6 物理的設定
49

## Slide 50: スタック設定の検討 アクセス レイヤ / ディストリビューション レイヤ
2.6 物理的設定
各レイヤにおいて、 Cisco Catalyst 9000 シリーズのスタック機能 (StackWise / StackWise Virtual) を採用する際の適否を記載しています。
アクセス レイヤ
  スタック適用の有効性は限定的です。
  各エンド ポイントは原則、単一のリンクでの接続が想定されるため、障害発時スタックによる冗長化が通信回復の手段となりません(右図参照）。 一方で、スイッチの管理単位を統合/削減する、もしくはアップリンクの本数を削減する目的では、スタックの適用は有効となります。スタック適用でアップリンクの本数を削減した場合は、それに応じたオーバ サブスクリプション比を考慮した設計であるように注意が必要です。
ディストリビューション レイヤ
  スタック適用により、とくにアクセス レイヤ との接続において以下のような大きなメリットを引き出すことができます。
  MEC (Multi-Chassis EtherChannel) と組み合わせることで冗長化された機器とリンクの論理的な単一化がはかられ、 LAN の最も大きな課題である L2 ループ フリー構成が担保される
  MEC を利用した冗長リンク上のトラフィック負荷分散が効率的に行え、全体性能の最大化に寄与する
  冗長化において必要とされてきた FHRP（HSRP/VRRP） の設定や仮想 IP アドレス確保、 VLAN のリンク間分散の設計などが不要となる。
50
STP
MEC
PAgP LACP
デフォルト ゲートウェイして FSRP を使用
(HSRP/VRRP)
機器/リンク/ポート障害が発生した場合、通信不可となり、機器冗長をとっても
可用性は高まらない
・・・
シングル リンク
スタック
論理的に 1 台
スタック
StackWise 構成
ディストリ ビュー ション
アクセス

## Slide 51: スタック設定の検討 コア レイヤ
2.6 物理的設定
コア レイヤ
コア レイヤは「スタック適用なし」「スタック適用あり」のいずれかを下記の視点で選択します。
スタック適用なし
  コア レイヤでは、ルーティング プロトコルを前提としたループ フリーな IP 経路に収束し、 かつ ECMP (等コスト マルチパス）を利用したトラフィックのリンク間負荷分散が利用できます。スタックの最大のメリットであるループ フリー / リンク負荷分散に相当する機能はすでに実装されているといえますので、このためにスタックを適用する積極的な理由はありません。また、コア スイッチは LAN 全体で 2 台ともともと少なく、個別に管理運用する利点が勝る場合が多くなります。
  2 台のコア スイッチ間は、直接の相互物理接続を行わず、ディストリビューション レイヤと各々ルーティングを行います。
スタック適用あり
  スタック構成をコアで行う場合は、さらにディストリビューション レイヤのスタックそれぞれと完全な MEC を構成することで、機器の管理点数の削減とトラフィックのリンク間負荷分散を同時に行えます。
51
StackWise 構成
StackWise Virtual 構成
StackWise Virtual 構成
コア
ディストリ ビューション
負荷分散は ルーティング プロトコル による ECMP
負荷分散は MEC
コアが独立
コアがスタック構成
コア
ディストリ ビューション

## Slide 52: リンク アグリゲーション（EtherChannel）
2.6 物理的設定
レイヤ間リンクへの EtherChannel の適用
  Cisco Catalyst 9000 シリーズで StackWise や StackWise Virtual で冗長した機器の筐体間で分散させた物理リンク間で EtherChannel を組むことを MEC (Multi-Chassis EtherChannel) と呼びます。
  ディストリビューション レイヤでのスタック適用と併せて、アクセス-ディストリビューション間の複数リンクを EtherChannel として論理的に束ねる設定をします。ディストリビューション側は MEC となります。MEC の利用により、冗長化、トラフィックのリンク間負荷分散が自動的に行われます。また、障害時の通信復旧までの時間は50 ミリ秒から 600 ミリ秒と高速に収束します。
  コアにスタックを適用した場合は、ディストリビューション、コアの双方が MEC となるように EtherChannel を構成します。
リンク間のロードバランス アルゴリズムの考慮
  Cisco Catalyst 9200 シリーズのそれぞれの初期設定は、送信元 MAC アドレス（src-mac）の値のハッシュ値に基づいてリンク間でトラフィックを分散します。(Catalyst9600の初期設定は、送信元、送信先のIPアドレスのハッシュ値に基づいて分散) 適切な IP ルーティング構成ではトラフィックの送信元 MAC アドレスが SVI やルーテッド インターフェースの MAC アドレスに収束するため、初期設定のままではひとつのリンクにトラフィックが偏ります。ロード バランシングの設定を送信元と送信先 IP アドレス（src-dst-ip）に変更が必須となります。
  必要に応じてトラフィックの偏りを考慮し、送信元と送信先 IP アドレス（src-dst-ip）以外の選択で調整、変更を行うことでリンク アグリゲーションの効果を高めることができる場合があります。
52
VLAN 100
ルータ
SVI
送信元MAC アドレス が 1 つ
レイヤ 2
レイヤ 3
ルーテッドポート
スイッチポート
VLAN100
ロード バランス を初期設定（送信元MAC アドレス）のままにした場合
トラフィックが 偏る

## Slide 53: UDLD
2.6 物理的設定
UDLD （Uni-Directional Link Detection）は、レイヤ 2 フレームを用いて、リンクの状態を監視し単一方向リンク障害を検出する、Cisco Catalyst シリーズに組み込まれているプロトコルです。
単一方向リンク障害は、正常に送受信している状態から、何らかの理由で送信もしくは受信ができなくなった状態を指します(右図) 。とくに送信と受信の芯とコネクタが明確に分かれている光ファイバケーブルで発生しやすくなります。単一方向リンク障害時には、正しく障害検知ができず、 STP の BPDU が正しく送受信されず動作に悪影響を与える、EtherChannel で障害が起こったリンクにもトラフィックが流れ続ける、といった事象の発生の可能性があります。
UDLD は単一方向リンク障害の状態を検知し、そのリンクを正しく停止させる方法として有効です。
UDLD の推奨設定は、以下の通りです。
  アグレッシブ モードを使用
      UDLD 対向のポートが UDLD パケットを受信しなくなったとき、UDLD はネイバーと接続を再確立しようとし、8 度失敗するとポートをディセーブルにします。初期設定ではディセーブルになっています。
  メッセージ タイムはデフォルト設定を使用
      UDLD は、片方向リンク時の重大障害を回避するセーフティ ネットとして利用するため、メッセージタイムの設定変更により迅速さを求めなくても、十分効果が見込まれます。
      UDLD のメッセージ タイムをミリセカンドまで早めた、”Fast UDLD” は、Cisco Catalyst 9500 シリーズ以上の製品のみのサポートとなります。リンクの対向で ”Fast UDLD” をサポートしている必要があるため、現在のところはCisco Catalyst 9000 シリーズでは UDLD を利用することが一般的です。
単一方向リンク障害
送信
送信
受信
受信
53

## Slide 54: ケース スタディ （物理的設定）
A 構成 小規模構成シナリオ
B 構成 大規模構成シナリオ
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-24Q
40GBASE-LR
54
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
10GBASE-SR
４リンク／ディストリビューションスイッチ
54
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
1-2F 東
1-2F 西
3-4F 東
3-4F 東
2 * C9300-24T
・・・
14 * 9200L-48T
・・・
1GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
8 * 9200L-48P
StackWise
MEC：Multi-Chassis EtherChannel
(PAgPによる設定)
コアレイヤ
StackWise Virtual
ディストリビューション レイヤ StackWise 480
ディストリビューション レイヤ
StackWise Virtual
2.6 物理的設定
コアで StackWise Virtual を行い機器の管理数を削減する構成
コアは個別で管理を行い、負荷分散は ECMP を利用するStackWise Virtual を使用しない構成
StackWise

## Slide 55: 2.7 論理構成
55

## Slide 56: レイヤ 2 とレイヤ 3 の配置
2.7 論理構成
LAN において柔軟性と堅牢性を両立させるために、レイヤ 2 機能 (VLAN をベースとしたブリッジング) と レイヤ 3 機能 (IP ルーティング) の適切な配置は根幹を成す検討項目です。
アクセス - ディストリビューション間
  VLAN を配置しレイヤ 2 機能を活用します。1 サブネット/ 1 VLAN を原則とし、かつ各 VLAN はディストリビューション ブロック内で完結させます。VLAN 配置の以下の利点を活かすよう配慮します。
  複数のアクセス スイッチ間にまたがる VLAN によりエンドポイント側サブネットが柔軟に配置できる。
  機器/リンクの物理的な変更なしにサブネット配置を容易に変更できる。
  エンドポイントが異なるアクセス スイッチへ移動しても IP アドレスの変更なく通信可能となる。
  ディストリビューショ ンスイッチはエンド ポイントの VLAN (サブネット)に対するデフォルト ゲートウェイ 機能を提供します。
ディストリビューション - コア間
  ルーティング プロトコルを用いた IP ルーティングのレイヤ 3 機能を動作させます。OSPF などのルーティ ング プロトコルは明示的にループ フリーとなる経路制御を行うため、LAN の根幹となる部分での適切 な稼働により LAN 全体を安定化させ、かつ障害時の影響範囲を極小化できます。
56
ルーティング プロトコルを 展開する範囲
VLANの 範囲
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
VLAN によりユーザ側のサブネットの自由な配置が可能

## Slide 57: レイヤ 2 設定 ｰ VLAN 設定
2.7 論理構成
アクセス - ディストリビューション間は、VLAN トランク設定にすることを原則とします。 VLAN トランク ポートで VLAN の追加/変更は、switchport trunk allowed vlan add / remove のコマンドで行います。
このような方針により、管理や設定において、以下の利点を享受することができます。
  個別の VLAN 番号に依存しないインターフェース設定の簡素化/統一化
  VLAN 追加・変更時の作業簡素化
  VLAN 追加・変更時の他の VLAN の通信断などの影響の防止
  IEEE 802.1Q 内の 3 ビットの優先度情報（CoS）を利用した QoS 設定の適用
ディストリビューション スイッチではディストリビューション ブロック内の VLAN に応じて SVI を作成し、レイヤ 3 ルーティングに組み入れます。
コア – ディストリビューション間では、原則としてルーテッド インターフェース設定とし、 VLAN 設定、VLAN トランク ポート設定を行いません。 詳細は「レイヤ 3 設定」で述べられています。
VLAN 10
VLAN 10
VLANトランク として設定
VLAN間 ルーティング
VLAN10 SVI VLAN20 SVI
VLAN 30 SVI
VLAN 30
VLAN 20
VLAN 30
VLAN10 Remove 20 / 30
VLAN30 Remove 10 / 20
VLAN 10 / 20 / 30

## Slide 58: レイヤ 2 設定 ｰ STP 設定
2.7 論理構成
STP (Spanning Tree Protocol) は、LAN の安定性の最大の課題であるレイヤ 2 ループ発生の抑制のための重要な機能です。
Cisco Catalyst 9000 シリーズの初期設定の STP モードは Rapid-PVST+ です。 Rapid-PVST+ では VLAN ごとに STP トポロジーが構成されるため、VLAN の追加削除や有効範囲の変更を行っても他の VLAN に影響を与えません。また、アクセス スイッチ上で利用されない VLAN はこまめに VLAN トランク ポートから取り除ことで、STP 計算による負荷が軽減されます。
  想定外の VLAN 範囲の拡大/経路生成を防止するため、 VLAN 1 は全ての VLAN トランク ポートとアクセス ポートから取り除くことを推奨します。管理用通信に用いる VLAN は、別途新たな VLAN ID で用意します。
    スタックと MEC の採用によりアクセス – ディストリビューション間のレイヤ 2 構成においてループ フリー構成が担保されていますが、セーフティネットとして必ず STP を稼働させてください。Rapid-PVST+ の初期設定のままで想定外のループ形成の防止として十分機能します。
  ※Cisco Catalyst シリーズの初期設定の STP モードは 2015 年の IOS バージョン15.2(4)E から Rapid-PVST+ に変更されています。
58
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
VLAN毎に トポロジを作成
初期設定は Rapid-PVST+

## Slide 59: レイヤ 3 設定
2.7 論理構成
レイヤ 3 (IP ルーティング)の設定はディストリビューションおよびコアにおいて行います。
ルーティング対象となる IP インターフェースの設定
  エンド ポイントが配置された IP サブネットのルーティングのため、ディストリビューションスイッチの SVI (VLAN インターフェース) に IP アドレス設定を行い、ルーティング対象とします。
  ディストリビューション - コアのリンクについてはルーテッド インターフェース設定、具体的には "no switchport" を適用した物理インターフェース(または MEC ポートチャネル インターフェース)に対し IP アドレスの設定を行い、ルーティング プロトコルを動作させます。このリンクには、OSPF Prefix Suppression のように経路対象から除外できる機能があれば適用を積極的に検討します。ルーテッド インターフェイスでなく SVI を設定しルーティングを行うと以下の欠点があり、推奨されません。
    インターフェースダウン動作に物理インターフェースと SVI の 2 段階を経るため、リンク障害検知に遅延が加わる余地ができる。
    管理する VLAN が増加し不必要な STP トポロジも生成され、想定外に通信可能なバックドアの発生や設計と異なるトラフィックパスが生成されるリスクが生じる。
ルーティング プロトコルの選択
  各ルーティング プロトコルのもつ適性を考慮し、選択します。
  例えば IPv4 / IPv6 デュアル スタックでは、設定/トポロジ設計が簡素化される「OSPFv3 Address Families (シングルトポロジ OSPFv3）」の採用を積極的に検討します。
  また、不等コスト負荷分散や ハブ スポーク型 WAN と一体化したルーティングを行う場合は、EIGRP が適しています。
59
ルーテッド インターフェース設定
VLAN 100
VLAN 200
ルータ
SVI
SVI
物理ポート スイッチポート
ルータ
ルーテッド インターフェース
SVI
ルーテッド インターフェース
SVI 設定

## Slide 60: IP アドレス配置
2.7 論理構成
LAN 上の IP アドレス配置は既存のポリシーがあればそれに従います。以下は、一般的な設定および 3 階層構成を前提としたアドレス配置方針の例です。
アクセス - ディストリビューション間 VLAN 上のサブネット
  エンドポイントが参加するサブネットとなり、ディストリビューション スイッチの SVI をデフォルトゲートウェイとします。IPv4 では 16〜24 ビット長ネットマスク、IPv6 では 64 ビット長プリフィクスで設定されることが多くあります。 IPv4 においては細かすぎる分割 (ネットマスク25 ビット長以上) は配置の柔軟性を損なうことがあります。
ディストリビューション – コア間リンクの上のサブネット
  ルーテッドインターフェースで IP アドレスは対向 2 ノード分のみ用いられます。アドレススペースの節約のためには最長のネットマスク長/プリフィクス長を設定します。( IPv4 : 30 ビット長、IPv6 : 127 ビット長)。
ディストリビューション スイッチおよびコア スイッチ上のループバック インターフェース
  レイヤ 3 機能を有するこれらのスイッチでは、必ずループバック インターフェースを設定し IP アドレスを最大長のネットマスク長/プリフィクス長( IPv4 : 32 ビット長、IPv6 : 128 ビット長)で付与します。
管理用 IP アドレス
  アクセス スイッチでは、エンドポイントの VLAN と異なる管理用の VLAN に IP アドレスを付与します。ディストリビューション/コア スイッチでは、ループバック インターフェースのひとつを管理用に使用します。
  ※Catalyst 9000 シリーズは管理専用の物理インターフェースを有し、アウトオブバンド管理に利用することができます。ただし、NetFlow Data Export ができないなどの制限があり、注意が必要です。
経路集約を考慮した計画
  実際の経路集約の実施の有無にかかわらず、可能な限り LAN 全体、およびディストリビューション ブロックの単位で IPv4 のネットマスク、IPv6 のプリフィクスで整然と集約できるように全体の IP アドレス配置計画を行います。セキュリティや QoS のための ACL 定義など、管理運用性が向上します。
60
IP アドレスの設定箇所
ルーテッド
インターフェース
管理用
VLAN
ループバック
SVI

## Slide 61: OSPF による IPv4 ルーティングのベスト プラクティス設定
2.7 論理構成
ここでは「IPv4 ルーティングのために OSPFv2 を用いる」と想定した場合の設定ベスト プラクティスのひとつを提示します。対象は、レイヤ 3 機能を配置するディストリビューション レイヤおよびコア レイヤの Cisco Catalyst 9000 シリーズです。
OSPF のベスト プラクティス設定
  ディストリビューション レイヤおよびコア レイヤの Cisco Catalyst 9000 への OSPF 設定の例は右および次頁以降のようになります。障害時の収束時間の短縮と CPU 負荷の削減、経路数の抑制、その他設定の簡素化を考慮したベスト プラクティス設定です。
OSPF エリア設計
  すでにネットワークで用いられている OSPF エリア設計方針があれば、それに従います。コア レイヤを中心とする LAN 全体で 1 つの一般エリアを構成する場合、コア レイヤの Cisco Catalyst 9000 を ABR としたスタブ エリアもしくは Totally - Stubby の設定を検討します。また、エリア外に向けた適切なルート集約を行います。
Catalyst9000 シリーズにおけるルーティングの考慮点
  IPv4 での OSPF に限りませんが、Catalyst 9000 シリーズでは以下の点を考慮します。
  TCAM プログラミング/ TCAM 容量に由来するハードウェア (ASIC) 転送時の経路数上限を越えないように設計する (経路数上限についてはデータ シート等を参照)。
    例 : Catalyst 9300 : 約 7,000 (IOS-XE 16.9.x 時点)
  デフォルトで経路負荷分散での偏り (Polarization) の対策がなされている。
    CEF ロード バランシングの “Universal” モード(機器単体毎に生成した個別の数字を加味した、冗長経路間のトラフィック分散のランダム化)が設定されており、基本的には Polarization が発生せず帯域の最大化が図られる。
router ospf <プロセスID>
router-id <IPv4アドレス>
ispf
log-adjacency-changes
auto-cost reference-bandwidth 100000
timers throttle spf 10 100 5000
timers throttle lsa all 10 100 5000
timers lsa arrival 80
passive-interface Loopback<番号>
passive-interface Loopback<番号>
・・・
! ABRで必要に応じて設定
area <OSPFエリア番号> stub no-summary
area <OSPFエリア番号> range <集約対象IPv4ネットワーク> <IPv4サブネットマスク> cost 10
共通設定
61

## Slide 62: OSPF による IPv4 ルーティングのベスト プラクティス設定
2.7 論理構成
interface <インターフェイス名・番号>
dampening
ip address <IPv4ネットワーク> <IPv4サブネットマスク>
ip ospf <プロセスID> area <OSPFエリア番号>
ip ospf network point-to-point
ip ospf prefix-suppression
logging event link-status
load-interval 30
carrier-delay msec 0
interface vlan <番号>
dampening
ip address <IPv4ネットワーク> <IPv4サブネットマスク>
ip ospf <プロセスID> area <OSPFエリア番号>
logging event link-status
load-interval 30
carrier-delay msec 0
ディストリビューション レイヤ / コア レイヤ間
ルーテッド インターフェイス設定
ディストリビューション レイヤ / VLAN インターフェイス設定
コマンド | 設定モード | 説明
router-id <IPv4アドレス> | router | OSPF Router ID の明示的設定
ispf | router | Incremental SPF ： SPF 再計算範囲を最適化
auto-cost reference-bandwidth 100000 | router | 100Gbps のリンクまで考慮したコスト計算の基準帯域
timers throttle spf 10 100 5000 timers throttle lsa all 10 100 5000 timers lsa arrival 80 | router | SPF 再計算と LSA 生成の抑制タイマーを調整
dampening | interface | IP Event Dampening ： フラッピングの影響を緩和
ip ospf <プロセスID> area <OSPFエリア番号> | interface | OSPF をインターフェイス レベルで有効化
ip ospf network point-to-point | interface | オーバヘッドの少ないネットワーク タイプへ変更
ip ospf prefix-suppression | interface | ルーティング対象から除外（中継リンクのみ）
carrier-delay msec 0 | interface | リンク ダウン検知時の遅延を最小化 （1Gbps 以上のリンクでは有効な設定とならない場合あり）
適用コマンドの解説
62

## Slide 63: ケース スタディ （論理的設定）
A構成 小規模構成シナリオ
B構成 大規模構成シナリオ
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
2 * C9500-24Q
40GBASE-LR
63
2 * C9500-40X
StackWise Virtual
10GBASE-SR
４リンク／ディストリビューションスイッチ
63
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
18 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
・・・
22 * 9200L-48T
・・・
10GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
3 * 9200L-48P
1-2F 東
1-2F 西
3-4F 東
3-4F 東
2 * C9300-24T
・・・
14 * 9200L-48T
・・・
1GBASE-SR
2リンク／アクセススイッチ
8 * 9200L-48P
StackWise
2.7 論理的設定
サブネット計画に従って
VLANを適切に配置
（Rapid-PVST+はON）
ルーティング プロトコルによる IP ルーティング
各サブネットに 対する
デフォルトゲートウェイ
ルーティング プロトコル による IP ルーティング
StackWise

## Slide 64: 2.8 LAN 外への接 続
64

## Slide 65: WANへの接続
他のサイトとの通信のための WAN の接続において、高度な QoS の適用や IPsec VPN による通信暗号化の実施を念頭にルータ機器を想定します。以下の点を原則とし構成します。
WAN 接続に必要な機能、設定を集約した独立した機能ブロックとして位置づける
コア レイヤに直結し、他のディストリビューション ブロックから物理的または論理的に独立させる
コアがスタック構成でなく相互に独立している場合には、個別の物理インターフェースをルーテッド ポート設定とし、ECMPを用いた構成とします。
コアがスタック構成の場合には MEC 設定とし、ポートチャネル論理インターフェースをルーテッドポート設定とします。ルータ側でもリンク アグリゲーション(機能名 Link Bundling、Port Channel など) を用います。
コア スイッチと WAN ルータには以下のようなギャップが生じることが多く、対応をする必要があります。
インターフェース速度のギャップ (コア 40G に対するルータ 10G、1G など)
  コア スイッチ側にて QSA、ブレイクアウトケーブルなどで対応
  ※ シスコ製 QSA、および Catalyst9000 シリーズの 10GBASE-X ポートは 1G SFP に対応しています。
転送性能のギャップ (ルータの全体転送性能が最大 2Gbps である、など)
  ルータにて Ingress / Eggress Shaping や IEEE802.3x Flow Control ポーズ送信機能で対応
65
WAN 1
WAN 2
コア
WANルータ/
IPsec VPNルータ
(ECMP)
ディストリビューション
WAN 1
WAN 2
コア
(スタック)
WANルータ/
IPsec VPNルータ
(リンク アグリゲーション)
ディストリビューション
コアが独立している場合の接続例
コアがスタック構成の場合の接続例
2.8 LAN外への接続

## Slide 66: WANへの接続
WAN 1
WAN 2
(スタック構成)
アプライアンスなど
(ワン アーム構成)
WANルータ/
IPsec VPNルータ
66
WAN接続に対する付加機能として、ファイアウォール、IPS、WAN高速化装置などのアプライアンスを配置する場合には、スタック構成のスイッチを配置した上で、各アプライアンスをスイッチに接続します。
各アプライアンスのリンクはすべてスイッチに対する直結、いわゆる「ワン アーム構成」とします。ワン アーム構成の利点として、アプライアンス側の様々な機能構成への柔軟な対応、使用する物理インターフェース数の最適化、不具合時のアプラアンスのネットワークからの切り離しが容易、などがあります。
アプライアンスが冗長化されている場合、通信フロー毎に一意に同一のアプライアンスに転送されるよう、スイッチ側でアプライアンス転送時のリンク アグリゲーションや WCCP の負荷分散を適切に設定する必要があります。
コア
ディストリビューション
(リンク アグリゲーション)
(VLAN トランク)
アクティブ – スタンバイ
スイッチ
(スタック構成)
→WAN ルータへ
コア スイッチへ←
(リンク アグリゲーション)
(VLAN トランク)
スイッチ
(スタック構成)
→WAN ルータへ
コア スイッチへ←
スイッチ
(スタック構成)
(WCCP設定)
→WAN ルータへ
コア スイッチへ←
ファイアウォール等
プロミスキャス型機器
プロキシ型機器
WAN 接続への各種アプライアンスの追加
2.8 LAN外への接続

## Slide 67: WANへの接続
67
アプライアンスの例 | スイッチのインターフェース設定 | アプライアンスの インターフェース構成、設定 | アプライアンスの 転送方式 | 考慮事項
レイヤ 3 ファイアウォール (アクティブ-スタンバイ冗長) | 対向アプライアンス毎の単一の物理リンク VLAN トランク | 単一の物理リンク VLAN トランク | IP ルーティング (VLAN 間ルーティング) | 
 | 対向アプライアンス毎に複数物理リンクのリンク アグリゲーション VLAN トランク | 複数物理リンクのリンク アグリゲーション VLAN トランク |  | 単一リンク障害時の帯域縮退に留意する。帯域縮退を避ける場合にはスイッチ側でリンク アグリゲーション最小リンク数の設定を行う。 (config-if)# port-channel min-links <最小リンク数>
レイヤ 2 ファイアウォール インライン型 IPS (アクティブ-スタンバイ冗長) | 対向アプライアンス毎に複数物理リンクのリンク アグリゲーション VLAN トランク | 複数物理リンクのリンク アグリゲーション VLAN トランク | VLAN 間ブリッジング | 
インライン型 IPS (複数のスタンドアロン機器の並行設置) | 対向アプライアンス複数をまたがるリンク アグリゲーション VLAN トランク | 単一の物理リンク、または複数物理リンクのリンク アグリゲーション VLAN トランク |  | スイッチ側リンク アグリゲーションの負荷分散を送信元 IP アドレスと送信先 IP アドレスに基づくハッシュにする(負荷分散先アプライアンスの一意性確保) (config)# port-channel load-balance src-dst-ip など
プロミスキャス型 IPS NetFlow 生成装置 | 複数の対向アプライアンスにまたがるリンク アグリゲーション ポートミラーリング | 単一の物理リンク | 転送なし | 
WAN 高速化装置 アプリケーション プロキシ | 対向アプライアンス毎の単一の物理リンク アクセス VLAN ポート WCCP または PBR (ブラウザ上の明示的プロキシ設定を用いる場合は必要なし） | 単一の物理リンク | IP ルーティング | アプライアンス間の負荷分散は WCCP に基づく決定、またはアプライアンス側でのクラスタリング機能などで行う。(負荷分散先アプライアンスの一意性確保) ※Catalyst 9000 シリーズは IPv6 での WCCP をサポートしていません (IOS-XE 16.12 時点)
アプライアンスのワン アーム構成の例
2.8 LAN外への接続

## Slide 68: 2.9 無線 LAN の 構成
68

## Slide 69: 無線 LAN アクセスポイントの接続
69
- Multi Gigabit Ethernet
- PoE : Power over Ethernet
IEEE 802.3at
アクセス レイヤ スイッチ
無線 LAN アクセスポイント
(Wi-Fi6 対応)
PoE+ による給電
無線 LAN の展開においては、個々の無線 LAN アクセスポイントへの合理的な給電方法として PoE : Power over Ethernet が用いられます。Wi-Fi6 に至る高速化の性能を最大限引き出すために、PoE での給電機器側で IEEE 802.3at PoE+ (最大 30W) への対応が必要とされます。
mGig での広帯域化
また、Wi-Fi6 は実効速度が 1Gbps を大きく上回るとされ、1000BASE-T (1Gbps) のリンクではボトルネックとなり高速化の利点を活かせなくなります。従来からの銅線イーサネットのケーブルである UTP を用いて 2.5Gbps / 5Gbps の速度を実現する mGig : Multi-Gigabit Ethernet への対応が Wi-Fi6 無線 LAN アクセスポイントで行われています。2.5Gbps (2.5GBASE-T) においてはカテゴリ 5e 以上、5GBASE-Tにおいてはカテゴリ 6 以上の UTP での接続となります。
これら無線 LAN アクセスポイントへ有線接続を提供するアクセス レイヤのスイッチでは、収容する無線 LAN アクセスポイントの台数に応じた PoE+ および mGig に対応したポートを必要数搭載した機種を選択します。とくに、使用する PoE+ ポートの合計に応じた十分な給電能力の余力 (給電バジェット)、mGig ポート含むダウンリンク総帯域に応じたアップリンク総帯域を確保できるような機種、台数を考慮する必要があります。
※ここでは無線 LAN アクセスポイントのスイッチへの接続に際しての考慮点について述べます。サイトサーベイを伴う無線 LAN のセル設計や無線 LAN アクセスポイントの配置計画は対象外とします。
2.9 無線 LAN の構成

## Slide 70: 無線 LAN アクセスポイントの接続
70
無線 LAN のクライアントの接続する VLAN として、以下の 2 つのパターンを無線 LAN の用途やトラフィックパターン、ネットワーク構成に応じて選択します。
無線 LAN コントローラ上に定義された VLAN (Central Switching)
無線 LAN アクセスポイントが接続するスイッチ上に定義された VLAN (Local Switching)
Central Switching と Local Switching 、および接続先 VLAN は、「WLAN」 (SSID と無線 LAN 認証方式の定義のセット) 毎に設定することができます。ただし、Local Switching は「Flexconnect モード」で起動したアクセスポイントでのみ可能です。
Central Switching
Central Switching の利点として、各ディストリビューション スイッチおよびアクセス スイッチに VLAN を個別に設定することなく、一括してコントローラ上に無線 LAN 用の VLAN を配置でき、柔軟で迅速な無線 LAN の展開、中央集中のトラフィック制御が可能です。無線 LAN トラフィックはアクセスポイントとコントローラ間で「CAPWAP Data」でカプセル化されトンネリングされます。
Central Swithing においても、ACL で指定した特定のトラフィックのみ選択的に Local Switching 相当の転送を行う「Split Tunneling」機能が利用可能です。Split Tunneling の利用は、アクセスポイントが Flexconnect モードである必要があります。
Local Switching
Local Switching は、直近のスイッチ上からトラフィックが転送され、Central Switching のような無線 LAN トラフィックのコントローラへのトンネリングで生じるトラフィックの迂回がありません。また、コントローラの転送能力や物理リンク帯域によるボトルネックによる影響の懸念はなくなります。
コントローラ
Central Switching
Local Switching
アクセスポイント
CAPWAP Data トンネル
アクセスポイント
クライアント VLAN
クライアント VLAN
コントローラ
2.9 無線 LAN の構成

## Slide 71: 2.10 IP マルチキャ スト
71

## Slide 72: マルチキャストのためのネットワーク
72
ループフリーなユニキャスト経路形成の重要性
IPv4、IPv6 のマルチキャストは PIMv2 を用いたオンデマンドで動的な経路形成です。PIMv2 による受信側から送信側へのシグナリング (PIM Join) をユニキャストの経路に従って行うことでつくられたパスを、逆方向に向かう形で実際のマルチキャスト パケットが転送されます (RPF : Reverse Path Forwarding)。そのため、ネットワーク全体でループのない安定した IPv4、IPv6 のユニキャストのルーティングがなされていることが前提条件となります。
ECMP (Equal Cost Multi-Path) におけるマルチキャスト トラフィック分散
IPv4 では初期状態で、マルチキャスト機器は PIM Join を経路上の対向 IP アドレスが最大の PIM ネイバーにのみ送られ、ECMP においても結果として単一の経路に偏った転送となります。 IP Multicast Load Splitting 機能を有効にすると、PIM Join の送信を ECMP 上に分散させ、結果としてマルチキャストトラフィックのトラフィックが ECMP で分散されます。全ての L3 スイッチ、およびルータにて「(config)# ip multicast multipath」コマンドで同機能を有効化します。IPv6 では同機能は初期状態で有効です。
リンクアグリゲーション上のマルチキャスト トラフィック分散
マルチキャスト パケットの転送において、リンク アグリゲーションにおける物理リンク間の負荷分散はユニキャストパケットと同様の負荷分散方式に従います。
グループアドレスの割り当てを送信エンドポイントの IP アドレスに基づき行った下記のような例では、送信元、送信先アドレスの XOR が一致するため、ハッシュを基にした負荷分散アルゴリズムの結果、特定の物理リンクへのトラフィック集中が発生します。
(Source, Group) : (10.10.10.1, 239.10.10.1), (10.10.10.2, 239.10.10.2), ・・・(10.x.y.z, 239.x.y.z)
この場合には、負荷分散の要素に UDP ポート番号を加える、などの設定変更により、偏りが解消されます。
送信エンドポイント
マルチキャスト
トラフィック
IGMP Report (IPv4)
MLD Report (IPv6)
PIM Join
PIM Join
受信エンドポイント
（１）
ユニキャスト
ルーティング
に従って転送
（2）
PIM Join の
パスを逆方向に
転送
RPF に基づくマルチキャスト転送
Last Hop
Router
First Hop
Router
2.10 IP マルチキャスト

## Slide 73: PIM 動作モードにおける SSM の選択
73
PIM 動作モード : SSM の積極的な検討
マルチキャスト ルーティングにおける PIM の動作モードは主に以下があります。
Source-Specific Multicast : SSM / PIM-SSM - RFC4607
PIM Sparse Mode : PIM-SM (Any Source Multicast : ASM) - RFC7761 旧RFC4601
  ※ Bidirectional PIM はごく特殊なアプリケーションでのみ適用されるため、ここでは検討範囲外とします。PIM Dense Mode は一般的な用途では事実上使われることはありません。
SSM では、 PIM-SMで必須の Rendezvous Point : RP の設置が不要です。RP の設置とその情報の安全で確実なネットワーク内への伝播には多岐にわたる項目の検討と煩雑な設計を要しますが、それらが不要で設計が格段に簡素化される SSM の採用をまず第一に検討します。また既に PIM-SM が動作している場合にも、互換性を利用しながら SSM への移行をはかるようにします。
SSM 導入における考慮点
SSM ではマルチキャスト受信エンドポイントが IGMPv3 (IPv4) 、 MLDv2 (IPv6) をサポートしていること、および受信するマルチキャストのグループアドレスに加え送信元 IP アドレスの情報を有していることが前提となります。
また、IGMP Snooping および MLD Snooping が、ディストリビューションおよびアクセス スイッチのマルチキャスト受信エンドポイントの存在しうる VLAN で有効になっていることを確認します。
Catalyst 9000 シリーズでは、IGMPv3 および MLDv2 においては、Basic Snooping のみのサポートです。これは、同一のグループアドレスのマルチキャスト トラフィックは、送信元が異なっていても区別されることなく受信エンドポイントのポートへレイヤ2転送されることを意味します。このため、SSM を採用する場合でも同じグループ アドレスを複数のマルチキャストに使い回すことは得策ではありません。
送信エンドポイント
マルチキャスト
トラフィック
IGMPv3 (IPv4)
MLDv2 (IPv6)
受信エンドポイント
PIMｖ２
マルチキャスト RPF
(S,G) 情報
Last Hop
Router
First Hop
Router
2.10 IP マルチキャスト

## Slide 74: 機能編
3.1 Stack StackWise Virtual, StackWise, StackPower
3.2 IOS Management Upgrade, ISSU, GOLD, PoE, WireShark, Energywise, Blue Beacon, TDR,
Factory Reset, SLUP,SSD,WebUI
3.3 Basic L2/L3 EtherChannel, VTP, STP, MST, REP, FHRP, VRF, IGMP, FlexLink+, Loop Detection, Private VLAN (PVLAN)
3.4 QoS QoS, Policing, DTS, WRED, H-QoS, Auto-QoS
3.5 Security DAI, IP Source Guard, First Hop Security, SISF, Trustworthy, Cisco Secure Boot, MACsec, ネットワーク認証
3.6 AVC AVC
3
74

## Slide 75: 3.1 Stack
75
StackWise Virtual
StackWise
<電力の共有>
StackPower

## Slide 76: Stack 機能のサポートについて
3.1 Stack
目的 | 機能名 | C9600 | C9500 | C9400 | C9300/C9300L | C9200/C9200L | 備考
データの共有 （機器冗長） | StackWise Virtual | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | UTP / STP ケーブルによる構成 構成台数は 2 台 Network Advantage ライセンス
 | StackWise |  |  |  | 〇 | 〇 | 専用ケーブルによる構成 最大構成台数は 8 台 Network Essentials ライセンス
電力の共有 （電源冗長） | StackPower |  |  |  | 〇 |  | 専用ケーブルによる構成 最大構成台数は 4 台 Network Essentials ライセンス

## Slide 77: StackWise Virtual
機能説明①
3.1 Stack
StackWise Virtual
Catalyst 9500
Catalyst 9500
StackWise Virtual Link (SVL)
Dual-Active Detection Link (DAD Link) - Fast Hello
- Enhanced PAgP
特徴
1つの論理スイッチ内の2台のスイッチ機器では、設定やその他の情報を共有します。
既存機器との比較
類似テクノロジーである VSS 機能と比較し考え方は同じになります。
コマンドに関しては改善され両機器で同じ設定を入れます。
注意点
同じ StackWise Virtual のスイッチは互換性のある IOS-XE の Version 同士を利用かつ、Network Advantage にて サポートしています。
StackWise Virtual 機能では、2 台のスイッチ機器を 1 つの論理スイッチとして動作することができ、拡張性や耐障害性に対応します。

## Slide 78: StackWise Virtual
機能説明② Catalyst 9600 Quad-Supervisor with RPR
3.1 Stack
StackWise-A
ICS
StackWise-S
ICS
シャーシ1
シャーシ2
SSO
RPR
SVL
DAD
役割 | 説明 | コントロールプレーン制御 | データプレーン制御 | 冗長技術
StackWise-A | アクティブなシャーシ間の StackWise Virtualのアクティブ | アクティブ | アクティブ | SSO
StackWise-S | アクティブなシャーシ間の StackWise Virtualのスタンバイ | ホットスタンバイ | アクティブ | SSO
ICS | シャーシ内のウォームスタンバイ | ウォームスタンバイ | ウォームスタンバイ | RPR
RPR
Cisco IOS- XE 17.2.1~では、Catalyst 9600での4 Supervisor(2 Supervisor/シャーシ)でのRoute Processor Redundancy(RPR)をとります。
筐体間冗長：他のCatalyst9000シリーズと同様にStateful Switchover(SSO)を用い、筐体間をアクティブ-スタンバイで動作します。
筐体内冗長：RPRを用い、筐体内のもう片方のSupervisorはIn-chassis standby(ICS)となり、ウォームスタンバイで待機します。
4 Supervisorともに、同じIOS XEバージョンであることが必要です。
Quad-Supervisor with RPRでは、ISSUをサポートします。
SSO

## Slide 79: StackWise Virtual
機能説明② Catalyst 9600 Quad-Supervisor with RPR 故障時動作
3.1 Stack
SSO
アクティブで動作していたSupervisorの故障を検知すると、StackWise-SがStackWise-Aに選出されます。
アクティブで動作していたSupervisor側のシャーシでは、RPRが動作し、ICSがメインのSupervisorとして動作し、Stackwise-Sに選出されます。
故障したSupervisorを交換すると、故障個所に新たに挿入したSupervisorはICSとして待機します。
シャーシ1
シャーシ2
SVL
DAD
StackWise-A
ICS
StackWise-S
ICS
シャーシ1
シャーシ2
SVL
DAD
故障
(元StackWise-A)
StackWise-S
(元ICS)
StackWise-A
(元Stackwise-S)
ICS
交換
シャーシ1
シャーシ2
SVL
DAD
故障
(元StackWise-A)
StackWise-S
(元ICS)
StackWise-A
(元Stackwise-S)
交換
ICS
シャーシ1
シャーシ2
SVL
DAD
故障
(元StackWise-A)
StackWise-S
(元ICS)
StackWise-A
(元Stackwise-S)
交換
ICS

## Slide 80: StackWise Virtual
機能説明②
3.1 Stack
手順
① stackwise-virtual
② domain <1-255>
③ interface range TenG x/y/z
④ stackwise-virtual link <1-255>
⑥ interface range TenG x/y/z
⑦ stackwise-virtual dual-active-detection
⑨ copy run start
⑩ reload
注意事項
・SWV（StackWise Virtual）を構成する 2 台のスイッチは、OS バージョン、ライセンス、機器モデルを揃える必要があります。
・機器のモデルおよび OS バージョンにより、SVL リンク、DAD リンクの指定ポート、および最大数が異なります。

## Slide 81: StackWise Virtual
SWV 設定①
3.1 Stack
1 台目の スイッチへ設定
Switch(config)#stackwise-virtual
Please reload the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-stackwise-virtual)#domain 1
Switch(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/39-40
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/39 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/40 on reboot
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface range tenGigabitEthernet 1/0/37-38
Switch(config-if-range)#stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/37 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
WARNING: All the extraneous configurations will be removed for TenGigabitEthernet1/0/38 on reboot.
INFO: Upon reboot, the config will be part of running config but not part of start up config.
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#stack-mac persistent timer 0
WARNING: Stack MAC persistency timer value of 0 means that, after a
WARNING: master switchover, the current stack-mac will continue
WARNING: to be used indefinitely.
WARNING: The Network Administrators must make sure that the old
WARNING: stack-mac does not appear elsewhere in this network
WARNING: domain. If it does, user traffic may be blackholed.
Switch(config)#exit
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#save
Switch#reload
reload 実施後 2 台目の設定に移る

## Slide 82: StackWise Virtual
SWV 設定②
3.1 Stack
Switch#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90bf.0c00 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-------------------------------------------------------------------------------------
*1 Active 0027.90bf.0c00 15 V01 Ready
2 Standby 0027.90bf.0c80 14 V01 Ready
Switch#show stackwise-virtual
Stackwise Virtual Configuration:
--------------------------------
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 1
Switch Stackwise Virtual Link Ports
------ ---------------------- ------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39
TenGigabitEthernet1/0/40
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39
TenGigabitEthernet2/0/40
Switch# show stackwise-virtual link
Stackwise Virtual Link(SVL) Information:
----------------------------------------
Flags:
------
Link Status
-----------
U-Up D-Down
Protocol Status
---------------
S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready
-----------------------------------------------
Switch SVL Ports Link-Status Protocol-Status
------ --- ----- ----------- ---------------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 U R
TenGigabitEthernet1/0/40 U R
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 U R
TenGigabitEthernet2/0/40 U R
SWV 設定後の確認
Enabled になっていること
SVL が指定したポートであり、Up になっていること

## Slide 83: StackWise Virtual
障害時の動作確認
3.1 Stack
# | 大項目 | # | 小項目 | 詳細
1 | DAD Link 障害 | 1 | All DAD Link down | StackWise Virtual の状態および、通信への影響なし
 |  | 2 | Single DAD Link down | StackWise Virtual の状態および、通信への影響なし
2 | 機器障害 | 1 | Active 電源断 | 期待通りの動作、Standby が Active に切り替わり、Active が Standby で立ち上がる
 |  | 2 | Standby 電源断 | 期待通りの動作、Active が Active を保持し、 Standby が Standby で立ち上がる
3 | SVL Link 障害 | 1 | All SVL Link down | 期待通りの動作、Active がリカバリーへ移行
 |  | 2 | Single SVL Link down | 期待通りの動作、StackWise Virtual の状態への影響なし
4 | 【Catalyst9600 Quad Sup】 Supervisor障害 | 1 | Active Sup down | 期待通りの動作、Standby が Active に切り替わり、Active が ICS になり、Active だったシャーシの ICS が Standby で立ち上がる
 |  | 2 | Standby Sup down | 期待通りの動作、Active は切り替わらず、Standby が ICS になり、Standby だったシャーシの ICS が Standby で立ち上がる
 |  | 3 | ICS (In-chassis standby supervisor) down | 期待通りの動作、Active、Standbyは切り替わらず、 ICS が ICSとして立ち上がる

## Slide 84: StackWise Virtual
障害時の動作確認 1 - 1 All DAD Link down
3.1 Stack
JU08-C9500#show stackwise-virtual dual-active-detection
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch Dad port Status
------ ------------ ---------
1 TenGigabitEthernet1/0/1 down
TenGigabitEthernet1/0/2 down
2 TenGigabitEthernet2/0/1 down
TenGigabitEthernet2/0/2 down
JU08-C9500#show stackwise-virtual dual-active-detection
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch Dad port Status
------ ------------ ---------
1 TenGigabitEthernet1/0/1 up
TenGigabitEthernet1/0/2 up
2 TenGigabitEthernet2/0/1 up
TenGigabitEthernet2/0/2 up
抜線時に DAD Link の Status が Down に変化
SVL の状態には変化なし
JU08-C9500#show stackwise-virtual neighbors
Stackwise Virtual Link(SVL) Neighbors Information:
--------------------------------------------------
Switch SVL Local Port Remote Port
------ --- ---------- -----------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 TenGigabitEthernet2/0/39
TenGigabitEthernet1/0/40 TenGigabitEthernet2/0/40
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 TenGigabitEthernet1/0/39
TenGigabitEthernet2/0/40 TenGigabitEthernet1/0/40
JU08-C9500#show stackwise-virtual neighbors
Stackwise Virtual Link(SVL) Neighbors Information:
--------------------------------------------------
Switch SVL Local Port Remote Port
------ --- ---------- -----------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 TenGigabitEthernet2/0/39
TenGigabitEthernet1/0/40 TenGigabitEthernet2/0/40
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 TenGigabitEthernet1/0/39
TenGigabitEthernet2/0/40 TenGigabitEthernet1/0/40

## Slide 85: StackWise Virtual
障害時の動作確認 1 - 1 All DAD Link down
3.1 Stack
*Dec 19 07:19:13.244: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:19:13.267: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:19:13.244: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 19 07:19:13.267: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 19 07:19:14.245: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:19:14.268: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:19:14.398: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up
*Dec 19 07:19:14.420: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 19 07:19:15.399: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up
*Dec 19 07:19:15.421: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 19 07:16:47.632: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:16:47.713: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:16:48.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to down
*Dec 19 07:16:48.546: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Dec 19 07:16:48.633: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:16:48.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:16:49.514: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to down
*Dec 19 07:16:49.548: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Dec 19 07:16:49.512: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection links are not available anymore
*Dec 19 07:16:49.547: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection links are not available anymore
DAD Link を Down させたときのログ
DAD Link を Up させたときのログ

## Slide 86: StackWise Virtual
障害時の動作確認 1 - 2 Single DAD Link down
3.1 Stack
抜線時に DAD Link の Status が Down に変化
SVL の状態には変化なし
JU08-C9500#show stackwise-virtual dual-active-detection
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch Dad port Status
------ ------------ ---------
1 TenGigabitEthernet1/0/1 up
TenGigabitEthernet1/0/2 up
2 TenGigabitEthernet2/0/1 up
TenGigabitEthernet2/0/2 up
JU08-C9500#show stackwise-virtual dual-active-detection
Dual-Active-Detection Configuration:
-------------------------------------
Switch Dad port Status
------ ------------ ---------
1 TenGigabitEthernet1/0/1 down
TenGigabitEthernet1/0/2 up
2 TenGigabitEthernet2/0/1 down
TenGigabitEthernet2/0/2 up
JU08-C9500#show stackwise-virtual neighbors
Stackwise Virtual Link(SVL) Neighbors Information:
--------------------------------------------------
Switch SVL Local Port Remote Port
------ --- ---------- -----------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 TenGigabitEthernet2/0/39
TenGigabitEthernet1/0/40 TenGigabitEthernet2/0/40
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 TenGigabitEthernet1/0/39
TenGigabitEthernet2/0/40 TenGigabitEthernet1/0/40
JU08-C9500#show stackwise-virtual dual-active-detection neighbors
Stackwise Virtual Link(SVL) Neighbors Information:
--------------------------------------------------
Switch SVL Local Port Remote Port
------ --- ---------- -----------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 TenGigabitEthernet2/0/39
TenGigabitEthernet1/0/40 TenGigabitEthernet2/0/40
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 TenGigabitEthernet1/0/39
TenGigabitEthernet2/0/40 TenGigabitEthernet1/0/40

## Slide 87: StackWise Virtual
障害時の動作確認 1 - 2 Single DAD Link down
3.1 Stack
*Dec 19 07:25:46.747: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:25:46.774: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:25:47.748: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 19 07:25:47.775: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to down
DAD Link を Down させたときのログ
DAD Link を Up させたときのログ
*Dec 19 07:27:25.157: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:27:25.184: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:27:26.157: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 19 07:27:26.184: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

## Slide 88: StackWise Virtual
障害時の動作確認 2 - 1 Active 電源断
3.1 Stack
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------------
*1 Active 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
2 Standby 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Foreign Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------------
1 Member 0000.0000.0000 0 V01 Removed
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
電源断後に Active が Member に、Standby が Active に変化
※ ”stack-mac persistent timer 0” の設定により、
MAC アドレスが引き継がれている
※
電源投入後に元 Active が Standby として立ち上がる
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------------
1 Standby 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready

## Slide 89: StackWise Virtual
障害時の動作確認 2-1 Active 電源断
3.1 Stack
%IOSXE_INFRA-6-CONSOLE_ACTIVE: R0/0 console active. Press RETURN to get started!
*Dec 21 04:27:19.221: %HMANRP-6-HMAN_IOS_CHANNEL_INFO: HMAN-IOS channel event for switch 2: EMP_RELAY: Channel UP!
*Dec 21 04:27:19.221: %PLATFORM-6-HASTATUS: RP switchover, received chassis event to become active
*Dec 21 04:27:19.229: %HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO: Could not elect active EMP switch, setting emp active switch to 0: EMP_RELAY: Could not elect switch with mgmt port UP
*Dec 21 04:27:19.300: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_NOT_PRESENT)
*Dec 21 04:27:19.300: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_DOWN)
*Dec 21 04:27:19.300: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE)
*Dec 21 04:27:19.288: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 21 04:27:19.869: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi19/3, changed state to up
*Dec 21 04:27:19.870: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC19/1, changed state to up
*Dec 21 04:27:19.870: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN19/2, changed state to up
*Dec 21 04:27:20.870: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi19/3, changed state to up
*Dec 21 04:27:20.870: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC19/1, changed state to up
*Dec 21 04:27:20.870: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN19/2, changed state to up
*Dec 21 04:27:20.882: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Smart Agent for Licensing.
*Dec 21 04:27:20.882: %SMART_LIC-5-COMM_RESTORED: Communications with the Cisco Smart Software Manager or satellite restored
*Dec 21 04:27:21.838: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.838: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.838: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/3, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.840: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/4, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.845: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.845: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to down
*Dec 21 04:27:21.897: %LINK-3-UPDOWN: Interface Null0, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.897: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan30, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.902: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.902: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.905: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.905: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel3, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.905: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.905: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to up
*Dec 21 04:27:21.915: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
*Dec 21 04:27:21.968: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection links are not available anymore
*Dec 21 04:27:22.898: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Null0, changed state to up
*Dec 21 04:27:22.901: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to up
*Dec 21 04:27:22.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to up
*Dec 21 04:27:22.905: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
*Dec 21 04:27:22.905: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up
*Dec 21 04:27:29.814: %HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO: Could not elect active EMP switch, setting emp active switch to 0: EMP_RELAY: Could not elect switch with mgmt port UP
電源断後に表示されるログ

## Slide 90: StackWise Virtual
障害時の動作確認 2 - 2 Standby 電源断
3.1 Stack
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------
1 Standby 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Foreign Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------
1 Member 0000.0000.0000 0 V01 Removed
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
電源断後に Active に変化は見られず、Standby が Member に変化
電源投入後に元 Active が Standby として立ち上がる
JU08-C9500#sh switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-----------------------------------------------------------
1 Standby 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready

## Slide 91: StackWise Virtual
障害時の動作確認 2-2 Standby 電源断
3.1 Stack
*Dec 21 04:54:22.953: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 21 04:54:22.965: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up
*Dec 21 04:54:22.974: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/39, changed state to up
*Dec 21 04:54:22.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to up
*Dec 21 04:54:22.954: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 21 04:54:22.974: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:22.974: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 04:54:23.954: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 21 04:54:23.965: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up
*Dec 21 04:54:23.974: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/39, changed state to up
*Dec 21 04:54:23.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to up
*Dec 21 04:54:30.629: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 21 04:54:32.629: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to up
*Dec 21 04:54:33.532: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to down
*Dec 21 04:54:35.532: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up
*Dec 21 04:54:35.550: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_DOWN: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is DOWN.
*Dec 21 04:54:35.550: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_DISCONNECTED: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection has DISCONNECTED: CONN_ERR_PORT_LINK_DOWN_EVENT
*Dec 21 04:54:36.552: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/39, changed state to down
*Dec 21 04:54:38.551: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/39, changed state to up
*Dec 21 04:54:38.445: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_DOWN: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 is DOWN.
*Dec 21 04:54:38.445: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_DISCONNECTED: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 connection has DISCONNECTED: CONN_ERR_PORT_LINK_DOWN_EVENT
*Dec 21 04:54:38.829: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:38.829: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 04:54:39.445: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to down
*Dec 21 04:54:41.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to up
*Dec 21 04:54:41.846: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:41.846: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 04:54:48.342: %NIF_MGR-6-PORT_CONNECTION_STATUS_CHANGE: Switch 2 R0/0: nif_mgr: PORT lpn:39 changed state from Pending to Ready.
*Dec 21 04:54:48.342: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_READY: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is READY.
*Dec 21 04:54:48.344: %NIF_MGR-6-STACK_LINK_UP: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:48.344: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 2 is up
*Dec 21 04:54:52.761: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Switch 1 has been added to the stack.
*Dec 21 04:54:53.970: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Switch 1 has been added to the stack.
*Dec 21 04:54:56.610: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0-1 added
*Dec 21 04:54:56.635: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period
*Dec 21 04:54:56.636: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period
*Dec 21 04:54:56.665: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0-1 added
*Dec 21 04:52:35.144: %IOSXE-3-PLATFORM: Switch 1 R0/0: kernel: igb 0000:0c:00.0: The NVM Checksum Is Not Valid
電源復旧後に表示されるログ

## Slide 92: StackWise Virtual
障害時の動作確認 2 - 2 Standby 電源断
3.1 Stack
*Dec 21 04:53:26.938: %PMAN-5-EXITACTION: Switch 1 R0/0: pvp: Process manager is exiting:
*Dec 21 04:54:56.985: %FED_PM-3-FRU_SWITCH_TIMEOUT: Switch 1 R0/0: fed: Transeiver update timed out. Remove and re-insert all FRUs in this switch to recover.
*Dec 21 04:54:57.309: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 2 on Switch 1 is nocable
*Dec 21 04:54:57.309: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 04:54:57.309: %NIF_MGR-6-PORT_CONNECTION_STATUS_CHANGE: Switch 1 R0/0: nif_mgr: PORT lpn:39 changed state from Pending to Ready.
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is down
*Dec 21 04:54:57.309: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_READY: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is READY.
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 21 04:54:57.309: %NIF_MGR-6-STACK_LINK_UP: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is up
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 1 has been added to the stack.
*Dec 21 04:54:57.309: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 1 has been added to the stack.
*Dec 21 04:54:58.108: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 21 04:54:58.654: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/1, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.655: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/2, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/3, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/4, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/5, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/6, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/7, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/1/8, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/1/1, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.656: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/1/2, changed state to down
*Dec 21 04:54:58.973: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0-1 added
*Dec 21 04:54:59.344: %HMANRP-6-HMAN_IOS_CHANNEL_INFO: HMAN-IOS channel event for switch 1: EMP_RELAY: Channel UP!
*Dec 21 04:54:59.345: %HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO: Could not elect active EMP switch, setting emp active switch to 0: EMP_RELAY: Could not elect switch with mgmt port UP
*Dec 21 04:55:02.528: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/3
*Dec 21 04:55:05.476: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/4
*Dec 21 04:55:25.973: %PLATFORM_PM-6-FRULINK_INSERTED: 2x40G uplink module inserted in the switch 1 slot 1
*Dec 21 04:55:26.170: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/1
*Dec 21 04:55:26.171: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/2
*Dec 21 04:55:27.343: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/39
*Dec 21 04:55:27.374: %PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED: SFP module inserted with interface name Te1/0/40
*Dec 21 04:55:28.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 21 04:55:28.172: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 21 04:55:29.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 21 04:55:29.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 21 04:55:29.373: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to up
*Dec 21 04:55:29.375: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
*Dec 21 04:55:30.373: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to up
*Dec 21 04:55:30.374: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
*Dec 21 04:56:56.353: %IOSXE_REDUNDANCY-6-PEER: Active detected switch 1 as standby.
*Dec 21 04:56:56.352: %STACKMGR-6-STANDBY_ELECTED: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Switch 1 has been elected STANDBY.
*Dec 21 04:57:01.422: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))
*Dec 21 04:57:01.422: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))
*Dec 21 04:57:42.440: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Dec 21 04:57:43.441: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)
*Dec 21 04:57:45.887: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/3, changed state to up
*Dec 21 04:57:45.893: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/4, changed state to up
*Dec 21 04:57:46.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/3, changed state to up
*Dec 21 04:57:46.893: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/4, changed state to up
電源復旧後に表示されるログ(続き)

## Slide 93: StackWise Virtual
障害時の動作確認 3 - 1 All SVL Link down
3.1 Stack
JU08-C9500#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
----------------------------------------------------------------
*1 Active 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
2 Member 0000.0000.0000 0 V01 Removed
SVL 全断後に Active が Recovery-mode に、Standby が Active に変化 (両Act)
SVL 復旧後に元 Active で Reload を実施、その後 Standby として立ち上がる
JU08-C9500(recovery-mode)#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Foreign Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
----------------------------------------------------------------
1 Member 0000.0000.0000 0 V01 Removed
*2 Active 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
*Dec 21 07:07:46.408: %NIF_MGR-6-DAD_RECOVERY_RELOAD_ALERT: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Switch is in recovery mode, needs Reload now. one or more SVL is up
Act側
SBY側
JU08-C9500#show switch
Switch/Stack Mac Address : 0027.90be.fa80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
----------------------------------------------------------------
*1 Active 0027.90be.fa80 1 V01 Ready
2 Standby 00a3.d15b.0980 1 V01 Ready
上記のように、
元 Active 側に reload を促すメッセージが表示される。

## Slide 94: StackWise Virtual
障害時の動作確認 3 - 1 All SVL Link down
3.1 Stack
*Dec 21 07:05:41.507: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_DOWN: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is DOWN.
*Dec 21 07:05:41.507: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_DISCONNECTED: Switch 2 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection has DISCONNECTED: CONN_ERR_PORT_LINK_DOWN_EVENT
*Dec 21 07:05:41.610: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_DOWN: Switch 1
%IOSXE_INFRA-6-CONSOLE_ACTIVE: R0/0 console active. Press RETURN to get started!
Configuration succeed, but fail to parse the address. Perhaps DNS configuration is not done yet or you configure an invalid address.
*Dec 21 07:05:42.998: %PLATFORM-6-HASTATUS: RP switchover, received chassis event to become active
*Dec 21 07:05:43.003: %HMANRP-6-HMAN_IOS_CHANNEL_INFO: HMAN-IOS channel event for switch 1: EMP_RELAY: Channel UP!
*Dec 21 07:05:43.015: %HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO: Could not elect active EMP switch, setting emp active switch to 0: EMP_RELAY: Could not elect switch with mgmt port UP
*Dec 21 07:05:43.026: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_NOT_PRESENT)
*Dec 21 07:05:43.027: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_DOWN)
*Dec 21 07:05:43.027: %REDUNDANCY-3-SWITCHOVER: RP switchover (PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE)
*Dec 21 07:05:43.033: %PLATFORM-6-HASTATUS: RP switchover, sent message became active. IOS is ready to switch to primary after chassis confirmation
*Dec 21 07:05:43.035: %PLATFORM-6-HASTATUS: RP switchover, received chassis event became active
*Dec 21 07:05:43.136: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0-2 removed
*Dec 21 07:05:42.989: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_DOWN: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 is DOWN.
*Dec 21 07:05:42.989: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_DISCONNECTED: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 connection has DISCONNECTED: CONN_ERR_PORT_LINK_DOWN_EVENT
*Dec 21 07:05:42.989: %NIF_MGR-6-STACK_LINK_DOWN: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Front side stack link 0 is DOWN.
*Dec 21 07:05:42.989: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is down
*Dec 21 07:05:43.075: %STACKMGR-1-DUAL_ACTIVE_CFG_MSG: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Dual Active Detection link is available now
*Dec 21 07:05:43.282: %PLATFORM-6-HASTATUS_DETAIL: RP switchover, received chassis event became active. Switch to primary (count 1)
*Dec 21 07:05:43.371: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi18/3, changed state to up
*Dec 21 07:05:43.372: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC18/1, changed state to up
*Dec 21 07:05:43.372: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN18/2, changed state to up
*Dec 21 07:05:44.371: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi18/3, changed state to up
*Dec 21 07:05:44.371: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC18/1, changed state to up
*Dec 21 07:05:44.372: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN18/2, changed state to up
SVL 抜線後に表示されるログ（1 / 2）

## Slide 95: StackWise Virtual
障害時の動作確認 3 - 1 All SVL Link down
3.1 Stack
*Dec 21 07:05:44.570: %CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED: Call-home is enabled by Smart Agent for Licensing.
*Dec 21 07:05:44.571: %SMART_LIC-5-COMM_RESTORED: Communications with the Cisco Smart Software Manager or satellite restored
*Dec 21 07:05:45.081: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/1, changed state to down
*Dec 21 07:05:45.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to down
*Dec 21 07:05:45.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to down
*Dec 21 07:05:45.347: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to down
*Dec 21 07:05:45.351: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to down
*Dec 21 07:05:45.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Null0, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.588: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan30, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.588: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.589: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.589: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/3, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.590: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/4, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.594: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.595: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel3, changed state to up
*Dec 21 07:05:45.607: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
*Dec 21 07:05:46.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Null0, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.588: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.590: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/2, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.590: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/3, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/4, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.597: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
*Dec 21 07:05:46.597: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel3, changed state to up
*Dec 21 07:05:53.575: %HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO: Could not elect active EMP switch, setting emp active switch to 0: EMP_RELAY: Could not elect switch with mgmt port UP
SVL 抜線後に表示されるログ（2 / 2）

## Slide 96: StackWise Virtual
障害時の動作確認 3 - 1 All SVL Link down
3.1 Stack
*Dec 21 07:07:37.636: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 07:07:37.636: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 07:07:38.636: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/40, changed state to up
*Dec 21 07:07:41.872: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to up
*Dec 21 07:07:41.872: %NIF_MGR-6-PORT_LINK_UP: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 07:07:41.872: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_PENDING: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is PENDING.
*Dec 21 07:07:42.872: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/39, changed state to up
*Dec 21 07:07:42.937: %NIF_MGR-6-PORT_CONNECTION_STATUS_CHANGE: Switch 1 R0/0: nif_mgr: PORT lpn:40 changed state from Pending to Ready.
*Dec 21 07:07:42.937: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_READY: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 40 on front side stack link 0 connection is READY.
*Dec 21 07:07:42.937: %NIF_MGR-6-STACK_LINK_UP: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Front side stack link 0 is UP.
*Dec 21 07:07:42.937: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Stack port 1 on Switch 1 is up
*Dec 21 07:07:45.938: %NIF_MGR-6-PORT_CONNECTION_STATUS_CHANGE: Switch 1 R0/0: nif_mgr: PORT lpn:39 changed state from Pending to Ready.
*Dec 21 07:07:45.938: %NIF_MGR-6-PORT_CONN_READY: Switch 1 R0/0: nif_mgr: Port 39 on front side stack link 0 connection is READY.
SVL 復旧後に表示されるログ

## Slide 97: StackWise Virtual
障害時の動作確認 3 - 2 Single SVL Link down
3.1 Stack
JU08-C9500#show stackwise-virtual link
Stackwise Virtual Link(SVL) Information:
----------------------------------------
Flags:
------
Link Status
-----------
U-Up D-Down
Protocol Status
---------------
S-Suspended P-Pending E-Error T-Timeout R-Ready
-----------------------------------------------
Switch SVL Ports Link-Status Protocol-Status
------ --- ----- ----------- ---------------
1 1 TenGigabitEthernet1/0/39 D S
TenGigabitEthernet1/0/40 U R
2 1 TenGigabitEthernet2/0/39 D S
TenGigabitEthernet2/0/40 U R
スタックの状態に変化はなし、抜線した SVL ステータスが Up から Down へ、 Protocol ステータスが Ready から Suspendid へ変化

## Slide 98: StackWise
3.1 Stack
StackWise 機能は、複数のスイッチ機器を1 つの論理スイッチとして動作することができ、拡張性や耐障害性に対応します。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-9/configuration_guide/sys_mgmt/b_169_sys_mgmt_9200_cg/configuring_online_diagnostics.html
特徴
1 つの論理スイッチ内では共有した設定やその他の情報を共有しスタックの機器内にて共有されます。
運用を中断することなく、動作中のスタックに対して機器を追加したり削除することができます。
既存機器との比較
StackWise の動作や、コマンドに関しては同じなります。
物理的な Stack モジュールやケーブルは専用品となりますので異なる機種との互換性や相互接続はありません。
注意点
同じ IOS-XE の Version、同じライセンスのみにて StackWise 機能をサポートしています。
一部の製品にてスタック モジュールやスタックケーブルが同様の形状をしていますが、接続サポートしていません。
＜C9200L-STACK-KIT＞
・C9200L SKU専用スタックモジュール X 2個
・データスタック 50cm ケーブル X 1本
（STACK-KITの標準選択ケーブル）
・50cm ケーブル長の他に1m、3mを選択可能
スタックケーブル
スタックモジュール
＜ STACK-T1-xxCM ＞
・C9300で使用できる。スタックケーブル
・ケーブル長は50cm、1m、3m

## Slide 99: StackWise
3.1 Stack
スタックモジュールの取り付け
機器購入時と同時に STACK-KIT を購入している場合、取り付けられた場合で出荷されます。
本体購入後に STACK-KIT を購入した場合や、障害などでスタックモジュールを交換することになった場合は取り付け作業が必要になります。
StackWise テクノロジーはリング構成になるため、1 台の機器について2 つのスタック モジュールを取り付けます。
スタック モジュールの取り付け、取り外しには、トルクス（T15） ドライバーが必要になります。トルクスを回さないで取り付けることはできません。
スタック モジュールの取り外し
トルクス（T15）ドライバーを使用し取り外しを行います。
スタック モジュール自体には取っ手が無いため、スタック ケーブルを取り付けた状態でケーブルを持って引き出します。
※ STACK-KIT を別途購入した場合はLレンチ型のトルクスT15が付属されています。
トルクスT15の形状
スタック ケーブルを取り付けた状態
Cisco Catalyst 9200 シリーズの場合、
StackWise を構成するには機器に対応した STACK-KIT が別途必要となり、オプション購入になります。

## Slide 100: ～StackWise～ 続き
3.1 Stack
StackWise テクノロジーでは最大 8 台の機器を構成に組むことができます。
StackWise の 2 台の接続構成イメージ
スタック ケーブルはクロスになるように取り付けを行ってください。
スタックケーブルを取り付けた状態
StackWise の 4 台の接続構成イメージ
スタック ケーブルの取り付け
StackWise のコネクタ部にスタック ケーブルを取り付け、2 本のネジを時計回りに締めます。
※必要以上に取り付け取り外しを行わないでください。
<C9200シリーズ>
<C9300シリーズ>
Cisco Catalyst 9300 例
Cisco Catalyst 9200 例
StackWiseケーブル

## Slide 101: StackWise
3.1 Stack
StackWise の接続について
電源が ON の状態からスタック ケーブルを接続すると、スタック機器内で優先順位を決定しアクティブ（マスター）スイッチの決定、マスター スイッチ以外の機器に関しては一度再起動を行ってスタック グループ内に参加します。
アクティブ機器になる条件は以下の通りになります。
１．プライオリティを設定しておくことにより優先してアクティブになります。プライオリティが同じの場合は MAC アドレス値がもっとも小さいスイッチがアクティブなる。
２．設定に関係なくアクティブ スイッチを決めたい場合は、アクティブ スイッチにしたい電源を最初に入れ、1 分以降に他のスイッチの電源を入れる。
一度、スタック グループ構成になった機器は、スタック構成から離れた場合でも設定を引き続き使用することは可能になりますが、再度スタック グループ構成に戻した場合は、一度再起動を行ってからスタック グループ内に参加します。
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
ほぼ同時に機器の電源を ON した場合、または電源 ON から スタックケーブルを接続した場合
設定に関係なくアクティブを選択したい場合
１分以降に他機器の電源 ON
電源ON
電源ON
電源ON
アクティブ
電源ON
電源ON
マスターの選出。高いプライオリティ値、同じ値の場合は MAC アドレスが若い機器
マスター機器以外は再起動
再起動
再起動
電源ON
C9200L-01
C9200L-02
C9200L-03
アクティブ
アクティブ
アクティブ
アクティブ
注意
StackWise 構成になると、両機器とも同じコンソール表示になります。

## Slide 102: StackWise
3.1 Stack
プライオリティ値の設定
アクティブ（マスター）スイッチを決めるための値を設定します。
（デフォルトで 1 、最優先値で 15 になります。
C9200#switch 1 priority 10
WARNING: Changing the switch priority may result in a configuration change for that switch. New Switch Priority will be effective after next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes
C9200#
スイッチ番号を変更する設定
C9200#switch 2 renumber 3
WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number will remain as a provisioned configuration. New Switch Number will be effective after next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes
C9200#
＜注意＞
再起動後に有効になります。
デフォルトで 1、最高値で 15 になります。
スタック構成が変更されるため、再起動などの通信の影響があることを警告しています。問題なければ“yes”と入力してください。
スイッチ 2 の番号を 3 に変更します。
スタック構成が変更されるため、通信の影響があることを警告しています。問題なければ “yes”と入力してください。

## Slide 103: StackWise
3.1 Stack
StackWise 接続構成の確認
C9200#show switch stack-port summary
Sw#/Port# Port Status Neighbor Cable Length Link OK Link Active Sync OK #Changes to LinkOK In Loopback
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 OK 2 50cm Yes Yes Yes 3 No
1/2 OK 2 50cm Yes Yes Yes 4 No
2/1 OK 1 50cm Yes Yes Yes 1 No
2/2 OK 1 50cm Yes Yes Yes 1 No
C9200#
StackWise 構成の確認
C9200#show switch
Switch/Stack Mac Address : 70b3.17e3.f600 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
-------------------------------------------------------------------------------------
*1 Active 70b3.17e3.f600 10 V01 Ready
2 Standby 70b3.17e9.cf00 1 V01 Ready
C9200#
＜注意＞
StackWise 構成になると、両機器とも同じコンソール表示になります。実機器の確認には Blue Beacon が便利です。
MAC アドレス：70b3.17e3.f600 側がアクティブであることを確認。
スタック ポートの状態、接続ケーブル長などが表示されます。

## Slide 104: StackWise
3.1 Stack
スタック機器全体を再起動する場合
C9200#reload
Proceed with reload? [confirm]
reboot: Restarting system
Initializing Hardware...
特定の機器を再起動する場合
C9200#reload slot 2
Proceed with reload?[confirm]
reboot: Restarting system
Initializing Hardware...
＜注意＞
再起動する側の機器にてコンソールを接続していた場合はスタック構成のコンソールと切り離されます。
C9200#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...
[OK]Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]
reboot: Restarting system
Initializing Hardware...
C9200#reload slot 1
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...
[OK]
Proceed with reload?[confirm]
reboot: Restarting system
Initializing Hardware...
スイッチ 2 をリブートします。
再起動の確認を求められます。
スイッチ 1 をリブートします。
設定が保存せれていない場合は設定を保存するかどうかの確認を求められます。”yes“か“no”をタイプしてください。
再起動の確認を求められます。
スタック構成全体を再起動します。
再起動の確認を求められます。
スタック構成全体を再起動します。
設定が保存せれていない場合は設定を保存するかどうかの確認を求められます。”yes“ か “no” をタイプしてください。
再起動の確認を求められます。

## Slide 105: StackWise
3.1 Stack
機器の設定リフレッシュについて
スタック構成から外したスイッチを単体で設定する場合、設定を削除および、スイッチのスタック番号も変更する必要があります。
C9200#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
C9200#
C9200#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]
～再起動後～
Switch#show running-config
:
interface GigabitEthernet3/0/1
:
Switch#switch 3 renumber 1
WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number will remain as a provisioned configuration. New Switch Number will be effective after next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes
Switch#
Switch#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]
～再起動後～
Switch#show running-config
:
interface GigabitEthernet3/0/1
＜注意＞
スイッチのスタック番号の変更後、再起動が必要になります。
※ 説明のため、一部の起動メッセージや設定情報を省いています。
設定の削除を行います。
機器の再起動をおこないます。
設定の保存は行わないため “no” を入力してください。
再起動の確認を求められます。
設定を削除してもスタック構成時の設定が残っています。 Interface が ”3” から始まっている。
スタック構成時のを初期値の“1”に変更する。
スタック構成が変更されるため、通信の影響があることを警告しています。問題なければ “yes” と入力してください。
再起動を行い、設定を確定させます。
設定の保存を確認されます。設定が無い場合は”no”を選択してください。
←再起動の確認を求められます。
スタック構成時の設定が初期値になっていることを確認します。

## Slide 106: StackPower
3.1 Stack
StackPower 機能では、スイッチ機器の電源供給を異なるスイッチ機器にも供給し動作することができ、拡張性や耐障害性に対応します。
特徴
スイッチの電源供給を他のスイッチ間と共有することが可能となり、スイッチに電源を1 台追加して、StackPower メンバー間の電源の冗長を可能にします。
本機能は Cisco Catalyst 9300 シリーズのみサポートしています。
既存機器との比較
Cisco Catalyst 3850 と StackPower の動作に関しては同じになりますが、show コマンドに関しては表示が異なります。
注意
StackPower 機能の構成は最大 4 台までになります。
参考
StackPower 内のスイッチ機器間で 「StackWiseを組む」 / 「StackWise を組まずに独立して動作させる」のいずれも可能です。ただし、StackPower 内で StackWise を組む場合には全てのスイッチ機器を同一の StackWise グループにする必要があります。また、StackWise は最大 8台で構成できますが、StackPower 内で構成する場合には最大 4 台までとなります。
＜StackPowerケーブルの種類＞
CAB-SPWR-30CM ： 30cmのStackPowerケーブル
CAB-SPWR-150CM ： 150cmのStackPowerケーブル
スタックケーブル
（ CAB-SPWR-30CM ）

## Slide 107: StackPower
3.1 Stack
StackPower を構成するには機器に対応した StackPower ケーブルが別途必要となります。
StackPower ケーブルの取り付け
StackPower コネクタ部に StackPower ケーブルを差し込み 1 本のネジを時計回りに締めます。
※必要以上に取り付け取り外しを行わないでください。
StackPower ケーブルの取り外し
StackPower ケーブルのネジ（1 本）を半時計回りに緩めます。
StackPower ケーブルを引き抜いてください。
注意
StackPower ケーブルは、標準構成で１機器につき 1 本の Stack Power ケーブル（30cm 長）が付属されています。
30cm 長以外の StackPower ケーブルはイコール型番にて追加発注する必要があります。
ケーブルの両端に緑色と黄色の印がありますが、スイッチ間接続の場合に方向の制限はありません。
（電源供給専用の機器 XPS と接続する場合に必要となります。）
StackPower ケーブルを 1 本取り付けた状態
推奨
電源分散させた 2 系統以上の電源入力を推奨します。

## Slide 108: StackPower
3.1 Stack
StackPower テクノロジーでは最大 4 台の機器を構成に組むことができます。
＜StackPower 2 台の接続構成イメージ＞
＜StackPower ４ 台の接続構成イメージ＞
スタックケーブルを取り付けた状態
StackPower 動作時の LED 表示
StackPower ケーブル

## Slide 109: StackPower
C9300#show stack-power budgeting
Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num
Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----
Powerstack-1 SP-PS Ring 1100 0 575 0 1 1
Power Stack PS-A PS-B Power Alloc Poe_Avail Consumd Pwr
SW Name (W) (W) Budgt(W) Power(W) Pwr(W) Sys/PoE(W)
-- -------------------- ----- ----- -------- -------- ------ -----------
1 Powerstack-1 1100 0 1145 575 570 182 /0
-- -------------------- ----- ----- -------- -------- ------ -----------
Totals: 575 570 182 /0
C9300#
StackPower の状態確認コマンド
C9300#show stack-power neighbors
Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num
Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----
Powerstack-1 SP-PS Ring 1100 0 575 0 1 1
Power Stack Port 1 Port 1 Port 2 Port 2
SW Name Status Neighbor SW:MAC Status Neighbor SW:MAC
-- -------------------- ------ ---------------- ------ ----------------
1 Powerstack-1 Conn -:501c.b079.eb80 Conn -:700b.4ff4.fd80
C9300#
StackPower の接続状態確認コマンド
Stack Mode ：電源供給のモード
Stack Topolgy ：StackPowerの構成
Standaln（単体）|Ring（StackPower構成）
Total Pwer(W) ：電源モジュールの合計電源量
Alloc Pwr(W) ：他スイッチへの電源供給可能量
Port 1 Status ：StackPowerコネクタ１の接続有 （Conn|NoConn）
Port 1 Neighbor SW:MAC ：StackPowerコネクタ１の接続先機器のMAC アドレス
Port 2 Status ：StackPowerコネクタ２の接続有無
Port 2 Neighbor SW:MAC ：StackPowerコネクタ２の接続先機器のMAC アドレス
Poe Avail Pwr(W) ：PoWの電源供給可能量
Consumd Pwr Sys/PoE(W)：実電源消費量
3.1 Stack

## Slide 110: StackPower
3.1 Stack
C9300#
*Apr 1 12:12:17.939: %PLATFORM_FEP-1-FRU_PS_SIGNAL_FAULTY: Switch 1: signal on power supply A is faulty
C9300#
電源を落とした際のログ
C9300#show stack-power budgeting
Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num
Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----
Powerstack-1 SP-PS Ring 0 0 575 0 1 0
Power Stack PS-A PS-B Power Alloc Poe_Avail Consumd Pwr
SW Name (W) (W) Budgt(W) Power(W) Pwr(W) Sys/PoE(W)
-- -------------------- ----- ----- -------- -------- ------ -----------
1 Powerstack-1 0 0 785 575 210 183 /0
-- -------------------- ----- ----- -------- -------- ------ -----------
Totals: 575 210 183 /0
C9300#
電源を落としている状態での StackPower の状態確認コマンド
Total Pwr(W)が 0 になりスイッチ内で電源供給が 0 である表示
PS-A(W)、PS-B(W)の表示も同様
電源供給の停止により電源モジュール A が止まってしまったログ

## Slide 111: StackPower
3.1 Stack
C9300#
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power switch 1
C9300(config-switch-stackpower)#
C9300(config-switch-stackpower)#standalone
*Apr 1 12:29:44.438: %PLATFORM_STACKPOWER-6-CABLE_EVENT: Switch 1 stack power cable 2 removed
C9300(config-switch-stackpower)#end
C9300#
StackPower の無効化
C9300#show stack-power
Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num
Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----
Powerstack-11 SP-PS Stndaln 1100 0 575 525 1 1
C9300#
StackPower 無効化の確認
StackPower の設定では、デフォルトで有効になっています。必要に応じて無効にすることも可能です。
StackWise 時の Switch 番号を入力。単体の場合は 1
無効化の設定。元に戻す場合は、 “no standalone” を入力
Stack のステータスが Stndaln（ standalone ） であることを確認

## Slide 112: StackPower
3.1 Stack
StackPower では、2 種類のモードで実行するよう、StackPower を設定できます。
電源共有モード （power-shared）：
すべての入力電力を電源負荷に使用できます。電源スタッ クのすべてのスイッチ（最大 4 台）の総使用可能電力が、単一の大きな電源モジュールとして扱われ、電力は、すべてのスイッチおよび PoE ポートに接続されているすべての受電デバ イスで使用できます。
（デフォルトのモードであり、 Cisco Catalyst 9300 シリーズでは電力共有モードを推奨しています。）
冗長モード（redundant）：
システムで最大の電源モジュールが電源バジェットから減算され、総使用可能電力が減りますが、これによって、電源モジュールに障害が発生した場合のバックアップ電源を提供します。スイッチおよび受電デバイスのプールで使用できる電力は減りますが、電源障害または極端な電力負荷が発生した場合でも、スイッチまたは受電デバイスのシャット ダウンが必要になる可能性が減ります。
また、上記の 2 つのモードとは別に、電力障害発生時の電力供給量を厳密に管理するか、少しの電源余力がある場合そのまま動作させるかのモードがあります。どちらのモードにおいても、電力供給の使用可能な電力がなくなると、 電源供給が拒否されます。
厳密モード（strict）：
電源モジュールに障害が発生し、使用可能電力が電源供給の電力よりも下がった場合、実際に消費される電力が使用可能電力よりも低くても、システムは受電デバイ スの負荷制限によって電源供給を分散させます。
非厳密モード（no strict）：
実際の電力が使用可能電力を超えない限り、電源スタックが割り当て超過状態で稼働でき、安定した状態のままです。このモードでは、受電デバイスが通常の電力を超えて電力を引き出すと、電源スタックが負荷制限を開始することがあります。デバイスは最大電力では稼働せず、スタックの複数の受電デバイスが同時に最大電力を必要とすることはほぼないため、通常は問題になりません。（デフォルトのモードになります。）

## Slide 113: StackPower
3.1 Stack
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)#mode power-shared strict
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
power-shared & strict の設定の場合
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)#mode power-shared
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
power-shared & no strict の設定の場合: （デフォルト値）
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)#mode redundant strict
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
redundant & strict の設定の場合
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)#mode redundant
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
redundant & no strict の設定の場合
＜参考＞
設定を変更する場合は、
C9300(config-stackpower)#no mode
を入力してから設定してください。
＜注意＞
StackPower メンバ機器は全て同じモード設定にしてください。

## Slide 114: StackPower
3.1 Stack
電源供給の優先順位について、StackPower の電源供給を行うにあたり電源が失われ、負荷制限が必要になった場合に、スイッチとポートがシャット ダウンされる順序を設定することができます。
Low port priority 値：
低優先順位ポートとして設定されたスイッチの PoE ポートの電源プライオリティを設定します。
範囲は 1 ～ 27 となり、 1 が優先度が高くなります。 High port priority 値 に設定する値、および Switch priority 値 に設定する値よりも大きな数字にする必要があります。（デフォルト値は22）
High port priority 値：
高優先順位ポートとして設定されたスイッチの PoE ポートの電源プライオリティを設定します。
値は 1 ～ 27 となり、1 が優先度が高くなります。 High port priority 値 は、 Low port priority 値 に設定する値よりも小さく、 Switch priority 値 に設定する値よりも大きな数字にする必要があります。（デフォルト値は 13）
Switch priority 値：
スイッチの電源プライオリティを設定します。
範囲は 1 ～ 27 となり、1 が優先度が高くなります。この値は、 Low port priority 値 および High port priority 値 に設定する値よりも小さな数字にする必要があります。（デフォルト値は 4）
＜参考＞
CLI による設定がされていない機器では、MAC アドレスの大小に従い Priority が付与されます。StackPower を 4 台で構成している場合は、MAC アドレスが一番小さい機器が最大 -3 された値となり、一番大きな機器がデフォルト値になります。
（StackPower を 2 台で構成している場合は、MAC アドレスの小さい機器が -1 された値になります。）

## Slide 115: StackPower
3.1 Stack
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)#power-priority low 24
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
Low port priority 値の設定例
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)# power-priority high 14
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
High port priority 値の設定例
C9300#conf t
C9300(config)#stack-power stack Powerstack-1
C9300(config-stackpower)# power-priority switch 5
C9300(config-stackpower)#end
C9300#
Switch priority 値の設定例
＜注意＞
StackPower メンバ内では必ず全て異なる数値にしてください。
電源供給の優先順位を明示的に設定する場合は、以下のコマンドにより設定を行います。

## Slide 116: StackPower
3.1 Stack
C9300# Switch#show stack-power detail
Power Stack Stack Stack Total Rsvd Alloc Sw_Avail Num Num
Name Mode Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ----- ----
Powerstack-1 SP-PS Ring 1100 0 575 0 1 1
Power stack name: Powerstack-1
Stack mode: Power sharing
Stack topology: Ring
Switch 1:
Power budget: 1145
Power allocated: 575
Low port priority value: 22
High port priority value: 13
Switch priority value: 4
Port 1 status: Connected
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: 501c.b079.eb80
Neighbor on port 2: 700b.4ff4.fd80
Switch#
電源供給の優先順位設定の確認
現在の優先順位設定の確認

## Slide 117: StackPower
3.1 Stack
C9300#
*Apr 1 08:33:43.307: %PLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY: Invalid power stack topology observed by switch 1. More than four switches are connected in ring topology
*Apr 1 08:36:47.593: %PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT: Switch 1's power stack has conflicting power priorities
C9300#
StackPower 5 台構成をした場合
StackPower 構成が 4 台を超える構成となっており警告のメッセージを表示

## Slide 118: 3.2 IOS Management
Upgrade
ISSU
xFSU
GOLD
PoE
WireShark
Energywise
Blue Beacon
TDR
Factory Reset
SLUP
SSD
WebUI
118

## Slide 119: Upgrade
機能説明
3.2 IOS Management
Upgrade の機能では、本機器のソフトウェアのバージョン アップ、またはバージョン ダウンを実施します。
手順
① install remove inactive
② copy usbflash0:*.bin flash:
③ boot system flash:*.conf
④ install add file *.bin activate commit
注意事項
WebUI 上での実施はできません。
“request platform software” コマンドは、 IOS XE Gibraltar 16.10.1 以降では非推奨となっています。 代わりに “install” コマンドをご使用ください。

## Slide 120: Upgrade
Switch#install remove inactive
install_remove: START Wed Mar 6 07:16:24 UTC 2019
Cleaning up unnecessary package files
No path specified, will use booted path flash:packages.conf
Cleaning flash:
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
cat9k-cc_srdriver.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-espbase.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-guestshell.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpbase.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-rpboot.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipbase.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-sipspa.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-srdriver.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-webui.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
cat9k-wlc.16.09.01.SPA.pkg
File is in use, will not delete.
packages.conf
File is in use, will not delete.
done.
The following files will be deleted:
[switch 1]:
/flash/cat9k-cc_srdriver.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-wlc.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k_iosxe.16.09.01.SPA.bin
/flash/cat9k_iosxe.16.09.01.SPA.conf
Do you want to remove the above files? [y/n]y
[switch 1]:
Deleting file flash:cat9k-cc_srdriver.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-espbase.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-guestshell.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpbase.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpboot.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipbase.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipspa.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-srdriver.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-webui.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-wlc.16.09.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k_iosxe.16.09.01.SPA.bin ... done.
Deleting file flash:cat9k_iosxe.16.09.01.SPA.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
[1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
[1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup
SUCCESS: install_remove Wed Mar 6 07:18:59 UTC 2019
Switch#
Upgrade 設定①
3.2 IOS Management
フラッシュの中の古いファイルを整理する設定

## Slide 121: Upgrade
Upgrade 設定②
3.2 IOS Management
コピー後のファイルを確認
フラッシュに新しいイメージファイルをコピーする設定
Switch#copy usbflash0:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin flash:
Destination filename [cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin]? cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin
Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC…CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
700524979 bytes copied in 131.313 secs (5334772 bytes/sec)
Switch#
Switch#dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin
Directory of flash:/
647178 -rw- 700524979 Mar 6 2019 07:22:13 +00:00 cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin
11353194496 bytes total (7475007488 bytes free)
Switch#
ここでは USB からコピーしているが TFTP サーバから コピーすることもの可能 (tftp:)
ファイル名を確認

## Slide 122: Upgrade
Upgrade 設定③
3.2 IOS Management
次回起動時に変更が反映されているか確認
ブート変数を設定
Switch(config)#boot system flash:packages.conf
Switch(config)#
Switch(config)#exit
Switch#write
Switch#write
*Mar 6 07:23:17.316: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolememo
Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#show boot system
---------------------------
Switch 1
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0
Switch#
グローバル コンフィギュレーション モードで実施
設定の保存
ファイル名を確認

## Slide 123: Upgrade
Upgrade 設定④
3.2 IOS Management
ソフトウェアのインストール
Switch#install add file flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin activate commit
install_add_activate_commit: START Wed Mar 6 07:25:05 UTC 2019
*Mar 6 07:25:06.621: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install one-shot flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding PACKAGE
--- Starting initial file syncing ---
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing
--- Starting Add ---
Performing Add on all members
[1] Add package(s) on switch 1
[1] Finished Add on switch 1
Checking status of Add on [1]
Add: Passed on [1]
Finished Add
install_add_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.16.09.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.16.09.02.SPA.pkg
This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on switch 1
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-sipspa.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.16.09.01.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.16.09.01.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-sipspa.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-webui.16.09.02.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.16.09.02.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[1] Finished Activate on switch 1
Checking status of Activate on [1]
Activate: Passed on [1]
Finished Activate
--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members
*Mar 6 07:41:20.525: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Switch 1 R0/0: rollback_timer: Install auto abort timer will expire in 7200 seconds [1] Commit package(s) on switch 1
[1] Finished Commit on switch 1
Checking status of Commit on [1]
Commit: Passed on [1]
Finished Commit
[1]: Performing Upgrade_Service
%IOSXEBOOT-4-BOOTLOADER_UPGRADE: (local/local): Starting boot preupgrade300+0 records in
300+0 records out
307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.309814 s, 992 kB/s
SUCCESS: Upgrade_Service finished
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit Wed Mar 6 07:41:33 UTC 2019
Switch#
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
“ｙ” を選択

## Slide 124: Upgrade
Upgrade 設定⑤
3.2 IOS Management
スイッチのバージョンの確認
Switch#show ver
Cisco IOS XE Software, Version 16.09.01
Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Jul-18 17:00 by mcpre
…
Switch#show ver
Cisco IOS XE Software, Version 16.09.02
Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre
…
■バージョンアップ前
■バージョンアップ後

## Slide 125: ISSU
機能説明①
3.2 IOS Management
特徴
同一筐体内の 2 つのスーパーバイザーや、StackWise Virtual を組んだ 2 つの筐体を利用して ISSU を実施できます。
自動的にスタンバイ側のスーパーバイザーや機器からバージョンアップし、最後にアクティブ側のスーパーバイザーや機器をバージョンアップします。切り替え時には SSO（Stateful Switchover） の機能で通信影響を最小限にして通信を継続します。
既存機器との比較
筐体内の冗長スーパーバイザーを利用した ISSU だけでなく、StackWise Virtual 環境下でも ISSU を実施できます。
注意点
ISSU でバージョンアップできるのは、同一メジャーバージョンの EM（Extended Maintenance） リリース間のみです。
ISSU（In-Service Software Upgrade） 機能では、サービスを停止させることなく本機器のソフトウェアのバージョンアップを実施します。
冗長構成を組まれた機器を 1 台ずつバージョンアップすることで、バージョンアップ中においても通信を継続させます。
SSO
SSO
RPR
SSO
筐体内冗長 ISSU
筐体間冗長 ISSU
（StackWise Virtual）
Quad-Supervisor ISSU（C9600のみ）

## Slide 126: ISSU
機能説明②
3.2 IOS Management
手順
3ステップで実施する方法と1ステップで実施する方法があります。3ステップでは、activate を実行するとロールバックタイマが開始され、commit を実行またはタイマを止める（abort-timer-stop）までの間はロールバック（abort）することが可能です。commit後はロールバックできません。
【3ステップの場合】
事前確認（1） show version | include INSTALL ブートモードが INSTALL になっていることを確認
事前確認（2） show boot system ブート設定がマニュアル(手動)ブートになっていないことを確認
① install add file flash:cat9k_iosxe.XX.XX.XX.SPA.bin スーパーバイザーの bootflash に新 OS イメージをダウンロード
② install activate issu アップグレードを実施（ロールバック可）
③ install commit 新 OS バージョンで確定し、旧バージョンを削除（ロールバック不可）
【1ステップの場合】
事前確認（1） show version | include INSTALL ブートモードが INSTALL になっていることを確認
事前確認（2） show boot system ブート設定がマニュアル(手動)ブートになっていないことを確認
① install add file flash:cat9k_iosxe.XX.XX.XX.SPA.bin activate issu commit
アップグレードを実施（ロールバック不可）

## Slide 127: ISSU
機能説明③
3.2 IOS Management
注意事項
ISSU を実行するには、バージョンサポートバージョンに差異があります。(後述 「ISSU バージョン互換性」)
両機器でブート モードがインストール モードである必要があります。(インストール モードは xxx.pkg で、バンドルモードは xxx.bin でブートを行う)
ISSU 前はアクティブ、スタンバイが同じバージョンで動作している必要があります。
Manual Boot が無効である必要があります。
Dual Supervisor による筐体内冗長 ISSU、StackWise Virtual による筐体間 ISSU があります。(対応機種：後述 「Cisco Catalyst 9000 シリーズの ISSU」) また、Catalyst 9600 のみ Quad-Supervisor ISSU もサポートしています。

## Slide 128: ISSU
筐体内冗長 ISSU および 筐体間冗長 ISSU （StackWise Virtual）のワークフロー
3.2 IOS Management
ISSU開始 ; アクティブ/スタンバイスーパーバイザにイメージが格納
アップ
グレード
開始
# install add
V1
S1
V1
S2
Active
Standby
S2はリロード後、
V2で起動
V2
V2
S1
S2
Standby
Active
S1がリロードを開始すると自動スイッチオーバーされ、S2がアクティブになる
V1
V2
ISSU完了
V2
S1
V2
S2
Active
Standby
V1
S1
V1
S2
Standby
Active
# install activate issu
‘Commit’ コマンドが Abort Timerを停止
# install commit
S2はスタンバイになれない場合、ステップ1に戻る
Abort timer 停止
Abort timer 開始
Abort timer 失効
Abort timer失効後、
ステップ1に戻る
アップ
グレード
完了
# install abort issu

## Slide 129: ISSU
機能説明④
3.2 IOS Management
Quad-Supervisor の ISSU (Catalyst9600のみ)
用語 | 説明
Cisco StackWise Virtual active supervisor | StackWise Virtual でアクティブとなっているスーパーバイザー
Cisco StackWise Virtual standby supervisor | StackWise Virtual でスタンバイとなっているスーパーバイザー (Active supervisorとは別筐体)
In-Chassis Standby supervisor (ICS) | Active supervisorとStandby supervisor 以外の冗長スーパーバイザーで、RPR であるために部分起動で待機となる（コンソールは使用できない）
手順
筐体内冗長 ISSU （Dual Supervisor） / 筐体間冗長 ISSU（StackWise Virtual） 時と同じ手順（コマンド）
バージョンアップされるのは以下の順
  ICS （バージョンアップ時に再起動されるがスーパーバイザーの切り替えはない）
  Standby Supervisor （バージョンアップ時に再起動され、同一筐体内の ICS と切り替わる）
  Active Supervisor （バージョンアップ時に再起動され、Standby Supervisor が Active Supervisor に切り替わる）

## Slide 130: ISSU
Quad-Supervisor ISSUのワークフロー
3.2 IOS Management
ISSU開始 ; アクティブ/スタンバイ/ICS
全スーパーバイザにイメージが格納
アップ
グレード
開始
# install add
S1がリロードを開始すると自動スイッチオーバー
され、S4がアクティブになり、S2がスタンバイになる
ISSU完了
# install activate issu
5. ‘Commit’ コマンドが Abort Timerを停止
# install commit
Abort timer 停止
Abort timer 開始
Abort timer 失効
Abort timer失効後、
ステップ1に戻る
アップ
グレード
完了
V1
S1
V1
S2
ICS
Active
V1
S3
V1
S4
ICS
Standby
V1
S1
V1
S2
ICS
Active
V1
S3
V1
S4
ICS
Standby
V2
V2
V1
S1
S2
ICS
Active
S3
S4
Standby
ICS
V2
V1
V2
V2
S1
S2
Standby
ICS
S3
S4
Active
ICS
V2
V2
V1
V2
V2
V2
S1
V2
S2
Standby
ICS
V2
S3
V2
S4
Active
ICS
3. S3はリロード後、
V2で起動し ICSになり、
S4がスタンバイになる
S2,S4は
リロード後、V2で起動
# install abort issu

## Slide 131: ISSU
ISSU の設定（1ステップ）①
3.2 IOS Management
ブート モードの確認
C9500#show version | include INSTALL
1 50 C9500-40X 16.9.3 CAT9K_IOSXE INSTALL
* 2 50 C9500-40X 16.9.3 CAT9K_IOSXE INSTALL
C9500#
ブート設定の確認
C9500#show boot system
---------------------------
Switch 1
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0
---------------------------
Switch 2
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0
BUNDLE であった場合は INSTALL へ変更すること
(※ ただしCatalyst9600では表示されない)
手動ブートになっていないことを確認

## Slide 132: ISSU
ISSU の設定（1ステップ）②
3.2 IOS Management
ISSU の実施
C9500#install add file flash:cat9k_iosxe.16.09.03.SPA.bin activate issu commit
install_add_activate_commit: START Tue Mar 26 15:20:03 JST 2019
*Mar 26 06:20:04.536: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install one-shot ISSU flash:cat9k_iosxe.16.09.03.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding ISSU
--- Starting initial file syncing ---
[1]: Copying flash:cat9k_iosxe.16.09.03.SPA.bin from switch 1 to switch 2
[2]: Finished copying to switch 2
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.16.09.03.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing
--- Starting Add ---
Performing Add on all members
[1] Add package(s) on switch 1
[1] Finished Add on switch 1
[2] Add package(s) on switch 2
[2] Finished Add on switch 2
Checking status of Add on [1 2]
Add: Passed on [1 2]
Finished Add
install_add_activate_commit: Activating ISSU
NOTE: Going to start Oneshot ISSU install process
STAGE 0: Initial System Level Sanity Check before starting ISSU
===================================================
--- Verifying install_issu supported ---
--- Verifying standby is in Standby Hot state ---
--- Verifying booted from the valid media ---
--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---
Finished Initial System Level Sanity Check
STAGE 1: Installing software on Standby
===================================================
--- Starting install_remote ---
Performing install_remote on Chassis remote
[2] install_remote package(s) on switch 2
[2] Finished install_remote on switch 2
install_remote: Passed on [2]
Finished install_remote
ISSU 開始前の事前確認
最初にスタンバイからインストールが開始
Image ファイルは装置間でコピーされる

## Slide 133: ISSU
ISSU の設定（1ステップ）③
3.2 IOS Management
ISSU の実施
STAGE 2: Restarting Standby
===================================================
--- Starting standby reload ---
Finished standby reload
--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---
*Mar 26 06:22:53.908: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period
*Mar 26 06:22:53.909: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period
*Mar 26 06:22:53.934: %HMANRP-5-CHASSIS_DOWN_EVENT: Chassis 2 gone DOWN!
…
*Mar 26 06:22:55.912: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to down
*Mar 26 06:22:55.914: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to down
*Mar 26 06:22:55.914: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/5, changed state to down
*Mar 26 06:22:56.929: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/40, changed state to down
*Mar 26 06:28:23.015: %STACKMGR-6-STANDBY_ELECTED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been elected STANDBY.
*Mar 26 06:28:28.044: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_FOUND(4))
*Mar 26 06:28:28.044: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_REDUNDANCY_STATE_CHANGE(5))
*Mar 26 06:28:28.861: %REDUNDANCY-3-IPC: IOS versions do not match.
*Mar 26 06:29:10.383: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Mar 26 06:29:11.384: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state
STAGE 3: Installing software on Active
===================================================
--- Starting install_active ---
Performing install_active on Chassis 1
*Mar 26 06:29:13.591: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to up
*Mar 26 06:29:13.595: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to up
*Mar 26 06:29:13.741: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/10, changed state to up
*Mar 26 06:29:14.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/3, changed state to up
*Mar 26 06:29:14.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/4, changed state to up
*Mar 26 06:29:16.208: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/10, changed state to up/usr/binos/conf/pglobals-pd.sh: line 16: /tmp/chassis/local//chasfs/midplane/chassis_type: No such file or directory
[1] install_active package(s) on switch 1
[1] Finished install_active on switch 1
install_active: Passed on [1]
Finished install_active
アクティブでインストールが開始
スタンバイで再起動が開始

## Slide 134: ISSU
ISSU の設定（1ステップ）④
3.2 IOS Management
ISSU の実施
STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)
===================================================
--- Starting active reload ---
New software will load after reboot process is completed
SUCCESS: install_add_activate_commit Tue Mar 26 15:30:26 JST 2019
Chassis 1 reloading, reason - Non participant detected
C9500#Mar 26 15:30:28.577: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested
Mar 26 15:30:29.805: %PMAN
Initializing Hardware...
System Bootstrap, Version 16.9.1r [FC2], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Tue 05/29/2018 14:59:59.99 by rel
Current ROMMON image : Primary
Last reset cause : PowerOn
C9500-40X platform with 16777216 Kbytes of main memory
boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]
boot: reading file packages.conf
#
##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
Mar 26 06:32:21.693: %PMAN-5-EXITACTION: C0/0: pvp: Process manager is exiting:
Waiting for 120 seconds for other switches to boot
################################
Switch number is 1
All switches in the stack have been discovered. Accelerating discovery
アクティブで再起動が開始

## Slide 135: ISSU バージョン互換性
3.2 IOS Management
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-9500-series-switches/214406-in-service-software-upgrade-issu-on-ca.html
ISSU はサポートバージョンが異なるため、リファレンス 「Catalyst 3850、9400、および 9500 シリーズ スイッチのインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）」を確認する必要があります。
サポートされるアップグレードパス
サポートされないアップグレード/ダウングレードパス
同一メジャーリリース内で次の場合
  同一のEMリリース間 (例: 16.9.x -> 16.9.x)
  異なるEMリリース間 (例: 16.9.x -> 16.12.x )
ダウングレードはサポートされません
エンジニアリングスペシャルリリースおよびそれに類するイメージ
SM-EMリリース間 (例: 16.9.x <-> 16.10.x, 16.11.x)
同一のSMリリース間 (16.10.1 <-> 16.10.2)
異なるメジャーリリース間 (16.x.x -> 17.x.x)
SM= 標準メンテナンスリリース
EM= 拡張メンテナンスリリース

## Slide 136: Cisco Catalyst 9000 シリーズの ISSU
3.2 IOS Management
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 |  | 9500 | 9500-H | 9600
 |  |  | C9404R C9407R | C9410R |  |  | 
筐体内冗長 (Dual Supervisor) ISSU | - | - | 16.9.1〜※1,2 Network Advantage |  | - | - | 16.12.1〜 Network Advantage
StackWise Virtual ISSU | - | - | 16.9.2〜※1,2 Network Advantage | 16.12.1c〜※2 Network Advantage | 16.9.2〜※3 Network Advantage | 16.12.1c〜 Network Advantage | 16.12.1〜 Network Advantage
Quad-Supervisor ISSU | - | - | ※4 | ※4 | - | - | 17.2.1〜 Network Advantage
※1. 16.9.1-16.9.2 からのISSUでのバージョンアップはSMU(CSCvs66914)が必要
※2. 16.12.1cからのISSUでのバージョンアップはSMU(CSCvs66914)が必要
※3. 16.9.2 から 16.9.2 へのISSUでのバージョンアップはSMU(CSCvo12166)が必要
※4. StackWise Virtualモード時の同一筐体内のスーパーバイザーの冗長化は未対応

## Slide 137: Extended Fast Software Upgrade (xFSU)
3.2 IOS Management
コマンド
ファストソフトウェアアップグレード： install add file flash:cat9k_iosxe.BLD_V17_1 activate reloadfast commit
ファストソフトウェアリロード： reload fast
注意事項
Install モードのみの対応です。(Bundleモードは対応していません。)
ソフトウェアのリロード、アップグレードそれぞれ対応しているIOS-XE Versionが異なるため 右図を参照のこと
STPを利用の場合、RSTPまたはMSTPを利用に限ります。上記のSTPを利用していた 場合でも、ルートブリッジに選出されている場合、または、非ルートブリッジで２本以上 STPピアに接続しているポートがあれば利用できません。
SDA構成は対応していません
1台(スタンドアロン)また、スタックを組んでいる場合、それぞれ制限が異なるため、 事前にExtended Fast Software Upgrade Quick Reference Guideをご確認ください。
Extended Fast Software Upgrade Quick Reference Guideより
ファスト
ソフトウェア
リロード
ファスト
ソフトウェア
アップグレード
対応機器Version Catalyst 9300 および 9300L の IOS-XE 17.3.2aよりサポート
Extended Fast Software Upgrade(xFSU)は、ソフトウェアのリロードまたはアップグレードのデバイスダウンタイムを削減することを目的とした拡張プロセスです。 デバイス1台から対応しており、StackWise と併用することができます。

## Slide 138: xFSU を Standalone/StackWise で実施した場合
アップグレードによるトラフィックへの影響は30秒以下となります。
3.2 IOS Management
Install
Install
Install
Install
コマンド： Install add file image activate reloadfast commit
Single
Console/Management
A
S
M
M
1. 全てのスイッチに対してイメージをインストールします。
S
M
M
SSO
A
S
SSO
2. スタンバイとメンバースイッチのファストソフトウェアリロードを開始します。
3. アクティブスイッチのみのファストリロードを開始します。
4. スタンバイがアクティブに移行します。
5. 元のアクティブがスタンバイへ移行します。
StackWiseの場合
Standaloneの場合
アップグレードによるトラフィックへの影響は30秒以下となります。

## Slide 139: xFSU 時のダウンタイム
3.2 IOS Management
Active アップグレード中
通常の アップ グレード
Bandwidth
Time
xFSU
Bandwidth
Time
SSO
Stack アップグレード中
>10 分
UADP ASICを再構築
Standby/Member
アップグレード中
ソフトウェア アップグレード 開始
UADP ASICを再構築
<30S
<30S
ソフトウェア アップグレード 開始
ソフトウェア アップグレード 終了
ソフトウェア アップグレード 終了
ソフトウェア アップグレード開始
ソフトウェア アップグレード終了

## Slide 140: GOLD
機能説明①
3.2 IOS Management
GOLD（ Generic Online Diagnostics ）は、ハードウェア コンポーネントの健全性をチェックし、システムに潜在的な障害などがなく正常に動作していることを確認します。
特徴
GOLD の実装では、ハードウェア コンポーネントの健全性をチェックし、システムに潜在的な障害などがなく正常に動作していることを確認します。
テストのなかには、システム起動時（ブートアップ診断）に実施されるものもあれば、システム稼働中（ランタイム診断）に実施されるものもあります。
変更点
起動時の診断では、これまでの Cisco Catalyst 2000 シリーズなどでは起動時に POST のログ結果が表示されていましたが、本製品では正常起動時のログは表示されなくなりました。CLI により確認することは可能です。
注意
Cisco Catalyst 9000 シリーズの機種によってテスト項目が異なります。
C9200-01#show diagnostic post
Stored system POST messages:
Switch 1
---------
POST: CRYPTO Tests : Begin
POST: CRYPTO Tests : End, Status Passed
POST: PORT Loopback: loopback Test : Begin
POST: PORT Loopback: loopback Test : End, Status Passed
POST: SIF Tests : Begin
POST: SIF Tests : End, Status Passed
POST: Thermal, Temperature Tests : Begin
POST: Thermal, Temperature Tests End, Status Passed
C9200-01#
ブート アップ診断結果
POST テスト時にエラーがある場合は、
“Status Failed”
と表示されます。

## Slide 141: GOLD
機能説明②
3.2 IOS Management
C9200-01#show diagnostic content switch 1
switch 1:
Diagnostics test suite attributes:
M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA
B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
Test Interval Thre-
ID Test Name Attributes day hh:mm:ss.ms shold
==== ================================== ============ =============== =====
1) DiagGoldPktTest -----------------> *BPN*X**I not configured n/a
2) DiagThermalTest -----------------> *B*N****A 000 00:01:30.00 5
3) DiagPhyLoopbackTest -------------> *BPD*X**I not configured n/a
4) DiagScratchRegisterTest ---------> *B*N****A 000 00:01:30.00 5
5) TestUnusedPortLoopback ----------> *BPN****I not configured n/a
6) DiagStackCableTest --------------> ***D*X**I not configured n/a
7) DiagMemoryTest ------------------> *B*D*X**I not configured n/a
ランタイム診断の種類
デフォルト値
ID 2) DiagThermalTest
ID 4) DiagScratchRegisterTest
あらかじめ決められたインターバルで自動的に実行されます他の項目に関してはマニュアル実行させるか、スケジュール実行させる必要があります。
各項目の詳細に関しては次ページで説明しています。
 | C9200 | C9300 | C9500
DiagGoldPktTest (MAC レベル) | ◯ | ◯ | ◯
DiagThermalTest (温度センサ) | ◯ | ◯ | ◯
DiagFanTest (ファン) | － | ◯ | ◯
DiagPhyLoopbackTest (PHY チップ) | ◯ | ◯ | ◯
DiagScratchRegisterTest (ASIC チップ) | ◯ | ◯ | ◯
TestUnusedPortLoopback (ポートおよび ASIC のデータパス) | ◯ | ◯ | ◯
TestPortTxMonitoring (ポートの動作) | － | ◯ | ◯
DiagStackCableTest (スタック ケーブル) | ◯ | ◯ | －
DiagMemoryTest (メモリ) | ◯ | ◯ | ◯
機種別診断対応表

## Slide 142: GOLD
機能説明③
3.2 IOS Management
1) DiagGoldPktTest :
各ポートの MAC レベルでのループバック テストです。ASIC が発する GOLD パケットをループ バックさせ、返ってきたパケットを元のパケットと照合する検査を行います。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できません。
2) DiagThermalTest :
システムの温度および温度センサーのテストです。センサーが読み取った温度が、警告レベルにあたる温度しきい値を下回っていることを確認します。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できます。
3) DiagFanTest :
冷却ファン モジュールのテストです。すべての冷却ファン モジュールが挿入され、正しく動作していることを検証します。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できます。
4) DiagPhyLoopbackTest :
各ポートの PHY レベルのループバック テストです。PHY レベルでパケットをループバックさせ、返ってきたパケットを元のパケットと照合する検査を行います。
このテストの実行中はスイッチの転送機能の中断が発生します （Disruptive test）。
ヘルスモニタリングテストとして実行できません。
5) DiagScratchRegisterTest :
ASIC の状態をテストします。ASIC 上のレジスタに値を書き込み、その値をあらためて読み取り正しくレジスタ値が保持されることを検査します。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できます。
6) TestUnusedPortLoopback :
ポート、および ASIC へのデータ パスのループ バック テストをします。シャットダウンされている未使用ポートに対して VLAN 内フラッディングされるパケットを CPU から送信し、返ってきたパケットを元のパケットと照合する検査を行います。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できます。
7) TestPortTxMonitoring :
各ポートが正しい動作状態にあることをテストします。定期的に各ポートの送信カウンタをポーリングし、正しく転送パケットが送信され、スタックが発生していないことを検査します。
このテストはスイッチの転送機能の中断を伴いません （Non-disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できます。
8) DiagStackCableTest :
StackWise のパスのループ バック機能をテストします。
このテストの実行中はスイッチの転送機能の中断が発生します （Disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できません。
9) DiagMemoryTest :
ASIC 上のメモリのテストを行います。MBIST 標準に基づく網羅的テスト パターンを利用してメモリを検査します。
このテストの実行中はスイッチの転送機能の中断が発生します （Disruptive test）。
ヘルス モニタリング テストとして実行できません。
テスト完了後はスイッチの再起動が必要となります。
ランタイム診断の詳細説明
＜補足＞
ヘルス モニタリングとは、バック グラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。デフォルトでは、30 秒ごとにヘルス モニタリング テストが実行されます。

## Slide 143: GOLD
ランタイム診断設定①
3.2 IOS Management
C9200-01#diagnostic start switch 1 test 1
C9200-01#
*Feb 20 02:59:02.020: %DIAG-6-TEST_RUNNING: switch 1: Running DiagGoldPktTest{ID=1} ...
*Feb 20 02:59:02.067: %DIAG-6-TEST_OK: switch 1: DiagGoldPktTest{ID=1} has completed successfully
C9200-01#
ランタイム診断のマニュアル実行
C9200-01#
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1 daily 11:50
C9200-01(config)#
C9200-01(config)# diagnostic schedule switch 1 test 3 week sun 21:00
C9200-01(config)#
C9200-01(config)# diagnostic schedule switch 1 test 3 on February 20 2019 12:53
Diagnostic[switch 1]: Scheduling test(s) 3 may disrupt normal system operation and requires reload
C9200-01(config)#
ランタイム診断のスケジューリング実行
＜注意＞
実行には＜ランタイム診断の種類＞に記載されている項目（ID 1～7） を実行できますが、
ID 3) DiagPhyLoopbackTest
の実行には Interface が Down/Up します。
ID 6) DiagScratchRegisterTest
の実行にはパケット ロスが発生します。
ID 7) DiagMemoryTest
の実行には再起動が発生します。
＜注意＞
ID 3）, 6), 7) に関しては、データ通信の影響の確認メッセージが表示されます。
1) DiagGoldPktTest のマニュアル実行例
毎日の時間を設定しての実行例
毎週の曜日と時間を設定しての実行例
一回限りの日時を設定しての実行例

## Slide 144: GOLD
ランタイム診断設定②
3.2 IOS Management
c9200-01#show diagnostic events
Diagnostic events (storage for 500 events, 51 events recorded)
Number of events matching above criteria = 51
Event Type (ET): I - Info, W - Warning, E - Error
Time Stamp ET [Card] Event Message
------------------ -- ------ --------------------------------------------------
02/19 21:39:46.745 E [TBD] Message Out of Order
02/19 21:39:46.745 E [TBD] Message Out of Order
02/19 21:39:46.745 E [TBD] Message Out of Order
：
：
02/20 12:21:43.754 I [1] DiagGoldPktTest Passed
02/20 12:21:50.232 I [1] DiagPhyLoopbackTest Passed
02/20 12:21:50.232 I [1] TestUnusedPortLoopback Passed
ランタイム診断の結果
ランタイム診断のログ メッセージ結果
＜注意＞
再起動すると、イベント結果はクリアされます。
C9200-01#
*Feb 20 03:52:59.235: %DIAG-6-SCHED_RUNNING: switch 1: Performing Scheduled Online Diagnostic...
*Feb 20 03:52:59.235: %DIAG-6-TEST_RUNNING: switch 1: Running DiagGoldPktTest{ID=1} ...
*Feb 20 03:52:59.276: %DIAG-6-TEST_OK: switch 1: DiagGoldPktTest{ID=1} has completed successfully
*Feb 20 03:52:59.276: %DIAG-6-SCHED_COMPLETE: switch 1: Scheduled Online Diagnostic is completed

## Slide 145: GOLD
ランタイム診断設定③
3.2 IOS Management
C9200-01#sh diagnostic switch 1
Current bootup diagnostic level: minimal
switch 1: SerialNo : JAE22490RSA
Overall Diagnostic Result for switch 1 : PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) DiagGoldPktTest:
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
----------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
----------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Port 49 50 51 52
----------------
. . . .
ランタイム診断のポートごとの診断結果

## Slide 146: PoE
機能説明
3.2 IOS Management
PoE（Power over Ethernet）機能では、ツイスト ペア ケーブル（UTP/STPケーブル）を利用して、 PoE 対応機器（無線 AP、IP-Phone など）に電力を供給できる機能です。PoE がサポートされた本製品では全ポート*1を PoE+ (Power over Ethernet Plus) 性能でサポートします。
特徴
機器のリブートにおいても PoE の電源供給は切れることなく供給が可能です。スイッチ再起動中の中断がないため、無線 LAN アクセスポイントなどの PoE 受電機器の再起動の発生を抑止し、さらに医療機器や照明などの IoT 機器といった稼働の中断が許されない機器への給電の用途にも対応可能となります。
変更点
大きな変更点として、機器の電源が通電されると、オペレーティング システムが完全にロードされるのを待つことなく、PoE 電力供給を開始します。
*1：アップリンクを省きます。
クラス | 最大 供給量 | ケーブル | 規格 | 別名
3 | 15.4W | Cat5e | IEEE802.3af | PoE
4 | 30W | Cat5e | IEEE802.3at | PoE+
5, 6 | 60W | Cat5e | IEEE802.3bt type3 | UPoE*2
7, 8 | 90W | Cat5e | IEEE802.3bt type4 | UPoE+*2
*2：2011年に独自規格としてCiscoからリリースされていました が、2018年9月にIEEE802.3btとして承認されました。また、IEEE802.3btにはtype3とtype4があり、それぞれの最大供給量は、type3は60W、type4は90Wとなっております。

## Slide 147: PoE
Cisco Catalyst 9200 と Cisco Catalyst 9300 の違い
3.2 IOS Management
Cisco Catalyst 9200 L シリーズは、各 PID 専用の電源モジュールです。
・PoE 機能無し機器用（C9200-24T,-48T）： PWR-C5-125WAC
・PoE 対応 24 ポート機器用（C9200-24P）： PWR-C5-600WAC
・PoE 対応 48 ポート機器用（C9200-48P）: WR-C5-1KWAC
Cisco Catalyst 9200 シリーズでは UPOE （Universal Power Over Ethernet 、最大 60W）及びUPOE+ （ Universal Power Over Ethernet +、最大90W） は未サポートになります。
C9200-24T,-48T用
PWR-C5-125WAC
C13コネクタ形状
C9200-24P用
PWR-C5-600WAC
C15コネクタ形状
C9200-48P用
PWR-C5-1KWAC
C15コネクタ形状
PoE のオプション | 24 ポート スイッチ | 48 ポート スイッチ
PoE （1 ポートあたり 最大 15.4 W） | （1）715 W | 次は電源の組み合わせです。 （1）1100 W （1）715 W +（1）715 W
PoE+ （1 ポートあたり 最大 30 W） | 次は電源の組み合わせです。 （1）1100 W （1）715 W +（1）715 W | 次は電源の組み合わせです。 （1）1100 W +（1）715 W （2）1100 W
Cisco UPOE （1 ポートあたり 最大 60 W） | （2）1100 W | 次は電源の組み合わせです。 （1）1100 W +（1）715 W （2）1100 W ※最大 30 個の PoE ポートがフル Cisco UPOE を受信できます。
Cisco UPOE+ （1 ポートあたり 最大 90 W） | （2）1100 W ※最大 21個の PoE ポートがフル Cisco UPOE+を受信できます。 | （2）1100 W ※最大 21 個の PoE ポートがフル Cisco UPOE+を受信できます。
Cisco Catalyst 9300 シリーズは、異なる電源モジュールを下記表の組み合せで利用する事が可能です。
Cisco Catalyst 9300/9300Lシリーズでは UPoE （Universal Power Over Ethernet 、最大60W）をサポートしております。Cisco Catalyst 9300シリーズの一部の型番では、 UPoE+ （Universal Power Over Ethernet +、最大90W）をサポートしております。 Cisco Catalyst 9300LシリーズではUPoE+ （Universal Power Over Ethernet +、最大90W）は、未サポートとなります。

## Slide 148: PoE
Cisco Catalyst 9200/9200L シリーズでサポートされる電源モジュール、供給量、最大接続台数の目安
3.2 IOS Management
本体 PID | サポートされる 電源モジュールと構成 | 最大 PoE 電源 供給量 | PoE 対応機器の接続台数の目安
C9200-24T, -48T C9200L-24T-4G/4X C9200L-48T-4G/4X | PWR-C5-125WAC* 1 台 （プライマリ電源のみ） | 0 W | PoE 未対応
 | PWR-C5-125WAC* 2 台 （セカンダリ電源追加） | 0 W | PoE 未対応
C9200-24P C9200L-24P-4G/4X | PWR-C5-600WAC* 1 台 （プライマリ電源のみ） | 370 W | IEEE802.3at (PoE+) 最大 30W なら*最大 12 ポート IEEE802.3af (PoE) 最大 15.4W なら*最大 24 ポート
 | PWR-C5-600WAC* 2 台 （セカンダリ電源追加） | 740 W | IEEE802.3at (PoE+) 最大 30W なら *最大 24 ポート IEEE802.3af (PoE) 最大 15.4W なら*最大 48 ポート
C9200-48P C9200L-48P-4G/4X | WR-C5-1KWAC* 1 台 （プライマリ電源のみ） | 740 W | IEEE802.3at (PoE+) 最大 30W なら*最大 24 ポート IEEE802.3af (PoE) 最大 15.4W なら*最大 48 ポート
 | WR-C5-1KWAC* 2 台 （セカンダリ電源追加） | 1440W | IEEE802.3at (PoE+) 最大 30W なら*最大 48 ポート IEEE802.3af (PoE) 最大 15.4W なら*最大 48 ポート

## Slide 149: PoE
Cisco Catalyst 9300 シリーズでサポートされる電源モジュールの組み合わせ、供給量
3.2 IOS Management
本体 PID | デフォルト電源モジュール | デフォルト最大PoE 電源供給量 | セカンダリ電源350W | セカンダリ電源715W | セカンダリ電源1100W | セカンダリ電源715W DC
C9300-24T, -48T | PWR-C1-350WAC*1 台 *2 台 | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W
C9300-24P | PWR-C1-715WAC | 445 W | 720 W* | 720 W* | 720 W* | 720 W*
C9300-48P | PWR-C1-715WAC | 437 W | 787 W | 1152 W | 1440 W* | 1152 W
C9300-24U | PWR-C1-1100WAC | 830 W | 1180 W | 1440 W* | 1440 W* | 1440 W*
C9300-48U | PWR-C1-1100WAC | 822 W | 1172 W | 1537 W | 1800 W** | 1537 W
C9300-24H | PWR-C1-1100WAC | 830 W | 1180 W | 1545 W* | 1930 W* | 1545 W*
C9300-48H | PWR-C1-1100WAC | 822 W | 1172 W | 1537 W | 1922 W* | 1537 W
C9300-24UX | PWR-C1-1100WAC-P | 560 W | 910 W | 1275 W | 1440 W* | 1275 W
C9300-48UXM | PWR-C1-1100WAC-P | 490 W | 840 W | 1205 W | 1590 W | 1205 W
C9300-48UN | PWR-C1-1100WAC-P | 645 W | 995 W | 1360 W | 1745 W | 1360 W
C9300-24UB | PWR-C1-1100WAC | 830 W | 1180 W | 1440 W* | 1440 W* | 1440 W*
C9300-24UXB | PWR-C1-1100WAC-P | 560 W | 910 W | 1275 W | 1440 W* | 1275 W
C9300-48UB | PWR-C1-1100WAC | 822 W | 1172 W | 1537 W | 1800 W** | 1537 W
* ハードウェアのポート数と PoE の規格に基づく制限 (例： PoE+ 30W * 24ports = 720W)
** デザインに基づく制限 (UPoE 60W * 30 = 1800W)

## Slide 150: PoE
Cisco Catalyst 9300L シリーズでサポートされる電源モジュールの組み合わせ、供給量
3.2 IOS Management
本体 PID | デフォルト電源モジュール | デフォルト最大PoE 電源供給量 | セカンダリ電源350W | セカンダリ電源715W | セカンダリ電源1100W | セカンダリ電源715W DC
C9300L-24P-4G | PWR-C1-715WAC-P | 505 W | 720 W* | 720 W* | 720 W* | 720 W*
C9300L-24P-4X | PWR-C1-715WAC-P | 505 W | 720 W* | 720 W* | 720 W* | 720 W*
C9300L-48P-4G | PWR-C1-715WAC-P | 505 W | 855 W | 1220 W | 1440 W* | 1220 W
C9300L-48P-4X | PWR-C1-715WAC-P | 505 W | 855 W | 1220 W | 1440 W* | 1220 W
C9300L-48PF-4G | PWR-C1-1100WAC-P | 890 W | 1240 W | 1440 W | 1440 W* | 1440 W
C9300L-48PF-4X | PWR-C1-1100WAC-P | 890 W | 1240 W | 1440 W | 1440 W* | 1440 W
C9300L-24UXG-4X | PWR-C1-1100WAC-P | 880 W | 1230 W | 1440 W | 1440 W* | 1440 W
C9300L-24UXG-2Q | PWR-C1-1100WAC-P | 722 W | 1072 W | 1440 W | 1440 W* | 1440 W
C9300L-48UXG-4X | PWR-C1-1100WAC-P | 675 W | 1025 W | 1390 W | 1775 W | 1390 W
C9300L-48UXG-2Q | PWR-C1-1100WAC-P | 675 W | 1025 W | 1390 W | 1775 W | 1390 W
* ハードウェアのポート数と PoE の規格に基づく制限 (例： PoE+ 30W * 24ports = 720W)
** デザインに基づく制限 (UPoE 60W * 30 = 1800W)
注意点
Cisco Catalyst 9300/9300L シリーズの 1100 WAC 電源モジュールは 125V 以上の電圧をサポートしています。
日本国内における 100V 電圧では、この要件を満たすことができないため実質 200V の電圧で使用いただくことになります。

## Slide 151: PoE
電源モジュールPID |  | N+1 冗長モード | N+N 冗長モード | 複合モード
C9400-PWR-2100AC | 200-240 V | (2102W x (N-1)) + 10W | (2102W x N)/2 + 10W | (2102W x N) + 10W
C9400-PWR-2100AC | 100-120 V | (940W x (N-1)) + 10W | (940W x N)/2 + 10W | (940W x N) + 10W
C9400-PWR-3200AC | 200-240 V | (3190W x (N-1)) + 10W | (3190W x N)/2 + 10W | (3190W x N) + 10W
C9400-PWR-3200AC | 100-120 V | (1560W x (N-1)) + 10W | (1560W x N)/2 + 10W | (1560W x N) + 10W
C9400-PWR-3200DC |  | (3190W x (N-1)) + 10W | (3190W x N)/2 + 10W | (3190W x N) + 10W
Cisco Catalyst 9400 シリーズでサポートされる電源モジュール、最大PoE給電量とポート数
3.2 IOS Management
本体 PID | 対応電源モジュール | 電源モジュール 最大搭載数 | スロットあたりの最大PoE給電量* | 最大PoE/+ ポート数 | 最大UPOE ポート数 | 最大UPOE+ ポート数
C9404R | C9400-PWR-2100AC C9400-PWR-3200AC C9400-PWR-3200DC | 4 | 4320 W | 96 | 96 | 96
C9407R | PWR-C1-715WAC | 8 | 4320 W | 240 | 240 | 240
C9410R | PWR-C1-715WAC | 8 | 2960 W | 384 | 384 | 384**
*現在出荷されているラインカードに基づく最大 PoE 給電量
**同時に最大260個のポートに90Wの電力を供給可能
電源モジュールと各電力管理モードでの電力供給量
※スイッチ全体で使用可能の供給量（PoE+データ）
※Nは電源モジュールの個数を表す

## Slide 152: PoE
PoE コマンド ライン操作①
3.2 IOS Management
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline port poe-ha
機器への電源供給後に IOS-XE の起動を待たずに PoE 給電する設定: （初期値：無効）
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline auto max 15400
C9200-01(config-if)#
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2
C9200-01(config-if)#power inline never
C9200-01(config-if)#
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/3
C9200-01(config-if)#power inline auto
ポートごとの電源供給量の制限、無効化、初期値化: （初期値：自動 30W）
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline port perpetual-poe-ha
機器のリブートを行っても継続して PoE 給電する設定: （初期値：無効）
＜注意＞
機器への電源投入後、PoE への給電は約 60～50 秒で供給されます。
＜注意＞
最大の供給量の単位は mW となり、最大の供給量が15.4W の場合は 15400 を入力します。
全ポートで最大 15.4W の電力供給の確保に対し、最大供給値を 15000 と設定した場合電源不足になります。
最大 PoE 供給量を 15.4W に制限
PoE 供給を無効化
初期値の最大30Wに設定
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline port 2-event
クラス4デバイス検出時に CDP または LLDP ネゴシエーションなしで30Wを割り当てる設定 : （初期値：無効）

## Slide 153: PoE
PoE コマンド ライン操作②
3.2 IOS Management
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline police C9200-01(config-if)#
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2
C9200-01(config-if)# power inline police action log
C9200-01(config-if)#
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/3
C9200-01(config-if)# power inline police action errdisable
C9200-01(config-if)#
供給電源量の監視設定 : （初期値：無効）
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline static max 30000
C9200-01(config-if)#
PoE の給電を受電機器に強制的に給電する設定: （初期値：自動30W）
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#interface gigabitEthernet 1/0/1
C9200-01(config-if)#power inline port priority high
C9200-01(config-if)#
PoE の優先電源供給の設定: （初期値：Low）
＜機能＞
受電機器の障害や粗悪な PoE 受電機器により多くの電源を消費しようとした場合にエラー ログの表示やポートをブロックするアクションをとります。
（しきい値の 5% 多い消費電力を1秒以上続いた場合に発動します）
＜注意＞
この供給電力は事前に割り当てられ、電力供給が確保されます。
このワット数は、IEEE クラスまたは受電装置の CDP メッセージでは調整されなくなります。（固定給電）
＜注意＞
電源モジュールの障害により供給電力が低下した場合、低優先ポートに接続された PoE デバイスがシャット ダウンされます。
給電の監視を有効化 （ポートブロック）
給電の監視を有効化 （エラーログの表示）
給電の監視を有効化 （ポートブロック）
30W 給電に固定設定
電源供給の優先化

## Slide 154: PoE
PoE コマンド ライン操作③
3.2 IOS Management
C9200-01#show power inline
Module Available Used Remaining
(Watts) (Watts) (Watts)
------ --------- -------- ---------
1 1480.0 26.0 1454.0
Interface Admin Oper Power Device Class Max
(Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/1 auto on 26.0 AIR-AP2802I-Q-K9 4 30.0
Gi1/0/2 auto off 0.0 n/a n/a 30.0
Gi1/0/3 auto off 0.0 n/a n/a 30.0
：
Gi1/0/24 auto off 0.0 n/a n/a 30.0
PoE 給電状況の確認
C9200-01#show power inline police
Module Available Used Remaining
(Watts) (Watts) (Watts)
------ --------- -------- ---------
1 1480.0 26.0 1454.0
Interface Admin Oper Admin Oper Cutoff Oper
State State Police Police Power Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi1/0/1 auto on errdisable ok 26.0 9.8
：
Gi1/0/24 auto off none n/a n/a n/a
供給電源量の監視状況設定後の確認
PoE 供給可能電力量、現在の使用電力量の表示、現在の使用可能電力量
G1/0/1 のポートにおいて、AP が接続され、15.4W が供給されていることを確認
G1/0/1 のポートにおいて、供給電力が 15.4W、実電源消費量が 7.2W。
発動した場合のアクションは errdisable に移行される設定であることを確認

## Slide 155: PoE
 | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9400
PoE (15.4W) | ● | ● | ● | ● | ●
PoE+ (30W) | ● | ● | ● | ● | ●
UPOE (60W) |  |  | ● | ● | ●
UPOE+ (90W) |  |  |  | ● | ●*
3.2 IOS Management
Cisco Catalyst 9000 シリーズPoE機能対応表
*UPOE+対応ラインカード “ C9400-LC-48H ” が必要。

## Slide 156: Wireshark
機能説明
3.2 IOS Management
Cisco Catalyst Wireshark （Packet Capture）の機能では、スイッチ上で転送パケットをキャプチャし libpcap 形式（.pcap）で保存することができます。また、CLI 上で簡易的なパケットデコード表示も可能です。
特徴
パケットのキャプチャを行う際、従来はスイッチの設定変更や PC の準備など時間を要していた機能をスイッチの機能として盛り込んでいます。これにより作業開始までの時間を削減することができ運用負荷や問題切り分けの時間を短縮します。
注意事項
バーストなどのパケット キャプチャが発生した場合は CPU 稼働率が高くなる可能性があります。
本機能の利用には Cisco DNA Advantage ライセンスが必要になります。 （サブスクリプション ライセンス）
Cisco Catalyst 9200 シリーズはキャプチャを行い、pcapとして保存が可能です。
補足
Wireshark （ワイヤシャーク）は、ネットワーク アナライザのソフトウエアです。
https://www.wireshark.org/

## Slide 157: Wireshark
Wireshark コマンド ライン操作①
3.2 IOS Management
C9300#monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/1 in
C9300#monitor capture mycap match ipv4 10.0.0.0/24 any
C9300#monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap
C9300#monitor capture mycap limit duration 60 packets 50
C9300#monitor capture mycap buffer size 100
C9300#
キャプチャ設定コマンド例
キャプチャ設定コマンド例（最低限）: （インターフェイス、対象パケット、保存先）
C9300#monitor capture mycap interface GigabitEthernet1/0/1 both
C9300#monitor capture mycap match any
C9300#monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap
C9300#
＜注意＞
特権 EXEC モードからの実行になります。
C9300#monitor capture mycap match ipv4 protocol tcp 10.0.0.0/24 any eq 80
＜注意＞
設定や条件はキャプチャを停止してるときに変更可能です。
キャプチャ取得方向にて BOTH を設定してから IN を設定しても有効になりませんでした。一度 no コマンドにて削除してから再度設定をしてください。
インターフェイス、IP アドレス、ポート番号などは 1 つのキャプチャ設定に各 1 種類しか設定ができません。 必要に応じて、マスクの変更や、レンジ、別キャプチャ名での設定により対応をお願いします。
バッファ サイズの設定を上書きすると、保存先が消えてしまいます。
C9300# monitor capture mycap vlan 10 both
キャプチャ インターフェイスを vlan10 にした場合の設定例

## Slide 158: Wireshark
Wireshark コマンド ライン操作②
3.2 IOS Management
C9300#monitor capt mycap start
Started capture point : mycap
C9300#
Mar 26 10:48:29.072: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point mycap enabled.
キャプチャの実行コマンド
C9300#monitor capt mycap start
Capture mycap is already active
Unable to activate Capture.
C9300#
C9300#monitor capture mycap3 start
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
Filter not attached to capture
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 0 seconds
Packets received - 0
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets dropped in asic - 0
Unable to activate Capture.
C9300#
最低限の設定が抜けていて、キャプチャが実行できない場合の表示例
＜注意＞
同じキャプチャ名で再度キャプチャを実行した場合、ファイルは上書きされます。
すでに実行しているにも関わらず再度実行した場合の表示例
フィルタが設定されていない旨の表示
結果、キャプチャが実行されないメッセージ

## Slide 159: Wireshark
Wireshark コマンド ライン操作③
3.2 IOS Management
キャプチャの停止コマンド
C9300#monitor capt mycap stop
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 31 seconds
Packets received - 10
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets dropped in asic - 0
Capture buffer will exists till exported or cleared
Stopped capture point : mycap
Mar 26 10:52:14.598: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point mycap disabled.
C9300#
＜参考＞
事前の設定にて、キャプチャの終了条件を設定している場合は停止のコマンドは必要ありません。
（任意でキャプチャを終了させたい場合）
キャプチャの停止条件に該当して停止した場合の表示例
C9300#
Capture mycap stopped - Capture duration limit reached
Capture statistics collected at software:
Capture duration - 60 seconds
Packets received - 20
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0
Packets dropped in asic - 0
Capture buffer will exists till exported or cleared
Mar 26 10:55:20.764: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point mycap disabled.
C9300#
キャプチャを停止した時点のキャプチャ情報
60 秒経過したために停止した例

## Slide 160: Wireshark
Wireshark コマンド ライン操作④
3.2 IOS Management
Wireshark のキャプチャ設定の確認コマンド例
C9300#show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap
Target Type:
Interface: GigabitEthernet1/0/1, Direction: IN
Status : Inactive
Filter Details:
IPv4
Source IP: 10.0.0.0/24
Destination IP: any
Protocol: tcp
Destination port(s): = 80
Buffer Details:
Buffer Type: LINEAR (default)
File Details:
Associated file name: flash:mycap032602.pcap
Limit Details:
Number of Packets to capture: 100
Packet Capture duration: 360
Packet Size to capture: 0 (no limit)
Maximum number of packets to capture per second: 1000
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
Target Type:
Interface: Vlan,
Ingress: 10
Egress: 10
Status : Active
キャプチャの条件
キャプチャのインターフェイス及び、キャプチャの取得方向 （IN、OUT、BOTH：両方向）
キャプチャの動作有無（Inactive：停止、Active：実行中）
キャプチャのフィルタ
ポート番号 top 80 を指定してパケットの送信元 10.0.0.0/24 から送信先はすべて対象の表示例
キャプチャ結果の保存先
保存先のディレクトリとファイル名
キャプチャを停止する条件
キャプチャ実行後の停止条件。表示例では 60 秒間、50 パケットまたは、100MB （いずれかの早い値）
キャプチャ対象を VLAN10 を設定した場合の表示例
キャプチャの動作有無（Inactive：停止、Active：実行中）

## Slide 161: Wireshark
Wireshark コマンド ライン操作⑤
3.2 IOS Management
ファイルに保存されたキャプチャ データの表示例
C9300#show monitor capture file flash:mycap.pcap
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000 b8:38:61:83:18:1d -> b8:38:61:83:18:1d LOOP 60 Reply
2 3.907931 b8:38:61:83:18:1d -> 01:00:0c:cc:cc:cc CDP 431 Device ID: AP2602I Port ID: GigabitEthernet0
3 9.995596 b8:38:61:83:18:1d -> b8:38:61:83:18:1d LOOP 60 Reply
4 19.793680 cc:70:ed:f6:81:01 -> 01:00:0c:cc:cc:cc DTP 60 Dynamic Trunk Protocol
5 19.793719 cc:70:ed:f6:81:01 -> 01:00:0c:cc:cc:cc DTP 90 Dynamic Trunk Protocol
C9300#
C9300#show monitor capture file flash:mycap.pcap display-filter "ip.src == 10.0.0.2" brief
Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit
1 0.000000000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=0/0, ttl=254
3 0.000908000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=1/256, ttl=254
5 0.002961000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=2/512, ttl=254
7 0.004835000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=3/768, ttl=254
9 0.006850000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=4/1024, ttl=254
11 0.008768000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=5/1280, ttl=254
13 0.010695000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=6/1536, ttl=254
15 0.012728000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=7/1792, ttl=254
17 0.014652000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=8/2048, ttl=254
19 0.016682000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=9/2304, ttl=254
21 0.018655000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=10/2560, ttl=254
23 0.020575000 10.0.0.2 -> 10.0.0.1 ICMP 114 Echo (ping) request id=0x002e, seq=11/2816, ttl=254
ファイルに保存されたキャプチャ データの表示例
＜参考＞
フィルタ条件は以下の表示などがあります。
ip.src ：送信元の IP アドレスの値
ip.dst ：宛先の IP アドレスの値
ip.addr ：送信元または、宛先のIPアドレスの値
eth.src ：送信元の MAC アドレスの値
eth.dst ：宛先の MAC アドレスの値
eth.addr ：送信元または、宛先の MAC アドレスの値
ip ：IPv4 のみ
tcp ：tcp のみ
udp ：udp のみ

## Slide 162: Wireshark
C9300-24#show flash:
-#- --length-- ---------date/time--------- path
2 2097152 May 09 2019 08:50:26.0000000000 +00:00 nvram_config
3 2097152 May 09 2019 08:50:26.0000000000 +00:00 nvram_config_bkup
4 700524979 Mar 26 2019 12:36:55.0000000000 +00:00 cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin
344 4096 Mar 12 2019 08:42:29.0000000000 +00:00 tracelogs/modules
345 13900 Mar 12 2019 06:08:29.0000000000 +00:00 webuiTmp.pcap
346 9208 Mar 26 2019 12:05:36.0000000000 +00:00 cat9k-wlc.16.09.03.SPA.pkg
347 15836096 Mar 26 2019 12:39:18.0000000000 +00:00 cat9k-webui.16.09.02.SPA.pkg
348 133 Mar 26 2019 12:19:53.0000000000 +00:00 .fpga_upg_run.log
349 9152 Mar 26 2019 12:39:18.0000000000 +00:00 cat9k-wlc.16.09.02.SPA.pkg
350 7554 Mar 26 2019 12:39:38.0000000000 +00:00 cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.conf
7592071168 bytes available (3184406528 bytes used)
C9300-24#
*May 10 08:49:05.306: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0 added
C9300-24#
C9300-24#copy flash: usbflash0:
Source filename []? webuiTmp.pcap
Destination filename [webuiTmp.pcap]?
Copy in progress...C
13900 bytes copied in 0.052 secs (267308 bytes/sec)
C9300-24#
Wireshark コマンド ライン操作⑥
3.2 IOS Management
ファイルに保存されたキャプチャ データを USB メモリへ保存
キャプチャ データを PC などで確認する際にはキャプチャ データを USB などにコピーすることにより PC での確認が可能になります。
PC での確認の際には、 libpcap 形式（.pcap） が表示できるアナライザ ソフトを準備していただく必要があります。

## Slide 163: Wireshark
キャプチャ ファイルの PC 表示
3.2 IOS Management

## Slide 164: EnergyWise
機能説明
3.2 IOS Management
EnergyWise 機能では、電力配分の最適化や、電源供給の供給や停止をコントロールし電力量の削減を行うことが可能になります。
特徴
従来の Cisco Catalyst 2000 シリーズから基本機能は変更されていません。
曜日や時間によって、Interface の Up/Down をコントロールすることが可能となり、Interface の Up に伴う電力消費や、PoE などの電力供給の削減を行い、コストの削減や CO2 の削減に貢献します。
注意事項
EnergyWise の設定は、各物理 Interface ごとに設定を行いますが、最初にグローバル コンフィギュレーション モードからドメインの設定を行う必要があります。

## Slide 165: EnergyWise
EnergyWise コマンド ライン操作①
3.2 IOS Management
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#energywise domain cisco security shared-secret 0 cisco
C9200-01(config)#
C9200-01(config)#time-range onlabfloor02
C9200-01(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2019
C9200-01(config-time-range)#periodic weekdays 7:00 to 19:00
C9200-01(config-time-range)#periodic weekend 17:10 to 17:15
C9200-01(config-time-range)#
C9200-01(config-time-range)#time-range offlabfloor02
C9200-01(config-time-range)#absolute start 00:00 01 January 2019
C9200-01(config-time-range)#periodic weekdays 00:00 to 07:00
C9200-01(config-time-range)#periodic weekdays 19:00 to 23:59
C9200-01(config-time-range)#periodic weekend 00:00 to 17:09
C9200-01(config-time-range)#periodic weekend 17:16 to 23:59
C9200-01(config-time-range)#
C9200-01(config-time-range)#interface giga 1/0/1
C9200-01(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 80 time-range onlabfloor02
C9200-01(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 80 time-range offlabfloor02
C9200-01(config-if)#energywise name AP
C9200-01(config-if)#energywise role manager
C9200-01(config-if)#
EnergyWise の基本設定
＜機能1＞
Periodic の設定に関しては、平日 （weekdays） や、週末（weekend） の他に、毎日 （daily） や、曜日指定（sunday,mondayなど） を行うことも可能
＜機能2＞
Level 10 は電力供給
Level 0 は電力休止になります。
EnergyWise では電力レベルを一元管理することにより一連の電力レベルを定義しています。単独で動作させる場合は他の Level を使用することはありません。
←最初にドメインの設定（必須）
←InterfaceのUpの時間設定
開始日時
平日の Up の時間
週末の Up の時間
Interface の Down の時間設定
開始日時
平日の Down の時間
週末の Down の時間
G1/0/1 に定義
Level10（電力On）の定義
Level0（電力Off）の定義

## Slide 166: EnergyWise
EnergyWise コマンド ライン操作②
3.2 IOS Management
C9200-01#sh energywise recurrences
System level recurrence
Level Time-range
----- ----------
Id Interface Class Action Lvl Cron/Time-range
-- --------- ----- ------ --- ---------------
1 Gi1/0/1 QUERY SET 10 onlabfloor02
2 Gi1/0/1 QUERY SET 0 offlabfloor02
Alarms
Endpoint Id Interface Lvl Status
-------- -- --------- --- ------
EnergyWise の動作確認
＜機能＞
Periodic の設定に関しては、平日（weekdays）や、週末（weekend）の他に、毎日（daily）や、曜日指定（Sunday、Monday など）を行うことも可能
＜注意＞
時間の連携に関しては、機器内の時間を参照して動作しています。事前にタイムゾーンの設定や、NTP の設定行うことを推奨しています。
C9200-01#show time-range
time-range entry: offlabfloor02 (active)
absolute start 00:00 01 January 2019
periodic weekdays 0:00 to 7:00
periodic weekdays 19:00 to 23:59
periodic weekend 0:00 to 17:09
periodic weekend 17:16 to 23:59
used in: EnergyWise
time-range entry: onlabfloor02 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2019
periodic weekdays 7:00 to 19:00
periodic weekend 17:10 to 17:15
used in: EnergyWise
時間設定の確認
Interface G1/0/1 に 2 つの時間設定がされていることを確認
2 つの時間設定がされており、有効な状態であることを確認

## Slide 167: EnergyWise
EnergyWise コマンド ライン操作③
3.2 IOS Management
C9200-01#show time-range
time-range entry: offlabfloor02 (active)
absolute start 00:00 01 January 2019
：
periodic weekend 0:00 to 17:09
periodic weekend 17:16 to 23:59
used in: EnergyWise
time-range entry: onlabfloor02 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2019
periodic weekdays 7:00 to 19:00
periodic weekend 17:10 to 17:15
used in: EnergyWise
C9200-01#
Feb 24 17:10:03.304: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi1/0/1: Power Device detected: IEEE PD
Feb 24 17:10:04.304: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/1: Power granted
Feb 24 17:10:08.289: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
Feb 24 17:10:09.289: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
C9200-01#sh clock
17:10:29.910 JST Sun Feb 24 2019
C9200-01#sh time-range
time-range entry: offlabfloor02 (inactive)
absolute start 00:00 01 January 2019
：
used in: EnergyWise
time-range entry: onlabfloor02 (active)
absolute start 00:00 01 January 2019
periodic weekdays 7:00 to 19:00
periodic weekend 17:10 to 17:15
used in: EnergyWise
EnergyWise 動作の確認: Interaface G1/0/1 が Down 状態から時間 （週末の17:10） になると Up 状態に移行されることを確認
時間の設定が Down 側が有効になっていることを確認
17:09 まで有効（厳密には 17:09:59 まで有効）
Up 側は 17:１0 から有効
←17:10 になると、interface に電源が供給され G1/0/1 が UP することを確認
現時刻の確認
時間の設定が Up 側が有効になっていることを確認

## Slide 168: Blue Beacon
機能説明①
3.2 IOS Management
Blue Beacon の機能では本機器の全面と背面に連動する LED を搭載しており、アクセスしている機器を簡単に識別できます。
特徴
前面にある Blue Beacon のボタンを押すか、CLI により設定を有効にすると、ボタン自体が青く点灯し、同時に背面の Blue Beacon のLEDが点灯します。これにより、機器の識別が容易となり、運用管理の負荷が軽減されます。
Cisco Catalyst 9000 シリーズからの新機能になります。
＜前面の Blue Beacon 通常状態＞
＜背面の Blue Beacon 通常状態＞
＜注意＞
背面の LED 部分に関して
右隣の LED の影響によって少し光っているように見えます。
Cisco Catalyst 9200では、他の Cisco Catalyst 9000 シリーズでは設定方法が異なります。

## Slide 169: Blue Beacon
機能説明 ②
3.2 IOS Management
＜前面の Blue Beacon が点灯の状態＞
＜背面の Blue Beacon が点灯の状態＞
＜注意＞
Blue Beacon をボタンで有効にする場合は前面のボタンでしか有効になりません。
（背面は LED は表示のみになります。）
背面の Blue Beacon の光が強いため、右隣の LED が青色に光っているように見えます。
＜Cisco Catalyst 9300
前面の Blue Beacon が点灯の状態＞
＜Cisco Catalyst 9500
前面の Blue Beacon が点灯の状態＞

## Slide 170: Blue Beacon
Cisco Catalyst 9200 シリーズにおける Blue Beacon の設定
3.2 IOS Management
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#hw-module beacon off switch 1
C9200-01(config)#
C9200-01(config)#exit
C9200-01#
C9200-01#
CLI による Blue Beacon を無効にする設定
CLI による Blue Beacon を有効にする設定
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#hw-module beacon on switch 1
C9200-01(config)#
C9200-01(config)#exit
C9200-01#
C9200-01#
C9200-01#configure terminal
C9200-01(config)#no hw-module beacon on switch 1
C9200-01(config)#
C9200-01(config)#exit
C9200-01#
C9200-01#
または、

## Slide 171: Blue Beacon
Cisco Catalyst 9300 シリーズおよび Cisco Catalyst 9500 シリーズにおける Blue Beacon の設定
3.2 IOS Management
C9300#hw-module beacon slot 1 off
C9300#
*Apr 5 09:18:25.784: %PLATFORM_LED-6-BEACON_LED_TURNED: Switch 1 Beacon LED turned OFF
C9300#
CLI による Blue Beacon を無効にする設定
CLI による Blue Beacon を有効にする設定
C9300#hw-module beacon slot 1 on
C9300#
*Apr 5 09:03:26.709: %PLATFORM_LED-6-BEACON_LED_TURNED: Switch 1 Beacon LED turned ON
C9300#
Blue Beacon の LED 表示を有効にする設定
Blue Beacon の LED 表示を無効にする設定
ログ表示
ログ表示

## Slide 172: Blue Beacon
Blue Beacon のログメッセージ
3.2 IOS Management
C9200-01#show beacon
Switch# Beacon Status
-----------------------
*1 ON
C9200-01#
C9200-01#show beacon
Switch# Beacon Status
-----------------------
*1 OFF
C9200-01#
CLI による Blue Beacon の結果
Blue Beacon のログメッセージ結果
C9200-01#
Feb 24 12:25:54.128: %PLATFORM_LED-6-BEACON_LED_TURNED: Switch 1 Beacon LED turned ON
Feb 24 12:38:08.010: %PLATFORM_LED-6-BEACON_LED_TURNED: Switch 1 Beacon LED turned OFF
C9200-01#
Blue Beaconが有効 （ONの点灯状態）
Bule Beaconが無効 （OFFの消灯状態）
Blue Beaconが有効 （ONの点灯状態）
Bule Beaconが無効 （OFFの消灯状態）

## Slide 173: TDR
3.2 IOS Management
TDR（ Time Domain Reflector）機能では、 UTP/STP ケーブル自体の問題の診断および解決を行うことができます。
特徴
UTP/STP 銅線ツイスト ペア ケーブルの断線やショート（短絡）の有無や、断線箇所までのおおよその距離の把握が可能です。
TDR を実行すると、ローカル デバイスがケーブル経由で信号を送信して、反射信号を最初の信号と比較します。
他機器との比較
コマンドや動作に関しては他機器と同じなります。
Cisco Catalyst 9300 シリーズは16.9.2 より、
Cisco Catalyst 9200 シリーズは 16.12.1よりサポートします。
注意事項
TDR のサポートは銅線 イーサネット（ツイスト ペア ケーブル）のみサポートしており、SFPやSFP+ ポートなどではサポートされません。
対向に機器を接続した状態（ IEEE 802.3 に準拠）を前提に実施してください。
結線
1.PairA (橙白
2.PairA (橙
3.PairB (緑白
4.PairC (青
5.PairC (青白
6.PairB (緑
7.PairD (茶白
8.PairD (茶

## Slide 174: TDR
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 05 05:19:43
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A N/A N/A Not Completed
Pair B N/A N/A Not Completed
Pair C N/A N/A Not Completed
Pair D N/A N/A Not Completed
C9300#
3.2 IOS Management
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 05 05:20:19
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 4 +/- 10 meters Pair B Normal
Pair B 9 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair C 4 +/- 10 meters Pair D Normal
Pair D 2 +/- 10 meters Pair C Normal
C9300#
TDR テストの実行結果の確認コマンド
TDR テストの実行コマンド
C9300#test cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test started on interface Gi2/0/10
A TDR test can take a few seconds to run on an interface
Use 'show cable-diagnostics tdr' to read the TDR results.
C9300#
TDR では、実行コマンドで測定を行い、確認コマンドで実行結果を確認します。
＜注意＞
TDR のテストを実行時、該当 Interface の Down / Up が発生します。
テストは約 10 秒の時間を要します。
TDR テストの実行コマンド
TDR の実行結果
ツイスト ペア ケーブルが正しく結線されている場合の表示
TDR テスト実行コマンドの入力後、10 秒を待たずに結果を表示しようとした場合の結果

## Slide 175: TDR
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/12
TDR test last run on: March 07 03:25:13
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/12 100M Pair A 9 +/- 10 meters N/A Normal
Pair B 10 +/- 10 meters N/A Normal
Pair C 1 +/- 5 meters N/A Short
Pair D 1 +/- 5 meters N/A Short
C9300#
接続対向機器が 100M インターフェイスの場合
接続対向機器が 1G インターフェスの場合
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 07 03:25:11
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 4 +/- 10 meters Pair B Normal
Pair B 0 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair C 4 +/- 10 meters Pair D Normal
Pair D 2 +/- 10 meters Pair C Normal
C9300#
3.2 IOS Management
100M サポート インターフェイスの場合 Pair C 、 Pair D は無視してください。

## Slide 176: TDR
接続対向機器が不明の場合
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/14
TDR test last run on: March 07 03:31:51
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/14 auto Pair A 1 +/- 5 meters N/A Open
Pair B 1 +/- 5 meters N/A Open
Pair C 1 +/- 5 meters N/A Open
Pair D 1 +/- 5 meters N/A Open
C9300#
＜注意＞
接続対向機器が接続されていない場合、接続対向機器の電源が落ちている場合は TDR の計測ができません。
3.2 IOS Management

## Slide 177: TDR
擬似障害ケーブルを作成
Pair A 断線（橙X）
Pair C 断線（青X）
Pair A ショート（橙 & 橙白）
Pair AC 間一部ショート（橙 & 青）
Pair C 内逆接続（青 <---> 青白）
Pair C と Pair D 間で一部逆接続（青白 <---> 茶白）
Pair C と Pair D 間を逆接続（青&青白 <---> 茶&茶白）
検証構成
Catalyst9300 (G2/0/10) ----- 1G接続 ----- (G1/0/1) Catalyst9200
結線
1.PairA (橙白
2.PairA (橙
3.PairB (緑白
4.PairC (青
5.PairC (青白
6.PairB (緑
7.PairD (茶白
8.PairD (茶
ストレートケーブルを使用（※両端同じ結線）
3.2 IOS Management

## Slide 178: TDR
擬似障害ケーブルの診断結果 1. Pair A 断線（橙 X）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:25:27
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 3 +/- 5 meters Pair B Open
Pair B 9 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair C 7 +/- 10 meters Pair D Normal
Pair D 7 +/- 10 meters Pair C Normal
C9300#
擬似障害ケーブルの診断結果 2. Pair C 断線（青 X）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:29:51
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 7 +/- 10 meters Pair B Normal
Pair B 10 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair C 0 +/- 5 meters Pair D Open
Pair D 5 +/- 10 meters Pair C Normal
C9300#
擬似障害ケーブルの診断結果 3. Pair A ショート（橙 & 橙白）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:31:52
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 auto Pair A 0 +/- 5 meters N/A Short
Pair B 0 +/- 10 meters N/A Normal
Pair C 0 +/- 10 meters N/A Normal
Pair D 0 +/- 10 meters N/A Normal
C9300#
擬似障害ケーブルの診断結果 4. Pair AC間一部ショート（橙&青）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:33:06
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 100M Pair A 0 +/- 5 meters N/A Short/Crosstalk
Pair B 0 +/- 10 meters N/A Normal
Pair C 0 +/- 5 meters N/A Short/Crosstalk
Pair D 0 +/- 10 meters N/A Normal
C9300#
3.2 IOS Management

## Slide 179: TDR
擬似障害ケーブルの診断結果 5. Pair C 内逆接続（青 <--> 青白）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:35:43
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 9 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair B 7 +/- 10 meters Pair B Normal
Pair C 9 +/- 10 meters Pair C Normal
Pair D 7 +/- 10 meters Pair D Normal
C9300#
擬似障害ケーブルの診断結果
6.Pair C と Pair D 間で一部逆接続（青白 <--> 茶白）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:38:02
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 100M Pair A 10 +/- 10 meters N/A Normal
Pair B 7 +/- 10 meters N/A Normal
Pair C 3 +/- 5 meters N/A Short/Crosstalk
Pair D 3 +/- 5 meters N/A Short/Crosstalk
C9300#
擬似障害ケーブルの診断結果 7.Pair C と Pair D 間を逆接続（青&青白 <--> 茶&茶白）
C9300#show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet 2/0/10
TDR test last run on: March 11 13:39:26
Interface Speed Local pair Pair length Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi2/0/10 1000M Pair A 5 +/- 10 meters Pair A Normal
Pair B 9 +/- 10 meters Pair B Normal
Pair C 9 +/- 10 meters Pair D Normal
Pair D 9 +/- 10 meters Pair C Normal
C9300#
＜注意＞
5.Pair C 内逆転の結果にもある通り、 Pair の中での極性は判定できません。（以前と同様）
スイッチ と AP 間にパワー インジェクタがある場合では、インジェクタ前後の検証では同様の結果の表示となります。TDR 使用時には配線を分割して TDR を使用する必要があります。
ケーブル長に関しては目安程度になります。（以前と同様）
3.2 IOS Management

## Slide 180: Factory Reset
機能説明
3.2 IOS Management
Factory Reset はコマンド1つで機器を工場出荷状態に戻します。 設定、ログファイル、ブート変数、コアファイル、フラッシュメモリー(Serial Advanced Technology Attachment) の他、 SSD, USBの内容も消去します。
特徴
Factory Resetが完了後は、全てのIOS情報は消去され、Rommon Modeで起動します。そのため、その後また利用する場合は、USBやTFTPサーバでIOSイメージを機器に入れる必要があります。
RMA製品として機器を返却する場合や、フラッシュメモリー、証明書などの不必要なデータを削除し、再度設定しなおす場合等に有効です。
対応バーション
IOS-XE 16.12.1 以降の、Network Advantageより利用が可能
注意
- バックアップが必要であれば、実行前に適宜取得してください。
- Factory Reset中に、電源が停止しないよう注意してください。
- ISSUを実行中にFactory Resetは行わないでください。
Factory Reset により消去されるデータ
現在のブートイメージを含むすべてのIOSイメージ
crash info および ログ
ユーザデータ、スタートアップおよび実行コンフィグ、SATA、SSD、USBなどのリムーバブルストレージの内容
FIPS関連キーなどのクレデンシャル
オンボード障害ロギング(OBFL）ログ
ユーザが追加したRommon 変数
ライセンス
9200#factory-reset ?
all All factory reset operations
boot-vars Reset user added boot variables
config Reset config
switch Switch
factory-resetにより全てをリセット
追加したブート変数*をリセット
コンフィグ、FIPS関連キーなどのクレデンシャルをリセット
Factory Reset 実行コマンド
実行するスイッチID
*ブート変数：特定のIOSで起動するなど装置起動に関する指定

## Slide 181: Factory Reset
3.2 IOS Management
実行例
C9200-01#
C9200> enable Device
C9200# factory-reset all
The factory reset operation is irreversible for all operations. Are you sure? [confirm] The following will be deleted as a part of factory reset:
1: Crash info and logs
2: User data, startup and running configuration
3: All IOS images, including the current boot image
4: OBFL logs
5: User added rommon variables
6: Data on Field Replaceable Units(USB/SSD/SATA)
The system will reload to perform factory reset.
It will take some time to complete and bring it to rommon.
You will need to load IOS image using USB/TFTP from rommon after this operation is completed.
DO NOT UNPLUG THE POWER OR INTERRUPT THE OPERATION
Are you sure you want to continue? [confirm]
factory-resetを投入後、本当に続けるか確認があります。
最終確認後に実行します。
Factory reset successful. Rebooting...
watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
reboot: Restarting system
Initializing Hardware...
System Bootstrap, Version 17.3.1r [FC4], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Fri 08/07/2020 11:12:25 by rel
Current ROMMON image : Primary
C9200-24P platform with 4194304 Kbytes of main memory
NOTICE: Please reset the device for the new MAC_ADDR value to take effect.
WARNING: Bootable URL's in BOOT variable not found or exhausted.
Please check the ROMMON configuration or boot command usage.
switch:
実行後
消去後に自動で再起動を実行
再起動後、IOSイメージが全て消去されているため起動はRommon状態でストップ

## Slide 182: Factory Reset
3.2 IOS Management
実行後の状態
switch: set
ABNORMAL_RESET_COUNT=1
MAC_ADDR=6C:8B:D3:6A:33:00
MODEL_NUM=C9200-24P
MOTHERBOARD_SERIAL_NUM=JAD23050HK7
ROMMON_BOARDID=0x322
SWITCH_NUMBER=1
SYSTEM_SERIAL_NUM=JAD23050HK7
switch:
ユーザ設定のブート変数は消去
switch: set IP_ADDRESS 192.168.130.165
switch: set IP_SUBNET_MASK 255.255.255.0
switch: set DEFAULT_ROUTER 192.168.130.254
switch:
switch: boot tftp://192.168.130.200/cat9k_lite_iosxe.17.03.02a.SPA.bin
boot: attempting to boot from [tftp://192.168.130.200/cat9k_lite_iosxe.17.03.02a.SPA.bin]
Filename : /cat9k_lite_iosxe.17.03.02a.SPA.bin
IpAddress : 192.168.130.165
TftpServer : 192.168.130.200
TftpBlkSize : 1468
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
File Size : 483235121
Both links down, not waiting for other switches
Switch number is 1
<snip>
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
管理ポートのIPアドレス、
サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイ を設定
TFTPサーバからIOSを起動
switch: dir flash:
Attributes Size Name
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
switch: dir usbflash1:
Attributes Size Name
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Flashの表示 (全て消去されている)
USB Flashの表示(全て消去されている)
実行後の装置の起動
Factory Resetが完了後は、全てのIOS情報は消去されています。
装置を利用する場合は、イメージを保存したUSB Flashを利用して起動するか管理ポートを利用してTFTPサーバから起動します
TFTPを利用した起動
装置起動完了後、通常のコマンドを利用してIOSイメージをFlash にコピーします

## Slide 183: Smart Licensing Using Policy
機能説明
3.2 IOS Management
特徴
デバイス側からの定期的な RUMレポートのみでライセンス管理を実施。
注意点
IOS-XE 17.3.2 及び17.4.1 以降のバージョンで対応しています。
SLR は Smart Licensing Using Policy と完全に独立した異なる仕組みです。
従来の Smart License と Smart Licensing Using Policyは併存しません。
用語集
Enforcement：何らかの機能を制限すること​
RUMレポート：デバイスを識別できる情報とライセンス利用状況を含む、製品インスタンスで生成されCSSM へ送信されるレポート​（Resource Utilization Measurement）
オンライン/オフライン：CSSM へ RUMレポートをアップロードする際の方法​
トラストコード: 今までのトークンIDと同じ。Smart Licensing Using PolicyにおいてはCSSMへの直接接続の場合のみ使用​
CSSM On Cloud
Device
ポリシーに基づく
RUMレポート
※ 基本の形となります。 詳細なトポロジーは次頁です。
CSLU
CSLU (Cisco Smart Licensing Utility)
CSLUは、デバイスからのRUMレポートを収集し、CSSM へ一括して送る仲介アプリとして利用が可能です。 デバイスと CSSM on Cloud の間に仲介させて利用します。
複数デバイスから行われる通信を まとめたいお客様には…
Smart Licensing 対応デバイスの運用を簡略化し、なおかつライセンスの管理性と可視性を保つ、Smart Licensing の新しい仕組みです。

## Slide 184: Smart Licensing Using Policy
トポロジー
3.2 IOS Management
CSSM On Cloud
Device
Device
Device
CSSMへダイレクト接続
各機器がダイレクトにCSSMとオンライン接続しています。従来のSmart Licensingでは同期周期は30日でしたが、Smart Licensing Using Policyの場合はポリシーに従いレポートをアップロードします。
既存のトポロジーのまま移行していくことができます。
CSSM On Cloud
Device
Device
Device
No connection to CSSM
CSSMと機器が非接続
機器を完全にオフラインで運用するため、レポートを個別にPCにダウンロードしてからCSSMにアップロードしたり、Ackをダウンロードして機器にインポートすることを手動で実施する必要があります。
Perpetualのライセンスのみを使用する様な定期的なレポートが不要な機器の場合が想定されます。
CSSM On Cloud
CSLU
Windows, OnPrem, DNAC, vManage
Device
Device
Device
CSLU経由でCSSMへ接続
機器はCSLUとオンライン接続して、CSLUがCSSMとオンラインで接続しています。
「Pushモデル」と「Pullモデル」どちらかでレポートのアップロードやAckのダウンロードを実行できます。
現行CSLU(Windows版)はスケジュール機能がありませんが、Pushモードは、機器がポリシーに従って能動的にレポートをアップロードするのでマニュアル操作が不要となります。
CSSM On Cloud
CSLU
Windows, OnPrem, DNAC, vManage
Device
Device
Device
No connection to CSSM
CSLUとCSSMが非接続
機器はCSLUとオンライン接続してますが、CSLUはCSSMと接続してません。この場合、レポートのアップロードやAckのダウンロードはCSLUのUI上で手動で実施する必要があります。
ネットワークがクラウドと非接続な閉域網で使用する場合にお勧めの方式です。但し、定期的な手動操作が必要です。

## Slide 185: Smart Licensing Using Policy
Cisco Smart License Utility (CSLU) アプリ
3.2 IOS Management
Cisco Smart License Utility (CSLU) アプリはデバイスからソフトウェア利用状況データを取得してCSSM にレポートするアプリです
  Windows 10 アプリ
  SL On-Prem (サテライト)、Cisco DNA Center、vManage に CSLU 相当の機能が搭載予定
CSLU からの Pull モデル
（CSLU 開始型）
CSLU はNETCONF/RESTCONF/REST API などを使用してデバイスに接続し、データを取得
デバイスは CSV リストで一括登録することが可能です
デバイスから CSLUへの Pushモデル
（製品インスタンス開始型）
製品インスタンス（PI）は CSLU の REST エンドポイントにリクエストを送信することで CSLU との通信を開始
プッシュモデルをサポートするには、PI が CSLU のアドレス、ホスト名、または IP を知っている必要があります アドレスはいくつかの異なる方法で設定可能です
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sle_routing/b-cisco-smart-licensing-enhanced-routing/how_to_configure_workflows.html?dtid=osscdc000283
CSLU
CSSM On Cloud
Device
CSLU経由でCSSMへ接続
Windows, OnPrem,DNAC, vManage
①APIで リクエスト
CSLU
CSSM On Cloud
CSLU経由でCSSMへ接続
Windows, OnPrem,DNAC, vManage
RUM レポート
Device
②RUM レポート
デバイス側設定少なめ
Notes: Smart Software Manager
Smart Licensing Utility- 1.0.0-2
https://software.cisco.com/download/home/286285506/type/286327971/release/1.0.0-2
Cisco Smart License Utility User Guide
https://www.cisco.com/web/software/286327971/154599/CSLU_User_Guide.pdf
Cisco Smart License Utility Quick Start Setup Guide
https://www.cisco.com/web/software/286327971/154599/CSLU_Quick_Start.pdf

## Slide 186: Smart Licensing Using Policy
従来の Smart Licensing との比較
3.2 IOS Management
共通部分
  ご購入頂いたソフトウェアライセンスは、スマートアカウントに登録されライセンス資産として管理できます。
  ライセンスを利用している製品（製品インスタンス）のリストと保有ライセンスを一元管理します。
  サブスクリプションライセンスを利用している製品の更新期限も一元可視化できます。
Smart Licensing Using Policyでの変更点
  デバイス側からCSSM向けのレポートのみが発生します。 ※CSLUを介する場合はCSLU向けとなります。
  SA/VA情報はデバイス側に登録されません。
  評価モードは存在しません。
90日ライ
センス認可
シスコデフォルトポリシー
Perpetual 不要
Subscription 90日ごと
変更時 90日以内
CSSM On Cloud
Device
CSSM On Cloud
Device
トークンを利用
しデバイス登録
RUMレポート
従来のSmart Licensing
Smart Licensing Using Policy
30日毎
ライセンス更新

## Slide 187: Smart Licensing Using Policy
3.2 IOS Management
デバイス
CSSM
CSSMダイレクト接続のフローチャート
情報の確認
情報の更新と確認
CSSMダイレクト接続
（バージョンアップ *）
バージョンアップ
デバイス
CSSM
トラストIDの作成と取得
トラストIDを使用してCSSMにデバイス登録
情報の更新と確認
CSSMダイレクト接続
（新規デバイス）
スマートライセンスの
接続方法を設定
情報の確認
* IOS XE 17.3.1以前で納品されたデバイスからSmart Licensing Using Policy対応バージョン(17.3.2aおよび17.4.1以降)へバージョンアップ時
基本設定 (IPアドレス, NTP,
license boot level)

## Slide 188: Smart Licensing Using Policy
3.2 IOS Management
デバイス
CSLU
CSSMへログインするためのCisco.com IDと 管理対象SA/VAを設定
CSLU経由接続（製品インスタンス開始型）のフローチャート
CSSM
製品インスタンス（デバイス）との接続方法の設定
転送タイプ(cslu)と CSLUのURLの設定
情報の更新と確認
情報の確認
情報の確認
製品インスタンス開始型
基本設定 (IPアドレス, NTP,
license boot level)

## Slide 189: SSD 初期セットアップ
3.2 IOS Management
カバー取り外し
工場出荷状態ではブランクカバーが付いています。カバーの上下にある穴にマイナスドライバーなどを差し込んで取り外します。
コンテナ機能を利用する場合には大容量のイメージを保存するためにSSDが必要な場合があります。
Catalyst 9300シリーズにSSD-120Gをセットアップする流れについて説明します。
例 : Catalyst9300背面 (工場出荷状態)
例 : Catalyst9300背面 (カバー取り外し後)
SSDの挿入
SSDには差込間違い防止の切込が入っています。正しい向き(インストールガイドに掲載されているシスコマークの方向を参照)にあわせてSSDを奥まで差し込んでください。きちんと入るとSSDのLEDが点灯します。
参考 - Installing a USB 3.0 SSD :
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/hardware/install/b_c9300_hig/b_c9300_hig_chapter_01010.html

## Slide 190: SSD 初期セットアップ
3.2 IOS Management
Switch#%IOSXEBOOT-4-SMART_LOG: (rp/0): Thu Feb 4 07:06:03 UTC 2021 INFO: Starting SMART deamon
*Feb 4 07:06:02.879: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash1 added
*Feb 4 07:06:02.867: %IOSXE-0-PLATFORM: Switch 1 R0/0: udev: usb1: has been inserted
Switch#dir ?
/all List all files
/recursive List files recursively
all-filesystems List files on all filesystems
cns: Directory or file name
crashinfo: Directory or file name
flash: Directory or file name
null: Directory or file name
nvram: Directory or file name
system: Directory or file name
tar: Directory or file name
tmpsys: Directory or file name
usbflash1: Directory or file name
webui: Directory or file name
| Output modifiers
<cr> <cr>
Switch#dir usbflash1:
Directory of usbflash1:/
11 drwx 16384 Feb 4 2021 07:03:03 +00:00 lost+found
118014062592 bytes total (111933124608 bytes free)
usbflash1が表示される
セットアップ確認 (CLI)
SSD挿入時にアラート表示

## Slide 191: IOS XE WebUI
Catalyst 9000 シリーズは、組み込み型のWebUI デバイス管理ツールを提供しています。デバイスのプロビジョニングから、デバイスの展開および管理を簡素化し、ユーザエクスペリエンスを向上する機能を提供します。WebUI を使用すれば、CLI の専門知識がなくても、設定を構築し、デバイスのモニタリングとトラブルシューティングを行うことができます。
本機能は、Nerwork Essentialライセンス以上でサポートされます
機能説明
3.2 IOS Management
対応バーション
IOS-XE 16 以降 PCシステム要件
OS Windows 10 以降 Mac OS X 10.9.5 以降
ブラウザ Google Chrome—Version 59 以降 Microsoft Edge Mozilla Firefox—Version 54以降 Safari—Version 10 以降
特徴
Day0 WebUI
初期状態のCatalystをセットアップするウィザード。ホスト名、管理IPアドレスといった基本パラメータの他、設置場所にあわせたサイトプロファイルを選択し、VLAN等のネットワーク設定ができます
Day1 WebUI
装置のモニタリングのほか、機器の設定、トラブルシューティングツールを提供。Day0 WebUIを利用して設定していなくても必要な設定がされていれば、利用ができます
Day0 WebUI
Day1 WebUI

## Slide 192: IOS XE WebUI
利用方法
3.2 IOS Management
Day0 WebUI の利用 (Catalystは初期状態であること)
1. スイッチアップリンク（非管理）ポートのとホスト（PC）に接続します。
2. PC を DHCP クライアントとして設定し、スイッチの IP アドレスを自動的に取得します。
3. PC 上で Web ブラウザを起動し、デバイスの IP アドレス（https://192.168.1.1）をアドレス バーに入力します。
4. デバイスに付属のデフォルト ユーザ名とパスワードを使用してログインします。 (cisco/シャーシのシリアル番号）
IOS XE 16.9.x以前のデフォルトログインは、webui/シリアル番号
Day1 WebUI の利用
Catalystスイッチには以下の設定がされている必要があります
WebUIを利用するホスト(PC)からデバイスにアクセス可能なIPアドレス
ユーザ名とパスワード (privilege 1 : ダッシュボード、モニタリングのみ利用可能, privilege 15 : すべてのメニューを利用可能)
HTTPもしくはHTTPs サービス (デフォルトで有効)
1. PC 上で Web ブラウザを起動し、デバイスへアクセス可能な IP アドレス（https://<設定済みIPアドレス>）をアドレス バーに入力します。
2. デバイスに設定されたユーザ名とパスワードを使用してログインします。
!
username cisco privilege 15 secret 9 <password>
!
Interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http client source-interface Vlan1
!
Mgmt インタフェース以外でも利用可能

## Slide 193: IOS XE WebUI
3.2 IOS Management
Catalyst9200 WebUI 各メニュー(IOS17.3.2a)
モニタリングメニュー
設定メニュー
管理メニュー

## Slide 194: IOS XE WebUI
機能紹介① ダッシュボード
3.2 IOS Management
デバイスのシステム情報一覧
スイッチのポート状態表示

## Slide 195: IOS XE WebUI
機能紹介② モニタリング > アプリケーション可視性(AVC結果表示)
3.2 IOS Management
デバイストラフィックを
アプリケーションごとに
一覧表示

## Slide 196: IOS XE WebUI
機能紹介③ 設定 > インターフェース
3.2 IOS Management
論理インターフェースの
ポートチャネルの設定
物理ポートの状態一覧表示

## Slide 197: IOS XE WebUI
機能紹介④ 管理 > コマンドラインインターフェイス
3.2 IOS Management
CLIで実行したいコマンドを入力
複数コマンド入力可能
出力のエクスポートも可能

## Slide 198: IOS XE WebUI
機能紹介④ 管理 > ソフトウェア管理
3.2 IOS Management
ソフトウェアイメージの
ダウンロード元を指定：
PC
SFTP
FTP
TFTP
デバイス
使試用されていない.pkg、.config、.bin
ファイルを削除し、Flash容量を確保

## Slide 199: IOS XE WebUI
機能紹介⑤ トラブルシューティング > デバッグバンドル
3.2 IOS Management
指定したコマンドの出力を
.gz 圧縮ファイルとして
ダウンロード

## Slide 200: 3.3 Basic L2/L3
200
EtherChannel
VTP
STP
MST
REP
FHRP
VRF
IGMP
FlexLink+
Loop Detection
Private VLAN (PVLAN)

## Slide 201: EtherChannel
EtherChannel
  複数の物理リンクを 1 つの論理リンクにバンドルし、帯域幅を確保する技術です。
  バンドルしている物理リンクの 1 つに障害が発生したとしても、残りのリンクを用いて通信が可能なので回線冗長も可能になります。
Multi-chassis EtherChannel (MEC)
  EtherChannel の 1 つ、複数筐体に対して別々のリンクを使用します。
1Gb
1Gb
1Gb
1Gb
1Gb
1Gb
1Gb
1Gb
<対応プロトコル>
PAgP、LACP、Static
Layer2/Layer3 リンク双方に対応
StackWise や StackWise Virtual を構成する複数の筐体にまたがってEtherChannel を構成する方法です。筐体の単一障害時にも EtherChannel リンクの可用性を確保します。
<対応プロトコル>
PAgP、LACP、Static
Logical 4Gbps
3.3 Basic L2/L3

## Slide 202: EtherChannel の設定例
3.3 Basic L2/L3
  C9300-1#conf t
  C9300-1(config)#interface range gi1/0/4-5
  C9300-1(config-if-range)#channel group 1 mode active
  Creating a port-channel interface Port-channel 1
EtherChannel の作成: LACP Active モード
  C9300-1(config)#port-channel load-balance ?
  dst-ip Dst IP Addr
  dst-mac Dst Mac Addr
  dst-mixed-ip-port Dst IP Addr and TCP/UDP Port
  dst-port Dst TCP/UDP Port
  extended Extended Load Balance Methods
  src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
  src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
  src-dst-mixed-ip-port Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port
  src-dst-port Src XOR Dst TCP/UDP Port
  src-ip Src IP Addr
  src-mac Src Mac Addr
  src-mixed-ip-port Src IP Addr and TCP/UDP Port
  src-port Src TCP/UDP Port
EtherChannel の負荷分散方式の設定
デフォルトは送信元 MAC (src-mac) に従いロード バランスされます。
Extended オプションを使うことで、送信元および宛先の方式を組み合わせた、拡張ロード バランスを指定することができます。
＜注意＞
Catalyst 上では設定に応じて PortChannel XX （XX は設定時のグループ番号）という論理インターフェイスが自動生成されます。

## Slide 203: 設定の確認
  C9300-1#show etherchannel summary
  <中略>
  Number of channel-groups in use: 1
  Number of aggregators: 1
  Group Port-channel Protocol Ports
  ------+-------------+-----------+---------------------------------
  1 Po1(SU) LACP Gi1/0/4(P) Gi1/0/5(P)
  C9300-1#show etherchannel load-balance
  EtherChannel Load-Balancing Configuration:
  src-mac dst-ip src-port
  EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
  Non-IP:
  Source XOR Destination MAC address
  IPv4:
  Destination IP address
  Source TCP/UDP (layer-4) port number
  IPv6:
  Destination IP address
  Source TCP/UDP (layer-4) port number
EtherChannel の確認
従来の Catalyst と同じコマンドで設定 / コンフィグの確認を行えます。
EtherChannel の負荷分散方式の確認
従来の Catalyst と同じコマンドで設定 / コンフィグの確認を行えます。
拡張ロード バランス方式を使って、複数のメトリックに従って、負荷分散を実装できます。
3.3 Basic L2/L3

## Slide 204: Cisco Catalyst 9000 の EtherChannel
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ライセンス | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials
最大チャネル数 | 48 | 128 | 128 | 128 | 128
最大メンバ数 | PAgP: 8 LACP: 16 | PAgP: 8 LACP: 16 | PAgP: 8 LACP: 16 | PAgP: 8 LACP: 16 | PAgP: 8 LACP: 16
3.3 Basic L2/L3

## Slide 205: VTP (VLAN Trunking Protocol)
ネットワークを構成する複数のスイッチにわたり、VLAN の追加、削除、名前の変更を集中管理することで、VLAN 設定の整合性を維持するためのプロトコルです。
Trunk リンクでのみ動作します。
VTP Version 3 から認証、拡張 VLAN（VLAN ID が 4094 まで） をサポートします。
4 つのモード:
  Server： VLAN 情報を集中管理し、変更があれば Client スイッチにアップデートを送信
  Client： VTP アップデートを受信し、更新する
  Transparent： VTP アップデートをパス スルーする
  Off： VTP アップデートを破棄する
F
Server
Set
VLAN 50
Trunk
Trunk
Trunk
Client
Off
Trunk
A
B
C
Client
Transparent
VLAN50を学習
VTPアップデートを破棄
VTPアップデートを透過
VLAN50を学習
3.3 Basic L2/L3

## Slide 206: VTP の設定とログ
3.3 Basic L2/L3
  C9300-1 VTP Server 設定・ログ:
  C9300-1#conf t
  C9300-1(config)#vtp version 3
  C9300-1(config)#vtp domain catalyst
  Changing VTP domain name from manufacturing to catalyst
  C9300-1(config)#
  *Jan 23 04:05:49.017: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to catalyst.
  C9300-1(config)#vtp mode server
  Setting device to VTP Server mode for VLANS.
  C9300-1(config)#end
  C9300-2 VTP Client 設定・ログ:
  C9300-2#conf t
  C9300-2(config)#vtp version 3
  C9300-2(config)#vtp domain catalyst
  Changing VTP domain name from manufacturing to catalyst
  C9300-2(config)#
  *Jan 23 04:04:55.014: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to catalyst.
  C9300-2(config)#vtp mode client
  Setting device to VTP Client mode for VLANS.
  C9300-2(config)#end
VTP ドメインを設定する必要があります。
1 台の VTP サーバが VTP クライアントに対して VLAN の設定変更を通知します。

## Slide 207: VTP の設定確認
3.3 Basic L2/L3
  C9300-1 VTP 設定確認:
  C9300-1#show vtp status
  VTP Version capable : 1 to 3
  VTP version running : 3
  VTP Domain Name : catalyst
  VTP Pruning Mode : Disabled
  VTP Traps Generation : Disabled
  Device ID : 70b3.17fa.f100
  Configuration last modified by 172.16.1.2 at 1-23-19 04:56:46
  Local updater ID is 172.16.1.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
  Feature VLAN:
  --------------
  VTP Operating Mode : Server
  Maximum VLANs supported locally : 1005
  Number of existing VLANs : 13
  Configuration Revision : 1
  MD5 digest : 0x81 0x17 0xD5 0xBF 0xC7 0x87 0x9E 0x3D
  0xE6 0x33 0x0D 0x52 0xEF 0x21 0x2D 0x10
VTP バージョンが確認できます。
VTP のモードが確認できます。
2 号機ではこれが Client になっています。

## Slide 208: Cisco Catalyst 9000 の VTP
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ライセンス | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials
3.3 Basic L2/L3

## Slide 209: STP（Spanning Tree Protocol） 機種ごとのスケーラビリティ
PVST+/Rapid PVST+ で構成したときのインスタンスが上記を超過してしまう場合、MST で構成いただくことを推奨しています。 インスタンス数＝トポロジー数となりインスタンスはトポロジーを形成する単位となります。C9200 を例に次ページにて表記します。
3.3 Basic L2/L3
*1： システム予約による VLAN ID を含みます。
*2： SDMテンプレートの変更が必要
 | C9600 | C9500-H | C9500 | C9400 | C9300 C9300L | C9200 | C9200L
VLAN ID *1 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094
Active VLAN 数 （SVI） | 1000 4094(17.5.1-) *2 | 1000 4094(17.5.1-) *2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 512
PVST/RPVST インスタンス数 | 1000 4094(17.5.1-) | 1000 4094(17.5.1-) | 128 256(16.11.1-) 300(17.2.1-) | 256 300(17.2.1-) | 128 256(16.11.1-) 300(17.2.1-) | 128 | 128
MST インスタンス数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
注意事項
本情報は 2021 年 6 月時点での情報となり、今後変更される可能性がございます。
最新版に関しましては、該当機器のリリース ノートやコンフィギュレーション ガイド等を参照いただきますようお願いいたします。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/index.html

## Slide 210: STP（Spanning Tree Protocol） VLAN とインスタンス数（Cisco Catalyst 9200L の場合）
3.3 Basic L2/L3
VLAN ID=1
VLAN ID=10
VLAN ID=100
VLAN ID=4094
VLAN DB
・・・・・・・・
Instance=1
Instance=20
Instance=128
VLAN
ID=5
VLAN
ID=20
VLAN
ID=50
VLAN
ID=3000
Cisco Catalyst 9200L 機器
・・・
・・・
・・・
・VLAN ID として使用可能な数字：1~4094
・機器上（DB）に設定可能な VLAN 最大数：
1024 個
・機器上で同時 Activeな VLAN 最大数：
512 個
・機器上での STP インスタンス数： 128 個
VLAN Configuration Guide, Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x (Catalyst 9200 Switches)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-12/configuration_guide/vlan/b_1612_vlan_9200_cg.html
※ ここでは、設計に必要となるVLANやSpanning Tree 等のスケーラビリティ情報について、Catalyst 9200 を例に示しました。設計の際は、実際に利用する製品・バージョンにて同様な情報を確認するようお願いします。

## Slide 211: MST (Multiple Spanning-Tree)
多数の VLAN が存在する環境で簡素な設定と VLAN 運用が可能な STP の方式です。
単一のインスタンスに複数の VLAN 情報を格納した STP の共通トポロジーをスイッチ間で構成します。
Cisco Catalyst 9000 シリーズでは 1 インスタンスに所属できる VLAN 数に制限がありません。
スイッチ間で、リージョン名、リビジョン番号、MST インスタンス ID と VLANの対応を同じにする必要があります。
従来の PVST / Rapid PVST+ と互換性があるため、既存の環境から柔軟に展開することができます。
MST Instance-1
Forwarding
VLAN-1
VLAN-2
VLAN-11
VLAN-34
VLAN-3
VLAN-4
VLAN-12
VLAN-65
MST Instance-2
Blocking
Switch
802.1Q Trunk
3.3 Basic L2/L3
※ サポートされる最大MSTインスタンス数は64となります。

## Slide 212: MST の基本設定と確認
  C9300-1 MST設定:
  C9300-1#conf t
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  C9300-1(config)#spanning-tree mst configuration
  C9300-1(config-mst)#instance 1 vlan 10-20
  C9300-1(config-mst)#name RegionTEST
  C9300-1(config-mst)#revision 1
  C9300-1 MST設定確認:
  C9300-1(config-mst)#show pending
  Pending MST configuration
  Name [RegionTEST]
  Revision 1 Instances configured 2
  Instance Vlans mapped
  -------- ---------------------------------------------------------------------
  0 1-9,21-4094
  1 10-20
  -------------------------------------------------------------------------------
  C9300-1(config-mst)#
  C9300-1(config-mst)#end
  C9300-1#
3.3 Basic L2/L3
MST コンフィギュレーションモードで show pending をすることで設定情報を確認できる
リビジョン番号の設定 (0-65536)
リージョン名の設定
VLAN と MST インスタンスのマッピング

## Slide 213: MST と PVST の相互運用
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
name cisco
revision 1
instance 1 vlan 10, 20, 30
spanning-tree mst 0 priority 4096
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10,20,30 priority 8192
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1,10,20,30 priority 12288
C9500
Distribution-1
Distribution-2
PVST
C9500
Core
Distribution-1
Distribution-2
MST
Trunk (Allowed VLAN 1,10,20,30)
Priority 4096
Priority 8192
Priority 12288
3.3 Basic L2/L3
設定の基本指針
① コアを MST モードへ変更し、全体のルートブリッジ （CIST Root） にします。
② 整合性を取るため、MST0 の優先度を PVST 領域で定義された全ての VLAN よりも上位（低 Priority 値）で設定します。

## Slide 214: MST と PVST の相互運用
PVST
C9500
Core
Distribution-1
Distribution-2
MST
VLAN1
BPDU
MST0
Information
PVST
Simulation
VLAN1
BPDU
Block
I’m a Root
C9500#show spanning-tree mst 0
##### MST0 vlans mapped: 1-9,11-19,21-29,31-4094
Bridge address 08ec.f5f7.3380 priority 4096 (0 sysid 0)
Root this switch for the CIST
Operational hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- ---------------
Gi1/0/1 Desg FWD 20000 128.1 P2p Bound(PVST)
Gi1/0/2 Desg FWD 20000 128.2 P2p Bound(PVST)
Trunk (Allowed VLAN 1,10,20,30)
”MST 0” と ”VLAN 1” のブリッジ情報が比較され、C9500 が全体の Root に選定されます。
Distribution-2#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 4096
Address 08ec.f5f7.3380
Cost 4
Port 1 (GigabitEthernet1/0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 12298 (priority 12288 sys-id-ext 10)
Address 7488.bb41.f200
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------
Gi1/0/1 Root FWD 4 128.1 P2p Peer(STP)
Gi1/0/2 Altn BLK 4 128.2 P2p
3.3 Basic L2/L3

## Slide 215: MST と PVST の相互運用 整合性チェックに失敗する例
PVST
C9500
Core
Distribution-1
Distribution-2
MST
VLAN10
BPDU
C9500#show spanning-tree mst 0
##### MST0 vlans mapped: 1-9,11-19,21-29,31-4094
Bridge address 08ec.f5f7.3380 priority 4096 (4096 sysid 0)
Root this switch for the CIST
Operational hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------
Gi1/0/1 Desg BKN*20000 128.1 P2p Bound(PVST) *PVST_Inc
Gi1/0/2 Desg BKN*20000 128.2 P2p Bound(PVST) *PVST_Inc
VLAN10 Priority 0
MST0 Priority
4096
Distribution-1 の VLAN10 Priority を 0 にして動作確認
I’m a Root
But Received Superior BPDU
VLAN1
Priority 8192
Trunk (Allowed VLAN 1,10,20,30)
Distribution-1(config)#spanning-tree vlan 10 priority 0
”MST0” と ”VLAN1” のブリッジ情報が比較され、C9500 が全体のルートブリッジに選定されます
しかし、Distribution-1から VLAN10 の上位 BPDU を受信し、整合性チェックに失敗します（ルート ガードに類似）
3.3 Basic L2/L3

## Slide 216: MST と PVST の相互運用
補足
3.3 Basic L2/L3
PVST 領域内に CIST ルートブリッジを配置することも可能ですが、シスコとしては非推奨
詳しくは以下のリンクをご参照ください
Understanding Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s)
  https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24248-147.html?referring_site=bodynav

## Slide 217: REP (Resilient Ethernet Protocol)
REP の概要
  複数のスイッチ間で一貫した REP の設定を行う「セグメント」を定義し、その中での保護対象リンクやブロック ポート（転送停止ポート）が任意に指定可能です。
高速切り替え
  最短 50ミリ秒 の高速切り替えが可能です。（50ミリ秒〜200ミリ秒程度）
リングの独立冗長
  パス プロテクトを管理、複数のリングを接続する複雑な構成に対応します。
  リング単位の障害検知により障害の局所化、分散が可能です。
  他の Ring 障害の影響を受けません。
最適経路設計
  リング ネットワークの経路指定、冗長経路設計が可能です。
  EtherChannel による柔軟な帯域増設ができます。
3.3 Basic L2/L3

## Slide 218: REP の構成
REP セグメントは他の L2 ネットワークに対し A または B のように冗長経路を提供します。
障害時ブロック状態を解き冗長経路を提供します。
B
A
x
B
A
x
Bridged domain
Bridged domain
リング状に構成されるときに、REP のセグメントは、2 つのスイッチの間に冗長の接続性を
提供します。 リングとセグメントの組み合せにより多種のネットワークを構成できます。
A
B
A
B
Segment
REP Ring
3.3 Basic L2/L3

## Slide 219: REP セグメント プロトコル 概要
各ポートは 1 つのセグメント ID 上の一部として構成されます。
Segment のすべてのリンクで REP が Enable のときに、セグメントを通じ
REP Edge A”と E”の間（任意の部分）に ALT Port (Block)を決めます。
もし障害が REP セグメント中に起これば、ブロック ポートはデータ フォワードを開始します。
failure
ALT port
(Block)
P2
P1
P4
P3＋40
P6
P5
P8
P7
ALT port
P2
P1
P4+100
P3
P6
P5
P8
P7+800
A
E
B
C
D
A
E
B
C
D
ALT port
3.3 Basic L2/L3

## Slide 220: REP セグメント プロトコル 概要
REP セグメント プロトコルを使った Ring Topology
A,E
B
C
D
segment
A、E の様に REP Edge Port は 1つの Node に収用することが可能です。
P1
P8
P2
P3
P4
P5
P6
P7
ALT port
(Block)
3.3 Basic L2/L3

## Slide 221: REP 設定例
Segment 2
※ブロック ポート (Alt、Failed) はセグメントに 1 つ
Segment 1
rep segment 1 edge
rep segment 1 edge primary
rep block port preferred
rep segment 2 edge primary
rep block port preferred
rep stcn segment 1
rep segment 1
rep segment 1
rep segment 1
rep segment 1 preferred
rep segment 2
rep segment 2 preferred
rep segment 2
rep segment 2
rep segment 2 edge
rep stcn segment 1
rep segment 1
rep segment 1
rep stcn segment 1: セグメント 2 の障害をセグメント 1 に通達
rep block port preferred : ブロック ポートを Static に指定するための設定(プライマリ エッジで設定)
rep segment 1 preferred : セグメント 1 のブロック ポートに指定
Block
Block
3.3 Basic L2/L3

## Slide 222: REP の設定確認
  C9300-1#show rep topology
  REP Segment 1
  BridgeName PortName Edge Role
  -------------------------------- ---------- ---- ----
  C9300-1 Gi1/0/3 Pri* Open
  C9300-1 Gi1/0/2 Open
  C9300-1 Gi1/0/2 Sec Alt
  C9300-1#show rep topology detail
  REP Segment 1
  C9300-1, Gi1/0/3 (Primary Edge No-Neighbor)
  Open Port, all vlans forwarding
  Bridge MAC: 701f.5301.2c80
  Port Number: 003
  Port Priority: 000
  Neighbor Number: 1 / [-3]
  C9300-1, Gi1/0/2 (Intermediate)
  Open Port, all vlans forwarding
  Bridge MAC: 701f.5301.2c80
  Port Number: 002
  Port Priority: 000
  Neighbor Number: 2 / [-2]
  C9300-1, Gi1/0/2 (Secondary Edge)
  Alternate Port, some vlans blocked
  Bridge MAC: 70b3.17fa.f100
  Port Number: 002
  Port Priority: 000
  Neighbor Number: 3 / [-1]
3.3 Basic L2/L3
REP セグメント 1 に所属しているポート一覧が表示されます。
より詳しい内容が確認できます。

## Slide 223: REP セグメント別管理VLAN 概要と設定例
3.3 Basic L2/L3
  設定例
  C9410-1#show int rep detail
  GigabitEthernet1/0/1 REP enabled
  Segment-id: 1 (Primary Edge)
  PortID: 0001380E4D76E740
  Preferred flag: No
  Operational Link Status: TWO_WAY
  Current Key: 00016CDD30DD6000C915
  Port Role: Open
  Blocked VLAN: <empty>
  Admin-vlan: 100
  Preempt Delay Timer: disabled
…
  GigabitEthernet1/0/2 REP enabled
  Segment-id: 2 (Primary Edge)
  PortID: 0002380E4D76E740
  Preferred flag: No
  Operational Link Status: TWO_WAY
  Current Key: 0002B4A8B9C1FC801E10
  Port Role: Open
  Blocked VLAN: <empty>
  Admin-vlan: 200
  Preempt Delay Timer: disabled
…
セグメント 1
セグメント 2
Block
Gi 1/0/1
C9410-1
C9410-2
C9300-1
C9300-2
Gi 1/0/2
Gi 1/0/2
Gi 1/0/2
Gi 1/0/1
Gi 1/0/1
Gi 1/0/2
Gi 1/0/1
Block
rep admin vlan 100 segment 1
rep admin vlan 200 segment 2
rep admin vlan 200 segment 2
rep admin vlan 100 segment 1
IOS XE 17.2.1リリース以降、セグメントごとに管理VLANを設定できます。
これにより、 HFL*パケットのフラッディング範囲を制御できます。
  概要
rep admin vlan 100 segment 1
rep admin vlan 200 segment 2
  *Hardware Flood Layer. リンク障害後の迅速なコンバージェンスのために、
  ソフトウェアでのメッセージのリレーに加えて、HFLも管理VLAN上のマルチキャストアドレスにパケットを送信します。

## Slide 224: REP セグメント別管理VLAN 動作確認
3.3 Basic L2/L3
  C9300-1(config)#no rep admin vlan 100
  C9300-1#show int rep detail
  GigabitEthernet1/0/1 REP enabled
  Segment-id: 1 (Segment)
  PortID: 00016CDD30DD6000
  Preferred flag: No
  Operational Link Status: TWO_WAY
  Current Key: 00016CDD30DD6000DCA5
  Port Role: Open
  Blocked VLAN: <empty>
  Admin-vlan: 1
…
  *ログメッセージを確認するには事前に#debug rep failure-recoveryの設定が必要です。
①管理 VLAN をデフォルト値に戻します
②管理 VLAN を設定しない場合、デフォルトは VLAN 1 です
セグメント 1
セグメント 2
Block
Gi 1/0/1
C9410-1
C9410-2
C9300-1
Gi 1/0/2
Gi 1/0/2
Gi 1/0/2
Gi 1/0/1
Gi 1/0/1
Gi 1/0/2
Gi 1/0/1
Block
  C9300-1(config)#int gi 1/0/1
  C9300-1(config-if)#shut
  C9300-2#
  *Jan 20 03:23:19.326: FMAN REP SHIM(swor) HFL Rx msg seg:1 frs:0 (local port Gi1/0/1 seg:2): not for us*
C9300-2
  個別に管理VLANを設定していない場合のHFLパケット動作確認
③ポートをシャットダウンすることで
トポロジー変更を発生させる
④管理VLANが同じである場合は、所属していないセグメントからのHFLパケットも受信しているのがDebugメッセージで確認できます。管理VLANを分けた場合は受信せずなにも表示されません

## Slide 225: Cisco Catalyst 9000 シリーズの REP
3.3 Basic L2/L3
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500
サポート | ○ | ○ | ○ | ○
ライセンス | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials

## Slide 226: First Hop Redundancy (FHRP)
アクティブ GW の障害、リンク障害
新しいアクティブ GW が冗長パスを提供
HSRP | VRRP | GLBP ※Catalyst 9000 未サポート
・シスコ独自プロトコル ・冗長構成を組む機器の中で1台の「Active」と1台の「Standby」のロールが自動決定され、Active は仮想 IP アドレスをもちトラフィックを受信、転送します。 ・Active だった機器の障害発生時は Standby の機器が自動的に Active に切り替わります。また、残りの機器からあらたに Standby が選出されます。 | ・標準化プロトコル ・冗長構成を組む機器の中で 1 台の「Master」と1 台以上「Backup」のロールが自動決定され、Master は仮想 IP アドレスをもちトラフィックを受信、転送します。 ・Master だった機器の障害発生時は Backup の機器の中から Active が自動的に再選出されます。 | ・シスコ独自プロトコル ・HSRP や VRRP と違い、冗長構成を組んでいるすべての機器が分散処理を行います。 ・AVG（Active Virtual Gateway）と AVF（Active Virtual Forwarder）という役割が各ルータにアサインされ、AVG に障害が起きた場合、他の AVFが AVG に昇格します。
3.3 Basic L2 / L3
IP のネクスト ホップやデフォルト ゲートウェイとなる IP アドレスを複数のルータ / L3 の間で共有し、
冗長化 / 高可用化を行う 「ゲートウェイ冗長化」 機能の総称です。
Notes: 226

## Slide 227: HSRP の設定とログ
  C9300-1 設定:
  C9300-1#conf t
  C9300-1(config)#interface vlan 10
  C9300-1(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
  C9300-1(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
  C9300-1(config-if)#end
  C9300-2 設定:
  C9300-2#conf t
  C9300-2(config)#interface vlan 10
  C9300-2(config-if)#ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
  C9300-2(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
  C9300-2(config-if)#end
  C9300-1 HSRPログ:
  *Jan 21 06:09:02.309: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Standby -> Active
  C9300-2 HSRPログ:
  *Jan 21 06:08:00.344: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Speak -> Standby
3.3 Basic L2 / L3
1 号機が、2 号機ともに用いる HSRP の仮想 IP アドレスを指定します
設定入力後、このようなログが表示され、それぞれが Active、Standby 状態へ移行したことが確認できます

## Slide 228: HSRP の設定確認
  C9300-1 HSRP 設定確認:
  C9300-1#show standby brief
  P indicates configured to preempt.
  |
  Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
  Vl10 1 100 Active local 172.16.1.3 172.16.1.1
  C9300-2 HSRP 設定確認:
  C9300-2#show standby brief
  P indicates configured to preempt.
  |
  Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
  Vl10 1 100 Standby 172.16.1.2 local 172.16.1.1
  C9300-1 Show Arp:
  C9300-1#show arp
  Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
  Internet 172.16.1.1 103 0000.0c07.ac01 ARPA Vlan10
  Internet 172.16.1.2 0 70b3.17fa.f146 ARPA Vlan10
  Internet 172.16.1.3 0 70b3.17e9.cec6 ARPA Vlan10
  Internet 172.16.1.4 - 701f.5301.2cc6 ARPA Vlan10
  Internet 172.16.1.5 0 701f.53b8.49c6 ARPA Vlan10
3.3 Basic L2 / L3
1 号機が Active、2 号機が Standby であることを確認します
仮想 MAC アドレスが割り当てられていることが確認できます

## Slide 229: VRRP の設定とログ
  C9300-1 設定:
  C9300-1#conf t
  C9300-1(config)#fhrp version vrrp v3
  C9300-1(config)#interface vlan 10
  C9300-1(config-if)#vrrp 1 address-family ipv4
  C9300-1(config-if-vrrp)#address 172.16.1.1
  C9300-1(config-if-vrrp)#end
  C9300-2 設定:
  C9300-2#conf t
  C9300-2(config)#fhrp version vrrp v3
  C9300-2(config)#interface vlan 10
  C9300-2(config-if)#vrrp 1 address-family ipv4
  C9300-2(config-if-vrrp)#address 172.16.1.1
  C9300-2(config-if-vrrp)#end
  C9300-1 VRRPログ:
  *Jan 22 02:48:52.425: %VRRP-6-STATE: Vlan10 IPv4 group 1 state INIT -> BACKUP
  *Jan 22 02:48:56.037: %VRRP-6-STATE: Vlan10 IPv4 group 1 state BACKUP -> MASTER
  C9300-2 VRRPログ:
  *Jan 22 02:48:43.487: %VRRP-6-STATE: Vlan10 IPv4 group 1 state INIT -> BACKUP
3.3 Basic L2 / L3
VRRP v3 を有効にします
1 号機が、2 号機ともに用いる VRRP の仮想 IP アドレスを指定します
設定入力後、このようなログが表示され、それぞれが Master、Backup 状態へ移行したことが確認できます

## Slide 230: VRRP の設定確認
  C9300-1 VRRP 設定確認:
  C9300-1#show vrrp detail
  Vlan10 - Group 1 - Address-Family IPv4
  Description is "ipv4test"
  State is MASTER
  State duration 15 mins 39.644 secs
  Virtual IP address is 172.16.1.1
  Virtual MAC address is 0000.5E00.0101
  Advertisement interval is 1000 msec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 172.16.1.2 (local), priority is 100
  Master Advertisement interval is 1000 msec (expires in 898 msec)
  Master Down interval is unknown
  FLAGS: 1/1
  VRRPv3 Advertisements: sent 1042 (errors 0) - rcvd 0
  VRRPv2 Advertisements: sent 0 (errors 0) - rcvd 0
  （以下略）
3.3 Basic L2 / L3
現在の Master の確認と priority 値を確認できます
割り当てた仮想 IP アドレスと与えられた仮想 MAC アドレスを確認できます
1 号機が Master （2 号機が Backup）という状態を確認します

## Slide 231: Cisco Catalyst 9000 シリーズの FHRP
3.3 Basic L2 / L3
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
HSRP サポート | ○ Network Advantage | ○ Network Advantage | ○ Network Advantage | ○ Network Advantage | ○ Network Advantage
VRRP サポート | ○ Network Essentials | ○ Network Essentials | ○ Network Essentials | ○ Network Essentials | ○ Network Essentials
GLBP サポート | × | × | × | × | ×

## Slide 232: VRF (Virtual Routing and Forwarding)
VRF1
VRF2
VRF3
IEEE802.1q
IEEE802.1q
VLAN インターフェイス
または
サブ インターフェイス
VLAN インターフェイス
または
サブ インターフェイス
VLAN1,2,3
VLAN4,5,6
VLAN7,8,9
3.3 Basic L2 / L3
  ルーティング テーブルの仮想化技術です。
  1 つの機器上に複数のルーティング テーブルを保持し、それぞれ別のルーティング プロトコルを動作させることも可能です
  物理 / 論理インターフェイスそれぞれをいずれかのルーティング テーブルにひもづけ、ルーティング テーブルごとに独立した転送処理を同時に行います。
VRF1
VRF2
VRF3
IEEE802.1q
※VRFは通信キャリアが複数顧客に同時にサービスする MPLS-VPN で開発されました。MPLS-VPN から切り離された単独の機能名は「VRF-Lite」の呼称が与えられてきましたが、ここでは一貫して「VRF」とします。

## Slide 233: VRF の設定
  C9500 VRF の設定:
  C9500-1#conf t
  C9500-1(config)#ip vrf RED
  C9500-1(config-vrf)#rd 1:100
  C9500-1(config-vrf)#exit
  C9500-1(config)#ip vrf BLUE
  C9500-1(config-vrf)#rd 2:200
  C9500-1(config-vrf)#interface port-channel 2
  C9500-1(config-if)#no switchport
  C9500-1(config-if)#ip vrf forwarding RED
  C9500-1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  C9500-1(config-if)#no shut
  C9500-1(config-if)#interface port-channel 3
  C9500-1(config-if)#no switchport
  C9500-1(config-if)#ip vrf forwarding BLUE
  C9500-1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  C9500-1(config-if)#no shut
  C9500-1(config-if)#end
3.3 Basic L2 / L3
2つの VRF を作成しています
VRF の設定をインターフェイスに適用します
（※ IP アドレスがインターフェイスにもともと登録されている場合、VRF のコマンドにより初期化されるため再入力が必要です）

## Slide 234: VRF の設定確認
  C9500 VRF の設定確認:
  C9500-1# show ip route vrf RED
  Routing Table: RED
  (中略)
  Gateway of last resort is not set
  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  C 192.168.1.0/24 is directly connected, Port-channel2
  L 192.168.1.2/32 is directly connected, Port-channel2
  C9500-1# show ip route vrf BLUE
  Routing Table: BLUE
  (中略)
  Gateway of last resort is not set
  192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  C 192.168.2.0/24 is directly connected, Port-channel3
  L 192.168.2.2/32 is directly connected, Port-channel3
3.3 Basic L2 / L3
Cisco Catalyst 9500 の中に別々のルーティングテーブルを保持している状態が確認できます

## Slide 235: Cisco Catalyst 9000 シリーズの VRF
3.3 Basic L2 / L3
 | 9200L | 9200 | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ライセンス | Network Advantage |  |  |  |  | 
最大VRF数 | 1 | 4 | 256 | 256 | 256 | 1024

## Slide 236: IGMP Snooping / MLD Snooping
IGMP Snooping
  VLAN 環境で IPv4 マルチキャスト パケットを余分に転送させないように制御することで帯域幅の消費を抑える技術です。
  Catalyst スイッチでは基本的に有効化されています。
  同一 VLAN 内にいるマルチキャスト パケットの Receiver をスイッチが認識することでフラッディングを行わないように動作します
Catalyst 9200
Catalyst 9300
Catalyst 9500
Server
Receiver
Non-Receiver
Non-Receiver
マルチキャスト パケット
MLD Snooping
  VLAN 環境で IPv6 マルチキャスト パケットを余分に転送させないように制御することで帯域幅の消費を抑える技術です。
  Catalyst スイッチでは基本的に無効化されています。
  同一 VLAN 内にいるマルチキャストパケットの Receiver をスイッチが認識することでフラッディングを行わないように動作します
適用箇所
3.3 Basic L2 / L3

## Slide 237: IGMP Snooping と MLD Snooping の設定と確認
  MLD Snooping の設定:
  C9300-1#conf t
  C9300-1(config)#ipv6 mld snooping
  (C9300-1(config)#ipv6 mld snooping vlan [vlan-id])
  C9300-1(config)#end
  MLD Snooping の設定確認:
  C9300-1#show ipv6 mld snooping
  Global MLD Snooping configuration:
  -------------------------------------------
  MLD snooping : Enabled
  Global PIM Snooping : Disabled
  MLDv2 snooping : Disabled
  Listener message suppression : Disabled
  TCN solicit query : Disabled
  TCN flood query count : 2
  Robustness variable : 2
  Last listener query count : 2
  Last listener query interval : 1000
  （以下略）
  IGMP Snooping の設定確認:
  C9300-1#show ip igmp snooping
  Global IGMP Snooping configuration:
  -------------------------------------------
  IGMP snooping : Enabled
  Global PIM Snooping : Disabled
  IGMPv3 snooping : Enabled
  Report suppression : Enabled
  TCN solicit query : Disabled
  TCN flood query count : 2
  Robustness variable : 2
  Last member query count : 2
  Last member query interval : 1000
  （以下略）
3.3 Basic L2 / L3

## Slide 238: Cisco Catalyst 9000 シリーズの Multicast Capability
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
IGMP (v1, v2, v3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IGMP snooping (v1, v2, v3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
MLD (v1, v2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
MLD snooping (v1, v2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PIM-SM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PIM SSM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
PIM Bi-Dir | × | ○* | ○* | ○* | ○*
3.3 Basic L2 / L3
* 16.12.1以降でサポート

## Slide 239: FlexLink+
FlexLink+ 機能説明①
3.3 Basic L2 / L3
FlexLink+は、スイッチの2つのレイヤ2インターフェイス（トランクポートまたはポートチャンネル）のペアを構成し、一方のインターフェイスをもう一方のインターフェイスのバックアップとして機能させることができます。
特徴
2つのスイッチ間でシンプルなリンク冗長性が必要な場合に、スパニングツリープロトコル（STP）に代わるソリューションを提供します。高速なリンクの冗長性が必要な場合は、FlexLink+を使用する方がシンプルで迅速です。
補足
レイヤ2のトランクポートおよびポートチャネルでのみサポートされており、レイヤ3のポート（SVI含む）ではサポートされません。
FlexLink+をスイッチスタックに設定する場合、ペアとなる2つのレイヤ2インターフェースはそれぞれ同じスイッチ上、または異なるスイッチ上に構成可能です。
アクセス
コア/ディストリビューション
コア/ディストリビューション
アクティブポート
スタンバイポート

## Slide 240: FlexLink+
アクセス
ダウン/Fail
（旧アクティブ）
アクティブ/Open
（旧スタンバイ）
FlexLink+ 機能説明②
3.3 Basic L2 / L3
FlexLink+
一方のポートが起動してトラフィックを転送しているとき、もう一方のポートはスタンバイモードになっており、アクティブポートがダウンしたときにトラフィックの転送を開始できるようになっています。
アクティブポートがダウンすると、スタンバイポートが起動しトラフィックの転送を開始します。
旧アクティブポートが復旧すると、そのポートはスタンバイモードになり、トラフィックを転送せず旧スタンバイポートがトラフィックの転送を継続する（デフォルト）。
アクセス
アクティブ/Open
スタンバイ/Alt
アクティブポート ダウン

## Slide 241: FlexLink+
FlexLink+ 設定①
3.3 Basic L2 / L3
プライマリポート の設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20-23,40,41
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor primary
セカンダリポート の設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20-23,40,41
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
（オプション）トポロジ変更メッセージの伝搬 の設定
FlexLink+ がより大きなドメインの一部として展開されている場合、次の階層のデバイスへのトポロジ変更メッセージの伝搬を設定できます。
FlexLink+ トポロジ変更メッセージの伝播を構成するには、 ”rep stcn stp” コマンドを設定します。
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
Switch(config-if)# rep stcn stp
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
Switch(config-if)# rep stcn stp

## Slide 242: FlexLink+
FlexLink+ 設定②
3.3 Basic L2 / L3
設定の確認①
Switch# show rep topology
REP Segment 100
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Open
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt
設定の確認②
Switch#sh int GigabitEthernet 1/0/46 rep detail
GigabitEthernet1/0/46 REP enabled
Segment-id: 1023 (Edge No-Neighbor)
PortID: 002E6C8BD39FC880
Preferred flag: No
Operational Link Status: NO_NEIGHBOR
Current Key: 002F6C8BD39FC8804DFB
Port Role: Open
Blocked VLAN: <empty>
Admin-vlan: 1
Preempt Delay Timer: disabled
LSL Ageout Timer: 5000 ms
LSL Ageout Retries: 5
Configured Load-balancing Block Port: none
Configured Load-balancing Block VLAN: none
--snip--

## Slide 243: FlexLink+
アクティブ（Role: Open）、スタンバイ（Role: Alternate）の決定について
FlexLink+ではインターフェイスの設定時、プライマリポート = Open、セカンダリポート = Alt になるとは限りません。
プライマリ ポートの決定：
interface ID の数値が高い、もしくは “primary” コマンドで指定したインターフェイス
Role: Open となるポートの決定：
先にEnable になったインターフェイス（先に”no shut”で起動した方 / 両方upなら先に設定した方）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
Switch(config-if)# no shutdown
--snip--
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
FlexLink+ 設定③
3.3 Basic L2 / L3
Switch# show rep topology
REP Segment 100
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Pri* Alt
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Sec* Open
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor primary
Switch(config-if)# no shutdown
--snip--
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
Switch# show rep topology
REP Segment 100
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Open
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt

## Slide 244: FlexLink+
FlexLink+ 動作確認
3.3 Basic L2 / L3
リンクの切り替わり動作と確認
Switch# show rep topology
REP Segment 100
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Open
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt
Switch# show rep topology
REP Segment 100
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Fail
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Open
アクセス
ダウン/Fail
（旧アクティブ）
アクティブ/Open
（旧スタンバイ）
アクセス
アクティブ/Open
スタンバイ/Alt
アクティブポート ダウン
Gi1/0/46
Gi1/0/47
Gi1/0/46
Gi1/0/47

## Slide 245: FlexLink+
アクセス
アクティブ/Open
スタンバイ/Alt
FlexLink+ Preemption 機能説明
3.3 Basic L2 / L3
FlexLink+ Preemption
旧アクティブポートが復旧すると、そのポートが起動しトラフィックの転送を再開し、旧スタンバイポートはスタンバイモードになる。
コマンド入力による手動で実行する方法と、Delay時間（最小15秒）経過後に自動で実行する方法がある。
デフォルトでは、プライマリポート => スタンバイ/Alt、セカンダリポート => アクティブ/Open に収束する。
アクティブポート ダウン
アクセス
ダウン/Fail
（旧アクティブ）
アクティブ/Open
（旧スタンバイ）
旧アクティブポート復旧
手動 or Delay

## Slide 246: FlexLink+
FlexLink+ Preemption 設定①
3.3 Basic L2 / L3
コマンド投入による手動 Preemption
特権モードにてコマンドを投入
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20-23,40,41
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor primary
Switch(config-if)# rep preempt delay 15
Switch# rep preempt segment 1023
The command will cause a momentary traffic disruption.
Do you still want to continue? [confirm]
Delay 設定による自動 Preemption
プライマリポートに Preempt Delay を設定
（オプション）Preferred 設定
デフォルトでは プライマリポート => Alt、セカンダリポート => Open に収束するが、
プライマリポート => Open、セカンダリポート => Alt に収束させたい場合、このPreferred オプションを設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor primary
Switch(config-if)# rep preempt delay 15
Switch(config-if)# rep block port preferred vlan all
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor preferred
プライマリポート
セカンダリポート

## Slide 247: FlexLink+
FlexLink+ Preemption 設定②
3.3 Basic L2 / L3
設定の確認
（“rep preempt delay 15” 設定時）
Switch#sh int GigabitEthernet 1/0/46 rep detail
GigabitEthernet1/0/46 REP enabled
Segment-id: 1023 (Edge No-Neighbor)
PortID: 002E6C8BD39FC880
Preferred flag: No
Operational Link Status: NO_NEIGHBOR
Current Key: 002F6C8BD39FC8804DFB
Port Role: Open
Blocked VLAN: <empty>
Admin-vlan: 1
Preempt Delay Timer: 15 sec
LSL Ageout Timer: 5000 ms
LSL Ageout Retries: 5
Configured Load-balancing Block Port: none
Configured Load-balancing Block VLAN: none
--snip--

## Slide 248: FlexLink+
FlexLink+ Preemption 動作確認
3.3 Basic L2 / L3
リンクの切り替わり動作と確認（Preferred オプション設定時）
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Open
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Open
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Sec* Fail
アクセス
アクセス
アクティブポート ダウン
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Alt
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Open
アクセス
旧アクティブポート復旧
15秒後 （rep preempt delay 15 設定時） or 手動で”rep preempt segment 1023”を実行
Gi1/0/46
Gi1/0/47
Gi1/0/46
Gi1/0/47
Gi1/0/46
Gi1/0/47
アクティブ/Open
スタンバイ/Alt
ダウン/Fail
（旧アクティブ）
アクティブ/Open
（旧スタンバイ）
スタンバイ/Alt
（旧アクティブ）
アクティブ/Open
（旧スタンバイ）

## Slide 249: FlexLink+
FlexLink+ VLAN Load Balancing 機能説明
3.3 Basic L2 / L3
FlexLink+ VLAN Load Balancing
VLAN ロードバランシングを使用すると、Flexlink+ インターフェイスのペアで、異なるVLANトラフィックを同時に転送することができます。
ポートの1つがダウンした場合、もう一方のポートがすべてのVLANトラフィックを転送します。
ダウンしたポートが復旧すると、トラフィックは優先VLANを設定したポートに戻ります（Preemption）。
VLANロードバランシングは、Preemption がトリガーとなります。（手動で “rep preempt segment” コマンドを実行する、もしくは、リンク障害/復旧し Preempt Delay が発動するまで VLANロードバランシング機能は開始しません。なおshutdownコマンドではリンク障害とはみなされずVLANロードバランシングは開始しません。）
アクセス
ダウン/Fail
フォワーディングVlan
1-100/Open
Preemption 発動
アクセス
フォワーディングVlan
1-50/Alt
フォワーディングVlan
51-100/Alt
旧アクティブポート復旧

## Slide 250: FlexLink+
FlexLink+ VLAN Load Balancing 設定①
3.3 Basic L2 / L3
プライマリポート の設定
port 番号/port ID の確認方法は以下です。
● “rep block port X vlan 1-50”コマンドで設定する場合 ●“rep block port id YYY vlan 1-50” コマンドで設定する場合
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/46
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-100
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor primary
Switch(config-if)# rep block port 2 vlan 1-50
    or（rep block port id 002F6C8BD39FC880 vlan 1-50）
Switch(config-if)# rep preempt delay 15
セカンダリポート の設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/47
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-100
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# rep segment 1023 edge no-neighbor
Switch# show interface Gi1/0/47 rep detail
GigabitEthernet1/0/47 REP enabled
Segment-id: 1023 (Secondary Edge No-Neighbor)
PortID: 002F6C8BD39FC880
--snip--
Switch# show rep topology detail
--snip--
C9200L-1, Gi1/0/47 (Secondary Edge No-Neighbor)
--snip--
Neighbor Number: 2 / [-1]

## Slide 251: FlexLink+
FlexLink+ VLAN Load Balancing 設定②
3.3 Basic L2 / L3
設定の確認①
（Preemption発動後、VLANロードバランシング開始）
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Alt
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt
Switch# show interface Gi1/0/46 rep detail
GigabitEthernet1/0/46 REP enabled
Segment-id: 1023 (Edge No-Neighbor)
PortID: 002E6C8BD39FC880
Preferred flag: No
Operational Link Status: NO_NEIGHBOR
Current Key: 002F6C8BD39FC8803B75
Port Role: Alternate
Blocked VLAN: 51-100
--snip--
Configured Load-balancing Block Port: 002F6C8BD39FC880
Configured Load-balancing Block VLAN: 1-50
--snip--
設定の確認②
Switch# show interface Gi1/0/47 rep detail
GigabitEthernet1/0/47 REP enabled
Segment-id: 1023 (Edge No-Neighbor)
PortID: 002F6C8BD39FC880
Preferred flag: No
Operational Link Status: NO_NEIGHBOR
Current Key: 002F6C8BD39FC8803B75
Port Role: Alternate
Blocked VLAN: 1-50
--snip--
Configured Load-balancing Block Port: none
Configured Load-balancing Block VLAN: none
--snip--

## Slide 252: FlexLink+
FlexLink+ VLAN Load Balancing 動作確認
3.3 Basic L2 / L3
リンクの切り替わり動作と確認
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Alt
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Alt
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Sec* Fail
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Open
アクセス
ポート ダウン
Switch# show rep topology
REP Segment 1023
BridgeName PortName Edge Role
-------------------------------- ---------- ---- ----
C9200L-24T-4X Gi1/0/46 Pri* Alt
C9200L-24T-4X Gi1/0/47 Sec* Open
アクセス
ポート復旧
Gi1/0/46
Gi1/0/47
Gi1/0/46
Gi1/0/47
Gi1/0/46
Gi1/0/47
フォワーディングVlan
1-50/Alt
フォワーディングVlan
51-100/Alt
ダウン/Fail
フォワーディングVlan
1-100/Open
スタンバイ/Alt
フォワーディングVlan
1-100/Open
15秒後 （rep preempt delay 15 設定時） or 手動で”rep preempt segment 1023”を実行

## Slide 253: Loop Detection Guard
No STP
Unmanaged Switch (Hub)
Cisco Catalyst 9k
3.3 Basic L2 / L3
Example 1
Example 2
① loop detection フレームを一定間隔で送信
② L2ループを検出（loop detection フレームを検知）
③ 送信元ポートを error-disabled にしてループ回避
ループ検出フレーム
① loop detection フレームを一定間隔で送信
② L2ループを検出（loop detection フレームを検知）
③ 送信元ポートを err-disabled にしてループ回避
機能概要
STP 無効環境での、オリジナルフレーム（ループ検出フレーム）を利用した L2 ループ検知／回避機能です。
L2 にて、loop detect フレーム 【Ethertype (LINK_LOOP) + interface mac (送信元) + switch base mac (送信先)】 を送受信します。
有効時、ループを検出すると、フレームを送信するポートを err-disabled （デフォルト）にします。（ポート単位であり、VLAN単位ではありません）
ループ検出フレームの送信間隔は変更可能です。（デフォルトは5秒）
ループ検出時の action は syslog （メッセージのみ表示し、設定されたポートを err-disable にしない） に変更可能です。
注意事項
レイヤ2の物理インタフェースでのみ使用可能です。（レイヤ3では設定不可）
デフォルトは無効です。
STPが有効な場合はSTPの動作が優先されます。
Trunk ポートでの設定は推奨されません。（設定時に Warning となります）
ポートチャネルへの設定はできません。
バーチャルインタフェースへの設定はできません。
トンネルへの設定はできません。
err-disableとなった後はshut → no shutでの復旧またはerr-disableリカバリが必要となります。

## Slide 254: Cisco Catalyst 9000 の Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
 | 9200 9200L | 9300 9300L | 9400 | 9500 9500-H | 9600
サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IOS-XE バージョン | 17.2.1 以上 | 17.2.1 以上 | 17.2.1 以上 | 17.2.1 以上 | 17.2.1 以上
ライセンス | Network Essentials | Network Advantage* | Network Advantage* | Network Advantage* | Network Advantage*
IOS-XE バージョン 17.2.1, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.2a の場合 IOS-XE 17.4.1 以降は Network Essentials でサポート

## Slide 255: Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
C9200L-1#sh int gi 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)
*Jan 27 03:03:25.558: %PM-4-ERR_DISABLE: loopdetect error detected on Gi1/0/1, putting Gi1/0/1 in err-disable state
*Jan 27 03:03:25.570: %LOOPDETECT-4-ERR_DISABLE: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, err-disabling Gi1/0/1
*Jan 27 03:03:26.558: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Jan 27 03:03:27.559: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
ループ検知ログ
動作確認
スイッチ単体-HUBでLoop detection
(同一リンクでのループ検知)
interface GigabitEthernet1/0/1
loopdetect
loopdetect 5
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
C9200L-1
G1/0/1
配下のHUBによるループで発出した検知パケットを同一インターフェースで受信するとerr-disableとなる
C9200L-1(config)#int gi 1/0/1
C9200L-1(config-if)#loopdetect
Warning: Enabling this feature might put the port(s) of switch to err-disable if loopdetect frame is received on it.
It is not recommended to enable this when STP is already enabled and on trunk ports as it is VLAN un-aware.
C9200L-1#show loopdetect
Loopdetect is enabled
Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
-------------- -------- ------------ --------------------- ---------
Gi1/0/1 5 3 errdisable Dest Port ERRDISABLE
設定と設定確認
loopdetect: Loopdetectの有効化
loopdetect 5: loop-detectフレームの送信間隔（default 5秒)
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 256: Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
C9200L-1#sh int gi 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)
Keepalive set (10 sec)
C9200L-1#
*Feb 4 05:49:39.139: %LOOPDETECT-4-SYSLOG: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, loopdetection on port Gi1/0/1
*Feb 4 05:49:40.141: %LOOPDETECT-4-SYSLOG: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, loopdetection on port Gi1/0/1
*Feb 4 05:49:41.141: %LOOPDETECT-4-SYSLOG: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, loopdetection on port Gi1/0/1
*Feb 4 05:49:42.143: %LOOPDETECT-4-SYSLOG: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, loopdetection on port Gi1/0/1
*Feb 4 05:49:44.140: %LOOPDETECT-4-SYSLOG: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/1, loopdetection on port Gi1/0/1
*Feb 4 05:49:49.932: %PLATFORM_PM-3-LOOP_BACK_DETECTED: Loop-back detected on GigabitEthernet1/0/1.
*Feb 4 05:49:49.932: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi1/0/1, putting Gi1/0/1 in err-disable state
*Feb 4 05:49:50.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
*Feb 4 05:49:51.934: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
ループ検知ログ
動作確認
スイッチ単体-HUBでLoop detection
(同一リンクでのループ検知：Syslogのみ)
loopdetect action syslog: loop-detectフレーム検知したシスログのみ表示する場合に設定
interface GigabitEthernet1/0/1
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect action syslog
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
C9200L-1
G1/0/1
Syslogのみ表示されてloopdetectではerr-disableにはならない。Keepaliveが有効な場合はKeepavlieの検知により、loopback errorによりerr-disableになる
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 257: Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
C9200L-1(config)#int gi 1/0/2
C9200L-1(config-if)#no shut （ループとなっているインタフェースをup)
*Feb 4 05:26:12.046: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
*Feb 4 05:26:14.140: %PM-4-ERR_DISABLE: loopdetect error detected on Gi1/0/2, putting Gi1/0/2 in err-disable state
*Feb 4 05:26:14.151: %LOOPDETECT-4-ERR_DISABLE: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/2, err-disabling Gi1/0/2
ループ検知ログ
動作確認
スイッチ単体-HUBでLoop detection
(異なるインターフェースでのループ検知)
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport access vlan 2
loopdetect
loopdetect 5
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
C9200L-1
G1/0/1
G1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/1
loopdetect
loopdetect 5
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
インターフェース間でVLANが異なっていても、loop-detectフレームはun-tagで送信されるため、同じ筐体から送信されたloop-detectフレームを異なるVLANで受信した場合もerr-disableとなる。
インターフェース間でVLANが同じ場合も同様の動作をする。
  C9200L-1#show interfaces status
  Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
  Gi1/0/1 connected 1 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
  Gi1/0/2 err-disabled 2 auto auto 10/100/1000BaseTX
  (Gi1/0/1で送信したloop-detectフレームをG1/0/2で検知してerr-disableになる）
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 258: Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
C9200L-1#show int gi 1/0/48 | inc down​
GigabitEthernet1/0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)​
C9200L-1#show loopdetect​
​
Loopdetect is enabled​
​
Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION​
-------------- -------- ------------ --------------------- ---------​
Gi1/0/48 5 1 errdisable Dest Port ERRDISABLE​
*Jan 27 03:11:48.576: %PM-4-ERR_DISABLE: loopdetect error detected on Gi1/0/48, putting Gi1/0/48 in err-disable state​
*Jan 27 03:11:48.588: %LOOPDETECT-4-ERR_DISABLE: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/48, err-disabling Gi1/0/48​
*Jan 27 03:11:49.575: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/48, changed state to down​
*Jan 27 03:11:50.578: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/48, changed state to down​
ループ検知ログ
動作確認
スイッチ複数台-HUBでLoop detection
(loopdetect source-port無し)
Interface GigabitEthernet1/0/1
loopdetect
loopdetect 5
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
STP非対応
スイッチ/ハブ
1/0/48
1/0/1
C9200L-1
C9200L-2
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 259: Loop Detection Guard
3.3 Basic L2 / L3
スイッチ複数台-HUBでLoop detection
(loopdetect source-port有り)
Interface GigabitEthernet1/0/1
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect source-port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
STP非対応スイッチ/
ハブ
1/0/48
1/0/1
loopdetect source-port: loop detectフレームを検知した際に、フレーム送信元ポートをerr-disableにする（Uplinkポートでのerr-disableによるインパクトを回避する）
C9200L-1#show int gi 1/0/1 | inc down​
GigabitEthernet1/0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)​
C9200L-1#show loopdetect​
​
Loopdetect is enabled​
​
Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION​
-------------- -------- ------------ --------------------- ---------​
Gi1/0/1 5 1 errdisable Dest Port ERRDISABLE​
*Jan 27 03:19:28.574: %PM-4-ERR_DISABLE: loopdetect error detected on Gi1/0/1, putting Gi1/0/1 in err-disable state​
*Jan 27 03:19:28.585: %LOOPDETECT-4-ERR_DISABLE: loopdetect frame sent on Gi1/0/1 is received on Gi1/0/47, err-disabling Gi1/0/1​
*Jan 27 03:19:29.575: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down​
*Jan 27 03:19:30.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
動作確認
ループ検知ログ
C9200L-1
C9200L-2
STP非対応
スイッチ/ハブ
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 260: Loopdetect
  STPと (STPでL2ループは制御される、下記はSTP):
  VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID Priority 32778
  Address 6c8b.d39f.c880
  This bridge is the root
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
  Address 6c8b.d39f.c880
  Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Aging Time 15 sec
  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Gi1/0/1 Desg FWD 4 128.1 P2p
  Gi1/0/2 Back BLK 4 128.2 P2p
  Loopdetectのログ（Loopdetectの設定あり）
  C9200L-1#sh loopdetect
  Loopdetect is enabled
  Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
  -------------- -------- ------------ --------------------- ---------
  Gi1/0/1 5 5 errdisable Source Port ERRDISABLE
  Gi1/0/2 5 5 errdisable Source Port ERRDISABLE
  Interfaceのステータス（すべてLinkUp）
  C9200L-1#sh int status
  Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
  Gi1/0/1 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
  Gi1/0/2 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
STP有効時の場合(スイッチ単体-HUB構成)
3.3 Basic L2 / L3
spanning-tree mode rapid-pvst
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect source-port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect source-port
C9200L-1
G1/0/1
G1/0/2
  Unmanaged Switch（HUB）とのDownlinkポートがSTP/RSTP/MST有効であれば、そのポートからBPDUを送受信するためLoopdetectではなくSTPでのBLK/FWDとなる
STPによる
ブロッキング
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 261: Loopdetect
STP有効時の場合(スイッチ複数-HUB複数構成)
3.3 Basic L2 / L3
  STPと (STPでL2ループは制御される、下記はRSTP):
  C9200L-1#sh span
  (略)
  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Gi1/0/1 Altn BLK 4 128.1 P2p
  Gi1/0/48 Desg FWD 4 128.48 P2p
  C9200L-2#sh span
  (略)
  Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
  ------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Gi1/0/1 Desg FWD 4 128.1 P2p
  Gi1/0/48 Desg FWD 4 128.48 P2p
  Loopdetectのログ（Loopdetectの設定あり）
  C9200L-1#sh loopdetect
  Loopdetect is enabled
  Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
  -------------- -------- ------------ --------------------- ---------
  Gi1/0/1 5 5 errdisable Source Port ERRDISABLE
  C9200L-2#sh loopdetect
  Loopdetect is enabled
  Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
  -------------- -------- ------------ --------------------- ---------
  Gi1/0/1 5 5 errdisable Source Port ERRDISABLE
  Interfaceのステータス（すべてLinkUp）
  C9200L-1#sh int status
  Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
  Gi1/0/1 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
  (略)
  Gi1/0/48 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
  C9200L-2#sh int status
  Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
  Gi1/0/1 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
  (略)
  Gi1/0/48 connected 10 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree mode rapid-pvst
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect source-port
C9200L-1
C9200L-2
G1/0/48
G1/0/48
G1/0/1
G1/0/1
  Unmanaged Switch（HUB）とのDownlinkポートがSTP/RSTP/MST有効であれば、そのポートからBPDUを送受信するためLoopdetectではなくSTPでのBLK/FWDとなる
loopdetect
loopdetect 5
loopdetect source-port
STPによる
ブロッキング
STP非対応
スイッチ/ハブ
STP非対応
スイッチ/ハブ

## Slide 262: Private VLAN (PVLAN)
セカンダリ
隔離VLAN
（VLAN 101）
混合ポート
3.3 Basic L2 / L3
同じVLAN内のポートのブロードキャストドメインをL2で分割することのできるVLAN です。
PVLANは、1 つのプライマリVLANとそれに紐付く複数のセカンダリVLANで構成されます。
PVLAN ポートには、混合（Promiscuous）ポート、コミュニティ （Community）ポート、隔離（Isolated）ポートがあります。
各種ポート間の通信可否:
プライマリ VLAN （VLAN100）
プライベート VLAN ドメイン
サブドメイン
サブドメイン
セカンダリ
コミュニティVLAN
（VLAN 102）
コミュニティポート
隔離ポート
コミュニティポート
同士は通信可
セカンダリVLANと
混合ポート間は通信可
VLAN の種類 |  | ポートの種類 | 通信可否
プライマリ VLAN |  | 混合ポート | 混合ポート、 隔離ポート、コミュニティ ポートの全てと通信可
セカンダリ VLAN | 隔離VLAN | 隔離ポート | 混合ポートのみと通信可
 | コミュニティVLAN | コミュニティポート | 混合ポート 及び 同一コミュニティVLAN ID のポートと通信可
セカンダリ
隔離VLAN
（VLAN 101）
セカンダリVLAN間と
隔離ポート同士は
通信不可

## Slide 263: Private VLAN (PVLAN)
複数のスイッチで構成されるプライベートVLAN①
通常のトランクポート
プライベートVLANは、通常のVLANと同様に、複数のスイッチにまたがることができます。トランクポートは、プライベートVLANを他のVLANと同様に扱い、プライマリVLANとセカンダリVLANを隣接するスイッチに伝送します。
複数のスイッチでプライベートVLANを構成した場合、スイッチA（下図）の隔離ポートからのトラフィックが、スイッチB（下図）の隔離ポートに到達しません。
混合ポート
コミュニティポート
隔離ポート
ホストG
VLAN 103
VLAN100
ホストF
VLAN 102
ホストE
VLAN 101
VLAN100
トランクポート
スイッチA | スイッチB | 疎通性
VLAN 101 （ホストA,B） | VLAN 100 | あり
 | VLAN 101（ホストE） | なし
 | VLAN 102（ホストF） | なし
 | VLAN 103（ホストG） | なし
VLAN 102 （ホストC,D） | VLAN 100 | あり
 | VLAN 102（ホストF） | あり
 | VLAN 103（ホストG） | なし
スイッチA
スイッチB
ホストA ホストB
VLAN 101
ホストC ホストD
VLAN 102
3.3 Basic L2 / L3
※プライベートVLANは、VTP 1、2、3のトランスペアレントモードでサポートされています。VTP 3ではサーバモードでもプライベートVLANがサポートされています。 VTP 3を使用してサーバ・クライアントを設定した場合、サーバで設定したプライベートVLANはクライアントにも反映されます。
プライベートVLANで使用しているVLAN IDはその他、通常のVLANなどで使用不可

## Slide 264: Private VLAN (PVLAN)
複数のスイッチで構成されるプライベートVLAN②
隔離PVLANトランクポート
隔離PVLANトランクポートを使用して、PVLANをサポートしていないスイッチを接続することができます。
PVLANをサポートしていないスイッチのVLANを、隔離VLANとして扱うことができます。
混合ポート
コミュニティポート
隔離ポート
ホストA ホストB
VLAN 101
ホストC ホストD
VLAN 102
ホストE
VLAN 101
VLAN100
隔離PVLANトランクポート
スイッチA
スイッチA | スイッチB | 疎通性
VLAN 101 （ホストA,B） | VLAN 101（ホストE） | なし
 | その他のVLAN（ホストX） | なし
VLAN 102 （ホストC,D） | VLAN 101（ホストE） | なし
 | その他のVLAN（ホストX） | なし
スイッチB
ホストX
その他 VLAN
3.3 Basic L2 / L3
※ Catalyst 9kシリーズスイッチ（スイッチA）は、（混合ポートに着信した）パケットを隔離トランクポートへ転送する際、プライマリVLAN(VLAN100)のタグではなく、隔離VLANのタグ(VLAN101)で伝送されます。 パケットがPVLAN非対応スイッチに着信すると、宛先ホストのアクセスポートにブリッジすることができます。 ホストEから送信される上流方向のパケットは、非PVLANスイッチに送信され、VLAN101で着信します。そして、そのVLANタグ（VLAN101）でタグ付けされたパケットがトランクポートを介してスイッチAに伝送されます。スイッチAでは、VLAN101が隔離VLANとして設定されており、パケットは隔離ホストポートから来たかのように処理されます。
プライベートVLANで使用しているVLAN IDはその他、通常のVLANなどで使用不可

## Slide 265: Private VLAN (PVLAN)
複数のスイッチで構成されるプライベートVLAN③
隔離PVLANトランクポートの設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
Switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 100 101
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 1,100,104,105
(Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan xxx)
Switch# show interface GigabitEthernet1/0/2 switchport
<<<snip>>>
Name: Gi1/0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk secondary
Operational Mode: private-vlan trunk secondary
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: 1,100,104-105
Administrative private-vlan trunk associations:
100 (VLAN0100) 101 (VLAN0101)
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan:
100 (VLAN0100) 101 (VLAN0101)
Operational Normal VLANs: 1,104-105
Trunking VLANs Enabled: ALL
<<<snip>>>
隔離PVLANトランクポートの 設定確認
3.3 Basic L2 / L3
※ VLAN100 (プライマリVLAN), VLAN101 (セカンダリ, 隔離VLAN) VLAN1, 104, 105 (通常のVLAN)

## Slide 266: Private VLAN (PVLAN)
複数のスイッチで構成されるプライベートVLAN④
混合PVLANトランクポート
混合PVLANトランクポートは、通常は混合ポートを使用しているが、通常のVLANや複数のPVLANドメインなど、複数のVLANを伝送する必要がある
場合に使用します。PVLAN をサポートしていないルータを接続することができます。
この図では、Catalyst 9kシリーズスイッチが、PVLANドメインを、PVLANをサポートしていないアップストリームルータに接続しています。
混合ポート
コミュニティポート
隔離ポート
VLAN100
混合PVLANトランクポート
スイッチA
ルータB
ホストA ホストB
VLAN 101
ホストC ホストD
VLAN 102
3.3 Basic L2 / L3
※ ホスト1から送信される上流方向のパケットは、スイッチAに隔離VLAN(VLAN 101)で着信します。 このパケットがルータに向かう混合PVLANトランクポートにブリッジされると、プライマリVLAN（VLAN100）でタグ付けされ、ルータに設定された正しいサブインターフェースを使ってルーティングできるようになります。 下流方向のパケットは、混合ホストポートで受信したかのように、スイッチAのプライマリVLAN(VLAN 100)に混合PVLANトランクポートで受信されます。そして、そのパケットは、他のPVLANドメインと同様に宛先のホストにブリッジ接続されます。
プライベートVLANで使用しているVLAN IDはその他、通常のVLANなどで使用不可

## Slide 267: Private VLAN (PVLAN)
複数のスイッチで構成されるプライベートVLAN⑤
混合PVLANトランクポートの設定
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 100 101-103
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 1,100,104,105
(Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan xxx)
Switch# show interface GigabitEthernet1/0/2 switchport
<<<snip>>>
Name: Gi1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk promiscuous
Operational Mode: private-vlan trunk promiscuous
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 1
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: 1,100,104-105
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings:
100 (VLAN0100)
101 (VLAN0101)
102 (VLAN0102)
103 (VLAN0103)
Operational private-vlan:
100 (VLAN0100) 101 (VLAN0101) 102 (VLAN0102) 103 (VLAN0103)
Trunking VLANs Enabled: ALL
<<<snp>>>
混合PVLANトランクポートの 設定確認
3.3 Basic L2 / L3
※ VLAN100 (プライマリVLAN), VLAN101,102,103 (セカンダリVLAN) VLAN1, 104, 105 (通常のVLAN)

## Slide 268: Private VLAN (PVLAN)
プライベートVLANとユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャストトラフィック
ユニキャスト
通常のVLANでは、同じVLAN内の機器はL2レベルで通信できますが、異なるVLAN内の機器はL3レベルで通信する必要があります。
プライベートVLANでは、混合ポートはプライマリVLANに所属し、ホストポート（隔離ポート、コミュニティポート）はセカンダリVLANに所属します。
セカンダリVLANはプライマリVLANに関連付けられているため、これらのVLANのメンバーはレイヤー2レベルで相互に通信可能です。
ブロードキャスト
通常のVLANでは、ブロードキャストはそのVLAN内のすべてのポートに送信されます。
プライベートVLANでは、ブロードキャストを送信するポートに依存します。
  隔離ポートは、混合ポートまたはトランクポートにのみブロードキャストを送信
  コミュニティポートは、混合ポート、トランクポート、および同じコミュニティVLAN内のポートにブロードキャストを送信
  混合ポートは、プライベートVLAN内のすべてのポート（他の混合ポート、トランクポート、隔離ポート、コミュニティポート）にブロードキャストを送信
マルチキャスト
マルチキャストトラフィックは、プライベートVLANの境界を越えて、単一のコミュニティVLAN内でルーティングまたはブリッジングされます。
同じ隔離VLAN内のポート間や、異なるセカンダリVLAN内のポート間では転送されません。
プライベートVLANのマルチキャスト転送は以下をサポートしています。
  SenderはVLANの外側、ReceiverはVLANドメインの内側に存在
  SenderがVLANの内側、ReceiverがVLANドメインの外側に存在
  SenderとReceiverの両方が同じコミュニティVLAN に存在
3.3 Basic L2 / L3

## Slide 269: Private VLAN (PVLAN)
プライベートVLAN と SVI(Switch Virtual Interface)
SVI（Switch Virtual Interface）は、VLAN の L3 インタフェース（VLANインターフェイス）です。
L3機器は，プライマリVLANを介してのみプライベートVLANと通信し，セカンダリVLANを介しては通信しません。
SVIは，プライマリVLANに対してのみ設定でき、セカンダリVLANには設定できません。
セカンダリVLAN用のSVIは、そのVLANがセカンダリVLANとして構成されている間は無効化されます。
アクティブな SVI を持つ VLAN をセカンダリ VLAN として設定しようとした場合、SVI を無効にするまで設定はできません。
SVI がレイヤ 3 にマッピングされていない場合は、SVI は作成されますが、自動的にシャットダウンされます。
プライマリ VLAN がセカンダリ VLAN に関連付けられ、マッピングされると、プライマリ VLAN での設定がセカンダリ VLAN の SVI に伝搬されます。
例えば、プライマリVLANのSVIにIPサブネットを割り当てた場合、このサブネットはプライベートVLAN全体のIPサブネットアドレスとなります。
*Apr 16 2021 20:06:07.061 JST: %PV-6-PV_SVI_DOWN: Vlan 101's interface remains down because this vlan is a secondary vlan.
3.3 Basic L2 / L3

## Slide 270: Private VLAN (PVLAN)
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
102 b4de.315f.1e00 DYNAMIC pv Gi1/0/8
102 ****.****.**** DYNAMIC Gi1/0/6
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
101 b4de.315f.1e00 DYNAMIC pv Gi1/0/8
101 ****.****.**** BLOCKED Gi1/0/4
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
100 b4de.315f.1e00 DYNAMIC Gi1/0/8
100 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/6
100 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/4
3.3 Basic L2 / L3
プライマリVLANのMACアドレス学習と通信
プライマリVLAN （VLAN100)
隔離VLAN （VLAN101)
コミュニティVLAN （VLAN102)
b4de.315f.1e00
プライマリVLANに接続された機器のMACアドレスは動的に学習され、VLAN100のMac Address Tableに掲載される
学習されたMACアドレスは セカンダリ(隔離/コミュニティ) VLANのMac Address Tableに コピーされる (コピーされた エントリはpvとマーク)
To: b4de.315f.1e00
To: b4de.315f.1e00
コピーされたMACアドレスを参照して、宛先ポートへ転送される
コピーされたMACアドレスを参照して、宛先ポートへ転送される
プライマリVLAN接続された機器の
MACアドレスの学習
プライマリVLANに接続された機器への通信
To: b4de.315f.1e00
MACアドレスを参照して、 宛先ポートへ転送される
※ MACアドレスをスタティックに記載しても同じ動作となる

## Slide 271: Private VLAN (PVLAN)
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
102 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/8
102 b4de.315f.1e74 DYNAMIC Gi1/0/6
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
101 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/8
101 ****.****.**** BLOCKED Gi1/0/4
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
100 ****.****.**** DYNAMIC Gi1/0/8
100 b4de.315f.1e74 DYNAMIC pv Gi1/0/6
100 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/4
3.3 Basic L2 / L3
コミュニティVLANのMACアドレス学習と通信
プライマリVLAN （VLAN100)
隔離VLAN （VLAN101)
コミュニティVLAN （VLAN102)
b4de.315f.1e74
コミュニティVLANに接続された機器のMACアドレスは動的に学習され、VLAN102のMac Address Tableに掲載される
学習されたMACアドレスはプライマリVLANのMac Address Tableにコピーされる (コピーされた エントリはpvとマーク)
To: b4de.315f.1e74
To: b4de.315f.1e74
コピーされたMACアドレスを 参照して、宛先ポートへ転送される
MACアドレスがコピーされて いないため、転送されない
コミュニティVLAN接続された機器の
MACアドレスの学習
コミュニティVLANに接続された機器への通信
(同じコミュニティVLAN)
MACアドレスを参照して、
宛先ポートへ転送される
(異なるコミュニティVLANの場合)
MACアドレスがコピーされていないため、転送されない
隔離VLANや、他のVLAN IDのコミュニティVLANには MACアドレスはコピーされない
×
To: b4de.315f.1e74
※ MACアドレスをスタティックに記載しても同じ動作となる

## Slide 272: Private VLAN (PVLAN)
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
102 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/8
102 ****.****.**** DYNAMIC Gi1/0/6
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
101 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/8
101 b4de.315f.4801 BLOCKED Gi1/0/4
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
100 ****.****.**** DYNAMIC Gi1/0/8
100 ****.****.**** DYNAMIC pv Gi1/0/6
100 b4de.315f.4801 DYNAMIC pv Gi1/0/4
3.3 Basic L2 / L3
プライマリVLAN （VLAN100)
隔離VLAN （VLAN101)
コミュニティVLAN （VLAN102)
b4de.315f.4801
隔離VLANに接続された機器のMACアドレスは動的に 学習され、VLAN101のMac Address Tableに掲載されるが、BLOCKEDとマークされる
学習されたMACアドレスはプライマリVLANのMac Address Tableにコピーされる (コピーされたエントリはpvとマーク) (BLOCKEDにはならない)
To: b4de.315f.4801
To: b4de.315f.4801
コピーされたMACアドレスを参照して、宛先ポートへ転送される
BLOCKEDとマークされているため、同一VLANであっても宛先ポートへは転送されない
隔離VLAN接続された機器の
MACアドレスの学習
隔離VLANに接続された機器への通信
MACアドレスがコピーされて
いないため、転送されない
コミュニティVLANには MACアドレスはコピーされない
×
To: b4de.315f.4801
※ MACアドレスをスタティックに記載しても同じ動作となる
隔離VLANのMACアドレス学習と通信

## Slide 273: Private VLAN (PVLAN)
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
102 b4de.315f.1e00 DYNAMIC pv Gi1/0/8
102 b4de.315f.1e74 DYNAMIC Gi1/0/6
102 b4de.315f.4800 DYNAMIC Gi1/0/5
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
101 b4de.315f.1e00 DYNAMIC pv Gi1/0/8
101 b4de.315f.4801 BLOCKED Gi1/0/4
101 b4de.315f.4874 BLOCKED Gi1/0/3
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
100 b4de.315f.1e00 DYNAMIC Gi1/0/8
100 b4de.315f.1e74 DYNAMIC pv Gi1/0/6
100 b4de.315f.4800 DYNAMIC pv Gi1/0/5
100 b4de.315f.4801 DYNAMIC pv Gi1/0/4
100 b4de.315f.4874 DYNAMIC pv Gi1/0/3
3.3 Basic L2 / L3
MACアドレスの学習例
セカンダリ
隔離VLAN
（VLAN 101）
混合ポート
プライベート VLAN ドメイン
サブドメイン
サブドメイン
セカンダリ
コミュニティVLAN
（VLAN 102）
コミュニティポート
隔離ポート
セカンダリ
隔離VLAN
（VLAN 101）
プライマリ VLAN （VLAN100）
G1/0/8
隔離VLANで学習したMac アドレスはBLOCKEDとなる  隔離VLAN内の通信不可
プライマリVLANからはどの セカンダリVLANへも通信可能
プライマリVLANへの通信は可能
他のセカンダリVLANのMacアドレスは学習しない
G1/0/3
G1/0/4
G1/0/5
G1/0/6

## Slide 274: Cisco Catalyst 9000 の Private VLAN
 |  | 9200L | 9200 | 9300L | 9300 | 9400 | 9500 9500-H | 9600
PVLAN | サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | ライセンス | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Advantage
PVLAN on Trunks | サポート | × | × | × | ○* | ○* | ○* | ○*
 | ライセンス |  |  |  | Network Essentials | Network Essentials | Network Essentials | Network Advantage
3.3 Basic L2 / L3
* 17.3.1以降でサポート

## Slide 275: 3.4 QoS
275
QoS
Policing
DTS
WRED
H-QoS
Auto-QoS

## Slide 276: QoS はなぜ必要か
バーストから重要なトラフィックを守りたい 時々ビデオ会議の画像がブレる / WAN 越しの業務通信で再送が発生している
遅延に敏感なアプリケーションを優先させたい Voice / Video / Collaboration App etc…
新しいアプリケーション、業務システムにすぐ対応したい Campus LAN / DC LAN で柔軟にマーキングで対応。WAN Edge で柔軟に帯域を調整
とにかく重要なトラフィックのパケットを落としたくない (TCP/IP はベスト エフォートを前提と作られた)
3.4 QoS

## Slide 277: QoS の基本シーケンス
3.4 QoS
分類
Classification
トラフィックを識別して、クラスごとに分類します
キューイング
スケジューリング
Queueing &
Scheduling
マーキングに応じてトラフィックを保障したり、順位付けをします
マーキング
Marking
ビジネス ポリシーや振る舞いからトラフィックにマーキングを 行います
ポリシング
Policing
異常なトラフィックを
破棄し、ネットワークの 整合性を確保します
シェーピング
ポリシング
Shaping/
Policing
最終的な流量制限を行います

## Slide 278: 各階層における QoS の設定例
3.4 QoS
信頼されない端末:
ポートは明示的に Untrust に設定する
(オプション) マーキング and / or ポリシング
キューイング
条件付きで信頼される端末
Trust-CoS / DSCP コマンドにより、条件付きでマーキングを信頼する
(オプション) マーキング and / or ポリシング
キューイング
信頼されるポート
パケットのマーキングを信頼する
(Cisco Catalyst 9000 シリーズはデフォルトで)
キューイング
Core
Distribution
Access

## Slide 279: Cisco Catalyst 9000 シリーズ QoS 設定イメージ
MQC は、以下のコンポーネントから構成されます。
  class-map ー マッチ基準に基づいてフローをクラスとして特定
  policy-map ー クラスごとに実施されるポリシー アクションを特定
  service-policy ー あるインターフェイスのある方向に適用される特定の policy-map
Modular QoS Command Line Interface (MQC)
3.4 QoS
Cisco Catalyst 9000 シリーズおよびその他の IOS-XE デバイスでは、共通のスタイルでコンフィグが可能です。
特徴
・ASIC が新しくなったため(UADP 2.0, 3.0 etc)、バッファ容量も含めスケールが向上している。
・Cisco Catalyst 2960 との比較すると、QoS のベースが MQC ベースに変更されており、従来の IOS ルータのような操作感で設定が可能

## Slide 280: MQC コンポーネント
トラフィックの分類
  “class-map”
  トラフィックを分類し、クラスに適用
QoS ポリシーの定義
  “policy-map”
  各クラスにポリシーを適用
  各クラスごとにトラフィックの処理を定義
QoS ポリシーを論理および物理インターフェイスに適用
  “service-policy”
  QoS ポリシー適用先
class-map match-all VOIP
match ip dscp 40
class-map match-all BUS
match ip dscp 32
!
!
policy-map QoS-POLICY
class VOIP
priority percent 25
class BUS
bandwidth remaining percent 90
!
!
interface g1/0/1
service-policy output DIFFSERV_POLICY
3.4 QoS

## Slide 281: マーキング 設定例 条件付き信頼ポート
Trust Device コマンドを使うことで、特定のデバイスがつけるマーキングだけを信頼可能です。
※ 同時に複数のデバイスを信頼できません
interface GigabitEthernet 1/0/1 trust device cisco-phone [or] trust device cts [or] trust device ip-camera [or] trust device media-player
interface GigabitEthernet 1/0/1 trust device cisco-phone service-policy input CISCO-IPPHONE
デバイスが検出されない場合 Untrust モードに移行します。
アップリンクはデフォルトの Trust 状態で問題ありません。
3.4 QoS
Conditional Trust (CDPネゴシエーション)

## Slide 282: マーキング 設定例 クラスベース Static マーキング
policy-map MARKING-POLICY
class VOIP
set dscp ef
class MULTIMEDIA-CONFERENCING
set dscp af41
class SIGNALING
set dscp cs3
class TRANSACTIONAL-DATA
set dscp af21
class BULK-DATA
set dscp af11
class SCAVENGER
set dscp cs1
class default
set dscp default
(config)#policy-map QoS
(config-pmap)#class Important
(config-pmap-c)#set ?
cos Set IEEE 802.1Q/ISL class of service/user priority
dscp Set DSCP in IP(v4) and IPv6 packets
ip Set IP specific values
mpls Set MPLS specific values
precedence Set precedence in IP(v4) and IPv6 packets
qos-group Set QoS Group
Packet ヘッダのマーキング
  CoS – L2 header
  DSCP – L3 header
  IP Precedence – L3 header
  MPLS – MPLS Label
その他のマーキング情報
  QoS-group (Ingress only)
  ※筐体内でのみ有効
3.4 QoS

## Slide 283: マーキング 設定例 Table Map を利用した条件付きマーキング
Table Map mapx
from 40 to 0
default copy
!
Policy Map flow
Class flow
set cos dscp table mapx
Table Map mapx
from 5 to 0
default copy
!
Policy Map flow
Class flow
set dscp cos table mapx
Table Map マーキング (DSCP>COS)
Table Map マーキング (COS>DSCP)
COS 5
DSCP 40
Payload
COS 0
DSCP 40
Payload
COS 5
DSCP 40
Payload
COS 5
DSCP 0
Payload
CoS5ならDSCP0にset
DSCP40ならCoS0にset
※CoS to CoS や DSCP to DSCP も可能です
3.4 QoS

## Slide 284: パケットの分類 ( Classification )
  DSCP
  CoS – Layer 2
  IP Precedence
  VLAN
  MPLS
  QoS-group(内部ラベル)
  Class-mapdir flash:
  ACL
    IPV4 ACL
    IPV6 ACL
    MAC ACL
C9200-2(config-cmap)#match ?
access-group Access group
cos IEEE 802.1Q/ISL class of service/user priority values
dscp Match DSCP in IPv4 and IPv6 packets
group-object Match object-group
ip IP specific values
mpls Multi Protocol Label Switching specific values
precedence Match Precedence in IPv4 and IPv6 packets
protocol Protocol
qos-group Qos-group
vlan VLANs to match
以下のマーキングをもとにパケットを分類
3.4 QoS

## Slide 285: 分類 ( Classification ) 設定例 1
access-list 101 permit ip host 12.4.1.1 host 15.2.1.1
class-map acl-101
description match on access-list 101
match access-group 101
class-map cos
match cos 3 4 5
class-map dscp
match dscp af21 af22 af23
Layer 2 CoS ベースの Classification
Layer 3 DSCP ベースの Classification
ACL ベースの Classification
3.4 QoS

## Slide 286: 分類 ( Classification ) 設定例 2
class-map VVLAN
match vlan 110
class-map DVLAN
match vlan 10
3.4 QoS
class-map prec2
match ip precedence 2
class-map ef
match ip dscp ef
class-map child
match ip precedence 2
class-map parent
match class child
VLAN ID ベースの Classification
DSCP/Precedence ベースの Classification
階層型 Classification

## Slide 287: 分類 ( Classification ) 設定例 3
class-map voice-interface-1
match ip precedence 5
policy-map input-interface-1
class voice-interface-1
set qos-group 10
class-map voice
match qos-group 10
policy-map output-interface
class voice
police 256000
QoS Group ベースの Classification
Police
IP Prec 5
set qos-group 10
match qos-group
※ QoS グループはデバイス内のみで有効なマーキングです
3.4 QoS

## Slide 288: Cisco Catalyst 9000 シリーズ ポリシングの実装
ポートや VLAN 上で指定したトラフィックに対して帯域制御、流量確認を行う機能です。
  指定した流量を超えた場合は優先度を変更したり、破棄することができます。
  ※ マークダウンは cos2cos、prec2prec、dscp2dscp のみ可能です。
シングル レートとデュアル レートに対応しています。
有線ポートでは、ポリシーごとに最大 63 のポリサーに対応しています。
Ingress と Egress で利用可能です。
3.4 QoS

## Slide 289: 2Rate 3Color ポリシングの概要
時間
レート
CIR
PIR
Conform
Exceed
Violate
破棄
マークダウン
(帯域が空いていれば送信)
転送
....
1秒
1秒
20Mbps
30Mbps
3.4 QoS

## Slide 290: ポリシング設定例
policy-map MARKING&POLICING
class VVLAN-VOIP
set dscp ef
police 128k
conform-action transmit
exceed-action drop
class VVLAN-SIGNALING
set dscp cs3
police 32k
conform-action transmit
exceed-action drop
class MULTIMEDIA-CONFERENCING
set dscp af41
police 5m
conform-action transmit
exceed-action drop
class SIGNALING
set dscp cs3
police 32k
conform-action transmit
exceed-action drop
…
…[continued]
class TRANSACTIONAL-DATA
set dscp af21
police 10m
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table TABLE-MAP
class BULK-DATA
set dscp af11
police 10m
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table TABLE-MAP
class SCAVENGER
set dscp cs1
police 10m
conform-action transmit
exceed-action drop
class class-default
set dscp default
police 10m
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table TABLE-MAP
table-map TABLE-MAP
map from 0 to 8
map from 10 to 8
map from 18 to 8
3.4 QoS
超過トラフィックは Drop もしくはリマークも可能です
Table-map は複数のクラスで利用可能です
ポリサー ベースのマークダウン はテーブル マップを使用する場合のみサポートします
※exceed-action set-dscp-transmit af21など、設定は入るが動作しないので注意が必要です。Table-Mapをご利用ください

## Slide 291: ポリシーの詳細情報
Switch#sh policy-map interface tenGigabitEthernet1/0/3
TenGigabitEthernet1/0/3
Service-policy input: dscp
Class-map: dscp46 (match-all)
61531 packets
Match: dscp ef (46)
police:
rate 10 %
rate 100000000 bps, burst 3125000 bytes
conformed 61538000 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 1242000 bps, exceeded 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
5 packets
  ポート単位で QoS ポリシーの詳細情報を確認できます。
  Class-map にヒットしたパケットのカウンタや、 Conform / Exceed / Violate したパケットのカウンタ確認できます。
  設定したポリシング レートとバースト レートになっているか、チェックしてください。
3.4 QoS

## Slide 292: Cisco Catalyst 9000 シリーズ2P6Q3Tキューイング モデル
BWR =
Bandwidth
Remaining
WTD =
Weighted
Tail
Drop
PQ Level 2 (20%)
Network Management
Signaling
Realtime Interactive
Transactional Data
Multimedia Conferencing
Bulk Data
AF2
CS3
CS4
AF4
CS2
AF1
Scavenger
CS1
Best Effort
DF
Multimedia Streaming
AF3
Broadcast Video
VoIP
Application
CS5
EF
Internetwork Control
CS6
DSCP
Network Control
(CS7)
2P6Q3T
PQ Level 1 (10%)
EF
CS5
CS4
Q6
(BWR 10%)
CS7 & CS6
CS3 & CS2
Q5
(BWR 10% + WTD)
Q4
(BWR 10% + DSCP-Based WTD)
Q3
(BWR 10% + DSCP-Based WTD)
Q2
(BWR 5% + DSCP-Based WTD)
Q1 (BWR 25%)
DF
AF1
CS1
AF2
AF3
AF4
※ Cisco Catalyst 3650/3850 シリーズも同様のモデルを持ちます
3.4 QoS

## Slide 293: Cisco Catalyst 9200 シリーズ UADP 2.0 Mini バッファ サイズ
4MB Egress
Packets to Egress Port Queues
0.2MB-0.54MB From Stack
Packets from the Stack And Locally Switched Packets
0.9MB
Packet Holding Buffer
0.12MB-0.4MB Ingress
Packets going to Stack
per ASIC 6 MB
3.4 QoS

## Slide 294: Cisco Catalyst 9300 シリーズ UADP 2.0バッファ サイズ
5MB Egress
Packets to Egress Port Queues
1.0MB-1.75MB From Stack
Packets from the Stack And Locally Switched Packets
0.75MB
Packet Holding Buffer
0.5MB-1MB Ingress
Packets going to Stack
per ASIC 16 MB
per Core 8 MB
3.4 QoS

## Slide 295: Cisco Catalyst 9400 / 9500 シリーズ UADP 2.0 XL バッファ サイズ
10MB Egress
Packets to Egress Port Queues
1.5MB-3.5MB From Stack
Packets from the Stack And Locally Switched Packets
1.5MB
Packet Holding Buffer
0.4MB-1.5MB Ingress
Packets going to Stack
per ASIC 32 MB
per Core 16 MB
3.4 QoS

## Slide 296: Cisco Catalyst 9500-H UADP 3.0 バッファ サイズ
計36MBの単一バッファを入出力データで共有
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | 5th Qtr
Sales | 27 | 3 | 2.6 | 2 | 1.4
EGRESS(AQM)
27 MB
COMMON
STACK(SQS)
TEMPORARY
INGRESS(IQS)
1.4MB
2MB
2.6MB
3MB
3.4 QoS

## Slide 297: バッファ割り当ての自動調整 Dynamic Threshold and Scaling(DTS)
Switch
バッファ リソースを公平かつ効率的に割り当てる機能として、DTS というアルゴリズムが自動で適用されます。
輻輳が発生すると、グローバル / ポート リソースの占有に基づいて、着信データに共有バッファ (ソフトバッファ) が柔軟に割り当てられます。
共有バッファの最大値はグローバル設定変更で拡張可能です。(後述)
Port 1
Dynamic Shared Pool (DTA based)
Port N
Port 2
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
3.4 QoS

## Slide 298: DTS の用語と仕組み
各キューのソフト バッファ 最大値（設定変更可能）
各キューで利用できる共有ソフト バッファはその利用量に応じてダイナミックに全体量が調整されます
SoftMin – ポートに与えられる最小の Shared バッファ
SoftMax – 共有プールから利用できる Shared バッファ容量の最大値
Port Soft Start – Softmax が減少し始める瞬間
Port Soft End – Softmin と Softmax が同等になる瞬間
バーストの
最大許容量
Buffer Threshold
ソフト バッファの利用割合
75% Port Soft Start
100% Port Soft End
Dedicated for fairness
SoftMax
SoftMin
3.4 QoS
Notes: The default

## Slide 299: Cisco Catalyst 9200 シリーズ デフォルト状態での DTS
Buffer Threshold
100% Port Soft End
SoftMax
SoftMin
C9200#show platform hardware fed switch 1 qos queue config interface g1/0/1
DATA Port:4 GPN:1 AFD:Disabled FlatAFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 32 - 39
DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 732
----------------------------------------------------------
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
----- -------- -------- -------- -------- ---------
0 1 5 81 8 324 31 313 0 0 4 976
1 1 4 0 9 488 31 472 8 122 4 976
2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
4 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
6 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
ソフト バッファの利用割合
バーストの
最大許容量
75% Port Soft Start
3.4 QoS
Notes: The default

## Slide 300: Queueing 設定イメージ
Priority
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
S
R
R
(config)#policy-map QoS
(config-pmap)#class Important
(config-pmap-c)#?
priority XXX
bandwidth XXX
shape XXX
(config)#policy-map QoS
(config-pmap)#class Important
(config-pmap-c)#?
queue-buffers ratio XXX
(config)#policy-map QoS
(config-pmap)#class Important
(config-pmap-c)#?
queue-limit cos/dscp <value> percent
Weight 3
Weight 4
Weight 2
Weight 2
Weight 2
Weight 2
Weight 2
Priority
T0
T1
T2
Queue size
WTD Thresholds
Weight
3.4 QoS

## Slide 301: Queueing 設定例
Front Panel Port
PQ1
PQ2
Q7
Q3
DTS
AF13 (80%)
AF12 (90%)
AF11 (100%)
SoftMin
policy-map 2P6Q3T class PRIORITY-QUEUE priority level 1 police rate percent 10 class VIDEO-PRIORITY-QUEUE priority level 2 police rate percent 20 class DATA-QUEUE bandwidth remaining percent <number> queue-buffers ratio <number> queue-limit dscp values af13 cs1 percent 80 queue-limit dscp values af12 percent 90 queue-limit dscp values af11 percent 100 class class-default
interface <type> <index> service-policy output 2P6Q3T
3.4 QoS
PQ1 を定義
PQ2 を定義
WTD の閾値を指定
Buffer Size を調整

## Slide 302: Queue - Buffers Ratio キュー サイズの指定
各キューに割り当てるバッファ量を設定できます。
ポリシー内で queue-buffer ratio <=100% に設定する必要があります。
100% 未満で設定した場合、残りのバッファは各キューに均等に割り当てられます。
Non-PQ で 100% 全て占有すると重要なトラフィックをドロップする可能性があるため注意が必要です。
有線ポート / 無線ポート共にサポートしています。
クラス内部に ”bandwidth”, “Shape”, “priority” の設定が必須です。
policy-map 2P6Q3T class PRIORITY-QUEUE
queue-buffers ratio 5
class VIDEO-PRIORITY-QUEUE
queue-buffers ratio 10
class DATA-QUEUE
queue-buffers ratio 35
class class-default queue-buffers ratio 45 ->Total is 5 + 10 + 35 + 45 = 100 %
Queue size
3.4 QoS

## Slide 303: Queue - Limit
Weighted Tail Drop (WTD)
Policy-map port_queue_threshold
Class dscp-1-2-3-4 (20,90,100)
Bandwidth percent 20
Queue-limit dscp 1 percent 80
Queue-limit dscp 2 percent 80
Queue-limit dscp 3 percent 90
Queue-limit dscp 4 percent 100
T2 (400% of 100% X queue size )
Q1
T1
Queue X size 100%
T0
T2
T1 (90% of T2)
T0 (80% of T2)
WTD Thresholds
3.4 QoS
WTD はフレーム内の QoS ラベルを使用してそれぞれ異なる閾値を適用できます。
各キューで DSCP、COS に応じて 3 つまで閾値を指定できます。※閾値が1~2個の場合後述
ソフトバッファを考慮し、割り当てられたバッファサイズの 4 倍に閾値が設定されます。

## Slide 304: Queue - Limit
Cisco Catalyst 9000 シリーズは WTD Threshold の数が 1 つ、または 2 つの時に以下のように動作します。
Policy-map port_queue_threshold
Class dscp-1-2-3
Bandwidth percent 20
Queue-limit dscp 1 percent X
Queue-limit dscp 2 percent X
Queue-limit dscp 3 percent Y
2つの閾値を設定した例
Policy-map port_queue_threshold
Class dscp-1-2
Bandwidth percent 20
Queue-limit dscp 1 percent Z
Queue-limit dscp 2 percent Z
単一の閾値を設定した例
T2 (400% of 100% queue size )
T1 (Y% of T2)
T0 (X% of T2)
Z>=90%
T2 (400%)
T1 (Z% of T2)
T0 (80% of T2)
Z<90%
T2 (400%)
T1 (90% of T2)
T0 (Z% of T2)
3.4 QoS
Weighted Tail Drop (WTD)

## Slide 305: 初期状態のキュー
3.4 QoS
C9200#show platform hardware fed switch 1 qos queue config interface g1/0/1
DATA Port:4 GPN:1 AFD:Disabled FlatAFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 32 - 39
DrainFast:Disabled PortSoftStart:4 - 732
----------------------------------------------------------
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
----- -------- -------- -------- -------- ---------
0 1 5 81 8 324 31 313 0 0 4 976
1 1 4 0 9 488 31 472 8 122 4 976
2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
4 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
6 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 4 976
Priority Shaped/shared weight shaping_step sharpedWeight
-------- ------------- ------ ------------ -------------
0 0 Shared 50 0 0
1 0 Shared 75 0 0
2 0 Shared 10000 0 0
3 0 Shared 10000 0 0
4 0 Shared 10000 0 0
5 0 Shared 10000 0 0
6 0 Shared 10000 0 0
7 0 Shared 10000 0 0
Weight0 Max_Th0 Min_Th0 Weigth1 Max_Th1 Min_Th1 Weight2 Max_Th2 Min_Th2
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
0 0 322 0 0 360 0 0 405 0
1 0 388 0 0 434 0 0 488 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デフォルトは Q0 と Q1 の 2 つのキューが動作します。
  Q0：コントロールパケットを処理
  Q1：データパケットを処理
Q0 は 81 のハード バッファを占有し
ソフト バッファが最大 81*4=324 割り当てられます
Q1 はハード バッファを持たず
ソフト バッファが 122 割り当てられます
最大ソフト バッファは 122*4=488
Q0T2: 81+324 = 405
(Hardmax + Softmax)
Q1T2: 488(Softmax)

## Slide 306: Softmax Buffer の拡張
qos queue-softmax-multiplier <100 – 1200>
C9200#show platform hardware fed switch 1 qos queue config interface g1/0/1
DATA Port:4 GPN:1 AFD:Disabled FlatAFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 32 - 39
DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 732
----------------------------------------------------------
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
----- -------- -------- -------- -------- ---------
0 1 5 81 7 324 31 313 0 0 3 976
1 1 4 0 8 488 31 472 8 122 3 976
2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
4 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
6 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 976
Weight0 Max_Th0 Min_Th0 Weigth1 Max_Th1 Min_Th1 Weight2 Max_Th2 Min_Th2
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
0 0 322 0 0 360 0 0 405 0
1 0 388 0 0 434 0 0 488 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C9200#show platform hardware fed switch 1 qos queue config interface g1/0/1
DATA Port:4 GPN:1 AFD:Disabled FlatAFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 32 - 39
DrainFast:Disabled PortSoftStart:2 - 7320
----------------------------------------------------------
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
----- -------- -------- -------- -------- ---------
0 1 5 81 6 3240 3 303 0 0 5 9760
1 1 4 0 11 4880 3 457 1 152 5 9760
2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
4 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
6 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 9760
Weight0 Max_Th0 Min_Th0 Weigth1 Max_Th1 Min_Th1 Weight2 Max_Th2 Min_Th2
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
0 0 2646 0 0 2957 0 0 3321 0
1 0 3888 0 0 4346 0 0 4880 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PQ1 以外のキューが利用できるソフト バッファの最大値を拡張できます(デフォルト値は100%)
Default
1000%
3.4 QoS
※C9500-High Performanceモデルは16.11よりサポート

## Slide 307: サンプル ポリシー設定後のキュー
3.4 QoS
policy-map p1
class AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue
priority level 1 percent 30
class AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue
bandwidth percent 10
queue-buffers ratio 10
queue-limit dscp cs2 percent 80
queue-limit dscp cs3 percent 90
queue-limit dscp cs6 percent 90
queue-limit dscp cs7 percent 100
class AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue
bandwidth percent 25
queue-buffers ratio 40
class AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue
bandwidth percent 10
queue-buffers ratio 10
class class-default
bandwidth percent 25
queue-buffers ratio 25
!
class-Map match-any AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue
Match dscp cs4 cs5 ef
Match cos 5
class-Map match-any AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue
Match dscp cs2 cs3 cs6 cs7
Match cos 3
class-Map match-any AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue
Match dscp af21 af22 af23
Match cos 2
class-Map match-any AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue
Match dscp af31 af32 af33
C9200#sh platform hardware fed switch 1 qos queue config interface g1/0/1
DATA Port:4 GPN:1 AFD:Disabled FlatAFD:Disabled QoSMap:0 HW Queues: 32 - 39
DrainFast:Disabled PortSoftStart:3 - 486
----------------------------------------------------------
DTS Hardmax Softmax PortSMin GlblSMin PortStEnd
----- -------- -------- -------- -------- ---------
0 1 7 30 7 30 0 0 0 0 3 648
1 1 4 0 11 78 32 78 8 19 3 648
2 1 4 0 8 324 31 313 8 81 3 648
3 1 4 0 12 80 31 77 8 20 3 648
4 1 4 0 13 204 31 197 8 51 3 648
5 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 648
6 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 648
7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 3 648
Priority Shaped/shared weight shaping_step sharpedWeight
-------- ------------- ------ ------------ -------------
0 1 Shaped 850 255 0
1 7 Shared 125 0 0
2 7 Shared 50 0 0
3 7 Shared 125 0 0
4 7 Shared 50 0 0
5 0 Shared 10000 0 0
6 0 Shared 10000 0 0
7 0 Shared 10000 0 0
Weight0 Max_Th0 Min_Th0 Weigth1 Max_Th1 Min_Th1 Weight2 Max_Th2 Min_Th2
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
0 0 47 0 0 53 0 0 60 0
1 0 62 0 0 69 0 0 78 0
2 0 258 0 0 288 0 0 324 0
3 0 63 0 0 71 0 0 80 0
4 0 162 0 0 181 0 0 204 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q0T2 = 30+30
Q1T2 = 78(Softmax)
Q1T1 = 78*90%
Q1T0 = 78*80%
GblsMin=SoftMin
SoftMax = GblsMin*4
Buffer Ratio 10
Buffer Ratio 40
Buffer Ratio 25
3.4 QoS

## Slide 308: キューイング トラブルシュート
Egress DATA Queue Mapping - Asic/Core/Port: 0/0/5
===============================================================================
Label Q Threshold VQ | Label Q Threshold VQ | Label Q Threshold VQ
===== === ========= === | ===== === ========= === | ===== === ========= ===
0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 0
3 1 2 0 4 1 2 0 5 1 2 0
6 1 2 0 7 1 2 0 8 1 2 0
9 1 2 0 10 1 2 0 11 1 2 0
12 1 2 0 13 1 2 0 14 1 2 0
Label を下の表からマーキングやヘッダ情報に変換し、Queue と Threshold のマッピングを確認できます。
3.4 QoS
show platform hardware fed switch active qos queue label2qmap qmap-egress-data interface <port>
Label Range | Packet Value Reading | Calculate
1 – 64 | DSCP | Label – 1 = DSCP
65 – 72 | CoS | Label – 65 = CoS
73 – 80 | UP Wireless | Label – 73 = UP W
81 – 88 | IP Precedence | Label – 81 = IP Prec
89 – 96 | MPLS EXP | Label – 89 = EXP
97 – 127 | QoS Group | Label – 97 = QoS Grp
128-129 | Control | Internal
130 – 133 | CPP | Control Policing
0, 134 and above | Not Used | Internal

## Slide 309: 輻輳回避アルゴリズム
Tail Drop （TD）
  Queue を溢れたものから破棄します。
Weighted Tail Drop （WTD）
  1 つの Queue の中で優先度ごとに複数の Threshold （しきい値） を決め、それぞれの Threshold を超えたものから破棄します。
Weighted Random Early Detection （WRED）
  1 つの Queue の中で優先度ごとに複数の Threshold （しきい値） を決め、それぞれの Threshold によりランダムにパケット を破棄します。
Threshold 2
（CoS 2,3）
Threshold 1
（CoS 0,1）
破棄確率
100%
50%
Threshold 1
（CoS 0,1）
Threshold 2
（CoS 2,3）
WTD （TD）
WRED
Queue
の深さ
3.4 QoS

## Slide 310: WRED の動作
AF13 Min WRED Threshold:
ランダムに AF13 パケットを廃棄し始める
AF12 Minimum WRED Threshold:
ランダムに AF12 パケットを廃棄し始める
AF11 Minimum WRED Threshold:
ランダムに AF11 パケットを廃棄し始める
優先度ベースでパケットをランダムにドロップすることで、TCP アプリを実行するホストに対して再送を促し、輻輳回避を実現する機能です。
※この図の例では AF11, AF12, AF13 の Maximum WRED Thresholds がキューの最後 （100%） になっています。
Front
of
Queue
Tail
of
Queue
パケット フロー
3.4 QoS

## Slide 311: Cisco Catalyst 9200 シリーズ WRED 設定例
Scheduler 8q3t 1p7q3t 2p6q3t
(P)Q0
Any 4 Queue WRED
*PQ 以外
(P)Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
DSCP 10 (drop probability)
policy-map 2P6Q3T class PRIORITY-QUEUE priority level 1 class VIDEO-PRIORITY-QUEUE priority level 2 class DATA-QUEUE bandwidth remaining percent <number> queue-buffers ratio <number> random-detect dscp-based random-detect dscp af21 percent 60 80
interface <type> <index> service-policy output 2P6Q3T
3.4 QoS
PQ は WRED 設定不可
DSCP ベースの WRED 有効化
DSCP AF21 の WRED Threshold を
Min60%、Max80に設定

## Slide 312: 階層型 QoS (H-QoS)
複数のポリシー レベルで QoS 動作を指定して、より細かい粒度でのトラフィック管理を可能にします。
2 レベル入れ子構造のトラフィックポリシーを作成しインターフェイスに適用します。
  Classification/Marking
  Policing
  Shaping
親クラスでポリシングを指定した場合、子クラスでキューイング （priority/BW/Shaping）はできません。
  親クラスでのポリシング時は子クラスでマーキング アクションのみサポート。
同じ QoS アクションは親クラスと子クラスで指定できません（ただし Shaping を除く）
  2 クラスシェーピングをする場合、親クラスではその他のアクションは指定できない。
WRED は子ポリシーで指定可能 （親ポリシーでは指定不可）
3.4 QoS
Notes: https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11212504

## Slide 313: H-QoS ユースケース
Port
PQ1 – VOICE
Q2 – C1
Q3 – C2
Q4 – C3
Parent Shaper 10 %
Policer
CHILD
PARENT
親クラスで 10% に絞り、子クラスにて Rate 20% で PQ をポリシングします。
子クラスでは 1 または 2 の Priority Queue を指定可能。
親クラスでのシェーピングは Class-Default のみが実施します。
policy-map PARENT class class-default shape average percent 10 service-policy CHILD
policy-map CHILD class VOICE priority level 1 police rate percent 20 class C1 bandwidth remaining percent 10 class C2 bandwidth remaining percent 20 class C3 bandwidth remaining percent 70
2 レベル帯域制限 （ポート シェーパ）
3.4 QoS
子クラスで Voice クラスを PQ1 に

## Slide 314: H-QoS ユースケース
Port
Q1 – C1
Q2 – C2
Q3 – C3
CHILD
PARENT
Policer
Parent Policer
policy-map PARENT class class-default police cir percent 30 service-policy CHILD
policy-map CHILD class C1 set dscp 10 class C2 set dscp 20 class C3 set dscp 30
集約ポリシング
3.4 QoS
親ポリサー
親ポリシーがポリシングの場合 set のみサポート
されます。子ポリシーでの 2 レベル ポリシングは不可
※ Table-Map を使った条件付きマーキングも可能です

## Slide 315: H-QoS ユースケース
Port
Q1 – C1
Q2 – C2
Q3 – C3
CHILD
PARENT
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 30
※ Table-Map を使った条件付きマーキングも可能です
policy-map PARENT class vlan10 police rate percent 10 service-policy CHILD class vlan20 police rate percent 20 service-policy CHILD class vlan30 police rate percent 30 service-policy CHILD
policy-map CHILD class C1 set dscp 10
Per VLAN ポリシング&マーキング
3.4 QoS
親ポリサー
親ポリシーがポリシングの場合 set のみサポート
されます。子ポリシーでの 2 レベル ポリシングは不可

## Slide 316: H-QoS ユースケース
3.4 QoS
Port
Q1 – C1
Q2 – C2
Q3 – C3
Q4 – C4
Shape
Shape
Shape
Shape
Policer
CHILD
PARENT
policy-map PARENT class C1 shape average percent 10 service-policy CHILD class C3 shape average percent 20 service-policy CHILD class class-default shape average percent 30 service-policy CHILD
policy-map CHILD class C1 police rate percent 10 set dscp 10
親シェーピングおよび子マーキング / ポリシング
親ポリサー
※ Table-Map を使った条件付きマーキングも可能です

## Slide 317: Auto QoS
Auto QoS を使うことで、ネットワークに参加する端末タイプごとにクラス マップとポリシーのベスト プラクティスが自動的に反映されます
バージョンによってテンプレートが異なります （現在のバージョンは5.0）
auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}
auto qos video {cts | ip-camera | media-player}
auto qos classify [police]
auto qos trust {cos | dscp}
Reference (英語) www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Video/autoqosmediacampus.pdf
3.4 QoS

## Slide 318: Catalyst 9000 シリーズ Auto QoS v5 テンプレート
3.4 QoS
class-map match-all AUTOQOS-VOICE-DSCP-PQ1
match dscp ef
class-map match-all AUTOQOS-VIDEO-DSCP-PQ2
match dscp cs4
match dscp af41
match dscp af42
match dscp af43
match dscp cs5
class-map match-all AUTOQOS-CONTROL_PLANE-DSCP
match dscp cs2
match dscp cs3
match dscp cs6
match dscp cs7
class-map match-all AUTOQOS-MULTIMEDIA_STREAMING-DSCP
match dscp af31
match dscp af32
match dscp af33
class-map match-all AUTOQOS-TRANSACTIONAL_DATA-DSCP
match dscp af21
match dscp af22
match dscp af23
class-map match-all AUTOQOS-BULK_DATA-DSCP
match dscp af11
match dscp af12
match dscp af13
class-map match-all AUTOQOS-SCAVENGER-DSCP
match dscp cs1
policy-map AUTOQOS-Queueing-OUT
class AUTOQOS-VOICE-DSCP-PQ1
priority level 1 percent 10
queue-buffers ratio 5
class AUTOQOS-VIDEO-DSCP-PQ2
priority level 2 percent 33
queue-buffers ratio 5
class AUTOQOS-CONTROL_PLANE-DSCP
bandwidth remaining percent 12
queue-buffers ratio 5
class AUTOQOS-MULTIMEDIA_STREAMING-DSCP
bandwidth remaining percent 18
queue-buffers ratio 10
queue-limit dscp af31 percent 100
queue-limit dscp af32 percent 90
queue-limit dscp af33 percent 80
class AUTOQOS-TRANSACTIONAL_DATA-DSCP
bandwidth remaining percent 18
queue-buffers ratio 10
queue-limit dscp af21 percent 100
queue-limit dscp af22 percent 90
queue-limit dscp af23 percent 80
class AUTOQOS-BULK_DATA-DSCP
bandwidth remaining percent 7
queue-buffers ratio 20
queue-limit dscp af11 percent 100
queue-limit dscp af12 percent 90
queue-limit dscp af13 percent 80
class AUTOQOS-SCAVENGER-DSCP
bandwidth remaining percent 1
queue-buffers ratio 5
class class-default
bandwidth remaining percent 44
queue-buffers ratio 40
DSCP ベースの Egress キューイングを実行

## Slide 319: 3.5 Security
319
DAI
IP Source Guard
First Hop Security
SISF
Trustworthy
Cisco Secure Boot
MACsec
ネットワーク認証

## Slide 320: Dynamic ARP Inspection (DAI)
3.5 Security
Dynamic ARP Inspection は、MAC アドレスと IP アドレスのマッピングをスイッチで管理し、不正な ARP パケットを利用した攻撃からネットワークを守る機能です。この機能により、攻撃者により送信された不正 ARP パケットを検出 / ドロップ を実行しネットワークを守ります。この機能は、DHCP Snooping 機能と併用することで、DHCP により IP アドレスを割り振る場合にも利用可能です。
不正PC = 10.1.1.10
MAC=X
正規PC:10.1.1.50
MAC=C
サーバ IP: 10.1.1.1
MAC=Ａ
サーバ :10.1.1.1 のMAC アドレス は “A”
DAI 機能適用時
不正ARP
IP:10.1.1.1 の MAC アドレス は “X” です
MAC アドレス | IP アドレス | VLAN | Interface
A | 10.1.1.1 | 10 | GigabitEthernet1/0/1
C | 10.1.1.50 | 10 | GigabitEthernet1/0/10
受信した ARP パケットを検査
スイッチが保持している ARP 情報と
一致しない場合は、受信した ARP
パケットを破棄
1/0/1
1/0/10

## Slide 321: Dynamic ARP inspection 設定例
3.5 Security
Policy DT-PROGRAMMATIC configuration:
security-level glean
device-role node
gleaning from Neighbor Discovery
gleaning from DHCP
gleaning from ARP
gleaning from DHCP4
NOT gleaning from protocol unkn
limit address-count for IPv4 per mac 1
tracking enable
Policy DT-PROGRAMMATIC is applied on the following targets:
Target Type Policy Feature Target range
vlan 211 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
show device-tracking policy DT-PROGRAMMATICの出力
※snooping設定により、自動的にdevice-tracking設定が入ります。
Policy default configuration:
security-level guard
device-role node
gleaning from Neighbor Discovery
gleaning from DHCP
gleaning from ARP
gleaning from DHCP4
NOT gleaning from protocol unkn
Policy default is applied on the following targets:
Target Type Policy Feature Target range
Gi1/0/17 PORT default Device-tracking vlan all
show device-tracking policy defaultの出力
※DT-PROGRAMMATIC よりも、物理インターフェイスに適用するポリシーが優先されます
※C9kでは、ip device-trackingから、device-trackingに変更します
ip dhcp snooping vlan 211
ip dhcp snooping
ip arp inspection vlan 211
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 211
switchport mode access
device-tracking
DHCP Snooping と DAI の有効化
Interface でデバイス トラッキングを有効化

## Slide 322: IP Source Guard
IP ソースガード機能は、IP アドレス とポートのマッピング テーブルを保持しこのテーブルにマッチしない IP トラフィックを遮断することにより、不正な IP アドレスからの通信を制限するセキュリティ機能です。この機能を利用して、攻撃者のネットワーク侵入を未然に防止できます。
この機能は、DHCP Snooping 機能と併用することで、DHCP により IP アドレスを割り振る場合にも利用可能です。
不正IP = 10.1.1.10
正規IP:10.1.1.50
サーバ IP: 10.1.1.1
不正侵入
システム管理者による IP 付与
なりすまし
IP = 10.1.1.50
MAC アドレス | IP アドレス | VLAN | Interface
A | 10.1.1.1 | 10 | GigabitEthernet1/0/1
C | 10.1.1.50 | 10 | GigabitEthernet1/0/10
1/0/1
1/0/10
テーブルに登録されていない IPアドレスからの通信を遮断
IPソースガード機能適用時
テーブルの情報と異なるポートからの通信を遮断
DoSアタック
3.5 Security

## Slide 323: IP Source Guard 設定例
3.5 Security
Policy TEST01 configuration:
security-level guard
device-role node
gleaning from Neighbor Discovery
gleaning from DHCP
NOT gleaning from ARP
gleaning from DHCP4
NOT gleaning from protocol unkn
limit address-count 100
tracking enable
Policy TEST01 is applied on the following targets:
Target Type Policy Feature Target range
Gi1/0/17 PORT TEST01 Device-tracking vlan all
show device-tracking policy TEST01の出力
※物理インターフェイスに ポリシー適用
ip dhcp snooping vlan 211
ip dhcp snooping
DHCP Snooping の有効化
device-tracking policy TEST01
limit address-count 100
no protocol arp
tracking enable
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 211
switchport mode access
device-tracking attach-policy TEST01
ip verify source tracking
Device Tracking のポリシーを作成
Interface で IP source guard を有効化
no protocol arp
ARP をスヌーピングしないように設定します
IP Source Guard 動作には設定必須です

## Slide 324: IPv6 First Hop Security - RA Guard
3.5 Security
不正 Router Advertisements を阻止
＜RA Guard なし＞
＜RA Guard あり＞
Host A
First Hop Switch
RA
私は ルータです
信じます
Host A
First Hop Switch
RA
私は ルータです
それは 嘘です

## Slide 325: IPv6 First Hop Security - DHCP Guard
3.5 Security
不正 DHCP レスポンスを阻止
＜DHCP Guard なし＞
＜DHCP Guard あり＞
Host
First Hop Switch
Host
First Hop Switch
DHCP Request
DHCP Request
DHCP Server
DHCP Server
私が DHCPサーバです
私が DHCPサーバです
私は DHCPサーバです
私は DHCPサーバです
Notes: DHCP request L2 multicast : switch (snoop into DHCP request and snooping into DHCP response)

## Slide 326: RA Guard / DHCP Guard 設定例
3.5 Security
※手動でRA guardのポリシーを設定します
※Device-Tracking 有効化します
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 211
switchport mode access
device-tracking
ipv6 nd raguard attach-policy TEST01
Interface に RA ガード ポリシーをアタッチ
ipv6 nd raguard policy TEST01
device-role host
RA ガード ポリシーを作成
ipv6 dhcp guard policy TEST01
device-role client
DHCP ガード ポリシーを作成
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 211
switchport mode access
device-tracking
ipv6 dhcp guard attach-policy TEST01
Interface に DHCP ガード ポリシーをアタッチ
※Device-Tracking 有効化します
※手動でDHCP guardのポリシーを設定します
＜RA Guard＞
＜DHCP Guard＞

## Slide 327: SISF-based Device-Tracking
Switch Integrated Security Feature based（SISF ベース）の Device Tracking 機能は、従来の IP Device-Tracking と IPv6 Snooping に代わる新しいデバイス情報を補足する機能 (IOS-XE 16.3.x以降)です。
SISF は、スイッチが受信したトラフィックをスヌープし、デバイス ID（MAC および IP アドレス）を抽出して、それらをバインディング テーブルに保存します
IEEE 802.1X、Web 認証、Cisco TrustSec、LISP などの多くの機能が本機能を使用します
SISF ベースのデバイス トラッキングは、IPv4とIPv6の両方をサポートします
Cisco Catalyst 9000 シリーズでは SISF-based Device-Tracking を IP Device-Tracking の代替として使う必要があります
Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left
L 192.168.202.254 0000.0c9f.f460 Vl1025 1025 0100 1684mn DOWN
L 192.168.201.254 0000.0c9f.f461 Vl1026 1026 0100 1683mn REACHABLE
ARP 192.168.201.51 50f7.22ae.25c1 Gi1/0/2 1026 0005 4mn REACHABLE 39 s try 0
ARP 192.168.201.14 000c.29ec.d0b4 Gi1/0/1 1026 0005 91s REACHABLE 210 s try 0
DH4 192.168.201.13 000c.29bd.d112 Gi1/0/1 1026 0025 3mn REACHABLE 86 s try 0(590324 s)
ARP 192.168.201.12 000c.29dc.e708 Gi1/0/1 1026 0005 29s REACHABLE 286 s try 0
DH4 192.168.201.11 000c.298f.15e1 Gi1/0/1 1026 0025 65s REACHABLE 247 s try 0(590330 s)
show device-tracking database 一部抜粋
3.5 Security
Notes: LISPに関連するDevice Trackingの説明 The LISP feature creates LISP-DT-GUARD-VLAN or LISP-DT-GLEAN-VLAN. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-10/configuration_guide/sec/b_1610_sec_9200_cg/configuring_sisf_based_device_tracking.html#id_83883 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-10/configuration_guide/sec/b_1610_sec_9200_cg/configuring_sisf_based_device_tracking.html#reference_i2r_jlk_bfb
TrustSecに関連するDevice Trackingの説明 IEEE 802.1X, web authentication, Cisco TrustSec, and IPSG features: enter the ip dhcp snooping vlan vlan command. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-10/configuration_guide/sec/b_1610_sec_9200_cg/configuring_sisf_based_device_tracking.html#id_83883 The exceptions here are IEEE 802.1X, web authentication, Cisco TrustSec, and IP Source Guard (IPSG) - they also rely on device tracking, but they do not enable it. For these device tracking clients, you must enter the ip dhcp snooping vlan vlan command, to programmatically enable device tracking on a particular target.

## Slide 328: SISF-based Device-Tracking の作成
手動作成
  自分で Profile 作成可能です。
  自動生成よりも優先度は高いです
  device-tracking policyでプロファイルを作成して、VLAN Configurationまたは物理インターフェイスに適用可能です
  VLAN より物理インターフェイスの方が優先されます
自動生成
  下記のそれぞれの場合に自動的に作成されます
    IEEE 802.1X, web authentication, Cisco TrustSec, and IPSG features: enter the ip dhcp snooping vlan vlan command.
    Cisco Locator/ID Separation Protocol.
    EVPN on VLAN
C9200-1#show device-tracking policy DT-PROGRAMMATIC
Policy DT-PROGRAMMATIC configuration:
security-level glean
device-role node
gleaning from Neighbor Discovery ←ipv6 ND情報収集有効
gleaning from DHCP ←ipv6 DHCP情報収集有効
gleaning from ARP ←ipv4 ARP情報収集有効
gleaning from DHCP4 ←ipv4 DHCP情報収集有効
NOT gleaning from protocol unkn
limit address-count for IPv4 per mac 1
tracking enable
Policy DT-PROGRAMMATIC is applied on the following targets:
Target Type Policy Feature Target range
vlan 211 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
vlan 212 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
vlan 213 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
vlan 214 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
vlan 215 VLAN DT-PROGRAMMATIC Device-tracking vlan all
ip dhcp snooping 設定時の自動生成ポリシー サンプル
3.5 Security

## Slide 329: IP Device Tracking との違い
3.5 Security
IP Device Tracking (IPDT) のコンフィグ | SISF-Based のコンフィグ (Cisco IOS XE Denali 16.3.7以降)
ip device tracking probe count | デフォルト値（3回）に設定され、変更できません
ip device tracking probe delay | デフォルト値（10秒）に設定され、変更できません
ip device tracking probe interval | device-tracking binding reachable-lifetime
ip device tracking probe use-svi | デフォルトの動作として設定され、変更できません
ip device tracking probe auto-source [ fallback host-ip-address subnet-mask] [ override ] | device-tracking tracking auto-source [ fallback host-ip-address subnet-mask] [ override ]
ip device tracking trace-buffer | サポートされていません
ip device tracking maximum n | device-tracking policy <Policy name> limit address-count <n>
ip device tracking maximum 0 | サポートされていません
clear ip device tracking all | サポートされていません
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-9/configuration_guide/sec/b_169_sec_3850_cg/configuring_sisf_based_device_tracking.html
Notes: ip device tracking probe delay ip device tracking probe delay 10 [This is again a default config and [Lily] correct. http://mwz.cisco.com/685444187
ip device tracking probe use-svi ip device tracking probe use-svi [This is a default setting and the equivalate will be the default config device tracking probe auto-source override ] [Lily] correct. (I was wrong in my last email where I missed override) http://mwz.cisco.com/685444187

## Slide 330: SISF-Device Tracking 動作確認
3.5 Security
C9300
IP:5.5.5.1
Node-1
Gi1/0/1
ip dhcp snooping vlan 1-4094
ip dhcp snooping
device-tracking policy TEST
limit address-count 2
no protocol udp
tracking enable
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 5
switchport mode access
device-tracking attach-policy TEST
※ C9300 の DT の最大値は 32,000 まで設定可能です
Node-2
・・・
VLAN5 5.5.5.x/24
Node-3
  SISF-DT を有効にしたときの Device Tracking データベースの状態と Limit Address Count を超えた際の動作を確認します
トポロジー

## Slide 331: Device Tracking データベースの確認
3.5 Security
C9300-1#show device-tracking database
Binding Table has 3 entries, 2 dynamic (limit 100000)
Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created
Preflevel flags (prlvl):
0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access
0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned
0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned
Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left
ARP 5.5.5.11 502f.a8b0.f701 Gi1/0/1 5 0005 150s REACHABLE 155 s try 0
ARP 5.5.5.7 580a.2013.ebc1 Gi1/0/1 5 0005 3mn REACHABLE 126 s try 0
L 5.5.5.1 701f.5301.2cc7 Vl5 5 0100 58mn REACHABL
Limit address - count 2
Local の SVI を除いて 3 台目以降のデバイス IP はデータベースに保存されません

## Slide 332: Limit address count 2 の状態で通信状況確認
3.5 Security
Node-1#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Node-2#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Node-3#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
各デバイスからゲートウェイへの通信状況を確認
Device Tracking Table Limit を超えても、C9300 のSVI(5.5.5.1) へは通信は可能です。

## Slide 333: IP Source Guard を設定し通信状況を確認
3.5 Security
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 5
switchport mode access
device-tracking attach-policy TEST
ip verify source tracking
Node-1#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Node-2#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Node-3#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
C9300 に IP Source Guard を追記
デバイス トラッキング データ ベースに載ってない IP は 通信不可になります

## Slide 334: Device Tracking データベースの確認
3.5 Security
C9300-1#show device-tracking database
Binding Table has 4 entries, 3 dynamic (limit 100000)
Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created
Preflevel flags (prlvl):
0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access
0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned
0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned
Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left
ARP 5.5.5.11 502f.a8b0.f701 Gi1/0/1 5 0005 3mn REACHABLE 128 s try 0
ARP 5.5.5.8 b08b.cf48.a901 Gi1/0/1 5 0005 2s REACHABLE 307 s
ARP 5.5.5.7 580a.2013.ebc1 Gi1/0/1 5 0005 3mn REACHABLE 98 s try 0
L 5.5.5.1 701f.5301.2cc7 Vl5 5 0100 68mn REACHABLE
Limit address - count 3
Local の SVI を除いて 3 台分のアドレスはテーブル上に載ります

## Slide 335: Limit address count 3 の状態で通信状況確認
3.5 Security
Node-1#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Node-2#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Node-3#ping 5.5.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
各デバイスからゲートウェイへの通信状況を確認
当然、どの端末もゲートウェイへは通信可能です

## Slide 336: Trustworthy システム
3.5 Security
完全性の担保とは：
ハードウエアは、メーカが提供する正規品であるか、 ソフトウエアは、改ざんされていないか、
機器の”起動”と”稼働中”に検証 (check / validation) をします。
脅威の早期検知
機器の完全性の可視化
リスク低減
機器の製造プロセスや、機器の起動 / 稼働中において ハードウェアおよびソフトウェアの完全性 （Integrity） を担保するための、仕組みの総称のことです。

## Slide 337: Trustworthy システムの概要
3.5 Security
Trustworthy システム =
機器の調達、起動と稼働中において HW/SWの完全性を担保するための仕組み
脅威
防御
稼働中
機器の起動中
製造プロセス/調達
ランタイム
防衛
デジタル署名されたソフトウェア
+
Cisco セキュア ブート
+
トラスト アンカー モジュール (TAM)
ハードウェア チェック (Authority check)
HW
改ざん
HW / SW 改ざん
コード イン ジェクションなど

## Slide 338: デジタル署名されたソフトウェア
3.5 Security
ソフトウェアの完全性
（シスコの公開鍵）
=
同一か比較
+
（シスコの秘密鍵で暗号化）
デジタル署名された ソフトウェア
④ ダウンロード
シスコ側
顧客側
①
②
③
⑤
⑥
ハッシュ
暗号化された ハッシュ
ソフトウェア
イメージ
ソフトウェア
イメージ
ソフトウェア
イメージ
ハッシュ
ハッシュ

## Slide 339: Cisco セキュア ブート
3.5 Security
※ 最初の命令は CPU 上で実行され、ハードウェアに保存される 改ざん不可
ステップ 1
ハードウェア アンカー
マイクロ ローダ
CPU
マイクロ ローダ
ステップ 2
マイクロ ローダが ブートローダを チェック
CPU
ブート ローダ
ステップ 3
ブート ローダ
OS をチェック
CPU
OS
ステップ 4
OS を開始
*
UEFI
Cisco Secure Boot
Microloader : 起動プロセス （Bootloader / BIOS） のチェック機能をハードウェア レベルに組み込むことによって、ソフトウェアの整合性、完全性を担保します。

## Slide 340: トラスト アンカー モジュール (TAM)
3.5 Security
ハードウェアの完全性
TAM
マイクロ ローダ
製造元でインストールされるソフトウェア
ソフトウェアのブート ローダ
X.509 Secure Unique Device ID （SUDI）
製造元でインストールされる証明書
ハードウェアのシリアル番号
デバイス固有の公開鍵
秘密鍵
製造元でインストールされるキー
デバイス固有の秘密鍵
SUDI
マイクロ ローダ

## Slide 341: Cisco セキュアブート & トラスト アンカー モジュール
3.5 Security
ステップ 1
ハードウェア アンカー
マイクロ ローダ
CPU
マイクロ ローダ
ステップ 2
マイクロ ローダが ブート ローダを チェック
CPU
ブート ローダ
ステップ 3
ブー トローダ
OS をチェック
CPU
OS
ステップ 4
OS を開始
ステップ 5
信頼性と ライセンスの チェック
CPU
OS
ステップ 6
トラスト アンカー モジュールは 重要なサービスを 提供
CPU
OS
ソフトウェア信頼性チェック
ハードウェア信頼性チェック
*
* 最初の命令は CPU 上で実行され、ハードウェアに保存される  改ざん不可
TAM
TAM
Cisco Secure Boot
ソフトウェアがハードウェアの完全性をチェック
Trust Anchor Module : 正規のハードウェア情報が刻印されたチップを搭載。OS が確認し、正規のハードウェアであることを担保（正規のものでない場合にはコンソール画面にアラート表示）します。

## Slide 342: ブートアップ時のソフトウェア検証
3.5 Security
Initializing Hardware ...
System integrity status: 00000610
Rom image verified correctly
System Bootstrap, Version 15.4(3r)S, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1994-2014 by cisco Systems, Inc.
<snip>
<snip>
##########################################################
Boot image size = 425853700 (0x19620304) bytes
Package header rev 1 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package: SHA-1 hash:
calculated 334207fa:464503d3:2e7abd5f:160919d0:b425523b
expected 334207fa:464503d3:2e7abd5f:160919d0:b425523b
RSA Signed RELEASE Image Signature Verification Successful.
Package Load Test Latency : 6511 msec
Image validated
<snip>
ROMMON Secure Boot Verification
IOS Secure Boot Verification
※マイクロ ローダの検証は表示されないが、もし検証に失敗するとブートが失敗します

## Slide 343: MACsec (MAC security)
3.5 Security
イーサネット通信を暗号化する技術により 通信を傍受されても内容を盗み見されることがありません
Cisco Catalyst 9200 / 9200L は、 L2 アクセス スイッチとして MACsec に初めて対応しました
MACsec の暗号化チップ搭載
ラインレート性能のハードウェア処理です
適用箇所 | MACsec | Cat 9200 |  | Cat9200L | 
 |  | IOS-XE | License | IOS-XE | License
スイッチ間 | 128 Bits SAP | 16.10.1 | Network Essentials | 16.9.1 | Network Essentials
 | 128 Bits MKA | 16.10.1 | Network Essentials | 16.9.1 | Network Essentials
端末からスイッチ | 128 Bits MKA | 対応予定 |  | 対応予定 | 
注意点
・MACsec 設定が相互でミスマッチする場合は Link Down になるのでご注意願います。
・HA 構成、端末からスイッチでのMACsecは 16.12.1から対応しております。

## Slide 344: 端末 - スイッチ間における MACsec 暗号化
3.5 Security
端末 - スイッチ間の暗号化（IEEE 802.1X を利用）
SWITCHPORT
Bob
DHCP, HTTP, etc.
MACsec が無いとき
SWITCHPORT
Bob
DHCP, HTTP, etc.
MACsec があるとき
Encrypted !
攻撃者
攻撃者
※ サプリカントとして AnyConnect を利用 (IOS-XE 16.10.1以降）
盗み見成功！
盗み見失敗
Step1 IEEE 802.1X は、エンド ポイントを認証し、必要な暗号化キー情報を両側に転送します
Step2
認証から派生したマスター キーを使用して、MACsec は通信を暗号化します
HTTP
#$%&

## Slide 345: MACsec が有効な適用箇所
3.5 Security
Data Center
Campus
Cat3K Cat9K
Cat4K (Sup7E/8E,4500X)
Cat6K
Servers
ASR1K
WLC
2500/5500
Metro Ethernet Network
*WLC 5760
Cat3K
Cat9K
ISR
SM-X Eth
Branch
Data Center
Cat3850/3650
UCS
Cisco AnyConnect
End to End MACsec
Host-to-Switch
Wireless AP to Switch
Switch-to-Switch
Wireless Controller-to-Switch
Router-to-Switch
Router-to-Router over WAN
Router-to-switch in a Branch
Router-to-Router in a DCI
Server-to-Switch in Data Center
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
*

## Slide 346: MACsec のキー導出スキーム
3.5 Security
 | SAP (Security Association Protocol) | MKA (MACsec Key Agreement)
概要 | シスコ独自のキー ネゴシエーション プロトコル | IEEE802.1X-2010 で定義
適用箇所 | スイッチ間の暗号化にのみ利用 | スイッチ間、端末とスイッチ間およびルータで利用
利用モード | マニュアル モード IEEE802.1x モード | マニュアル モード IEEE802.1x モード
MACsec はキー導出スキームには大きく 2 つの仕組みがあります。

## Slide 347: MACsec の設定方法
スイッチ間の暗号化 (1/2)
3.5 Security
key chain macsectest macsec
key 111111
cryptographic-algorithm aes-128-cmac
key-string 0123456789abcdef0123456789abcdef
lifetime local 12:12:12 Jan 1 2019 infinite mka policy macsectest
key-server priority 200
macsec-cipher-suite gcm-aes-128 #default
Interface gi1/0/10 switchport mode trunk
macsec network-link mka policy macsectest mka pre-shared-key key-chain macsectest macsec replay-protection window-size 10
スイッチ
スイッチ
暗号化されたデータ
スイッチ間の設定なので、”network-link”を選択します
スイッチ間ネゴシエーション：EAPoL

## Slide 348: MACsec の設定方法
3.5 Security
C9200L#show macsec interface gi1/0/10
MACsec is enabled
Replay protect : enabled
Replay window : 0
Include SCI : yes
Use ES Enable : no
Use SCB Enable : no
Admin Pt2Pt MAC : forceTrue(1)
Pt2Pt MAC Operational : no
Cipher : GCM-AES-128
Confidentiality Offset : 0
Capabilities
ICV length : 16
Data length change supported: yes
Max. Rx SA : 16
Max. Tx SA : 16
Max. Rx SC : 8
Max. Tx SC : 8
Validate Frames : strict
PN threshold notification support : No
Ciphers supported : GCM-AES-128
スイッチ
スイッチ
暗号化されたデータ
スイッチ間の暗号化 (2/2)
9200 シリーズだとサポートされている暗号化スイートはGCM-AES-128 のみです
AES128 bit で暗号化します
MACsec 有効化します
スイッチ間ネゴシエーション：EAPoL
※ 注意: マルチ シャーシ イーサ チャネルにて MACsec 利用時、マスターの切り替わりが発生した際は、MKA が保持されず、セッションの再確立に数十秒要し、その間当該リンクは通信不可となります。

## Slide 349: ネットワーク認証 IEEE 802.1X 認証の一般的なフロー
EAPoL Start
EAPoL Request Identity
Beginning
EAP-Response Identity: Alice
RADIUS Access Request
[AVP: EAP-Response: Alice]
EAP-Request: PEAP
EAP-Response: PEAP
RADIUS Access-Challenge
[AVP: EAP-Request PEAP]
RADIUS Access Request
[AVP: EAP-Response: PEAP]
Multiple Challenge-Request Exchanges Possible
Middle
EAP Success
RADIUS Access-Accept
[AVP: EAP Success]
[AVP: VLAN 10, dACL-n]
End
Layer 2 Point-to-Point
Layer 3 Link
Authenticator
認証Server
Supplicant
EAP over LAN
(EAPoL)
RADIUS
EAPoL は転送メカニズムを指しており、認証に関する仕組みは提供しません
802.1X 認証を利用する場合、端末サプリカント側で EAP タイプを選択する必要があります
  EAP-TLS (クライアント証明書)、PEAP (ユーザ名 / パスワード)など
3.5 Security
Notes: 349
PEAP – EAP Method. Lots of EAP methods. What credentials are used and how they are presented.
EAP is an authentication framework, not a specific authentication mechanism.[1] It provides some common functions and negotiation of authentication methods called EAP methods. There are currently about 40 different methods defined

## Slide 350: ネットワーク認証 MAC Authentication Bypass（MAB）のフロー
EAPoL: EAP Request-Identity
Any Packet
RADIUS Access-Accept
RADIUS Access-Request
[AVP: 00.0a.95.7f.de.06]
EAPoL: EAP Request-Identity
EAPoL: EAP Request-Identity
IEEE 802.1X がタイム アウト
MABスタート
端末が 802.1X 認証がタイム アウトしてから最初のパケットを出力するまでの時間
Network アクセス許可
リンクアップ後、ネットワーク アクセスが許可されるまでの時間
Authenticator
RADIUS Server
00.0a.95.7f.de.06
3.5 Security
Notes: 350
PEAP – EAP Method. Lots of EAP methods. What credentials are used and how they are presented.

## Slide 351: ネットワーク認証 Central Web Authentication（CWA）のフロー
3.5 Security
EAPoL: EAP Request-Identity
Any Packet
RADIUS Access-Accept
Or Access-Reject
RADIUS Access-Request
[AVP: 00.0a.95.7f.de.06]
EAPoL: EAP Request-Identity
EAPoL: EAP Request-Identity
制限されたアクセス
(WEB 認証ページへのアクセスのみ)
Authenticator
RADIUS Server
Unknown MAC
※CWA メソッドに依存
IEEE 802.1X がタイム アウト
MAB スタート
端末が 802.1X 認証がタイム アウトしてから最初のパケットを出力るまでの時間
WEB認証画面
w/ dACL

## Slide 352: ネットワーク認証のホストモード
ネットワーク認証には主に下記の４つのモードが存在します
3.5 Security
Switch
Hub
Endpoint 1
Single Host
Endpoint 2
dACL
Switch
Hub
Endpoint 1
Multi-Host
Endpoint 2
VLAN*
Switch
Endpoint 1
Multi-Domain Auth (MDA)
Endpoint 2
Data
Voice
VLAN
dACL
Switch
Endpoint 1
Multi-Authentication
Endpoint 2
Voice
dACL
VLAN*
VLAN
単一 MAC アドレスのみが許可され、2 台目以降の MAC アドレスはセキュリティ違反となります
それぞれのドメイン(Voice / Data)で単一 MAC アドレスのみが認証され、各ドメインの 2 台目以降の MAC アドレスはセキュリティ違反となります
音声端末は 1台、Data 端末は複数台同時に認証可能で、それぞれのホストに対して、異なるdACL / dVLAN ポリシーを適用することが出来ます
最初の MAC アドレスが認証されると 2 台目以降のホストは最初の認証結果に相乗りし、認証をバイパスします
Authenticated
Piggyback
Data
Data
Notes: (Multi-Auth does not support VLAN assignment per MAC address)

## Slide 353: Cisco Catalyst 9200L シリーズ 認証 検証結果サマリ
3.5 Security
ホスト モード | VLAN 割当 | dot1x | MAB | CWA
Single Host | 無し | 〇 | 〇 | 〇
 | Dynamic vlan | 〇 | 〇 | 〇
Multi-Authentication | 無し | 〇 | 〇 | 〇
 | Dynamic vlan | 〇 | 〇 | 〇
島 Hub 配下の有線端末を想定した Multi-auth 設定でも、dot1x、MAB、CWA は正常に動作します

## Slide 354: 設定例① 802.1X Multi認証 + Dynamic VLAN
3.5 Security
C9200-1
Authenticator
802.1x
Client1
802.1x Client2
Radius
Identity Service Engine
Gi1/0/48
Gi1/0/11
  Cisco Catalyst 9200 L で 802.1X Multi 認証→ユーザごとに Dynamic VLAN を動作させる設定
10.10.30.177

## Slide 355: ISE 設定サンプル
3.5 Security
Username | Identity Group
user1 | vlan211
user2 | vlan212
AuthZ Profiles | Vlan
vlan211_permit | 211
vlan212_permit | 212
Identity Group | Results
vlan211 | vlan211_permit
vlan212 | vlan212_permit
User 情報の追加
認可 Profile の設定
認可ルールの設定
Access Type = ACCESS_ACCEPT
Tunnel-Private-Group-ID = 1:211
Tunnel-Type = 1:13
Tunnel-Medium-Type = 1:6
Access Type = ACCESS_ACCEPT
Tunnel-Private-Group-ID = 1:212
Tunnel-Type = 1:13
Tunnel-Medium-Type = 1:6

## Slide 356: 802.1X マルチ認証設定例
3.5 Security
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting dot1x default start-stop group radius
aaa server radius dynamic-author
client 10.10.30.177 server-key cisco
auth-type all
dot1x system-auth-control
radius server ISE
address ipv4 10.10.30.177 auth-port 1812 acct-port 1813
key cisco
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport mode access
device-tracking
authentication host-mode multi-auth
authentication order dot1x mab
authentication port-control auto
authentication periodic
mab
dot1x pae authenticator
spanning-tree portfast
C9200L の認証ポートは mode access で設定します
C9200L 上で Dynamic vlan でアサインする VLAN の作成が必要です
<注意点>
AAA の有効化
認証、認可、アカウンティングで利用する、サーバ グループを指定
Radius サーバの情報と共有鍵の情報を指定
サーバ グループを定義
Interface 上で認証を有効化しマルチ認証モードに指定

## Slide 357: Cisco Catalyst 9200 L show command 1
3.5 Security
Switch#show authentication sessions int gi1/0/11
Interface MAC Address Method Domain Status Fg Session ID
--------------------------------------------------------------------------------------------
Gi1/0/11 2852.6168.d101 dot1x DATA Auth A51E0A0A0000004D35EC5E80
Gi1/0/11 2c0b.e9ad.ad81 dot1x DATA Auth A51E0A0A0000004C35EC5378
Key to Session Events Blocked Status Flags:
A - Applying Policy (multi-line status for details)
D - Awaiting Deletion
F - Final Removal in progress
I - Awaiting IIF ID allocation
P - Pushed Session
R - Removing User Profile (multi-line status for details)
U - Applying User Profile (multi-line status for details)
X - Unknown Blocker
  Cisco Catalyst 9200 L でマルチ認証が成功し 2 つのデバイスを確認できます

## Slide 358: Cisco Catalyst 9200 L show command 2
3.5 Security
Interface: GigabitEthernet1/0/11
IIF-ID: 0x1D17F138
MAC Address: 2852.6168.d101
IPv6 Address: Unknown
IPv4 Address: Unknown
User-Name: user2
Status: Authorized
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Session timeout: 3600s (local), Remaining: 2975s
Timeout action: Reauthenticate
Common Session ID: A51E0A0A0000004D35EC5E80
Acct Session ID: 0x0000000a
Handle: 0xc000000d
Current Policy: POLICY_Gi1/0/11
Local Policies:
Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)
Security Policy: Should Secure
Server Policies:
Vlan Group: Vlan: 212
Method status list:
Method State
dot1x Authc Success
Switch#show authentication sessions int gi1/0/11 details
Interface: GigabitEthernet1/0/11
IIF-ID: 0x1AA0AC98
MAC Address: 2c0b.e9ad.ad81
IPv6 Address: Unknown
IPv4 Address: Unknown
User-Name: user1
Status: Authorized
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Session timeout: 3600s (local), Remaining: 2972s
Timeout action: Reauthenticate
Common Session ID: A51E0A0A0000004C35EC5378
Acct Session ID: 0x00000009
Handle: 0x1a00000c
Current Policy: POLICY_Gi1/0/11
Local Policies:
Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)
Security Policy: Should Secure
Server Policies:
Vlan Group: Vlan: 211
Method status list:
Method State
dot1x Authc Success
User1 にアサインされる VLAN 211
MAC アドレス 2c0b.e9ad.ad81を持つ端末のユーザ ID
User2 にアサインされる VLAN 212
MAC アドレス 2852.6168.d101を持つ端末のユーザ ID

## Slide 359: 認証ログの確認 1
3.5 Security

## Slide 360: 認証ログの確認 2
3.5 Security

## Slide 361: 設定例② CWA Multi 認証 + Dynamic VLAN
3.5 Security
Gi1/0/41
Gi1/0/37
C9200-L
Radius
Identity Service Engine
DHCPサーバ兼
L3スイッチ
VLAN222のDHCP兼任
ip dhcp pool 192.168.122.0
network 192.168.122.0 255.255.255.0
default-router 192.168.122.254
domain-name isetest
option 43 hex f104.0a0a.1ea1
dns-server 10.10.30.229
lease 0 0 1
Webauth用VLAN: 222
認証後VLAN: 211、212
PC2
plon0004
PC4
ften0003
Lo100
10.10.30.177
  Cisco Catalyst 9200 L で CWA Multi 認証 → ユーザごとに Dynamic VLAN を動作させる設定例
端末が Dynamic VLAN 後に DHCPを取り直せるように Lease Time を 1 分に設定します

## Slide 362: CWA Multi 認証 設定例
3.5 Security
aaa new-model
aaa group server radius ISE
server name radius
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network default group ISE
aaa server radius dynamic-author
client 10.10.30.177 server-key cisco
!
dot1x system-auth-control
!
!
interface GigabitEthernet1/0/37
switchport access vlan 222
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/41
switchport access vlan 222
switchport mode access
device-tracking
authentication host-mode multi-auth
authentication order mab
authentication port-control auto
mab
spanning-tree portfast
interface Vlan222
ip address 192.168.122.155 255.255.255.0
!
ip http server
ip http secure-server
!
ip access-list extended redirect
deny icmp any any
deny udp any any eq domain
deny udp any any eq bootps
deny ip any host 10.10.30.177
permit tcp any any eq www
permit tcp any any eq 443
!
ip radius source-interface Vlan222
!
snmp-server community public RO
!
!
radius server radius
address ipv4 10.10.30.177 auth-port 1812 acct-port 1813
key cisco
Device-Tracking 有効が必須です
CoA 設定
ISE で設定する redirect と同じ名前で ACL 作成が必要です

## Slide 363: ISE 設定サンプル Download ACL の定義
3.5 Security
  CWA 用にアクセス許可する ACL を DACL として登録
ISE の IP アドレス

## Slide 364: ISE 設定サンプル WEB 認証の認可プロファイルの設定
3.5 Security
CWA 用の Authorization Profile を作成
完成した Attribute を確認します
先ほど作成した DACL を選択します
下記を選択
Web Redirecton: CWA
ACL: redirect
Value: Self-registration Guest Portal

## Slide 365: ISE 設定サンプル WEB 認証後の認可プロファイルの設定
3.5 Security
  Dynamic VLAN 用の Authorization Profile を作成
VLAN211 に移動させる設定
完成した Attribute を確認します

## Slide 366: ISE 設定サンプル WEB 認証後の認可プロファイルの設定
3.5 Security
  Dynamic VLAN 用の Authorization Profile を作成
VLAN212 に移動させる設定
完成した Attribute を確認します

## Slide 367: ISE 設定サンプル Policy Sets の設定
3.5 Security
Wired_MAB で、If user not found 時に、CONTINUE を選択します
Condition:
Identity Group: GuestType_Guest1 AND
Network Access: UseCase EQUALS Guest Flow
Permission:
Vlan212_permit(先ほど作成したAuthZ Profile)
Condition:
Network Access: UseCase EQUALS Guest Flow
Permission:
vlan211_permit(先ほど作成したAuthZ Profile)
Condition:
Session: PostureStatus EQUALS Unknown
Permission:
CWA_Test(先ほど作成したAuthZ Profile)

## Slide 368: 認証ログの確認
3.5 Security
Plon0004 には、vlan211_permit がアサイン
Ften0003 には、vlan212_permit がアサイン

## Slide 369: CWA 後の Device Tracking DB
3.5 Security
C9200-1#show device-tracking database
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
No time source, *04:08:20.008 UTC Tue Feb 26 2019
Binding Table has 12 entries, 10 dynamic (limit 100000)
Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created
Preflevel flags (prlvl):
0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access
0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned
0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned
Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left
L 212.212.212.254 70b3.17fa.f15a Vl212 212 0100 157mn REACHABLE
DH4 212.212.212.1 000c.29ec.d0b4 Gi1/0/41 212 0025 36s REACHABLE 268 s(84669 s)
L 211.211.211.254 70b3.17fa.f141 Vl211 211 0100 6976mn REACHABLE
DH4 211.211.211.87 000c.29dc.e708 Gi1/0/41 211 0025 66s REACHABLE 236 s(84859 s)
ARP 211.211.211.85 2c86.d25f.e9c1 Gi1/0/48 211 0005 1s REACHABLE 307 s(49090 s)
DH4 211.211.211.82 5897.bd31.bf52 Gi1/0/48 211 0025 35s REACHABLE 275 s try 0(48861 s)
ARP 192.168.202.13 000c.29bd.d112 Gi1/0/41 222 0005 28s REACHABLE 280 s
ARP 192.168.201.12 000c.29dc.e708 Gi1/0/41 211 0005 26mn STALE 84486 s
ARP 192.168.201.11 000c.298f.15e1 Gi1/0/41 222 0005 30s REACHABLE 281 s
ARP 192.168.122.110 000c.29dc.e708 Gi1/0/41 211 0005 25mn STALE 85358 s
ARP 192.168.122.108 000c.29dc.e708 Gi1/0/41 211 0005 26mn STALE 83302 s
ARP 169.254.234.131 000c.29dc.e708 Gi1/0/41 211 0005 25mn STALE 85840 s
DTDB には両方の端末情報が保存されます

## Slide 370: ISE での WEB 認証フロー サンプル
3.5 Security
設定したユーザ名 / パスワードを入力
アカウントの作成
ID / Pass を発行
ID / Pass を入力
認証成功
利用規約に同意
Web 認証の画面の文言、色合い、ロゴ及び画面フローはカスタイマイズ可能

## Slide 371: 3.6 AVC
371
AVC

## Slide 372: ネットワーク可視化の課題
HTTP
FTP
POP3
IMAP
HTTPS
SMTP
80
20/21
110
143
443
25
従来のアプリケーション識別
L4 ポートの情報で対応可能
昨今のアプリケーション
L7
L6
L5
AVC
L4
L3
L2
L1
NetFlow
同一の L4 ポート（例：TCP：80）を利用するさまざまなアプリケーションを識別する必要があるため、上位レイヤの情報の収集が必要です
3.6 AVC
GMail
Exchange
BitTorrent
SAP
skype
CiTRiX
SharePoint
You Tube
Webex
talk
Rhapsody
iTunes

## Slide 373: アプリケーションの検知、監視、制御 詳細な検知、 高度な監視、ビジネス ベース制御ポリシー
監視
検知
制御
Prioritized Applications, Bandwidth Management
Fault Isolation, Troubleshooting
Performance Assessment
Granular App Detection
Encrypted Application
3.6 AVC
GMail
Exchange
BitTorrent
SAP
skype
CiTRiX
SharePoint
You Tube
Webex
Windows Server
Rhapsody
iTunes
SIEBEL
Google
ORACLE
talk

## Slide 374: AVC 機能
3.6 AVC
Application Recognition （アプリケーション認識）
  次世代ディープ パケット インスペクション技術
    NBAR2: Network Based Application Recognition 2
  ダイナミック / プロトコル パックアップ グレード
  カスタム アプリケーション
Visibility （可視化）
  プロトコル ディスカバリ – インターフェイス単位、方向単位 （in,out）
  Flexible NetFlow を利用したアプリケーション情報の収集
Control （制御）
  アプリケーション ベース QOS

## Slide 375: AVC 機能とライセンス
3.6 AVC
 | Cisco Catalyst 9500H 9600 | Cisco Catalyst 9500/9400 9300/9300L | Cisco Catalyst 9200/9200L | 備考
Flexible NetFlow | 〇 | 〇 | 〇 | Cisco DNA Essentials ライセンスが必要です。
NBAR2 | × | 〇* | 〇* | Cisco DNA Advantage ライセンスが必要です。
Application Base QoS | × | 〇* | 〇* | Cisco DNA Advantage ライセンスが必要です。
*16.11からサポート

## Slide 376: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Essentials 以上で利用可能な汎用的な設定例
flow record IPv4_INGRESS
match ipv4 version
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
match interface input
match ipv4 tos
collect interface output
collect counter bytes long
collect counter packets long
flow exporter NETFLOW_TO_STEALTHWATCH
description Export Netlfow to Stealthwatch
destination 10.10.31.100
transport udp 2055
flow monitor IPv4_NETFLOW_IN
record IPv4_INGRESS
exporter NETFLOW_TO_STEALTHWATCH
cache timeout active 60
フローコレクターとして Stealthwatch を想定しています。PI の場合はポート番号 9991 です。ご利用予定のフローコレクタに合わせて変更してください。
適用インターフェイス方向は input を想定しています。Output の場合は match interface out に変更必要。
方向ごとの適用可能な match 情報の詳細はコンフィグガイドをご確認ください。
VRF を利用した destination 指定も可能だが管理ポート（Gi0/0)からは Export はサポートされません。設定できても正しく情報が転送されません。

## Slide 377: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Essentials 以上で利用可能な汎用的な設定例
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
ip flow monitor IPv4_NETFLOW_IN input
vlan configuration 10
ip flow monitor IPv4_NETFLOW_IN input
事前に定義した monitor 情報を物理インターフェイスか、もしくは VLAN に設定
*SVIインターフェイスに適用できません
1. 物理インターフェイスで情報を収集する場合の設定
*必要なインターフェイスに全て投入する必要があります
2. VLAN 上で適用する場合
*VLAN 内を通過する全ての通信を収集可能で、VLAN ごとに適用可否を設定できます

## Slide 378: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Essentials 以上で利用可能な汎用的な設定例
動作確認 : Gi1/0/1 配下の端末からの TELNET 通信を監視
C9200-2#show flow monitor IPv4_NETFLOW_IN cache
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 10000
Current entries: 0
Flows added: 6
Flows aged: 6
- Inactive timeout ( 15 secs) 6
IPV4 SOURCE ADDRESS: 172.16.1.200
IPV4 DESTINATION ADDRESS: 172.16.1.2
TRNS SOURCE PORT: 32865
TRNS DESTINATION PORT: 23
INTERFACE INPUT: Gi1/0/1
IP VERSION: 4
IP TOS: 0xC0
IP PROTOCOL: 6
interface output: Null
counter bytes long: 515
counter packets long: 11
この設定では、output interface は Nullとなります

## Slide 379: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage でアプリケーション情報を取得する場合の設定例
flow record LANCOPE1_IN
match ipv4 version
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
match interface input
match application name
collect interface output
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect timestamp absolute first
collect timestamp absolute last
flow exporter NETFLOW_TO_STEALTHWATCH
description Export Netlfow to Stealthwatch
destination 10.10.31.100
transport udp 2055
flow monitor IPv4_NETFLOW
exporter NETFLOW_TO_STEALTHWATCH
cache timeout active 60
record LANCOPE1_IN
match application name でアプリケーション情報を収集します
match ipv4 tos は利用できないため削除してください
アプリケーション情報を収集する場合はこの条件以上の条件は投入できません

## Slide 380: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage でアプリケーション情報を取得する場合の設定例
事前に定義した monitor 情報を物理インターフェイスに設定
*アプリケーション情報を収集する場合は物理インターフェイスに適用する必要があります
*VLAN でも設定はできるが情報が収集されません
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport access vlan 10
switchport mode trunk
ip flow monitor IPv4_NETFLOW input

## Slide 381: Flexible NetFlow 設定
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage でアプリケーション情報を取得する場合の設定例
C9300-2#show flow monitor IPv4_NETFLOW cache
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 10000
Current entries: 1
Flows added: 22
Flows aged: 21
- Inactive timeout ( 15 secs) 21
IPV4 SOURCE ADDRESS: 172.16.1.200
IPV4 DESTINATION ADDRESS: 172.16.1.2
TRNS SOURCE PORT: 13913
TRNS DESTINATION PORT: 23
INTERFACE INPUT: Gi1/0/3
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 6
APPLICATION NAME: port telnet
interface output: Gi1/0/2
counter bytes long: 757
counter packets long: 11
timestamp abs first: 19:18:11.801
timestamp abs last: 19:18:11.801
動作確認 : Gi1/0/3 配下の端末からの TELNET 通信を監視
C9300 で APPLICATION NAMEが収集できていることを確認
アプリケーション情報の取得の場合は、output interface も収集できる

## Slide 382: NBAR2 単体設定
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage でアプリケーション情報を NBAR2 のみで取得する場合の設定例
動作確認
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport access vlan 10
switchport mode trunk
ip nbar protocol-discovery
設定方法
C9300-2#show ip nbar protocol-discovery top-n
GigabitEthernet1/0/3
Input Output
----- ------
Protocol Packet Count Packet Count
Byte Count Byte Count
5min Bit Rate (bps) 5min Bit Rate (bps)
5min Max Bit Rate (bps) 5min Max Bit Rate (bps)
---------------------------- ------------------------ --------------------
telnet 315 256
21591 18621
0 0
1000 1000
Total 315 256
21591 18621
0 0
1000 1000
NetFlow でアプリケーション情報を取得する場合は、nbar設定と FNF 設定を同じインタフェース上に適用可能ですが、アプリケーション情報を取得しない FNF 設定は投入できないため、NBAR2 をインターフェイスに設定した場合、FNF は VLAN に設定する必要があります
設定したインターフェイスでどのプロトコルがどの程度利用されているか確認が可能です。NetFlow と異なり送信元/ 宛先の IP などは分かりません

## Slide 383: NBAR2 単体設定
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage でアプリケーション情報を NBAR2 のみで取得する場合の設定例
NBAR2 情報は WEB 管理画面での設定 / 表示も可能です
設定画面は監視したいインターフェイスをクリックするだけで設定できます
表示画面は、全体かインターフェイスごとに表示可能です

## Slide 384: プロトコルパック
3.6 AVC
Cisco DNA Advantage での設定例
C9300-2#show ip nbar version
NBAR software version: 34
NBAR minimum backward compatible version: 34
Loaded Protocol Pack(s):
Name: Advanced Protocol Pack
Version: 38.0
Publisher: Cisco Systems Inc.
NBAR Engine Version: 34
State: Active
C9300-2(config)#ip nbar protocol-pack flash:pp-adv-cat9k-169.1-34-42.0.0.pack
C9300-2#show ip nbar version
NBAR software version: 34
NBAR minimum backward compatible version: 34
Loaded Protocol Pack(s):
Name: Advanced Protocol Pack
Version: 42.0
Publisher: Cisco Systems Inc.
NBAR Engine Version: 34
Creation time: Thu Mar 28 10:40:34 UTC 2019
File: flash:pp-adv-cat9k-169.1-34-42.0.0.pack
State: Active
プロトコル パックのアップデート コマンド、適用後即時反映され、通信に影響はありません
プロトコル パック
アップデート前と後のバージョンを確認できます
NBAR2 においてアプリケーション識別を行うシグニチャは、プロトコル パックとして数か月ごとに提供され、
無停止でアップデートが可能です。

## Slide 385: 実装編
4.1 ネットワーク構成例
4.2 構成のポイント
4.3 コンフィギュレーション
4
385

## Slide 386: 4.1 ネットワーク 構成例
386

## Slide 387: 物理構成図
4.1 ネットワーク構成例
C9500-2
(C9500-40X)
C9300-2
(C9300-24T)
C9200L-2
(C9200L-48T)
L2SW
L2SW
10Giga(光)
1Giga(UTP)
トラフィック
ジェネレータ
Te1/0/11
Te2/0/11
SVL
Stack Cable
Stack Cable
Te1/0/1
Te2/0/2
Te2/0/1
Te1/0/2
Te1/1/8
Te1/1/7
Te2/1/8
Te2/1/7
Gi1/0/1
Gi2/0/2
Gi2/0/1
Gi1/0/2
Gi1/0/47
Gi2/0/48
Gi2/0/47
Gi1/0/48
Gi1/0/1
Gi2/0/1
Gi0/1
Gi0/2
Gi0/7
Gi0/8
Gi1/0/13
Gi1/0/14
Te1/0/2
Te1/0/1
Gi2
Gi3
Gi1
Gi4
Te1/0/39-2/0/39
Te1/0/40-2/0/40
C9500-1
(C9500-40X)
C9300-1
(C9300-24T)
C9200L-1
(C9200L-48T)
L2SW
Te2/0/32
PI
ISE
NTP
<PI>
SNMP, Syslog, NetFlow
<ISE>
Radius認証サーバ
<NTP>
NTPサーバ
※ IOS-XE 16.9.3 で検証

## Slide 388: 論理構成図
Trunk
(V31)
Trunk
(V31)
L2SW
L2SW
トラフィック
ジェネレータ
C9500
C9300
C9200L
<C9500>
V200:192.168.200.1/30
Trunk(V300)
Trunk(V200)
Routing OSPF 1
Trunk(V101-110)
Access(V200)
Trunk(V101-110)
Trunk(V101-110)
L2SW
Access
(V31)
PI
ISE
NTP
<C9300>
V200:192.168.200.2/30
<C9300>
V101:192.168.101.254/24
V102:192.168.102.254/24
V103:192.168.103.254/24
V104:192.168.104.254/24
V105:192.168.105.254/24
V106:192.168.106.254/24
V107:192.168.107.254/24
V108:192.168.108.254/24
V109:192.168.109.254/24
V110:192.168.110.254/24
<C9500>
V300:172.16.30.254/24
<PI>
10.10.30.195/24
<ISE>
10.10.30.177/24
<NTP>
10.10.30.22
<C9500>
SVI:10.10.31.210/24
<C9200L>
SVI:10.10.31.212
<C9300>
SVI:10.10.31.211/24
4.1 ネットワーク構成例

## Slide 389: セグメント体系
VLAN 番号 | アドレス体系 | 使用用途 | 使用色 | 備考
31 | 10.10.31.0/24 | 管理セグメント |  | ユーザセグメントとは分離
101 | 192.168.101.0/24 | ユーザ利用セグメント 1 |  | D/G は C9300
102 | 192.168.102.0/24 | ユーザ利用セグメント 2 |  | 〃
103 | 192.168.103.0/24 | ユーザ利用セグメント 3 |  | 〃
104 | 192.168.104.0/24 | ユーザ利用セグメント 4 |  | 〃
105 | 192.168.105.0/24 | ユーザ利用セグメント 5 |  | 〃
106 | 192.168.106.0/24 | ユーザ利用セグメント 6 |  | 〃
107 | 192.168.107.0/24 | ユーザ利用セグメント 7 |  | 〃
108 | 192.168.108.0/24 | ユーザ利用セグメント 8 |  | 〃
109 | 192.168.109.0/24 | ユーザ利用セグメント 9 |  | 〃
110 | 192.168.110.0/24 | ユーザ利用セグメント 10 |  | 〃
200 | 192.168.200./30 | コア - ディストスイッチ間セグメント |  | OSPF によるルーティング
300 | 172.16.30.0/24 | サーバ セグメント |  | D/G は C9500
4.1 ネットワーク構成例

## Slide 390: 構成機器
役割 | 名称 | 機種 | OS version | ライセンス
コア | C9500-1 | C9500-40X | 16.9.3 | Network Advantage Cisco DNA Advantage
 | C9500-2 | C9500-40X | 16.9.3 | Network Advantage Cisco DNA Advantage
ディストビューション | C9300-1 | C9300-24T | 16.9.3 | Network Advantage Cisco DNA Advantage
 | C9300-2 | C9300-24T | 16.9.3 | Network Advantage Cisco DNA Advantage
アクセス | C9200L-1 | C9200L-48P | 16.9.3 | Network Essentials Cisco DNA Essentials
 | C9200L-2 | C9200L-48P | 16.9.3 | Network Essentials Cisco DNA Essentials
4.1 ネットワーク構成例

## Slide 391: 4.2 構成のポイント
391

## Slide 392: 物理構成
4.2 構成のポイント
コア - ディストリビューション間は 10G イーサネット(光ファイバ)
ディストリビューション - アクセス間は 1G イーサネット(UTP)
SVL
Stack Cable
Stack Cable
C9500-40X
C9300-24T
C9200L-48T
C9500-40X
C9300-24T
C9200L-48T
10G(光ファイバ)
1G（UTP）
Te1/0/1
Te2/0/2
Te2/0/1
Te1/0/2
Te1/1/8
Te1/1/7
Te2/1/8
Te2/1/7
Te1/0/39-2/0/39
Te1/0/40-2/0/40
Gi1/0/1
Gi2/0/2
Gi2/0/1
Gi1/0/2
Gi1/0/47
Gi2/0/48
Gi2/0/47
Gi1/0/48
コア
ディストリ
ビューション
アクセス

## Slide 393: 論理構成
コア
ディストリ
ビューション
アクセス
C9500-40X
C9300-24T
C9200L-48T
VLAN200
VLAN31
VLAN101-110
論理構成
コア、ディストリビューション スイッチは L3
アクセス スイッチは L2
VLAN ベースで構成し、L3 については SVI を利用
ユーザ端末のデフォルト ゲートウェイはディストリビューション スイッチ
コア - ディストリビューション間は OSPF でルーティング
管理用、各種サーバ セグメントは VRF にて論理分割 ※但し、アクセス スイッチは VRF 未対応
ユーザ端末の
デフォルト ゲートウェイ
OSPFでルーティング
管理用、各種サーバ
VLAN300
4.2 構成のポイント

## Slide 394: 冗長構成
SVL
Stack Cable
Stack Cable
C9500-40X
C9300-24T
C9200L-48T
C9500-40X
C9300-24T
C9200L-48T
コア
ディストリ
ビューション
アクセス
C9500-40X
C9500-40X
C9300-24T
C9300-24T
C9200L-48T
C9200L-48T
コア、ディストリビューション、アクセス スイッチは全て筐体冗長とし、イーサ チャネルによる経路冗長構成とする
StackWise Virtual
StackWise
StackWise
イーサチャネル
イーサチャネル
4.2 構成のポイント

## Slide 395: 主要な機能
C9500-40X
C9500-40X
C9300-24T
C9300-24T
C9200L-48T
C9200L-48T
Voice 10%
Video 20%
IMPORTANT 50%
SCAVENGER 5%
可視化
NetFlow
QoS
マルチキャスト
PIM-SM
ユーザ認証
802.1X
QoS ： 電話、ビデオ、重要トラフィック、その他トラフィックの帯域を制御
マルチキャスト ： ビデオ配信に対応するため、マルチキャスト PIM-SM を設定
認証 ： ユーザを 802.1X で認証
可視化 ： フロー情報を可視化するため、NetFlow を設定
4.2 構成のポイント

## Slide 396: 関連コンフィギュレーション
!
policy-map Queueing
class VoIP
priority level 1 percent 10
class VIDEO
priority level 2 percent 20
class IMPORTANT
bandwidth remaining percent 50
class SCAVENGER
bandwidth remaining percent 5
policy-map system-cpp-policy
!
‥‥
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 31,101-110
switchport mode trunk
load-interval 30
channel-group 2 mode active
service-policy output Queueing
!
4.2 構成のポイント
■QoS
!
ip multicast-routing
ip domain name cisco.com
!
‥‥
!
interface Vlan200
ip address 192.168.200.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
ip ospf network point-to-point
ip ospf 1 area 0
!
‥‥
!
ip forward-protocol nd
ip pim bsr-candidate Vlan200 0
ip pim rp-candidate Vlan200
!
■マルチキャスト(PIM-SM)

## Slide 397: 関連コンフィギュレーション
aaa new-model
!
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting dot1x default start-stop group radius
!
aaa server radius dynamic-author
client 10.10.30.177 server-key cisco
auth-type all
!
radius server ISE
address ipv4 10.10.30.177 auth-port 1812 acct-port 1813
key cisco
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
device-tracking
authentication host-mode multi-auth
authentication order dot1x mab
authentication port-control auto
authentication periodic
mab
dot1x pae authenticator
spanning-tree portfast
4.2 構成のポイント
!
flow record FLOW_RECORD
match ipv4 version
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect timestamp absolute first
collect timestamp absolute last
!
!
flow exporter NETFLOW_TO_PI
description Export Netlfow to PI
destination 10.10.30.195
source Loopback0
transport udp 9991
!
!
flow monitor IPv4_NETFLOW
exporter NETFLOW_TO_PI
cache timeout active 60
record FLOW_RECORD
!
interface GigabitEthernet2/0/47
switchport trunk allowed vlan 31,101-110
switchport mode trunk
ip flow monitor IPv4_NETFLOW input
ip flow monitor IPv4_NETFLOW output
load-interval 30
macsec network-link
mka policy macsectest
mka pre-shared-key key-chain macsectest
channel-group 1 mode active
service-policy output Queueing
!
■認証 (802.1X)
■可視化 (NetFlow)

## Slide 398: 障害試験構成
4.2 構成のポイント
C9500-2
(C9500-40X)
C9300-2
(C9300-24T)
C9200L-2
(C9200L-48T)
L2SW
L2SW
10Giga(光)
1Giga(UTP)
トラフィック
ジェネレータ
Te1/0/11
Te2/0/11
SVL
Stack Cable
Stack Cable
Te1/0/1
Te2/0/2
Te2/0/1
Te1/0/2
Te1/1/8
Te1/1/7
Te2/1/8
Te2/1/7
Gi1/0/1
Gi2/0/2
Gi2/0/1
Gi1/0/2
Gi1/0/47
Gi2/0/48
Gi2/0/47
Gi1/0/48
Gi1/0/1
Gi2/0/1
Gi0/1
Gi0/2
Gi0/7
Gi0/8
Gi1/0/13
Gi1/0/14
Te1/0/2
Te1/0/1
Gi2
Gi3
Gi1
Gi4
Te1/0/39-2/0/39
Te1/0/40-2/0/40
C9500-1
(C9500-40X)
C9300-1
(C9300-24T)
C9200L-1
(C9200L-48T)
L2SW
Te2/0/32
PI
ISE
NTP
<PI>
SNMP, Syslog, NetFlow
<ISE>
Radius認証サーバ
<NTP>
NTPサーバ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
＜検証箇所＞
①②③箇所は機器電源の障害想定
④⑤⑥⑦箇所はリンク ケーブルの障害を想定

## Slide 399: 障害試験結果
4.2 構成のポイント
障害パターン | ダウン リンク |  | アップ リンク |  | 備考
 | 切断 (ミリ秒) | 切り戻し (ミリ秒) | 切断 (ミリ秒) | 切り戻し (ミリ秒) | 
① C9500-1 電源障害 | 26 | 9 | 29 | 7 | 
② C9300-1 電源障害 | 67 | 18 | 69 | 20 | 
③ C9200-1 電源障害 | 1680 | 20 | 1557 | 9 | 
④ C9500-1 リンク障害 Te1/0/1 | 4 | 4 | 93 | 4 | 
⑤ C9500-1 リンク障害 Te1/0/2 | 4 | 3 | 127 | 20 | 
⑥ C9300-1 リンク障害 Gi1/0/1 | 0 | 3 | 76 | 24 | 
⑦ C9300-1 リンク障害 Gi1/0/2 | 0 | 1 | 44 | 26 | 

## Slide 400: 4.3 コンフィグ レーション
400

## Slide 401: 設定
4.3 コンフィギュレーション
検証で使用した各機器の設定内容となります。
アイコンをクリックしていただくことにより設定内容が表示されます。
機種 | サンプル設定ファイル
Catalyst 9500 サンプル設定 | 
Catalyst 9300 サンプル設定 | 
Catalyst 9200 サンプル設定 | 

## Slide 402: Cisco DNA 連携編
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
5
402

## Slide 403: Cisco DNA を実現するにあたり
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
Cisco Catalyst 9000 シリーズでは、 Cisco DNA Center を中心に必要に応じてさまざまなプロダクトと連携することにより、Cisco DNA ソリューションを実現し運用管理をサポートします。
Cisco DNA Center
Cisco ISE
Cisco
Secure Netrowk Analytics
Cisco NDP
ネットワーク
統合分析
認証サーバ
マルウエア対策
振る舞い検知
自動化 / モニタリング
Streaming
Telemetry
Network as a Sensor
Switch
Catalyst 9000シリーズを含む
Router
WLC
AP
Cisco DNA Center
の監視下で
コントロールされている
ソリューション製品
・ポリシー
・デザイン
・プロビジョニング
・アシュアランス

## Slide 404: 自動化、モニタリング
Cisco DNA Center の導入により
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
Cisco DNA Center ではネットワークプラグアンドプレイにより機器の導入 / 運用を容易にします。また、 Cisco DNA Center ではネットワークの一元管理を可能にするダッシュ ボードがあり、簡単に機器の設定、プロビジョニング（導入設計）、ポリシーの適用などの一元管理を可能とします。
デザイン / プロビジョニング
ポリシー設計と運用
アシュアランス
Cisco DNA Center
ダッシュボード
ルータ、スイッチ、ワイヤレス AP で動作する共通エージェント機能
展開プロセスを自動化
従来の CNS を刷新
PnP サーバ
Cisco DNA Center 上で動作
サイト管理、コンフィグ、デバイスイメージ（IOSなど）、ワークフロー
上位 API が提供されるため、コンフィグ生成アプリやオーダーツールと組み合わせた利用が可能
PnP エージェント
プラグアンドプレイ
Cisco DNA Automation
Cisco DNA Assurance

## Slide 405: ネットワーク統合分析
Cisco DNA Center の導入により
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
利用者、利用端末、アプリケーションなどのトラフィック情報を収集し、可視化します。 また、その情報をもとに相関分析や機械学習アルゴリズム（AI）を活用してネットワークの利用傾向やトラブルの予兆把握などに役立てます。
Cisco DNA Automation
Cisco DNA Assurance
ダッシュボードによる可視化の例
パフォーマンス問題を予知として検出

## Slide 406: 認証サーバ
Cisco ISE と連携することにより
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
SD-Access
従来の VLAN、IP アドレスの管理を取り払い、認証に基づきセグメンテーションとアクセス コントロールを自動化することでネットワーク設定変更の迅速化を可能にします。
・事前に認証ユーザごとにタグ情報を割り当てグループ単位での認証を行います。
・タグ間でのアクセス コントロールや、機器の設定情報を Cisco DNA Center で集中管理します。
＜事前に設定したルール＞

## Slide 407: マルウエア対策 振る舞い検知
Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch)と連携することにより
5.1 Cisco DNA 連携ソリューション
Security
ネットワーク全体をセキュリティ センサー化して全体を常に監視し、マルウェアなどの脅威の活動状況を可視化することが可能になります。
NetFlow 情報を元にトラフィックの振舞い異常を検出することで、マルウェアが亜種、新種問わず、感染の可能性がある端末の特定が可能となります。
攻撃だけでなく、情報漏えいを目的とした大量のファイル ダウンロードも検出可能です。
ネットワーク スキャン
複数のホストに対する TCP、UDP、ポート スキャン
Denial of Service（サービス拒否）
SYN Half Open、ICMP/UDP/Port Flood
ボットネットの検出
内部ホストと外部の C&C サーバと通信
ポリシー違反
ベースラインが設定されたホストで事前に設定されたしきい値を越える
ワームの伝播
ワームに感染したホストが複数のサブネットの同じポートの スキャンと接続を行い、その他のホストが同じ動作を模倣
データの漏えい
大規模なアウトバウンド ファイル転送対 ベースライン
※ Cisco ISE と連携することにより、アラートだけでなくデバイスの隔離も可能となります。

## Slide 408: まとめと今後
6
6.1 まとめと今後
408

## Slide 409: 最後に
本書の内容はいかがでしたでしょうか？
  ネットワークデザインの考え方
  基本機能の動作
  具体的な実装例と構成のポイント
  Cisco DNA から見たシスコが進む方向性
Cisco Catalyst 9000 シリーズを身近に感じていただけたのはないでしょうか。
なお、本資料はシスコの SE が実際に実機を触ったことがベースとなり作成をさせていただきました。今後もシスコ SE は検証した内容をベースにアップデートを続けていきたいと考えています。
本書にお付き合いいただき、ありがとうございました。
6.1 まとめと今後

## Slide 410
🄫2019 Cisco Systems, Inc, All rights reserved.
Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。
「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)
この資料の記載内容は2020年1月現在のものです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。
シスコシステムズ合同会社
〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
2068-1906-000-X